საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

###### შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ადიგენი-უდე-არალის საავტომობილო გზის მე-1კმ-ზე მდ. ქვაბლიანზე  არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი  სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის

არატექნიკური რეზიუმე

შემსრულებელი:  შპს „ინტერპროექტი“

თბილისი 2019

# შესავალი

ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით, მეზობელ ქვეყნებთან ვაჭრობის ხელშეწყობასა და ტურიზმის ინფრასტრუქტურის განვითარებას უმთავრესი როლი ენიჭება, ამ მხრივ კი, როგორც სახელმწიფო ასევე ადგილობრივი მნიშვნელობის საგზაო ქსელის გაუმჯობესება მნიშვნელოვან ფაქტორებს განაპირობებს. სატრანსპორტო სექტორის განვითარება  და მოსახლეობის უსაფრთხოდ გადაადგილება აუცილებელია სათანადო ეკონომიკური ზრდისთვი და საქართველოს მოსახლეობის ცხოვრების პირობების გასაუმჯობესებლად. ამ პროცესში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ისეთი ინფრასტრუქტურის ობიექტების სასწრაფო რეაბილიტაცია/მშენებლობა, რომლებიც საფრთხეს უქმნის მოსახლეობას.

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ადიგენი-უდე-არალის საავტომობილო გზის მე-1კმ-ზე მდ. ქვაბლიანზე არსებული ხიდის გამოკვლევის პროცესში გამოვლინდა მთელი რიგი დეფექტები და დაზიანებები:

-	ხიდი ვიწროა და მისი გაბარიტი ვერ აკმაყოფილებს ტრანსპორტის უსაფრთხოდ გავლას.

- კონსტრუქციული ნაწილების დათვალიერებამ გვაჩვენა, რომ ხიდზე არ ჩატარებულა მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოები.  ზოგადად, ხიდი და მასთან მისასვლელი გზები სავალალო მდგომარეობაშია.

- ლითონის მალის ნაშენი საკმაოდ ძველია და დამზადებულია გასული საუკუნის 50-ან წლებში.

- სახიდე გადასასვლელს არ გააჩნია ტროტუარები, რაც ძალიან სახიფათოა როგორც ტრანსპორტის, ისე ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, ასეთივე მდგომარეობაშია ხიდთან მისასვლელი გზები.

- ხიდის შეკეთება და რეკონსტრუქცია ფაქტიურად შეუძლებელია.

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ დაიგეგმა  შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ადიგენი-უდე-არალის საავტომობილო გზის მე-1კმ-ზე მდ. ქვაბლიანზე ახალი სახიდე გადასასვლელის სამშენებლო სამუშაოები, რომლის მიხედვითაც არსებულის სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად უნდა აიგოს  ახალი სახიდე გადასასვლელი.

წინამდებარე ანგარიში წარმოადგენს ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშს, რომელიც დამუშავებულია დამუშავებულია შპს ,,ინტერპროექტის მიერ, შპს ,,ქონსტრაქშენ სერვისი“-ს და  საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 26,03,2019 წელს გაფორმებული ე.ტ. #21-19 ხელშეკრულების საფუძველზე.

ხელშეკრულების თანახმად სამუშაოების ჩატარების  ხანგრძლივობა წარმოადგენს 180 დღეს.

## დოკუმენტის მომზადების საკანონმდებლო საფუძველი

წინამდებარე გზშ-ს ანგარიში მომზადებულია საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“  მოთხოვნებიდან გამომდინარე, კერძოდ:

კოდექსის მე-5 მუხლის 1-ლი პუნქტის შესაბამისად გზშ-ს ექვემდებარება კოდექსის I დანართით გათვალისწინებული საქმიანობები, მათ შორის საერთაშორისო ან შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზაზე განთავსებული გვირაბის ან/და ხიდის მშენებლობა. აქედან გამომდინარე სახიდე გადასავლელის მშენებლობის პროექტი სკრინინგის პროცედურის გარეშე ექვემდებარება გზშ-ს და იგი შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ.

კოდექსის მე-6 მუხლის შესაბამისად გზშ-ს ერთერთი ეტაპია სკოპინგის პროცედურა, რომელიც განსაზღვრავს გზშ-ისთვის მოსაპოვებელი და შესასწავლი ინფორმაციის ჩამონათვალს და ამ ინფორმაციის გზშ-ის ანგარიშში ასახვის საშუალებებს.

აღნიშნული პროცედურის საფუძველზე მომზადდა წინასწარი დოკუმენტი (სკოპინგის ანგარიში), რომლის საფუძველზედაც 14.06.2019 წელს  სამინისტრომ გასცა №56 სკოპინგის  დასკვნა.

რომლითაც განისაზღვრა გზშ-ის ანგარიშის მომზადებისთვის საჭირო კვლევების, მოსაპოვებელი და შესასწავლი ინფორმაციის ჩამონათვალი.

- პროექტით განსაზღვრული საქმიანობის და დეტალების დახასიათება

  - სახიდე გადასასვლელის არსებული მდგომარეობა

მდ. ქვაბლიანზე არსებული ხიდი ამ ორ გზას აკავშირებს ერთმანეთთან. ხიდი ვიწროა და მისი გაბარიტი ვერ აკმაყოფილებს ტრანსპორტის უსაფრთხოდ გავლას. კონსტრუქციული ნაწილების დათვალიერებამ გვაჩვენა, რომ ხიდზე არ ჩატარებულა მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოები.  ზოგადად, ხიდი და მასთან მისასვლელი გზები სავალალო მდგომარეობაშია.

სახიდე გადასასვლელი არის ერთ მალიანი, სქემით 1x23,7მ. ხიდის სამალო ნაგებობას წარმოადგენს ლითონის ზედა სვლის პარალელურ სარტყელებიანი გამჭოლი ფერმები. ლითონის მალის ნაშენი საკმაოდ ძველია და დამზადებულია გასული საუკუნის 50-ან წლებში. სახიდე გადასასვლელს არ გააჩნია ტროტუარები, რაც ძალიან სახიფათოა როგორც ტრანსპორტის, ისე ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, მით უმეტეს, რომ ხიდი განლაგებულია მჭიდროდ დასახლებულ ზონაში. ასეთივე მდგომარეობაშია ხიდთან მისასვლელი გზები.

მდ. ქვაბლიანს წყალმეჩხერი და შედარებით განიერი კალაპოტი აქვს. მდინარის ნაპირები  ხეებითა და ბუჩქებითაა დაფარული.

სურ.1_არსებული ხიდის სურათი.

სურ.2 საპროექტო ხიდის ადგილმდებარეობის სურათი.

  - საპროექტო გადაწყვეტილება

საპროექტო ხიდი ერთმალიანია, ჭრილკოჭოვანი, სქემით 1X27.0 მ; გეგმაში ხიდი დაპროექტებულია სწორზე, ხოლო ფასადში 2,24%-იან ქანობზე. იგი მართობულად კვეთს მდ. ქვაბლიანის კალაპოტს. ხიდის სიმაღლე (მანძილი სავალი ნაწილის ნიშნულიდან დაბალი წყლის დონემდე) შეადგენს 7,1 მ-ს. ხიდის გაბარიტია 1,0+7,0+1,0მ, ხოლო ხიდის სიგანე 10,3 მ. ხიდის მთლიანი სიგრძე შეადგენს 36,1 მ. ხიდს აქვს ორი სანაპირო ბურჯი.

საპროექტო ხიდის მალის ნაშენი და ბურჯები ინდივიდუალური კონსტრუქციისაა. მალის ნაშენებად გათვალისწინებულია 27,0 მ სიგრძის ფოლად-რკინაბეტონის კონსტრუქციის ჭრილი სისტემა.

საპროექტო ფოლად-რკინაბეტონის მალის ნაშენი განივ კვეთში შედგენილია ორი ცალი 27,0 მ სიგრძის ფოლადის ორტესებრი გრძივი მთავარი კოჭისაგან. თითოეული მთავარი კოჭის სიმაღლე მუდმივია მთელ სიგრძეზე და შეადგენს 1,307 მეტრს, ხოლო მათ ღერძებს შორის მანძილi კი - 5,0 მეტრი. მთავარი კოჭის ზედა და ქვედა ჰორიზონტალური ფურცლის ზომამ შეადგინა 500 მმ, ხოლო სისქემ ზედა ჰორიზონტალური ფურცლისა 25 მმ, ქვედა ფურცლისამ კი - 35 მმ. მთავარი კოჭის ვერტიკალური ფურცლის სიმაღლემ შეადგინა 1250 მმ, ხოლო სისქემ - 12 მმ. მთავარი კოჭების ვერტიკალურ კედელს ორივე მხრიდან მიდუღებული აქვს ფოლადის ფურცლებისაგან დამზადებული სიხისტის წიბოები. 1250 მმ სიმაღლის სიხისტის წიბოების ღერძებს შორის მანძილი შეადგენს 1,5 მეტრს, სისქე 12მმ. მთავარი გრძივი კოჭების შემადგენელი 12000 მმ და ორი 7500 მმ სიგრძის ბლოკების ერთმანეთთან დაკავშირება გათვალისწინებულია პირაპირების საშუალებით, რომლებიც შესრულებულია ფურცლოვანი ზესადებებით და მაღალსიმტკიციანი ჭანჭიკების საშუალებით.

საპროექტო ფოლადის მთავარი კოჭები მალის განივად ერთმანეთთან დაკავშირება გათვალისწინებულია ფოლადის კონსტრუქციების განივი კავშირების საშუალებით.

ხიდის მალის ნაშენის თითოეული მთავარი კოჭის დაყრდნობა განხორციელბულია ფოლადის უძრავ და მოძრავ საყრდენ ნაწილებზე.

ფოლადის კონსტრუქციის საბჯენები ტიპიური კონსტრუქციისაა და კოჭის ზედა სატრყელზე მიმაგრებულია შედუღების საშუალებით შუა ღერძის მიმართ მალის სიმეტრიულად.

მალის ნაშენის სავალი ნაწილის რკინაბეტონის ფილა დაპროექტებულია ასაწყობი კონსტრუქციის სახით. ფილის ზომები გეგმაში შეადგენს 2,2 მ-ს ხიდის გრძივად, ხოლო 10,3 მ-ს ხიდის განივად. რკინაბეტონის ფილის სისქე 18,0 სმ-ია, ფოლადის მთავარ კოჭებთან დაყრდნობის ზონაში მისი სიმაღლე გაზრდილია 26,1 სმ-მდე. ფილის მთავარი კოჭების საბჯენებზე მიმაგრების ადგილებში დატანებული აქვს კვადრატის ფორმის 30X30 სმ ზომის ხვრელები, რომელიც დაბეტონდება ფილის დამონტაჟების შემდეგ. 27,0 მ სიგრძის მალზე გათვალისწინებულია 13 ცალი ასაწყობი სხადასხვა სიგანის ფილის დამონტაჟება, კოჭის ბოლოებზე გათვალიწინებულია 40,0 სმ სიგანის მონოლითური ნაწილის დამონტაჟება.

ასაწყობ ფილებს ხიდის გრძივად ორივე მხარეს დატანილი აქვთ 20 სმ სიგანის ნაკერი, რომლის გამონოლითებაც გათვალიწინებულია ადგილზე ფილების დამონტაჟების შემდეგ. ნაკერში ფილის გრძივი არმატურის ნაშევერების დაკავშირება გათვალისწინებულია შედუღების საშუალებით.

სავალი ნაწილის კონსტრუქციის ფილის აგება გათვალისწინებულია სიმტკიცეზე B30 კლასის ბეტონით, ხოლო არმირებისათვის გათვალისწინებულია A-500C კლასის სხვადასხვა დიამეტრის ღეროებით.

ხიდის 10,3 მ სიგანის სავალი ნაწილის კონსტრუქცია შედგება ფილების ზედაპირზე მოსაწყობი 3 სმ სისქის ბეტონის გამატანაბრებელი, 0,5 სმ სისქის ჰიდროიზოლაციის, 6 სმ სისქის რ.ბ. დამცავი და 7 სმ ასფალტობეტონის ფენებისაგან. სავალ ნაწილს ხიდის განივად აქვს ორმხრივი 2,0%-იანი ქანობი. სავალი ნაწილი ტროტუარებისაგან გამოყოფილია რკინაბეტონის თვალამრიდების საშუალებით.

საპროექტო ხიდის ტროტუარის მოაჯირების კონსტრუქციის აგება გათვალისწინებულია ფოლადის პროფილური მილების საშუალებით. მოაჯირის ელემენტების ერთმანეთთან დაკავშირება გათვალიწინებულია შედუღების საშუალებით. ფოლადის მოაჯირების ჩამაგრება სავალი ნაწილის რკინაბეტონის ფილაში გათვალიწინებულია ფოლადის ანკერების საშუალებით. პროექტი ითვალისწინებს ფოლადის ყველა სახის კონსტრუქციის შეღებვას.

ხიდის სანაპირო ბურჯები კონსტრუქციული თვალსაზრისით ერთნაირია, მონოლითური რკინაბეტონის კონსტრუქციისაა და შედგება 10 მ სიგრძის მძლავრად არმირებული 1,2მ დიამეტრის ნაბურღ-ნატენ ხიმინჯებზე გამონოლითებული რიგელის, საკარადე კედლის, ფერმისქვეშა ფილისა და ფრთებისაგან. ბურჯის  კონსტრუქციების ბეტონის კლასია B30, ხოლო არმირებისათვის გამოყენებულია სხვადასხვა დიამეტრის A-500C კლასის არმატურის ღეროები.

ხიდზე საავტომობილო ტრანსპორტის მდოვრედ შესვლისათვის სანაპირო ბურჯების უკან ეწყობა რკინაბეტონის გადასასვლელი ფილები. რკინაბეტონის გადასასვლელი ფილის ბეტონის კლასია B30, ხოლო არმირებისათვის გათვალისწინებულია სხვადასხვა დიამეტრის A-500C კლასის არმატურის ღეროები.

საპროექტო ხიდის ძირითადი პარამეტრები

| სიგრძე | სიგანე | სიმაღლე |
| --- | --- | --- |
| 36,1 მ | 10,3 მ | 7 მ |

სავალი ნაწილის კონსტრუქცია

## საპროექტო გადაწყვეტილებები

საპროექტო ხიდის გენ-გეგმა

საპროექტო ხიდის საერთო ხედი

სავალი ნაწილის კონსტრუქცია

მოძრაობის ორგანიზება

სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს  სატრანსპორტო მანქანების მოძრაობა შეიზღუდება სამშენებლო მოედნის ტერიტორიაზე, ხოლო ადგილობივი მოსახლეობა სოფლებს შორის საკომუნიკაციოდ ისარგებლებს სოფელში არსებული შემოვლითი საავტომობილო გზით. მშენებლობის დასრულების შემდეგ სახიდე   გადასასვლელზე სატრანსპორტო მანქანების მოძრაობა აღდგება.

  - ინფორმაციას დაგეგმილი საქმიანობის შეწყვეტის შემთხვევაში ამ საქმიანობის დაწყებამდე არსებული გარემოს მდგომარეობის აღდგენის საშუალებების შესახებ

როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული, ბოლო დროს ინტენსიურად მიმდინარეობს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ამ პროცესში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ისეთი ინფრასტრუქტურის ობიექტების სასწრაფო რეაბილიტაცია/მშენებლობა, რომლებიც საფრთხეს უქმნის მოსახლეობას.

სახიდე გადასასვლელის მშენებლობისათვის საჭირო კვლევა-ძიების პროცესში შეკრებილ იქნა ყველა ის მონაცემი, რომელიც აუცილებელი იყო საპროექტო სამუშაოებისათვის. შესწავლილ იქნა ხიდური გადასასვლელის რაიონი, მდინარის რეჟიმი; ახლომდებარე სამშენებლო მასალების კარიერები; მდინარეზე აგებული ნაგებობები და მათი საექსპლუატაციო პირობები და თავისებურებები; ფლორა, ფაუნ  და სხვა.

დაგეგმილი საქმიანობის შეწყვეტის შემთხვევაში ამ საქმიანობის დაწყებამდე არსებული გარემოს მდგომარეობის აღდგენის სამუშაოების ჩატარებისათვის, საქმიანობის განმახორციელებლის მხრიდან შემუშავდება  საქმიანობის დაწყებამდე არსებული გარემოს მდგომარეობის აღდგენის პროექტი.

  - სამშენებლო ბანაკი

დაგეგმილი საქმიანობის სპეციფიკის, შესასრულებელ სამუშაოთა მოცულობის და საქმიანობის განხორციელების რაიონის ფონური სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით მძლავრი ინფრასტრუქტურის მქონე სამშენებლო ბანაკების მოწყობა საჭირო არ არის.  საპროექტო ხიდთან, არსებულ  მისასვლელ გზაზე დროებით მოეწყობა  საქმიანი ეზო. ხოლო პროექტზე მომუშავე მომსახურე პერსონალისათვის, საცხორებელ სახლად აგრეთვე ყოველდღიური საჭიროებისათვის (კვება, ტანსაცმლის გამოცვლა, ტუალეტი და ა.შ) მშენებელი კომპანიის მიერ კერძო მესაკუთრისაგან დაქირავებული იქნება 150 მეტრში მდებარე საცხოვრებელი სახლი.

როგორც ზემოთ იქნა აღნიშნულ სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისათვის გათვალისწინებულია მხოლოდ სამშენებლო მოედნის მოწყობა მექანიზმებით გასაჩერებელი ადგილით, საერთო ფართობით 300 კვ. მ.  საპროექტო ხიდთან, არსებულ  მისასვლელ გზაზე.

საამშენებლო მოედნის მოსაწყობად საჭირო ნაგებობები და კონტეინერები.

სადარაჯო ჯიხური_1ც.

სასაწყობე კონტეინერი_1ც.

საოფისე კონტეინერი _1ც.

დაგეგმილი პროექტისათვის გათვალისწინებული არ არის გარემოზე ზემოქმედების ისეთი წყაროების მოწყობა, როგორებიცაა ბეტონის ან ასფალტბეტონის საამქრო და სხვ.

საქმიანობის განხორციელებისათვის საჭირო ინერტული მასალით, - ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით და  ასფელტ-ბეტონით მომარაგება მოხდება შპს „საგზაო სამმართველოს“ კუთვნილ  ასფალტ-ბეტონის ქარხნიდან და ლიცენზირებული კარიერიდან.

სამშენებლო სამუშაოებზე დასაქმდება დაახლოებით 18 ადამიანი, რომელთა უმრავლესობა ადგილობრივი მოსახლეობაა, ხოლო რამდენიმე მოწვეული სპეციალისტის საცხოვრებლად გამოყენებული იქნება მიმდებარე სოფლების ტერიტორიაზე დაქირავებული ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლები.

ყოველივე აღნიშნულის გათვალისწინებით საავტომობილო ხიდის მშენებლობისათვის საცხოვრებელი ბანაკის მოწყობა დაგეგმილი არ არის.

თუ გავითვალისწინებთ, რომ ხიდის მშნებლობა დაგეგმილია  არსებული საავტომობილო  გზის დერეფანში, ახალი გზების მოწყობას პროექტი არ ითვალისწინებს.

ცხრილი სამშენებლო ტექნიკის და სატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი.

| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | განზომილება | რაოდენობა |
| --- | --- | --- |
| ამწე ტვირთამწეობით 18 ტ | ცალი | 1 |
| ექსკავატორი | ცალი | 1 |
| ავტობეტონამრევი | ცალი | 2 |
| სანგრევი ჩაქუჩები | ცალი | 2 |
| ბულდოზერი | ცალი | 2 |
| ელექტრო ვიბრატორი | ცალი | 2 |
| ავტოთვითმცლელი | ცალი | 1 |
| ავტოგრეიდერი | ცალი | 1 |
| ასფალტის დამგები | ცალი | 1 |
| სარწყავ სარეცხი მანქანა. | ცალი | 1 |
| კოჭმზიდი | ცალი | 1 |
| ბორტიანი მანქანა 10ტ | ცალი | 1 |
| გენერატორი | ცალი | 1 |

ცხრილი მშენებლობაში დასაქმებულთა რაოდენობა

| # | პერსონალი | განზომილება | რაოდენობა |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ობიექტის მენეჯერი | ცალი | 1 |
| 2 | ხიდების ინჟინერი | ცალი | 1 |
| 3 | უსაფრთხოების ინჟინერი | ცალი | 1 |
| 4 | ადგილობრივი მუშა ხელი | ცალი | 10 |
| 6 | ობიექტის დაცვა | ცალი | 2 |
| 7 | მექანიზატორი | ცალი | 2 |

საქმიანი ეზოს გენ გეგმა 1

  - მცენარეული საფარის და ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნა

მოსამზადებელი ეტაპის ერთერთი მნიშვნელოვანი სამუშაოებია მცენარეული საფარის და ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნა და მათი მართვა.

თუმცა პროექტი სპეციფიკიდან გამომდინარე მიწის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის სამუშაოების ჩატარება საჭირო არ იქნება ვინაიდან სახიდე გადასასვლელის აშენება მოხდება არსებული სახიდე გადასასლელის ადგილზე, ხოლო სამშენებლო მოედანი მოეწყობა სახიდე გადასასვლელის, არსებულ მისასვლელ გზაზე.

იმ შემთხვევაში თუ სამუშელო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს,  საჭირო გახდა ამჟამად დაგეგმილი პროექტის ფარგლებს გარეთ, გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ჩატარება, რომელიც თავის თავში მოიცავს მიწის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის სამუშაოების განხორციელებას, მაშინ საქმიანობის განმახორციელებელი ვალდებულია ნიადაგის ფენის მოხსნის სამუშაოები განახორციელოს „ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის, შენახვის, გამოყენების და რეკულტივაციის შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის N424 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნების დაცვით.

  - სამშენებლო სამუშაოების წყალმომარაგება და ჩამდინარე წყლების არინება

სამშენებლო სამუშაოების შესრულების პროცესში წყალი გამოყენებული იქნება სასმელი დანიშნულებით. როგორც უკვე ავღნიშნეთ მშენებლობისთვის საჭირო ასფალტბეტონის ნარევი შემოტანილი იქნება რეგიონში არსებული სხვადასხვა საწარმოებიდან. შესაბამისად ბეტონის დასამზადებლად წყლის გამოყენება საჭირო არ არის.

სასმელად შესაძლებელია ბუტილირებული წყლების გამოყენება.  როგორ ზემოთ იყო აღნიშნული

პროექტზე მომუშავე მომსახურე პერსონალისათვის, საცხორებელ სახლად აგრეთვე ყოველდღიური საჭიროებისათვის (კვება, ტანსაცმლის გამოცვლა, ტუალეტი და ა.შ) მშენებელი კომპანიის მიერ კერძო მესაკუთრისაგან დაქირავებული იქნება 150 მეტრში მდებარე საცხოვრებელი სახლი.

სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებული სასმელ-სამეურნეო დანიშნულების წყლის რაოდენობა დამოკიდებულია სამუშაოებზე დასაქმებული პერსონალის რაოდენობაზე. წყლის ხარჯი იანგარიშება სამშენებლო ნორმებისა და წესების „შენობების შიდა წყალსადენი და კანალიზაცია“ – СНиП 2.04.01-85 მიხედვით და ერთ მუშაზე თითო ცვლაში შეადგენს 25 ლ-ს.

სამშენებლო სამუშაოებზე დასაქმებული პერსონალის რაოდენობა იქნება დაახლოებთ 18 ადამიანი. თუ გავითვალისწინებთ, რომ სამუშაოს რეჟიმი იქნება ერთცვლიანი, ხოლო წელიწადში სამუშაო დღეების მაქსიმალური რაოდენობა 200 დღე, სასმელ-სამეურნეო დანიშნულების წყლის ხარჯი იქნება:

18 x 25 = 450 ლ/დღ. ანუ     375x 200 = 90 000  ლ/წელ.

სამეურნეო-ფეკალური ჩამდინარე წყლების რაოდენობის მიახლოებითი რაოდენობის გაანგარიშება ხდება გამოყენებული სასმელ-სამეურნეო წყლის 5-10%-იანი დანაკარგის გათვალისწინებით.

  - ნარჩენების მართვა

სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის  დროს წარმოქმნილი ნარჩენებიდან აღსანიშნავია საყოფაცხოვრებო ნარჩენები. სამუშაოებზე დასაქმებული პერსონალის რაოდენობა იქნება დაახლოებთ 18 ადამიანი. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ერთ მომუშავეზე წლის განმავლობაში მოსალოდნელია  დაახლოებით 0.73 მ3 საყოფაცხოვრებო ნარჩენების წარმოქმნა, მოსალოდნელი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების რაოდენობა დაახლოებით იქნება 18x0.73მ3=13.14 მ3/წელ. საყოფაცხოვრებო ნარჩენები შეგროვდება სამშენებლო ბაზების ტერიტორიაზე, სპეციალურ კონტეინერებში. დაგროვების შესაბამისად საყოფაცხოვრებო ნარჩენები გატანილი იქნება  ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ნაგავსაყრელზე.

  - სარეკულტივაციო სამუშაოები

საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდგომ აუცილებელია სარეკულტივაციო სამუშაოების ჩატარება.

სარეკულტივაციო სამუშაოებში იგულისხმება დროებითი ნაგებობების და მშენებლობისას გამოყენებული დანადგარ-მექანიზმების დემობილიზაცია, მშენებლობის პროცესში დაზიანებული უბნების აღდგენა,  სამშენებლო ნარჩენების გატანა და ა.შ.

სარეკულტივაციო სამუშაოები განხორციელდება “ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის, შენახვის, გამოყენების და რეკულტივაციის შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის N424 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნების მიხედვით, კერძოდ:

რეკულტივაციას ექვემდებარება ყველა კატეგორიის დაზიანებული და  დეგრადირებული ნიადაგი, ასევე მისი მიმდებარე მიწის ნაკვეთები, რომლებმაც დაზიანებული და დარღვეული ნიადაგების უარყოფითი ზემოქმედების შედეგად ნაწილობრივ ან მთლიანად დაკარგეს პროდუქტიულობა.

დეგრადირებული ნიადაგის რეკულტივაცია ხორციელდება მისი სასოფლო-სამეურნეო, სატყეო-სამეურნეო, წყალ-სამეურნეო, სამშენებლო, რეკრეაციული, გარემოსდაცვითი, სანიტარიულ-გამაჯანსაღებელი და სხვა დანიშნულების აღდგენის მიზნით.

საქმიანობის განმახორციელებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ნიადაგის საფარის მთლიანობა და მისი ნაყოფიერება მიახლოებით პირვანდელ მდგომარეობამდე, რისთვისაც საჭიროა:

მოხსნას ნიადაგის ნაყოფიერი და პროდუქტიული ფენა, შეინახოს სპეციალურად გამოყოფილ ადგილას და დაიცვას ნიადაგის ხარისხი (სხვადასხვა ნიადაგის ფენებთან და ქანებთან შერევა, მისი დაბინძურებისაგან, გადარეცხვისაგან, გაბნევისაგან დაცვა და სხვა) მათი დაცვისა და შემდგომი მიზნობრივი დანიშნულებით გამოყენების მიზნით;

ტერიტორიის დაბინძურების შემთხვევაში, მოახდინოს დამაბინძურებული წყაროს ლიკვიდაცია და უმოკლეს ვადებში ჩაატაროს დაბინძურებული ტერიტორიის რეკულტივაცია, ნიადაგური საფარის მთლიანობის აღდგენის მიმართულებით;

დაიცვას მიმდებარე ტერიტორია დაზიანებისა და დეგრადაციისაგან.

სამუშაოების დასრულების შემდეგ მოხდება გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა და გატანა ნაყარში 102 მ3.

არსებული ხიდის ბურჯების დაშლა და გატანას ნაყარში 120 მ3

სანაყაროდ გამოყენებული იქნება ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ნაგავსაყრელი.

- საქართველოს გარემოს დაცვითი პოლიტიკა და კანონმდებლობა

პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესში გათვალისწინებულია საქართველოს შემდეგი გარემოსდაცვითი კანონების მოთხოვნები

საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონების ნუსხა

| მიღების წელი | კანონის დასახელება | სარეგისტრაციო კოდი | საბოლოო ვარიანტი |
| --- | --- | --- | --- |
| 1994 | საქართველოს კანონი ნიადაგის დაცვის შესახებ | 370010000.05.001.018678 | 07/12/2017 |
| 1994 | საქართველოს კანონი საავტომობილო გზების შესახებ | 310090000.05.001.017311 | 24/12/2013 |
| 1995 | საქართველოს კონსტიტუცია | 010010000.01.001.016012 | 13/10/2017 |
| 1995 | საქართველოს კანონი ნარჩენების იმპორტის, ექსპორტის და ტრანზიტის შესახებ | 300230000.05.001.018660 | 07/12/2017 |
| 1996 | საქართველოს კანონი გარემოს დაცვის შესახებ | 360000000.05.001.018613 | 07/12/2017 |
| 1997 | საქართველოს კანონი ცხოველთა სამყაროს შესახებ | 410000000.05.001.018606 | 07/12/2017 |
| 1997 | საქართველოს კანონი წყლის შესახებ | 400000000.05.001.018653 | 07/12/2017 |
| 1998 | საქართველოს კანონი კურორტებისა და საკურორტო ადგილების სანიტარიული დაცვის ზონების შესახებ | 470210000.05.001.018676 | 07/12/2017 |
| 1999 | საქართველოს კანონი ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ | 420000000.05.001.018620 | 07/12/2017 |
| 1999 | საქართველოს კანონი საქართველოს ტყის კოდექსი | 390000000.05.001.018603 | 07/12/2017 |
| 2010 | საქართველოს კანონი ტყის ფონდის მართვის შესახებ | 040030000.05.001.018652 | 07/12/2017 |
| 1999 | საქართველოს კანონი საშიში ნივთიერებებით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურების შესახებ | 040160050.05.001.018679 | 07/12/2017 |
| 2003 | საქართველოს წითელი ნუსხის და წითელი წიგნის შესახებ | 360060000.05.001.018650 | 07/12/2017 |
| 2003 | საქართველოს კანონი ნიადაგების კონსერვაციისა და ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების შესახებ | 370010000.05.001.018641 | 07/12/2017 |
| 2005 | საქართველოს კანონი ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ | 300310000.05.001.018748 | 23/12/2017 |
| 2006 | საქართველოს კანონი „საქართველოს ზღვისა და მდინარეთა ნაპირების რეგულირებისა და საინჟინრო დაცვის შესახებ” | 400010010.05.001.01629 | 05/05/2011 |
| 2007 | საქართველოს კანონი ეკოლოგიური ექსპერტიზის შესახებ | 360130000.05.001.018662 | 07/12/2017 |
| 2007 | საქართველოს კანონი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ | 470000000.05.001.018607 | 07/12/2017 |
| 2007 | საქართველოს კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ | 450030000.05.001.018687 | 07/12/2017 |
| 2014 | საქართველოს კანონი სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ | 130000000.05.001.01860 | 07/12/2017 |
| 2015 | საქართველოს კანონი რადიოაქტიური ნარჩენების შესახებ | 120210010.05.001.018680 | 07/12/2017 |
| 2014 | ნარჩენების მართვის კოდექსი | 360160000.05.001.018604 | 07/12/2017 |
| 2017 | გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი | 360160000.05.001.018605 | 07/12/2017 |

## გარემოსდაცვითი სტანდარტები

წინამდებარე ანგარიშის დამუშავების პროცესში გარემო ობიექტების (ნიადაგი, წყალი, ჰაერი) ხარისხის შეფასებისათვის გამოყენებულია შემდეგი გარემოსდაცვითი სტანდარტები

გარემოსდაცვითი სტანდარტების ნუსხა

| მიღების თარიღი | ნორმატიული დოკუმენტის დასახელება | სარეგისტრაციო კოდი |
| --- | --- | --- |
| 31/12/2013 | ტექნიკური რეგლამენტი - „ზედაპირული წყლის ობიექტებში ჩამდინარე წყლებთან ერთად ჩაშვებულ დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ) ნორმების გაანგარიშების მეთოდიკა“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №414 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017621 |
| 31/12/2013 | ტექნიკური რეგლამენტი - „საქართველოს ზედაპირული წყლების დაბინძურებისაგან დაცვის შესახებ“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №425 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017650 |
| 03/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი - „აირმტვერდამჭერი მოწყობილობის ექსპლუატაციის შესახებ“ დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №21 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017590 |
| 03/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი - „არახელსაყრელ მეტეოროლოგიურ პირობებში ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №8 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017603 |
| 31/12/2013 | ტექნიკური რეგლამენტი - „ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების გაანგარიშების მეთოდიკა“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №408 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017622 |
| 06/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი - „ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროების ინვენტარიზაციის მეთოდიკა“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №42 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017588 |
| 03/01/2014 | გარემოსდაცვითი ტექნიკური რეგლამენტი - დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №17 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017608 |
| 14/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტის - „გარემოსთვის მიყენებული ზიანის განსაზღვრის (გამოანგარიშების) მეთოდიკა“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №54 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017673 |
| 31/12/2013 | ტექნიკური რეგლამენტი - „დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის განსაზღვრის ინსტრუმენტული მეთოდის, დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის დამდგენი სპეციალური გამზომ-საკონტროლო აპარატურის სტანდარტული ჩამონათვალისა და დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ტექნოლოგიური პროცესების მიხედვით ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის საანგარიშო მეთოდიკა“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №435 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017660 |
| 31/12/2013 | ტექნიკური რეგლამენტი - „თევზჭერისა და თევზის მარაგის დაცვის შესახებ“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №423 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017645 |
| 31/12/2013 | ტექნიკური რეგლამენტი - „კარიერების უსაფრთხოების შესახებ“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №450 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017633 |
| 31/12/2013 | ტექნიკური რეგლამენტი - „ნიადაგის ნაყოფიერების დონის განსაზღვრის” და „ნიადაგის კონსერვაციისა და ნაყოფიერების მონიტორიგის” დებულებები, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №415 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017618 |
| 31/12/2013 | ტექნიკური რეგლამენტი - „ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის, შენახვის, გამოყენებისა და რეკულტივაციის შესახებ“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №424 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017647 |
| 15/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი - „სამუშაო ზონის ჰაერში მავნე ნივთიერებების შემცველობის ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციების შესახებ“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №70 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017688 |
| 15/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი - სასმელი წყლის შესახებ დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №58 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017676 |
| 31/12/2013 | ტექნიკური რეგლამენტი - „საქართველოს მცირე მდინარეების წყალდაცვითი ზოლების (ზონების) შესახებ“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №445 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017646 |
| 03/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი - „საქართველოს ტერიტორიაზე რადიაციული უსაფრთხოების ნორმების შესახებ“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №28 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017585 |
| 31/12/2013 | ტექნიკური რეგლამენტი - „წყალდაცვითი ზოლის შესახებ“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №440 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017640 |
| 03/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი - „წყლის სინჯის აღების სანიტარიული წესების მეთოდიკა“ დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №26 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017615 |
| 04/08/2015 | ტექნიკური რეგლამენტი - „კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის განხილვისა და შეთანხმების წესი“. დამტკიცებულია საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის №211 ბრძანებით | 360160000.22.023.016334 |
| 11/08/2015 | ტექნიკური რეგლამენტი - „ნაგავსაყრელების მოწყობის ოპერირების, დახურვისა და შემდგომი მოვლის შესახებ“. დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის N421 დადგენილებით. | 300160070.10.003.018807 |
| 17/08/2015 | ტექნიკური რეგლამენტი - „სახეობებისა და მახასიათებლების მიხედვით ნარჩენების ნუსხის განსაზღვრისა და კლასიფიკაციის შესახებ“. დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის N426 დადგენილებით. | 300230000.10.003.018812 |
| 01/08/2016 | საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 11 აგვისტოს #422 დადგენილება „ნარჩენების აღრიცხვის წარმოების, ანგარიშგების განხორციელების ფორმისა და შინაარსის შესახებ“. | 360100000.10.003.018808 |
| 15/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი-„სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულებების ნარჩენების შეგროვების, შენახვისა და გაუვნებლობის სანიტარიული წესები და ნორმები“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის №64 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017682 |
| 16/03/2009 | „გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შესახებ“ დებულება დამტკიცებულია საქართველო გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მონისტრის 2009 წლის 9 მარტის ბრძანებით №8 | 360160000.22.023.012.881 |
| 21/02/2017 | საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიერ სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების წესის შესახებ“ - დამტკიცებული მთავრობის დადგენილებით #61. | 040030000.10.003.018446 |
| 24/02/2017 | ტექნიკური რეგლამენტი – “სპეციალური მოთხოვნები საშიში ნარჩენების შეგროვებასთან და დამუშავებასთან დაკავშირებით“-დამტკიცებული მთავრობის #145 განკარგულებით | 360160000.10.003.019210 |

## საერთაშორისო ხელშეკრულებები

საქართველო მიერთებულია მრავალ საერთაშორისო კონვენციას და ხელშეკრულებას, რომელთაგან ქარხნის ფუნქციონირების გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესში მნიშვნელოვანია შემდეგი:

- ბუნებისა და ბიომრავალფეროვნების დაცვა:

- კონვენცია ბიომრავალფეროვნების შესახებ, რიო დე ჟანეირო, 1992 წ;

- კონვენცია გადაშენების პირას მყოფი ველური ფაუნისა და ფლორის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ (CITES), ვაშინგტონი, 1973 წ;

- ბონის კონვენცია ველური ცხოველების მიგრაციული სახეობების დაცვის შესახებ,1983

- კლიმატის ცვლილება:

- გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენცია, ნიუ-იორკი, 1994 წ;

- მონრეალის ოქმი ოზონის შრის დამშლელ ნივთიერებათა შესახებ, მონრეალი, 1987;

- ვენის კონვენცია ოზონის შრის დაცვის შესახებ, 1985 წ;

- კიოტოს ოქმი, კიოტო, 1997 წ;

- გაეროს კონვენცია გაუდაბნოების წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ, პარიზი 1994.

- დაბინძურება და ეკოლოგიური საფრთხეები:

- ევროპის და ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნების ხელშეკრულება მნიშვნელოვანი კატასტროფების შესახებ, 1987 წ.

- კულტურული მემკვიდრეობა:

- კონვენცია ევროპის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ;

- კონვენცია ევროპის არქეოლოგიური მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ.

- საჯარო ინფორმაცია:

- კონვენცია გარემოს დაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ (ორჰუსის კონვენცია, 1998 წ.)

- დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების რაიონის ბუნებრივი და სოციალური გარემოს ფონური მდგომარეობა და რელიეფურ-მორფოლოგიური პირობები

## ზოგადი მიმოხილვა

წინამდებარე თავში წარმოდგენილია ინფორმაცია პროექტის განხორციელების ადგილმდებარეობის ბუნებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შესახებ. წარმოდგენილ ინფორმაციას საფუძვლად უდევს ლიტერატურული წყაროები და საფონდო მასალები, სტატისტიკური მონაცემები, დამკვეთის მიერ მოწოდებული მასალები და უშუალოდ საკვლევი ტერიტორიის ფარგლებში ჩატარებული საველე კვლევების შედეგები. მოცემული ინფორმაცია შემდგომში გამოყენებული იქნება ობიექტის მშენებლობით და ექსპლუატაციით მოსალოდნელი ზემოქმედებების სახეების დასადგენად და მათი მასშტაბების შესაფასებლად.

მხარის მოკლე სოციალურ - ეკონომიკური დახასიათება

სამცხე-ჯავახეთი საქართველოს სამხრეთ-აღმოსავლეთით მდებარეობს. მასში შედის სამი ისტორიული მხარე - სამცხე, ჯავახეთი და თორი. რეგიონი აჭარას, გურიას იმერეთს, შიდა ქართლს, ქვემო ქართლს, სომხეთსა და თურქეთს ესაზღვრება. რეგიონის ტერიტორია 6 421 კვადრატული კილომეტრია. მოსახლეობის სიმჭიდროვე 1 კვ.კმ-ზე  32 კაცს შეადგენს. რეგიონში ექვსი თვითმმართველი ერთეულია - ახალციხის, ადიგენის, ასპინძის, ბორჯომის, ნინოწმინდისა და ახალქალაქის მუნიციპალიტეტები. რეგიონული ცენტრი ქალაქი ახალციხეა. მხარეში 353 დასახლებული პუნქტია, მათ შორის:

ხუთი ქალაქი: ახალქალაქი, ახალციხე, ბორჯომი, ვალე, ნინოწმინდა;

შვიდი დაბა: ბაკურიანი, ბაკურიანის ანდეზიტი, წაღვერი, ახალდაბა, ადიგენი, აბასთუმანი, ასპინძა; 254 სოფელი.

რეგიონს გააჩნია ხელსაყრელი გეოპოლიტიკური მდებარეობა, მას ესაზღვრება  თურქეთისა და სომხეთის  სახელმწიფოები, რაც ხელსაყრელ პირობებს ქმნის მეზობელ ქვეყნებთან სავაჭრო-ეკონომიკური  და კულტურული ურთიერთობების განვითარებისათვის.

რეგიონის ტერიტორიაზე  გადის ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენი, ტრანსკასპიური გაზსადენი, მარაბდა-ახალქალაქი-ყარსის რკინიგზა.

საპროექტო მონაკვეთი მდებარეობს ადიგენის მუნიციპალიტში,  რაიონის ფართობი 79953 ჰექტარს შეადგენს. რაიონი მდებარეობს სამხრეთ საქართველოში ახალციხის დასავლეთ ნაწილში და შედის სამცხე-ჯავახეთის ისტორიულ მხარეში. ადმინისტრაციული ცენტრია - დაბა ადიგენი. დასავლეთით მას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა, ჩრდილოეთით - ჩოხატაურის, ვანის და ბაღდადის რაიონები, აღმოსავლეთით - ახალციხის რაიონი, ხოლო სამხრეთით თურქეთის რესპუბლიკა ესაზღვრება. გოდერძის უღელტეხილით რაიონი უკავშირდება ქალაქ ბათუმს (140 კმ), ხოლო ზეკარის უღელტეხილით ქ. ქუთაისს (100კმ). ქ. თბილისამდე მანძილი 235 კმ-ია.

რაიონის ჩრდილოეთი, სამხრეთი და დასავლეთი ნაწილები მთაგორიანია. ჩრდილოეთი ნაწილი უჭირავს მესხეთის ქედის სამხრეთ ფერდობებს, დასავლეთი – არსიანის ქედს, სამხრეთი ნაწილი მოიცავს ერუშეთის ქედის სუსტად დანაწევრებულ ჩრდილო ფერდობს. მუნიციპალიტეტი მოიცავს ორ ურბანულ დასახლებას: დაბა ადიგენი, რომელიც ამავე დროს მუნიციპალიტეტის ცენტრს წარმოადგენს და კურორტი აბასთუმანი. მუნიციპალიტეტში არის 55 სოფელი. ყველა დასახლება გაერთიანებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის მართვის 15 ტერიტორიულ ერთეულში.

2018 წლის სტატისტიკური მონაცემებით სამცხე-ჯავახეთში მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი შეიცვალა 35815 ადამიანმა, მათგან 10,379 კაცი და 25,436 ქალია.

2018 წელს ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მიგრაციამ რეგიონიდან 2,769 (55% კაცი, 45% ქალი)ადამიანი შეადგინა. ქალაქიდან და სოფლიდან მიგრაციის მაჩვენებელი სქესის მიხედვით პრაქტიკულად ერთნაირია.

მრწველობა და სოფლის მეურნეობა

ადიგენის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის შემოსავლის 4 ძირითადი წყაროა: სოფლის მეურნეობა, მცირე საწარმოები, სატყეო მეურნეობა, დასაქმება საბიუჯეტო ორგანიზაციებში და კერძო სექტორში, ასევე პენსია. კერძო სექტორი ძირითადად მომსახურეობის სფეროთია წარმოდგენილი.

ეკონომიკა (სოფლის მეურნეობა, წარმოება)

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ძირითად ეკონომიკურ საქმიანობას სოფლის მეურნეობა წარმოადგენს, რომელშიც სოფლის მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობაა ჩართული. რელიეფის გათვალისწინებით სოფლის მეურნეობის სექტორებს შორის მესაქონლეობა დომინირებს.

ადიგენის მუნიციპალიტეტში სასოფლო სამეურნეო მიწის 15% სახნავად, 2%  მრავალწლიანი კულტურებისთვის, 83% კი საძოვრებად და სათიბებად გამოიყენება. არსებული ინფორმაციით (ადიგენის მუნიციპალიტეტის ვებგვერდი), სასოფლო– სამეურნეო დანიშნულების მიწებიდან – 5,192 ჰა–ს სახნავ–სათესი სავარგულები შეადგენს, რომელიც სრულად არის ათვისებული. 4,321 ჰა – სათიბია, 22,523 ჰა – საძოვარი, 870 ჰა – ხეხილის ბაღები. რაიონში ტყის ფონდის საერთო ფართი 37,887 ჰა–ს შეადგენს.

რაიონში 17,200–მდე სული მსხვილფეხა რქოსანი და 3,400–მდე წვრილფეხა პირუტყვია, 450 –მდე ცხენია, 15,000–მდე – ფრინველია. მეცხოველეობაში ძირითადად გავრცელებულია რძისა და ყველის წარმოება.

მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობასა და მეფრინველეობასთან ერთად მეფუტკრეობაც არის განვითარებული. რაიონში 1,450 სკა ფუტკარია.

ენერგეტიკა, წყალმომარაგება და კანალიზაცია.

სამცხე ჯავახეთის რეგიონში ფუნქციონირებს რამდენიმე სხვადასხვა სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგური (მათ შორის, ფარავნის, კახარეთის ჰესები), რომლების ელექტროენერგიას საქართველოს ენერგოსისტემას აწვდიან. რეგიონში მოსახლეობისთვის ელექტროენერგიის მიწოდების მომსახურებას ენერგო პრო ჯორჯია ახორციელებს. გაზის მომწოდებელი კომპანია სოკარია. წყალმომარაგებაზე პასუხისმგებელი გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია. ამჟამად წყალმომარაგება ხდება მდ.კოხიანას ხეობიდან. წყლის ხარისხი, განსაკუთრებით გაზაფხულზე არადამაკმაყოფილებელია.

ჯანდაცვა

ოფიციალური სტატისტიკის შესაბამისად (წყარო: საქსტატი) სამცხე ჯავახეთში ექიმების რიცხოვნება 0.5 ათასს შეადგენს, ამდენივეა საშუალო სამედიცინო პერსონალიც, რეგიონში 9 საავადმყოფო და სამედიცინო ცენტრი და 104 ამბულატორიულპოლიკლინიკური დაწესებულება ფუნქციონირებდა. რეგიონში ფუნქციონირებს გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების სამსახური. 2019 წლის მარტში ადიგენში აშენდა სასწრაფო დახმარების ცენტრის ახალი შენობა. სასწრაფო გადაუდებელ სამედიცინო დახმარებას აქ 28 თანამშრომელი ახორციელებს. სამსახურში სულ 8 ბრიგადაა, რომელსაც ყოველდღიურად 2 მანქანა ემსახურება.

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებები

მუნიციპალიტეტში განათლების ძირითადი ობიექტებია: საჯარო-საბაზო სკოლები და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები. ადიგენში ფუნქციონირებს სპორტული სკოლაც. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მუსიკალური სკოლა, დაბა ადიგენის, დაბა აბასთუმნის და სოფლების: უდესა და არალის ფილიალები. აღნიშნულ სკოლაში მუშაობს 20 პედაგოგი და მოსწავლეთა რაოდენობა 180 შეადგენს. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ 8 სკოლამდელ აღზრდის დაწესებულებაში (დაბა ადიგენის, სოფ. უდეს #1 და #2, არალის, ბოლაჯურის, ზარზმის, ვარხანის და დ. აბასთუმნის) სადაც 80 თანამშრომელია დასაქმებული. აღსაზრდელების რიცხვი კი 425 შეადგენს.

ისტორიული და არქიტექტურული ძეგლები

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი ისტერიული და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებით გამოირჩევა. ადიგენის მუნიციპალიტეტი მდიდარია სხვადასხვა ისტორიული და კულტურული ღირსშესანიშნაობებით. მათ შორისაა მართლმადიდებლური და კათოლიკური ეკლესიები, ციხე-კოშკები.

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო ბაზაში ადიგენის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 260 ძეგლიდან 190 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონეა, მათგან ასზე მეტი აბასთუმანში მდებარეობს. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე ობიექტებიდან 17-ს ეროვნული ძეგლის კატეგორია აქვს მინიჭებული.

ხალხური შემოქმედება ადიგენის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრში გაერთიანებულია 5 ფილიალი (აბასთუმნის, არალის, უდეს, ბოლაჯურის, დიდი სმადის და ვარხანის), რომლებსაც ემსახურება 18 თანამშრომელი. ცენტრთან ჩამოყალიბებულია ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი ,,ჭულე”, ანსამბლი ,,ზარზმა” და ვოკალური ჯგუფი ,,ანცები. გუნდში გაერთიანებულია 350 ბავშვი.

სახალხო ზეიმები ,,ბერობანა“ - იმართება XVII საუკუნის დასაწყისიდან ძველ მესხურ სოფლებში არალსა და უდეში. იმართება ადრე გაზაფხულზე, აღდგომის დიდმარხვის დაწყებამდე ერთი კვირით ადრე და მთელი კვირის განმავლობაში გრძელდება. სოფლებში ტარდება შეჯიბრებები ჭიდაობაში, მკლავჭიდში, ცეკვებში და სხვა. უშუალოდ კვირა დღეს იმართება განსაკუთრებული სარიტუალო ღონისძიება ,,ბერობანა“, რომელშიც 90-100 კაცი მონაწილეობს.

,,ანთიმოზობა“ - იმართება ყოველი წლის 26 ივნისს სოფ. უდეში ცნობილი საეკლესიო და საერო მოღვაწის ანთიმოზ ივერიელის (ანდრია ხურციძე-მერაბიშვილის), როგორც ამ სოფლის მკვიდრის ხსოვნის პატივსაცემად. ზეიმს სათავე დაედო 2005 წლის რუმინეთის საელჩოს ინიციატივა, რადგან რუმინეთში უკანასკნელ ხანს მოძიებული მასალებით დადგინდა, რომ იგი მესხეთის, კერძოდ სოფ. უდის მკვიდრი იყო.

,,შუამთობა“ - ტარდება ყოველი წლის ივლისის თვის ბოლო შაბათ-კვირას, ე.წ. ფერსათის მთაზე საზაფხულო იალაღებზე მყოფი მოსახლეობის მონაწილეობით. იმართება შეჯიბრებები დოღში და სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, სრულდება ცეკვები, სიმღერები და სხვა სახის გასართობი ღონისძიებები. ანალოგიური სახის დღესასწაული იმართება სოფ.უდისა და სოფ.არალის მთებში, გოდერძის უღელტეხილთან მიმდებარე საზაფხულო იალაღებზე მყოფი მოსახლეობის მიერ ყოველი წლის აგვისტოს თვის პირველ შაბათს. აღნიშნულ დღესასწაულში მონაწილეობას ღებულობენ როგორც ადიგენის, ასევე მეზობელი რაიონების (ხულო, შუახევი) მოსახლეობაც.

,,ზარზმობა“ - იმართება ყოველი წლის 11 ნოემბერს ცნობილი საეკლესიო მოღვაწის სერაპიონ ზარზმელის ხსენების დღეს. დილით ზარზმის მონასტერში წირვის შემდეგ ზეიმის მონაწილეები (რაონის მოსახლეობა, მოწვეული სტუმრები) მონასტრის სიახლოვეს სპეციალურად მოწყობილ თეატრონის სცენაზე წარმოადგენენ მხატვრულ თვითშემოქმედებას, ასევე წარმოდგენილია გამოფენები, ექსპონატები, როგორც სოფლის მეურნეობის პროდუქტების, ასევე ტრადიციული მესხური რეწვის ნიმუშების.

## ფიზიკურ-გეოგრაფიული გარემო

კლიმატი

### კლიმატი

საკვლევი უბნის კლიმატური პირობების შეფასება ეყრდნობა ადიგენის (#4) მეტეოსადგურების მონაცემებს. მონაცემები მიღებულია სამშენებლო კლიმატოლოგიის სტანდარტით (პნ 01.05-08).

საქართველოს სამშენებლო კლიმატური დარაიონების რუკის მიხედვით რაიონი მიეკუთვნება I კლიმატურ და I-გ ქვერაიონს. იანვრის საშ. ტემპერატურა -40C -დან -140C -დე იცვლება, ხოლო ივლისის საშუალო ტემპერატურა +120C -დან +210C -ის ფარგლებშია

# ჰაერის ტემპერატურული პარამეტრები მოცემულია ცხრილებში.

# ცხრილი- ჰაერის ტემპერატურა

| თვეები | წლის საშუალო |
| --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| -4.1 | -2.6 | 1.8 | 7.6 | 12.5 | 15.3 | 18.7 | 19.0 | 15.0 | 9.8 | 3.9 | -1.2 | 8.0 |

# ჰაერის ტემპერატურა- ცხრილი

| აბსოლუტური მინიმუმი | აბსოლუტური მაქსიმუმი | ყველაზე ცხელი თვის საშუა. მაქსიმუმი | y ველაზე ცივი ხუთდღიური საშ. | ყველაზე ცივი დღის საშ. | ყველაზე ცივი პერიოდის საშ. | საშუალო ტემპერატურე 13 საათზე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ყველაზე ცივი თვის | ყველაზე ცხელი თვის |
| -31 | 36 | 26.7 | -10 | -14 | -1.2 | 1.2 | 26.0 |

# ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა - ცხრილი

| თვეები | წლის საშუალო |
| --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 75 | 73 | 70 | 62 | 64 | 67 | 65 | 64 | 67 | 70 | 75 | 70 | 69 |

ატმოსფერული ნალექების რაოდენობა წელიწადში შეადგენს – 594მმ;

•	ნალექების დღეღამური მაქსიმუმი – 48მმ;

•	თოვლის საფარის წონა – 0.68კპა;

•	თოვლის საფარიანი დღეთა რიცხვი – 69;

ქარის წნევის ნორმატიული მნიშვნელობა წ0 5 წელიწადში ერთხელ 0.30კპა;

ქარის წნევის ნორმატიული მნიშვნელობა წ0 15 წელიწადში ერთხელ 0.38კპა;

1  წელიწადში ერთხელ მოსალოდნელია ქარი, სიჩქარით 15 მ/წმ;

5 წელიწადში ერთხელ მოსალოდნელია ქარი, სიჩქარით 17 მ/წმ;

10 წელიწადში ერთხელ მოსალოდნელია ქარი, სიჩქარით 20 მ/წმ;

15 წელიწადში ერთხელ მოსალოდნელია ქარი, სიჩქარით 21 მ/წმ;

20 წელიწადში ერთხელ მოსალოდნელია ქარი, სიჩქარით 21 მ/წმ;

ქარის მახასიათებლები - ცხრილი

| ქარის მიმართულების განმეორებადობა (%) იანვარი, ივლისი | ქარის საშუალო უდიდესი და უმცირესი სიჩქარე, მ/წმ |
| --- | --- |
| ჩ | ჩა | ა | სა | ს | სდ | დ | ჩდ | იანვარი | ივლისი |
| 2/2 | 1/2 | 5/10 | 3/8 | 1/4 | 3/5 | 46/41 | 39/28 | 3.6/0.6 | 3.3/1.0 |

ქარის მახასიათებლები - ცხრილი

| ქარის მიმართულების და შტილის განმეორადობა (%) შტილი |
| --- |
| ჩ | ჩა | ა | სა | ს | სდ | დ | ჩდ | შტილი |
| 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 4 | 44 | 34 | 56 |

გრუნტების სეზონური გაყინვის ნორმატიული სიღრმე:

თიხოვანი და თიხნაროვანი - 65 სმ;

წვრილი და მტვრისებრი ქვიშები, ქვიშნარები – 78;

მსხვილი და საშ. სიმსხვილის ხრეშისებური ქვიშის – 84;

მსხვილნატეხოვანი – 97.

## გეომორფოლოგია

### გეო

საქართველოს გეომორფოლოგიური დარაიონების სქემატური რუქის მიხედვით საკვლევი ტერიტორია განლაგებულია აჭარა-იმერეთის ქედის სამხრეთ ფრთაზე, რომელიც ახალციხის ქვაბულს საზღვრავს ჩრდილოეთიდან. რეგიონის ერთ-ერთ მთავარ გეომორფოლოგიურ ელემენტს წარმოადგენს ქვაბლიანის ველი.

რაიონის ჰიდროგრაფიულ ერთეულს წარმოადგენს  მდ. ქვაბლიანი თავისი  შენაკადებით. მდ.ქვაბლიანს უკავია ადიგენის სინკლინის ცენტრალური ზონა. იგი აჟამად (მარტი) არის წყალმცირე, რადგანაც წყლის მასის დიდი ნაწილი გაშვებულია სადერივაციო არხში.

## ზოგადი გეოლოგიური პირობები

მდინარე ქვაბლიანს უკავია ადიგენის სინკლინის ცენტრალური ზონა, სადაც რეცხავს შედარებით სუსტ ზედა ეოცენური და ოლიგოცენური ასაკის ნალექებს.

გეოლოგიური თვალსაზრისით შესწავლილი ტერიტორიის უმეტესი ნაწილი, აგებულია შუა ეოცენური ასაკის ვულკანოგენური ნალექებით, შედარებით ნაკლები გავრცელებით სარგებლობენ მიო-პლიოცენური ასაკის ვულკანოგენურ-კონტინენტური წარმონაქმნები.

## ტექტონიკა

ტექტონიკური თვალსაზრისით შესწავლილი ტერიტორია განლაგებულია აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის სამხრეთ ქვეზონის სამხრეთ ნაწილში (გამყრელიძე, 1949). ახალციხის ქვეზონა შედგება მოკლე, ძლიერ შეკუმშული სამხრეთით დაქანებული ბრახიანტიკლინებით და ფართო სინკლინებით. ნაოჭები საფეხურისებრ ენაცვლებიან ერთი მეორეს და განშტოვდებიან. აქ შეიმჩნევა სრიალის სიბრტყეები, თიხური ფენების შეკუმშვა და გამოჭურვა, აგრეთვე ნაოჭების თხემის ნაწილის გასქელება, რაც მიუთითებს თხელშრეებრივი ტუფების, ტუფოქვიშაქვების და არგილიტების დიფერიანციალურ მოძრაობას.

## სეისმური პირობები

საკვლევი ტერიტორია საქართველოს სეისმური საშიშროების რუკის მიხედვით (ადიგენი #3084) განეკუთვნება 7 ბალიან სეისმურ რაიონს (A-0.12). (სამშენებლო ნორმები და წესები ,,სეისმომედეგი მშენებლობა” – პნ 01.01-09).

## ჰიდროგეოლოგია

ი.ბუაჩიძის კლასიფიკაციით (1968), შესწავლილი ტერიტორია შედის აჭარა-იმერეთის ქედის ჰიდროგეოლოგიურ რაიონში. მიწისქვეშა წყლები წარმოდგენილია ახალციხის ნაპრალური წყლების არტეზიული აუზით და თრიალეთის ნაპრალური და ნაპრალურკარსტული წყალწნევიანი სისტემით.

რაიონის ჰიდროგეოლოგიური პირობების ფორმირება განპირობებულია კლიმატით, რელიეფით, მასივის ლითოლოგიური შედგენილობით, ტექტონიკით და ქანების გამოფიტვის ხასიათით. როგორც ზემოთ აღინიშნა, ტერიტორია აგებულია მასიური და სქელშრეებრივი ვულკანური ბრექჩიებით, ტუფებით და ლავური განფენებით. კლდოვანი ქანების მასივის ზედა, ინტენსიურად ნაპრალოვან ზონას არ გააჩნია კოლექტორული თვისებები და მოსული ატმოსფერული ნალექები მისი გავლით სწრაფად განიტვირთება ადგილობრივი ეროზიის ბაზისის დონეზე, უშუალოდ მდინარეთა კალაპოტებში. მასივის სიღრმეში წყლის ცირკულაცია რამდენადმე გაძნელებულია ნაპრალების სიხშირისა და გახსნილობის კლების გამო, თუმცა ღრმა ზონებში მის ცირკულაციას ხელს უწყობს ტექტონიკური და ზოგიერთი სხვა სახის გამწე ნაპრალი, რომელთა გასწვრივ შეკრებილი წყალი ზედაპირზე ზოგან წყაროს სახითაც გამოედინება.

წყალი ნორმალური მინერალიზაციისა, იგი ჰიდროკარბონატულ-კალციუმიან. სანიტარული ანალიზის შედეგები დამაკმაყოფილებელია წყალს არ ახასიათებს არცერთი სახის აგრესიულობა ნებისმიერი მარკის ბეტონის მიმართ

| შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ადიგენი-უდე-არალის საავტომობილო გზის მე-1კმ-ზე მდ.ქვაბლიანზე ახალი სახიდე გადასასვლელის პროექტირება. |
| --- |
| წყლის სინჯის მახასიათებლები |
| სინჯის აღების ადგილი და თარიღი ჭ.#1 სიღრმე _ 7.50მ 31.03.2019წ |
| ფიზიკური თვისებები |
| ტემპერატურა oC | _ | სუნი ბალებში | 0.0 |
| გამჭირვალობა | გამჭირვალე | გემო ბალებში | _ |
| ფერი | უფერული | ნალექი | მცირე რაოდენობით |
| ქიმიური ანალიზი |
| ანიონები A | შემცველობა ლიტრში |  | სიხისტე | საერთო მგ-ეკვ/ლ | - |
|  | მგ | მგ-ეკვ | %მგ-ეკვ |  |  | კარბონატული მგ-ეკვ/ლ | - |
| Cl- | 32.0 | 0.90 | 22.0 |  | PH | 7.3 |
| SO4- - | 0 | 0 | 0 |  | CO2 თავისუფალი მგ/ლ | - |
| HCO3- | 195 | 3.20 | 78.0 |  | CO2 აგრესიული მგ/ლ | - |
| CO3- - |  |  |  |  | O2 ჟანგვადობა მგ/ლ | - |
| NO3- |  |  |  |  | H2S მგ/ლ | - |
| NO2- |  |  |  |  | საერთო მინერალიზაცია მგ/ლ | 746.6 |
| ∑ A | 227 | 4.10 | 100 |  | მშრალი ნაშთი მგ/ლ | 206 |
| კათიონები K | შემცველობა ლიტრში |  | გამარიალიანების ფორმულა |
|  | მგ | მგ-ეკვ | %მგ-ეკვ |  |  |
| Na++K+ | 6.90 | 0.31 | 7.44 |  |  |
| Ca++ | 60.10 | 3.0 | 73.12 |  | HCO3- 78 M 0.20 Ca++ 73 |
| Mg++ | 9.70 | 0.80 | 19.45 |  |  |
| Fe++ |  |  |  |  |  |
| Fe+++ |  |  |  |  |  |
| NH4+ |  |  |  |  |  |
| ∑K | 76.7 | 4.10 | 100 |  |  |
| ∑A+∑K | 303.7 |  |  |  |  |

## საინჟინრო გამოკვლევა

მიღებული დავალების თანახმად ადიგენის მუნიციპალიტეტში ადიგენი უდე-არალის საავტომობილო გზის მდინარე ქვაბლიანთან გადაკვეთაზე, დასაპროექტებელი სახიდე გადასასვლელის მოწყობის ადგილზე, გაიბურღა ორი ჭაბურღილი, ჭაბურღილი #1 18.0მ სიღრმის, ხოლო ჭაბურღილი #2 14.0მ სიღრმის.

ჭაბურღილში #1 ზედაპირიდან 2.2მ სიღრმემდე ნიადაგის 5სმ-იანი ფენის ქვეშ გვხვდება ღია ყავისფერი მყარი კონსისტენციის კარბონატული თიხნარი ღორღის და ხვინჭის 20%-მდე ჩანართებით. 2.2მ-დან 5.0მ-დე ვხვდებით ღორღოვან გრუნტს ნახევრად მყარი თიხნარის შემავსებლით, შემდეგ 5.0მ-დან 11.3მ მსიღრმემდე ჭრილი აგებულია ალუვიური გენეზისის კენჭნარით კაჭარის ჩანართებით, ქვიშის 25%-მდე შემავსებლით. 11.3მ სიღრმიდან დაძიებულ 18.0მ სიღრმემდე ჭრილი აგებულია ზედა ეოცენური ასაკის მოლურჯო-მონაცრისფრო თაბაშირიანი თიხებით, მერგელების და ქვიშაქვების თხელი შუაშრეებით. 11.3მ-დან 13.0მ-დე ფენა ძლიერ გამოფიტულია (ელუვირებული) თითქმის გათიხებულია, 13.0მ-დან 15.0მ-დე გამოფიტული და დანაპრალიანებულია, კარგად ეტყობა ლითიფიკაციის კვალი, ხოლო უკვე 15.0მ სიღრმიდამ გრუნტი სუსტად გამოფიტული და სუსტად დანაპრალიანებულია.

ჭაბურღილში გრუნტის წყალი გამოვლინდა 5.0მ სიღრმეზე, ხოლო მისი დამყარება მოხდა 4.6მ-ზე.ჭაბურღილში #2 ზედაპირიდან 2.3მ სიღრმემდე 0.5მ სიმძლავრის ნაყარი ფენის ქვეშ გვხვდება ღია ყავისფერი მყარი კონსისტენციის კარბონატული თიხნარი ღორღის და ხვინჭის 20%-მდე ჩანართებით. 2.3მ-დან 4.8მ-დე ვხვდებით ღორღოვან გრუნტს ნახევრად მყარი თიხნარის შემავსებლით, შემდეგ 4.8მ-დან დაძიებულ 14.0მ სიღრმემდე ჭრილი აგებულია ზედა ეოცენური ასაკის მოლურჯო-მონაცრისფრო თაბაშირიანი თიხებით, მერგელების და ქვიშაქვების თხელი შუაშრეებით. 4.8მ-დან 8.0მ-დე ფენა ძლიერ გამოფიტულია (ელუვირებული) თითქმის გათიხებულია, 8.0მ-დან 11.2მ-დე გამოფიტული და დანაპრალიანებულია, კარგად ეტყობა ლითიფიკაციის კვალი, ხოლო უკვე 11.2მ სიღრმიდამ გრუნტი სუსტად გამოფიტული და სუსტად დანაპრალიანებულია.

ჭაბურღილში გრუნტის წყალი გამოვლინდა 6.8მ სიღრმეზე, ხოლო მისი დამყარება მოხდა 7.5მ-ზე. ჭაბურღილების ჭრილების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ მდინარე ქვაბლიანის მარჯვენა ნაპირი (ჭაბ. #2) ექვემდებარება მდინარის ეროზიულ ზემოქმედებას, იგი ინტესიურად ირეცხება, ხოლო მდინარის მარცხენა ნაპირზე ხდება ალუვიური მდინარეული მასალის აკუმულაცია დალექვა (ჭაბ. #1).

საკვლევ უბანზე გამოყოფილია გრუნტების ექვსი სახესხვაობა ექვსი საინჟინრო გეოლოგიური ელემენტი (სგე).

სგე 1 თიხნარი ღია ყავისფერი, მყარი, ძლიერ კარბონატული, ღორღის და ხვინჭის 15-20%-მდე ჩანართებით

სგე 2 ღორღოვანი გრუნტი, ხვინჭის ჩანართებით, ყავისფერი-მოჟანგისფრო, ნახევრად მყარი თიხნარის 15-20%-მდე შემავსებლით

სგე 3 კენჭნარი, კაჭარის ჩანართებით, მსხვილ და საშუალო მარცვლოვანი ქვიშის შემავსებლით 20-25%-მდე

სგე 4 არბონატული თაბაშირიანი თიხები, მერგელების და ქვიშაქვების თხელი შუაშრეებით, ძლიერ გამოფიტული, უმეტესად გათიხებული (ელუვირებული), მოლურჯო-ნაცრისფერი.

სგე 5 კარბონატული თაბაშირიანი თიხები, მერგელების და ქვიშაქვების თხელი შუაშრეებით, გამოფიტული, ნაპრალოვანი, მოლურჯო-ნაცრისფერი.

სგე 6 კარბონატული თაბაშირიანი თიხები, მერგელების და ქვიშაქვების თხელი შუაშრეებით, სუსტად გამოფიტული, ნაპრალოვანი, მოლურჯო-ნაცრისფერი.

შესწავლილი გრუნტების სეისმურობა დადგენილი იქნა სამშენებლო ობიექტის 7 ბალიან სეისმურობის ზონაში მდებარეობის და მათი ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების გათვალისწინებით. აღნიშნულის თანახმად, სეისმურობის მიხედვით გრუნტები განეკუთვნება II ჯგუფის გრუნტებს, ამიტომ სამშენებლო მოედნის სეისმურობა აღნიშნულ გრუნტებზე ფუნდამენტის მოწყობის შემთხვევაში განისაზღვრება იგივე 7 ბალით.

შესწავლი სამშენებლო მოედნის ლითოლოგიური ჭრილის უკეთ წარმოდგენის მიზნით გაბურღული ჭაბურღილების ლითოლოგიურ ჭრილებზე დაყრდნობით აგებულია ლითოლოგიური ჭრილი. ჭრილიდან კარგად ჩანს, რომ მდინარე ქვაბლიანის ჭალა11.3მ სიღრმემდე აგებულია ალუვიური (მდინარეული) მასალით, ხოლო მის ქვეშ გავრცელებულია ძირითადი თიხები, რომლებიც მარცხენა ნაპირზე 15.0მ სიღრმიდან, ხოლო მარჯვენა ნაპირზე 11.2მ სიღრმიდან წარმოდგენილი არიან მკვრივი სუსტად გამოფიტული თიხებით და სუსტად ნაპრალოვანი თიხებით. აღნიშნული ფენა (სგე 6) სამშენებლო მოედანზე გამოყოფილ ფენებს შორის საუკეთესოა ბურჯების ფუნდირებისათვის.

## გეოლოგიური სამუშაოების დასკვნები და რეკომენდაციები

ჩატარებული კვლევების შედეგების და არსებული მასალების ანალიზის შედეგად შეიძლება დავასკვნათ შემდეგი:

1.	საქართველოს სამშენებლო კლიმატური დარაიონების რუკის მიხედვით რაიონი მიეკუთვნება I-გ ქვერაიონს;

2.	საველე და ლაბორატორიული კვლევებით შესწავლილ უბნზე გამოიყო გრუნტების 6 ლითოლოგიური სახესხვაობა, 6 საინჟინრო-გეოლოგიური ელემენტი (სგე):

3.	ადმინისტრაციულად უბანი მდებარეობს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში, ადიგენის მუნიციპალიტეტში;

4.	გეოლოგიური თვალსაზრისით შესწავლილი ტერიტორიის უმეტესი ნაწილი, აგებულია შუა ეოცენური ასაკის ვულკანოგენური ნალექებით, შედარებით ნაკლები გავრცელებით სარგებლობენ მიო-პლიოცენური ასაკის ვულკანოგენურ-კონტინენტური წარმონაქმნები;

5.	ტექტონიკური თვალსაზრისით შესწავლილი ტერიტორია განლაგებულია აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის სამხრეთ ქვეზონის სამხრეთ ნაწილში;

6.	საკვლევი ტერიტორია საქართველოს სეისმური საშიშროების რუკის მიხედვით (ადიგენი #3084) განეკუთვნება 7 ბალიან სეისმურ რაიონს (A-0.12);

7.	სეისმურობის მიხედვით გრუნტები განეკუთვნება II ჯგუფის გრუნტებს, ამიტომ სამშენებლო მოედნის სეისმურობა განისაზღვრება 7 ბალით;

8.	მდინარე ქვაბლიანის მარჯვენა ნაპირი ექვემდებარება მდინარის ეროზიულ ზემოქმედებას, იგი ინტესიურად ირეცხება, ხოლო მდინარის მარცხენა ნაპირზე ხდება ალუვიური მდინარეული მასალის აკუმულაცია;

9.	მეოთხეული ასაკის გრუნტები (სგე 1, სგე 2 სგე 3) არ არიან აგრესიული არცერთი სახის ბეტონების მიმართ;

10.	კარბონატული და თაბაშირიანი თიხები (სგე 4, სგე 5, სგე 6) ავლენენ საშუალო და სუსტ აგრესიულობას პორტლანდცემენტების მიმართ;

11.	გრუნტის წყლის და მდინარის წყლის დამარილიანების ტიპი ჰიდროკარბონატულ-ქლორიდულ, კალციუმ-მაგნიუმიანია, ხოლო მინერალიზაცია 0.23 და 0.06 გრ/ლიტრის ფარგლებში ცვალებადობს.

12.	გრუნტის წყალი და მდინარის წყალი ორივე ავლენს სუსტ აგრესიულობას წყალბადიონის მაჩვენებლით ჭ4 მარკის ბეტონების მიმართ.

13.	წყლების აგრესიული ზემოქმედების ხარისხი რკინა-ბეტონის არმატურაზე მათი პერიოდულად დასველების შემთხვევაში არის სუსტი;

14.	ქანების აგრესიული ზემოქმედების ხარისხი ნახშირბადიან ფოლადზე, გრუნტის წყლის დონის დაბლა იმ ქანებისათვის რომელთა ფილტრაციის კოეფიციენტი >0.1მ/დღე-ღამე არის საშუალო;

## ნიადაგი და ლანდშაპტები

ადიგენის მუნიციპალიტეტში გავრცელებულია ყომრალი ნიადაგი. ამ ტიპის ნიადაგის ფორმირება ძირითადად თბილი და ზომიერი კლიმატის პირობებში ხდება. ის გვხვდება როგორც აღმოსავლეთ და სამხრეთ საქართველოში (ზღვის დონიდან 900 (1000) - 1900 (2000) მ-ის სიმაღლის ფარგლებში), ასევე საქართველოს დასავლეთ ნაწილში (ზღვის დონიდან 800 (900) - 1800 (2000) მ-ის სიმაღლის ფარგლებში), და საქართველოში ყველაზე გავრცელებულ ნიადაგის ტიპს წარმოადგენს (ტერიტორიის მიახლოებით 18.1%). აღნიშნული ნიადაგი  ძირითადად მაგმატურ ქანებზე, მერგელებზე და ქვიშაქვებზე ვითარდება.

ნიადაგები ხასიათდება არადიფერენცირებული პროფილით, თუმცა ზოგჯერ, პროფილის შუა ნაწილის გათიხების შედეგად, ადგილი აქვს ტექსტურულ დაფერენციაციას. შედეგად შეიძლება აღინიშნოს ზედაპირული გალებება. პროფილს შემდეგი აგებულება აქვს: A0 - A - Bm - C. მეტამორფული, გათიხებული Bm ჰორიზონტის არსებობა ყომრალი ნიადაგის ძირითადი დიაგნოსტიკური მაჩვენებელია.

ყომრალები ხასიათდებიან სუსტი მჟავე რეაქციით, რკინის მოძრავი ფორმების მაღალი შემცველობით. ნიადაგები ზომიერად ჰუმუსიანი და ღრმად ჰუმუსირებულია, ჰუმუსის ტიპი ფულვატურია. ნიადაგები სუსტად ან საშუალოდ არამაძღარია. გაცვლით კათიონებში მკვეთრად ჭარბობს კალციუმი. შთანთქმული კათიონების ჯამი საშუალოა. უმეტესად მიეკუთვნებიან საშუალო და მსუბუქ, იშვიათად მძიმე თიხნარებს. მინერალური ნაწილი ფორმირდება სიალიტური ტიპის გამოფიტვით. თიხამინერალები წარმოდგენილია ჰიდროქარსებით, მონტმორილონიტის შერეულშრიანი წარმონაქმნით, ქლორიტითა და კაოლინიტით. ნიადაგს ახასიათებს საკმაოდ მაღალი პოტენციალური ნაყოფიერება; საშუალო ან საშუალოზე მაღალი შემცველობითაა მოძრავი აზოტი, დაბალია მოძრავი ფოსფორი, მაღალი გაცვლითი კალიუმის შემცველობა.

ყომრალი ნიადაგები ხასიათდება შემდეგი მაჩვენებლებით:

• გენეტიკურ ჰორიზონტებზე სუსტი დიფერენციაცია (ყომრალი გაეწრებული ნიადაგების გარდა);

• პროფილის მეტ-ნაკლებად მონოტონური ყომრალი შეფერილობა;

• კარგად გამოხატული მკვდარი საფარის არსებობა;

• სუსტად მჟავე ან მჟავე რეაქცია;

• მთელი პროფილის გათიხება;

• პროფილის მიხედვით ლექის სუსტი გადაადგილება;

• კაჟმიწისა და ერთნახევარი ჟანგეულების მეტ-ნაკლებად თანაბარი განაწილება (გაეწრებული ყომრალი ნიადაგის გარდა);

• რკინის მოძრავი ფორმების მაღალი შემცველობა;

• საშუალო და ღრმა ჰუმუსირება;

• ჰუმუსის ფულვატური ტიპი;

• მინერალური ნაწილის გამოფიტვის სიალიტური ტიპი;

• ლექის ფრაქციაში ჰიდროქარსების, მონთმორილონიტის და ქარს-მონთმორილონიტის შერეულშრიანი წარმონაქმნების არსებობა.

ყომრალი ნიადაგები გავრცელებულია ტყის (წიფლნარების, მუქწიწვიანების, ფიჭვნარების, მუხნარების და სხვ.) ქვეშ. აღნიშნული ნიადაგი შედარებით ახალგაზრდა ნიადაგწარმოქმნის ასაკით ხასიათდება. ამ ტიპის ნიადაგების ძირითადი ელემენტარული ნიადაგწარმომქმნელი პროცესებია: მულის ტიპის ჰუმუსის დაგროვება, გათიხება და ლესივირება. საპროექტო რეგიონში ყომრალი ნიადაგები ესაზღვრება ყავისფერ და მთატყე-მდელოს ნიადაგებს.

## ჰიდროლოგიური პირობები.

მდინარე ქვაბლიანი სათავეს იღებს აჭარა-იმერეთის ქედის ჩრდილოეთ ფერდობზე მდინარეების ჩუდურაულისა და ზვინარის შეერთებით 1523 მეტრის სიმაღლეზე და ერთვის მდ. ფოცხოვს მარცხენა მხრიდან სოფ. არალის აღმოსავლეთით 2 კმ-ში. მდინარის სიგრძე 41 კმ, საერთო ვარდნა 513 მ, საშუალო ქანობი 12,5 ‰, წყალშემკრები აუზის ფართობი კი 900 კმ2-ია. მდინარეს ერთვის სხვადასხვა რიგის 381 შენაკადი ჯამური სიგრძით 837 კმ. მისი ძირითადი შენაკადებია ზვინარი (სიგრძით 10 კმ), ჩუდურაული (18 კმ), ღაღვი (15 კმ), ძინძისუ (15 კმ) და აბასთუმანი (19 კმ).

მდინარის აუზი მდებარეობს ახალციხის ქვაბულში. მისი წყალგამყოფი ქედების სიმაღლეები 2000-2800 მეტრს აღწევენ. აუზის აგებულებაში მონაწილეობას იღებენ ანდეზიტები, ბაზალტები, ქვიშაქვები და ალუვიური განფენები. აუზის ნიადაგური საფარი ძირითადად თიხნარი ნიადაგებით არის წარმოდგენილი. აუზში 2000 მეტრზე მაღლა გავრცელებულია ალპური მდელოები, რომლებიც ქვემოთ იცვლება ხშირი შერეული ტყით. დასახლებული პუნქტების სიახლოვეს აუზის ნაწილი ათვისებულია სახნავებით და ბაღებით. აუზის დაახლოებით 70% დაკავებულია ტყით.

მდინარის ხეობა სათავიდან სოფ. საირმემდე V-ეს ფორმისაა, ქვემოთ კი ტრაპეციულ ფორმას იძენს. ტრაპეციული ფორმის ხეობის ფარგლებში გვხვდება ორმხრივი ტერასები, რომელთა სგრძე 0,1-დან 1,5 კმ-მდე, სიმაღლე კი 2-დან 6 მ-მდე იცვლება.

მდინარის კალაპოტი ზომიერად კლაკნილი და სოფ. ჩეჩლამდე დაუტოტავია. ქვემოთ კი იტოტება. საპროექტო კვეთებში მდინარის კალაპოტი იტოტება და ქმნის დაბალ, ალუვიური მასალით აგებულ კუნძულებს, რომელთა სიგრძე დაახლოებით 0,1-0,15 კმ-ია. ნაკადის სიგანე მერყეობს 3-დან 25 მ-მდე, სიღრმე 0,2-დან 0,9 მ-მდე, ხოლო სიჩქარე 1,4 მ/წმ-დან 0,7 მ/წმ-მდე.

მდინარე საზრდოობს თოვლის, წვიმისა და გრუნტის წყლებით. მისი წყლიანობის რეჟიმი ხასიათდება გაზაფხულის წყალდიდობით, შემოდგომის წყალმოვარდნებით და ზაფხულისა და ზამთრის წყალმცირობით. გაზაფხულზე ჩამოედინაბა წლიური ჩამონადენის 50-55%, ზაფხულში 18-22%, შემოდგომაზე 12-18% და ზამთარში 9-15%.

მდინარეზე ყინულოვანი მოვლენები ფიქსირდება ნოემბრის მეორე ნახევრიდან მარტის პირველ დეკადამდე. ყველა სახის ყინულოვან მოვლენათა ხანგრძლივობა საშუალოდ 66 დღეს შეადგენს.

მდინარე გამოიყენება ირიგაციული და ენერგეტიკული დანიშნულებით. მასზე ფუნქციონირებდა ფხერო-ენთელის სარწყავი სისტემის სატუმბი სადგური, რომელიც ამჟამად გაძარცვული და უმოქმედოა. ამჟამად ფუნქციონირებს სოფ. ბოლაჯურის სატუმბი სადგური და კახარეთის ჰესი.

წყლის მაქსიმალური ხარჯები

მდინარე ქვაბლიანის წყლის მაქსიმალური ხარჯები საპროექტო ხიდის კვეთში დადგენილი ანალოგის მეთოდით. ანალოგად შერჩეულია ჰიდროლოგიური საგუშაგო ქვაბლიანი _ მლაშეს მონაცემები.

მდინარე ქვაბლიანის ჩამონადენი ჰ/ს მლაშეს კვეთში შეისწავლებოდა 1941-დან 1990 წლამდე. დაკვირვების მონაცემების 49 წლიანი (1941-90 წწ) ვარიაციული რიგის სტატისტიკური დამუშავების შედეგად უდიდესი დამაჯერებლობის მეთოდით, როდესაც ვარიაციისა და ასიმეტრიის კოეფიციენტების სიდიდე განისაზღვრება სპეციალური ნომოგრამების მეშვეობით როგორც სტატისტიკური   და  -ის ფუნქცია, როდესაც   და , მიღებულია განაწილების მრუდის შემდეგი პარამეტრები:

წყლის მაქსიმალური ხარჯების საშუალო მრავალწლიური სიდიდე  87,3 მ3/წმ-ს;

_ ვარიაციის კოეფიციენტი Cv =0,31;

_ ასიმეტრიის კოეფიციენტი Cs==1,5 Cv =0,465.

მიღებული პარამეტრებისა და სამპარამეტრიანი გამა-განაწილების ორდინატების მეშვეობით დადგენილი მდ. ქვაბლიანის წყლის მაქსიმალური ხარჯების სიდიდეები ჰ/ს მლაშეს კვეთში.

გადასვლა ანალოგიდან, ანუ ჰ/ს მლაშეს კვეთიდან საპროექტო ხიდის კვეთში, განხორციელებულია გადამყვანი კოეფიცენტის მეშვეობით, რომლის სიდიდე მიიღება გამოსახულებით

სადაც  _ მდინარე ქვაბლიანის წყალშემკრები აუზის ფართობია საპროექტო ხიდის კვეთში, სადაც  = 522 კმ2-ს;

_ მდინარე ქვაბლიანის წყალშემკრები აუზის ფართობია ანალოგის, ანუ ჰ/ს მლაშეს კვეთში,   = 468 კმ2-ს;

_რედუქციის ხარისხის მაჩვენებელია, რომლის სიდიდე წყლის მაქსიმალური ხარჯების შემთხვევაში მიიღება 0,5-ის ტოლად.

მოცემული რიცხვითი სიდიდების შეტანით ზემოთ მოყვანილ გამოსახულებაში მიიღება ანალოგიდან საპროექტო ხიდის კვეთში გადამყვანი კოეფიციენტის სიდიდე, რაც ტოლია 1,056-ის. ჰ/ს მლაშეს კვეთში დადგენილი წყლის მაქსიმალური ხარჯების გადამრავლებით გადამყვან კოეფიციენტებზე, მიიღება წყლის მაქსიმალური ხარჯები საპროექტო კვეთში.

მდინარე ქვაბლიანის მაქსიმალური ხარჯები ანალოგისა და საპროექტო კვეთებში, მოცემულია ცხრილში.

მდინარე ქვაბლიანის წყლის მაქსიმალური ხარჯები  Qმ3/წმ-ში

ცხრილი

| კვეთი | F კმ2 | Q0Q მ3/წმ | Cv | Cs | K | განმეორებადობაწელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 50 | 20 | 10 |
| ანალოგი | 468 | 87,3 | 0,31 | 0.465 | _ | 160 | 150 | 135 | 125 |
| საპროექტო ხიდი | 522 | 92 92.2 | _ | _ | 1.056 | 169 | 158 | 143 | 132 |

ჰიდროლოგიურ ლიტერატურაში გამოქვეყნებულ და ადრე შედგენილ პროექტებში მოყვანილ მაქსიმალურ ხარჯებთან შედარებით, ანალოგის მეთოდით მიღებული მდ. ქვაბლიანის წყლის მაქსიმალური ხარჯები დაბალია, რაც შესაძლებელია აიხსნას რეალური მაქსიმალური ხარჯების დაკვირვებებს შორის პერიოდში გავლით და შესაბამისად მათი აღურიცხველობით.

ამიტომ, მდ. ქვაბლიანის წლის მაქსიმალური ხარჯების საანგარიშო სიდიდეების დასადგენად საპროექტო ხიდის კვეთში, გამოყენებული იქნა რეგიონალური-ემპირიული ფორმულა, რომელიც მოცემულია ,,კავკასიის პირობებში მდინარეთა მაქსიმალური ჩამონადენის საანგარიშო ტექნიკურ მითითებაში”.

აღნიშნულ რეგიონალურ_ემპირიულ ფორმულას, რომელიც გამოყვანილია სპეციალურად მდ. ქვაბლიანის აუზისთვის და გამოიყენება 400 კმ2-ზე მეტი წყალშემკრები აუზის ფართობის პირობებში, შემდეგი სახე გააჩნია

m3/wm

სადაც _ მდინარე ქვაბლიანის წყალშემკრები აუზის ფართობია საპროექტო კვეთში.

მოყვანილ ფორმულაში მდ. ქვაბლიანის წყალშემკრები აუზის ფართობების შეყვანით მიიღება 5%-იანი უზრუნველყოფის (20 წლიანი განმეორებადობის) წყლის მაქსიმალური ხარჯის სიდიდე. გადასვლა 5%-იანი უზრუნველყოფიდან სხვა უზრუნველყოფებზე განხორციელებულია სპეციალურად დამუშავებული გადამყვანი კოეფიციენტების მეშვეობით. ზემოთ მოყვანილი რეგიონალური ემპირიული ფორმულით დადგენილი წყლის მაქსიმალური ხარჯები, მოცემულია ქვემოთ, ცხრილში.

მდინარე ქვაბლიანის წყლის მაქსიმალური ხარჯებიQ(მ3/წმ)

საპროექტო ხიდის კვეთში

ცხრილი

| კვეთი | F კმ2 | განმეორებადობაწელი |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 50 | 20 | 10 |
| საპროექტო ხიდი | 577 | 283 | 238 | 186 | 149 |

წყლის მაქსიმალური დონეები

მდინარე ქვაბლიანის წყლის მაქსიმალური ხარჯების შესაბამისი დონეების ნიშნულების დასადგენად საპროექტო უბანზე, გადაღებული იქნა კალაპოტის განივი კვეთები, რომელთა საფუძველზე დადგენილი იქნა მდინარის ჰიდრავლიკური ელემენტები. აღნიშნული ჰიდრავლიკური ელემენტების მიხედვით განხორციელდა წყლის მაქსიმალურ ხარჯებსა და დონეებს შორის   დამოკიდებულების მრუდების აგება, რომლებიც ერთმანეთთან შებმულია ორ საანგარიშო კვეთს შორის ნაკადის ჰიდრავლიკური ქანობის შერჩევის გზით.

კვეთში ნაკადის საშუალო სიჩქარე ნაანგარიშევია შეზი-მანინგის ცნობილი ფორმულით, რომელსაც შემდეგი სახე გააჩნია

სადაც   – ნაკადის საშუალო სიღრმეა კვეთში მ-ში;

_ ნაკადის ჰიდრავლიკური ქანობია ორ საანგარიშო კვეთს შორის;

_ კალაპოტის სიმქისის კოეფიციენტია, რომლის სიდიდე მიღებულია სპეციალური გათვლებით და ტოლია 0,042-ის.

ქვემოთ, ცხრილში, მოცემულია მდ. ქვაბლიანის წყლის მაქსიმალური ხარჯების შესაბამისი დონეების ნიშნულები საპროექტო ხიდის უბნისთვის.

მდინარე ქვაბლიანის წყლის მაქსიმალური დონეები

ცხრილი

| განივის # | m-Si მანძილი განივებს შორის მ-ში | წყლის ნაპირის ნიშნულები მ.აბს | ფსკერის უდაბლესი ნიშნულებით მ.აბს | წ.მ.დ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 100 წელს Q=283 (მ3/წმ) | 50 wels, Q=238 (მ3/წმ) | 20 wels, Q=186 (მ3/წმ) | 10 wels, Q=149 (მ3/წმ) |
| 1 | 40 40 40 40 40 40 | 1121.73 | 1120.78 | 1125.50 | 1125.15 | 1124.75 | 1124.40 |
| 2 |  | 1122.02 | 1120.96 | 1125.80 | 1125.45 | 1125.00 | 1124.70 |
| 3 |  | 1122.50 | 1121.77 | 1126.10 | 1125.80 | 1125.40 | 1125.00 |
| 4 |  | 1122.55 | 1121.65 | 1126.30 | 1126.00 | 1125.55 | 1125.20 |
| 5-ხიდი |  | 1122.57 | 1121.47 | 1126.50 | 1126.30 | 1125.75 | 1125.40 |
| 6 |  | 1122.82 | 1121.92 | 1126.75 | 1126.40 | 1126.00 | 1125.60 |
| 7 |  | 1123.08 | 1122.18 | 1126.90 | 1126.60 | 1126.20 | 1125.85 |

ნახაზებზე, მდ. ქვაბლიანის კალაპოტის განივ კვეთებზე, დატანილია 100 წლიანი და 10 წლიანი განმეორებადობის წყლის მაქსიმალური ხარჯების შესაბამისი დონეების ნიშნულები.

მდინარის ჰიდრავლიკური ელემენტები, რომელთა მიხედვით განხორციელდა წყლის მაქსიმალურ ხარჯებსა და დონეებს შორის   დამოკიდებულების მრუდების აგება და მაქსიმალური ხარჯების შესაბამისი დონეების ნიშნულების დადგენა, მოცემულია  ცხრილში.

მდინარე ქვაბლიანის ჰიდრავლიკური ელემენტები

ცხრილი

| ნიშნულები მ.აბს | კვეთის ელემენტები | კვეთის ფართობუ ωMმ2 | ნაკადის სიგანე Β მ | საშუალო სიღრმე h მ | ნაკადის ქანობი і | ნაკადის სიჩქარე Mν (მ3/წმ) | წყლის ხარჯი Q (მ3/წმ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| განივი #1 |
| 1121.73 | კალაპოტი | 5.69 | 8.94 | 0.64 | 0.0056 | 1.32 | 7.51 |
| 1122.50 | კალაპოტი | 14.7 | 14.5 | 1.01 | 0.0056 | 1.79 | 26.3 |
| 1123.00 | კალაპოტი | 22.8 | 18.0 | 1.27 | 0.0056 | 2.09 | 47.6 |
| 1123.50 | კალაპოტი | 32.2 | 19.7 | 1.63 | 0.0056 | 2.47 | 79.5 |
| 1124.00 | კალაპოტი | 42.4 | 21.2 | 2.00 | 0.0056 | 2.83 | 120 |
| 1125.00 | კალაპოტი | 65.4 | 24.7 | 2.65 | 0.0056 | 3.42 | 224 |
| 1125.50 | კალაპოტი | 78.2 | 26.5 | 2.95 | 0.0056 | 3.68 | 288 |
| განივი #2 L=40 მ. |
| 1122.02 | კალაპოტი | 4.67 | 6.58 | 0.71 | 0.0072 | 1.61 | 7.52 |
| 1123.00 | კალაპოტი | 15.3 | 15.2 | 1.01 | 0.0080 | 2.14 | 32.7 |
| 1124.00 | კალაპოტი | 31.7 | 17.6 | 1.80 | 0.0069 | 2.93 | 93.5 |
| 1125.00 | კალაპოტი | 51.0 | 21.0 | 2.43 | 0.0069 | 3.58 | 182 |
| 1126.00 | კალაპოტი | 74.1 | 25.2 | 2.94 | 0.0075 | 4.25 | 315 |
| განივი #5 L=120 მ. (საპროექტო ხიდი) |
| 1122.57 | კალაპოტი | 5.77 | 7.83 | 0.74 | 0.0045 | 1.30 | 7.50 |
| 1123.50 | კალაპოტი | 15.2 | 12.5 | 1.22 | 0.0047 | 1.86 | 28.3 |
| 1124.50 | კალაპოტი | 29.7 | 16.5 | 1.80 | 0.0056 | 2.64 | 78.4 |
| 1125.50 | კალაპოტი | 47.4 | 18.8 | 2.52 | 0.0059 | 3.40 | 161 |
| 1126.50 | კალაპოტი | 66.7 | 19.8 | 3.37 | 0.0062 | 4.23 | 282 |
| განივი #6 L=40 მ |
| 1122.82 | კალაპოტი | 5.69 | 9.43 | 0.60 | 0.0062 | 1.33 | 7.57 |
| 1124.00 | კალაპოტი | 20.3 | 15.4 | 1.32 | 0.0053 | 2.09 | 42.4 |
| 1125.00 | კალაპოტი | 38.4 | 20.8 | 1.85 | 0.0051 | 2.57 | 98.7 |
| 1126.00 | კალაპოტი | 65.8 | 34.0 | 1.94 | 0.0058 | 2.83 | 186 |
| 1127.00 | კალაპოტი | 104 | 43.0 | 2.42 | 0.0052 | 3.10 | 322 |
| განივი #7 L=40 მ |
| 1123.08 | კალაპოტი | 5.46 | 9.05 | 0.60 | 0.0065 | 1.36 | 7.43 |
| 1124.00 | კალაპოტი | 17.2 | 16.4 | 1.05 | 0.0057 | 1.86 | 32.0 |
| 1125.00 | კალაპოტი | 36.9 | 23.0 | 1.60 | 0.0048 | 2.26 | 83.4 |
| 1126.00 | კალაპოტი | 67.4 | 38.0 | 1.77 | 0.0050 | 2.47 | 166 |
| 1127.00 | კალაპოტი | 108 | 43.0 | 2.51 | 0.0040 | 2.79 | 301 |

კალაპოტის მოსალოდნელი ზოგადი გარეცხვის

სიღრმე

მდინარე ქვაბლიანის კალაპოტის ზოგადი გარეცხვის სიღრმე დადგენილია მეთოდით, რომელიც მოცემულია ვ. ლაპშენკოვის მონოგრაფიაში ,,ჰიდროკვანძების ბიეფებში მდინარეთა კალაპოტების დეფორმაციების პროგნოზირება" (ლენინგრადი, 1979 წ).

აღნიშნული მეთოდის თანახმად კალაპოტის ზოგადი გარეცხვის საშუალო სიღრმე იანგარიშება ფორმულით

m

სადაც _ საანგარიშო უზრუნველყოფის წყლის მაქსიმალური ხარჯია, ჩვენ შემთხვევაში მდ. ქვაბლიანის 1%-იანი უზრუნველყოფის მაქსიმალური ხარჯი ტოლია 283 მ3/წმ-;

_ კალაპოტის სიმქისის კოეფიციენტია, რაც ტოლია 0,042-ის;

_ მდგრადი კალაპოტის სიგანეა, რაც დადგენილია ფორმულით

სადაცA_ განზომილებითი კოეფიციენტია, რომლის სიდიდე მერყეობს 0,9-დან 1,1-მდე. ჩვენ შემთხვევაში მისი სიდიდე აღებულია 0,9-ის ტოლი. სხვა  აღნიშვნები იმავე მნიშვნელობისაა, რაც ზემოთ მოყვანილ ფორმულებში.

შესაბამისი რიცხვითი სიდიდეების შეყვანით აღნიშნულ ფორმულაში, მიიღება მდ. ქვაბლიანის მდგრადი კალაპოტის სიგანე 1%-იანი უზრუნველყოფის (100 წლიანი განმეორებადობის) წყლის მაქსიმალური ხარჯის გავლის პირობებში, რაც ტოლია 43 მეტრის.

_ კალაპოტის ამგები მყარი მასალის საშუალო დიამეტრია მ-ში. მისი სიდიდე განისაზღვრება გამოსახულებით

m

აქაც ნაკადის ჰიდრავლიკური ქანობია საპროექტო უბანზე;

აქედან მდ. ქვაბლიანის კალაპოტის ფსკერის ამგები მყარი ნატანის საშუალო დიამეტრი tolia = 0,042 მ-ს

_ნ. პავლოვსკის ფორმულაში შეზის კოეფიციენტის განმსაზღვრელი ხარისხის მაჩვენებელია. მისი სიდიდე იანგარიშება გამოსახულებით

სადაც  -ჰიდრავლიკური რადიუსია, რაც მდინარეებისთვის საშუალო სიღრმის ტოლია. ჩვენ შემთხვევაში, საპროექტო ხიდის კვეთის ჰიდრავლიკური ელემენტების ცხრილის მიხედვით  3,38 მ-ს;

_ აქაც კალაპოტის სიმქისის კოეფიციენტია, რაც ტოლია 0,042-ის; აქედან  0,237-ს;

მოცემული რიცხვითი სიდიდეების შეყვანით ზემოთ მოყვანილ ფორმულაში მიიღება კალაპოტის ზოგადი გარეცხვის საშუალო სიღრმე 3,86 მეტრის ტოლი.

კალაპოტის ზოგადი გარეცხვის მაქსიმალური სიღრმე მიიღება დამოკი-დებულებით

= 1,6

მოყვანილი გამოსახულების შესაბამისად, მდ. ქვაბლიანის კალაპოტის ზოგადი გარეცხვის მაქსიმალური სიღრმე ტოლია 6,20 მ-ის.

კალაპოტის ზოგადი გარეცხვის მაქსიმალური სიღრმე სწორხაზოვან უბანზე ( 6,20 მ) უნდა გადაიზომოს მდ. ქვაბლიანის 100 წლიანი განმეორებადობის წყლის მაქსიმალური ხარჯის შესაბამისი დონის ნიშნულიდან ქვემოთ

აქვე აღსანიშნავია, რომ ზემოთ მოყვანილი მეთოდით კალაპოტის ზოგადი გარეცხვის სიღრმე იანგარიშება მხოლოდ ალუვიურ კალაპოტებში წყლის მაქსიმალური ხარჯების გავლისას. მეთოდი არ ითვალისწინებს მდინარეების სიღრმული ეროზიის პარამეტრების დადგენას ძირითად, კლდოვან ქანებში, სადაც სიღრმული ეროზიის განვითარება საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესია. ამრიგად, თუ საპროექტო ნაგებობის უბანზე დაფიქსირდება ძირითადი ქანები გარეცხვის სიღრმეზე მაღლა, ნაგებობა უნდა დაეფუძნოს ძირითად ქანებს.

- ბიოლოგიური გარემო

საპროექტო ტერიტორიის ბიომრავალფეროვნების დასახასიათებლად ჩატარდა საწყისი კვლევა, რომელიც მოიცავდა ლიტერატურული წყაროების დამუშავებას და ერთ საველე გასვლას

### ფლორა

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტყეები ვრცელდება მთის შუა, ზედა და სუბალპურ სარტყელში; მუხნარი ტყეები, ქართული მუხის ( Quercus iberica ) დომინანტობით, გვხვდება მშრალ და ღია ადგილებში-სამხრეთ ფერდობებზე, ზღვის დონიდან 1000-1500 მეტრზე. სიმაღლის მატებასთან ერთად იგი სპორადული გავრცელებით ხასიათდება. ზოგ ადგილებში მუხა შერეულია რცხილასთან ( Carpinus  betulu s ), სადაც რცხილნარი ტყის ( Carpi nus betulus) სახით წარმოდგენილია მთის შუა და ზედა სარტყელში 2000 მ-მდე, ჩრდილო კალთებზე კი ქმნის მონოდომინანტურ ცენოზებს, სადაც რცხილნარი წარმოდგენილია თხილის ქვეტყით. სხვა ადგილებში მუხა ვრცელდება ჯაგრცხილასთან ( Carpinus  orientalis ). მუხნარები გვხვდება ასევე შერეული ცენოზების სახით, როგორებიცაა: ლეკა ( Acer platanoides ) , შვინდი ( Cornus mas ) , თხილი ( Corylus avellana ),  კუნელი ( Crataegus pentagyna ), მაჟალო Malus  orientalis ), ფიჭვი ( Pinus    kochiana ), პანტა ( Pyrus caucasica ), შინდანწლა ( Swida australis ), თელა ( Ul mus glabra )  და ა.შ.

სამცხეში მუხნარების გამორჩეული თავისებურებაა ის, რომ ტყის ამ ტიპის ზედა საზღვარზე რცხილას( Carpinus  betulus ) მონაცვლეობს უხრავი (Ostrya  carpininfolia) . ბუნებრივი მუხნარების დეგრადაციის შედეგად კი მათი გავრცელების ქვედა საზღვარზე წარმოდგენილია მუხასთან შერეული შიბლიაკის მცენარეულობა ძეძვის ( Paliurusspina - christi ), შავჯაგას (Rhamnus pallasii ), გრაკლას ( Spiraea hypericifilia ) და სხვ. მონაწილეობით.

სამცხეს ქვაბულის ტყის მცენარეულობა ძლიერ დეგრადირებულია და მის ნაალაგარზე მასშტაბური გავრცელებით ხასიათდება ჰემიქსეროფილური და ქსეროფილური მცენარეულობა, რომელიც ასევე ვრცელდება მთის ზედა და სუბალპურ სარტყელშიც; მათგან აღსანიშნავია: გლერძის ( Astracantha ), ცხენისმუხლას (Ephedra), კრიალოსანას ( Hedysarum ), ესპარცეტის (Onobrychis ), ჭარელას (Teucrium chamaedrys), ურცის (Ziziphora), მუზარადას (Skutellaria), სალბის (Salvia), ლაშქარასებრთა (Onos mataurica) სხვადასხვა სახეობები. სამცხეს დასავლეთ ნაწილში შეიმჩნევა კოლხეთის ფლორის გავლენა, ხოლო აღმოსავლეთ და სამხრეთ ნაწილში კი ჭარბობს ანატოლიის და ირანის ფლორის გავლენა. სამცხეში მაღალბალახეულობა საკმაოდ კარგადაა წარმოდგენილი სუბალპურ ტყის პირებზე და მათ ნაალაგარებზე, სადაც ნიადაგის დანესტიანების ხარისხი საკმარისია ასეთი ტიპის ფლორისტული კომპლექსისათვის.

სამცხეში ფართოდაა გავრცელებული მაღალმთის  მდელოები, რაც მნიშვნელოვან სათიბსაძოვარ სავარგულს წარმოადგენს. აქ წარმოდგენილია, როგორც პირველადი, ისე მეორადი გასტეპებული მდელოები, რომელთა გარკვეული ნაწილი დასარევლიანებულია. ასევე წარმოდგენილია, როგორც მთის სტეპების, ისე საკუთრივ უროიანი ფორმაციის მცენარეულობა. პირველი მათგანი უმეტესად მთაგორიან რელიეფებზე გვხვდება, ხოლო უროიანი ფორმაციები, მეორადი მცენარეულობის ტიპია და გავრცელებულია დეგრადირებული ტყეებისა და მდელოების ნაალაგარზე, ძირითადად დასახლებული ადგილებისა და სათიბ-საძოვარი სავარგულების სიახლოვეს. მასშტაბური გავრცელებით გამოირჩევა სტეპური, სუბალპური და ალპური მცენარეულობა, რომელიც თავისი გავრცელების არეალის ვერტიკალურ პროფილში სახეობრივად იცვლება.

ადიგენის მუნიციპალიტეტი, რომელსაც მიეკუთვნება საპროექტო ზონა, მცირე ფართობზე არის დაბალმთიანი ადგილები, რომლის მდინარეთა ჭალებში შემორჩენილია ჭალის ტყის მომცრო ნაკვეთები და ფრაგმენტები, რომლის შემადგენლობაში არის მურყანი (Alnus barbata), ტირიფი (Salix sp. ), ოფი (Populusnigra) და ხვალო (Populus  hybrida ). მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს უკავია (340კვ.კმ).

მდინარის სანაპირო ტყის შემქმნელი ფოთლოვანი მცენარეები, განსაკუთრებით კი მურყანი (Alnus glutinosa ) მასიურად არის შემოსილი ლიქენებით ( Lichenes ), რაც აფერხებს მცენარის ზრდა-განვითარებას და გარკვეულწილად აზიანებს მას.

მდინარისპირა რიყის მცენარეულობა წყალდიდობის დროს ხშირად ირეცხება და მხოლოდ ზაფხულის მეორე ნახევარში აღწევს განვითარებას, როცა მდინარეში წყლის დონე საგრძნობლად კლებულობს. მდინარის სანაპირო ზოლში მცენარეული საფარის შექმნაში ძირითადად მონაწილეობს მარცვლოვნებიდან ქასრა-( Calamagrostis epigeios ), ისლისებრიდან ( Cuperus fuscus ) და ჭილისებრიდან ( Juncus tenageia ).

საპროექტო არეალი წარმოდგენილია მეორადი გასტეპებული მდელოებით, რომელთა გარკვეული ნაწილი დასარევლიანებულია. საპროექტო ზონა მდებარეობს დასახლებულ ადგილზე და სათიბ-საძოვარი სავარგულების სიახლოვეს.

პროექტის განხორციელებისათვის ხე-მცენარეების მოჭრის სამუშაოების ჩატარება საჭირო არ არის, ვინაიდან ახალი ხიდის აშენება იგეგმება არსებული ხიდის ღერძზე

| მურყანი Alnus | ჭილი Juncus Tenegeia |
| --- | --- |
| თეთრი ტირიფი Salix alba | Petesaites albus |

### ფაუნა

ძუძუმწოვრებიდან ძირითადად მცირე და საშუალო ძუძუმწოვრები გვხვდება. მათ შორისაა: ზღარბი (Erinaceus concolor), გრძელკუდა კბილთეთრა (Crocidura gueldenstaedtii), ჩვეულებრივი მემინდვრია (Microtus arvalis), ბუჩქნარის მემინდვრია (Terricola majori), რუხი ვირთაგვა (Rattus norvegicus), კავკასიური ტყის თაგვი (Apodemus fulvipectus), კურდღელი (Lepus europaeus), ტყის ძილგუდა (Dryomys nitedula), დედოფალა (Mustela nivalis), კლდის კვერნა (Martes foina), მგელი (Canis lupus), მელა (Vulpes vulpes).

ამ ტერიტორიაზე დაფიქსირებულია ამფიბიები: ვასაკა (Hyla arborea), ტბის ბაყაყი (Rana ridibunda) და მწვანე გომბეშო (Bufo viridis). რეპტილიები წარმოდგენილია შემდეგი სახეობებით: ბოხმეჭა (Anguis fragilis), ზოლებიანი ხვლიკი (Lacerta strigata), საშუალო ხვლიკი (Lacerta media), ჩვეულებრივი ანკარა (Natrix natrix), წყლის ანკარა (Natrix tessellata) და წყნარი ეირენისი (Eirenis modestus).

ფრინველებს შორის ყველაზე გავრცელებულია: ოფოფი (Upupa epops), თეთრი ბოლოქანქალა (Motacilla alba), შავი შაშვი (Turdus merula), ჭინჭრაქა (Troglodytes troglodytes), ღაჟო (Lanius collurio), დიდი წივწივა (Parus maior), შავი წიწკანა (Parus ater), წიწკანა (Parus caeruleus), კაჭკაჭი (Pica pica), რუხი ყვავი (Corvus cornix), ყორანი (Corvus corax), სახლის ბეღურა (Passer domesticus), სკვინჩა (Fringilla coelebs), ნატჩიტა (Carduelis caduelis), მწვანულა (Chloris chloris) და ჩვ.მეფეტვია (Miliaria calandra).

ჩატარდა საველე გასვლა საპროექტო  ტერიტორიაზე, იქ არსებული ცხოველების სახეობების დასადგენად. როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული, ტერიტორია მოკლებულია ველურ მცენარეულ საფარს. შესაბამისად, აქ ნანახი არ იქნა ცხოველთა მრავალფეროვნება. არ იქნა ნანახი მსხვილი ძუძუმწოვრების არსებობის ფაქტები. დაფიქსირდა მინდვრის თაგვების რამდენიმე სორო. მოსახლეობის ინფორმაციით იშვიათად შესაძლოა ნანახი იქნას მაჩვი (Meles meeus). აგრეთვე მტაცებელი ცხოველები - მგელი და ტურა. თუმცა მათი არსებობის კვალი ვერ იქნა დაფიქსირებული გარდა მაჩვის სოროსა. ფრინველთა ბუდეები ტერიტორიაზე არ დაფიქსირებულა. დაფიქსირდა ქორი (Accipiter  gentiles) ფრენისას.  ქვეწარმავლები ტერიტორიაზე ნანახი იქნა გველხოკერა.

| მაჩვის სოროს. | მემინდვრიას სოროები |
| --- | --- |
| გველხოკერა Ophisaurus apodus |

## 5.1.3 იხტიოფაუნა

თევზები (Pices) თევზებიდან, საპროექტო ზონაში გვხვდება ნაკადულის კალმახი ( Salmo trutta morfa fario) და მტკვრის წვერა  Barbus lacerta cyri .

კალმახი- ტიპი: მტკნარი წყლის ფორმა ცხოვრების ნირი:  პელაგიური კვების ტიპი: ნახევრად მტაცებლური, განსახლების არეალი:  შავი. ბალტიის. ხმელთაშუა ზღვების აუზები და სხვ. ნაკადულის კალმახის სხეულის ფორმა. ფარფლების განლაგება და ძლიერი კუდი განაპირობებს მისი ცურვის სისწრაფეს და დაბრკოლებების. მათ შორის 2.5-3.0 მეტრამდე  ჩანჩქერების თავისუფლად გადალახვას.

ნაკადულის კალმახის შეფერილობა ცვალებადია. ზურგი მოყავისფრო-მომწვანო აქვს; გვერდები მოყვითალო-მომწვანო. შავი და წითელი ხალებით დაწინწკლული. მუცლის მხარე მოთეთრო-მორუხო ფერისაა. მოყვითალო ელფერით.

მამრები მდედრებისაგან განსხვავდებიან მომცრო ზომით. დიდი თავით და ყბებზე კბილების სიმრავლით.  კალმახის ხორცი. იმისდა მიხედვით. თუ ძირითადად რა საკვებს მოიხმარს. შეიძლება იყოს თეთრი. მოყვითალო ან მოწითალო ფერის.

ნაკადულის კალმახი იშვიათად მაგრამ. ზოგჯერ 1 მ-მდე იზრდება. წონით 20 კგ-მდე. ძირითადად კი. 20-30 სმ-მდე და წონით 0.2-0.4 კგ-მდე.

წვერა - მდინარე მტკვრის ენდემური სახეობა, რომელიც წვერას გვარის სხვა სახეობების კვალობაზე თითქმის ბრტყელი ზურგით გამოირჩევა. სხეული დაწინწკლული აქვს. ფარფლის შეფერილობა განსხვავებულია — ზურგის და უკანა ფარფლი რუხია, ქვედებს კი წითელი ფერი დაკრავთ. სხეულის მაქსიმალური ზომა 38 სანტიმეტრია, წონა —300/გრამი.

გავრცელების ძირითადი კერები კასპიის ზღვის აუზის დასავლეთის მდინარეები და მათი შენაკადებია — მტკვარი, არაქსი და ლენკორანკა. სახეობის გარკვეული ნაწილი ტბებში ბინადრობს.

საქართველოში მტკვრის წვერა ძირითადად მდინარე მტკვარსა და მისი მარჯვენა შენაკადების ქვედა წელში არის გავრცელებული.