ინდივიდუალური მეწარმე „გიორგი ბაკაშვილი“

თევზსაშენი ტბორი

(სიღნაღის რაიონი სოფელი ვაქირი, ს/კ 56.02.43.037)

სკოპინგის ანგარიში

შემსრულებელი

ი/მ ‘გიორგი ბაკაშვილი“

სიღნაღი 2019

სარჩევი

შესავალი	2

1.	საქმიანობასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული დოკუმენტების ჩამონათვალი	5

1.1.  საერთაშორისო ხელშეკრულებები	7

2 მიმდინარე საქმიანობის აღწერა	9

2.1 სათევზმეურნეო ტბორების ადგილმდებარეობა და ინფრასტრუქტურა	9

3. წყალსაცავის ტიპი და პარამეტრები	14

4. თევზსამეურნეო ტბორები	19

4.1 საჭურჭლე ტბორები	19

4.2 სანასუქე  ტბორები	20

4.3. თევზმეურნეობა და ტბორებში გამოსაზრდელი თევზების ჯიშების მოკლე ბიოლოგიური დახასიათება	23

4.3.1. თევზმეურნეობა	23

4.3..2. ტბორებში გამოსაზრდელი თევზების ჯიშების მოკლე ბიოლოგიური დახასიათება	24

4.3.3.  წყალსატევის საკვები ბაზის განვითარება და მისი პროდუქტილობის ამაღლება 	24

4.3.3. სატბორე მეურნეობის მომსახურე პერსონალი	28

5.  წყალმომარაგება და ჩამდინარე წყლების არინება	299

5.1 საწარმოს  ელექტრომომარაგება	29

6. თევზსამეურნეო ინფრასტრუქტურის განთავსების ადგილის გარემოს ფონური მდგომარეობა	30

6.1 ზოგადი მიმოხილვა	30

6.2 ფიზიკურ-გეოგრაფიული გარემო	30

6.2.1 კლიმატი და მეტეოროლოგიური პირობები	30

7. გეოლოგიური გარემო	35

გეოლოგიური და ტექტონიკური პირობები	35

8. გეოლოგიური პირობები	38

8.1. გეომორფოლოგიური და გეოლოგიური  პირობები	38

8.2.ჰიდროგეოლოგიური პირობები	42

8.3.საშიში გეოლოგიური მოვლენები	47

9. ჰიდროლოგია	49

10. წყლის რესურსები.	52

11.ნიადაგები	56

11. ბიოლოგიური გარემო	57

12. სოციალურ-ეკონომიკური  გარემო	60

13.ადმინისტრაციული ერთეულები	60

14.  ნარჩენების მართვა	63

15. საწარმოს ფუნქციონირების რეჟიმი 	63

16. მიმდინარე საქმიანობისათვის საჭირო ბუნებრივი რესურსები	65

17. მიმდინარე საქმიანობის პროცესში გარემოზე ზემოქმედების ანალიზი და შეფასება	66

18.  ნარჩენების მართვა	72

19. ადამიანის ჯანმრთელობაზე და უსაფრთხოებაზე ზემოქმედების რისკები	73

20. თევზსამეურნეო ტბორების მიმდინარე საქმიანობის პროცესში გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების შემცირების ღონისძიებათა გეგმა-გრაფიკი	74

# შესავალი

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს ინდივიდუალური მეწარმე "გიორგი ბაკაშვილი"-ს თევზსაშენი ტბორების, მდებარე სიღნაღის რაიონი სოფელი ვაქირი, ს/კ 56.02.43.037) მიმდინარე საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების სკოპინგის ანგარიშს.

ინდივიდუალური მეწარმე "გიორგი ბაკაშვილი" ახორცილებს სიღნაღის რაიონი სოფელი ვაქირში,  მის საკუთრებაში არსებულ 123292 მ2 მიწის ნაკვეთზე (ს/კ №56.02.43.037) მოწყობილ დაახლოებით 0.12 მლნ.კუბ.მ. სასარგებლო მოცულობის  თევზსაშენი ტბორების (შემდეგში - საწარმო) ექსპლუატაციას.

„გარემოზე ზემოქმედების შეფასების კოდექსის” საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის მე-14 პუნქტის შესაბამისად,  წყალსაცავის მოწყობა მიეკუთვნება ამ კოდექსის I დანართით გათვალისწინებულ საქმიანობებს და ზემო  აღნიშნულიდან გამომდინარე  ინდივიდუალური მეწარმე "გიორგი ბაკაშვილი"-ს თევზსაშენი ტბორების მიმდინარე საქმიანობა მიეკუთვნება საერთო სკოპინგის ანგარიშს და მასზე უნდა გაიცეს ერთიანი გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება.

აღნიშნული ტბორები მოწყობილია დაახლოებით მეოცე საუკუნის 80-იანი წლებიდან. ინდივიდუალური მეწარმე "გიორგი ბაკაშვილი"-ს  შეძენილი აქვს არნიშნული ტერიტორია 2018 წლის აპრილში და განზრახული აქვს დაჭაობებული ტერიოტრიის გასუფთავება და შემდგომში თევზსაშენი ტბორის მოწყობა. ამ მიზნით შეიმუშავა სკოპინგის ანგარიში გარემოსდაცვითი ნებართვის მიღების მიზნით.

„გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის  შესახებ” საქართველოს კანონის მიხედვით, დაგეგმილი საქმიანობაზე სკოპინგის პროცედურის ჩატარება და გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის შედგენა ევალება საქმიანობის განმახორციელებელ მეწარმე სუბიექტს. აღნიშნული კანონის თანახმად შედგენილი იქნა სკოპინგის ანგარიში, რომელიც წარედგინება  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. სამინისტროს გადაწყვეტილების მისაღებად.

სკოპინგის ანგარიშში განხილულია მოსაწყობი თევზსაშენი ტბორების ექსპლუატაციის პირობები; შესწავლილ იქნა როგორც საწარმოს  ტერიტორიის, ასევე მისი განთავსების მიკრორაიონის გარემოს არსებული ფონური მდგომარეობა; მოხდა გარემოზე შესაძლო ზეგავლენის წყაროების, სახეებისა და ობიექტების იდენტიფიცირება, ასევე მათი ზემოქმედების მასშტაბებისა და გავრცელების არეალის განსაზღვრა. მოძიებული ინფორმაციის საფუძველზე, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ნორმების შესაბამისად, მომზადდა საწარმოს საქმიანობის სკოპინგის   წინამდებარე ანგარიში.

წინამდებარე  სკოპინგის ანგარიში მოიცავს:

- დაგეგმილი საქმიანობის მოკლე აღწერას, კერძოდ, ზოგად ინფორმაციას:

- დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილის შესახებ, GIS (გეოინფორმაციული სისტემები)  კოორდინატების მითითებით (shp-ფაილთან ერთად);

- დაგეგმილი საქმიანობის ფიზიკური მახასიათებლების (სიმძლავრე, მასშტაბი, საწარმოო პროცესი, შესაძლო საწარმოებელი პროდუქციის  ოდენობა და სხვა) შესახებ;

- დაგეგმილი საქმიანობისა და მისი განხორციელების ადგილის ალტერნატივების შესახებ;

- ზოგად ინფორმაციას გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების და მისი სახეების შესახებ, რომლებიც შესწავლილი იქნება გზშ-ის პროცესში, მათ შორის:

- ინფორმაციას დაცულ ტერიტორიებზე ზემოქმედების შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

-ინფორმაციას შესაძლო ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედების შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

-ინფორმაციას დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელებით ადამიანის ჯანმრთელობაზე, სოციალურ გარემოზე, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლსა და სხვა ობიექტზე შესაძლო ზემოქმედების შესახებ;

- ინფორმაციას ჩასატარებელი საბაზისო/საძიებო კვლევებისა და გზშ-ის ანგარიშის მომზადებისთვის საჭირო მეთოდების შესახებ;

- ზოგად ინფორმაციას იმ ღონისძიებების შესახებ, რომლებიც გათვალისწინებული იქნება გარემოზე მნიშვნელოვანი უარყოფითი ზემოქმედების თავიდან აცილებისათვის, შემცირებისათვის ან/და შერბილებისათვის.

სკოპინგის ანგარიშის შემუშავებისას შესწავლილია: გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე მოსალოდნელი ზემოქმედების წყაროები და სახეები, მათი თვისობრივი და რაოდენობრივი დახასიათება და განსაზღვრულია ნეგატიური ზემოქმედების შემცირებისა და თავიდან აცილების გზები; ასევე განსაზღვრულია შესაძლო ავარიული სიტუაციები და მათზე რეაგირების გეგმის პრინციპები; მომზადებულია გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმა.

ინდივიდუალური მეწარმე "გიორგი ბაკაშვილი"-ს შესახებ ინფორმაცია მოცემულია  ცხრილში

| საქმიანობის განმხორციელებელი | ინდივიდუალური მეწარმე "გიორგი ბაკაშვილი" |
| --- | --- |
| იურიდიული მისამართი | ქ. წნორი, დოდაშვილის ქუჩა № 23 |
| საწარმოს მისამართი | სიღნაღის მუნიციპალიტეტი, სიღნაღის რაიონი სოფელი ვაქირი, ს/კ 56.02.43.037 |
| საქმიანობის სახე | თევზების მოზარდეულის მოშენება |
| ინდივიდუალური მეწარმე "გიორგი ბაკაშვილი"-ს დირექტორი | გიორგი ბაკაშვილი |
| ელექტრონული ფოსტა | --- |
| საკონტაქტო პირი | გიორგი ბაკაშვილი |
| საკონტაქტო ტელეფონი | (+995) 558- 390 -101 |

# 1.	საქმიანობასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული დოკუმენტების ჩამონათვალი

| მიღების თარიღი | ნორმატიული დოკუმენტის დასახელება | სარეგისტრაციო კოდი |
| --- | --- | --- |
| 31/12/2013 | ტექნიკური რეგლამენტი - „ზედაპირული წყლის ობიექტებში ჩამდინარე წყლებთან ერთად ჩაშვებულ დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ) ნორმების გაანგარიშების მეთოდიკა”, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №414 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017621 |
| 31/12/2013 | ტექნიკური რეგლამენტი - „საქართველოს ზედაპირული წყლების დაბინძურებისაგან დაცვის შესახებ”, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №425 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017650 |
| 03/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი - „არახელსაყრელ მეტეოროლოგიურ პირობებში ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ”, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №8 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017603 |
| 31/12/2013 | ტექნიკური რეგლამენტი - „ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების გაანგარიშების მეთოდიკა”, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №408 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017622 |
| 06/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი - „ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროების ინვენტარიზაციის მეთოდიკა”, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №42 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017588 |
| 31/12/2013 | ტექნიკური რეგლამენტი - „ატმოსფერული ჰაერის მავნე ნივთიერებებით დაბინძურების ინდექსის გამოთვლისა და ატმოსფერული ჰაერის მავნე ნივთიერებებით დაბინძურების დონეების მიხედვით განსაკუთრებით დაბინძურებული, მაღალი დაბინძურების, დაბინძურებული და დაბინძურების არმქონე კატეგორიის რეგიონებისათვის ატმოსფერული ჰაერის მავნე ნივთიერებებით დაბინძურების ინდექსების სიდიდეების შესახებ”, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №448 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017617 |
| 03/01/2014 | გარემოსდაცვითი ტექნიკური რეგლამენტი - დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №17 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017608 |
| 14/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტის - „გარემოსთვის მიყენებული ზიანის განსაზღვრის (გამოანგარიშების) მეთოდიკა”, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №54 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017673 |
| 31/12/2013 | ტექნიკური რეგლამენტი - „დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის განსაზღვრის ინსტრუმენტული მეთოდის, დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის დამდგენი სპეციალური გამზომ-საკონტროლო აპარატურის სტანდარტული ჩამონათვალისა და დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ტექნოლოგიური პროცესების მიხედვით ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის საანგარიშო მეთოდიკა”, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №435 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017660 |
| 31/12/2013 | ტექნიკური რეგლამენტი - „ნიადაგის ნაყოფიერების დონის განსაზღვრის” და „ნიადაგის კონსერვაციისა და ნაყოფიერების მონიტორინგის” დებულებები, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №415 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017618 |
| 31/12/2013 | ტექნიკური რეგლამენტი - „ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის, შენახვის, გამოყენებისა და რეკულტივაციის შესახებ”, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №424 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017647 |
| 15/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი - „სამუშაო ზონის ჰაერში მავნე ნივთიერებების შემცველობის ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციების შესახებ”, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №70 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017688 |
| 15/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი - სასმელი წყლის შესახებ დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №58 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017676 |
| 31/12/2013 | ტექნიკური რეგლამენტი - „საქართველოს მცირე მდინარეების წყალდაცვითი ზოლების (ზონების) შესახებ”, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №445 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017646 |
| 03/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი - „საქართველოს ტერიტორიაზე რადიაციული უსაფრთხოების ნორმების შესახებ”, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №28 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017585 |
| 31/12/2013 | ტექნიკური რეგლამენტი - „წყალდაცვითი ზოლის შესახებ”, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №440 დადგენილებით | 300160070.10.003.017640 |
| 03/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი - „წყლის სინჯის აღების სანიტარიული წესების მეთოდიკა” დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №26 დადგენილებით | 300160070.10.003.017615 |
| 15/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი „სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულებების ნარჩენების შეგროვების, შენახვისა და გაუვნებლების სანიტარული წესების დამტკიცების შესახებ“ დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №64 დადგენილებით | - |
| 11/08/2015 | ტექნიკური რეგლამენტი - „ნაგავსაყრელის მოწყობის, ოპერირების, დახურვისა და შემდგომი მოვლის შესახებ“ დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №421 დადგენილებით | - |
| 11/08/2015 | საქართველოს მთავრობის №422 დადგენილება „ნარჩენების აღრიცხვის წარმოების, ანგარიშგების განხორცილების ფორმისა და შინაარსის შესახებ“ | - |
| 17/08/2015 | საქართველოს მთავრობის №426 დადგენილება „სახეობებისა და მახასიათებლების მიხედვით ნარჩენების ნუსხის განსაზღვრისა და კლასიფიკაციის შესახებ“ | 300230000.10.003.018812 |
| 04/08/2015 | საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის №211 ბრძანებით დამტკიცებული „კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის განხილვისა და შეთანხმების წესი“ | 360160000.22.023.016334 |

# 1.1.  საერთაშორისო ხელშეკრულებები

საქართველო მიერთებულია მრავალ საერთაშორისო კონვენციას და ხელშეკრულებას, რომელთაგან აღნიშნული პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესში მნიშვნელოვანია შემდეგი:

    - ბუნებისა და ბიომრავალფეროვნების დაცვა:

o კონვენცია ბიომრავალფეროვნების შესახებ, რიო დე ჟანეირო, 1992 წ;

o	კონვენცია საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბტენიანი, განსაკუთრებით წყლის ფრინველთა საბინადროდ ვარგისი ტერიტორიების შესახებ, რამსარი 1971 წ;

o	კონვენცია გადაშენების პირას მყოფი ველური ფაუნისა და ფლორის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ (CITES), ვაშინგტონი, 1973 წ;

o ბონის კონვენცია ველური ცხოველების მიგრაციული სახეობების დაცვის შესახებ, 1983 წ.

    - კლიმატის ცვლილება:

o გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენცია, ნიუ-იორკი, 1994 წ;

o მონრეალის ოქმი ოზონის შრის დამშლელ ნივთიერებათა შესახებ, მონრეალი, 1987;

o ვენის კონვენცია ოზონის შრის დაცვის შესახებ, 1985 წ;

o კიოტოს ოქმი, კიოტო, 1997 წ;

o გაეროს კონვენცია გაუდაბნოების წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ, პარიზი 1994.

    - დაბინძურება და ეკოლოგიური საფრთხეები:

o ევროპის და ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნების ხელშეკრულება მნიშვნელოვანი

კატასტროფების შესახებ, 1987 წ.

    - კულტურული მემკვიდრეობა:

o კონვენცია ევროპის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ;

o კონვენცია ევროპის არქეოლოგიური მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ.

    - საჯარო ინფორმაცია:

o	კონვენცია გარემოს დაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ (ორჰუსის კონვენცია, 1998 წ.)

# 2 მიმდინარე საქმიანობის აღწერა

## 2.1 სათევზმეურნეო ტბორების ადგილმდებარეობა და ინფრასტრუქტურა

თევზსამეურნეო ტბორები მოწყობილია სიღნაღის რაიონი სოფელი ვაქირში,  მდ. ალაზნის მარჯვენა სანაპიროზე, მდინარიდან 340 მ-ის დაშორებით.  ტერიტორიას აღმოსავლეთიდან მდ. ალაზნის ჭალა ესაზღვრება, ჩრდილოეთის და დასავლეთის მხრიდან ესაზღვრება თევზსაშენი სატბორე მეურნეობები, სამხრეთის მხრიდან კი, სასოფლო-სამეურნეო მიწები. უახლოეს დასახლებულ პუნქტებია: სოფელი ჰერეთის კარი, რომელიც დაშორებულია 3.5 კმ-ით, ხოლო დაბა წნორი 9 კმ-ით.

ტბორი თბილის-ლაგოდეხის საავტომობილო გზატკეცილიდან დაშორებულია დაახლოებით 70მ-ით.

ტერიტორიაზე განთავსებულია საყარაულო ჯიხური.

მოცემულ მიწის ნაკვეთი განთავსებულია  დაუსახლებელ  ტერიტორიაზე და მისი კუთხეთა წვეროების გეოგრაფიული კოორდინატები მოცემულია ცხრილში 2.1.1 (იხ.  საკვლევი ტერიტორიის ადგილმდებარეობის აეროფოტო, ნახაზი 2.1.1):

ცხრილი 2.1.1. მიწის ნაკვეთის  კუთხეთა წვეროების გეოგრაფიული კოორდინატები

| წერტ. N | წერტილის კოორდინატები |
| --- | --- |
| 1 | X: 589258.03 Y: 4613492.65 |
| 2 | X: 589266.10 Y: 4613562.16 |
| 3 | X: 589310.30 Y: 4613692.64 |
| 4 | X: 589474.20 Y: 4613851.31 |
| 5 | X: 589755.70 Y: 4613698.20 |
| 6 | X: 589780.53 Y: 4613641.56 |
| 7 | X: 589728.77 Y: 4613566,16 |
| 8 | X: 589615.25 Y: 4613500.66 |
| 9 | X: 589466.95 Y: 4613501.48 |
| 10 | X: 589324.22 Y: 4613485.46 |

სურათი : ტბორის ტერიტორიაზე განთავსებული საყარაოულო ჯიხური

ნახაზი 2.1.1. საკვლევი ტერიტორიის ადგილმდებარეობის აეროფოტო

სურათი 2.1.1. თევზსაშენი მეურნეობის განთავსების ტერიტორიის სიტუაციური სქემა

სურათი 2.1.2. ი/მ გიორგი ბაკაშვილის  თევზსაშენი მეურნეობის განთავსების დეტალური გეგმა

სურათი 2.1.3. წყლის აღებისა და  ჩაშვების წერტილების განთავსების სქემა წყალაღებისა და ჩაშვების არხებით

# 3. წყალსაცავის ტიპი და პარამეტრები

წყალსაცავები სხვადასხვა ტიპებად იყოფა კალაპოტის ხასიათის, შევსების მეთოდის, გეოგრაფიული მდებარეობის, მდინარის აუზში მისი ადგილის და მდინარის ჩამონადენის ხასიათის მიხედვით.

კალაპოტის მორფოლოგიური ხასიათის მიხედვით წყალსაცავები იყოფიან ხეობისა და ქვაბულის ტიპის წყალსაცავებად. ხეობის ტიპის წყალსაცავებს მიეკუთვნებიან ის წყალსაცავები, რომელთა კალაპოტსაც წარმოადგენს მდინარის ხეობის გარკვეულ ნაწილს. ხეობის ტიპის წყალსაცავები, თავის მხრივ იყოფა კალაპოტურ და ჭალა-ხეობის ტიპის წყალსაცავებად. ქვაბულის ტიპის წყალსაცავებს მიეკუთვნება დარეგულირებული ტბები და წყალსაცავები, რომლებიც იზოლირებულ დადაბლებებში, ზღვისგან გამოყოფილ ყურეებში, ლიმანებში, ლაგუნებში, აგრეთვე ხელოვნურ კარიერებში მდებარეობენ. პატარა წყალსაცავებს, რომელთა ზედაპირის ფართობი 1 კმ2-ზე მცირეა - ტბორებს უწოდებენ.

შევსების მეთოდის მიხედვით წყალსაცავები იყოფა საგუბარ და ჩასასხმელი ტიპის წყალსაცავებად. წყალსაცავი საგუბარია თუ მისი შევსება ხდება იმ მდინარის წყლით, რომელზეც არის შექმნილი. ჩასასხმელი ტიპის წყალსაცავის შევსება ხდება მეზობლად მდებარე წყლის ობიექტიდან.

გეოგრაფიული მდებარეობის მიხედვით განასხვავებენ მთის, წინამთის, ვაკის და ზღვისპირა წყალსაცავებს. ზღვისპირა წყალსაცავებს წარმოადგენენ ზღვიდან გამოყოფილი ყურეები, ლიმანები და ლაგუნები.

მდინარის ჩამონადენის რეგულირების მიხედვით წყალსაცავები შეიძლება იყოს მრავალწლიური, სეზონური, კვირეული და დღე-ღამური რეგულირების. ჩამონადენის რეგულირების ხასიათი განისაზღვრება წყალსაცავის დანიშნულებით და წყალსაცავის სასარგებლო მოცულობის შეფარდებით მდინარის ჩამონადენის სიდიდესთან.

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, საკვლევი წყალსატევი განეკუთვნება:

- კალაპოტის მორფოლოგიური ხასიათის მიხედვით- ქვაბულის ტიპის წყალსაცავს;

- შევსების მეთოდის მიხედვით- ჩასასხმელი ტიპის წყალსაცავს;

- გეოგრაფიული მდებარეობის მიხედვით - ვაკის წყალსაცავს;

- მდინარის ჩამონადენის რეგულირების მიხედვით- სეზონური რეგულირების წყალსაცავს.

წყალსაცავი გაყოფილია სამ ნაწილად. წყლით მაქსიმალური შევსების პერიოდში პირველი ნაწილის (სანასაუქე ტბორი) სარკის ფართობი შეადგენს 5.6 ჰექტარს, მეორესი 3.4 ჰექტარს, ხოლო მესამესი (სატოფე-საჭურჭლე ტბორები) 0.9 ჰექტარი. წყალსატევის პირველი ნაწილის საშუალო სიგრძე 312 მ-ია, ხოლო საშუალო სიგანე 188 მ-ია. წყალსატევის მეორე ნაწილის საშუალო  სიგრძე 240 მ-ია, ხოლო საშუალო სიგანე 150 მეტრი. ხოლო  სატოფე-საჭურჭლე ტბორების საშუალო სიგრძე ტოლია 280 მეტრი, ხოლო საშუალო სიგანე  40 მეტრი. (იხ. სურათი 3.1).

სურათი 3. 1. წყალსატევის ზომები (სიგრძე, სიგანე)

სრული შევსების პირობებში წყალსაცავის სარკის ზედაპირის ფართობი შეადგენს 10 ჰექტარს. წყლის სრული მოცულობა 2.0 მლნ მ3-ს, აქედან სასარგებლო მოცულობაა 150000მ3. წყალსაცავის ნორმალური შეტბორვის ნიშნული – 208 მ (ზ.დ).

ტბორის საშუალო სიღრმე შეადგენდა 1.5 მეტრს. ტბორში წყლის დონის მერყეობა დაკავშირებულია ერთის მხრივ წყალსატევის შევსების ინტენსიურობასთან და მეორეს მხრივ აორთქლებასთან.

წყალსაცავის პარამეტრები წარმოდგენილია ქვემოთ ცხრილში 3.2.

ცხრილი 3. 2. წყალსაცავის პარამეტრები

| ზედაპირის ფართობი | 99000. მ2 |
| --- | --- |
| საშუალო სიღრმე | 1,5 მ |
| მაქსიმალური სიღრმე | 2,0მ. |
| სარკის ზედაპირის ფართობი | 99000. მ2 |
| წყლის სრული მოცულობა | 0.15 მლნ მ3 |
| სასარგებლო მოცულობა | 0.15 მლნ.მ3 |

თევზსაშენი ტბორების წყალმორაგებისათვის წყალაღება ხდება ნაჟური წყლების  არხიდან (იხ.სურათი 3.3), რომელიც გამოედინება მის საკუთრებაში არსებული სასოლო-სამურნეო სავარგულო მიწის ნაკვეთის განაპირა ტერიტორიიდან.  წყლის გამტარი არხისათვის, წყალაღების წერტილის კორდინატების ჩვენებით) წარმოდგენილია წინამდებარე ანგარიშის სურათ 3.4.-ში.

## ტბორის სიღრმე შეადგენს  საშუალოდ 1.5მ-ს, რომელიც სეზონების მიხედვით განიცდის მერყეობას.  ტბორში წყლის დონის მერყეობა დაკავშირებულია ერთი მხრივ წყალსატევის შევსების ინტესიურობასთან, მეორე მხრივ აორთქლებასთან. წყალსატევის პარამეტრები მოცემულია

ცხრილში 3.3. წყალსაცავის პარამეტრები

| ზედაპირის ფართობი | 9.9 ჰექტარი |
| --- | --- |
| საშუალო სიღრმე | 1,5მ |
| მაქსიმალური სიღრმე | 2,0მ. |
| სარკის ზედაპირის ფართობი | 9.9 ჰექტარი |
| წყლის სრული მოცულობა | 0.15 მლნ მ3 |
| სასარგებლო მოცულობა | 0.15 მლნ.მ3 |

თევზსაშენი ტბორის  წყალამომარაგებისათვის წყალაღება ხორციელდება ტბორის მიმდებარე (დაახლოებით 350 მ)  ნაჟური   წყლებიდან გაყვანილი არხის  (კოორდინატები - UTM; X - 589510; Y – 4613506;  მოწყობილია წყლის ხარჯის სარეგულირო, კუსტარულად დამზადებული მეტალის ფარი, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია აღებული წყლის ხარჯის კონტროლი. ტბორებში წყლის აკუმულაცია იწყება აპრილ-ივნისის თვეებში ინტენსიური ნალექების მოსვლისა  და მთებზე არსებული თოვლის დნობის შედეგად. მაქსიმუმს აღწევს ივნისის ბოლო რიცხვებში, ხოლო შემდგომ  იწყება წყლის ხარჯვა და შესაბამისად იცვლება წყლის დონეც.  წყლის ხარჯვას ადგილი აქვს გაზაფხულზე, ზაფხულში და შემოდგომის პირველ ნახევარში.

საკვლევი წყალსაცავი მდებარეობს ზღვის დონიდან 208 მეტრზე, რის გამოც იგი გამოირჩევა შედარებით ზომიერი კლიმატური პირობებით. ტბორების ზედაპირი გაყინვას იწყებს ნოემბრის თვიდან, ყინულის სრული დნობა ხდება მარტი-აპრილის  თვეებში.

წყალაღების წერტილიდან აღებული წყალი  დაახლოებით 730 მეტრზე მიწის არხით (დაახლოებითი პარამეტრები: სიგანე - 1.30 მ; სიღრმე - 0.35 მ; ხარჯი - 40 ლ/წმ.) მიედინება და უერთდება არსებულ ტბორს და შიდა არხებით ნაწილდება მიწაყრილით გამოყოფილ ტბორებში.  იხ. სურათი 3.4.

ტბორებს შუა არხი, სამელიორაციოსთან შედარებით მცირეა, მისი დაახლოებითი პარამეტრები შემდეგია: სიგანე - 1 მ; სიღრმე - 0.30 მ; მიახლოებითი ხარჯი - 30  ლ/წმ.

ტბორებიდან წყლის გადინება ხდება ხელოვნური არხის მეშვეობით, რომელიც უერთდება  ალაზნის ჭალებში მდებარე მდ. ალაზნისაკენ მიმავალ ბუნებრივ არხებს.

სურათი 3.4. წყალაღების არხი და წყლის სარეგულირო  ფარი

სურათი 3.4.1. წყლის მიმღები არხები

# 4. თევზსამეურნეო ტბორები

ტბორებისა და მისი დამხმარე ინფრასტრუქტურის განთავსების ტერიტორია სასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებს წარმოადგენს.

ტერიტორიაზე მოწყობილია სამი პატარა - საჭურჭლე და ორი დიდი- სანასუქე ტბორი. პატარა ტბორები გამოიყენება სხვადასხვა დანიშნულებით: თევზის სატოფოდ (საქვირითოდ), ლიფსიტის დროებით მოსათავსებლად და სხვა. შედარებით დიდი მოცულობისორი ტბორი კი, სანასუქე დანიშნულებისაა. ფიზიკრი პირ "გიორგი ბაკაშვილი"-ს  შეუძლია აწარმოოს თევზის პროდუქცია, როგორც სრულსისტემიანი, ისე არასრულსისტემიანი სისტემით. პირველ შემთხვევაში სათევზმეურნეო საჭურჭლე ტბორებში ხორციელდება თევზის ქვირითობა, ლიფსიტის დაჩეკვა და მათი სანასუქე ტბორებში გადასხმა, ხოლო მეორე შემთხვევაში უკვე დაჩეკილი ლიფსიტის შეძენა, ჩასხმა სანასუქე ტბორებში. სანასუქე ტბორებში ხორციელდება ლიფსიტის გეგმაზომიერი გამოკვება ზრდა სარეალიზაციო ეტაპამდე. ტბორებში გამოსაზრდელი თევზების კვება ხორციელდება როგორც ხელოვნური საკვებით ისე ბუნებრივი საკვები ბაზით.

სულ წყლით დაკავებული ტერიტორიის ფართობი დაახლოებით 9.9 ჰექტარია, აქედან დაახლოებით 9 ჰა სანასუქე ტბორებს უჭირავს, 0.9 ჰა პატარა ტბორებს. თითოეული ტბორის საშუალო სიღრმე 1.5 მ-ია. დეტალური ინფორმაცია ტბორების შესახებ იხილეთ შემდგომ თავებში.

ტბორებში პროდუქციის წარმოების დაგეგმილი რაოდენობაა 1 ჰა ფართობზე 2 ტ თევზის პროდუქტი წელიწადში, შესაბამისად მივიღებთ - 9 x 2 = 18 ტ/წ.

# 4.1 საჭურჭლე ტბორები

საჭურჭლე ტბორები მოწყობილია ტერიტორიის ერთმანეთის თანმიმდევრობით (იხ. სურათი 2.3.1). ტბორები არასიმეტრიული ფორმებისაა, თითოეულს გააჩნია დამცლელი მილი. აღსანიშნავია, რომ ცხრილში 2.3.1, მოყვანილია მათი უდიდესი სიგრძისა და სიგანის მაჩვენებლები.

ცხრილი 4.2. საჭურჭლე ტბორების მიახლოებითი პარამეტრები და განთავსების კოორდინატები.

| ტბორი | სიგრძე, მ | სიგანე, მ | საშ. სიღრმე, მ | ფართობი, მ2 | მოცულობა, მ3 | ცენტ. კოორდინატები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 98 | 50 | 1.5 | 4000 | 6000 | X-589455; Y-4613790 |
| II | 68 | 40 | 1.5 | 2000 | 3000 | X-589397; Y-4613730 |
| III | 87 | 40 | 1.5 | 3000 | 4500 | X-589335; Y-4613670 |

სურათი 4.2.1. საჭურჭლე - I, II(დაცლილი) და III ტბორი

# 4.2 სანასუქე ტბორები

სანასუქე ტბორები სიმეტრიული ფორმებისაა და განლაგებულია ერთმანეთის პარალერულად. მათი მოწყობისას ამოღებული გრუნტი ნაპირებზე უკუყრილის სახით განთავსდა და შეივსო წყლით. ტბორებს ერთმანეთისგან 2.5-3.5 მეტრის სიგანის მიწაყრილი ყოფთ (იხ. სურათი 2.3.2.1), რომელის ზედაპირი მოსწორებულია და შესაძლებელია მასზე მაღალი გამავლობის მანქანით გავლა. თითოეული ტბორების მოცულობები მეტნაკლებად განსხვავდება ერთმანეთისაგან, საშუალო სიღრმე ერთნაირია და დაახლოებით 1.5 მეტრს შეადგენს.

ქვემოთ მოყვანილ ცხრილებში იხილეთ: ტბორების განთავსების კუთხის კოორდინატები, ცხრილი - 4.2.2; ტბორების მიახლოებითი პარამეტრები და მათში არსებული სანასუქე თევზები ასაკის მიხედვით - ცხრილი 4.2.3.

ცხრილი 4.2.2.   სანასუქე ტბორების განთავსების კუთხის კოორდინატები.

| კუთხის კოორდინატი | ტბორი I | ტბორი II |
| --- | --- | --- |
| 1 | X-589276.78; Y-4613564.97 | X-589516.94; Y-4613503.88 |
| 2 | X-589517.51; Y-4613816.26 | X-589630.82; Y-4613755.38 |
| 3 | X-589623.59; Y-4613762.24 | X-589776.94; Y-4613643.29 |
| 4 | X-589507.86; Y-4613516.23 | X-589617.02; Y-4613501.57 |

სურათი 4.2.1. ტბორების გამყოფი მიწაყრილი.

სურათი 4.2.2. სანასუქე I  ტბორი.

სურათი 4.2.3. სანასუქე II  ტბორი.

ცხრილი 4.2.3. სანასუქე ტბორების მიახლოებითი პარამეტრები და მათში განაწილებული თევზები ასაკის მიხედვით.

| ტბორი № | სიგრძე, მ | სიგანე, მ | საშ. სიღრმე, მ | ფართობი, მ2 | მოცულობა, მ3 | თევზის ასაკი, წ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 312 | 188 | 1.5 | 56000 | 84000 | 2 |
| II | 240 | 150 | 1.5 | 34000 | 51000 | 2 |

ტბორებში ჩასხმული ლიფსიტის სარეალიზაციო ასაკამდე ზრდის შემდგომ, იწყება თევზის აქტიური ჭერა, რისთვისაც საჭიროა ტბორის წყლის დონის ხელოვნურად შემცირება, რათა ეფექტურად მოხდეს სასურველი თევზის რაოდენობის მოპოვება. წყლის დონის შესამცირებლად თითოეულ ტბორს გააჩნია დამცლელი მილი, რომელიც ტბორის ფსკერზე ჰორიზონტალურადაა განთავსებული, აქედან გამომდინარე თითოეულ ტბორს ცალკეული ჩაშვების წერტილი გააჩნია, გაშვებული წყალი  უერთდება მდ. ალაზანს, იხილეთ სქემა 2.1.3, და ცხრილი 4.2.5..

ცხრილი 4.2.5. ტბორებიდან გაშვებული წყლის ჩაშვების კოორდინატები

| საჭურჭლე ტბორები | ჩაშვების კოორდინატი | დიდი ტბორები | ჩაშვების კოორდინატი |
| --- | --- | --- | --- |
| I | X-589244; Y-4614166 | I | X-589769; Y-4614372 |
| II | X-589244; Y-4614166 | II | X-589244; Y-4614166 |
| III | X-589244; Y-4614166 |  |  |

# 4.3. თევზმეურნეობა და ტბორებში გამოსაზრდელი თევზების ჯიშების მოკლე ბიოლოგიური დახასიათება

# 4.3.1. თევზმეურნეობა

სატბორე მეთევზეობა, როგორც მეთევზეობის ერთ-ერთი ქვედარგი, სულ უფრო უკავშირდება სოფლის მეურნეობას, კერძოდ, მეცხოველეობას.

ზღვებსა და ოკეანეებში მოპოვებული თევზი სხვადასხვა სახის დამუშავებას განიცდის, რაც მის ხარისხზე უარყოფითად მოქმედებს. სატბორე მეთევზეობა ადამიანთა მოთხოვნილებას ამ პროდუქტზე უკეთ აკმაყოფილებს და ამცირებს რეწვით გამოწვეულ ზემოქმედებას ზღვის ოკეანისა და მდინარის თევზებზე.

საქართველოს თევზმეურნეობისათვის გააჩნია საუკეთესო ბუნებრივ-კლიმატური პირობები, რომელიც მთისა და ბარის ზონებად ანუ ცივი და თბილი წყლის ტიპის მეურნეობებად იყოფა.

თბილის წყლის ტიპის მეურნეობებში ძირითადად გამოიზრდება: კობრის, სქელშუბლას თეთრი ამურის, ლოქოს და სხვა ჯიშის თევზები.

სოფ. ფშაველში არსებული სატბორე თევზმეურნეობა - თბილი წყლის ტიპს მიეკუთვნება. სათევზმეურნეო ორგანიზაციის მხრივი - სრულსისტემიანია, რაც კობრის, სქელშუბლას, თეთრი ამურის და ლოქოს ჯიშის თევზის ქვირითობას, დაჩეკვას, გაზრდას სარეალიზაციო ასაკამდე და დაუმუშავებლად რეალიზაციას გულისხმობს. გამოსაზრდელი თევზებისათვის გარკვეული ინტენსივობით ხდება საკვების მიწოდება სასურველ წონამდე და ასაკამდე მისაღწევად.

# 4.3.2. ტბორებში გამოსაზრდელი თევზების ჯიშების მოკლე ბიოლოგიური დახასიათება

ძვირფასი თევზების უმრავლესობის ბუნებრივი აღწარმოების გზით შევსება წყალსატევში არ ხდება. აქედან გამომდინარე აუცილებელია ტბის დათევზიანება.

ფიზიკურ პირს გიორგი ბაკაშვილს გადაწყვეტილი აქვს მოაშენოს მაღალპროდუქტიულ ინტროდიცირებულ სახეობები (თეთრი ამური, ჭრელი სქელშუბლა, კობრი).

წყალსატევისათვის გაცილებით მომგებიანია წყალსატევში სასაქონლო გამოზრდისათვის საქართველოს თევზსაშენებში კულტივირებადი თევზების (კობრი, თეთრი ამური, ჭრელი და თეთრი სქელშუბლა, და სხვა) სპეციალურ თევზსაშენში გამოზრდილი ლიფსიტების, მოზარდების ან წლევანდელებისა და ერთწლიანების (გამოზამთრებული წლევანდელები) სახით (2-200გრ) ავტოსატრანსპორტო საშუალებით პოლიეთილენის პარკებით, ჟანგბადით ან აერაციით აღჭურვილილი ავტოცისტერნის გამოყენებით გადაყვანა და წყალსაცავში ჩასმა (ჩასახლება).

კობრი (ქერცლოვანი და სარკისებრი ფორმა-Cyprinus carpio Linnaeus), იგი აქვაკულტურის ყველაზე გავრცელებული ობიექტია მსოფლიოში, ეს აიხსნება მისი მაღალი კვებითი ღირებულობით, სწრაფი ზრდის ტემპით, აღწარმოებისა და მოშენების ტექნოლოგიის სიმარტივით, ნაკლები მოთხოვნილებით საარსებო გარემოსა და წყალში გახსნილი ჟანგბადის მიმართ. ცოცხლობს 30 წლამდე, იზრდება 25 კგ-მდე.  იძლევა 1 მლნ-მდე ქვირითს.

კობრი ყველაფრისმჭამელი თევზია, მაგრამ მისთვის ყველაზე რჩეულ საკვებს წყალსატევის ფსკერის ორგანიზმები წარმოადგენენ. თუმცა ის სხვადასხვა ასაკში წარმატებით იკვებება ზოოპლანქტონით, ნაწილობრივ ფიტოპლანქტონითა და სხვა ორგანიზმებით.

კობრის გამრავლება შეიძლება ტბორული და ქარხნული მეთოდებით. ტბორული მეთოდით გამრავლებისათვის სასურველია ცალკე სატოფო ტბორები 300, 500, 700 და 1000 მ2 ფართობით. გამრავლება ხდება გაზაფხულზე 15 აპრილიდან მაისის ბოლომდე, ზოგჯერ ივნისშიც. ტოფობისათვის საჭიროა სატოფო ტბორი ბალახიანი საფარით მშრალ მდგომარეობაში. ტოფობის წინ შეავსებენ წყლით ტბორს 30-50სმ სიმაღლეზე და ჩასვამენ მწარმოებლების 1, 2,3,5. . . . 10 ბუდეს ტბორის ფართობის მიხედვით. 200 მ2 არა უმეტეს ერთი ბუდისა (ერთი მდედრი + ორი მამრი). ხელოვნურ აღწარმოებას (რეპროდუქცია)  ახდენენ თევზსაშენებში სპეციალური ავზებისა და საინკუბაციო აპარატურის გამოყენებით.

სასაქონლო პროდუქციას ზრდიან 2 წლის განმავლობაში, თუმცა მოცემული ტბორების  პირობებში შესაძლებელია სამაგიდე თევზის გამოზრდა 1 სავეგეტაციო სეზონის (აპრილი-ნოემბერი) განმავლობაში, თევზის ჩასმის სიმჭიდროვის, კვების ინტენსიფიკაციის, ბუნებრივი საკვები ბაზის განვითარებისა და წყალსატევის ჟანგბადით უზრუნველყოფის მიხედვით. მონოკულტურაში (მარტო კობრის გამოზრდისას) ერთ წლიანი მოზარდების (40-50გ) ჩასმის სიმჭიდროვე შეადგენს 3-4 ათას ცალს. კარგი მოვლის პირობებში (წყალმომარაგება, ბუნებრივი საკვები, ხელოვნური საკვები+კარგი ამინდები) მიიღება 3-3,5 ტონა კომერციული პროდუქცია თევზის ინდივიდუალური მასით 0,8-1,0კგ. შესაძლებელია სასაქონლო პროდუქციის რეალიზაცია განხორციელდეს გამოზრდის მეორე წელს როცა თევზის მასა მიაღწევს 2-2,5კგ, შესაბამისად გასაყიდი ფასი ბევრად უფრო მაღალი იქნება.

ბალახისმჭამელი მაკრო და მიკროფაგი თევზების ბიოეკოლოგია. მათ მიეკუთვნება თეთრი ამური, თეთრი და ჭრელი სქელშუბლა, სამივე სახეობა უფრო სითბოსმოყვარულია ვიდრე კულტურული კობრი. მათი ოპტიმალური ტემპერატურა მერყეობს 25-280С ფარგლებში. კობრის ოპტიმალური ტემპერატურა 22-250С-ია. ბალახისმჭამელი თევზები აკლიმატიზირებულია ზღვის ეკოლოგიისა და თევზის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის თანამშრომლების მიერ 1960-1970-იან წლებში და დღეისათვის ისინი თითქმის ნატურალიზებულია საქართველოს მტკნარ წყალსატევებში.

თეთრი ამური (Ctenopharynqodom Idella) წარმოადგენს თევზების იმ სახეობას, რომელიც წარმოადგენს წყალსატევის მელიორაციის საუკეთესო საშუალებას. ეს სახეობები მნიშვნელოვნად განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან კვების სპექტრის მიხედვით. მაგალითად თეთრი ამური იკვებება წყლის  და ხმელეთის მცენარეებით, არჩევს რბილსა და ახალგაზრდა მცენარეებს. მათი დეფიციტის შემთხვევაში მსხვილი ინდივიდები ჭამენ უხეშ (ლაქაში, ლელი, ლერწამა) მცენარეებს. წყლის მცენარეებიდან არჩევს ძაფნაირებს, რდესტს, რქაფოთოლას, ელოდეას, ლემნას, ხმელეთის მცენარეებიდან მარცლოვნებს, იონჯას, სამყურას, ლუცერნას და სხვა. შესანიშნავად იყენებს და ითვისებს შერეულ ბალახოვნებს. ორწლიანი ამურების დღეღამური რაციონი საშუალოდ თევზის მასის 40% შეადგენს, კვებითი კოეფიციენტით 30, ანუ თევზმა უნდა შეითვისოს 30 კგ ბალახი რომ მოგვცეს 1კგ ნაზარდი. მაღალი სიმჭიდროვის  პირობებში, ბუნებრივი საკვების ნაკლებობისას თეთრი ამური იკვებება კობრის საკვებით (მარცვლეული ან კომბინირებული საკვები. მაღალი ტემპერატურის პირობებში ხასიათდება სწრაფი ზრდის ტემპით. მისი მაქსიმალური მასა აღწევს 50კგ. სქესობრივად მწიფდება 4-5 წლის ასაკში და უფრო ადრეც. მისი სხეულის მასა ამ დროს 6-8 კგ/ს შეადგენს. ამურის ლიფსიტები გამოჩეკიდან ერთი თვის განმავლობაში. იკვებება ზოოპლანქტონით. შემდეგ თანდათან გადადის წვრილ ფიტოპლანქტონზე, ხოლო შემდეგ მცენარეულ ორგანიზმებზე. უკეთესად იზრდება რაციონში დაახლოებით 30% ცხოველურ საკვების (თევზის ფქვილი და სხვა კომპონენტები) ჩართვის შემთხვევაში. ხორცი ხასიათდება კარგი გემოვნებით, განსაკუთრებით მსხვილი ეგზემპლიარები. ის ბუნებრივად ჩვენთან არ მრავლდება. მისი რეპროდუქცია წარმოებს სპეციალურ თევზსაშენებში ხელოვნური ჩარევის გზით. თევზსამეურნეო, ტექნიკურ და საირიგაციო წყალსატევებში ამური წარმოადგენს შესანიშნავ ბიოლოგიურ მელიორატორს. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ასევე ხდება ამ ჯიშის თევზის მოშენება და რეწვა.

სქელშუბლა (Hypophthalmichthys Molitrix;). სხეული აქვს გვერდებიდან შებრტყელებული და მაღალი, წვრილი ქერცლით. ლაყუჩის აპარატით ფილტრავს წვრილ საკვებ ობიექტებს. გამოჩეკიდან 10-15 დღის განმავლობაში იკვებება მხოლოდ ზოოპლანქტონით (როტატორიები, კიბოსნაირების ნაუპლიუსები) შემდეგ გადადის ფიტოპლანქტონით კვებაზე, მოიხმარს დეტრიტსაც. ყველაზე უკეთესად ჭამს მწვანე და კაჟოვან წყალმცენარეებს, ცუდად ლურჯმწვანეებს. წყალმცენარეებით კვებაზე გადადის სხეულის 1,5სმ სიგრძის მიღწევის შემდეგ, თუმცა შემდეგშიც ჭირდება ზოოპლანქტონი კვებისათვის 3-4 თვის განმავლობაში. წარმოადგენს კარგ მელორატორს ევტროფირებულ წყალსატევებში ფიტოპლანქტონის ბიომასის რეგულირებისათვის. დღეღამური რაციონი შეადგენს თევზის მასის 17%. დეტრიტით მდიდარ წყალსატევებში (ხრამი) მას შეუძლია რაციონში 90%-მდე გამოიყენოს დეტრიტი (ორგანული შლამი, საპროპელი).  სწრაფად იზრდება, მწიფდება 3-4 წლის ასაკში და აღწევს 4-5 კგ-ს, ცოცხლობს 25 წლამდე და აღწევს 35-40 კგ.

სქელშუბლა ბუნებრივად ჩვენს პირობებში არ მრავლდება. Mმისი რეპროდუქცია და აღწარმოება ხორციელდება სპეციალურ თევზსაშენიდან გადმოყვანის გზით.

იგი მოთხოვნადია ქართულ ბაზარზე და აქედან გამომდინარე მისი მოშენება მომგებიანია, რის გამოც ასევე ხდება ამ სახეობის თევზით ტბის დათევზიანება.

წყალსატევის დათევზიანებიდან სრულფასოვანი შედეგის მისაღებად, აუცილებელობის შემთხვევაში, საწარმოს დაგეგმილი გვაქვს  სათევზმეურნეო მელიორაცია. თევზმეურნეობაში საერთოდ გამოიყენება შემდეგი მეთოდები: ტექნიკური სამელიორაციო მეთოდი, ბიოლოგიური მელიორაცია, წყალსატევისა და მისი სანაპირო ზოლის მელიორაციული  მეთოდი; წყლის გაწმენდისა და შეფასების ჰიდროქიმიური და ჰიდროლოგიური მეთოდები; ჭარბი მცენარეულობისაგან განტვირთვის ტექნიკური და ბიომელიორაციული მეთოდი.  ბალახისმჭამელი თევზების - მიკროფიტებისა და მაკროფიტების გამოყენებით ან/და წყალსატევის განოყიერებისა და ეფექტური ბუნებრივი საკვები ბაზის ფორმირების მეთოდი ან/და ფიტოფაგების, ზოოფაგებისა და კიბოსნაირების პოლიკულტურის მეთოდი; შეჯგუფებული რბილი ჭარბი მცენარეულობის გამოხშირვის, განივი და სიგრძივი დერეფნების მოწყობის მეთოდი ბალახსაჭრელი მექანიზმის გამოყენებით. საწარმოს მიერ გამოყენებული მეთოდის შერჩევა მოხდება არსებული სიტუაციის შესაბამისად.

წყალსატევის დათევზიანებისათვის მომზადების მნიშვნელოვანი კომპონენტია ტექნიკური მელიორაცია. საჭიროების შემთხვევაში, ამ მიზნით საწარმოს დაგეგმილი აქვს ფსკერისა და სანაპირო ზოლის გაწმენდა თვალხილული და ჩაძირული მსხვილი საგნებისაგან. ამისათვის სპეციალური ტროსისა და მექანიზმების გამოყენებით ხდება მათი არსებობისა და ადგილსამყოფელის დადგენა. მომდევნო ეტაპზე სპეციალური ტროსებით ბუქსირების მექანიზმის საშუალებით ხდება მათი წყალსაცავიდან გადატანა და გამოყოფილ ადგილებში განთავსება.

საქართველოს „წითელ ნუსხის“ სახეობები ტბაში შემჩნეული არ ყოფილა. მათი დაფიქსირების შემთხვევაში გატარებული იქნება კანონმდებლობით განსაზღვრული ღონისძიებები.

4.3.3.  წყალსატევის საკვები ბაზის განვითარება და მისი პროდუქტილობის ამაღლება

წყალსატევში თევზის მეურნეობის ეფექტური მენეჯმენტისათვის მნიშვნელოვანია წყალსატევის საკვები ბაზის განვითარება და მისი პროდუქტილობის ამაღლება. ამ ეტაპზე ტბორები მდიდარია ბუნებრივი საკვებით და დამატებითი საკვების გამოყენების აუცილებლობა არ არის, მაგრამ თუ დადგება დამატებითი საკვების გამოყენების აუცილებლობა,  პროდუქტიულობის ამაღლების მიზნით,  საწარმო აპირებს სხვადასხვა მეთოდების გამოყენებას, მათ შორის ორგანული და არაორგანული სასუქების შეტანას დაშვებული ნორმებით. იმდენად, რამდენადაც მეცნიერულად დადგენილა, რომ სასუქების გამოყენება ეფექტურია მცირეწყლიან (დაბალი, 2-3 მ) წყალსატევებში და  და კიდევ უფრო ეფექტურია მათი გამოყენება ლიფსიტების გამოსაზრდელ ტბორებში.

თუმცა, წყალსატევის ბუნებრივი საკვები ბაზა იმდენად მდიდარი და მრავალფეროვანია, რომ თევზპროდუქტიულობის გაზრდაში მთავარ როლს შეასრულებს არა უფრო სასუქების შეტანით ბიოპროდუქტიულობის გადიდება, არამედ ადგილობრივი და კულტივირებადი თევზების პოლიკულტურის რაციონალურად შერჩევის გზით, მისი მდიდარი საკვები ბაზის, ეფექტური გამოყენება. ასეთი პოლიკულტურის კარგი მაგალითია პირველ რიგში ბალახისმჭამელი (ფიტოფაგები: თეთრი ამური,  სქელშუბლა) სახეობის მოშენება ზოოპლანქტონის და ზოობენთოსის მომხმარებელი თევზების (კობრი და სხვა) პოლიკულტურასთან ერთად, რომელიც უზრუნველყოფს წყალსატევის თევზპროდუქტიულობის გაზრდას, რის გამოც ხდება ამ სახეობის თევზებით ტბის დათევზიანება და მათი შენარჩუნება.

სასუქების შეტანისას გათვალისწინებული იქნება წყალმცენარეების განვითარების ინტენსივობას და წყლის გამჭირვალობას. თუ გამჭირვალობა შემცირდება 20-30 სმ-მდე და წყალი იწყებს ”ყვავილობას” სასუქები წყალში აღარ შეიტანება. ნორმალური განოყიერება ხელს შეუწყობს წყალსატევში ბაქტერიო, ფიტოპლანქტონის, ზოოპლანქტონისა და ბენთოფაუნის განვითარებას.

წყლის ობიექტის ზოგადი ეკოლოგიური მდგომარეობა დღეის მდგომარეობით დამაკმაყოფილებელია და წყლის ხარისხი შეესაბამება დადგენილ ნორმებს.

გზშ  პროექტის  მომზადების  პროცესში თევზების საარსებო გარემოს შესასწავლად,   გამოკვლეული  იქნება  ტბორების  წყლების  და ნიადაგის  ნიმუშები.

## სატბორე მეურნეობის მომსახურე პერსონალი

ტბორების მოვლა-პატრონობისათვის მეურნეობაში დასაქმებულია ადგილობრივი მოსახლეობა, მათი რაოდენობა სეზონის და ტერიტორიაზე მიმდინარე სამუშაოების მიხედვით იცვლება. ტბორების მოვლა-პატრონობისათვის ადგილზე მუდმივად არის 2 მომსახურე პერსონა. როდესაც სანასუქე ტბორებში გამოზრდილი თევზები სარეალიზაციო ასაკსა და წონას მიაღწევენ, იწყება მათი აქტიური ჭერა, ამ ეტაპისთვის სატბორე მეურნეობაში დამატებით საქმდება 10 ადამიანი. თევზჭერის პერიოდი დაახლოებით ორი თვე გრძელდება.

# 5.  წყალმომარაგება და ჩამდინარე წყლების არინება

საწარმოს ფუნქცინირების პერიოდში პერსონალის  და სხვა მსგავსი საჭიროებისათვის სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების გარდა წყალი ძირითადად საჭიროა ტბორების შესავსებად.

ამდენად, საწარმოს ფუნქცინირების პერიოდში, მიმდინარე ტექნოლოგიური პროცესების გათვალისწინებით, წყლის გამოყენება მოხდება სხვადასხვა დანიშნულებით, კერძოდ:

- სასმელ-სამეურნეო დანიშნულებით;

- საწარმოო დანიშნულებით.

თუ  გავითვალისწინებთ,   რომ  დასაქმებული  პერსონალის  რაოდენობა  იქნება  ≈12 კაცი.  სამუშაო დღეების რაოდენობა  წელიწადში  იქნება ≈ 264   დღე, ხოლო ერთ მომსახურეზე  წყლის ხარჯის ნორმა დღის განმავლობაში 25 ლიტრია. წლის განმავლობაში გამოყენებული სასმელ-სამეურნეო დანიშნულების წყლის რაოდენობა იქნება: 12*25*264 = 79 200 ლ/წელ ანუ 79,2 მ3/წელ.

სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების მიზნებისათვის "სასმელი წყლის ხარისხი"-ს წყლის მომარაგება განხორციელდება პოლიეთილენის პლასტმასის ჭურჭლებით.

როგორც  იყო აღნიშნული ტბორების შევსება ხდება ნაჟური წყლებით ხელოვნურად გაყვანილი არხის მეშვეობით და წყალსაცავის  შევსების მოცულობა მისი პარამეტერების მიხედვით  შეადგენს 150000,0  მ3-ს.

ამდენად ბუნებრივი შემონადენის მიახლოებითი მოცულობა იქნება ასევე 150000  მ3/ წელიწადში.

როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული ტბორებში წყლის აკუმულაცია იწყება აპრილის თვის დასაწყისში და მაქსიმუმს აღწევს ივნისის თვის ბოლოს, ანუ ანუ ტბორების შევსება ხდება დაახლოებით თვენახევარში, ანუ 45 დღის განმავლობაში.

აღნიშნულის გათვალისწინებით სეზონურად წყლის აღების მაქსიმალური მოცულობა იქნება:

150000,0 მ3 /(45 *24*3600)=  0,039 მ3/წმ

დასაქმებული  პერსონალისათვის ტუალეტი მოწყობილია ბეტონოს ორმოზე, საიდანაც სპეცმანქანით ამოღებული სითხე ჩაშვებული იქნება ახლო მდებარე საკანალიზაციო კოლექტორში.

ტბორებიდან წყლის გადინება ხდება არხის მეშვეობით, რომელიც მიედინება მდ. ალაზნისაკენ.

# 5.1 საწარმოს  ელექტრომომარაგება

საწარმოს ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე ელექტრული ენერგიის მიწოდების მიზნით თევზსაშენ ტბორებამდე გაყვანილია საჰაერო ელექტროსადენები. უახლოეს პერიოდში დაგგმილია ადგილობრივ ელ.ქსელში ჩართვა.

# 6. თევზსამეურნეო ინფრასტრუქტურის განთავსების ადგილის გარემოს ფონური მდგომარეობა

# 6.1 ზოგადი მიმოხილვა

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი —ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული აღმოსავლეთ საქართველოში, კახეთის მხარეში. მუნიციპალიტეტს ჩრდილო-დასავლეთით და დასავლეთით საზღვრავს გურჯაანისა და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით ესაზღვრება დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი, ჩრდილოეთით და ჩრდილო-აღმოსავლეთით კი ესაზღვრება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი და აზერბაიჯანის რესპუბლიკა. ფართობი 1251,7 კმ².  სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს 93 375 ჰა უკავია, ხოლო ტყის რესურსი შეადგენს 5 500 ჰა-ს. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამოიყოფა ჰავის რამდენიმე ტიპი. ივრის ზეგანზე განვითარებულია ზომიერად ნოტიო სტეპების ჰავა. აქ ზაფხული ცხელია, ზამთარი კი ცივი. ალაზნის ვაკეზე ჩამოყალიბებულია ზომიერად ნოტიო ჰავა, ზამთარი ზომიერად ცივია, ხოლო ზაფხული ცხელი. გომბორის ქედზე ზომიერად ნოტიო და ზომიერად თბილი ჰავაა, ზამთარი აქ ცივია, ხოლო ზაფხული ხანგრძლივად თბილი. ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურაა 11 °C-იდან 13 °C-მდე. ნალექების მინიმუმით ხასიათდება ივრის ზეგანი, სადაც წლიურად 400-500 მმ ნალექი მოდის. შედარებით მეტი ნალექი მოდის გომბორის ქედზე — 810 მმ წელიწადში.

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჰიდროგრაფიული ქსელი მწირია. არის პერიოდული ხასიათის მდინარეები. მდინარეებიდან აღსანიშნავია ალაზანი და იორი. ალაზანი მუნიციპალიტეტი საღმოსავლეთ ნაწილში ჩამოედინება ლაგოდეხისა და აზერბაიჯანის საზღვართან. მდინარე იორი კი ივრის ზეგანს კვეთს სამხრეთ ნაწილში. მოსახლეობის შემოსავლის ძირითადი წყაროა ვაჭრობა, სოფლის მეურნეობა და მომსახურების სფერო. ითვლება, რომ წამყვანი ეკონომიკური დარგი შეიძლება იყოს სოფლის მეურნეობა, რადგანაც მუნიციპალიტეტში დიდია სახნავ-სათესი და სათიბ-საძოვარი მიწების ფართობი. ამას გარდა, შესაძლებელი ტურიზმის განვითარებაც, კერძოდ სანადირო მეურნეობების და ტურისტული მარშუტების მოწყობა.

# 6.2 ფიზიკურ-გეოგრაფიული გარემო

# 6.2.1 კლიმატი და მეტეოროლოგიური პირობები

სიღნაღის მუნიციპალიტეტში ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკული ჰავაა. იცის ზომიერად ცივი ზამთარი და ცხელი ზაფხული. საშუალო წლიური ტემპერატურაა 13°C. ნალექების წლიური რაოდენობა მერყეობს 650 მმ-იდან 1080 მმ-მდე. აქაური კლიმატისთვის დამახასიათებელია სეტყვა და გვალვა. მაღალმთიან ნაწილებში განვითარებულია ზომიერად ნოტიო ჰავა, იცის ცივი ზამთარი და გრილი ზაფხული.  იანვრის საშუალო წლიური ტემპერატურაა - 8°,   ნალექების წლიური მოცულობა კი 1200-1800 მმ-ს აღწევს.

ქალაქ სიღნაღში ზომიერად ნოტიო ჰავაა. ზამთარში დამახასიათებელია ცივი ზამთარი, ხოლო ზაფხული ცხელია.

ქვემოთ მოყვანილ ცხრილებში და დიაგრამებზე წარმოდგენილია კლიმატის  მახასიათებლები აღებულია პნ 01.05.-08-ის  („სამშენებლო კლიმატოლოგია“) მიხედვით, საკვლევი ტერიტორიისათვის უახლოესი მეტეოსადგურების (ლაგოდეხი, წნორი) მონაცემების გათვალისწინებით3.

საკვლევი ტერიტორიის სამშენებლო-კლიმატური დარაიონების შესახებ მოცემულია ცხრილში 6.2.2

.ცხრილში 6.2.2. მონაცემები სამშენებლო-კლიმატური დარაიონების შესახებ

| # | პუნქტების დასახელება | კლიმატური რაიონები | კლიმატური ქვერაიონები |
| --- | --- | --- | --- |
| 79 | ლაგოდეხი | II | IIბ |
| 163 | წნორი | II | IIბ |

აღნიშნული სამშენებლო-კლიმატური რაიონის მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში 6.2.3

ცხრილი 6.2.3. სამშენებლო-კლიმატური რაიონის მახასიათებლები

| კლიმატური რაიონი | კლიმატური ქვერაიონი | იანვრის საშუალო ტემპერატურა,0C | ზამთრის 3 თვის ქარის საშ, სიჩქარე, მ/წმ | ივლისის საშუალო ტემპერატურა,0C | ივლისის ფარდობითი ტენიანობა, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II | II ბ | -5-დან -2-მდე | - | +21-დან +25-მდე | - |

ცხრილი 6.2.4 ატმოსფერული   ჰაერის  საშუალო ტემპერატურა ( 0C)

| პუნქტის დასახელება | თვის საშუალო, 0C | საშ. წლ | აბს. მინ. წლ. | აბს. მაქს. წლ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |  |
| ლაგოდეხი | 0,9 | 2,7 | 6,5 | 11,8 | 16,1 | 20,7 | 21,1 | 24,1 | 19,5 | 13,8 | 7,5 | 2,7 | 12,6 | -23 | 38 |
| წნორი | 0,1 | 2,4 | 6,8 | 12,3 | 17,5 | 21,4 | 24,4 | 24,2 | 19,7 | 13,65 | 7,3 | 1,6 | 12,6 | -25 | 40 |

ცხრილი 6.2.5.  ფარდობითი ტენიანობა  (%)

| პუნქტის დასახელება | თვის საშუალო | საშ. წლის |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| ლაგოდეხი | 80 | 75 | 73 | 70 | 71 | 66 | 62 | 60 | 69 | 78 | 82 | 82 | 72 |
| წნორი | 75 | 72 | 70 | 68 | 70 | 64 | 62 | 61 | 68 | 74 | 79 | 79 | 70 |

| პუნქტის დასახელება | საშუალო ფარდობითი ტენიანობა 13 საათზე | ფარდობითი ტენიანობის საშ. დღე–ღამური ამპლიტუდა |
| --- | --- | --- |
|  | ყველაზე ცივი თვის | ყველაზე ცხელი თვის | ყველაზე ცივი თვის | ყველაზე ცხელი თვის |
| ლაგოდეხი | 71 | 58 | 18 | 27 |
| წნორი | 65 | 47 | 13 | 25 |

ცხრილი 6.2.6.  ატმოსფერული   ნალექების (მმ)   წლიური   განაწილება

| პუნქტის დასახელება | ნალექების რაოდენობა წელიწადში, მმ | ნალექების დღეღამური მაქსიმუმი, მმ |
| --- | --- | --- |
| ლაგოდეხი | 1076 | 148 |
| წნორი | 661 | 84 |

ცხრილი 6.2.7. ირიბი წვიმების რაოდენობა,  განაწილება ორიენტაციების მიხედვით

| პუნქტის დასახელება | ირიბი წვიმების რაოდენობა, მმ-ში | ირიბი წვიმების განაწილება ორიენტაციების მიხედვით, მმ % |
| --- | --- | --- |
|  | თვის მაქსი- მუმი | თბილი პერიოდი- სათვის | წელი- წადში | ჩ | ჩა | ა | სა | ს | სდ | დ | ჩდ |
| ლაგოდეხი | 21 | 110 | 246 | 16/17 | 84/34 | 30/12 | 30/12 | 10/4 | 12/5 | 25/10 | 39/16 |
| წნორი | 28 | 112 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - |

ცხრილი 6.2.8. თოვლის საფარი

| პუნქტის დასახელება | თოვლის საფარის წონა, კპა | თოვლის საფარის დღეთა რიცხვი | თოვლის საფარის წყალშემცველობა, მმ |
| --- | --- | --- | --- |
| ლაგოდეხი | 0,50 | 24 | - |
| წნორი | 0,50 | 9 | - |

ცხრილი 6.2.9.გრუნტების გაყინვის ნორმატიული სიდიდე

| პუნქტის დასახელება | თიხოვანი და თიხნარი | წვრილი და მტვრისებრი ქვიშის ქვიშნარი | მსხვილი და საშ. სიმსხვილის ხრეშისებური ქვიშის | მსხვილნატეხი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ლაგოდეხი | 0 | 0 | 0 | 0 |
| წნორი | 0 | 0 | 0 | 0 |

ცხრილი 6.2.10.  ქარის მახასიათებლები

| პუნქტის დასახელება | ქარის უდიდესი სიჩქარე შესაძლებელი 1,5,10,15,20. წელიწადში ერთხელ. მ/წმ |
| --- | --- |
|  | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| ლაგოდეხი | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| წნორი | 18 | 23 | 24 | 26 | 27 |

| პუნქტის დასახელება | ქარის საშუალო უდიდესი და უმცირესი სიჩქარე, მ/წმ |
| --- | --- |
|  | იანვარი | ივლისი |
| ლაგოდეხი | 1,8/0,2 | 3,4/0,5 |
| წნორი | 1,3/0,3 | 1,7/0,5 |

| პუნქტის დასახელება | ქარის მიმართულებისა და შტილის განმეორებადობა (%) წელიწადში |
| --- | --- |
|  | ჩ | ჩა | ა | სა | ს | სდ | დ | ჩდ | შტილი |
| ლაგოდეხი | 20 | 43 | 4 | 8 | 7 | 9 | 6 | 3 | 37 |
| წნორი | 7 | 10 | 17 | 8 | 4 | 9 | 16 | 29 | 63 |

ქვემოთ ცხრილში 6.2.11. წარმოდგენილია ის მეტეოროლოგიური    მახასიათებლები    და    კოეფიციენტები,   რომლებიც  განსაზღვრავენ ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის პირობებს.

ცხრილი 6.2.11.მეტეოროლოგიური    მახასიათებლები    და    კოეფიციენტები

| # | მეტეოროლოგიური მახასიათებლების და კოეფიციენტების დასახელება | მნიშვნელობები |
| --- | --- | --- |
|  |  | ლაგოდეხი | წნორი |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ატმოსფეროს ტემპერატურული სტრატიფიკაციის კოეფიციენტი | 200 | 200 |
| 2 | ადგილის რელიეფის ამსახველი კოეფიციენტი | 1.0 | 1.0 |
| 3 | წლის ყველაზე ცხელი თვის ჰაერის საშუალო მაქსიმალური ტემპერატურა, 0C | 29,9° C | 31,6° C |
| 4 | წლის ყველაზე ცივი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა, 0C | 3,3° C | 3,8° C |
| 5 | ქართა საშუალო წლიური თაიგული,% |  |  |
|  | _ ჩრდილოეთი | 20 | 7 |
|  | _ ჩრდილო-აღმოსავლეთი | 43 | 10 |
|  | _ აღმოსავლეთი | 4 | 17 |
|  | _ სამხრეთ-აღმოსავლეთი | 8 | 8 |
|  | _ სამხრეთი | 7 | 4 |
|  | _ სამხრეთ-დასავლეთი | 9 | 9 |
|  | _ დასავლეთი | 6 | 16 |
|  | _ ჩრდილო-დასავლეთი | 3 | 29 |
| 6 | ქარის სიჩქარე (მრავალწლიური მონაცემების მიხედვით), რომლის გადამეტების განმეორებადობა შეადგენს 5%-ს | 7.2 მ/წმ | 6,8 მ/წმ |

# 7. გეოლოგიური გარემო

რელიეფი

ალაზნის  ვაკე წარმოადგენს მთათაშუა აკუმულაციური ვაკეს კახეთის კავკასიონსა, გომბორის ქედსა და ივრის ზეგანს შორის. იგი მდებარეობს ზღვის დონიდან 200–470 მ სიმაღლეზე. ვაკე დახრილია სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ და გაგრძელებას პოულობს აზერბაიჯანის ფარგლებში აგრიჩაის ველის სახით. ვაკის მთლიანი სიგრძე თითქმის 200 კმ-ს აღწევს. საქართველოს ფარგლებში ვაკე გაჭიმულია დაახლოებით 110 კმ-ზე. მისი უდიდესი სიგანე კი 28-30 კმ-ს უდრის.

ალაზნის ვაკის ფიზიკურ-გეოგრაფიული ერთეულის თავისებურება მდგომარეობს პირველ რიგში, მის რელიეფში, რომელიც კონტინენტური გეოსინკლინის ტიპობრივ თვისებებს ატარებს. ალაზნის ვაკე ბრტყელი ვაკის შთაბეჭდილებას სტოვებს, მაგრამ სინამდვილეში იგი გართულებულია მდინარე ალაზნის მარცხენა და მარჯვენა შენაკადების მძლავრი გამოზიდვის კონუსებით და მცირე სიღრმის მქონე და იშვიათი ეროზიული ფორმებით, რომლებიც ჩაჭრილია გამონაზიდებში და არ ქმნიან ერთობლივ ქსელს.

საკვლევ არეალში არ შეინიშნება რელიეფის მკვეთრად გამოხატული უარყოფითი ან დადებითი ფორმები. სწორი რელიეფით ხასიათდება უშუალოდ გამწმენდი ნაგებობის ტერიტორია.

ტბორების განთავსების ტერიტორია გეომორფოლოგიური თვალსაზრისით შედის ამიერკავკასიის მთათაშუა არეში, აღმოსავლეთ დაძირვის მოლასური ზონა, ალაზნის ზედნადები მოლასური ქვეზონა. ნაოჭა კომპლექსი, ალპური, გვიანოროგენული (კოლიზიური), გვიანკოლიზიური (მეოთხეული) სუსტად დანაოჭებული. დანალექი ქანების გეოდინამიკური კომპლექსი, მოლასური უხეში.

## გეოლოგიური და ტექტონიკური პირობები

გეოლოგიური თვალსაზრისით ალაზნის ვაკე საქართველოს ტერიტორიის ფრიად თავისებურ ტექტონიკურ ერთეულს წარმოადგენს. ეს არის ინტენსიური დაძირვის ზონა - ცოცხალი კონტინენტური გეოსინკლინი, რომელიც ნალექების დაგროვების სტადიაში იმყოფება. ამ გეოსინკლინის ფორმირება პლიოცენიდან დაიწყო. როდანულ მთაგამჩენ ფაზამდე (შუა და ზედა პლიოცენის მიჯნაზე) ალაზნის ვაკის ადგილას კავკასიონის მთისწინეთი იყო, რაც მტკიცდება ე.წ. პროდუქტული (შუაპლიოცენური) წყების მინერალოგიური შედგენილობით ივრის ზეგანზე. ზედა პლიოცენიდან მიმდინარეობს ალაზან-აგრიჩაის დეპრესიისევოლუციის პროცესი. დაძირვა თანადროულ ეპოქაშიც გრძელდება, რაც მტკიცდება სტრატიგრაფიული და გეომორფოლოგიური ფაქტებით - დამარხული ნიადაგური და კულტურული ჰორიზონტების შემცველი უხეშნგრეული სქელი წყების არსებობით, კავკასიონიდან და გომბორის ქედიდან ჩამომავალი მდინარეების მძლავრი გამონაზიდი კონუსების დეფორმაციის ნიშნებით და ა.შ.

ვაკეზე ჩრდილოეთიდან მიბჯენილი კავკასიონის მთისწინეთი აგებულია ალპინოტიპურად დანაოჭებული ზედა იურული და ცარცული ნალექებით და წარმოადგენს დაძირული ზონის ნაშთს. კავკასიონი აქ განიცდის სამხრეთ-დასავლეთისაკენ წამოცოცებას. კახეთი და მასთან მოსაზღვრე შირვანი კავკასიონის სამხრული ფერდობის მთისწინა ზოლის ერთადერთი ნაწილია, რომელიც აგებულია არა მესამეული, არამედ მეზოზოური ფორმაციებით და სადაც ბორცვნალი ზოლი ძლიერ შევისწროებულია.

გომბორის ქედი აგებულია მეზოზოური და კაინოზოური წყებებით, რომლებიც მკაფიოდ იყოფა ორ, ტექტონიკური და ლითოლოგიური თვალსაზრისით განსხვავებულ კომპლექსად. უფრო ძველი კომპლექსი აერთიანებს ნაირგვარი შედგენილობის (თიხები, ქვიშაქვები, კირქვები, ტუფოგენები) წარმონაქმნებს, ხოლო უფრო ახალგაზრდა კომპლექსი წარმოდგენილია ნეოგენური (სარმატულ-კიმერიული) უხეშნგრეული მოლასური წყებით. ამ კონგლომერატ-ქვიშქავურ წყებას ცივის ანუ ალაზნის წყებას უწოდებენ.

ზემოთაღწერილ ორ გეომორფოლოგიურ ელემენტს შორის მოქცეული ალაზნის აკუმულაციურ ვაკე აგებულია მეოთხეული ალუვიური, პროლუვიური და პროლუვიურ- დელუვიური კენჭნარით, ქვიშაქვებითა და თიხებით.

საფონდო მასალების დამუშავების და რეკოგნოსცირებით სამუშაოების საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ საკვლევი არეალის ფარგლებში წარმოდგენილია მეოთხეული ნალექები (კენჭნარი, ქვიშაქვები). ტბორების მიმდებარე ტერიტორიები ინტენსიურად გამოიყენება სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებით და შესაბამისად ზედაპირული ფენა წარმოდგენილია საკმაოდ პროდუქტიული ჰუმუსოვანი ფენით.

## სეისმური პირობები

საქართველოს ტერიტორიის ტექტონიკური დარაიონების სქემის (ე.გამყრელიძე, 2000წ) მიხედვით საკვლევი რაიონი მიეკუთვნება კავკასიონის ნაოჭა სისტემის ყაზბეგი-ლაგოდეხის ზონას, რომელიც სამხრეთიდან შემოფარგლულია მესტია-თიანეთის ზონის ზედაიურულ- ქვედაცარცული ტერიგენულ-კარბონატული ფლიშით, ჩრდილოეთით კი გადადის კავკასიონის მთავარი ქედის აღმოსავლური დაძირვის ზონაში. ეს უკანასკნელი საკვლევი რაიონის მომიჯნე სამხრეთ-აღმოსავლეთი თუშეთის ტერიტორიაზე გამოხატულია ბეჟტის გრაბენ-სინკლინორიუმით.

რუკა საქართველოს ტერიტორიის ტექტონიკური დანაწევრების რუკა (ე. გამყრელიძე 2000)

სტრატიფორმული კოლჩედანურ-პიროტინ-პოლიმეტალური საბადო. სტორის განივი სუბმერიდიონალური ღრმული რღვევა ასრულებს მაგმა და მადანგამანაწილებელი სტრუქტურის ფუნქციას. იგი გარკვეულ წილად ეფემერული ხასიათისაა, არ არის გამოხატული რღვევის სიბრტყეებით და არ კარტირდება გეოლოგიური აგეგმვის მეთოდით. მისი არსებობა დასტურდება გეოფიზიკური მონაცემებით და ირიბი გეოლოგიური ნიშნებით (ეფუზიური ვულკანიზმის გამოვლინებისა და სუბვულკანური მაგმური სხეულების კონცენტრაცია სტორის განივი რღვევის მიერ გასწვრივი ღრმული რღვევების გადაკვეთის კვანძებში, ქანების ინტენსიური ჰიდროთერმალური შეცვლები და მადნიანი მინერალიზაცია სტორის რღვევის არეალში).განხილული რეგიონალური რღვევების გარდა სტორის სეგმენტის ფარგლებში აღინიშნება მრავალრიცხოვანი მეორე რიგის რღვევები. ისინი ორიენტირებული არიან სუბგანედური მიმართულებით, სუბპარალელურად გასწვრივი რეგიონალური რღვევების მიმართ. რაც განაპირობებს რაიონის ქერცლოვან აგებულებას. ეს რღვევები უპირატესად წარმოადგენენ შესხლეტვებს და როგორც წესი დაქანებული არიან ჩრდილოეთით 40-600 კუთხით.

საქართველოს სეისმური საშიშროების რუკის მიხედვით (ნახ.3.2.4.2.), საკვლევი ტერიტორია მიეკუთვნება 9 ბალიანი მიწისძვრების ზონას (საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის ბრძანება N1-1/2284, 2009 წლის 7 ოქტომბერი, ქ. თბილისი; სამშენებლო ნორმების და წესების -„სეისმომედეგი მშენებლობა“ (პნ 01.01-09) -დამტკიცების შესახებ).

რუკა. საქართველოს სეისმური საშიშროების რუკა

# 8. გეოლოგიური პირობები

# 8.1. გეომორფოლოგიური და გეოლოგიური  პირობები

საკვლევი ტერიტორიის სქემატური გეოგრაფიული რუკა წარმოდგენილია ნახაზზე 8.1.

ნახაზი  8.1.  საკვლევი ტერიტორიის სქემატური გეოგრაფიული რუკა

საკვლევი ტერიტორიის გეოლოგიური აგებულება წარმოადგენს იურული, ცარცული, პალეოგენური, ნეოგენური და მეოთხეული ასაკის ქანების კომპლექსს. ტერიტორიის უმეტესი ნაწილი დიდი კავკასიონის ნაოჭა სისტემას მიეკუთვნება და მხოლოდ მისი მცირე ნაწილი სამხრეთ-აღმოსავლეთით (გარეკახეთის პლატო) ეკუთვნის ტრანსკავკასიურ მთათაშუა ზონას (გუჯაბიძე, 2003).

დიდი კავკასიონის სამხრეთი ფერდი აგებულია ზედა ლიასი- ზედა ცარცული ასაკის ქანებისაგან. კახეთის ქედის ნაოჭა სისტემა წარმოადგენს დიდი კავკასიონის სამხრეთი ფერდის სამხრეთ-აღმოსავლეთ განშტოებას და აგებულია იურული და პლიოცენის ასაკის ქანებით (გუჯაბიძე და სხვები, 2013).

თავის მხრივ, კახეთის ქედის ჩრდილო-აღმოსავლეთი და ჩრდილო-დასავლეთი ფერდები ფორმირებულია ალაზნის ნეოგენური და პლიოცენური ასაკის კონტინენტური დანალექი წყებებისაგან. მათი მაქსიმალური სიმძლავრე 2 კმ-ია (სიმა და სხვები, 2013) და მათი ძირითადი შემადგენელი კომპონენტებია, კენჭები, კონგლომერატები და ქვიშები. კენჭები ძირითადად შედგება ქვიშაქვების დიდი ზომის ლოდებისა და კირქვების მასალისაგან. ალაზნის ველი დიდ კავკასიონსა და კახეთის ქედს შორის შევსებულია მეოთხეული ასაკის ნალექებით და მდინარე ალაზნის დანალექი ქანებით. იგი შედგება ქვიშა-კენჭებითა და თიხნარებით, რომლებიც ქმნიან რამოდენიმე წყალშემცველ ჰორიზონტს დაახლოებით 500 მ-ის სიღრმეზე, მათ შორის ძირითადია ყვარლის, გურჯაანისა და თელავის ჰორიზონტები. ალაზნის ველის დანალექი ქანების წყების საერთო სიმძლავრე, რომელიც განლაგებულია კრისტალური ქანების ზედაპირზე, მერყეობს 2-დან 4 კმ-მდე.

გარეკახეთის პლატო ფორმირებულია მესამეული ასაკის ქანებით და გვხვდება ზედა იურული ქანების გამოსავლებიც (დედოფლისწყაროს შემაღლება). შირაქის დაბლობის სინკლინები ამოვსებულია კრასნოდარის წყების მეოთხეული ასაკის ნალექებით. ისინი შედგება არგილიცირებული ქვიშების, კონგლომერატებისა და ხრეშისაგან. ქვიშები ნაწილობრივ გათაბაშირებულია. შირაქის უდიდესი სინკლინი მნიშვნელოვანი სიდიდისაა და გადაჭიმულია 50 კმ-მდე, და დანალექი ქანების სიმძლავრე დაახლოებით 1000 მ-ს აღწევს.

ნახაზი  8.2.  გეოლოგიური რუკა

ალაზნის აუზი, სადაც განთავსებულია საკვლევი ტერიტორია, განლაგებულია ორ ტექტონიკურ ზონას შორის. ესენია: კავკასიონის დანაოჭებულ-ფარაქციულ მთათა ზონის აღმოსავლეთ ფერდობი და ალაზნის ველი. აუზში არის ორი ერთმანეთისგან განსხვავებული ოროგრაფიული სტრუქტურა: დიდი კავკასიონის მთათა სისტემა და მტკვარი-არაქსის ან ეგრეთწოდებული იბერიის ვაკე. დიდი კავკასიონი წარმოდგენილია აღმოსავლეთ და ცენტრალური კავკასიონის ფერდებით. კავკასიონის ცენტრალური ნაწილი მოიცავს ალაზნის ზედა წელს, მდინარის სათავის ჩათვლით. კავკასიონის აღმოსავლეთი თითქმის მთლიანად ემთხვევა კახეთის კავკასიონის სამხრეთ ფერდობებს და წარმოდგენილია რამდენიმე მთის უღელტეხილითა და ალაზნის მარცხენა შენაკადების წყალშემკრები აუზებით. მტკვარ-არაქსის ანუ იბერიის დაბლობი წარმოდგენილია ალაზან-გირშისწყალის და იორ-აჟინაურის ქვე-რეგიონებით, რომელიც შედგება ალაზნის ველის, გობორის მთაგრეხილის (უღელტეხილების ჯაჭვის) და, ივრისა ან გარე კახეთის ზეგნებისაგან. მთიანი ნაწილის გეოლოგიური სტრუქტურა არის ქვიშა-ქვა და თიხა-ფიქლები, მდინარის მარჯვენა სანაპიროზე გავრცელებულია კირქვა და თიხოვანი-კირქვა. კლდოვანი ნაწილი დაფარულია თიხითა და ხრეშიანი ქვიშით. ალაზნის ველის ტერასები დაფარულია თიხა-კირქვიანი და ქვიშიანი კონგლომერატებით. მდინარის ჭალები მეოთხე ათასწლეულის ალუვიური, ალუვიურ-პროლივიური და ნაწილობრივ დელივიური დანალექი ქანებია. ცივგომბორის მთათა სისტემა თითქმის მთლიანად შედგება ნეოგენური და თიხის (ქვიშაქვიანი თიხის) კონგლომერატებისგან. გარე კახეთის პლატო შედგება კონგლომერატებისგან და კენჭებისგან. სწორი ზედაპირი დაფარულია ალუვიური დანალექი ქანებით, ხოლო სხავადასვა ფერდობები - ალუვიური ხრამებით. პლატო ძირითადად შლამით არის დაფარული.

საკვლევი ტერიტორიის გეოლოგიური პირობები მოცემულია რუკაზე 8.2.1.

რუკა 8.2.1.    საკვლევი ტერიტორიის გეოლოგიური პირობები

4 - „საქართველოს გეოლოგიური რუკა“, 2004. სმტც პროექტი GA -651 CauSIN, საქართველოს გეოლოგიის დეპარტამენტი.

# 8.2.ჰიდროგეოლოგიური პირობები

საქართველოს ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების მიხედვით საკვლევი ტერიტორია მოქცეულია ალაზნის ფოროვანი, ნაპრალური და ნაპრალურ-კარსტული წყლების არტეზიული აუზის სისტემის ფარგლებში. ქვემოთ წარმოდგენილი საქართველოს ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების  რუკა 8.2.1 და  ალაზნის არტეზიული აუზის ჰიდროგეოლოგიური   რუკა 8.2.2.

რუკა 8.2.1. საქართველოს ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების  რუკა

რუკა 8.2.2.    ალაზნის არტეზიული აუზის ჰიდროგეოლოგიური   რუკა

ზემო იურული პერიოდის წყალშემცველი ჰორიზონტი გავრცელებულია დიდი კავკასიონის სამხრეთ ფერდობზე (ალაზნის ზედა წელი). იგი ამ ადგილზე წარმოდგენილია მერგელური ფიქლების, ქვიშა-ღორღის და კირქვისგან, რომლისთვისაც დამახასიათებელია წყლის რესურსის დიდი მარაგი (ათობით ლიტრი წამში). წყაროებისა და ნაკადულების რეჟიმი დამოკიდებულია ატმოსფერულ ნალექებზე. მიწისქვეწა წყალი მეტწილად ჰიდროკარბონატულკალციუმიანია. ალაზნის არტეზიული აუზი ფარავს მდინარის აუზის უდიდეს ტერიტორიას და მიეკუთვნება მთისქვეშა და მთათაშორის მაღალჰიდრავლიკური წნევის მქონე წყალშემცველ ჰორიზონტს. იგი გარშემორტყმულია მეოთხეული ალუვიურ-პროალუვიური დანალექი ქანების წყალგაუმტარი ფენებით და წამოდგენილია უხვი ფოროვანი და ფენათაშორისი უწყვეტი ჰორიზონტებით. წყალშემცველი ჰორიზონტი განთავსებულია 10-დან 60-მდე მ-ის სიღრმეში. თვითგადმოდინების სიჩქარე მერყეობს 0.2 ლ.-დან 165 ლ-მდე/წამში, დინების კოეფიციენტი არის 500-1500 მ3/დღ. წყლები ძირითადად თავისუფლად დინებადია, რომელთა სიჩქარე შეადგენს 1.5-დან 8.5 ლ/წმ. ფილტრაციის საშუალო კოეფიციენტი არის 3.9 მ/დღეში. მიწისქვეშა წყლის მთლიანი რესურსი ალაზან-აგრიჩაის ველზე (6,000 კვ.კმ) უდრის 39 მ3/წმ-ს, საქართველოს ტერიტორიაზე მარაგი შეფასებულია 20.4 მ3/წმ-დ. მაშინ, როცა ალაზან-აგრიჩაის აუზის ქვედა წელზე წყლის დინების მინიმალური ხარჯი 63.7 მ³/წმ-ს შეადგენს, მისი მოპოვება 39მ³/წმ-ში წარმადობით თითქმის უპრობლემოდაა შესაძლებელია. საქართველოს ტერიტორიაზე ძველი მეოთხეული ქანები შეიცავს ჰიდროკარბონატულ კალციუმ-ნატრიუმიან (Ca, Na) წყლებს, რომელთა მინერალიზაცია არ აღემატება 0.7 გ/ლ-ს და წყლის საერთო სიხისტე არის 1,8-6,5 მილიგრამის ექვივალეტური. მიუხედავად ამისა, საქართველოს საზღვრებთან წყალი მინერალიზებულია 1,5დ-დან 2,7 გ/ლ-მდე.

საქართველოს ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლების რეჟიმის შესწავლის (ჰიდრომონიტორინგი) სამუშაოები რეგიონული საყრდენი ქსელის მეშვეობით, წარმოებდა 1960 წლიდან 1990-იანი წლების დასაწყისამდე, რის შემდეგაც ქვეყანაში შექმნილი რთული პოლიტიკური და სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გამო, პრაქტიკულად მთლიანად შეწყდა.

განახლებული მონიტორინგის ორგანიზაციის საწყის სტადიაზე მნიშვნელოვანი დახმარება და თანადგომა ხორციელდება ჩეხეთის რესპუბლიკის მხრიდან.

ამ ეტაპზე მონიტორინგისათვის ახალი ჭაბურღილების გაბურღვა ვერ ხერხდება, რის გამოც ჰიდრომონიტორინგული ქსელის აღდგენის პირველ სტადიაზე შეფასდა ადრე არსებული სახელმწიფო საყრდენი დასაკვირვებელი ქსელის წყალპუნქტები.

საყრდენი ქსელი შემუშავებული და დაზუსტებული იქნა ინსტიტუტის „ВСЕГИНГЕО“ მეცნიერებთან ერთად, საკმაოდ ხანგრძლივი რეჟიმული კვლევების საფუძველზე. შეფასდა, აგრეთვე, ქსელის წყალპუნქტების მიმდებარე ტერიტორიის ფარგლებში სხვა მოქმედი ჭაბურღილების მდგომარეობა, მათი დასაკვირვებლად გამოყენების თვალსაზრისით.

მონიტორინგის პუნქტების შერჩევა მოხდა და ხდება ისე, რომ შესაძლებელი იყოს ძველი რეჟიმული კვლევების გამოყენებაც, რათა ადექვატურად შეფასდეს მიწისქვეშა წყლების ხარისხობრივი მდგომარეობა გავრცელების ყველა არისა (კვების, ტრანზიტის, განტვირთვის) და რეჟიმის ტიპების მიხედვით და ოპერატიულად გამოვლინდეს სავარაუდო დაბინძურების შემთხვევები, წყაროები და მასშტაბები.

მიუხედავად იმისა, რომ ალაზნის არტეზიულ აუზში განახლებული ჰიდრომონიტორინგული ქსელის დასაკვირვებელ ჭაბურღილებში განხორციელებული რეჟიმული კვლევების ხანგრძლივობა ძალიან მცირეა, მათი მონაცემების კომპლექსური ანალიზის შედეგად დგინდება, რომ მიწისქვეშა წყლების დონეების, დებიტების, ტემპერატურების და მინერალიზაციის ცვლილებების ამპლიტუდები თითქმის ადრინდელი წლების სახელმწიფო საყრდენი ქსელის რეჟიმული დაკვირვების მონაცემების ანალოგიურია.

დაკვირვებების ციკლის მცირე ხანგრძივობის გამო მიწისქვეშა წყლების შესახებ რაიმე სახის ჰიდროგეოლოგიური პროგნოზის შედგენის მცდელობა არ მომხდარა.

განახლებული მონიტორინგის ფარგლებში ერთ-ერთი უნმიშვნელოვანესი მიმართულებაა დაკვირვების ქვეშ არსებული თითქმის ყველა ჭაბურღილის მიწისქვეშა წყლების ქიმიური შედგენილობის, ორგანოლეპტიკური და მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლების რეგულარული ლაბორატორიული კვლევების წარმოება (საწყის სტადიაზე - 6 თვეში ერთხელ, ხოლო მომავალში - კვარტალში ერთხელ).

ქვემოთ წარმოდგენილია კახეთის მხარეში მიწისქვეშა წყლების განახლებული მონიტორინგის ქსელის  ჭაბურღილების განლაგების სქემატური რუკა 8.2.3. და ალაზნის არტეზიულ აუზში მიწისქვეშა მტკნარი წყლების ჰიდრომონიტორინგისათვის 2015-2016 წ.წ.

რუკა 8.2.3. კახეთის მხარეში მიწისქვეშა წყლების განახლებული მონიტორინგის ქსლის   ჭაბურღილების განლაგების სქემატური რუკა

# 8.3. საშიში გეოლოგიური მოვლენები

ბუნებრივი სტიქიური მოვლენების საფრთხეებისა და რისკების შეფასება განხორციელდა „საქართველოს ბუნებრივი სტიქიური მოვლენების საფრთხეებისა და რისკების ატლასის“ მიხედვით.

კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელმა (CENN), ტვენტეს უნივერსიტეტის გეოინფორმაციული სისტემების და დედამიწის კვლევის ფაკულტეტმა (ITC) ნიდერლანდების სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სოციალური ტრანსფორმაციის პროგრამის (MATRA) მხარდაჭერით, სამწლიანი პროექტის ფარგლებში,მოამზადა რისკის შეფასების სახელმძღვანელო ინსტრუქციები; შეიქმნა კატასტროფების რისკების მონაცემების მართვისა და ანალიზის ახალი სისტემა და მომზადდა საქართველოს ტერიტორიისთვის დამახასიათებელი ბუნებრივი სტიქიური მოვლენების საფრთხეებისა და რისკების ვებ და ბეჭდური ატლასები; განხორციელდა სხვადასხვა ტიპის საშიში ბუნებრივი პროცესების რისკის შეფასება კონკრეტულ მაგალითებზე თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და მიდგომების გამოყენებით.

ბუნებრივი სტიქიური მოვლენების საფრთხეებისა და რისკების ვებ და ბეჭდური  ტიპის ატლასი პირველია როგორც საქართველოსათვის, ასევე კავკასიის რეგიონისთვის.

ვებ. ატლასი მოცემულია მისამართზე  www.drm.cenn.org.

ბუნებრივი სტიქიური მოვლენების საფრთხეებისა და რისკების ატლასის შესაბამისად (იხ. რუქები 8.3.1.) მეწყრის, ღვარცოფისა და ქვათა ცვენის წყალდიდობების/წყალმოვარდნების საფრთხეები საწარმოს განთავსების ტერიტორიაზე ფასდება როგორც დაბალი და ზომიერი საფრთხეები.

რუკა 8.3.1.  საქართველოს  ტერიტორიის  დარაიონების  რუკა  მეწყრის, ღვარცოფისა და ქვათა ცვენის საფრთხეების მიხედვით 6

# 9. ჰიდროლოგია

საკვლევი ტერიტორიის განთავსების რეგიონის  წყლის მთავარი არტერია მდინარე ალაზანი, მდინარე მტკვრის მარცხენა შენაკადია. ალაზნის ველი დაღარულია მდინარეების საკმაოდ მჭიდრო ქსელით.

საქართველოსა და საკვლევი რეგიონის ჰიდროგრაფიული ქსელი  წარმოდგენილია რუკაზე 9.1.

მდინარე ალაზნი სათავეს იღებს დიდი კავკასიონის სამხრეთ ფერდზე. დასაწყისში იგი მიედინება სამხრეთ-დასავლეთის, ხოლო ალაზნის ველთან მიახლოებისას აგრძელებს დინებას სამხრეთ - აღმოსავლეთის მიმართულებით.

ალაზნის ველზე იგი ჯერ კავკასიონის ძირში მიედინება, შემდეგ, თითქმის მის შუა წელში და დიდი შირაქის სტეპების ჩრდილოეთ ნაწილში, დინებას იწყებს მარჯვენა მხარეს. მდინარე აგრიჩაის შესართავიდან მდინარე ალაზანი მკვეთრად იცვლის მიმართულებას სამხრეთისაკენ და კვეთს შირაქის შემაღლების ვიწრო კანიონს.

არტეზიულ აუზში მდინარე ალაზანს დიდი რაოდენობით შენაკადები აქვს. მარცხენა და მარჯვენა შენაკადებს, თავის მხრივ, აქვთ დიდი რაოდენობის შენაკადები მდინარეებისა და ნაკადების სახით.

განსაკუთრებით ხშირი ჰიდროქსელით გამოირჩევა მარცხენა მხარე, რომელსაც კახეთის კავკასიონის სამხრეთ-დასავლეთ ციცაბო ფერდობიდან ჩამომავალი მრავალი მდინარე ჰკვეთს, მათ შორის აღსანიშნავია: სტორი, დიდხევი, ლოპოტა, ინწობა, ჩელთი, დურუჯი, ლაფნისხევი, კაბალი, ბაისუბანი, ჭართლისხევი, ანწალისწყალი, ლაგოდეხისწყალი, მაწიმი და სხვა.

აღნიშნული მდინარეები იღებენ რა სათავეს კახეთის  კავკასიონის მაღალმთიან ზონაში, ვაკეზე გამოსვლამდე ტიპიური მთის მდინარეებია, დიდი დაქანებით, სიჩქარით, კალაპოტის ხასიათით და სხვა თვისებებით. კახეთის კავკასიონის მთისწინებიდან გამოსვლის შემდეგ იძენენ ვაკის მდინარის ხასიათს. მარცხენა მხარის მდინარეებს მაღალი დონე აქვთ გაზფხულ-ზაფხულზე, თოვლის დნობისა და ძლიერი წვიმების დროს.

ალაზნის მარჯვენა მხარის მდინარეთა ქსელი განსხვავებულია მარცხენა მხარის მდინარეთა ქსელისგან: მარჯვენამხარეთის ვაკეზე მდინარეთა ქსელი თხელია, მდინარეთა წყლიანობა ნაკლებია. გარდა ამისა, მარჯვენამხარეთის სამხრეთ-დასავლეთი მონაკვეთი მთლიანად მოკლებულია მდინარეებს. აქ გარე კახეთის ზეგნის ალაზნისაკენ მიმართულ ფერდობზე არც ერთი მდინარე არ ჩამოედინება. ჰიდროგრაფიული ქსელი წარმოდგენილია მხოლოდ მშრალი ხევებით, რომლებიც მხოლოდ ძლიერი წვიმების დროს ”ცოცხლდებიან”. ქველოქის მდინარებისთვის დამახასიათებელია სელური ღვარები. ამ მხრივ ტიპიურია მდინარე დურუჯი.

მდინარე ალაზნის აუზი ნაწილობრივ მდებარეობს საქართველოში, ხოლო ნაწილობრივ- აზრებაიჯანში. მდინარე ალაზანი სათავეს იღებს კავკასიონის ქედიდან საქართველოში და მიედინება სამხრეთ-აღმოსავლეთით, ვიდრე არ შეუერთდება მინგეჩაურის წყალსაცავს. იგი მდინარე მტკვრის ყველაზე დიდი მარცხენა შენაკადია. მდინარე ალაზნის ქვემო წელი (სამხრეთ-აღმოსავლეთი) ქმნის საზღვარს საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის. მდინარე ალაზნის სიგრძე 390 კმ-ია. მდინარე ალაზნის აუზის 6700 კმ2 საქართველოშია, ხოლო 4755 კმ2- აზერბაიჯანში.

ალაზნის აუზის ქართული ნაწილი შედგება სამი მთავარი ნაწილისგან:

- ალუვიური [წარმოშობის] დაბლობისგან (ბასეინის ცენტრალური ნაწილი);

- მთიანი ნაწილისგან (კავკასიონის ქედი ჩრდილოეთით და ცივ-გომბორის ქედი სამხრეთ-დასავლეთით);

- ზღვიური ნალექებისგან აუზის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში, რომელიც მოიცავს დაახლოებით 1000 კმ2-ს.

ალუვიური დაბლობის სიგანე 10 კმ-დან 30 კმ-მდეა, ხოლო ალუვიური დაბლობის სიმაღლე 500 მ-დან 100 მ-მდეა. ალუვიური დაბლობი შედარებით ვაკე ადგილია, რომელიც დროის დიდი მონაკვეთის განმავლობაში შექმნილია კავკასიონის მაღალი ნაწილიდან და ცივ-გომბორიდან შენაკადების მეშვეობით მოტანილი ნალექების დაგროვებით. ალუვიური დაბლობი არის რეგიონი სუსტად გამოხატული რელიეფით, მართალია სტაბილური, მაგრამ მცირე ფერდობით. აუზის მთიანი ნაწილში სიმაღლე მერყეობს 3200 მ-დან 500 მ-მდე. ამ აუზში სამი ტიპის რელიეფის გამოყოფა შეიძლება: მთის ქედები ციცაბო ფერდობები, ვაკის დამრეცი ნაწილი და ვაკის სწორი ნაწილი.

ქვემოთ წარმოდგენილია ალაზანის აუზის ფიზიკურ რუკა 8.1.რომელიც მოიცავს მონაცემებს სიმაღლეზე, მდინარეების ქსელზე, დასახლებებზე, გზებსა და რკინიგზებზე.

რუკა 9.1  ჰიდროლოგიური ქსელი  საკვლევ რეგიონში

რუკა 9.2. მდინარე ალაზნის აუზის ტოპოგრაფიული რუკა სიმაღლეებით, მდინარეების ქსელით, ქვემო ალაზნის საირიგაციო სისტემით, გზებით, ქალაქებით და სხვ.

რუკა 9.2. აჩვენებს, თუ როგორი მდებარეობა აქვს ალაზნის აუზს საქართველოს აღმოსავლეთ ნაწილში, ესაზღვრება რა რუსეთის ფედერაციას ჩრდილოეთით და აზერბაიჯანს აღმოსავლეთით. კავკასიონის მაღალ ნაწილს უკავია აუზის ჩრდილო-დასავლეთი ნაწილი და ცივ-გომბორის ქედი სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში. დაბლობი ზონა აუზში ცენტრალურ ნაწილში ალუვიური ნატანით არის შექმნილი.

10. წყლის რესურსები.

ალაზნის აუზისათვის დამახასიათებელია წყლის ჩამონადენის სეზონური მერყეობა. წყალდიდობებს ადგილი აქვს გაზაფხულზე, წყალმოვარდნები დამახასიათებელია გაზაფხულ-შემოდგომისათვის და წყალმცირობა - ზამთარ -გაზაფხულითვის. მდინარეების უმეტესობა სხვადასხვა წყაროებიდან იკვებება. ალაზნის მაგალითზე მდინარის საზრდოობაში მიწისქვეშა წყლის წილი 40% შეადგენს, ატმოსფერული ნალექების - 31%-ს და დამდნარი თოვლისა - 29%-ს. ზოგადად, ალაზნის აუზის მდინარეები მიეკუთვნება იმ კატეგორიას, რომელთა წყლის ჩამონადენის 25-50% გაზაფხულის პერიოდში ყალიბდება. ალაზნის წლიური ჩამონადენი მინგეჩაურის წყალსაცავის შესართავთან არის მიახლოებით 2.5 მილიარდი კუბური მეტრი. მთლიანი რესურსი საქართველოს ტერიტორიაზე 3.10 კმ3-ია (570 მმ). მრავალწლიური საშუალო ხარჯი შაქრიანის ხიდის ჰიდროლოგიურ პოსტზე წარმოადგენს 45 მ3/წმ და სოფელ ჭიაურთან - 71.4 მ3/წმ. მაქსიმალური ხარჯი შაქრიანის ხიდთან შეადგენს 1 160 მ3/წმ და მდინარე ჭიაურზე, ლაგოდეხის რაიონი - 1 685მ3/წმ. მრავალწლიანი საშუალი ხარჯი შეადგენს 479 მ3/წმ. მდინარე ალაზნის ძირითადი შენაკადებია: ილტო, სტორი, კაბალი, ავანისხევი, დურუჯი.

10.1.ზეწოლა ალაზნის აუზის წყლის რესურსებზე.

ალაზნის აუზში წყლის რესურსები გამოიყენება საყოფაცხოვრებო, საირიგაციო, ელექტროენერგიის გამომუშავებისა და სამრეწველო მიზნით. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს 2009 წლის მონაცემების მიხედვით (წყალსარგებლობის მონაცემთა ანგარიში იხ. წინამდებარე დოკუმენტის დანართი 13.3), სულ 724,81 მლნ კუბური მეტრი წყალი იქნა ამოღებული ალაზნის აუზის წყლის ობიექტებიდან. აქედან 12,36 მლნ კუბური მეტრი (დაახ. 1.7%) მიწისქვშა წლებიდან და 712.45 (98.3%)- ზედაპირული წყლებიდან. ამოღებული რაოდენობიდან 629.24 კუბური მეტრი მოხმარდა ელექტროენერგიის წარმოებას, 9,949 მლნ კუბური მეტრი აღებულ იქნა სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო დანიშნულებით, 5.87 მლნ კუბური მეტრი მოხმარდა ირიგაციას. წყლის ამოღების და მოხმარების არსებული მონაცემების გაანალიზების შედეგად შეგვიძლია დავასკვანთ, რომ უდიდესი ზეწოლა აუზის წყლის რესურსებზე ზედა წელზე მოდის. ყველაზე დიდი რაოდენობით გამოიყენება მდინარე ალაზნის წყალი, შემდეგ მდ. სამყურისწყალის. მდინარეების ბურსას და ლოპოტას წყლებიც საკმაოდ ინტენსიურად გამოიყენება. წყლის ყველაზე დიდი მომხმარებელია ჰიდროენერგეტიკის სექტორი. წყლის მიწოდება ხდება როგორც თავად ჰესების მიერ ამოღებული წყლის ხარჯზე, ასევე საირიგაციო სისტემებიდან გადაცემული წყლის ხარჯზე.

2009 წელს სულ 646 მლნ კუბური მეტრი ჩამდინარე წყალი იქნა ჩაშვებული ალაზნის აუზის წყლის ობიექტებში. აქედან, 629.21 მლნ კუბური მეტრი იყო ჰესებიდან დაბრუნებული ნორმატიულად სუფთა წყლის რაოდენობა, ხოლო დანარჩენი (11.58 მლნ) გაუწმენდავი წყალი.  ალაზნის აუზის წყლის რესურსების დაბინძურების ძირითად წერტილოვან წყაროებს საკანალიზაციო სისტემები წარმოადგენს. სამრეწველო ჩაშვებები ამჟამად საგრძნობლად არის შემცირებული საბჭოთა პერიოდთან შედარებით, სამრეწველო საწარმოების რაოდენობისა და მათი დატვირთვის შემცირების გამო. თუმცა, გამწმენდი ნაგებობების უქონლობამ ან მათმა სავალალო მდგომარეობამ შეიძლება გადაწონოს ამ წყაროებიდან მცირე რაოდენობის ჩამდინარე წყლების ჩაშვების ეფექტი. დიფუზიურ წყაროებს შორის, ყველაზე მნიშვნელოვანი დამაბინძურებელია სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებიდან ჩაშვებული წყალი, სანიაღვრე წყლები და ნაგავსაყრელებიდან გაჟონილი დაბინძურებული წყლები. გარდა ზემოთ მოყვანილი წყაროებისა,აუზის წყლებსა და ეკოსისტემებს საფრთხე ექმნება ღია კარიერული წესით არალითონური მინერალების მოპოვების გამო.

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს 2015 წლის მონაცემების მიხედვით კახეთის რეგიონში წყალსარგებლობის საერთო მაჩვენებლები წარმოდგენილია ცხრილში 10.1.1.

ცხრილი 10.1.1..  წყალსარგებლობის საერთო მაჩვენებლები

| ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული | ანგარიშმგებელ წყალმოსარგებლეთა რაოდენობა | სულ ჩაედინება ზედაპირული წყლის ობიექტებში ტრანზიტის გარეშე | ჩაშვებულია ზედაპირული წყლის ობიექტში | დანაკარგები ტრანსპორტირებისას | ბრუნვითი და მეორადი მიმდევრობითი წყალმომარაგება |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | დაბინძურებული ჩამდინარე წყლები | ნორმატიულად სუფთა ჩამდინარე წყლები | ნორმატიულად გაწმენდილი ჩამდინარე წყლები | ტრანზიტული წყლები |  |  |
| კახეთი | 64 | 936.78 | 4.93 | 436.01 | 0.14 | 65.07 | 137.58 | 0 |
| ახმეტის რაიონი | 4 | 0.02 | - | - | 0.02 | - | 2.43 | 0.00 |
| ყვარლის რაიონი | 6 | 36.30 | 0.26 | 36.05 | - | - | 0.64 | 0.00 |
| სიღნაღის რაიონი | 4 | 0.31 | 0.27 | - | - | - | 0.13 | - |
| საგარეჯოს რაიონი | 13 | 1.09 | - | - | 0.02 | 65.07 | 18.97 | 0.00 |
| ლაგოდეხის რაიონი | 6 | 25.59 | 1.40 | 24.11 | 0.04 | - | 3.17 | 0.00 |
| თელავის რაიონი | 11 | 581.84 | 1.93 | 85.45 | 0.06 | - | 111.63 | 0.00 |
| გურჯაანის რაიონი | 11 | 245.09 | 1.08 | 243.99 | - | - | 0.32 | 0.00 |
| ქ. თელავი | 8 | 46.53 | - | 46.41 | - | - | 0.00 | 0.00 |
| დედოფლისწყაროს რაიონი | 1 | - | - | - | - | - | 0.30 | - |

10.2. უარყოფითი ზეგავლენა წყლის რაოდენობასა და ხარირსხზე. ამჟამად, ალაზნის აუზის წყლის რესურსების რაოდენობაზე წყლის გამოყენების ზეგავლენა ნაკლებია საბჭოთა პერიოდთან შედარებით. დღევანდელი ეკონომიკური განვითარების დონისა და არსებული რესურსების მარაგების გათვალისწინებით შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ წყალზე სხვადასხვა ეკონომიკური სექტორისა თუ წყალმომხმარებლის მოთხოვნა დაკმაყოფილებულია და არ არსებობს კონფლიქტი მათ შორის, ზედა და ქვედა წელის წყალმომხმარებლებს შორის კონფლიქტის ჩათვლით. დღესდღეობით, ჰიდროენერგეტიკა არის უდიდესი წყალმომხმარებელი, რომელსაც ირიგაციის სექტორი ყოველგვარი პრობლემის გარეშე გადასცემს საჭირო წყალს. ჰესები ნორმატიულად სუფთა წყალს თითქმის უდანაკარგოდ აბრუნებენ მდინარეებში. ასევე, უნდა აღინიშნოს, რომ ალაზნის ქვედა წელში, 1996-2005 წლებში წყლის დებიტი გაიზარდა წამში 104 კუბური მეტრიდან 111 კუბურ მეტრამდე 1955-1970 წლებთან შედარებით, რაც შეესაბამება წყლის დინების საშუალოდ 1-2%-იან ზრდას დეკადის განმავლობაში. ამრიგად, ალაზნის აუზში დღესდღეობით წყლის რესურსის დეფიციტი არ შეინიშნება. თუმცა, ეკონომიკის ზრდის, სოფლის-მეურნეობისა და სამრეწველო სექტორების ზრდის ჩათვლით, და ასევე, სასმელი წყლით მოსახლეობის 24-საათიანი დაკმაყოფილების პირობებში გაიზრდება წყალზე მოთხოვნა სხვადასხვა სექტორების მიერ, რაც შესაძლოა ძნელად დაკამყოფილდეს წყლის რესურსების მარაგების დაკლების და კლიმატის ცვლილების უარყოფითი ზეგავლენის გამო. ამან კი შესაძლოა წარმოქმნას კონფლიქტი სექტორებსა და წყალმომხმარებლებს შორის, განსაკუთრებით, გვალვების დროს, რომელიც კლიმატის ცვლილების მეორე ეროვნული შეტყობინების მიხედვით, გახდება უფრო ხშირი და ძლიერი.

ამ ანგარიშის ფარგლებში ჩატარებულმა კველებმა გვიჩევნა წყლის ნაკადის 8%-იანი შემცირება შემდეგი 90 წლის განმავლობაში 2100 წლამდე, მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრის (1951-1980 წლები) 30-წლიან საშუალო სიდიდესთან შედარებით. ეს, შეფასების მიხედვით დიდ ზეგავლენას ვერ მოახდენს წყლის რესურსის საერთო რაოდენობაზე იმ შემთხვევაშიც კი, თუ საირიგაციო წყლის მოთხოვნა და მოხმარება 50%-ით გაიზრდება. თუმცა, შემცირებული წყლის დებიტი გაზრდის წყლის დეფიციტს სასოფლო-სამეურნეო კულტურებისა (ზამთრის ხორბალი და მზესუმზირა) და საძოვრებისათვის.

ატმოსფერული ნალექი(1.5%-ით) და გაზრდილი ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა(50C) გაზრდის წყლის დეფიციტს სასოფლო-სამეურნეო კულტურებისა (ზამთრის ხორბალი და მზესუმზირა) და საძოვრებისათვის.

რაც შეეხება ადამიანის მიერ მდინარის რელიეფისა და რეჟიმის შეცვლასა და რეგულირებას, ალაზნის აუზში არ გვაქვს რაიმე მასშტაბური ჰიდროტექნიკური სქემები ან აქტივობები, რომლებიც საგრძნობ ზეგავლენას მოახდენდა წყლის რაოდენობაზე.

საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული იმ ზედაპირული წყლების დაბინძურების ხარისხის შესწავლის საფუძველზე, რომელთა წყლის დაბინძურებაზე დაკვირვებას აწარმოებს გარემოს ეროვნული სააგენტოს გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტი, შედგენილია"საქართველოს ტერიტორიაზე ზედაპირული წყლების წელიწდეული" გარემოს ეროვნული სააგენტოს გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის 2015 წლის მონაცემების მიხედვით. წელიწდეულში წარმოდგენილია გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის ლაბორატორიების მიერ ზედაპირულ წყლებზე ჩატარებული ქიმიური და მიკრობიოლოგიური ანალიზების შედეგები

2015 წლის მონაცემების მიხედვით შედგენილი "საქართველოს ტერიტორიაზე ზედაპირული წყლების წელიწდეული"-ს შესაბამისად მდ. ალაზნის წყლის ხარისხზე  მონაცემები წარმოდგენილია ქვემოთ.

მდ. ალაზანი - მდ ალაზნის წყალზე დაკვირვება წარმოებდა 4 კვეთზე: ს. შაქრიანთან, ს. ჭიაურასთან, ს. ალავერდთან და ს. ომალოსთან. სულ აღებული იქნა 33 სინჯი.

ჟანგბადის შემცველობა იყო დამაკმაყოფილებელი. ჟბმ5 იცვლებოდა 0.69-2.7 მგ/ლ-ის ფარგლებში. ჟქმ ისაზღვრებოდა ს.შაქრიანის კვეთზე და მისი მნიშვნელობები მერყეობდა 3.92-6.08 მგ/ლ-ის ფარგლებში. ამონიუმის აზოტის შემცველობა მერყეობდა 0.016-0.77 მგ/ლ-ის ფარგლებში. მისმა საშუალოწლიურმა კონცენტრაციამ შეადგინა 0.2953 მგ/ლ. მაქსიმალური მნიშვნელობა 0.77 მგ/ლ (2 ზდკ) აღინიშნა იანვარში ს.ჭიაურასთან. მინერალიზაცია მერყეობდა 115.1-334.4 მგ/ლ-ის ფარგლებში. მაქსიმალური მნიშვნელობა 334.4 მგ/ლ აღინიშნა ასევე იანვარში ს. ჭიაურასთან. ნიკელის შემცველობა მხოლოდ ერთ, აპრილში ს. ომალოსთან აღებულ სინჯში უმნიშვნელოდ აღემატებოდა ზღვრულად დასაშვებს და მან შეადგინა 0.1014მგ/ლ. ნიტრატისა და ნიტრიტის აზოტის, ფოსფატების, სულფატების, რკინის, ქლორიდების, კალციუმის, კალიუმის, ნატრიუმის, თუთიის, სპილენძის, ტყვიის, დარიშხანის, მანგანუმისა და მაგნიუმისა კონცენტრაციები არ აღემატებოდნენ ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციებს.

# 11.ნიადაგები

მდ. ალაზნის მარცხენა მხარეს ჩამოყალიბებულია მდელო-ტყის ალუვიური უკარბონატო თიხიანი ნიადაგი, ხოლო მარჯვენა მხარის ვაკეზე ჩამოყალიბებულია ალუვიური ძლიერ კარბონატული თიხიანი ნიადაგი. მდელო-ტყის ალუვიური უკარბონატო თიხიანი ნიადაგი, ფრაგმენტულად ვრცელდება მთისწინეთის ზონაში, კონგლომერატებისა და ქვიშაქვების გამოფიტვის პროდუქტებზე განვითარებულია ყავისფერი ნიადაგი. კახეთის კავკასიონისა და გომბორის ქედების კალთების ქვემო ნაწილში, შერეულფოთლოვანი ტყის ქვეშ, თიხაფიქლებისა და ქვიშაქვების გამოფიტვის ქერქზე, ჩამოყალიბებულია ტყის ყომრალი ნიადაგი; ტყის ზონის ზემოთ, სუბალპური ბალახეულობის ქვეშ, ჯერ მთის მდელოს კორდიანი, ალაგ-ალაგ კორდიან-ტორფიანი ნიადაგი, შემდეგ მთის მდელოს პრიმიტიული ნიადაგი.

საკვლევი დერეფნის მიმდებარე ნაკვეთები სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს წარმოადგენს და ხდება მათი ინტენსიური დამუშავება.

# 11. ბიოლოგიური გარემო

##### 11.1.საკვლევი ტერიტორიის დერეფანში გავრცელებული ჰაბიტატის ტიპები

აღნიშნულ ჰაბიტატში, სოფლის დასახლებულ უბნებში და სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთებზე დათესილი და გაშენებულია მარცვლოვანი, ხეხილოვანი და ბახჩეული კულტურები.

სოფლის დასახლებებისა და სავარგულების მცენარეულობა საინტერესოა ეკონომიკური მნიშვნელობის თვალსაზრისით, განსაკუთრებით ტრადიციულ-მეცნიერულ მედიცინაში გამოყენებული მრავალი აბორიგენული, ინვაზიური და ადვენტური მცენარის სახეობაა ამ ჰაბიტატში წარმოდგენილი. მათ შორისაა ვარდკაჭაჭა Cichorium intybus, ძიძო Melilotus officinalis, ფარსმანდუკი Achillea millle, ბირკავა Agrimonia eupatoria, მხოხავი ჭანგა Agropyron repens, მრავალძარღვა Plantago major, ტყის ბალბა Malva silvestris, წიწმატურა Capsella bursa pastoris, ვირისტერფა Tussilago farfara, ლენცოფა Hyoscyamus niger, ჭინჭრის დედა Lamium Album და სხვ.

ამ ტიპის მცენარეები გავრცელებულია ქალაქისა და სოფლის დასახლებების ტერიტორიაზე, გზის პირებსა და ტრანსპორტირებულ ადგილსამყოფელებში. ზოგიერთი მათგანი ქმნის პირველად სუქსეციებს სამშენებლო სამუშაოების და ინდუსტრიული საქმიანობის შედეგად, ეროზირებულ ფერდობებზე.

##### 11.2 მდინარის პირის ლამნარის, ქვიშნარის და რიყის მცენარეულობა

მდინარის ლამით ან ტალახით დაფარულ ნაპირზე ხანდახან გვხვდება თხელი ბუჩქნარი -

კუნელი Crataegus, ჯაგრცხილა Carpinus orientalis და ძეძვი Paliurus spina-christi. წყლისპირა ქვიშიანი ნაპირი იფარება რაყის ტიპის მცენარეებით, რომელიც წყალდიდობის დროს ხშირად ქრება და ახლიდან აღორძინდება. ერთწლოვანი მცენარეებიდან გვხვდება მარცვლოვნები და ორლებნიანები, არაიშვიათია მერქნიან მცენარეთა აღმონაცენებიც; თუმცა, წყალდიდობის და წყალმოვარდნის დროს, მდინარისპირა ადგილები სისტემატიურად ირეცხება მცენარის აღმონაცენებთან ერთად. მხოლოდ, მდინარის კალაპოტში შემაღლებულ ბორცვებზე თუ შევხვდებით ტირიფის, იალღუნის და სხვა ჯაგეკლიანი ტიპის ახალგაზრდა ხე-ბუჩქებს.

მდინარისპირის ქვიშიანი და რიყიანი ადგილები წარმოადგენს სარეველა ბალახებით დაფარულ, დაბალი სასაძოვრო ღირებულების მდელოებს, რომლებიც მწირი და დაბალპროდუქტიული მცენარეებით არის დასახლებული.

## საკვლევ ტერიტორიაზე, თევზსანაშენე გუბურების ირგვლივ ძლიერ დატენიანებულ ადგილებში გავრცელებულია ჭილიან-ისლიან-ლაქაშიანი (Juncus –Carex -Typha) მცენარეულობა.

პროექტის გავლენის ზონაში დაცული ტერიტორიები არ მდებარეობს;

## საკვლევი ტერიტორიის დერეფანში გავრცელებული ფაუნის    წარმომადგენლები

გვხვდება ტურა, მგელი, მელა, მაჩვი, კვერნა, დედოფალა, კურდღელი, ლელიანის კატა; მდინარე ივრის პირას ჭალის ტყეში ბინადრობს გარეული ღორი. მცირე რაოდენობით არის ზოლებიანი აფთარი. მღრღნელებიდან აღსანიშნავია ზაზუნა, ტყის თაგვი, ბუჩქნარის მემინდვრია, მექვიშია და სხვ.

ფრინველებიდან გვხვდება მწყერი, შაშვი, ხოხობი, კაკაბი, კაჭკაჭი, ყვავი, გნოლი და სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დიდი რაოდენობით სხვ. მდინარეებში არის თაღლითა, ფრიტა, გველანა, ქაშაპი და სხვა.

11.3 ძუძუმწოვრები (კლასი: Mammalia): საქართველოში გვხვდება ძუძუმწოვრების 108 სახეობა. საკვლევი ტერიტორიის არეალში ფიქსირდება შემდეგი სახეობების ძუძუმწოვრები: ზღარბი (Erinaceus concolor), მცირე თხუნელა (Talpa levantis), კურდღელი (Lepus europaeus), გხვდება ჩვეულებრივი ძილგუდა (Myoxis (Glis) glis), ტყის ძილგუდა (Driomys nitedula).

ვინაიდან უშუალოდ მიმდინარე საქმიანობის ტერიტორიის მიმდებარე ადგილებთან არ არის მღვიმეები და მიტოვებული შენობანაგებობები ხელფრთიანები წარმოდგენილნი არიან შეზღუდული რაოდენობის მეხეური ფორმებით: მცირე ცხვირნალა (Rhinolophus hipposideros), დიდი ცხვირალა (Rhinolophus ferrumequinum), ყურწვეტა მღამიობი (Myotis blythii), ნატერერის (ტყის) მღამიობი (Myotis nattereri), ულვაშა/ბრანდტის მღამიობი (Myotis mystacinus), მცირე მეღამურა (Nyctalus leisleri), ჩვეულებრივი მეგვიანე (Eptesicus serotinus).

11.4.ფრინველები (კლასი: Aves): საქართველოს ფრინველთა ფაუნა აერთიანებს ფრინველების დაახლოებით 400 სახეობას. აქედან 220 სახეობა მობინადრე და მობუდარია,  ხოლო  დანარჩენები ხვდებიან მიგრაციის დროს ან ზამთრის პერიოდში. საკვლევ ტერიტორიაზე წარმოდგენილია შემდეგი სახეობები: ჩვ. კაკაჩა (Buteo buteo), მიმინო (Accipiter nisus), მებორნე (Actitis hypoleucos), გულიო (Columba oenas), ქედანი (Columba palumbus), გუგული (Cuculus canorus), ტყის ბუ (Strix aluco), წყრომი (Otus scops), მწვანე კოდალა (Picus viridis), დიდი ჭრელი კოდალა (Dendrocopos major), საშუალო ჭრელი კოდალა (Dendrocopos medius) მცირე ჭრელი კოდალა (Dendrocopos minor), თეთრი ბოლოქანქალა (Motacilla alba), ტყის მწყერჩიტა (Anthus trivialis), წყლის შაშვი (Cinclus cinclus), გულწითელა (Erithacus rubecula), ჩვ.ბოლოცეცხლა (Phoenicurus phoenicurus ), წრიპა (Turdus philomelos), ჩხართვი (Turdus viscivorus), შავი შაშვი (Turdus merula), შავთავა ასპუჭაკა (Silvia atricapilla), რუხი ასპუჭაკა (Sylvia communis), ჭედია ყარანა (Phylloscopus collybita), ჭინჭრაქა (Troglodytes troglodytes), რუხი მემატლია (Muscicapa striata), დიდი წივწივა (Parus maior), შავი წიწკანა (Parus ater), თოხიტარა (Aegithalos caudatus), ჩხიკვი (Garrulus glandarius), ყორანი (Corvus corax), სკვინჩა (Fringilla coelebs), ჩიტბატონა (Carduelis caduelis), მწვანულა (Chloris chloris), სტვენია (Pyrrhla pyrrhula), კულუმბური (Coccothraustes coccothraustesდა ჩვ. მეფეტვია (Miliaria calandra). ზამთრის პერიოდში შეიძება შეგხვდეს შემდეგი სახეობები: რუხი ბატი (Anser anser), გარეული იხვი (Anas platyrhynchos), პატარა ყარაულა (Ixobrychus minutus), ღამის ყანჩა (Nycticorax nycticorax), მცირე ყანჩა (Egretta garzetta), დიდი თეთრი ყანჩა (Casmerodius albus), რუხი ყანჩა (Ardea cinerea), ორბი (Gyps fulvus), ძერა (Milvus

##### 11.5.ფლორა

ივრის ზეგანზე გავრცელებულია ვაციწვერიანი და უროიანი სტეპები, გვხვდება ასევე ჯაგეკლიანი ბუჩქნარებიც. ივრის ზეგნის სამხრეთ ნაწილში გვხვდება ნაცარქათამასებრთა ოჯახში შემავალი ბუჩქი ჩარანი, რომლისგანაც იღებენ სოდას.

ნახევარუდაბნოს მცენარეულობიდან არის ასევე აბზინდა, ხურხუმო და ყარღანი.

ნათელ ტყეს ქმნის ქართული ნეკერჩხალი, ღვია, საღსაღაჯი და სხვ. აქვე არის კლდის ქსეროფიტული მცენარეულობა. მდინარე ივრის ნაპირებთან არის ჭალის ტყეები: წნორი, ჭალის ვერხვი, იალღუნი და სხვ. ალაზნის ვაკეზე გავრცელებულია ჯაგეკლიანი სტეპი ტყის ელემენტებით.

გომბორის ქედის ტყეებზე აღსანიშნავია მუხა და რცხილა. ტყესტეპებს ქმნის ჯაგრცხილა, ძეძვი და სხვა სახეობის მცენარე.

11.6.ამფიბიები (კლასი: Amphibia): საქართველოში აღნუსხულია ამფიბიების 12 სახეობა. საკვლევ უბანზე ამფიბიების 5 სახეობა ბინადრობს. ესენია: სავარცხლიანი ტრიტონი (Triturus karelini), აღმოსავლური ვასაკა (Hyla arborea), მწვანე გომბეშო (Bufo viridis), კავკასიური გომბეშო (Bufo verrucosissimus), ტბის ბაყაყი (Pelophylax ridibundus)

11.7.თევზები:  მდ. ალაზანში გავრცელებული თევზების შესახებ ეფუძნება ლიტერატურულ მონაცემებს და ადგილობრივ ჯგუფებთან და მეთევზეებთან გასაუბრებებს.

მდ.სტორის იმ მონაკვეთზე, სადაც იგი საკვლევ ტერიტორიას ესაზღვრება, გავრცელებულია მდინარის ქვედა წელის მტკნარი წყლის თევზებიმ მათ შორის: ჩვეულებრივი გველანა Cobitis taenia, წინაკავკასიური გველანა Sabanejewia caucasica, მტკვრის თაღლითა Alburnus filippi Kessler, კალმახი Salmo truta fario, მურწა Luciobarbus mursa, მტკვრის წვერა Barbus lacerta Heckel, მდინარის კავკასიური ღორჯო Neogobius constructor Nordman, კავკასიური გოჭალა Barbatula barbatula caucasicus Berg.

11.8 მწერები: Pieris brassicae - ხეობაში გვხვდება ყველგან, 450-2400 მ-ის ფარგლებში; Leucochloe taplidice - გვხვდება დაბლობიდან სუბალპური სარტყლის ჩათვლით, Aglas urticae - ჩვეულებრივი სახეობაა. გვხდება ყველა სახის ლანდშაფტში ქვედა სარტყლებიდან ალპურ სარტყეის ჩათვლით; Inachis io - გვხდება ყველგან დაბლობიდან სუბალპურ და ალპურ მდელოებოს ჩათვლით. ფრენს გაშლილ ადგილებში. შემცირებადი სახეობაა. ექვემდებარება დაცვას. Vanessa atalanta - გვხდება ყველგან გაშლილ ადგილებში მთისწინებიდან სუბალპურ და ალპურ მდელოების ჩათვლით. ფრენს მთელ სავეგეტაციო პერიოდში;Vanesa cardui - კოსმოპოლიტია. გვხვდება ყველა სახის ლანდშაფტში, დაბლობიდან ალპურ მდელოების ჩათვლით; Lasiommata sp. - ფრენს წინა სახეობასთან ერთად. შედარებით იშვიათია; Lycaena dispar - გვხვდება ყველგან. ჭარბობს ხეობის ქვედა სარტყლებში. Aracia artaxerxes - გვხვდება ყველგან წინა სახეობასთან ერთად. ხშირია; Hespera comma - გავრცელებულია მთელ ხეობაში, ტენის მოყვარულია.

# 12. სოციალურ-ეკონომიკური გარემო

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის განსახლების ზონა ვრცელდება ზღვის დონიდან 300-800 მ ფარგლებში. უმეტესად ქართველები ცხოვრებენ, მცირე რაოდენობით არიან სომხებო, რუსები და სხვ.

### აღწერის მონაცემები

| აღწერის წელი | მოსახლეობა |
| --- | --- |
| 1989 | 49 326 |
| 2002 | 43 584 |
| 2014 | 29 948 |

# 13.ადმინისტრაციული ერთეულები

მართვის ოპტიმიზაციისა და მოსახლეობის საზოგადოებრივი მომსახურების უზრუნველყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტი იყოფა შემდეგ ადმინისტრაციული ერთეულებად:

- ქ. სიღნაღის ადმინისტრაციული ერთეული (სამოქმედო ტერიტორია – ქ. სიღნაღი);

- ქ. წნორის ადმინისტრაციული ერთეული (სამოქმედო ტერიტორია – ქ. წნორი);

- ანაგის ადმინისტრაციული ერთეული (სამოქმედო ტერიტორია – სოფელი: ანაგა);

- ვაქირის ადმინისტრაციული ერთეული (სამოქმედო ტერიტორია – სოფელი: ვაქირი);

- საქობოს ადმინისტრაციული ერთეული (სამოქმედო ტერიტორია – სოფლები: საქობო, მაშნაარი);

- ბოდბისხევის ადმინისტრაციული ერთეული (სამოქმედო ტერიტორია – სოფელი: ბოდბისხევი);

- ტიბაანის ადმინისტრაციული ერთეული (სამოქმედო ტერიტორია – სოფელი: ტიბაანი);

- ჯუგაანის ადმინისტრაციული ერთეული (სამოქმედო ტერიტორია – სოფლები: ერისიმედი, ჯუგაანი);

- ძველი ანაგის ადმინისტრაციული ერთეული (სამოქმედო ტერიტორია – სოფელი: ძველი ანაგა);

- ქვემო მაჩხაანის ადმინისტრაციული ერთეული (სამოქმედო ტერიტორია – სოფლები: ქვემო მაჩხაანი, ყარაღაჯი, ხირსა, ხორნბუჯი);

- ნუკრიანის ადმინისტრაციული ერთეული (სამოქმედო ტერიტორია – სოფელი: ნუკრიანი);

- ბოდბის ადმინისტრაციული ერთეული (სამოქმედო ტერიტორია – სოფლები: ბოდბე, ქვემო ბოდბე);

- მაღაროს ადმინისტრაციული ერთეული (სამოქმედო ტერიტორია – სოფლები: ზემო მაღარო, ქვემო მაღარო);

- ილიაწმინდას ადმინისტრაციული ერთეული (სამოქმედო ტერიტორია – სოფელი: ილიაწმინდა).

##### 13.1. ეკონომიკა

მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი დასაქმებულია სოფლის მეურნეობაში. მუნიციპალიტეტში განვითარებულია მევენახეობა, მეცხოველეობა, მეფრინველეობა და სხვ.

არის რამდენიმე ღვინის ქარხანა. სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს უკავია 90 ათასი ჰა., რომელთაგან სახნავ-სათესია 40 ათასი ჰა. ხოლო 50 ათასი ჰა საძოვრებია.

##### 13.2. ღირსშესანიშნაობანი

ხუროთმოძღვრული ძეგლებიდან უპირველეს ყოვლისა აღსანიშნავია ბოდბის მონასტერი, წმინდა ნინოს სახელობის სამონასტრო კომპლექსი და საეპისკოპოსო.

სოფელ ვაქირში შემონახულია სამეკლესიიანი ბაზილიკა, რომელიც ნაგებია აგურითა და რიყის ქვით. აქვეა „კვირაცხოველის“ ეკლესია. სოფელ ტიბაანში დგას ხირსის მონასტერი

##### 13.3. ბუნებრივი რესურსები

სიღნაღის  მუნიციპალიტეტს წყლის რესურსი ზომიერად გააჩნია. თუმცა, მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია სანდო ინფორმაცია წყლის შეფასებული რესურსის შესახებ. წყლის რესურსები წარმოდგენილია ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლებით. თელავის მთავარ ჰიდროლოგიურ არტერიას ქმნის მდინარე ალაზანი და მისი აუზი..  მუნიციპალიტეტში არ არსებობს მოქმედი ჰიდროლოგიური სადგური, შესაბამისად, ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ჰიდროლოგიური პარამეტრების ცვლილების შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს. ტერიტორიულ ერთეულში არც წყლის ხარისხის მონიტორინგი და არც წყლის დაბინძურების ინფორმაცია არა აქვთ. მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის წყალმომარაგება დაფუძნებულია ზედაპირულ და მიწისქვეშა წყლებზე. ადმინისტრაციულ ერთეულში ირიგაციისთვის ძირითადად ზედაპირული წყლები გამოიყენება. მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებას ცენტრალიზებული წყალმომარაგება არ აქვს. მოსახლეობის ნაწილი წყალმომარაგებისთვის მიწისქვეშა წყალს იყენებს, თუმცა არსებული წყლის რესურსი საკმარისი არ არის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაშია მოსახლეობა ზაფხულის პერიოდში. ზედაპირული წყლებიდან აღების შემთხვევაში წყალდიდობის დროს წყალმიმღებ ნაგებობებს პრობლემები ექმნება,რაც შეეხება სარწყავ სისტემებს ძირითადი ნაწილი მწყობრიდან არის გამოსული.

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი მდიდარია ტყის რესურსებით. გამგეობის თანამშრომლების ინფორმაციით, ბოლო 10 წლის განმავლობაში ტყის უკანონო ჭრა გაიზარდა, რაც სათბობის სიძვირემ გამოიწვია. ქარსაცავი ზოლების რაოდენობა უკანასკნელ წლებში მნიშვნელოვნად შემცირდა. ტყის ხანძრები მუნიციპალიტეტში ხშირი არაა. მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით, ტყის ბუნებრივად აღდგენა ფაქტიურად არ ფიქსირდება. ბოლო 10 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში ტყის აღდგენა-განაშენიანების პროექტები არ განხორციელებულა. ადმინისტრაციულ ერთეულში სანერგე მეურნეობა არ არის, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელი იქნებოდა ტყის აღსადგენად.

##### 13.4.  ტურიზმი

კახეთის ბუნება მეტად მრავალფეროვანია, რეგიონის მასშტაბით გვხვდება ნახევრადუდაბნო, მარადმწვანე ტყეები და სუბალპური მცენარეული საფარიც კი. ყველაზე დაბალი ადგილი ელდარის ვაკეა 90-150 მ. ზღ. დ, ხოლო უმაღლესი ადგილი თებულოს მთა - 4493 მ. კახეთის ყველა სოფელი და ქალაქი ტურისტებში დიდ დაინტერესებას იწვევს განსაკუთრებული ღვინის კულინარიისა და ბუნებრივი გარემოს გამო, თუმცა ინფრასტრუქტრის გაუმართაობა ან საერთოდ არ არსებობა ტურისტების რიცხვს ყოველ წელს ამცირებს.

თელავის მუნციპალიტეტში არის ტურისტული ბაზა თუმცა კვირის ყველა დღეს არ მუშაობს რაც ტურისტების უკმაყოფილების მიზეზი ხდება სამუშაო დღეებში ტურისტებს აქვთ საშუალება მიიღონ როგორც ზეპირი ასევე ბუკლეტების საშუალებით შეუძლიათ მიიღონ მათთვის საინტერესო ინფორმაცია. როგორც უცხოელ ასევე ადგილობრივი ტურისტებში დიდ ინტერესსა და აღფრთოვანებას იწვევს წმ.ნინოს მონასტერი, ადგილობრივი სტუმართ მოყვარეობა, კულინარია, ღვინო და კახური ‘’ჭაჭა’’.

# 14.  ნარჩენების მართვა

საწარმოს ნარჩენების მართვის სტრატეგია ითვალისწინებს საწარმოს ტექნოლოგიურ თავისებურებებს და შესაბამისი გადაწყვეტილებები მიღებულია საქართველოსა და საერთაშორისო  გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნებთან შესაბამისობის დაცვით.

ექსპლუატაციის პროცესში წარმოიქმნება შემდეგი ჯგუფის  ნარჩენები:

- ჯგუფი 15 - შესაფუთი ნარჩენები, აბსორბენდის, საწმენდი ნაჭრების, ფილტრებისა და დამცავი ტანისამოსის ნარჩენები;

- ჯგუფი 16 - ნარჩენები რომლებიც სხვა პუნქტებში გათვალისწინებული არ არის;

- ჯგუფი 17 - სამშენებლო და ნგრევის ნარჩენები;

- ჯგუფი 20 - მუნიციპალური ნარჩენები და მსგავსი კომერციული, საწარმოო და დაწესებულებების ნარჩენები, რაც ასევე მოიცავს მცირედი ოდენობით შეგროვილი ნარჩენების ოდენობას.

საყოფაცხოვრებო ნარჩენები.  საწარმოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოიქმნება არასახიფათო საყოფაცხოვრებო ნარჩენები, ძირითადათ ესაა:

- შერეული მუნიციპალური ნარჩენები (არასახიფათო) - კოდი: 20 03 01;

საწარმოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მიახლოებითი რაოდენობაა  (10*0,73)=  7,3 მ3/წელ.   საყოფაცხოვრებო ნარჩენების დროებითი განთავსება ხდება   სპეციალური  კონტეინერებში.  საყოფაცხოვრებო  ნარჩენების, საბოლოო განთავსებისათვის, გადაეცემა მუნიციპალური სანიტარული დასუფთავების სამსახურს, შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე.

საწარმოო ნარჩენები.  საწარმოს ექსპლუატაციის პროცესში (ნორმალურ საშტატო რეჟიმში) საწარმოო ნარჩენები არ წარმოქმნება.

მიმდინარე ან ავარიული შემთხვევების გამო საჭირო ტექმომსახურება/რემონტის დროს მოსალოდნელია  როგორც  სახიფათო,  ასევე  არასახიფათო  საწარმოო ნარჩენების წარმოქმნა, ძირითადათ ესაა:

არასახიფათო საწარმოო ნარჩენები:

- ქაღალდის და მუყაოს შესაფუთი მასალა - კოდი: 15 01 01;

- პლასტმასის შესაფუთი მასალა - კოდი: 15 01 02;

- ხის შესაფუთი მასალა - კოდი: 15 01 03;

- ლითონის შესაფუთი მასალა - კოდი: 15 01 04;

- შავი ლითონები - კოდი 16 01 17;

- ფერადი ლითონები - კოდი 16 01 18;

- პლასტმასი - კოდი 16 01 19;

- მწყობრიდან გამოსული ხელსაწყოები და მათი ნაწილები - კოდი: 16 02 14.

სახიფათო საწარმოო ნარჩენები არ გააჩნია:

- შესაფუთი მასალა, რომელიც შეიცავს საშიში ქიმიური ნივთიერებების ნაჩენებს ან/და დაბინძურებულია საშიში ქიმიური ნივთიერებებით - კოდი: 15 01 11;

- აბსორბენტები, ფილტრის მასალები (ზეთის ფილტრების ჩათვლით), საწმენდი ნაჭრები და დამცავი ტანისამოსი, რომლებიც დაბინძურებულია საშიში ქიმიური ნივთიერებებით - კოდი: 15 02 02;

- ნავთობის შემცველი ნარჩენები - კოდი: 16.07.08.

- გრუნტი, რომელიც შეიცავს საშიშ ქიმიურ ნივთიერებებს (ნავთობის ნახშირწყალბადებით დაბინძურებული ნიადაგი და გრუნტი) -კოდი 17 05 05.

ჩამოთვლილი  ნარჩენების   შეგროვება   და   განთავსება   მოხდება სათანადოდ მოწყობილ დროებითი შენახვის ადგილებზე. ნარჩენებით გარემოს დაბინძურების პრევენციის მიზნით გასატარებელ შემარბილებელ ღონისძიებებზე პასუხისმგებელი იქნება საწარმოში გამოყოფილი პასუხისმგებელი პირი. საბოლოოდ, სათანადო კონტრაქტის საფუძველზე, განსათავსებლად გადაეცემა ლიცენზირებული ოპერატორს, რომელსაც აქვს ნარჩენების მართვის ნებართვა.

ნარჩენების მართვის კოდექსით გათვალისწინებული ვალდებულებათა რეგულირების წესის თანახმად 2020 წლის 01 იანვრამდე  ფიზიკური ან იურიდიული პირი თავისუფლდება კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის შემუშავების ვალდებულებისაგან,თუ ის წლის განმავლობაში წარმოქმნის 120 კგ-ს ან ნაკლები ოდენობის სახიფათო ნარჩენს.

მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვა ხორციელდება სპეციალური სამსახურის მიერ, რომელიც ემსახურება ქ. სიღნაღს და მის მიმდებარე სოფლებს. მუნიციპალიტეტში  ნარჩენების მართვის სამსახურის მიერ ნარჩენების ნაგავსაყრელზე ნაჟური წყლების და ნაგავსაყრელის აირების კონტროლი არ ხდება. სამუშაო ჯგუფს ინფორმაცია არ გააჩნია, რა მოცულობის ნარჩენების განთავსება ხდება პოლიგონზე ამ სამსახურის მიერ. მუნიციპალიტეტში მრავლადაა არალეგალური(სტიქიური) ნაგავსაყრელები, რადგან სოფლების უმრავლესობას ნაგავსაყრელი არ აქვს, რის გამოც მოსახლეობის მიერ ნაგავი იყრება ე.წ. ხევებში. მუნიციპალიტეტში კომპოსტირების პრაქტიკა დანერგილი არაა. სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, უკანასკნელ დეკადაში ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების პროექტები არ განხორციელებულა.

##### 15.  საწარმოს ფუნქციონირების რეჟიმი

საწარმოში დასაქმებულია იქნება 12 კაცი, მათ შორის უშუალოდ საწარმოო პროცესებში დაკავებულია 10 კაცი. საწარმო მუშაობს შემდეგი რეჟიმით:

- წელიწადში 365 სამუშაო დღე;

- ცვლის ხანგრძლივობა 8 საათი.

# 16. მიმდინარე საქმიანობისათვის საჭირო ბუნებრივი რესურსები

საწარმოში გამოსაყენებელი ბუნებრივი რესურსების სახეები და რაოდენობა მოცემულია ცხრილში 16.1.

ცხრილი 16.1.

| ბუნებრივი რესურსის დასახელება | რესურსის დანახარჯი წლის განმავლობაში |
| --- | --- |
| მიწის ნაკვეთი, ჰა | 12.3292 |
| წყალი, მ3 | 150000 |

# 17. მიმდინარე საქმიანობის პროცესში გარემოზე ზემოქმედების ანალიზი და შეფასება

##### 17.1 მიმდინარე საქმიანობის პროცესში განსახილველი ზემოქმედებები

ჩატარებული საველე, ლაბორატორიული და კამერალური კვლევების საფუძველზე, გაანალიზდა სატბორე მეურნეობაში მიმდინარე საქმიანობა, შესწავლილი იქნა მისი განთავსების არეალის ბუნებრივ-სოციალური გარემოს ფონური მდგომარეობა. მიღებული შედეგების საფუძველზე შესაძლებელია განისაზღვროს მიმდინარე საქმიანობით გამოწვეული, როგორც უარყოფითი, ისე დადებითი ზემოქმედებები აქ არსებულ გარემოს მგრძნობიარე რეცეპტორებზე.

მიმდინარე საქმიანობამ შესაძლოა გამოიწვიოს:

- რეგიონის კლიმატზე ზემოქმედება;

- გეოლოგიური საფრთხეების გააქტიურების რისკები;

- ზედაპირული და გრუნტის წყლებზე ზემოქმედების რისკები;

- ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის დაბინძურება/დაკარგვის რისკები;

- ბიოლოგიურ გარემოზე ირიბი ან პირდაპირი ზემოქმედების რისკები;

- ნარჩენებით გამოწვეული ზემოქმედების რისკები;

- ადამიანის ჯანმრთელობის გაუარესება ან სიკვდილიანობის რისკები;

- სოციალურ-ეკონომიკური გარემოს გაუმჯობესება.

მომდევნო პარაგრაფებში განხილულია ზემოთ მოყვანილი ზემოქმედების დახასიათება, ხარისხისა და მასშტაბები. შემუშავებულია ზემოქმედების თავიდან აცილებისა და შერბილები ღონისძიებები.

##### 17.2 რეგიონის კლიმატზე ზემოქმედება

ნებისმიერი ზომის ბუნებრივი თუ ხელოვნური წყალის ობიექტის წარმოქმნა/შექმნა, ქმნის გარემოზე ზემოქმედების სხვადასხვა, მისთვის დამახასიათებელ წყაროებს, როგორც შექმნის ისე არსებობის/ფუნქციონირების ეტაპებზე. წყლის ობიექტების ექსპლუატაციის ეტაპზე გარემოზე ზემოქმედების ერთ-ერთ უმთავრესთაგანს კლიმატზე ზემოქმედება წარმოადგენს, ზემოქმედების ხარისხი კი დამოკიდებულია წყლის ობიექტის სარკის ზედაპირზე, ობიექტის მდებარეობაზე და არსებულ კლიმატურ ფაქტორებზე.

როგორც საქმიანობის აღწერის და ტერიტორიის ფონური დახასიათების პარაგრაფებშია აღნიშნული, თევზსამეურნეო ტბორები ზომიერ, სუბტროპიკულ ჰავის ოლქში მდებარეობს. სულ ტერიტორიაზე წყლით დაკავებული ფართობი 9.9 ჰა-ს ანუ 0.099კმ2 შეადგენს.

წყლის ობიექტის კლიმატზე ზემოქმედების მაგალითისთვის მოვიყვანოთ, მსგავს კლიმატურ პირობებში არსებული სამგორის წყალსაცავი (თბილისის წყალსაცავი), რომლის სარკის ზედაპირის ფართობი 11.6 კმ2-ს შეადგენს, იგი 1953 წელს შევიდა ექსპლუატაციაში. კლიმატზე გავლენის თვალსაზრისით შეიძლება ითქვას, რომ ამ დროის განმავლობაში სამგორის წყალსაცავს უარყოფითი ზეგავლენა არ მოუხდენია. არსებულ კლიმატურ პირობებში, წყალსაცავიდან აორთქლებით ტენის მომატებამ დადებითადაც კი იმოქმედა მოსაზღვრე ტერიტორიის მცენარეულობაზე, რაზეც მათი ინტენსიური ზრდა-განვითარება მიგვანიშნებს.

სამგორის წყალსაცავისა და სათევზმეურნეო ტბორების განთავსების კლიმატური პირობები მსგავსია, თუმცა ტბორების სარკის ზედაპირი ძალიან პატარაა  იმისათვის, რომ მნიშვნელოვანი უარყოფითი ზეგავლენა მოახდინოს ადგილობრივ კლიმატზე. გარდა ამისა ტბორების ზედაპირი ზამთარში იყინება, რაც გარკვეული პერიოდი აფერხებს აორთქლებას. თუ გავითვალისწინებთ სამგორის წყალსაცავის დადებით ეფექტს მიმდებარე ტერიტორიის კლიმატზე, სავარაუდოა, რომ ტბორების არსებობა ამ შემთხვევაშიც დადებითად აისახება არსებულ მიკროკლიმატზე.

##### 17.3 გეოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედება

სათევზმეურნეო ტბორების ტერიტორიაზე და მის მიმდებარედ ჩატარებული ეკოლოგიური აუდიტის პროცესში არ გამოვლენილა რომელიმე საშიში გეოლოგიური პროცესის განვითარების სარისკო უბნები. მართალია, რომ მდინარე ალაზანი  არ ხასიათდება წყალმოვარდნებითა და ღვარცოფული მოვლენებით, თუმცა ტბორები და მისი შემადგენელი ინფრასტრუქტურა მდინარის კალაპოტიდან დაშორებულია უსაფრთხო მანძილით, ასევე სხვაობაა ზღვის დონიდან სიმაღლეებს შორის - 2-3 მ და ამ მხრივ დაბალი რისკებია.

ამგვარად, შესაძლოა ითქვას, რომ საშიში გეოლოგიური პროცესების განვითარების თვალსაზრისით გარემოზე ზემოქმედების რისკები დაბალი მნიშვნელობისაა.

## ეროზიული და საშიში გეოლოგიური პროცესების განვითარების რისკების მინიმიზაციის მიზნით მოხდება  ტერიტორიის ვიზუალური მონიტორინგი.

##### 17.4. ზედაპირულ და მიწისქვეშა წყლებზე ზემოქმედება

სათევზმეურნეო ტბორების განთავსების ტერიტორიიდან უახლოეს ზედაპირული წყლის ობიექტს წარმოადგენს მდ. ალაზანი დაშორებით 300 მ. მიმდინარე საქმიანობის პროცესში მდ. ალაზანზე შესაძლოა გავლენა მოახდინოს შემდეგმა ფაქტორებმა:

- ტბორების დაცლისას ჩაშვებულმა წყალმა;

- ნარჩენების და სამეურნეო-ფეკალური წყლების არასწორმა მართვამ;

საველე სამუშაოების დროს განისაზღვრა ტბორებისკენ მიმავალი არხის პარამეტრებიდა მასში გავლილი წყლის მიახლოებითი ხარჯი, აღებული 0.06 მ3/წმ-დან ტბორების სამარაგოდ გამოიყენება დაახლოებით 0.04 მ3/წმ, ესე იგი 40 ლ/წმ. უნდა გავითვალისწინოთ ის ფაქტი, რომ მდინარე ალაზნის მარჯვენა და მარხცენა მხარეს არსებული მიწების აბსოლიტური უმრავლესობა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებისაა. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის და ზოგადად კახეთის რეგიონისთვის დამახასიათებელი ჰავის პირობებში აღნიშნულ ნაკვეთებს, აუცილებლად ესაჭიროებათ სამელიორაციო წყლით უზრუნველყოფა ხარისხიანი მოსავლის მისაღებად. ადრეულ წლებში ტბორების ტერიტორიაც სასოფლო სამეურნეო ნაკვეთებს წარმოადგენდა და გარკვეული ინტენსივობით მარაგდებოდა სამელიორაციო წყლით მდინარე ალაზნიდან. ზემოთთქმულიდან გამომდინარე შეიძლება დავასკვნათ, რომ ტბორებისთვის სამარაგოდ აღებული წყალი დამატებით ზეგავლენას არ ახდენს მდინარის ხარჯზე, თუმცა მდინარის მოსაზღვრედ არსებული თითოეული სამელიორაციო არხი გარკვეული ჯამური ზემოქმედებით ხასიათდება მდინარის ხარჯზე.

მდინარე ალაზანზე ზემოქმედებებიდან განსახილველია ტბორების დაცლისას მდინარეში ჩაშვებული წყლით დაბინძურება.  გზშ  პროექტის  მომზადებისას   განისაზღვრება ტბორების წყლის ქიმიური და ბიოლოგიური მახასიათებლები, შედარდება საქართველოში მოქმედ ნორმებს). გამოირკვევა,   რა  გავლენას  ახდენს  ჩამდინარე  წყლები  მდ.ალაზანის  წყლის  ხარისხზე.

სამეურნეო-ფეკალური წყლები დაგროვდება წყალგაუმტარ მიწისქვეშა რეზერვუარში, რომელიც პერიოდულად, ხელშეკრულების საფუძველზე იცლება და ჩაიშვება უახლოეს საკანალიზაციო სისტემაში, აქედან გამომდინარე, ამ მხრივ ზედაპირული და გრუნტის წყლების დაბინძურების რისკი დაბალია.

სატბორე მეურნეობაში ძირითადად საყოფაცხოვრებო ნარჩენები წარმოიქმნება, რომელიც გროვდება ტერიტორიაზე არსებულ ურნებში და საქმიანობის განმახორციელებლის ძალებით დასახლებული პუნქტის ურნებში თავსდება.

##### 17.5	ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები

ზედაპირული და გრუნტის წყლების დაბინძურების რისკების შესამცირებლად საჭიროა გასათვალისწინებელია შემდეგი შემარბილებელი ღონისძიებები:

- ტბორების სამარაგოდ საჭირო წყლის ხარჯის კონტროლი, რათა არ მოხდეს ზედმეტი არასაჭირო წყლის აღება მდინარიდან;

- სათევზმეურნეო ტბორების   მომსახურებისპროცესში გამოყენებული ტექნიკის ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა;

- სატრანსპორტო საშუალებების გამართვა ზედაპირული წყლებისგან უსაფრთხო მანძილსა და მოწყობილ ადგილზე;

- კომპოსტისტისთვის მოწყობილ ორმოში მხოლოდ ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების განთავსება;

- წარმოქმნილი ნარჩენების და სამეურნეო-ფეკალური წყლების სწორი მართვა;

- პერსონალის სწავლება აღნიშნულ საკითხებზე.

##### 17.6 ნიადაგზე და გრუნტზე ზემოქმედება

მიმდინარე საქმიანობის პროცესში ნიადაგსა და გრუნტზე უარყოფითი გავლენის შეფასებისას უნდა ითქვას, რომ ნიადაგურმა საფარმა, შესაძლო უარყოფითი ზემოქმედების ძირითადი ნაწილი ტბორებისა და მისი დამხმარე ინფრასტრუქტურის მოწყობის ეტაპზე უკვე განიცადა.

საველე კვლევების პროცესში ტბორების ნაპირებიდან აღებული ნიმუშების ანალიზის შედეგებმა აჩვენა, რომ ნიადაგში ყველა მძიმე მეტალების შემცველობა დასაშვებ ნორმაზე დაბალია.

სათევზმეურნეო ტბორების ექსპლუატაციის პროცესში ნიადაგის ნაყოფიერ ფენაზე და გრუნტზე ზემოქმედების რისკებისაგან მნიშვნელოვანია შემდეგი: დამაბინძურებელი ნივთიერებების დაღვრა, ნარჩენების არასწორმა მართვა. ასევე, ტბორებამდე მისასვლელი გზის მარშუტის და ტბორებისთვის განკუთვნილი საზღვრების დაუცველობა, რათა არ მოხდეს მოსაზღვრე სასოფლო-სამეურნეო მიწების დაზიანება დატკეპნა.

საწვავის მცირე სარეზერვო რაოდენობა (20-100ლ) ინახება სასაწყობე შენობაში, აქედან გამომდინარე მასშტაბური დაღვრით ნიადაგზე და გრუნტზე ზემოქმედება გამორიცხულია. მცირე მასშტაბის დაღვრები კი ტექნიკის (ძირითადად მსუბუქი მანქანები) გაუმართაობის შემთხვევაში შესაძლოა დაფიქსირდეს, რისთვისაც საჭიროა მათი კონტროლი და მწყობრში ყოფნა.

როგორც წინა პარაგრაფებში აღინიშნა, ტერიტორიაზე მცირე რაოდენობით არასახიფათო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენი წარმოიქმნება (დაახლოებით 4 მ3/წელ). ნარჩენების გატანა ხდება პერსონაის მიერ და თავსდება ტერიტორიაზე არსებულ ურნებში, საიდანაც ადგილობრივი დასუფთავების სამსახურს გააქვს ნაგავსაყრელზე.

თუ გავითვალისწინებთ ზემოთჩამოთვლილ ფაქტებს, თევზმეურნეო ტბორების ფუნქციონირებით ნიადაგზე და გრუნტზე ზემოქმედება დაბალი ხარისხისაა.

ნიადაგის დაბინძურება-დაზიანების რისკების პრევენციის მიზნით საჭიროა გატარდეს ქვემოთ მოყვანილი შემარბილებელი ღონისძიებები.

##### 17.7.	ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები

თევზსამეურნეო	ტბორების	ფუნქციონირების	პროცესში	ნიადაგსა და	გრუნტზე ზემოქმედების რისკების შესამცირებლად გასათვალისწინებელია შემდეგი:

- ტბორებამდე მისასვლელი გზის მარშუტის და ტბორებისთვის განკუთვნილი საზღვრების დაცვა.

- კომპოსტისტისთვის მოწყობილ ორმოში მხოლოდ ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების განთავსება;

- სათევზმეურნეო ტბორებისა და არხის საშტატო რეჟიმში ექსპლუატაცია, რათა არ მოხდეს ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის ეროზია და მიმდებარე ტერიტორიის დაჭაობება;

- სათევზმეურნეო  ტბორების   მომსახურების	პროცესში გამოყენებული	ტექნიკის ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა;

- სატრანსპორტო საშუალებების გამართვა ზედაპირული წყლებისგან უსაფრთხო მანძილსა და მყარი ზედაპირით მოწყობილ ადგილზე;

- წარმოქმნილი ნარჩენების და სამეურნეო-ფეკალური წყლების სწორი მართვა;

- პერსონალის სწავლება ზემოთაღნიშნულ საკითხებზე.

##### 17.8. ბიოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედება

სატბორე მეურნეობის ტერიტორიაზე ხარობს ერთეული ხე-მცენარე. მიმდებარე ტერიტორიები სახნავ-სათესი დანიშნულებისაა და ხე მცენარეულობა არ გვხვდება, მხოლოდ მდ. სტორს გასწვრივ მიუყვება ჭალის ტყის მცენარეულობა, რომელთა დაზიანება ან მათზე რაიმე სახის პირდაპირი ზემოქმედება მიმდინარე საქმიანობის ხასიათიდან გამომდინარე, მოსალოდნელი არ არის. სამარაგო არხის გასწვრივ პერიოდულად წარმოებს მისი გაწმენდა ბალახეული მცენარეებისაგან, რათა არ შემცირდეს არხის გამტარუნარიანობა.

ტბორებისთვის განკუთვნილი და მისი მიმდებარე ტერიტორია საკმაოდ ანთროპოგენიზირებულია, გამოყენებულია სახნავ-სათესად, ცხოველთა საბინადრო ადგილებითა და მათი სიმრავლით არ გამოირჩევა, ამიტომ მათზე პირდაპირი ზემოქმედება ნაკლებ სავარაუდოა. რაც შეეხება ბოლოგიურ გარემოზე არაპირდაპირი ზემოქმედების რისკებს, ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურები ან ხმაურის გავრცელების წყაროები ტერიტორიაზე განთავსებული არ არის.

როგორც ითქვა, ტბორებიდან ჩაშვებული წყალი მნიშვნელოვნად არ ცვლის მდინარის წყლის ფიზიკო-ქიმიურ და ბიოლოგიურ მაჩვენებლებს, რაც აქ არსებულ იქთიოფაუნაზე მნიშვნელოვან ზეგავლენას არ მოახდენს.

დასკვნის სახით შესაძლოა ითქვას, რომ მიმდინარე საქმიანობით ბიოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედება დაბალი ხარისხისაა.

##### 17.9 ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისზიებები

ბიოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედების რისკების შემცირების მიზნით განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

- ნარჩენებისა და სამეურნეო - ფეკალური მასების სწორი მართვა;

- არსებული ხე - მცენარეების მოვლა და ახლის განაშენიანება;

- ტბორების წყლის კონტროლი მისი მდინარეში ჩაშვებამდე, რათა არ მოხდეს იქთიოფაუნაზე უარყოფითი გავლენა.

- პერსონალის სწავლება ბიოლოგიური გარემოს დაცვის საკითხებზე.

# 18.  ნარჩენების მართვა

მიმდინარე საქმიანობა მარტივი სქემისაა, არ ითვალისწინებს რთულ ტექნოლოგიურ ციკლს, რაიმე სახის ტექნიკა-დანადგარების ან სხვა ტექნოლოგიურ საშუალებების გამოყენებას, რამაც შესაძლებელია გამოიწვიოს დიდი რაოდენობით სხვადასხვა სახის საწარმოო, სახიფათო ან არასახიფათო ნარჩენების წარმოქმნა.

საქმიანობის პროცესში ყველაზე მეტი რაოდენობით წარმოიქმნება საყოფაცხოვრებო ნარჩენები. წლის განმავლობაში მეურნეობაში დასაქმებული პერსონალიდან (მუდმივად 2 პერსონა, ხოლო 2 თვის მანძილზე დამატებით 8 პერსონა). შესაბამისად ადგილი აქვს ნარჩენების მცირე რაოდენობის, დაახლოებით 7.3 მ3/წელ წარმოქმნას.

აღსანიშნავია, რომ თევზის რელიზაციის წინ პროდუქციის დამუშავება არ ხდება და ტბორებიდან ამოღებისთანავე იგზავნება სარეალიზაციოდ. გამომდინარე აქედან საწარმოო ნარჩენების წარმოქმნას პრაქტიკულად აგილი არ აქვს.

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ტერიტორიიდან გატანა ხდება პერსონალის მიერ და თავსდება  ტერიტორიებზე არსებულ ურნებში.

აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე საქმიანობა სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნასთან დაკავშირებული არ არის.

დასკვნის სახით შესაძლოა ითქვას, რომ ნარჩენებით გარემოს დაბინძურების რისკი არ არის მაღალი.

##### 18.1 ზემოქმედების შემცირების ღონისძიებები

სათევზმეურნეო ტბორების ტერიტორიაზე წარმოქმნილი ნარჩენებით გარემოზე ზემოქმედების რისკების შემცირების ღონისძიებებია:

- ნარჩენების პრევენცია;

- დაუშვებელია ნარჩენების ღია წესით დაწვა;

- ნარჩენების წინასწარ შერჩეულ ადგილას განთავსება, რათა არ მოხდეს მისი დაფანტვა ქარის ან შინაური ცხოველების მიერ;

- კომპოსტის ორმოში, მხოლოდ ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების განთავსება;

- ნარჩენების ტრანსპორტირების დროს მათი საიმედოდ შეფუთვა, დაფანტვის პრევენციის მიზნით;

- პერსონალის სწავლება აღნიშნულ საკითხებზე.

# 19. ადამიანის ჯანმრთელობაზე და უსაფრთხოებაზე ზემოქმედების რისკები

სათევზმეურნეო ტბორების მიმდინარე საქმიანობა ადამიანთა ჯანმრთელობაზე და უსაფრთხოებაზე ზემოქმედების მაღალი რისკებით არ გამოირჩევა, პროცესში გათვალისწინებულია და გარკვეულწილად სრულდება ადამიანთა ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვის წესები. ჯანმრთელობის დაზიანება შესაძლოა გამოიწვიოს ავტოტრანსპორტთან და წყლის ობიექტებთან მუშაობის წესების დარღვევამ, რისთვისაც საჭიროა მათი მკაცრი დაცვა.

##### 19.1 ზემოქმედების შემცირების ღონისძიებები

მიმდინარე საქმიანობის პროცესში ადამიანის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე ზემოქმედების რისკების შემცირების მიზნით შესასრულებელი ღონისძიებები:

- სატრანსპორტო უსაფრთხოების წესების დაცვა;

- პერსონალის აღჭურვა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით;

- მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა;

- სამუშაო უბნებზე უცხო პირთა უნებართვოდ მოხვედრის და გადაადგილების კონტროლი;

- წყლისა და ნიადაგის ხარისხის გაუარესების თავიდან აცილების ყველა ღონისძიების გატარება.

- პერსონალის სწავლება უსაფრთხოების წესებთან დაკავშირებით.

##### 19.2. სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე ზემოქმედება

სათევზმეურნეო ტბორების მიმდინარე საქმიანობით გამოწვეული დადებითი ზემოქმედება სოციალური და ეკონომიკური სარგებლიანობითაა წარმოდგენილი. საქმიანობა დადებითად აისახება სოფლის მეურნეობის დარგზე, იზრდება ქვეყანაში წარმოებული პროდუქციის რაოდენობა და მიეწოდება ადგილობრივ ბაზრებს. ყოველი მსგავსი პროექტი აძლიერებს სოფლის მეურნეობის დარგს, რომელიც რეგიონისთვის და საქართველოსათვის ერთ-ერთი პრიორიტეტულია.

კახეთის და ზოგადა საქართველოს რეგიონებში შექმნილი სამუშაო ადგილების დეფიციტის გამო მოსახლეობა ინტენსიურად ახდენს მიგრაციას სოფლიდან - დიდ ქალაქებში და სხვა შემთხვევაში საზღვარგარეთ, რაც უარყოფითად აისახება სოციალურ-ეკონომიკურ მხარეზე. ი/მ სოსო არჩემაშვილის სათევზმეურნეო ტბორების საქმიანობაში ჩართულია ადგილობრივი მოსახლეობა. დასაქმებულთა რაოდენობა დიდი არ არის, თუმცა დღეისათვის რეგიონებში შექმნილი სამუშაო ადგილების დეფიციტიდან გამომდინარე მოსახლეობის თუნდაც მცირე რაოდენობით დასაქმება ზრდის სოციალურ-ეკონომიკური სარგებლიანობის მნიშვნელობას. საქმიანობა ამ კუთხით მხოლოდ დადებითი ხასიათის მატარებელია.

# 20. თევზსამეურნეო ტბორების მიმდინარე საქმიანობის პროცესში გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების შემცირების ღონისძიებათა გეგმა-გრაფიკი

წინამდებარე პარაგრაფში წარმოდგენილია, სიღნაღის რაიონის ტერიტორიაზე არსებული, ი/მ  გიორგი  ბაკაშვილის თევზსამეურნეო ტბორების მიმდინარე საქმიანობის პროცესში გარემოზე შესაძლო უარყოფითი ზემოქმედების შემცირების ღონისძიებათა გეგმა-გრაფიკი. გეგმა-გრაფიკი მომზადებულია საქართველოს კანონის„გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“-ს 47-ე მუხლის მოთხოვნების შესაბამისად.

გეგმა-გრაფიკში მოცემული გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების შემცირების ღონისძიებები განისაზღვრა ფ/პ გიორგი  ბაკაშვილის თევზსამეურნეო ტბორების მიმდინარე საქმიანობის პროცესში ჩატარებული ეკოლოგიური კვლევის მასალების მიხედვით.

როგორც დადგინდა, თევზსამეურნეო ტბორების ექსპლუატაციის პროცესში, ბუნებრივ და სოიციალურ გარემოზე ზემოქმედების რისკები მინიმალურია, კრძოდ:

  - ტბორების ექსპლუატაციის პროპცესში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებას  ან ხმაურის ზენორმატიულ გავრცელებას ადგილი არ აქვს, რადგან არ არსებობს მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის და ხმაურის გავრცელების სტაციონარული წყაროები;

  - მიმდინარე საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, პრაქტიკულად არ არსებობს ბიოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედების რისკები. საქმიანობა დაწყებულია 2018 წელში და ტერიტორიაზე სამშენებლო ან სარეკონუსტრუქციო სამუშაოების წარმოება დაგეგმილიარ არის;

  - თევზსამეურნეო ტბორების ექსპლუატაციის პროცესსი სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნას ადგილი არ აქვს, ხოლო მცირე რაოდენობის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა და განთავსება პერსონალის მიერ ხდება უახლოესი დასახლებული პუნქტების ტერიტორიაზე არსებულ ურნებში;

  - მიმდინარე საქმიანობა ნიადაგის და წყლის გარემოს დაბინძურებასთან დაკავშირებული არ არის;

  - თევზსამეურნეო ტბორების განთავსების ტერიტორია წარმოადგენს ი/მ  გიორგი ბაკაშვილის  საკუთრებას დას შესაბამისად მიწის გამოყენების პირობებზე ნეგატიურ ზემოქმედებას ადგილი არ აქვს.

ქვემოთ მოცემულია თევზსამეურნეო ტბორების ექსპლუატაციის პროცეში შესაძლო გარემოზე ზემოქმედების შემცირების ღონისძიებათა გეგმა-გრაფიკი.

##### 20.1. 	გარემოსდაცვითი ღონისძიებათა გეგმა-გრაფიკი

| № | გასატარებელი ღონისძიებები | მიზანი | შესრულების ვადები | პასუხისმგებელი შესრულებაზე |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ნაჟური წყლების არხიდან აღებული წყლის სადერივაციო არხის ნიწესრიგება წყლის დანაკარგის პრევენციის პრევენციის მიზნით და გამოყენებული წყლის აღრიცხვა. | წყლის დანაკარგების მინიმამდე შემცირება | 2019 წლის IV კვარტალი | ფ/პ გიორგი ბაკაშვილი |
| 2 | ნარჩენების შეგროვებისათვის საჭირო სათანადო ინვენტარის განახლება. | ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების რისკების მინიმიზაცია | 2020 წლის II კვარტალი | „----------------„ |
| 3. | ტბორების ოპერირებისათვის გამოყენებული ტექნიკის და სატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური გამართულობის კონტროლი, ტერიტორიაზე ნავთოპროდუქტების და ზეთების დაღვრის პრევენციის მიზნით. | ნიადაგის და მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების რისკების მინიმიზაცია. | სისტემატურად | „----------------„ |
| 4. | მომსახურე პერსონალის სპეციალური ტანსაცმლით და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით უზრუნველყოფა. | პერსონალის უსაფრთხოების რისკების შემცირება | 2020 წლის I კვარტალი | „----------------„ |
| 5 | მისასვლელი გზის შეკეთება (დაზიანებული ადგილების ხრეშით დაფარვა), რომ მინიმამადე შემცირდეს სატრანსპორტო საშუალებების სასოფლო-სამეურნეო სდავარგულებზე გადაადგილების რისკი | ნიადგის ნაყოფიერი ფენის დაზიანების რისკის შემცირება | 2020 წლის III კვარტალი | „----------------„ |

# Text boxes

სოფელი ჰერეთისკარი

3.5 კმ

მდინარე ალაზანი

სატბორე

9 კმ

დაბა წნორი

სპირიდონ მენთეთაშვილის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთი

გიორგი ბაკაშვილის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთი

სპირიდონ მენთეთაშვილი სატბორე მეურნეობა

მდინარე ალაზანი

ზურაბ პაპუაშვილის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთი

სანასუქე ტბორები

სატოფო-საჭურჭლე ტბორები

ხვიჩა ტურაშვილის

სატბორე მეურნეობა

ეკა ბოქოლიშვილი

სატბორე მეურნეობა

სპირიდონ მენთეთაშვილი სატბორე მეურნეობა

ირინე ფხოველიშვილის სატბორე მეურნეობა

საოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთწბი

გიორგი ბაკაშვილის საკუთრებაში  არსებული საოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთწბი

საავტომობილო გზა

იმდ. მეწ. გიორგი ბაკაშვილის

სატბორე მეურნეობა

წყალჩაშვების არხი

წყალმიმღები არხი

წყალაღების წერტილი

280 მ.

40 მ.

0.9 ჰექტარი

312 მ.

3.4 ჰექტარი

188 მ.

5.6 ჰექტარი

150 მ.

240 მ.

ფ/პ "გიორგი ბაკაშვილი"-ს თევზსაშენი ტბორები

ფ/პ "გიორგი ბაკაშვილი"-ს თევზსაშენი ტბორები

ფ/პ "გიორგი ბაკაშვილი"-ს თევზსაშენი ტბორები

ფ/პ "გიორგი ბაკაშვილი"-ს თევზსაშენი ტბორები

ფ/პ "გიორგი ბაკაშვილი"-ს თევზსაშენი ტბორები

ფ/პ "გიორგი ბაკაშვილი"-ს თევზსაშენი ტბორები

ფ/პ "გიორგი ბაკაშვილი"-ს თევზსაშენი ტბორები