შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “ასტორია”-ს დირექტორი

_________  /მ. მანველიშვილი/

" ____" _________ 2020 წ.

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “ასტორია“

ასფალტის ქარხანა

(ახალციხის რაიონი, სოფელ კლდე, ს/კ 62.06.59.337)

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში

შემსრულებელი:

ფ/პ გიული დარციმელია

მობ: 593 31-37-80                              გ. დარციმელია

თბილისი 2020

ანოტაცია

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ასტორია“-ს ასფალტის ქარხნის დაგეგმილი საქმიანობის “გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში” წარმოადგენს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი დამასაბუთებელი დოკუმენტაციის შემადგენელ ნაწილს, რომელიც მუშავდება “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი” საქართველოს კანონით, აგრეთვე გარემოსდაცვითი საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტებით დადგენილი მოთხოვნებიდან გამომდინარე, დაგეგმილი საქმიანობისათვის გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო პროცედურების გასავლელად.

საწარმოო ობიექტის განლაგების ტერიტორიაზე, დასახული მიზნებისა და დაგეგმილი ტექნოლოგიური პროცესების შესატყვისი რეგლამენტის განხორციელებით - დაგეგმილი საქმიანობის რეალიზაცია წარმოშობს სოციალურ და ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედებას.

წარმოდგენილ დოკუმენტაციაში შეფასებულია ამ დაგეგმილი საქმიანობის შედეგად წარმოქმნილი მავნე ნივთიერებების ემისიების დასაშვები საპროექტო ნორმატივები – ბუნებრივი  გარემოს მდგომარეობის ქვეყანაში მიღებული ხარისხობრივი ნორმების, სანიტარიულ – ჰიგიენური მოთხოვნების, საწარმოო ობიექტის განლაგების რაიონის ეკოლოგიური და კლიმატურ-მეტეოროლოგიური პირობების, ემისიების პარამეტრებისა და სხვა ფაქტორების გათვალისწინებით.

წინამდებარე დოკუმენტაციაში, ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების ოდენობისა და ხასიათის განსაზღვრის მიზნით, დადგენილია ზემოქმედების ფაქტორები, ძირითადი ობიექტები, გავრცელების მასშტაბი, შეფასებულია ზემოქმედების სახეები, მათი წარმოქმნის ალბათობა  და მოცემულია ზემოქმედებით გამოწვეული ახალი მდგომარეობის ანალიზი, გამოვლენილია ზემოქმედების შემცირების შესაძლებლობები, ყველა სახის ემისიებისა და ნარჩენების მინიმიზაციის, მართვისა და უტილიზაციის საშუალებები, საწარმოს ფუნქციონირების შესაძლო შედეგები საზოგადოების სოციალურ – ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, მოსახლეობის საცხოვრებელ გარემოსა და ჯანმრთელობაზე, აგრეთვე გარემოს ცალკეულ კომპონენტებზე და კომპლექსებზე.

დოკუმენტაციაში განსაზღვრულია ზემოქმედების კონტროლისა და მონიტორინგის მეთოდები, გარემოზე ზემოქმედების დადგენილი და შესაძლო უაარყოფითი გავლენის თავიდან აცილების ან შერბილების ღონისძიებები, ქვეყანაში მიღებული, საკანონმდებლო და ნორმატიული ბაზის მოთხოვნების შესაბამისად.

სარჩევი                                        გვერდი

| - | ანოტაცია | 1 |
| --- | --- | --- |
| - | გამოყენებულ ცნებათა განმარტებები | 4 |
| 1 1.1 1.2 1.3 | შესავალი - გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის შინაარსი - გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ნორმატიული და სამართლებრივი ასპექტები - დაგეგმილი საქმიანობის საწარმოო ობიექტის ფუნქციონირების საფუძვლები | 7 7 9 13 |
| 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.12.1 2.12.2 2.12.3 | გარემოს არსებული მდგომარეობის ანალიზი - საპროექტო ტერიტორიის ადგილმდებარეობა - საკვლევი ტერიტორიის გეოლოგიური პირობები - ტერიტორიის კლიმატური მახასიათებლები - ზედაპირული წყლები - ძირითადი ნიადაგები და ლანდშაფტები - ფაუნა-ფლორა - დაცული ტერიტორიები - ეკოლოგიური მდგომარეობის ანალიზი - წყლის ობიექტების დაბინძურების მდგომარეობა - ნიადაგის დაბინძურების საკითხები. - რადიაციული ფონის შეფასება - გარემოზე ფიზიკური ზემოქმედების ფაქტორები - ხმაური - ვიბრაცია - ელექტომაგნიტური გამოსხივება | 14 15 19 24 27 28 30 31 33 36 36 36 37 37 43 43 |
| 3 3.1 3.2 3.3 | საწარმოო ობიექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების დახასიათება - საწარმოო ობიექტის ტექნოლოგიური სქემა და რეგლამენტი - მოთხოვნები ბუნებრივ და ენერგეტიკულ რესურსებზე - საქმიანობით გამოწვეული ზეგავლენის ანალიზი | 44 44 47 48 |
| 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 | გარემოს მდგომარეობის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მახასიათებლების ცვლილებების პროგნოზი - ატმოსფერული ჰაერი - ზემოქმედება წყლის ხარისხზე - ზემოქმედება ზედაპირულ წყლებზე - ნიადაგების და გრუნტის ხარისხობრივი მდგომარეობის შეფასება და ნიადაგების დაბინძურების ფაქტორი - ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე - ზემოქმედება დაცულ ტერიტორიებზე - ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე - მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების რისკები - ზემოქმედება კულტურულ მემკვიდრეობაზე | 50 50 60 63 64 65 66 66 67 67 |
| 5 | საქმიანობის შედეგად შესაძლებელი ავარიული სიტუაციების ალბათობა და მათი მოსალოდნელი შედეგების თავიდან აცილების წინადადებები | 68 |
| 5.1 5.2 5.3. | შესაძლებელი ავარიული სიტუაციების ალბათობის განსაზღვრა და მათი მოსალოდნელი შედეგების შეფასება ავარიის შესახებ შეტყობინება საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის პროცესში ფიზიკურ და სოციალურ გარემოზე ნეგატური ზემოქმედების შერბილების ღონისძიებათა გეგმა | 70 71 73 |
| 6 | საქმიანობის ეკოლოგიური, სოციალური და ეკონომიკური შედეგების შეფასება | 76 |
| 7 | გარემოში მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის შემცირების ტექნიკური საშუალებები | 81 |

| 8. 8.1 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8. 8.9. | ნარჩენების მართვის გეგმა საკანონმდებლო საფუძველი ნარჩენების მართვის გეგმის მიზნები და ამოცანები ნარჩენების მართვის იერარქია და პრინციპები საქმიანობის განხორციელების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების სახეობები და მიახლოებითი რაოდენობები ნარჩენების მართვის პროცესის აღწერა ნარჩენების დროებითი შენახვის მეთოდები და პირობები ნარჩენების დამუშავება/საბოლოო განთავსება ნარჩენებთან უსაფრთხო მოპყრობის ზოგადი მოთხოვნები ნარჩენებზე კონტროლის მეთოდები | 83 83 83 84 85 87 88 89 91 92 |
| --- | --- | --- |
| 9 | ნარჩენი (კუმულატიური) ზეგავლენის კონტროლისა და მონიტორინგის მეთოდები | 94 |
| 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6. | პროექტის ალტერნატიული ვარიანტები - პროექტის განხორციელების ალტერნატიული ვარიანტების ანალიზი - არაქმედების ალტერნატიული ვარიანტი - მტვერგამჭმენდი სისტემის ალტერნატიული ვარიანტები - ტექნოლოგიური ალტერნატივები - საწარმოს სიმძლავრეების ალტერნატივები - ტერიტორიის შერჩევის ალტერნატივები | 95 95 96 97 98 99 99 |
| 11 | გარემოზე დადგენილ ზემოქმედებათა ფაქტორების შედეგად მიღებული “გარემოს მოსალოდნელი მდგომარეობის” პროგნოზი | 101 |
| 12 | საქმიანობის გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და მონიტორინგის გეგმა | 102 |
| 13 13.1 13.2 13.3 | საქმიანობის შეწყვეტის შემთხვევაში გარემოს პირვანდელ მდგომარეობამდე აღდგენის პირობები მოკლევადიანი გაჩერება ან რემონტი ექსპლუატაციის ხანგრძლივი შეწყვეტა ან კონსერვაცია ობიექტის ლიკვიდაცია | 113 113 113 114 |
| 14 | სკოპინგის ეტაპზე საზოგადოების ინფორმირებისა და მათ მიერ წარმოდგენილი მოსაზრებებისა და შენიშვნების შეფასება | 115 |
| 15 | ძირითადი შედეგები და დასკვნები | 116 |
| - | გამოყენებული ლიტერატურა | 118 |
| - | დანართი: საილუსტრაციო მასალა და გათვლების მონაცემები - საწარმოო ობიექტის გენგეგმა გაფრქვევის წყაროთა ჩვენებით - საწარმოს გაფართოვებული გენ-გეგმა გაფრქვევის წყაროების ჩვენებით - საწარმოო ობიექტის განლაგების სიტუაციური რუკა - გზშ-ს ანაგარიშის მომზადების მონაწილეთა ექსპერტთა სია - გათვლების მონაცემები -სკოპინგის ეტაპზე საზოგადოების ინფორმირებისა და მათ მიერ წარმოდგენილი მოსაზრებებისაბ და შენიშვნების შეფასება - დანართი 7. თანხმობის წერილი სანიაღვრე არხში სანიაღვრე წყლების ჩაშვებაზე. | 119 120 121 122 123 124 146 151 |

გამოყენებულ ცნებათა განმარტებები

“ატმოსფეროს დაბინძურების პოტენციალი (ადპ)” – მეტეოროლოგიური ფაქტორების კომპლექსი, რომელიც განაპირობებს ატმოსფეროს უნარს, განაზავოს ჰაერში არსებული მინარევები;

“ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერების ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია(ზდკ)” – მავნე ნივთიერების მაქსიმალური კონცენტრაცია დროის გარკვეულ მონაკვეთში(20-30 წთ, 24 სთ), რომელიც არ ახდენს არც უშუალო და არც რაიმენაირ ზეგავლენას ადამიანის ორგანიზმზე, მის აწმყო და მომავალ თაობებზე შორეული შედეგების ჩათვლით, არ აქვეითებს შრომის უნარიანობას და არ აუარესებს მათ თვითშეგრძნებებს;

“გარემოს დაბინძურება (მავნე ნივთიერებების ემისია)” – გარემოს კომპონენტებში შენარევების არსებობა, ან მათ შემადგენლობაში მუდმივად არსებული ნივთიერებების ნორმალური თანაფარდობის შეცვლა, რომელმაც შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს მოსახლეობის ცხოვრების პირობებზე და ჯანმრთელობაზე, აგრეთვე გარემო ფაქტორებზე;

~გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა” – საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მიერ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესითა და ფორმით, განუსაზღვრელი ვადით მინიჭებული უფლება, რომელიც გაიცემა საქმიანობის განმახორციელებელზე და საქმიანობის დაწყების სამართლებრივი საფუძველია;

“გარემოზე ზემოქმედების შეფასება (გზშ)” – დაგეგმილი საქმიანობის შესწავლისა და გამოკვლევის პროცედურა, რომლის მიზანია გარემოს ცალკეული ელემენტების, ადამიანის, ასევე ლანშაფტის და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, ადამიანის ჯანმრთელობაზე და უსაფრთხოებაზე, მცენარეულ საფარსა და ცხოველთა სამყაროზე, ნიადაგზე, ატმოსფერულ ჰაერზე, წყლის ობიექტებზე, კლიმატზე, ეკოსისტემებზე და ისტორიულ – კულტურულ ძეგლებზე ან ყველა ჩამოთვლილი ფაქტორების ერთიანობაზე (მათ შორის, ამ ფაქტორების ზეგავლენა კულტურულ მემკვიდრეობაზე და სოციალურ-ეკონომიკურ ფასეულობებზე) პირდაპირი და არაპირდაპირი (პოტენციური) მოსალოდნელი ზემოქმედების შესწავლა, გამოვლენა, აღწერა და გარემოს ახალი მდგომარეობის ანალიზი;

“გარემო” – ბუნებრივი გარემოსა და ადამიანის მიერ სახეცვლილი (კულტურული) გარემოს ერთობლიობა, რომელიც მოიცავს ურთიერთდამოკიდებულებაში მყოფ ცოცხალ და არაცოცხალ, შენარჩუნებულ და ადამიანის მიერ სახეცვლილ ბუნებრივ ელემენტებს;

“გარემოს დაცვა” – ადმინისტრაციულ, სამეურნეო, ტექნოლოგიურ, პოლიტიკურ-სამართლებრივ და საზოგადოებრივ ღონისძიებათა ერთობლიობა, რომელიც უზრუნველყოფს გარემოში არსებული ბუნებრივი წონასწორობის შენარჩუნებას და აღდგენას;

“გარემოს დაცვის სამენეჯმენტო სისტემა” – საქმიანობის ობიექტის მართვის სისტემისა და ბიზნეს-სტრატეგიის შემადგენელი ნაწილი, რომელიც მოიცავს გარემოზე ზემოქმედების სააკითხებთან პირდაპირ და არაპირდაპირ დაკავშირებულ, ობიექტის ფუნქციონირების ყველა ასპექტს (გარემოს დაცვის სამენეჯმენტო გეგმის, გარემოსდაცვითი პოლიტიკის, ორგანიზაციისა და საკადრო უზრუნვეელყოფის ჩათვლით);

“ინვესტორი” – საქმიანობის განმახორციელებელი სუბიექტი, რომელიც არის საქმიანობის ინიციატორი და მიმართავს გარემოსდაცვითი ნებართვის გამცემ ორგანოს კანონით განსაზღვრული ჩამონათვალის შესაბამისი ნებართვის მისაღებად;

“გარემოს დაცვის ნორმები” – გარემოზე საქმიანობის ზემოქმედების ისეთი ნორმები, რომლებიც უზრუნველყოფენ გარემოს ეკოლოგიურ წონასწორობას. ამ მიზნით დაწესებული გარემოს მდგომარეობის ხარისხობრივი ნორმები – ატმოსფერულ ჰაერში, წყალში და ნიადაგში ადამიანის ჯანმრთელობისა და ბუნებრივი გარემოსათვის მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაციებისა და მიკროორგანიზმების რაოდენობათა ზღვრულად დასაშვები ნორმები, ხმაურის, ვიბრაციის, ულტრაბგერებისა და სხვა სახის ფიზიკური ზემოქმედების ზღვრულად დასაშვები ნორმები, რადიაციული ზემოქმედების ზღვრულად დასაშვები ნორმები, გარემოში მავნე ნივთიერებათა ემისიისა და მიკროორგანიზმებით გარემოს დაბინძურების ზღვრულად დასაშვები ნორმები, გარემოში ქიმიურ საშუალებათა გამოყენების ნორმები, ეკოლოგიური მოთხოვნები პროდუქციისადმი, გარემოზე დატვირთვის ნორმები;

“ლიცენზია” – ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ ადმინისტრაციული აქტის საფუძველზე პირისათვის კანონით დადგენილი პირობების დაკმაყოფილების საფუძველზე მინიჭებული განსაზღვრული საქმიანობის განხორციელების უფლება;

“სარგებლობის ლიცენზია” – ლიცენზიის სახეობა, რომლითაც პირს ენიჭება სახელმწიფო რესურსებით სარგებლობის უფლება;

“საქმიანობის ლიცენზია” - ლიცენზიის სახეობა, რომლითაც პირს ენიჭება განსაზღვრული კონკრეტული ლიცენზირებადი საქმიანობის განხორციელების უფლება;

“გენერალური ლიცენზია” – უფლება, როდესაც პირს შეუძლია ერთიანი ზოგადი ლიცენზიის საფუძველზე განახორციელოს მსგავსი ტიპის საქმიანობები და ვალდებული არ არის ცალ-ცალკე მოიპოვოს თითოეული საქმიანობის ლიცენზია;

“სპეციალური ლიცენზია” – უფლება, როდესაც პირს შეუძლია განახორციელოს რომელიმე ვიწრო საქმიანობა ლიცენზირებადი საქმიანობის ზოგადი სახეობიდან და ვალდებულია წარმოადგინოს მხოლოდ სპეციალური სალიცენზიო პირობების დამაკმაყოფილებელი ფაქტობრივი გარემოებები;

“სალიცენზიო მოწმობა” – ლიცენზიის უფლების დამადასტურებელი საბუთი;

“მდგრადი განვითარება” – საზოგადოების განვითარების ისეთი სისტემა, რომელიც საზოგადოების ეკონომიკური განვითარებისა და გარემოს დაცვის ინტერესებით უზრუნველყოფს ადამიანის ცხოვრების დონის ხარისხის ზრდას და მომავალი თაობების უფლებას – ისარგებლონ შეუქცევადი რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ცვლილებებისაგან მაქსიმალურად დაცული ბუნებრივი რესურსებითა და გარემოთი;

“მნიშვნელოვანი რეკონსტრუქცია, ტექნიკური და ტექნოლოგიური განახლება” – ისეთი რეკონსტრუქცია, ტექნიკური და ტექნოლოგიური განახლება, რომელიც ძირეულადდ ცვლის საქმიანობის პარამეტრებს და რომელთა განსახორციელებლად საჭიროა ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების პროექტის დამუშავება;

“ნებართვა” – კანონით გათვალისწინებული, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ვადით ქმედების განხორციელება, რომელიც უკავშირდება ობიექტს და ადასტურებს ამ განზრახვის კანონით  დადგენილ პირობებთან შესაბამისობას;

“სანებართვო მოწმობა” – ნებართვის ფლობის დამადასტურებელი საბუთი;

“საკონსულტაციო ფირმა” – იურიდიული პირი, რომელსაც თავისი წესდების შესაბამისად უფლება აქვს გასწიოს კონსულტაცია გარემოსდაცვითი საქმიანობის სფეროში (მათ შორის, დაგეგმილი საქმიანობის გარემოსდაცვითი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების პროექტების დამუშავებაში);

“საუკეთესო ტექნოლოგია” – გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით საუკეთესო, გამოყენებადი და ეკონომიკურად ხელმისაწვდომი ტექნოლოგია, რომელიც ყველაზე უფრო ეფექტურია გარემოზე მავნე ზემოქმედების თავიდან აცილების, მინიმუმამდე შემცირების, ან გარდაქმნის თვალსაზრისით, შესაძლოა არ იყოს ფართოდ დანერგილი და გავრცელებული, მაგრამ მისი ათვისება, დანერგვა და გამოყენება შესაძლებელია ტექნიკური თვალსაზრისით, შესაძლოა ეკონომიკურად არ განაპირობებდეს მნიშვნელოვნად მაღალი ღირებულების ხარჯზე ზღვრული გარემოსდაცვითი სარგებლის მიღების მიზანშეწონილობას, მაგრამ იგი, ამავე დროს, ეკონომიკური თვალსაზრისით ხელმისაწვდომია საქმიანობის სუბიექტისათვის;

“საქმიანობა” – სამეწარმეო, სამეურნეო ან ყველა სხვაგვარი საქმიანობა, განსახლებისა და განვითარების გეგმებისა და პროექტების განხორციელება, ინფრასტრუქტურული პროექტების, განაშენიანებისა და სექტორული განვითარების გეგმების, საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული წყლის, ტყის, მიწის, წიაღისა და სხვა ბუნებრივი რესურსების დაცვის, გამოყენებისა და სარგებლობის პროექტებისა და პროგრამების განხორციელების ჩათვლით, ასევე არსებული საწარმოების მნიშვნელოვანი რეკონსტრუქცია და ტექნიკურ-ტექნოლოგიური განახლება;

“საქმიანობის განმახორციელებელი” – ფიზიკური ან იურიდიული პირი, აგრეთვე კანონით გათვალისწინებული სხვა ორგანიზაციული წარმონაქმნი  (რომელიც არ არის იურიდიული პირი), რომელიც არის ეკოლოგიური ექსპერტიზისადმი დაქვემდებარებული საქმიანობის განხორციელების ინიციატორი და მიმართავს შესაბამის ორგანოს ეკოლოგიური ექსპერტიზისადმი დაქვემდებარებული საქმიანობის განხორციელების უფლების მისაღებად;

“ფონური დაბინძურება” – გარემოს კომპონენტების დაბინძურების ყველა არსებული წყაროების ერთობლივი მოქმედება, რომელიც ჩამოყალიბდა გარკვეულ რაიონში, ახალი ობიექტის მშენებლობისას ან არსებული წყაროების სავარაუდო გაფართოების მომენტისათვის;

1.	 შესავალი

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ასტორია“-ს ასფალტის ქარხნის დაგეგმილი საქმიანობის “გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში” წარმოადგენს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი დამასაბუთებელი დოკუმენტაციის შემადგენელ ნაწილს, რომელიც მუშავდება “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი”-ს საქართველოს კანონით, აგრეთვე გარემოსდაცვითი საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტებით დადგენილი მოთხოვნებიდან გამომდინარე - დაგეგმილი საქმიანობისათვის გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო პროცედურების გასავლელად.

დოკუმენტაციის მიზანია, არსებული საქმიანობისათვის გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მისაღებად დამუშავებული გარემოსდაცვითი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება - საწარმოო ობიექტის პროექტირებისა და ოპერირების პირობების სპეციფიკის გათვალისწინებით, რისთვისაც აუცილებელია ობიექტურად განისაზღვროს გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედების ძირითადი ასპექტები, შესწავლილ იქნეს საწარმოს განლაგების რაიონის ბუნებრივი და სოციალური გარემოს არსებული მდგომარეობა, შეფასდეს ამ გარემოზე დაგეგმილი საქმიანობის საწარმოო ობიექტის გავლენის მასშტაბები და წარმოდგენილ იქნეს მოსაზრებები უარყოფითი ზემოქმედების პარამეტრების რეგულირების მისაღწევად.

აღნიშნული საქმიანობის სპეციფიკაზე დაყრდნობით, წარმოდგენილ დოკუმენტაციაში,  საწარმოო ობიექტის განლაგების რაიონისათვის დამახასიათებელი მეტეოროლოგიურ-კლიმატური და არსებული ეკოლოგიური პირობების გათვალისწინებით, საფუძვლიანი ანალიზია ჩატარებული ბუნებრივი და სოციალური გარემოს ცალკეული კომპონენტების დაცვის უზრუნველსაყოფად.

1.1. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის შინაარსი

წარმოდგენილი დოკუმენტაცია შედგება თავფურცლის, ანოტაციის, სარჩევის, გამოყენებულ ცნებათა განმარტებების და შინაარსობრივი თავებისაგან, აგრეთვე გამოყენებული ლიტერატურის ჩამონათვალისა და დანართებისაგან.

კერძოდ:

- საქმიანობის განხორციელების ადგილის აღწერას, GIS (გეოინფორმაციული სისტემები) კოორდინატების მითითებით (shp-ფაილთან ერთად), აგრეთვე დაგეგმილი საქმიანობისთვის გარემოს არსებული მდგომარეობის აღწერას;

- ინფორმაციას მიწის კატეგორიისა და მიწათსარგებლობის ფორმის შესახებ, როგორც მშენებლობის, ისე ექსპლუატაციის ეტაპზე;

- ინფორმაციას დაგეგმილი საქმიანობის ფიზიკური მახასიათებლების (სიმძლავრე, მასშტაბი და საწარმოო პროცესი, მათ შორის, შესაძლო საწარმოებელი პროდუქციის ოდენობა, მოთხოვნილი ენერგია, წარმოებისას გამოსაყენებელი მასალა და ბუნებრივი რესურსები და სხვა) შესახებ;

- ინფორმაციას სადემონტაჟო სამუშაოებისა და მეთოდების შესახებ (საჭიროების შემთხვევაში);

- ინფორმაციას მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ეტაპებზე შესაძლო უარყოფითი შედეგების და ემისიების (როგორებიცაა წყლის, ჰაერის, მიწის და წიაღისეულის დაბინძურება, ხმაური, ვიბრაცია, ელექტრომაგნიტური გამოსხივება, სითბური გამოსხივება, რადიაცია) შესახებ;

- ინფორმაციას იმ ნარჩენების სახეების, მახასიათებლებისა და რაოდენობის შესახებ, რომლებიც შესაძლოა წარმოიქმნას მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ეტაპებზე, აგრეთვე, საჭიროების შემთხვევაში, ნარჩენების მართვის სფეროში მოქმედი ნორმატიული აქტებით განსაზღვრულ დამატებით ინფორმაციას;

- ინფორმაციას გარემოს დაცვის მიზნით შემოთავაზებული დაგეგმილი საქმიანობისა და მისი განხორციელების ადგილის ყველა გონივრული ალტერნატივის შესახებ, შესაბამისი დასაბუთებით, მათ შორის, უმოქმედობის (ნულოვანი) ალტერნატივის შესახებ, რომელიც გულისხმობს საქმიანობის განუხორციელებლობის შემთხვევაში გარემოს არსებული მდგომარეობის ბუნებრივად განვითარების აღწერას, რომლის შეფასებაც შესაძლებელია არსებული ინფორმაციის გამოყენებით და მეცნიერულ ცოდნაზე დაყრდნობით;

- ინფორმაციას დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელებისას გარემოზე შესაძლო მნიშვნელოვანი ზემოქმედების შესახებ, მათ შორის, მოსახლეობაზე, ადამიანის ჯანმრთელობაზე, ბიომრავალფეროვნებაზე (მათ შორის, მცენარეთა და ცხოველთა სახეობები, ჰაბიტატები, ეკოსისტემები), წყალზე (მათ შორის, ჰიდრომორფოლოგიური ცვლილებები, რაოდენობა, ხარისხი), ჰაერზე, ნიადაგზე (მათ შორის, ნიადაგის მოხსნა), მიწაზე (მათ შორის, ორგანული ნივთიერებები, ეროზია, დატკეპნა, დეგრადაცია), კლიმატზე (მათ შორის, სათბურის გაზების ემისია), ლანდშაფტზე, კულტურულ მემკვიდრეობაზე (მათ შორის, არქიტექტურული და არქეოლოგიური ასპექტები) და მატერიალურ ფასეულობებზე ზემოქმედების შესახებ;

- ინფორმაციას ამ ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ კომპონენტებსა და მათ ურთიერთქმედებაზე დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელებით შესაძლო პირდაპირი და არაპირდაპირი, კუმულაციური, ტრანსსასაზღვრო, მოკლევადიანი და გრძელვადიანი, პოზიტიური და ნეგატიური ზემოქმედების შესახებ, რომელიც გამოწვეულია:

- დაგეგმილი საქმიანობისთვის საჭირო სამშენებლო სამუშაოებით, მათ შორის, საჭიროების შემთხვევაში, სადემონტაჟო სამუშაოებით;

- ბუნებრივი რესურსების (განსაკუთრებით – წყლის, ნიადაგის, მიწის, ბიომრავალფეროვნების) გამოყენებით, ამ რესურსების ხელმისაწვდომობის გათვალისწინებით;

- გარემოს დამაბინძურებელი ფაქტორების ემისიით, ხმაურით, ვიბრაციით, რადიაციით, ნარჩენების განთავსებითა და აღდგენით;

- გარემოზე, ადამიანის ჯანმრთელობაზე ან კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზემოქმედების რისკებით (მაგალითად, ავარიის ან კატასტროფის შემთხვევაში);

- სხვა, არსებულ საქმიანობასთან ან დაგეგმილ საქმიანობასთან კუმულაციური ზემოქმედებით;

- საქმიანობის კლიმატზე ზემოქმედებით და კლიმატის ცვლილებით განპირობებული საქმიანობის მოწყვლადობით;

- გამოყენებული ტექნოლოგიით, მასალით ან/და ნივთიერებით;

- ინფორმაციას დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების შედეგად შესაძლო ინციდენტების განსაზღვრისა და მათი შედეგების შეფასების შესახებ, მათ შორის, ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების სამოქმედო გეგმას;

- სამოქმედო გეგმას დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელებით გამოწვეული გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე უარყოფითი ზემოქმედების შედეგების, მათი თავიდან აცილების, შემცირების, შერბილებისა და კომპენსაციის ღონისძიებათა შესახებ. ინფორმაცია უნდა მოიცავდეს როგორც საქმიანობის განხორციელების, ისე შემდგომი ექსპლუატაციის ეტაპებს;

- გარემოზე შეუქცევი ზემოქმედების შეფასებას და მისი აუცილებლობის დასაბუთებას, რაც გულისხმობს გარემოზე შეუქცევი ზემოქმედებით გამოწვეული დანაკარგისა და მიღებული სარგებლის ურთიერთშეწონას გარემოსდაცვით, კულტურულ, ეკონომიკურ და სოციალურ ჭრილში;

- ინფორმაციას დაგეგმილი საქმიანობის შეწყვეტის შემთხვევაში ამ საქმიანობის დაწყებამდე არსებული გარემოს მდგომარეობის აღდგენის საშუალებების შესახებ;

- დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელებით გამოწვეული გარემოზე მნიშვნელოვანი ზემოქმედების აღწერას, რომელიც განპირობებულია ავარიისა და კატასტროფის რისკის მიმართ საქმიანობის მოწყვლადობით;

- სკოპინგის ეტაპზე საზოგადოების ინფორმირებისა და მის მიერ წარმოდგენილი მოსაზრებებისა და შენიშვნების შეფასებას;

- ინფორმაციას კვლევების მეთოდოლოგიის და გარემოს შესახებ ინფორმაციის წყაროების თაობაზე;

- ამ ნაწილის „1“–„11“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ინფორმაციის მოკლე არატექნიკურ რეზიუმეს, საზოგადოების ინფორმირებისა და მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად.

1.2. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ნორმატიული და სამართლებრივი ასპექტები

საქართველოს ეკონომიკური პოტენციალის ამღლება არ უნდა განხორციელდეს გარემოზე უარყოფითი და შეუქცევადი ზემოქმედების ხარჯზე. სასიცოცხლო მნიშვნელობის ობიექტების აგების დროსაც კი აუცილებელია გარემოს დაცვის, გარემოსდაცვითი ღონისძიებების გათვალისწინება და ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნება.

ადამიანთა ჯანსაღ გარემოში ცხოვრების გარანტიას იძლევა საქართველოს კონსტიტუცია  (მუხლი 37). ამ უფლებათა დაცვა გათვალისწინებულია საქართველოს კანონმდებლობით. შესაბამისი კანონები ასახავენ სახელმწიფოს პოზიციას ამ სფეროში, ითვალისწინებენ საერთაშორისო რიგი კონვენციების მოთხოვნებს და მოიცავენ გარემოს დაცვის ღონისძიებათა მთელ კომპლექსს.

ქვემოთ ჩამოთვლილია საქართველოს კანონები და საერთაშორისო კონვენციები, რომლებიც უშუალოდ დაკავშირებულია გარემოზე ზემოქმედების წინასწარი შეფასების ამოცანასთან.

საერთაშორისო კონვენციები გარემოს დაცვის სფეროში

1. კონვენცია `გარემოსდცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვლომობის, გადაწყვეტილების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვლომობის შესახებ~ ორჰუსი, დანია, 23–25 ივნისი 1998 წ.

2. სახიფათო ნარენების ტრანსსასაზღვრო გადაზიდვასა და მათ განთავსებაზე კონტროლის შესახებ, ბაზელი, 1989 წ.

3. კონვენცია ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ ;

4. კონვენცია ცხოველთა მიგრირებადი სახეობების დაცვაზე

5. კონვენცია გადაშენების პირას მყოფი ველური ფაუნისა და ფლორის სახეობათა საერთაშორისო ვაჭრობის თაობაზე;

6. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენცია;

7. გაეროს კონვენცია გაუდაბნოებასთან ბრძოლის შესახებ იმ ქვეყანაში, რომლებიც განიცდიან სერიოზულ გვალვას და/ან გაუდაბნოებას, განსაკუთრებით აფრიკაში;

8. კონვენცია შორ მანძილზე ჰაერის ტრანსსასაზღვრო დაბინძურების შესახებ;

9. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის კიოტოს ოქმი;

10.  1987 წლის მონრეალის  ოქმი ოზონის შრის დამშლელი ნივთიერებების შესახებ:

11.  კონვენცია `საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბტენიანი, განსაკუთრებით წყლის ფრინველთა საბინადროდ ვარგისი, ტერიტორიების შესახებ~~ რამსარი, 02.02.1971წ

12.   შავი ზღვის დაცვის კონვენცია;

13.  1985 წლის ვენის კონვენცია ოზონის შრის დაცვის შესახებ.

გარემოსდაცვითი კანონები

გარემოს დაცვის სფეროში საქართველოში მიღებულია შემდეგი კანონები:

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესში გათვალისწინებული უნდა იქნას საქართველოს შემდეგი გარემოსდაცვითი კანონები (იხილეთ ცხრილი 1)

ცხრილი 1. საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონების ნუსხა

| მიღების წელი | კანონის დასახელება | სარეგისტრაციო კოდი | საბოლოო ვარიანტი |
| --- | --- | --- | --- |
| 1994 | საქართველოს კანონი ნიადაგის დაცვის შესახებ | 370.010.000.05.001.000.080 | 14/06/2011 |
| 1994 | საქართველოს კანონი საავტომობილო გზების შესახებ | 310.090.000.05.001.000.089 | 24/12/2013 |
| 1995 | საქართველოს კონსტიტუცია | 010.010.000.01.001.000.116 | 04/10/2013 |
| 1996 | საქართველოს კანონი გარემოს დაცვის შესახებ | 360.000.000.05.001.000.184 | 06/09/2013 |
| 1996 | საქართველოს კანონი წიაღის შესახებ | 380.000.000.05.001.000.140 | 21/03/2014 |
| 1997 | საქართველოს კანონი ცხოველთა სამყაროს შესახებ | 410.000.000.05.001.000.186 | 06/09/2013 |
| 1997 | საქართველოს კანონი წყლის შესახებ | 400.000.000.05.001.000.253 | 06/09/2013 |
| 1999 | საქართველოს კანონი ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ | 420.000.000.05.001.000.595 | 05/02/2014 |
| 1999 | საქართველოს ტყის კოდექსი | 390.000.000.05.001.000.599 | 06/09/2013 |
| 1999 | საქართველოს კანონი საშიში ნივთიერებებით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურების შესახებ | 040.160.050.05.001.000.671 | 06/06/2003 |
| 2003 | საქართველოს წითელი ნუსხის და წითელი წიგნის შესახებ | 360.060.000.05.001.001.297 | 06/09/2013 |
| 2003 | საქართველოს კანონი ნიადაგების კონსერვაციისა და ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების შესახებ | 370.010.000.05.001.001.274 | 19/04/2013 |
| 2005 | საქართველოს კანონი ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ | 300.310.000.05.001.001.914 | 20/02/2014 |
| 2006 | კანონი ზღვისა და მდინარეთა ნაპირების რეგულირებისა და საინჟინრო დაცვის შესახებ | 330.130.000.11.116.005.130 | 27/12/2006 |
| 2007 | საქართველოს კანონი ეკოლოგიური ექსპერტიზის შესახებ | 360.130.000.05.001.003.079 | 25/03/2013 |
| 2007 | საქართველოს კანონი გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ | 360.160.000.05.001.003.078 | 06/02/2014 |
| 2007 | საქართველოს კანონი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ | 470.000.000.05.001.002.920 | 13/12/2013 |
| 2007 | საქართველოს კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ | 450.030.000.05.001.002.815 | 25/09/2013 |
| 2014 | საქართველოს კანონი “სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ” | 140070000.05.001.017468 | 01/07/2014 |
| 2014 | ნარჩენების მართვის კოდექსი | 360160000.05.001.017608 | 12/01/2015 |
| 2017 | გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი | 360160000.05.001.018605 | 07/12/2017 |

## საქართველოს გარემოსდაცვითი სტანდარტები

წინამდებარე ანგარიშის დამუშავების პროცესში გარემო ობიექტების (ნიადაგი, წყალი, ჰაერი) ხარისხის შეფასებისათვის გამოყენებული შემდეგი გარემოსდაცვითი სტანდარტები (იხ. ცხრილი 2.):

ცხრილი 2. გარემოსდაცვითი სტანდარტების ნუსხა

| მიღების თარიღი | ნორმატიული დოკუმენტის დასახელება | სარეგისტრაციო კოდი |
| --- | --- | --- |
| 15/05/2013 | საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2013 წლის 15 მაისის N31 ბრძანებით დამტკიცებული დებულება „გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შესახებ“. | 360160000.22.023.016156 |
| 31/12/2013 | ტექნიკური რეგლამენტი -„დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის განსაზღვრის ინსტრუმენტული მეთოდის, დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის დამდგენი სპეციალური გამზომ-საკონტროლო აპარატურის სტანდარტული ჩამონათვალისა და დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ტექნოლოგიური პროცესების მიხედვით ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის საანგარიშო მეთოდიკა“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №435 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017660 |
| 31/12/2013 | ტექნიკური რეგლამენტი -„ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების გაანგარიშების მეთოდიკა“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №408 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017622 |
| 10/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი -„ზედაპირული წყლის ობიექტებში ჩამდინარე წყლებთან ერთად ჩაშვებულ დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ) ნორმების გაანგარიშების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №414 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017621 |
| 03/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი -„არახელსაყრელ მეტეოროლოგიურ პირობებში ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №8 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017603 |
| 03/01/2014 | გარემოსდაცვითი ტექნიკური რეგლამენტი -დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №17 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017608 |
| 03/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი -„საქართველოს ტერიტორიაზე რადიაციული უსაფრთხოების ნორმების შესახებ“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №28 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017585 |
| 03/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი -„წყლის სინჯის აღების სანიტარიული წესების მეთოდიკა“ დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №26 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017615 |
| 06/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი -„ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროების ინვენტარიზაციის მეთოდიკა“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №42 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017588 |
| 14/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტის -„გარემოსთვის მიყენებული ზიანის განსაზღვრის (გამოანგარიშების) მეთოდიკა“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №54 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017673 |
| 15/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი -„სამუშაო ზონის ჰაერში მავნე ნივთიერებების შემცველობის ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციების შესახებ“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №70 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017688 |
| 15/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი -სასმელი წყლის შესახებ დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №58 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017676 |
| 15/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი-„სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულებების ნარჩენების შეგროვების, შენახვისა და გაუვნებელების სანიტარიული წესები და ნორმები“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის №64 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017682 |
| 04/08/2015 | ტექნიკური რეგლამენტი -„კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის განხილვისა და შეთანხმების წესი“. დამტკიცებულია საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის №211 ბრძანებით | 360160000.22.023.016334 |
| 11/08/2015 | ტექნიკური რეგლამენტი -„ნაგავსაყრელების მოწყობის ოპერირების, დახურვისა და შემდგომი მოვლის შესახებ“. დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის N421 დადგენილებით. | 300160070.10.003.018807 |
| 17/08/2015 | ტექნიკური რეგლამენტი -„სახეობებისა და მახასიათებლების მიხედვით ნარჩენების ნუსხის განსაზღვრისა და კლასიფიკაციის შესახებ“. დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის N426 დადგენილებით. | 300230000.10.003.018812 |
| 01/08/2016 | საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 11 აგვისტოს #422 დადგენილება „ნარჩენების აღრიცხვის წარმოების, ანგარიშგების განხორციელების ფორმისა და შინაარსის შესახებ“. | 360100000.10.003.018808 |
| 15/08/2017 | ტექნიკური რეგლამენტი – „საცხოვრებელი სახლებისა და საზოგადოებრივი/საჯარო დაწესებულებების შენობების სათავსებში და ტერიტორიებზე აკუსტიკური ხმაურის ნორმების შესახებ | 300160070.10.003.020107 |

1.3. საწარმოს ფუნქციონირების საფუძვლები

დაგეგმილი ტერიტორია მდებარეობს ახალციხის რაიონი, სოფელ კლდე,   არსებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 1100 კვ.მ-ის მიწის ფართობზე, მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი 62.06.59.337. აღნიშნული მიწის ნაკვეთი წარმოადგენს შპს „ასტორია“-ს საკუთრებას. ტერიტორიის GPS კოორდინატებია: X=337255.00;  Y=4613930.00. წარმოდგენილი GPS კოორდინატების და საკადასტრო კოდის მიხედვით იდენტიფიცირებული ტერიტორიიდან ჩრდილოეთ მხარეს, მომიჯნავეთ მდებარეობს შპს „ასტორია“-ს საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ორი ანგარის ტიპის შენობით. ჩრდილო-აღმოსავლეთ მხარეს მდებარეობს ასევე სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი.

საწარმოო ტერიტორიიდან უახლოესი დასახლებული პუნქტი დაშორებულია 900 მეტრით, ხოლო მდინარე მტკვარი გადის 790  მეტრ მანძილზე.

წარმოდგენილ საპროექტო ტერიტორიაზე იგეგმება ასფალტის ქარხნის მონტაჟი, კერძოდ, ასფალტის ქარხანა რომელიც უნდა დამონტაჟეს აღნიშნულ ტერიტორიაზე  არის გერმანული წარმოების TELTOMAT - S750, რომლის წარმადობა საათში 80 ტ ასფალტია. ქარხანა მუშაობს ბუნებრივ აირზე, აქვს ბიტუმის მარაგის სამი ერთეული ავზი, თოთოეული 30 ტ-ის ტევადობით.

საწარმოში წლიურად იგეგმება 166400 ტონა ასფალტის წარმოება, 8 საათიანი სამუშაო დღით და წელიწადში 260 სამუშაო დღეებით.

ზოგადი ცნობები საწარმოო ობიექტის შესახებ მოცემულია ცხრილ 1.1-ში.

ცხრილი 1.1.

ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის შესახებ

| # | მონაცემთა დასახელება | დოკუმენტის შედგენის მომენტისათვის |
| --- | --- | --- |
| 1. | ობიექტის დასახელება | შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “ასტორია” |
| 2. | ობიექტის მისამართი: ფაქტიური: იურიდიული: | ახალციხის რაიონი, სოფელ კლდე, ს/კ 62.06.59.337 საქართველო, საქართველო, ახალციხე, თამარაშვილის ქ.,№5 |
| 3. | საიდენფიკაციო კოდი | 224067630 |
| 4. | GPS kკორდინატები | X=337255.00; Y=4613930.00). |
| 5. | ობიექტის ხელმძღვანელი: გვარი, სახელი ტელეფონები: ელ. ფოსტა: | მალხაზი მანველიშვილი ტელ: 599 76-52-48 ltd.astoria@gmail.com |
| 6. | მანძილი ობიექტიდან უახლოეს დასახლებულ პუნქტამდე: | დასახლებული პუნქტი 900 მ. |
| 7 | ეკონომიკური საქმიანობა: | სამშენებლო მასალების წარმოება |
| 8 | გამოშვებული პროდუქციის სახეობა | სხვადასხვა მარკის ასფალტი |
| 9 | საპროექტო წარმადობა: | მაქსიმუმი წარმადობა 80 ტ/სთ; 166400 ტ/წელ. |
| 10 | მოხმარებული ნედლეულის სახეობები და რაოდენობები: | ქვიშა: 68400 ტ/წელ; ღორღი: 80300 ტ/წელ; მინერალური ფხვნილი: 9500 ტ/წელ; ბიტუმი: 8900 ტ/წელ |
| 11 | მოხმარებული საწვავის სახეობები და რაოდენობები: | 1684800 მ3/წელ ბუნებრივი აირი |
| 12 | სამუშაო საათების რაოდენობა წელიწადში | 2080 საათი |
| 13 | სამუშაო საათების რაოდენობა დღე-ღამეში | 8 საათი |

2. გარემოს არსებული მდგომარეობის ანალიზი

გარემოზე ზემოქმედების შესწავლისა და შესაძლო გავლენის შეფასებისათვის აუცილებელია საწარმოს განლაგების ტერიტორიისათვის ბუნებრივ-ეკოლოგიური ანალიზის ჩატარება. ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული გარემოს არსებული მდგომარეობის დახასიათებისათვის

ამ ანალიზის შემადგენელი ნაწილებია:

- საპროექტო ტერიტორიის ადგილმდებარეობა;

- გეოლოგიური მდგომარეობის შეფასება;

- კლიმატურ-მეტეოროლოგიური პირობები;

- ჰიდროლოგიური ქსელის დახასიათება;

- ფაუნა და ფლორა;

- ეკოლოგიური მდგომარეობის ანალიზი (მათ შორის: გარემოს კომპონენტების – ატმოსფერული ჰაერის, წყლის ობიექტების და ნიადაგის საწყისი მდგომარეობის, აგრეთვე გარემოზე ფიზიკური ზემოქმედების ხარისხობრივი მაჩვენებლების შეფასება);

ჩამოთვლილი ეკოლოგიური ფაქტორების გარდა, დაგეგმილი საქმიანობის ყოველი კონკრეტული შემთხვევისათვის შესაძლებელია განსაკუთრებული მნიშვნელობის სხვა ფაქტორების არსებობაც, რაზედაც ყურადღების გამახვილება აუცილებელია გარემოსდაცვითი დამასაბუთებელი დოკუმენტაციის დამუშავების პროცესში.

საწარმოო ობიექტის დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების შემთხვევაში, ბუნებრივი გარემოს არსებული მდგომარეობის მოსალოდნელი ზეგავლენის ქვეშ მოქცეული ცალკეული კომპონენტების ზოგადი ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მახასიათებლები აღწერილია მოცემული თავის კონკრეტულ პარაგრაფებში.

2.1 საპროექტო ტერიტორიის ადგილმდებარეობა

დაგეგმილი ასფალტის წარმოების საქმიანობის ტერიტორია მდებარეობს ახალციხის რაიონი, სოფელ კლდეში, მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი 62.06.59.337, რომელიც წარმოადგენს მის საკუთრებას. საწარმოს GPS კოორდინატებია X=337255.00;  Y=4613930.00. არსებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეტის ფართობია 11000 კვ.მ.

აღნიშნული ტერიტორია დღევანდელი  მდგომარეობით არის პრაქტიკულად ცარიელი აუთვისებელი ტერიტორია, გარდა ერთი შენობისა, რომელიც გამოყენებული იქნება საოფისე შენობად.

წარმოდგენილი საკადასტრო კოდის მიხედვით იდენტიფიცირებული ტერიტორიიდან ტერიტორიის ჩრდილოეთ მხარეს, მომიჯნავეთ მდებარეობს შპს „ასტორია“-ს საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ორი ანგარის ტიპის შენობით. ჩრდილო-აღმოსავლეთ მხარეს მდებარეობს ასევე სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი.

ძირითადად, სხვა მიმართულებით, საწარმოს შემოგარენში მდებარეობს მხოლოდ სასაოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები.

დაგეგმილი საქმიანობის განთავსების ტერიტორიის ჩრდილოეთ მხარეს გადის საავტომობილო გზა.

საწარმოდან სამხრეთ-დასავლეთით 550 მეტრში მდებარეობს ასფალტის ქარხანა.

უახლოესი დასახლებული პუნქტი დაშორებულია 900 მეტრით, ხოლო მდინარე მტკვარი 790  მეტრ მანძილზე.

ტერიტორიის სიტუაციური სქემა დაცილების მანძილების დატანით მოცემულია სურათზე 2.1.1 ხოლო საწარმოს განთავსების ტერიტორიის დეტალური სიტუაციური სქემა სურათზე 2.1.2.

საწარმოს ტერიტორიის კუთხეთა წვეროების კოორდინატები მოცემულია ცხრილ 2.1.1-ში.

ცხრილი 2.1.1.

| # | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 337148.59 | 4613912.48 |
| 2 | 337327.21 | 4613995.39 |
| 3 | 337337.95 | 4613956.71 |
| 4 | 337304.51 | 4613900.70 |
| 5 | 337286.53 | 4613886.42 |
| 6 | 337219.70 | 4613895.50 |
| 7 | 337158.42 | 4613882.87 |

საწარმოო ტერიტორიის 500 მეტრიან რადიუსში მოქცეული ტერიტორიის სიტუაციური სქემა მოცემულია სურათზე 2.1.1.

საწარმოდან 500 მეტრიანი რადიუსის ტერიტორიის ფარგლებში არ არის განთავსებული ისეთი ობიექტები, რომელიც კუმულაციურ ზემოქმედაბაში იქნება საწარმოსთან. 500 მეტრიან რადიუსში ძირითადად განთავსებულია სასოფლო-სამეურნეო და არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწის ნაკვეთები (იხ. სურათი 2.1.2).

სურათი 2.1.1. სიტუაციური გეგმა

სურათი 2.1.2. შპს „ასტორია“-ს ასფალტის ქარხნის განთავსების ტერიტორიის დეტალური სიტუაციური სქემა

2.2. საკვლევი ტერიტორიის გეოლოგიური პირობები

შესავალი

მალხაზ მანველაშვილის მომართვის საფუძველზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კლდეში შპს „ასტორია“-ს კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე, საამშერნებლო მოედანზე, ჩატარდა საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევიტი სამუშაოები, რომლის მიზანი იყო აღნიშნულ საამშენებლო მოედნის გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლების შერსწავლა საპროექტო დანადგარების საძირკვლების ტიპის შესარჩევად.

გეოლოგიურად საკვლევი ტერიტორია აგებულია თიხნარით კენჭნარების ჩანართებით და თიხნარით. ეს ფენა მოიცავს საკვლევი ობიექტის მთელ ტერიტორიას.

2.2.1. გეომორფოლოგია

გეომორფოლოგიური თვალსაზრისით ტერიტორია შედის ე.წ. ახალციხის დეპრესიულ ზონაში. სინკლინური სტრუქტურის მქონე ახალციხის დეპრესიის რელიეფი ტალღოვანია და ქმნის გეომორფოლოგიურ ზონას თრიალეთის ქედსა და თურქეთის საზღვარს შორის, ბორცვები აგებულია მესამეული დანალექი ქანებით, რომლებიც ჩაჭრილია მდინარის ხეობებით და მათში შესაბამისი ნალექებია დაგროვილი. მდ. ფოცხოვის ხეობიდან რელიეფი თურქეთის საზღვრის მიმართულებით თანდათან მაღლდება და მასში გამოკვეთილია ვუკლკანური ბორცვები და ვულკანოგენური ნალექები. რაც შეეხება საკვლევ ტერიტორიას იგი წარმოადგენს მდ. ფოცხოვის მარჯვენა სანაპიროს ჭალის მაღლივ ტერასას.

2.2.2. ტექტონიკა-გეოლოგიური აგებულება

გეოლოგიური თვალსაზრისით საკვლევი ტერიტორიის რაიონი შედის ახალციხის დეპრესიის შემადგენლობაში. გეოლოგიურ აგებულებაში ძირითადად მონაწილეობას ღებულობენ მეოთხეული და მესამეული ასაკის ქანები.

მეოთხეული ასაკის ქანები წარმოდგენილია ფლიშურ-მოლასური ნალექებით, რომლებიც წარმოიშვება მთების დეფორმაციის და ეროზიული პროცესების შედეგად და გხვდებიან მდ. ფოცხოვის ხეობაში. მათი ძირითადი სახეობებია თიხები, თაბაშირიანი თიხები, ქვიშაქვები, კარბონატული თიხები და კირქვები.

გეოლოგიურად საკვლევი ტერიტორია აგებულია თიხნარით კენჭნარების ჩანართებით და თიხნარით. ეს ფენა მოიცავს საკვლევი ობიექტის მთელ ტერიტორიას.

საამშენებლო ტერიტორიის მიწინ ნაკვეთზე გაყვანილ იქნა 4 ჭაბურღილი 1.6 მეტრი, საიდანაც აღებული იქნა ნიმუშები შემდგომი გამოკვლევებისათვის.

შესრულებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევით სამუშაოების საფუძველზე შედგენილი იქნა ჭაბურღილების ვერტიკალური ლითოლოგიური ჭრილები და გამოხაზული გრაფიკული ხაზით. საამშენებლო ნორმების მიხედვით საკვლევი ტერიტორიის გრუნტში გამოიყოფა ორი ფენა:

ზედაპირიდან პირველი ფენა წარმოდგენილია ნაყარი გრუნტით, მისი სიმძლავრე 0.20 მ-ია და გავრცელებულია საკვლევი უბნის მთელ ტერიტორიაზე.

ზედაპირიდან მეორე ფენა წარმოდგენილია: თიხნარით კენჭნარების ჩანართებით - 62% და თიხნარი - 38 %. ამ ფენის სგე-1-ის პირობითი წინაღობა კუმშვაზე საამშენებლო ნორმების მიხედვით (ს.ნ. და წ. II-15-74 ცხ. 1) Ro=2.3 კგ/სმ2, რომელიც აკმაყოფილებს როგორც ლენტური, ასევე წერტილოვანი რკინა-ბეტონის საძირკვლის მოწყობასჩაღრმავებით 1.0 მეტრი.

ობიექტი გეოლოგიური სირთულის მიხედვით მიეკუთვნება მარტივ პირველ კატეგორიას. სგე-1-ის გრუნტის დამუშავების მიხედვით მიეკუთვნება III კატეგორიას.

ზედაპირიდან მეორე სგე-1-ის ამგები გრუნტის ლითოლოგიური მონაცემების მიხედვით მოცემულია ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლების საანგარიშო მნიშვნელობები ნორმატიული ცხრილის მონაცემების გათვალისწინებით:

| № | გრუნტის ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლები | აღნიშვნა | განზომილება | რაოდენობა |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | სიმკვრივე (მოცულობითი წონა) | P | კგ/მ3 | 1870 |
| 2 | შინაგანი ხახუნის კუთხე | Ф | გრადუსი | 36 |
| 3 | დეფორმაციის მოდული | E | კგ/სმ2 | 365 |
| 4 | ფილტრაციის კოეფიციენტი | K | მ/დღ.ღ | 120 |
| 5 | გრუნტის დამუშავების სირთულე |  | კატეგორია | III |
| 6 | პირობითი წინაღობა კუმშვაზე | R0 | კგ/სმ2 | 2.3 |
| 7 | გრუნტის გრანულომეტრული შემადგენლობა 1) თიხნარი კენჭნარების ჩართვით; 2) თიხნარი |  | % | 62 38 |

გრუნტის გრანულომეტრული შემადგენლობა განსაზღვრულია საცრული მეთოდით.

დასკვნა:

1. საპროექტო-საამშენებლო ობიექტი, ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კლდეში შპს „ასტორია“-ს კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე, გეოლოგიური სირთულის მიხედვით მიეკუთვნება მარტივ I კატეგორიას;

2. საპროექტო-საამშენებლო ობიექტის გრუნტში გამოიყოფა ორი ფენა. ზედაპირიდან პირველი ფენა, რომლის სიმძლავრე 0.2 მ-ია, საძირკვლის ფუძის გრუნტად არ გამოიყენება და ექვემდებარება მოჭრას;

3. ზედაპირიდან მეორე ფენა წარმოდგენილია: თიხნარით კენჭნარების ჩანართებით  - 62 % და თიხნარით - 38 %. საპროექტო-საამშენებლო ტერიტორიაზე შესწავლილი დონემდე გრუნტის წყლები არ შეინიშნება;

4. ზედაპირიდან მეორე ფენა, რომლის პირობითი წინაღობა კუმშვაზე R0=2.3 კგ/სმ2, შეიძლება გამოყენებული იქნას როგორც ლენტური, ასევე წერტილოვანი რკინა-ბეტონის საძირკვლისათვის ჩაღრმავებით 1.0 მ;

5. მეორე ფენა დამუშავების სირთულის მიხედვით მიეკუთვნება III კატეგორიას.

2.2.3. ჰიდროგეოლოგია

საქართველოს ტერიტორიის ჰიდროგელოგიური დარაიონების მიხედვით შესაფასებელი რაიონი შედის აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა სისტემის წნევიან წყლების ზონაში.

ახალციხის დეპრესია ტექნიკური თვალსაზრისით სინკლინური სტრუქტურაა, რომელიც მეტად გართულებულია ჩაჯდომის ნაოჭებით და ზედაპირული დანაოჭებით. რაც შეეხება საკვლევი რაიონის ჰიდროგეოლოგიურ ფორმაციებს იგი განიხილება, როგორც მდინარის ფსკერისა და ჭალის უახლოესი ალუვიური ნალექების წყალშემცველი ჰორიზონტი (ალO4). მდინარის ფსკერისა და ჭალების წყალშემცველი მონაკვეთი სხვა მდინარეებთან ერთად გავრცელებულია მდ. ფოცხოვის ხეობაში. ჭალის ქვედა ტერასების ნალექები შეიცავს წყალს, ხოლო ზედა ტერასები სპორადულადაა წყალშემცვლელ ალუვიურ ნალექებთან დაკავშირებული. წყაროების დებიტი ცვალებადობს ფართო საზღვრებში       (0.01-12.0ლ/წმ). წყლის შემადგენლობას ძირითადად კალციუმ-ნატრიუმის ბიკარბონატი განაპირობებს.

2.2.4	სეისმური პირობები

საქართველოს ტერიტორია კავკასიის სეისმურად აქტიური რეგიონის შემადგენელი ნაწილია და ხმელთაშუა ზღვის სეისმურ სარტყელს მიეკუთვნება. მისი სეისმოტექტონიკური მოძრაობა და აქტივობა მეზობელი ევროპა-აზიის და აფრიკა-არაბეთის ფილაქნების მოძრაობასთან არის მჭიდრო კავშირში.

გეოსტრუქტურული თვალსაზრისით ჩვენი ტერიტორია არაერთგვაროვანი აგებულების არის. ამ მიზეზით სეისმური აქტივობაც მოზაიკურ ხასიათს ატარებს. ამით არის გამოწვეული საქართველოს  ტერიტორიაზე მოსალოდნელი მიწისძვრების და სეისმური საშიშროების სხვადასხვა დონე.

ამ სურათზე მოცემული სეისმური დარაიონება დაფუძნებულია გეოლოგიური სტრუქტურების თავისებურებაზე, სეისმური პარამეტრების განსაზღვრასა და დედამიწის ზედაპირზე მიწისძვრით გამოწვეული ეფექტის გამოთვლაზე. მასზე ლურჯი ფერით დატანილია საპროექტო ავტომაგისტრალის მიმართულება.  წარმოდგენილ რუკაზე ტექტონიკური ზონების მაქსიმალური ბალიანობა გამოთვლილია 2%-იანი ალბათობით (50 წლიანი მოლოდინით) რიხტერის შკალის შესაბამისად.

როგორც ამ რუკიდან ჩანს, სამშენებლო სამუშაოებისათვის განსაზღვრული რაიონი 9 ბალიანი ალბათობის მიწისძვრის საშიშროების უბანს, ამიტომ შესაძლო მიწისძვრის ზემოქმედება ასფალტო-ბეტონის საწარმოზე უნდა  შეფასდეს ორი კუთხით:

•	მიწისძვრის შედეგად  მოსალოდნელია მაზუთის საწვავის რეზერვუარის  მწყობრიდან გამოსვლა, რაც თავის მხრივ ნეგატიურ ზემოქმედებას მოახდენს მდინარე ფოცხოვის წყალსა და აქ განვითარებულ ჭალის მცენარეებზე.

•	ასეთი მოვლენების შედეგად გამოწვეული მატერიალური ზარალის ოდენობა წინასწარ ძნელი დასადგენია. ამასთან ასევე რთული იქნება  ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ნეგატიური ზემოქმედების შეფასებაც.

•	ორივე შემთხვევაში საწარმოს კომპლექსის დაზიანება მისი მშენებლობის ხარისხზე იქნება დამოკიდებული.

აღნიშნულიდან გამომდინარე სამუშაოები უნდა ჩატარდეს არსებული სეისმური საშიშროების პირობების აუცილებელი გათვალისწინებითა და სამშენებლო ნორმების სრული დაცვით.

(იხ. თანდართული სეისმური რუკა).

საქართველოს ტერიტორიის სეისმური დარაიონების უახლოესი სქემის მიხედვით ახალციხის რაიონი განთავსებულია 9 ბალიან (MSK64)  სეისმურ ზონაში (პნ 01.01-09 “სეისმომედეგი მშენებლობა”), ხოლო ამგები გრუნტები ამავე დოკუმენტის  #1 ცხრილით სეისმური თვისებების მიხედვით განეკუთვნებიან II კატეგორიას. გამომდინარე აქედან მშენებლობისათვის გამოყოფილი ტერიტორიის სეისმურობად მიღებულ იქნეს 9 ბალი 0.17 სეისმურობის უგანზომილებო კოეფიციენტით.

## 2.3. ტერიტორიის კლიმატური მახასიათებლები

აღმოსავლეთ საქართველო მდებარეობს სუბტროპიკულ კლიმატურ სარტყელში და ძირითადად მოქცეულია აღმოსავლეთიდან შემომავალი კასპიისა და ცენტრალური აზიის მშრალი ჰაერის მასებისა და დასავლეთიდან – შავი ზღვის ტენიანი ჰაერის მასების ზეგავლენის ქვეშ, ხოლო ჩრდილოეთის ცივი ჰაერის მასებისგან დაცულია კავკასიონის ქედით. სამშენებლო-კლიმატური მახასიათებლების მიხედვით პროექტის რეგიონი მიეკუთვნება II-b კლიმატურ ქვე რეგიონს. აღმოსავლეთ საქართველოს კლიმატი ხასიათდება ცხელი ზაფხულითა და შედარებით ცივი ზამთრით, დასავლეთ საქართველოსთან შედარებით გაცილებით მცირე რაოდენობის ნალექით. საკვლევ ტერიტორიაზე ჰაერის საშუალო ტემპერატურა აგვისტოში აღწევს 20.50C, თუმცა ხშირად დღის განმავლობაში აღწევს 33-350C, ხოლო ღამით 200C. ზამთარში ჰაერის საშუალო ტემპერატურა შეადგენს -1.2; -3.80C დეკემბერსა და იანვარში, ხოლო ამავე პერიოდის განმავლობაში ხშირად ეცემა -10 გრადუსამდე. მოცემულ ტერიტორიაზე ზამთარი უფრო ნალექიანია ვიდრე ზაფხული, ხოლო თოვლის საფარის ხანგრძლივობა საშუალოდ შეადგენს 63 დღეს წელიწადში. ქარები უფრო ძლიერია ვიდრე რეგიონის დაბლობზე, საშუალოდ 8-10 მ/წმ-ში და გაბატონებულია აღმოსავლეთ მიმართულების ქარები. დღის განმავლობაში მოსული მაქსიმუმი ნალექების რაოდენობა 62 მმ-ა. წლიური ჯამური ნალექი დაბლობისთვის შეადგენს 513 მმ. ზამთრის პერიოდში თოვლიანობა ზომიერია. ქარის სიჩქარე უმეტესად დაბალია, საშუალოდ 1.0-1.6 მ/წმ-ში და ძირითადად გაბატონებულია დასავლეთის მიმართულების ქარები. ფარდობითი ტენიანობა (ახალციხის სადაკვირვებო სადგურის მონაცემებით) მერყეობს 63%-დან აგვისტოში, 78%-მდე დეკემბერში. მინიმალური ტენიანობა ფიქსირდება აპრილსა და აგვისტოში.

ტემპერატურული რეჟიმი

ქვემოთ ცხრილიებში მოცემულია კლიმატური მახასიათებლების 2014 წლის 15 იანვარს საქართველოს მთავრობის #71 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის ,,საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტების დამტკიცების შესახებ”-ის თანახმად.

ცხრილი 2.3.1

ატმოსფერული ჰაერის მრავალწლიურ ტემპერატურათა მნიშვნელობები უბნის  ტერიტორიაზე განლაგებული ჰიდრომეტეოროლოგიურ სადგურზე (0C)

| სადგური | გარე ჰაერის ტემპერატურა, 0 C | პერიოდი <80C საშუალო თვიური ტემპერა-ტურით | საშუალო ტემპერა-ტურა 13 საათზე |
| --- | --- | --- | --- |
|  | თვის საშუალო | წლის საშუალო | აბსოლიტური მინიმუმი | აბსოლიტური მაქსიმუმი | ყველაზე ცხელი თვის საშუალო მაქსიმუმი | ყველაზე ცივი ხუთ- დღიური საშუალო | ყველაზე ცივი დღის საშუალო | ყველაზე ცივი პერიოდის საშუ. |  |  |
|  | იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი |  |  |  |  |  |  |  | ხანგრძლივობა დღეების | საშუალო ტემპერატურა | ყველაზე ცივი დღისათვის | ყველაზე ცხელი დღისათვის |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ახალციხე | -3.8 | -1.9 | 3.2 | 9 | 14 | 17.2 | 20.4 | 20.5 | 16.3 | 10.4 | 4.1 | -1.2 | 9.0 | -32 | 39 | 2865 | -13 | -17 | -3.9 | 165 | 0.7 | -0.2 | 25.7 |

ცხრილი 2.3.2

ატმოსფერული ჰაერის მრავალწლიურ ფარდობითი ტენიანობის მნიშვნელობები მნიშვნელობები უბნის  ტერიტორიაზე განლაგებული ჰიდრომეტეოროლოგიურ სადგურზე (0C)

| სადგ-ური | გარე ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა | საშ. ფარდ. ტენიანობა 13 საათზე | ფარდ. ტენია-ნობის საშ. დღეღამური ამპლიტუდა |
| --- | --- | --- | --- |
|  | იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი | წლის საშუალო | ყველაზე ცივი თვისათვის | ყველაზე ცხელი თვისათვის | ყველაზე ცივი თვისათვის | ყველაზე ცხელი თვისათვის |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ახალციხე | 75 | 74 | 69 | 65 | 66 | 66 | 64 | 63 | 66 | 71 | 76 | 78 | 69 | 62 | 43 | 20 | 34 |

ცხრილი 2.3.3.

ნალექების რაოდენობა, მმ

| ნალექების რაოდენობა წელიწადში, მმ | ნალექების დღე–ღამური მაქსიმუმი, მმ |
| --- | --- |
| 513 | 62 |

ცხრილი 2.3.4.

ქარის მახასიათებლები

| ქარის უდიდესი სიჩქარე შესაძლებელი 1,5,10,15,20. წელიწადში ერთხელ. მ/წმ |
| --- |
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 19 | 23 | 27 | 28 | 29 |

ცხრილი 2.3.5.

| ქარის საშუალო უდიდესი და უმცირესი სიჩქარე მ/წმ |
| --- |
| იანვარი | ივლისი |
| 2.2/0.7 | 3.2/1.0 |

ქარის სხვადასხვა მიმართულებებისა და შტილის განმეორადობა მოცემულია ცხრილ 2.3.6-ში და ნახაზ 1-ზე.

ცხრილი 2.3.6.

ქარის მიმართულებებისა და შტილის განმეორადობა (%)

| წლიური | ჩ | ჩ-აღმ. | აღმ. | ს-აღმ. | ს | ს-დ | დ. | ჩდ | შტილი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ახალციხე | 5 | 6 | 17 | 11 | 7 | 18 | 20 | 6 | 42 |

ნახ. 1. ქარის მიმართულებების განმეორადობა (პროცენტებში).

ცხრილი 2.3.7

ქარის სიჩქარის საშუალო თვიური და წლიური  მნიშვნელობების უბნის ტერიტორიაზე განლაგებული ჰიდრომეტეოროლოგიური ქსელის სადგურებზე (მ/წმ)

| დაკვირვების სადგური | თვე | წელი |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| ახალციხე | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.6 |

ნალექები

ახალციხის საშუალო წლიური  ნალექების ჯამი  508 მმ-დე მერყეობს.  ნალექების მთავარი მაქსიმუმი ივნისშია (77 მმ-). ყველაზე მშრალი თვე იანვარი და თებერვალია, როცა ნალექების რაოდენობა 26 მმ-ის ფარგლებში მერყეობს.  რაც შეეხება ნალექების სეზონურ განაწილებას, ამ მხრივ დამახასიათებელია შედარებით უხვნალექიანობა წლის თბილ პერიოდში (აპრილი-ოქტომბერი, 358 მმ) და  მცირენალექიანობა წლის ცივ პერიოდში (ნოემბერი-მარტი, 150 მმ).

ცხრილი 2.3.8.

ატმოსფერული ნალექების ჯამის საშუალო მნიშვნელობები

უბნის ტერიტორიაზე განლაგებული ჰიდრომეტეოროლოგიური ქსელის სადგურებზე (მმ)

| დაკვირვების სადგური | თვე | წელი |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| ახალციხე | 26 | 26 | 31 | 46 | 65 | 77 | 48 | 44 | 36 | 42 | 37 | 30 | 508 |

2.4. ზედაპირული წყლები

უშუალოდ საწარმოო ობიექტის უბნის ყველაზე უახლოესი მდინარე მტკვარი.

მდინარე მტკვარი, რომელიც სათავეს თურქეთის რესპუბლიკაში იღებს, არის არა მარტო საქართველოს, არამედ მთელი ამიერკავკასიის უდიდესი მდინარე. მისი საერთო სიგრძეა 1364 კმ. მათ შორის საქართველოს ტერიტორიაზე - 390 კმ.

მდინარე მტკვრის აუზი მრავალფეროვანი ლანდშაფტებით ხასიათდება, რაც არსებით გავლენას ახდენს მის რეჟიმზე. მდინარისათვის დამახასიათებელია გაზაფხულის წყალდიდობა, ხოლო ზაფხულსა და ზამთარში წყალმცირეობა. გაზაფხულის წყალდიდობა მარტის პირველ ნახევარში იწყება და მაქსიმუმს აღწევს აპრილის ბოლოსა და მაისის დასაწყისში. ივლის-აგვისტოში მტკვარზე წყალმცირეობაა, ისევე როგორც მთელი ზამთრის განმავლობაში.

როგორც უკვე აღინიშნა, საწარმოო განლაგების ტერიტორიისათვის მდინარეთა ძირითადი არტერიაა მტკვარი, იგი შერეული საზრდოობის მდინარეა, იკვებება წვიმის, მიწისქვეშა წყლებით და თოვლით. ივლის-აგვისტოში წყალმცირობაა, მდგრადი წყალმცირობა კი ზამთარშია.

მტკვრის ჩამონადენის განაწილება სეზონის მიხედვით ასეთ სურათს იძლევა: გაზაფხულზე ჩამოედინება წლიური ჩამონადენის 48.5 %, ზაფხულში 26.9 %, შემოდგომაზე 13.7 %,  ზამთარში 10.9 %.  მტკვარი მძლავრი და წყალუხვი მდინარეა, იგი წყლის ენერგიის დიდ მარაგს ფლობს. თბილისთან საშუალო წლიური ხარჯი 200 მ3/წმ-ს აღემატება.

მდინარეთა წყალდიდობის დროს, განხილული მდინარეთა არტერია დიდი რაოდენობის წყლებს ატარებს, ცალკეულ წლებში კი კატასტროფული წყალდიდობა იცის.

მრავალწლიანი დაკვირვებების მონაცემებით საკვლევ რეგიონში მდინარეთა გაყინვა არ შეინიშნება.

საქართველოს კანონით “წყლის დაცვის შესახებ”, შემოღებულია წყლის დაცვისა და გამოყენების ნორმატივები, რომელთა დაწესების მიზანია – დადგინდეს წყლის ობიექტებზე ზემოქმედების ისეთი ნორმები, რომლებიც უზრუნველყოფენ წყლის გარემოს შენარჩუნებას და ეკოლოგიურ წონასწორობას. ამ მიზნით დაწესებულია:

-	წყლის მდგომარეობის ხარისხობრივი ნორმები;

-	წყლის ობიექტებში მავნე ნივთიერებათა(მათ შორის მიკროორგანიზმების) ემისიის (ჩაშვების) ზღვრულად დასაშვები ნორმები;

-	წყლის ობიექტების დატვირთვის ნორმები.

2.5. ძირითადი ნიადაგები და ლანდშაფტები

პროექტის ზონის ნიადაგური საფარი აღმოსავლეთ საქართველოს ტყე-მდელოს ზონას მიეკუთვნება. ძირითადად წარმოდგენილია ყავისფერი, ყავისფერი- კარბონატული და ალუვიურ თიხიანი ნიადაგები, რომლებიც შედარებით ნაყოფიერია და შესაბამისად ხელს უწყობს რაიონში სასოფლო- სამეურნეო საქმიანობის განვითარებას.

ალუვიურ-კარბონატული ნიადაგი ფართოდაა გავრცელებული მდინარის სანაპიროებზე. ნიადაგის ეს ტიპი მრავალფეროვანია. მას ახასიათებს ძირითადი მასის, პროფილის სისქის, მექანიკური შედგენილობის, კარბონატების, აზოტისა და ნახშირბადის კონცენტრაციის, ისევე როგორც სხვა მახასიათებლების ფართო სპექტრი. ეს ბუნებრივია, რადგან პარამეტრები, რომლებიც განსაზღვრავენ ნიადაგის ტიპს დამოკიდებულია მდინარის დინამიკაზე, მის მიერ ჩამოტანილი მასალის ტიპზე, ლითოლოგიურ და მექანიკურ შემადგენლობაზე და სხვა მრავალ ფაქტორზე. აღნიშნული ნიადაგის ტიპი ხასიათდება ალუვიური მასალის მრავალფეროვნებითა და კარბონატული მასალის მაღალი კონცენტრაციით. ახალგაზრდა ტერასების ალუვიურკარბონატულ ნიადაგს გააჩნია სუსტი პროფილი და ნაკლებად სტაბილურია, განსხვავებით ძველი ტერასებისგან, რომლებიც უფრო სტაბილურია წვრილ და მსხვილფრაქციული

შემადგენლობის გამო, ფონდური მასალების ანალიზის შედეგად შესწავლილ უბანზე გამოიყო შემდეგი საინჟინრო- გეოლოგიური ელემენტები:

ყავისფერი ნიადაგები ფორმირდება შედარებით რბილი და ტენიანი კლიმატის შედეგად, მიწისქვეშა წყლების მცირე ზეგავლენით. ნიადაგი ხასიათდება მაღალი ხარისხის დიფერენციაციით. ჰუმუსის კონცენტრაცია მერყეობს 3-10%-მდე. გეოქიმიური პოტენციალი ხასიათდება მჟავა რეაქციით, რაც მცირდება სიღრმის მომატებით და საბოლოო ჯამში ნეიტრალდება. ამიტომ აღნიშნული ნიადაგები ხასიათდება გარეცხვის კოეფიციენტის შედარებით მაღალი მაჩვენებლით.

ყავისფერი-კარბონატული ნიადაგი იკავებს კორიდორის ტერიტორიის დიდ ნაწილს. მისი ლითოლოგიური შემადგენლობა იგივეა რაც ყავისფერი ნიადაგებისა, მაგრამ ახასიათებს კარბონატული მასალის უფრო მაღალი შემცველობა. აღნიშნული ნიადაგი ძირითადად დელუვიური ნალექებისგან ფორმირდება.

ყვითელი ნიადაგები ძირითადად გავცელებულია ტერასებზე და მთისწინა დაბლობებზე. ჰუმუსოვანი ნიადაგი წარმოდგენილია მარცვლოვანი ნიადაგის ფენით (19-15 სმ). უფრო ღრმად ალუვიურ-მეტამორფული ზედა ფენაა, რომელიც თანდათან გადაიქცევა ძირითადი ნიადაგის შემქმნელ ქანებად. ჰუმუსოვანი ზედა ფენის შემცველობა ასეთი ტიპის ნიადაგში არის 6-10%, და მჟავეების დონე აჭარბებს ძირითადი მასალის დონეს.

ნეშომპალა-კარბონატული ნიადაგები არის კირქვები, დოლომიტები და მათი დაშლილი პროდუქტები. მათი ზედა ნაწილი  მუქი ნაცრისფერია, რომელიც უფრო ქვემოთ ხუნდება. პროფილის ზედა ნაწილში რეაქცია არის ნეიტრალური, ქვედა ნაწილში - ტუტე. პროფილის ქვედა ნაწილი გამდიდრებულია კარბონატით. ჰუმუსის კონცენტრაცია  ზედა ფენის  ზედა ნაწილში  6-10%-ია. ამ ტიპის ნიადაგი გვხვდება კირქვის ქანების ზონებში, რომლებიც დამახასიათებელია ცარცული ხანის ქანებისთვის   კავკასიაში.

რაიონში ნიადაგის 3 ზონაა:

- გარდამავალი ტყე-სტეპის;

- მთის ტყის;

- მთის მდელოს.

რაიონის დაბალ ნაწილში განვითარებულია მდელოს ყავისფერი და ალუვიური მდელოს კარბონატული ნიადაგები, მესხეთისა და ერუშეთის ქედების მთისწინეთზე – ტყის ყავისფერი და რუხ-ყავისფერი ნიადაგი; მესხეძთისა და ერუშეთის ქედების კალთებზე -  ტყის ყომრალი ნიადაგი, რომელსაც უფრო მაღლა მთის მდელოს კორდიანი ნიადაგი ცვლის. ჭალის ზედა ტერასებზე ალუვიური ნიადაგია.

ახალციხის რაიონში, ზომიერად მშრალი, სუბტროპიკების ვაკეთა, ნოტიო და ზომიერად ნოტიოჰავიანი მთის ტყის, მთის სტეპური და სუბალპური ლანდშაფტებია. ამ ლანდშაფტებიდან გამოიყოფა:

-	ჭალები, ძირითადად ტუგაის მცენარეულობით და ალუვიური ნიადაგებით;

-	ქვაბულის ტერასული ძირი მთის სტეპური მცენარეულობით და რუხ-ყავისფერი ნიადაგებით;

-	საშუალო მთები რცხილნარ-მუხნარით, ტყის ყავისფერი და ყომრალი ნიადაგებით;

-	საშუალო მთები წიფლის ტყეებით და ტყის ყომრალი ნიადაგებით;

-	ვულკანური საშუალო სიმაღლის მთები წიფლნარ-მუქწიწვიანი და ფიჭვის ტყეები, უმთავრესად გაეწრებული ყომრალი ნიადაგებით;

-	სუბალპიური მდელოები მთა-მდელოს ნიადაგებით.

2.6. ფაუნა და ფლორა

ფლორა

მუნიციპალიტეტში სამი ძირითადი ზონაა; გარდამავალი ტყესტეპისა, მთის ტყისა და მდელოსი. დაბალ ნაწილში განვითარებულია მდელოს ყავისფერი და ალუვიური მდელოს კარბონატული ნიადაგები, მესხეთისა ბდა ერუშეთის ქედების ტყიან კალთებზე – ტყის ყომრალი ნიადაგი, რომელსაც უფრო მაღლა მთის მდელოს კორდიანი ნიადაგი ცვლის. ჭალის ზედა ტერასებზე ალუვიური ნიადაგია. ცენტრალურ ნაწილში გაბატონებულია კლდის ქსეროფიტული ბუჩქები და ნახევარბუჩქნარები (ღვია, გლერძა, ზღარბა, შავგაჯა) აგრეთვე ქსეროფიტული მრავალწლიანი ბალახეულობა, დიდი ფართობი უჭირავს ველის წივანიან და ვაციწვერიან დაჯგუფებებს. სამხრეთ და ჩრდილოეთ ნაწილში მთის ტაის ქვედა ზონა მუერან–რცხილნარს უჭირავს. მესხეთის ქედის ტაის ზედა ზონაში გავრცელებულია ნაძვნარ-სოჭნარი, ხოლო ერუშეთის ქედის ამავე ზონაში მთის ფიჭვნარი. ქედების თხემურ ზოლში სუბალპური და ალპური მდელოებია, რომლებიც ერუშეთის ქედზე ველის ელემენტებსაც შეიცავს.

ფაუნა

მუნიციპალიტეტში აქა იქ გვხვდება ირემი, შველი, არჩვი, გარეული ღორი, წავი, ჭრელტყავა, ფოცხვერი, გარეული კატა, დათვი, გველი, მელა, მაჩვი, კვერნა,   დედოფალა, კურდღელი, ტელეუტური ციყვი (აკლიმატიზებულია), წყლის მემინდვრია, ტყის თაგვი, ბევრია გარეული მტრედი, ქედანი, გვრიტი, ყვავი, კაჭკაჭი, შოშია, მწყერი. მაღალ მთებში ბინადრობს კავკასიური როჭო, იშვიათია კაკაბი. ზოგან გვხვდება ჯოჯო, მრავალგანაა ხვლიკი, გველხოკერა, ანკარა, გომბეშო, ვასაკა, ტბის ბაყაყი, მდინარეებში არის კალმახი, წვერა, მურწა, ტობი, ხრამული და სხვა.

თვით საწარმოო ტერიტორიაზე ფაუნის წარმომადგენლები არ შეინიშნება.

იქტიოფაუნა

მტკვრის აუზში გვხვდება თევზის 26 სახეობა. მათგან 12 მნიშვნელოვანია ეკონომიური თვალსაზრისით; ამასთანავე 11 სახეობა მდინარეებში ბინადრობს, ხოლო 3 (Salmo fario, Barbus capito and Barbus mursa) ძირითად შენაკადებში გვხვდება. ოთხი სახეობა მიგრირებადია (Rutilus rutilus caspius, Aspius aspius taeniatus, Chalcaburnus chalcoides da Abramis brama orientalis). შვიდი სახეობა მდინარე მტკვრის და მისი აუზის ენდემური სახეობაა  (Chondrostoma cyri, Gobio persa, Varicorhinus capoeta, Barbus lacerta cyri, Barbus mursa, Acanthalburnus microlepis, Nemachilus brandti) და ორი კავკასიის ენდემია (Barbus capito and Alburnus filippi). ამ სახეობებიდან ოთხს (Varicorhinus capoeta da Barbus spp.-ს ჩათვლით), სარეწი მნიშვნელობა აქვთ. ამასთან მხედველობაშია მისაღები ის გარემოება, რომ ჩამოთვლილი სახეობების შესახებ ინფორმაცია ცოტა მოძველებულია, ვინაიდან კვლევები უკანასკნელი 30 წლის პერიოდში არ ჩატარებულა.

2.7.	დაცული ტერიტორიები

საპროექტო ტერიტორიიდან ყველაზე უახლოესი დაცული ტერიტორია ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკია.

ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიები მდებარეობს კავკასიის ყელის ცენტრალურ ნაწილში დამოიცავს მცირე კავკასიონის მთების აღმოსავლეთ ნაწილს. ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკი დაბორჯომის სახელმწიფო ნაკრძალი ქმნიან მომიჯნავე ტერიტორიებს, რომლებსაც სამხრეთ-აღმოსავლეთითესაზღვრება მდინარე მტკვარი და თბილისი-ახალციხის საავტომობილო და სარკინიგზო გზა, ჩრდილოეთითიგი ვრცელდება აჭარა-იმერეთის ქედზე მდინარე წყალწითელის ხეობაში და 30 კილომეტრზეაღმოსავლეთიდან დასავლეთამდე. ნეძვის აღკვეთილი მდებარეობს მდინარე მტკვრის მარჯვენა ნაპირზებორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის სამხრეთ-აღმოსავლეთ საზღვართან.

ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის მთავარი სიმდიდრე ტყეა (ტერიტორიის 75%). აქ დაცულია კავკასიის შერეული ტყეების ხელუხლებელი მონაკვეთების დიდი ფართობები; გვხვდება უნიკალური, რელიქტური კოლხური ტყეების ფრაგმენტები. პარკის დაახლოებით მეოთხედი სუბალპურ და ალპურმდელოებს, ასევე, დეკიანს (რელიქტური კავკასიური როდოდენდრონის არყებს) უჭირავს. ამასთან, აქ არისთავმოყრილი წმინდა ნაძვნარების (Picea) და ფიჭვნარების (Pinus) მასივები, რომლებიც ზღვის დონიდან 1400-1800 მ-ის ფარგლებშია გავრცელებული. ყველა ტყის შემქმნელი წიწვოვანი კავკასიის ენდემია: აღმოსავლურინაძვი (Picea orientalis), კავკასიური სოჭი (Abies nordmanianna) და კავკასიური ფიჭვი (Pinus kochiana). ფართოფოთლოვანებიდან ქვედა სარტყლებში ქართული მუხა (Quercus iberica) და რცხილა ჭარბობს (Carpinus caucasica), ზედა სარტყლებში – წიფელი (Fagus orientalis); ხშირია საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილიწაბლი (Castanea sativa) და სხვ. ეს სახეობების სხვადასხვა სარტყლებსა და ჰაბიტატებში მრავალგვარკომბინაციებს ქმნიან. ტერიტორიაზე აქა-იქ გვხვდება სუბალპური ტანბრეცილი არყნარებიც (Betula litwinowii).

საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილ ხემცენარეთა სახეობებიდან, წაბლის გარდა, გვხვდება უხრავი (Ostrya carpinifolia), ჯონჯოლი (Staphylea colchica), აღმოსავლური მუხა (Quercus macra№thera), შიშველითელადუმა (Ulmus glabra).

დაცული ტერიტორიების მდებარეობამ ირანულ-ანატოლიური ეკორეგიონების ზღვარზე, გამოიწვია მისისამხრეთული სახეობებით სიმდიდრე, როგორიცაა: კავკასიური აკაკი (Celtis caucasica), ხუჭუჭა მაჩიტა (Campanula crispa), ცრუაღმოსავლური ყაყაჩო (Papaver pseudoorientalis) და სხვ.

ტყე და მაღალმთა განსაკუთრებულად მდიდარია რელიქტური, ენდემური, იშვიათი და მოწყვლადი არამხოლოდ ფლორის, არამედ ფაუნის სახეობებითაც. ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზეაღრიცხულია 64 სახეობის ძუძუმწოვარი, საიდანაც 11 კავკასიის ენდემია და 8 სახეობა საქართველოს წითელსნუსხაშია შესული. აქ 217 სახეობის გადამფრენი და მობუდარი ფრინველი გვხვდება, მათგან 13 სახეობასაქართველოს წითელ ნუსხაშია შეტანილი. დაცული ტერიტორიის ტენიან ტყეებში რეპტილიების 30 სახეობაბინადრობს, რომელთაგან 3 დასავლეთ კავკასიის ენდემია, და 2 სახეობა წითელ ნუსხაშია შეტანილი. მნიშვნელოვანი სახეობებია კავკასიური როჭო (Tetrao mlokosiewiczi), რობერტის მემინდვრია (Chinomys roberti).

ბორჯომ-ხარაგაულის დაცულ ტერიტორიებზე გავრცელებულია ენდემური სახეობები: კავკასიურისალამანდრა (Mertensiella caucasica), კავკასიური ჯვარულა (Pelodytes caucasica), აჭარული ხვლიკი (Darevskia mixta), კავკასიური გველგესლა (Vipera kaznakovi) და სხვა.

დაცულ ტერიტორიებზე შენარჩუნებულია იშვიათი თუ გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი, საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი მსხვილი ძუძუმწოვრების და ფრინველების ისეთი სახეობები დაქვესახეობები, როგორიცაა: კავკასიური კეთილშობილი ირემი (Cervus elaphus), მურა დათვი (Ursus arctos), ფოცხვერი (Lynx lynx), კავკასიური არჩვი (Rupicapra rupicapra), ევროპული მაჩქათელა (Barbastella barbastellus), გიგანტური მეღამურა (nyctalus lasiopterus); კავკასიური ციყვი (Sciurus anomalus), კავკასიური წავი (Lutra lutra), თეთრკუდა არწივი (Haliaeetus albicilla), სვავი (Aegypius monachus), მთის არწივი (Aquila chrysaetus fulva), ქორცქვიტა (Accipiter brevipes), ველის კაკაჩა (Buteo rufinus), კასპიური შურთხი (Tetraogallus caspius), კავკასიური როჭო და სხვ. ტყეში ასევე ბინადრობს: გარეული ღორი (Sus scrofa), შველი (Capreolus capreolus), მგელი (Canis lupus), ტყის კატა (Felis silvestris). ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკში აღრიცხულიაღამურების 20 სახეობა.

დაცული ტერიტორიების დიდი ფართობი შედარებით ნაკლებადაა სახეცვლილი ანთროპოგენურიზემოქმედების შედეგად და ქმნის უწყვეტ, ხელუხლებელ ტერიტორიას, პირველ რიგში მთის ტყეებს, რომლებიც მცენარეულ და ცხოველთა თანასაზოგადოებასთან და მათთან ასოცირებულ ეკოსისტემებთანერთად უმეტესად ბუნებრივ მდგომარეობაშია შენარჩუნებული. ამ ველური ბუნების საერთაშორისომნიშვნელობა აღიარებულ იქნა PAN Park-ების ორგანიზაციის მიერ 2007 წელს, რის შედეგადაც ბორჯომ- ხარაგაულის დაცული ტერიტორიები წარმოადგენს PAN Park -ების ქსელის ნაწილს, რომელშიც შედისევროპაში ბუნების ყველაზე ხელუხლებელ ფართობები.

მთისა და ტყის ლანდშაფტები წარმოადგენს ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიების ერთ-ერთგანსაკუთრებულ ფასეულობას. ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის მთები ვრცელი და ხელუხლებელიტყის სარტყლის გავლით, სწრაფად და შთამბეჭდავად მიემართებიან 2 500- მეტრზე მაღლა, ტყე ზღვისდონიდან სიმაღლის ზრდასთან ერთად შესაბამისად იცვლება. უმაღლესი მწვერვალი ეროვნულ პარკში არისსამეცხვარეო, 2 642 მ (მიმდებარე რეგიონში უმაღლესი მწვერვალი არის შავნაბადა, 2 920 მ). ეროვნულ პარკშიარის კიდევ სხვა მწვერვალები, რომელთა სიმაღლეც აღემატება 2 500 მ-ს. რელიეფი ძირითადადწარმოდგენილია ციცაბო ხეობებითა და მრავალრიცხოვანი ჩანჩქერებით.

საპროექტო ტერიტორია საკმაოდ დიდი მანძილითაა დაშორებული დაცული ტერიტორიიდან, შესაბამისად, პროექტის განხორციელებით გამოწვეული ზემოქმედება დაცულ ტერიტორიაზე მოსალოდნელი არ არის

2.8. ეკოლოგიური მდგომარეობის ანალიზი

საქართველოს მსხვილ ინდუსტრიულ ცენტრებში, სხვადასხვა პერიოდებში ფუნქციონირებდა ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებაზე რეგულარულ დაკვირვებათა ქსელის საგუშაგოები(პოსტები) და მათზე წარმოებდა რიგი მავნე ნივთიერებების ატმოსფერული კონცენტრაციების ყოველდღიური სამჯერადი გაზომვა, ხოლო იმ დასახლებული პუნქტებისათვის, სადაც აღნიშნული მიმართულებით გაზომვები არ ტარდებოდა, დაბინძურების შესაბამისი მონაცემების დადგენა ხორციელდებოდა მოსახლეობის რაოდენობაზე დაყრდნობის საფუძველზე, ქვეყანაში მიღებული მეთოდური რეკომენდაციების შესაბამისად. უკანასკნელ წლებში მნიშვნელოვნად შეიზღუდა სრულყოფილი დაკვირვებების წარმოების შესაძლებლობა. ამასთან აღსანიშნავია ისიც, რომ ქვეყანაში საგრძნობლად დაეცა ადგილობრივი სამრეწველო პოტენციალი და შესაბამისად, ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების ჯამური მახასიათებლების მნიშვნელობებიც. აქედან გამომდინარე, გარკვეულწილად, მიზანშეწონილია ადრინდელი რეკომენდაციებით განსაზღვრული მონაცემებით სარგებლობა, გარემოს პოტენციური დაბინძურების მახასიათებლების დასადგენად – დასახლებული პუნქტის ინფრასტრუქტურის არსებული მდგომარეობის განვითარების პერსპექტივით, იმაზე გაანგარიშებით, რომ რეალურად შესაძლებელია ადრინდელი პერიოდისათვის უკვე მიღწეული გარემოს დაბინძურების მაჩვენებლების მიღება – შეჩერებული ან უმოქმედო საწარმოო პოტენციალის სრული ამოქმედების შემთხვევისათვის.

ჰაერის დაბინძურებაზე გავლენის მქონე მეტეოპარამეტრებისა და სხვა ძირითადი მახასიათებლების მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილ 2.8.1-ში.

აღსანიშნავია, რომ მავნე ნივთიერებების საშუალო კონცენტრაციების მნიშვნელობებთან ერთად, ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების დონის დახასიათების მიზნით გამოიყენება კონკრეტული ადგილმდებარეობის ატმოსფეროში მავნე ნივთიერებების ფონური კონცენტრაციები – დამაბინძურებელი ნივთიერებების კონცენტრაციათა ის მაქსიმალური მნიშვნელობები, რომელზე გადამეტებათა დაკვირვებების რაოდენობა არის მრავალწლიანი(არანაკლებ 5 წლის პერიოდის) რეგულარული დაკვირვებების მთლიანი რაოდენობის 5%-ის ფარგლებში. ფონური კონცენტრაციების მნიშვნელობები განისაზღვრება ცალ-ცალკე შტილისათვის(ქარის სიჩქარის მნიშვნელობა დიაპაზონში 0-2მ/წმ, რომელიც ხასიათდება დაბინძურების ერთ-ერთი  ყველაზე არასასურვეელი ეფექტით)  და ქარის სხვადასხვა გაბატონებული მიმართულებებისათვის. სამწუხაროდ, ყველა დასახლებულ ტერიტორიებზე არ ხერხდება სრულფასოვანი რეგულარული დაკვირვებების ორგანიზაცია და შესაბამისად, ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების დონის ფაქტობრივი მნიშვნელობების განსაზღვრა. იმის გამო, რომ როგორც წესი, შედარებით პატარა ქალაქებში და მცირემოსახლეობიან დასახლებულ პუნქტებში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებაზე დაკვირვებები პრაქტიკულად არ ტარდება. ასეთი ტერიტორიებისათვის, მავნე ნივთიერებებით ადგილმდებარეობის ატმოსფერული ჰაერის ფონური დაბინძურების მახასიათებლების დადგენა ხდება ქვეყანაში მიღებული წესით, რომელიც ეფუძნება დასახლებულ ტერიტორიაზე მოსახლეობის საერთო რაოდენობის მაჩვენებელს და ითვალისწინებს იმ ზოგად საწარმოო და საყოფაცხოვრებო მომსახურების ინფრასტრუქტურას, რომლის ფუნქციონირებაც მეტ-ნაკლებად დამახასიათებელია შესაბამისი დასახლებებისათვის (ცხრილი 2.8.2).

ცხრილი 2.8.1.

ატმოსფეროში დამაბინძურებელი ნივთიერებების გაბნევის პირობების გამსაზღვრელი მეტეოროლოგიური მახასიათებლები და კოეფიციენტები

| მახასიათებლის დასახელება | მახასიათებლის მნიშვნელობა |
| --- | --- |
| ატმოსფეროს ტემპერატურული სტრატიფიკაციის კოეფიციენტი | 200 |
| რელიეფის კოეფიციენტი | 1.0 |
| წლის ყველაზე ცხელი თვისას ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | 20.5 |
| წლის ყველაზე ცივი თვისას ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | -3.8 |
| საშუალო ქართა ვარდის მდგენელები, % ჩრდილოეთი ჩრდილო-აღმოსავლეთი აღმოსავლეთი სამხრეთ-აღმოსავლეთი სამხრეთი სამხრეთ-დასავლეთი დასავლეთი ჩრდილო-დასავლეთი შტილი | 5 6 17 11 7 18 20 6 42 |
| ქარის სიჩქარე (მრავალწლიურ დაკვირვებათა გასაშუალოებით), რომლის გადაჭარბების განმეორადობაა 5%, მ/წმ | 9.3 |

ცხრილი 2.8.2

ფონური კონცენტრაციებისათვის დადგენილი მნიშვნელობები დასახლებული

ტერიტორიებისათვის მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით

| მოსახლეობის რიცხვი (ათასი მოსახლე) | მავნე ნივთიერება |
| --- | --- |
|  | მტვერი | გოგირდის დიოქსიდი | აზოტის დიოქსიდი | ნახშირჟანგი |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ნაკლები 10-ათასზე | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-50 | 0.1 | 0.02 | 0.008 | 0.4 |
| 50-125 | 0.15 | 0.05 | 0.015 | 0.8 |
| 125-250 | 0,2 | 0.05 | 0.03 | 1.5 |

დაგეგმილი საწარმოო საქმიანობის განხორციელების შემთხვევაში, კონკრეტულ საწარმოო მაჩვენებლებზე დაყრდნობით, მოცემული ობიექტისათვის, გარემოში მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის (ატმოსფეროში გამოფრქვევის) ზღვრულად დასაშვები ნორმატივების(შესაბამისად – ზდგ) პროექტების დამუშავება საშუალებას იძლევა დაბინძურების ყოველი კონკრეტული წყაროსათვის დადგინდეს მავნე ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობა და ინტენსივობა. დაგეგმილი საქმიანობის საწარმოო ციკლის შესაბამისად, საჭიროა შეფასებული იქნას საქმიანობის ობიექტისაგან მავნე ნივთიერებათა ატმოსფერულ ჰაერში გამოფრქვევა.

აქედან გამომდინარე, მავნე ნივთიერებათა ატმოსფერულ ჰაერში ზღვრულად დასაშვები გამოფრქვევების პროექტების დამუშავება საშუალებას იძლევა განხორციელდეს დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შედეგად ბუნებრივი გარემოს ხარისხობრივი ნორმების დაცვის შეფასება.

2.9. წყლის ობიექტების დაბინძურების მდგომარეობა

უშუალოდ საწარმოს  ტერიტორის უახლოესი მდინარე მტკვარი.

მდ. მტკვარი მიეკუთვნება სამეურნეო-საყოფაცხოვრები წყალსარგებლობის კატეგორიის წყლის ობიექტს, რომლისთვისაც საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს “ზედაპირული წყლების დაბინძურებისაგან დაცვის სანიტარიული წესებითა და ნორმებით” (16.08.2001 წ.), აგრეთვე  საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №425 დადგენილებით დამტკიცებული ”საქართველოს ზედაპირული  წყლების დაბინძურებისაგან დაცვის ტექნიკური რეგლამენტით” დადგენილია შემდეგი მოთხოვნები:

ცხრილი 2.9.1.

| ჟბმ | 6 მგ 02/ლ |
| --- | --- |
| ნიტრატები | 45,0 მგ/ლ |
| ქლორიდები | 350 მგ/ლ |
| ნიტრიტები | 3,3 მგ/ლ |
| ნავთობპროდუქტები | 0,3 მგ/ლ |
| გახსნილი ჟანგბადი | > 4 მგ/ლ |
| პოლიფოსფატები | 3,5 მგ/ლ |
| pH | 6,5-8,5 |
| შეწონილი ნაწილაკები | ფონურთან მატება არაუმეტეს 0,75 მგ/ლ |

2.10.  ნიადაგის დაბინძურების საკითხები.

საწარმოს ფუნქციონირების შედეგად წარმოქმნილი, მავნე ნივთიერებების ემისიების გავლენას საწარმოს ტერიტორიის ზონის გარეთ ნიადაგურ საფარზე პრაქტიკულად ადგილი არ აქვს. ამას განაპირობებს ის გარემოება, რომ საწარმოო ტექნოლოგიური პროცესების ყველა ციკლის ფუნქციონირება-რეალიზაცია, არ წარმოქმნის ნიადაგის დაბინძურების შესაძლებლობას და შესაბამისად არ არსებობს წინაპირობა ნიადაგური ზედაპირის დაბინძურების წარმოქმნის მიმართულებით.

2.11. რადიაციული ფონის შეფასება

ატმოსფეროს მიწისპირა ფენის რადიაციული მდგომარეობის დადგენისათვის გამა – გამოსხივების ფონის განსაზღვრისათვის, ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს საქართველოს გარემოს ეროვნული სააგენტოს ოპერატიული დანიშნულების სადგურები, რომელთა უკანასკნელი წლების რეგულარულ დაკვირვებათა მონაცემების საფუძველზე, აღმოსავლეთ საქართველოში რადიაციული დაბინძურების ფონი შეადგენს 10-17 მიკრორენტგენს საათში, ახალციხესა და მის შემოგარენში აღნიშნული მახასიათებელი არის 11-13 მიკრორენტგენი საათში. ამ მონაცემებიდან ჩანს, რომ გამა-გამოსხივების სიმძლავრე, მთელ საქართველოში ნორმის ფარგლებშია  და დასაშვებად მიღებულ დონეზე 20-30 მკრ/სთ, გაცილებით ნაკლებია.

ზემოდაღნიშნულის შედეგად, ზოგადად შეიძლება დავასკვნათ, რომ საკვლევ ტერიტორიაზე დადგენილი რადიაციული ფონი უმნიშვნელოა და აქ მომუშავე თუ მცხოვრებ ადამიანებს არავითარ საფრთხეს არ უქმნის.

კონკრეტულად, განხილვას დაქვემდებარებულ საწარმოში არ იგეგმება ისეთი მოწყობილობა-დანადგარების გამოყენება, რომლებიც შეიძლება წარმოადგენდეს რადიაციული გამოსხივების წყაროს და აქედან გამომდინარე არ წარმოებულა გაზომვების ჩატარება რადიაციულ ფონზე.

2.12. გარემოზე ფიზიკური ზემოქმედების ფაქტორები

2.12.1. ხმაური

ქვემოთ მოცემულია ხმაურის, ვიბრაციის, ელექტრომაგნიტ ური ველებისა და სხვა სახის ფიზიკური ზემოქმედების ანალიზი.

ხმაურის დონის ნორმების დაცვა რეგულირდება ტექნიკური რეგლამენტით „საცხოვრებელი სახლებისა და საზოგადოებრივი/საჯარო დაწესებულებების შენობების სათავსებში და ტერიტორიებზე“

ეს ტექნიკური რეგლამენტი ადგენს აკუსტიკური ხმაურის დასაშვებ ნორმებს საცხოვრებელი სახლებისა და საზოგადოებრივი/საჯარო დაწესებულებების შენობების სათავსებში და განაშენიანების ტერიტორიაზე, ხმაურის არახელსაყრელი ზემოქმედებისაგან ადამიანების დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით.

წინამდებარე ტექნიკური რეგლამენტი არ ვრცელდება:

ა) დასაქმებულთა მიმართ სამუშაო ადგილებზე და სამუშაო გარემოში წარმოქმნილ ხმაურზე;

ბ) საავიაციო, სარკინიგზო (მათ შორის, მეტროპოლიტენის), საზღვაო და საავტომობილო ინფრასტრუქტურაზე;

გ) საქართველოს კონსტიტუციის 25-ე მუხლით გარანტირებული ადამიანის უფლების განხორციელებასთან დაკავშირებულ

ღონისძიებებზე;

დ) დღის საათებში მიმდინარე სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოებზე;

ე) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოსთან შეთანხმებულ დასვენების, კულტურისა და სპორტის საჯარო

ღონისძიებებზე;

ვ) საღმრთო მსახურების ჩატარებაზე, სხვადასხვა რელიგიური წეს-ჩვეულებებისა და ცერემონიების დროს განხორციელებულ აქტივობებზე.

ტექნიკური მოთხოვნები

1. ამ დოკუმენტით განსაზღვრული მიზნიდან გამომდინარე (ხმაურის დონის ექსპერტული შეფასება), ნორმირებადი პარამეტრია ხმაურმზომის A სკალით გაზომილი ბგერის დონე LA დბ A მუდმივი ხმაურის, ხოლო ბგერის ეკვივალენტური დონე LAეკვდბ A – არამუდმივი (ცვლადი) ხმაურის შემთხვევაში.

2. საცხოვრებელი სახლებისა და საზოგადოებრივი/საჯარო დაწესებულებების შენობების სათავსებში და განაშენიანების ტერიტორიებზე აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმები (ბგერის დონეები) განსაზღვრულია №1 დანართით.

3. აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმები განსხვავებულია დღის (08:00 სთ-დან 23:00 სთ-მდე) და ღამის (23:00 სთ-დან 08:00 სთ-მდე) პერიოდებისათვის.

ხმაურის მაჩვენებლები საცხოვრებელი სახლებისა და საზოგადოებრივი/საჯარო დაწესებულებების შენობების სათავსებში და განაშენიანების ტერიტორიებზე

1. აკუსტიკური ხმაურის დონის გაზომვის შედეგების ჰიგიენური შეფასება (სანიტარიულ-ჰიგიენური ექსპერტიზა) ტარდება ამ დოკუმენტის საფუძველზე, რომელიც ემყარება საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნებს (მაგ., ISO 1996-1: 2003.“

აკუსტიკა. გარემოს ხმაურის დახასიათება, გაზომვა და შეფასება“, ნაწილი 1. „შეფასების ძირითადი სიდიდეები და პროცედურები“; ISO 1996-2: 2007“ აკუსტიკა. გარემოს ხმაურის დახასიათება და გაზომვა“, ნაწილი 2).

2. ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები უფლებამოსილნი არიან, განსაზღვრონ სპეციალური ზონები (მაგ.: ტურისტულად აქტიური ზონები და გასართობი ზონები, სადაც განთავსებულია რესტორნები, კაფეები, ბარები, ღამის კლუბები და ა.შ.), რომელთა მიმართ შეუძლიათ დააწესონ ამ ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებისაგან განსხვავებული რეჟიმი.

3. საცხოვრებელი სახლებისა და საზოგადოებრივი/საჯარო დაწესებულებების შენობების სათავსებში და მათი განაშენიანების ტერიტორიაზე აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმების დაცვის ზედამხედველობას ახორციელებს კანონმდებლობით განსზღვრული შესაბამისი კომპეტენციის მქონე სახელმწიფო ან/და მუნიციპალური ორგნო.

4. აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმების გადამეტებაზე პასუხისმგებელია ის ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომლის საქმიანობის შედეგად საცხოვრებელი სახლებისა და საზოგადოებრივი/საჯარო დაწესებულებების შენობების სათავსებში და მათი განაშენიანების ტერიტორიაზე ხმაურის დონე აღემატება №1 დანართით დადგენილ ნორმებს.

5. თუ საცხოვრებელი სახლებისა და საზოგადოებრივი/საჯარო დაწესებულებების შენობების სათავსებში და მათი განაშენიანების ტერიტორიებზე ფიქსირდება ან მოსალოდნელია ხმაურის მაჩვენებლები, რომლებიც აღემატება (მოსალოდნელია აღემატებოდეს) №1 დანართით განსაზღვრულ მნიშვნელობებს, მაშინ ფიზიკურმა ან იურიდიულმა პირებმა, რომელთა საქმიანობის შედეგად წარმოიქმნება ხმაური, უნდა უზრუნველყონ ამ ტექნიკური რეგლამენტის მე-5 მუხლით განსაზღვრული ხმაურის საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური ღონისძიებების განხორციელება.

ხმაურის არახელსაყრელი ზემოქმედების პროფილაქტიკის ღონისძიებები

1. ხმაურის საწინააღმდეგო ღონისძიებათა ძირითადი მიმართულებებია:

ა) ხმაურის წყაროში – საინჟინრო-ტექნიკური და ადმინისტრაციულ-ორგანიზაციული ღონისძიებები;

ბ) ხმაურის გავრცელების გზაზე (ხმაურის წყაროდან ობიექტამდე) – ქალაქთმშენებლობისა და სამშენებლო-აკუსტიკური მეთოდები;

გ) ხმაურისაგან დასაცავ ობიექტზე – შენობის კონსტრუქციების ხმაურსაიზოლაციო და ხმაურმშთანთქმელი თვისებების გაზრდის კონსტრუქციულ-სამშენებლო მეთოდები და არქიტექტურულ-გეგმარებითი მეთოდები.

2. აკუსტიკური ხმაურის მავნე მოქმედებისაგან მოსახლეობის დაცვა ხორციელდება საინჟინრო-ტექნიკური, არქიტექტურულ-გეგმარებითი და ადმინისტრაციულ-ორგანიზაციული ღონისძიებებით.

3. ხმაურის საწინააღმდეგო საინჟინრო-ტექნიკური ღონისძიებებია: ბგერის იზოლაცია, შენობების აკუსტიკურად რაციონალური მოცულობით-გეგმარებითი გადაწყვეტა, ჰაერის ვენტილაციისა და კონდიცირების სისტემებში ჩამხშობების გამოყენება, სათავსების აკუსტიკური დამუშავება, ხმაურის შემცირება ობიექტებზე სპეციალური ეკრანებითა და მწვანე ნარგავებით და ა.შ..

4. ხმაურის საწინააღმდეგო არქიტექტურულ-გეგმარებითი ღონისძიებებია: საცხოვრებელი განაშენიანებისაგან ხმაურის წყაროს დაცილება, ხმაურის წყაროსა და საცხოვრებელ განაშენიანებას შორის ხმაურდამცავი ეკრანების განთავსება, საცხოვრებელი სახლების დაჯგუფების რაციონალური სქემის გამოყენება (ხმაურის წყაროსაგან დახურული ან ნახევრად დახურული შიდა სივრცის შექმნა) და ა.შ..

5. ხმაურისაგან დაცვის ადმინისტრაციულ-ორგანიზაციული ღონისძიებებია, მაგალითად, ტრანსპორტის ხმაურიანი სახეების მაგისტრალებზე ღამის საათებში ექსპლოატაციის შეზღუდვა, ხმაურიანი რეაქტიული თვითმფრინავების (რომლებიც ქმნიან 80დბA-ზე მეტ ხმაურს) უპირატესად დღისით ექსპლოატაცია.

ხმაური არის სხვადასხვა სიხშირის და ინტენსივობის ბგერების მოუწესრიგებელი ერთობლიობა, რომელსაც შეუძლია გამოიწვიოს მავნე ზემოქმედება ადამიანის ორგანიზმზე. ხმაურის წყარო შეიძლება იყოს ნებისმიერი პროცესი, რომელსაც მყარ, თხევად ან აიროვან გარემოში შეუძლია გამოიწვიოს წნევა ან მექანიკური რხევები. ხმაურს გააჩნია განსაზღვრული სიხშირე ან სპექტრი, რომელიც გამოისახება ჰერცებში და ბგერითი წნევის დონის ინტენსივობა, რომელიც იზომება დეციბელებში. ადამიანის სმენას შეუძლია გაარჩიოს ბგერის ის სიხშირეები, რომლებიც იცვლებიან 16-დან 20000 ჰერცის ფარგლებში.

ხმაურის გაზომვა, ანალიზი და სპექტრის რეგისტრაცია ხდება სპეციალური იარაღებით, როგორიცაა: ხმაურმზომი და დამხმარე ხელსაწყოები (ხმაურის დონის თვითმწერი მაგნიტოფონი, ოსცილოგრაფი, სტატისტიკური გამანაწილებლების ანალიზატორი, დოზიმეტრი და სხვა).

ხმაურის ინტენსივობის (დონის) გასაზომად უფრო ხშირად იყენებენ ლოგარითმულ სკალას, რომელშიც ყოველი საფეხური 10-ჯერ მეტია წინანდელზე. ხმაურის ორი დონის ასეთ თანაფარდობას უწოდებენ ბელს (ბ). ის განისაზღვრება ფორმულით:

Ib=lg(I/I0)

სადაც  I _ ბგერითი წნევის განსახილველი დონეა, პა;

I0 _ ადამიანის ყურის სმენადობის ზღვარია და უდრის 2.10-5 პა.

ერთიანი და თანაბრადდაშორებული წერტილებისათვის ხმაურის ჯამური (Lჯ) დონე გამოითვლება ფორმულით:

Lj= L1+10lgn, დბ					(2.1)

სადაც  L1 _ ერთი წყაროდან ხმაურის დონეა, დბ (1დბ=10ბ)

n – ხმაურის წყაროს რიცხვია.

10 lgn არის ხმაურის ერთი წყაროს დონის დანამატი სიდუდე.

საწარმოში დამონტაჟებული დანადგარები, რომლებიც წარმოადგენენ ხმაურის წყაროს, თითოეული მათგანისათვის არ აღემატება 85 დეციბელს. მაშინ ხმაურის ჯამური დონე იქნება:			Lj= 85+10lgn=90 დბ.

ხმაური ინტენსივობის მიხედვით იყოფა სამ ჯგუფად:

პირველ ჯგუფს მიეკუთვნება ისეთი ხმაური, რომლის ინტენსივობა აღწევს 80 დბ-ს. ასეთი ინტენსივობის ხმაური ადამიანის ჯანმრთელობისათვის სახიფათო არ არის.

მეორე ჯგუფს მიაკუთვნებენ ისეთ ხმაურს, რომლის ინტენსივობა მერყეობს 80-დან 135 დბ. ერთი დღეღამის და მეტი დროის განმავლობაში, ასეთი ხმაუ¬რის ზემოქმედება იწვევს ადამიანის სმენის დაქვეითებას, ასევე შრომის-უნარიანობის დაწე¬ვას 10-30%-ით.

მუდმივ სამუშაო ადგილებში ბგერითი წნევებისა და ხმის წნევის დასაშვები დონეები მოცემულია ცხრილ 2.12.1-ში.

ხმაური, რომლის ინტენსივობა მეტია 135 დბ მიეკუთვნება მესამე ჯგუფს და ყველაზე სახიფათოა. ასეთ ხმაურს იწვევს აირტურბინული გენერატორები (კონტეინერების გარეშე). 135 დბ-ზე მეტი ხმაურის სისტემატური ზემოქმედება (8-12 საათის განმავლობაში) იწვევს ადამიანის ჯანმრთელობის გაუარესებას, შრომის ნაყოფიერების მკვეთრ შემცირებას. ასეთ ხმაურს შეუძლია გამოიწვიოს ლეტალური შემთხვევებიც.

ცხრილი 2.12.1.

დანართი 1. აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმები საცხოვრებელი სახლებისა და საზოგადოებრივი/საჯარო დაწესებულებების შენობების სათავსებში და მათი განაშენიანების ტერიტორიებზე.

| # | სათავსებისა და ტერიტორიების გამოყენებითი ფუნქციები | დასაშვები ნორმები |
| --- | --- | --- |
|  |  | Lდღე (დბA) | Lღამე (დბA) |
|  |  | დღე | ღამე |  |
| 1. | სასწავლო დაწესებულებები და სამკითხველოები | 35 | 35 | 35 |
| 2. | სამედიცინო დაწესებულებების სამკურნალო კაბინეტები | 40 | 40 | 40 |
| 3. | საცხოვრებელი და საძილე სათავსები | 35 | 30 | 30 |
| 4. | სტაციონარული სამედიცინო დაწესებულების სამკურნალო და სარეაბილიტაციო პალატები | 35 | 30 | 30 |
| 5. | სასტუმროების/ სასტუმრო სახლების/ მოტელის ნომრები | 40 | 35 | 35 |
| 6. | სავაჭრო დარბაზები და მისაღები სათავსები | 55 | 55 | 55 |
| 7. | რესტორნების, ბარების, კაფეების დარბაზები | 50 | 50 | 50 |
| 8. | მაყურებლის/მსმენელის დარბაზები და საკრალური სათავსები | 30 | 30 | 30 |
| 9. | სპორტული დარბაზები და აუზები | 55 | 55 | 55 |
| 10. | მცირე ზომის ოფისების (≤100 მ ) სამუშაო სათავსები და სათავსები საოფისე ტექნიკის გარეშე | 40 | 40 | 40 |
| 11. | დიდი ზომის ოფისების (≥100 მ ) სამუშაო სათავსები და სათავსები საოფისე ტექნიკით | 45 | 45 | 45 |
| 12. | სათათბირო სათავსები | 35 | 35 | 35 |
| 13. | ტერიტორიები, რომლებიც უშუალოდ ემიჯნებიან დაბალსართულიან (სართულების რაოდენობა ≤6) საცხოვრებელ სახლებს, სამედიცინო დაწესებულებებს, საბავშვო და სოციალური მომსახურების ობიექტებს | 50 | 45 | 40 |
| 14. | ტერიტორიები, რომლებიც უშუალოდ ემიჯნებიან მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებს (სართულების რაოდენობა >6), კულტურულ, საგანმათლებლო, ადმინისტრაციულ და სამეცნიერო დაწესებულებებს | 55 | 50 | 45 |
| 15. | ტერიტორიები, რომლებიც უშუალოდ ემიჯნებიან სასტუმროებს, სავაჭრო, მომსახურების, სპორტულ და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს | 60 | 55 | 50 |

შენიშვნა:

1. იმ შემთხვევაში, თუ როგორც შიდა, ისე გარე წყაროების მიერ წარმოქმნილი ხმაური იმპულსური ან ტონალური ხასიათისაა, ნორმატივად ითვლება ცხრილში მითითებულ მნიშვნელობაზე 5 დბ A-ით ნაკლები სიდიდე.

2. აკუსტიკური ხმაურის ზემოაღნიშნული დასაშვები ნორმები დადგენილია სათავსის ნორმალური ფუნქციონირების პირობებისთვის, ანუ, როცა სათავსში დახურულია კარები და ფანჯრები (გამონაკლისია ჩაშენებული სავენტილაციო არხები), ჩართულია ვენტილაციის, კონდიცირების, ასევე განათების მოწყობილობები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); ამასთან, ფუნქციური (ფონური) ხმაური (მაგ., ჩართული მუსიკა, მომუშავეთა და ვიზიტორთა საუბარი) გათვალისწინებული არ არის.

დანადგარების მიერ შექმნილი ბგერითი წნევის დონეები (L) განისაზღვრება ფორმულით:

L=Lp-20lgr –(ar/1000-8დბ				(2.2)

სადაც:L

Lp არის კომპრესორისა და სხვა მოწყობილობების მიერ გამოწვეული ბგერითი წნევის დონე, დბ. საწარმოს პირობებისათვის ის შეადგენს 90 დბ-ს.

r  _ მანძილია წყაროდან მოცემულ ადგილამდე

(a _ ატმოსფეროში ხმის ჩახშობის სიდიდეა დბ/კმ და მოცემულია ქვემოთ ცხრილ 2.12.2-ში

ატმოსფეროში ხმის ჩახშობის სიდიდე

ცხრილი 2.12.2.

| ოქტანური ზოლების საშუალო გეომეტრი-ული სიხშირე | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ხმისდახშობა დბ/კმ | 0 | 0.7 | 1.5 | 3 | 6 | 12 | 24 | 48 |

ფორმულა 2.2.-ში მნიშვნელობების ჩასმის შემდეგ r – მანძილისათვის მიიღება ბგერითი სიმძლავრის დონეები იხ. ცხრილ 2.12.3-ში .

ცხრილი 2.12.3.

ბგერითი სიმძლავრის დონეები

გარდა ამისა ბგერის გავრცელების სიჩქარე დამოკიდებულია ჰაერის ტემპერატურასა და ქარის სიჩქარეზე, ხოლო ბგერის ჩახშობა განისაზღვრება ადგილის რელიეფით და ჰაერის ტენიანობით. ყოველივე აღნიშნული გათვალისწინებული იქნება აკუსტიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის საჭირო ღონისძიებების შემუშავების დროს.

ტექნოლოგიიდან გამომდინარე წინასწარი შეფასებით, საწარმოო ობიექტისაგან მოსალოდნელი ხმაური არ აღემატებოდეს დასაშვებ ნორმატივებს ახლომდებარე მოსახლეობისათვის, რადგან ხმაურის გამომწვევი დანადგარებსა და უახლუესი დასახლებული პუნქტის მიმართულებით ასევე არსებული ნარგავები, შენობა-ნაგებობები ასევე წარმოადგენენ დამცავ ფარს მის შემცირებისათვის. როგორც ცხრილი 2.12.3-დან ჩანს, ხმაურის დონე საწარმოდან 300 მეტრში ნორმაზე ნაკლებია, მით უმეტეს 500 და 900 მეტრ მანძილზე.

# 2.12.2. ვიბრაცია

ვიბრაცია  არის დრეკადი რხევები და ტალღები მყარ სხეულში. ვიბრაცია წარმოადგენს მავნე საწარმოო ფაქტორს, რომლის ზღვრულად დასაშვებ დონეებზე მაღალი მაჩვენებლების ზემოქმედება ადამიანში იწვევს უსიამოვნო შეგრძნებებს, ხოლო ხანგრძლივი ზემოქმედების შემთხვევაში ვითარდება პათოლოგიური ცვლილებები.

ვიბრაციის   ზღვრულად დასაშვები დონე (ზდდ)  არის  ვიბრაციის  ფაქტორის  დონე, რომელიც ყოველდღიური (გარდა დასვენების დღეებისა) მუშაობისას,მაგრამ   არა   უმეტეს 40 სთ-ისა კვირაში, მთელი სამუშაო სტაჟის განმავლობაში არ უნდა იწვევდეს     დაავადებას, ჯანმრთელობის მდგომარეობაში რაიმე ისეთ გადახრას, რომელიც გამოვლინდება თანამედროვე კვლევის მეთოდებით  მუშაობის   პერიოდში, ან  მოგვიანებით,     ან მომდევნო თაობის სიცოცხლის  გ ანმავლობაში. ვიბრაციის ზდდ-ს დაცვა არ  გამორიცხავს ზემგრძნობიარე პირებში ჯანმრთელობის მდგომარეობის მოშლას.

ვიბრაციის დასაშვები დონე საცხოვრებელ და საზოგადოებრივ შენობებში არის   ვიბრაციის ფაქტორის დონე, რომელიც არ არის შემაწუხებელი ადამიანისათვის და არ  იწვევს ვიბრაციული ზემოქმედებისადმი მგრძნობიარე სისტემებისა და ანალიზატორების ფუნქციური მდგომარეობის მაჩვენებლების მნიშვნელოვან ცვლილებებს.

საქართველოში ვიბრაციის საკითხები რეგულირდება ნორმატიული დოკუმენტით. ვიბრაცია შეიძლება იყოს:

- ზოგადი ვიბრაცია, რომელიც საყრდენი ზედაპირიდან გადაეცემა მჯდომარე ან ფეხზე მდგომი ადამიანის სხეულს;

- ლოკალური ვიბრაცია, რომელიც ხელებიდან გადაეცემა ადამიანს.

ლოკალურ ვიბრაციას ზემოქმედება ექნება მოსამსახურე პერსონალზე, ხოლო ზოგადი ვიბრაცია შესაძლებელია გავრცელდეს ობიექტის ტერიტორიაზე.

საწარმოში არსებული დანადგარები, რომლებიც წარმოადგენენ ვიბრაციის გამომწვევ წყაროს, არ აჭარბებენ დასაშვებ ნორმებს.

## 2.12.3. ელექტომაგნიტური გამოსხივება

საქართველოში ატმოსფერულ ჰაერზე ელექტომაგნიტური გამოსხივების მავნე ფიზიკური ზემოქმედების საკითხების რეგლამენტირება ხორციელდება საქართველოს კანონებით და კანონქვემდებარე ნორმატიული დოკუმენტებით.

უახლოესი პერიოდის  მონაცემების მიხედვით არცერთი კომპეტენტური (პრაქტიკული თუ სამეცნიერო პროფილის) ორგანიზაციის მიერ არ განხორციელებულა დაკვირვებები,  რომელიც რეპრეზენტატიული იქნებოდა საკვლევ ტერიტორიაზე ელექტომაგნიტური გამოსხივების ფონის დადგენისათვის.

საწარმოში არსებული დანადგარების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ რადიოსიხშირის დიაპაზონის ელექტომაგნიტური გამოსხივების ინტენსივობის ფონური (ფაქტიური) დონეები არ აღემატება ზღვრულად დასაშვებ დონეებს (10 მკვტ/სმ2).

ზემოთაღნიშნულის შედეგად შეიძლება დავასკვნათ, რომ საწარმოსა და მის  მიმდებარედ სელიტებურ ტერიტორიაზე ელექტომაგნიტური გამოსხივების ინტენსივობის ფონი უმნიშვნელოა და აქ მომუშავე, თუ მცხოვრებ ადამიანებს არავითარ საფრთხეს არ  უქმნის.

3. საწარმოო ობიექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების დახასიათება

3.1 ტექნოლოგიური სქემა და რეგლამენტი

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ასტორია“  (ს/კ224067630), ახალციხის რაიონი, სოფელ კლდეში, მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი 62.06.59.337, რომელიც წარმოადგენს მის საკუთრებას, გეგმას ასფალტის ქარხნის მონტაჟს, კერძოდ, ასფალტის ქარხანა რომელიც უნდა დამონტაჟეს აღნიშნულ ტერიტორიაზე  არის გერმანული წარმოების TELTOMAT - S750, რომლის წარმადობა საათში 80 ტ ასფალტია. ქარხანა მუშაობს ბუნებრივ აირზე, აქვს ბიტუმის მარაგის სამი ერთეული ავზი, თოთოეული 30 ტ-ის ტევადობით.

ქარხანაში მინერალური მასალების ჩატვირთვა გამშრობ დოლში მოხდება ლენტური ტრანსპორტიორით. მბრუნავ დოლში გამოშრობა და გადახეხვით მასალების დაქუცმაცება ხდება სათბობის წვით მიღებული სითბოს ხარჯზე. ამ პროცესის დროს წარმოიქმნება დიდი რაოდენობით მტვერი, აგრეთვე აზოტის ორჟანგი, ნახშირჟანგი, ნახშირორჟანგი და ნახშირწყალბადები.

„ტელტომატის“ მარკის დანადგარში მტვერდამჭერით გამოცალკევებული მინერალური მტვერი გადაიტანება საცავში, საიდანაც კვლავ მიეწოდება შემრევ მოწყობილობას. გამშრობი დოლიდან გამოსული ცხელი ინერტული მასალა ციცხვიანი ელევატორით გადაიტანებიან ცხელ საცერზე, სადაც ხდება მათი დანაწილება ოთხ მარცვლოვან ფრაქციად და უხეშ ფრაქციად. შემდგომ სპეციალურ სასწორებზე წარმოებს მათი დოზირება წინასწარ მიცემული რეცეპტის მიხედვით და შერევა ბიტუმთან. შემრევ მოწყობილობაში ბიტუმის მილსადენებით ტრანსპორტირებისას მათი დამატებითი გაცხელება საჭირო არ არის, რადგან ის უკვე სამუშაო რეზერვუარში გაცხელებული იქნება 170 ტემპერატურამდე. შემრევი მოწყობილობიდან მზა პროდუქციის ჩატვირთვა ხდება სპეციალურ ბუნკერებში დახრილად მოძრავი ბადიით, რომელიც ყოველი მხრიდან იზოლირებულია.

საპასპორტო მონაცემებით „ტელტომატის“ დანადგარის მწარმოებლურობაა 80 ტ/სთ. რეალურად ქარხანა ოპტიმალური დატვირთვისას აწარმოებს 80 ტ ასფალტ-ბეტონს. ქარხანაში საწვავად გამოიყენება ბუნებრივი აირი.

ბუნებრივი აირის ხარჯი ასფალიის წარმოებისას ინერტული მასალების გამაცხელებელ  აგრეგატში ტოლი იქნება 720 მ3/სთ-ში, ანუ წელიწადში 8 საათიანი სამუშაო დღით და წელიწადში 260 სამუშაო დღით ტოლი იქნება 1497600 მ3/წელ. გაფრქვევის მილის სიმაღლე მიწისპირიდან ტოლია 29.5 მეტრის, დიამეტრი 1.0 მეტრი.

საწარმოში დაგეგმილი გერმანული წარმოების  „TELTOMAT - S750” ტიპის აგრეგატი, რომლის საპროექტო წარმადობა მაქსიმალური დატვირთვის პირობებში შეადგენს 80 ტ/სთ ასფალტის ნარევს, რაც წელიწადში 260 სამუშაო დღის და 8 საათიანი მუშაობის რეჟიმის გათვალისწინებით უდრის 166400 ტონას. აღნიშნული რაოდენობის ასფალტის წარმოებისთვის გამოყენებული იქნება 68400 ტ ქვიშა, 80300  ტ ღორღი, 8900  ტ ბიტუმი და 9500 ტ მინერალური ფხვნილი (ფილერი).

საწარმოში ინერტული მასალების დასაწყობება მოხდება საწარმოს ტერიტორიაზე ღია ცის ქვეშ არსებულ საწყობებში, ხოლო მინერალური ფხვნილი პნევმატური მეთოდით ჩაიტვირთება ასფალტის დანადგარზე დამონტაჟებულ სპეციალურ ბუნკერში და მილგაყვანილობით მიეწოდება ასფალტის დამამზადებელ აგრეგატს.

საწარმოში მასალების მიღების პროცედურები ერთგვაროვნია და ძირითადად მოიცავს შემდეგ ოპერაციებს:

- მასალების მიღება (ბიტუმი, ღორღი, ქვიშა, მინერალური ფხვნილი და სხვა);

- მიღებული მასალების ხარისხის კონტროლი;

- მასალების დროებითი დასაწყობება;

- მასალების წინასწარ მომზადება;

- მასალების საწარმოს შიდა ტერიტორიაზე ტრანსპორტირება - მომზადების ადგილიდან მათი გამოყენების ადგილამდე;

საწარმოს ფუნქციონირებისათვის საჭირო ინერტული მასალების შემოტანა მოხდება  ავტოტრანსპორტით და დასაწყობდება შესაბამის სასაწყობე ტერიტორიაზე. დღეში მათი შემოტანის სიხშირე არ აღემატება 25 მანქანას..

ინერტული მასალების საყარებიდან დახარისხებული ქვიშა-ხრეშის ტრანსპორტირება ბუნკერებამდე მოხდება თვითმცლელი ავტომანქანების საშუალებით, ტრანსპორტირების მანძილი არ აღემატება 20-30 მ-ს. ბუნკერის სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან შეადგენს 2 მ-ს.

სასურველი ასფალტ-ბეტონის მარკის მისაღებად საწარმოში შემოტანილი ფრაქციებად დაყოფილი ინერტული მასალები (ქვიშა, ხრეში) შესაბამისი დოზით ჩაიტვირთება საწარმოო დანადგარის ჩასატვირთ ბუნკერებში. აღნიშნული დოზირების შემდეგ, ინერტული მასალა იყრება ტრანსპორტიორის ლენტზე, რომლითაც მიეწოდება საშრობ დოლს.

გახურებული მასალა ცხელი ელევატორის საშუალებით შედის ასფალტ-ბეტონის ქარხნის ვიბრო ცხავზე, სადაც იგი ნაწილდება ფრაქციებად და თავსდება ხვიმირებში. ხვიმირებიდან მასალა მიეწოდება სპეციალურ სასწორებს, სადაც იწონება და დოზირებული მასალა გადადის ასფალტშემრევ დანადგარში. ასფალტშემრევ დანადგარში გაცხელებულ ინერტულ მასალას ემატება ბიტუმი, მინერალური ფხვნილი და ხდება მათი ინტენსიური შერევა. როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული ბიტუმი წინასწარ იხარშება ბიტუმსახარშ ავზ-ქვაბებში.

შემრევი დანადგარის შემდეგ, ასფალტ-ბეტონის ნარევი იყრება სკიპზე. აღნიშნული მასალა წარმოადგენს უკვე გამზადებულ პროდუქციას- ასფალტს. გამზადებული ასფალტი სკიპის საშუალებით იყრება მზა პროდუქციის ბუნკერში 100 ტონა ტევადობის ბუნკერიდან იტვირთება ავტომანქანებზე და ხდება მისი გატანა დანიშნულების ადგილზე. აღნიშნული ტექნოლოგიური პროცესის მართვა ხდება მართვის პულტიდან ოპერატორის მიერ. პროდუქციის გატანის სიხშირე დღეში არ აღემატება ასევე 25 მანქანას.

„ტელტომატში“ გამოიყენება ორსაფეხურიანი  მტვერდამჭერი სისტემა:

ჯგუფური ოთხგანყოფილებიანი ციკლონი, რომელიც უზრუნველყოფს 95 %-ან დაჭერას და დამატებით მოწყობილია სველი ფილტრი - სკრუბერი (კრემენჩუკის ქარხნის) გამონაბოლქვის გასაწმენდად, რომელიც დამატებით უზრუნველყოფს 70 %-იან დაჭერას.

ასფალტბეტონის წარმოების დანადგარი შედგება შემდეგი კვანძისაგან:

1.	მადოზირებელი მოწყობილობა;

2.	შემრევი მოწყობილობა ძირითადი აპარატით;

3.	მზა პროდუქციის ბუნკერი;

4.	საშრობი დოლი;

5.	მტვერდამჭერი მოწყობილობები;

6.	ბიტუმის სამარაგო რეზერვუარები;

7.	ბიტუმის მიმწოდებელი (სახარში) რეზერვუარები;

8.	მინერალის მადოზირებელი;

9.	საკვამლე მილი;

10.	ოპერატორის კაბინა;

11.	კონვეირელური გალერეა.

საწარმოში იგეგმება  ბიტუმის სამარაგო სამი ცისტერნის მონტაჟი, რომელთა თითოეულის მოცულობა ტოლი იქნება 30 ტონის.  აღნიშნული რეზერვუარებში ასევე მოხდება  ბიტუმის გაცხელება (მოხარშვა სამუშაო ტემპერატურამდე). ბუნებრივი აირის ხარჯზე, სადაც მისი ხარჯი თითოეულ ღუმელში ტოლია 30 მ3/სთ, ანუ წელიწადში 8 საათიანი სამუშაო დღით და წელიწადში 260 სამუშაო დღით თითეულ ბიტუმსახარშ რეზერვუარში ტოლი იქნება 62400 მ3/წელ, ანუ სამივეში 187200 მ3/წელ. ნამწვი აირების გაფრქვევის მილის სიმაღლე მიწისპირიდან ტოლი იქნება 5 მეტრის, დიამეტრი 0.25 მ.

ბიტუმის მიღება საწარმოში მოხდება ავტოცისტერნებით, რომელიც შემოვა გაცხელებულ მდგომარეობაში და პირდაპირ ჩაისხმება ზემოთ აღნიშნულ რეზერვუარებში.

ნედლეყულის მიღებისათვის და პროდუქციის ტრანსპორტირებისათვის გამოყენებული იქნება უკვე არსებული რეგიონის ასფალტის საავტომობილო გზა

ტერიტორიაზე მოეწყობა შიდა წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის  სისტემა.

წყლის მომარაგება განხორციელდება საწარმოს ტერიტორიაზე მოწყობილი ჭაბურღილიდან, რომელზედაც აღებული იქნება შესაბამისი ლიცენზია, ხოლო შიდა საკანალიზაციო ქსელი მიერთებული იქნება საწარმოს ტერიტორიაზე უკვე არსებულ ბეტონის ამოსაწმენდ ორმოზე, რომლის ზომებია 3x2x2=12 მ3 მოცულობა. აღნიშნული ორმოს გავსების შემთხვევაში მოხდება მისი გატანა შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე.

საწარმოში მტვერდამჭერი სისტემის მეორე საფეხუზე, სკრუბერში გამოყენებული წყალი იქნება ბრუნვით სისტემაში, რომლისათვის გათვალისწინებულია 20 მ3 მოცულობის წყლის სამარაგო რეზერვუარი.

სკრუბერში გამოტენებული წყალი პირველ ეტაპზე გაივლის სალექარს და შემდეგ გაგაქაჩული იქნება წყლის 20 მ3 მოცულობის სამარაგო რეზერვუარში, საიდანაც ისევ გამოყენებული იქნება სველ მტვერდამჭერ სისტებაში.

სველ მტვერდამ ბრუნვით სისტემაში წყლის დანაკარის შესავსებად, რომელიც ორთქლის სახით გამოიყოფა ატმოსფეროში, ესაჭიროვება დღეში 1 მ3  წყალი, ანუ წელიწადში 260 მ3 წყალი. სულ წყლის ხარჯი საწარმოო მიზნებისათვის ტოლია 280 მ3/წელ-ში.

#### საწარმოში წყალი ასევე გამოყენებული იქნება სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის. იქიდან გამომდინარე რომ საწარმოში დასაქმებულია 10 ადამიანი, მისი წლიური ხარჯი არ აღემატება 117 მ3-ს. აღნიშნული წყლები ჩაედინება საწარმოს ტერიტორიაზე მოწყობილ ბეტონის ამოსაწმენდ ორმოში.

საწარმოს მომარაგება ბუნებრივი აირით და ელექტროენერგიით განხორციელდება ადგილობრივი სამომხმარებლო ქსელებიდან

#### 3.2. მოთხოვნები ბუნებრივ და ენერგეტიკულ რესურსებზე

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “ასტორია”-ს ასფალტის ქარხნის საქმიანობა გათვლილია როფგორც საქართველოს სანედლეულე ბაზის გამოყენებაზე, ასევე სხვა ქვეყნებიდან შემოტანილ ნედლეულზე. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მიზნით საჭიროა გაანგარიშებულ იქნეს ბუნებრივი და მატერიალური რესურსების ხარჯი, რომელიც შეიძლება იყოს მავნე ნივთიერებების ატმოსფერულ ჰაერში გამოფრქვევების გაანგარიშების საფუძველი. უპირველეს ყოვლისა დადგენას მოითხოვს ერთეული პროდუქციის მისაღებად საჭირო ნედლეულის ხვედრითი ხარჯების მახასიათებელი.

ნედლეულის ხარჟი 166400 ტონა ასფალტის წარმოებისას.

აღნიშნული საწარმოსათვის დადგენილია ორი სახის ასფალტბეტონის ნარევის რეცეპტი: ცხელი, წვრილმარცვლოვანი, ფორიანი და ცხელი, მსხვილმარცვლოვანი, ფორიანი, რომელთა  რეცეპტები მოცემულია ცხრილ 3.2.1-ში.

ცხრილი 3.2.1.

ასფალტბეტონის ნარევის რეცეპტები

| კომპონენტების დასახელება | ასფალტბეტონის ნარევის შემადგენლობა |
| --- | --- |
|  | II მარკის, “ბ” ტიპის ცხელი, წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი | II მარკის, ცხელი, წვრილმარცვლოვანი, ფორიანი |
|  | % მინერალური ნაწილის მასიდან | % ასფალტ-ბეტონის ნარევის მასიდან | წონა 500 კგ-იან ერთ ანარევში | % მინერალური ნაწილის მასიდან | % ასფალტ-ბეტონის ნარევის მასიდან | წონა 500 კგ-იან ერთ ანარევში |
| ღორღი-ფრ. 10-20 მმ | 19,6 | 18,4 | 92 | 31,6 | 30,0 | 150 |
| ღორღი-ფრ. 5-10 მმ | 21,6 | 20,3 | 101 | 25,6 | 24,3 | 122 |
| ქვიშა-ფრ. 0-5 მმ | 58,8 | 55,2 | 276 | 40,4 | 38,3 | 192 |
| ქვის მტვერი | _ | _ | _ | 2,5 | 2,3 | 11 |
| ბიტუმი | 6,5 | 6,1 | 31 | 5,3 | 5,1 | 25 |
| სულ | 106,5 | 100,0 | 500 | 105,4 | 100,0 | 500 |

საწარმოს საპროექტო (80 ტ/სთ) სიმძლავრით ფუნქციონირების შემთხვევაში, წელიწადში 2080 საათის მუშაობის რეჟიმით, გამოშვებული 166400 ტონა ასფალტის წარმოებისათვის გამოიყენებს ბუნებრივი რესურსებიდან: 166400 ტონას.

-	ქვიშას 68400  ტ/წელ;

-	ღორღს 8030  ტ/წელ;

-	ბიტუმი 8900 ტ/წელ;;

-	მინერალური ფხვნილი 9500  ტ/წელ;

დაგეგმილი საქმიანობის უზრუნველყოფა სანედლეულე რესურსებით, ელექტროენერგიით, წყალსადენით, კავშირგაბმულობის საშუალებით – ხორციელდება არსებული სამომხმარებლო ქსელებიდან, საპროექტო დოკუმენტაციით განსაზვღრული სქემის გათვალისწინებით.

3.3. საქმიანობით გამოწვეული ზეგავლენის ანალიზი

3.3.1 დაბინძურების წყაროები

აღნიშნული მახასიათებლების - საწარმოს ფუნქციონირების ანალიზის საფუძველზე დადგინდა გარემოს უმთავრესი დამამბინძურებელი წყაროები:

ა) ასფალტბეტონის დანადგარი (გ-1);

ბ) მინერალური ფხვნილს (ფილერი) მიღება სილოსი (გ-2);

გ) ბიტუმის მიმღები და გასაცხელებელი რეზერვუარები (გ-3, გ-4, გ-5);

დ) ქვიშის ავტოთვითმცლელებიდან ჩამოცლა და დასაწყოება (გ-6);

ე) ღორღის ავტოთვითმცლელებიდან ჩამოცლა და დასაწყოება (გ-7);

ვ) ინერტული მასალების ასფალტის ქარხნის ბუნკერებში ჩაყრა (გ-8);

ზ) ინერტული მასალების ლენტური ტრანსპორტიორით გადაადგილება (გ-9);

3.3.2. გარემოში გამოყოფილი მავნე ნივთიერებები

ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევა:

საწარმოს საქმიანობის შედეგად ატმოსფეროში გამოიყოფა მავნე ნივთიერებები. ყურადღებას და განხილვას მოითხოვს დაგეგმილი საქმიანობის შედეგად გარემოში გამოფრქვეული მავნე ნივთიერება არაორგანული მტვერი, ნახშირწყალბადები, აზოტის ორჟანგი და ნახშირჟანგი. ცხრილ-3.3.1.-ში მოცემულია საწარმოში წარმოქმნილი მავნე ნივთიერებების კოდი, ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციების მნიშვნელობები, გაფრქვევის სიმძლავრეები და საშიშროების კლასი.

მტვერი – წარმოადგენს ჰაერის მექანიკურ მინარევს. თავისი ტოქსიკურობით განეკუთვნება მე-3 კლასს, რომლის ძირითადი მავნე მოქმედება არის ის, რომ იგი არის მასში ან მასზე მყოფი მიკროორგანიზმებისა და გამომწვევი აგენტი განსაზღვრული დაავადებისა – პნევმოკონიოზისა, ანუ ფილტვების დამტვერიანებისა.

აზოტის ოქსიდები - აზოტის ოქსიდებიდან უფრო მეტად მავნებელია აზოტის (II) ოქსიდი, მაგრამ ატმოსფერულ ჰაერში იგი სწრაფად იჟანგება აზოტის (IV) ოქსიდამდე, ამიტომ წარმოებაში აზოტის ოქსიდების წყაროდ მიიჩნევენ აზოტის (IV) ოქსიდს. მოწამვლის პირველი ნიშნებია: ხველება, სისუსტე, თავის ტკივილი. შემდეგ იწყება ფილტვების შეშუპება და ადგილი აქვს ჟანგბადის უკმარისობას. შემდეგ წარმოიშობა ტკივილი გულის არეში. ტოქსიკურობით აზოტის (IV) ოქსიდი მიეკუთვნება მე-2 კლასს.

ნახშირბადის (II) ოქსიდი - თავისი ტოქსიკურობით მიეკუთბნება მე-4 კლასს. ძლიერ საშიში მომწამვლელია, რადგან არც ფერი აქვს და არც სუნი. იგი ძალიან გავრცელებული აირია. წარმოიქმნება ორგანული ნივთიერებების არასრული წვის შედეგად. მოწამვლის პირველი ნიშნებია: თავის ტკივილი და თავბრუსხვევა, შემდგომში კი გრძნობის დაკარგვა. ნახშირბადის ოქსიდით მოწამვლას ხელს უწყობს ისიც, რომ სისხლის ჰემოგლობინი 200-ჯერ ხარბად ეტანება ნახშირჟანგს, ვიდრე ჟანგბადს. იზრდება ჟანგბადის ნაკლებობა სისხლში - ჰიპოქსემია, ან ჟანგბადის უქონლობა - ანოქსემია. ზემოხსენებულის შედეგად ხდება ორგანიზმის დახრჩობა.

ცხრილი 3.3.1.

მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები

| მავნე ნივთიერების დასახელება | კოდი | ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია მგ/მ3 | საშიშროების კლასი |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | მაქსიმალური ერთჯერადი | საშუალო დღე-ღამური |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| არაორგანული მტვერი | 2909 | 0.5 | 0.15 | 3 |
| ნახშირწყალბადები | 2754 | 1.0 | - | 4 |
| აზოტის დიოქსიდი, (NO2) | 301 | 0.2 | 0.04 | 2 |
| ნახშირჟანგი | 337 | 5 | 3 | 4 |

3.3.3.  გამოყენებული წყლის სახეობები

წყალი საწარმოში გამოიყენება:

- საწარმოო მიზნებისათვის (მტვერდამჭერ სისტემაში, სკრუბერში).

- სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის.

საწარმოო მიზნებისათვის წყალი გამოიყენება მტვერდამჭერ სისტემაში, რომლის მაქსიმალური ხარჯი დღეში დანაკარგების შესავსებად მოსალოდნელია 1 მ3-ის ოდენობით, ანუ წელიწადში 260მ3. მტვერდამჭერ სისტემაში გამოყენებული წყალი ბრუნვით სისტემაშია, რომელიც სალექარის გავლით გადაიქაჩება 20 მ3 მოცულობის რეზერვუარში, საიდანაც ისევ მიექოდება სკრუბერს.

სასმელ-სამეურნეო და საწარმოო მიზნებისათვის საწარმო წყალს აიღებს საწარმოს ტერიტორიაზე არსებული ჭაბურღილიდან, რომელზედაც აღებული იქნება შესაბამისი ლიცენზია.

4. გარემოს მდგომარეობის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მახასიათებლების ცვლილებების პროგნოზი

ატმოსფერულ ჰაერზე ზემოქმედების წარმოქმნა დაკავშირებულია საწარმოო ციკლი. გათვალისწინებულ ეტაპებთან და ამ მხრივ მისი ალბათობა ერთის ტოლია, აქ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს მოსალოდნელი ემისიის დახასიათება და ზღვრულად დასაშვები გამოფრქვევების ნორმატივების დადგენა.

ზედაპირული წყლების დაბინძურების ფაქტორები საწარმოს არ გააჩნია, რადგან არ გააჩნია საწარმოო ჩამდინარე წყლები, ხოლო რაც შეეხება საყოფაცხოვრებო-სამეურნეო წყლებს, ისინი შიდა საკანალიზაციო ქსელით ჩაშვებული იქნება ბეტონის ორმოში.

ნიადაგზე ზემოქმედება პრაქტიკულად გამორიცხულია, რადგან საწარმო პროცესები არ წარმოქმნის ნიადაგის დაბინძურების რისკებს, გარდა ავტოტრანსპორტიდან ავარიულად დაღვრილი ზეთებისა ან საწვავისა, რომლის რაოდენობა პრაქტიკულად უმნიშვნელოა.

ემისიების გარემოში გავრცელების შემზღუდავი საშუალებების გამოყენების გარეშე, აღნიშნული დამაბინძურებელი წყაროების ერთობლივი მოქმედებით,  ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობის ცვლილება, მისი მიწისპირა შემადგენლობის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მახასიათებლების საპროგნოზო მაჩვენებლები ვერ უზრუნველყოფენ ატმოსფერული ჰაერის დაცვის, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უვნებელი და გარემოს სხვა კომპონენტებისათვის დასაშვები მოთხოვნების შესრულებას.

4.1. ატმოსფერული ჰაერი

მავნე ნივთიერებების სახეობები და ემისიის მოცულობები

საწარმოდან გაფრქვეული, ატმოსფერული ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებელი ნივთიერებებია: არაორგანული მტვერი, ნახშირწყალბადები, აზოტის ორჟანგი და ნახშირჟანგი. ანგარიში შესრულებულია საწარმოს მაქსიმალური დატვირთვის პირობებისათვის საანგარიშო მეთოდების და საწარმოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის გათვალისწინებით.

ა). ასფალტის დანადგარიდან  გაფრქვევის ანგარიში (გ-1 გაფრქვევის წყარო)

გაანგარიშება შესრულებულია  მეთოდური მითითებების თანახმად.

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში 4.1.1

ცხრილი 4.1.1დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები

| დამაბინძურებელი ნივთიერება | მაქსიმალური ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 2909 | არაორგანული მტვერი სილიციუმის ორჟანგის შემცველობით ნაკლები 20% | 7.700 | 57.658 |

საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 4.1.2

ცხრილი 4.1.2გაანგარიშების საწყისი მონაცემები

| დანადგარის ტიპი | მუშობის დრო, სთ/წელ |
| --- | --- |
| ასფალტ-ბეტონის შემრევი მოწყობილობა TELTOMAT - S750. საპროექტო წარმადობა 80 ტ/სთ. საკვამლე მილის სიმაღლე 29.5 მ. დიამეტრი 1.0 მ. აირჰაეროვანი ნაკადის მოცულობა V=14 მ³/წმ; ხაზობრივი სიჩქარე 17.6 მ/წმ; ტემპერატურა 150°С. მტვრის კონცენტრაცია გამწმენდის შესასვლელზე 36.667 გ/მ³. მტვერდამჭერის საერთო ეფექტურობა η=98.5%; გაწმენდის შემდეგ 0.55 გ/მ3. | 2080 |

მტვრის ჯამური გამოყოფა ტექნოლოგიური დანადგარიდან გაიანგარიშება ფორმულით: (4.1.1):

Mп = 3600 · 10-6 · t · V · C, ტ/წელ;	(4.1.1)

სადაც:

t - ტექნოლოგიური დანადგარის მუშობის დრო წელიწადში, სთ.

V - აირჰაეროვანი ნაკადის მოცულობა გამწმენდის შესასვლელზე მ³/წმ;

C - მტვრის კონცენტრაცია გამწმენდის შესასვლელზე, გ/მ³

მტვრის მაქსიმალური ერთჯერადი გამოყოფა გაიანგარიშება ფორმულით: (4.1.2):

G = V · C, გ/წმ;	(4.1.2)

მტვრის კონცენტრაცია გამწმენდის გამოსასვლელზე გაიანგარიშება ფორმულით: (4.1.3):

C1 = C · (100 - η) · 10-2, გ/მ³	(4.1.3)

სადაც: η - მტვერდამჭერის საერთო ეფექტურობა,  %.

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.

ასფალტ-ბეტონის შემრევი მოწუობილობა TELTOMAT - S750. ნომინალური წარმადობა 80 ტ/სთ. საკვამლე მილის სიმაღლე 29,5 მ. დიამეტრი 1.0 მ. აირჰაეროვანი ნაკადის მოცულობა V= 14 მ³/წმ; ხაზობრივი სიჩქარე 17.6 მ/წმ; ტემპერატურა 150°С. მტვრის კონცენტრაცია გამწმენდის შესასვლელზე 36.667 გ/მ³. მტვერდამჭერის საერთო ეფექტურობა η=98.5%.

გაფრქვევების ინტენსივობები  გაწმენდის გარეშე ტოლი იქნება:

M2908 = 3600 x 10-6 x 2080 x 14 x 36.667 = 3843.875 ტ/წელ;

G2908 = 14 x 36.667 = 513.338 გ/წმ.

გაფრქვევების ინტენსივობები  გაწმენდის შემდეგ ტოლი იქნება:

M2908 = 3600 x 10-6 x 2080 x 14 x 36.667 x (100 – 98.5) · 10-2 = 57.658 ტ/წელ;

G2908 = 14 x 36.667 x (100 – 98.5) · 10-2 = 7.700 გ/წმ.

საშრობ დოლში ინერტული მასალების გასაშრობად სითბოს წყაროდ გამოიყენება ბუნებრივი აირი, რომლის ხარჯი 1 ტონა პროდუქციაზე შეადგენს შეადგენს 9 მ3-ს. თუ გავითვალისწინებთ, რომ წლიურად გამოსაშვები ასფალტის მაქსიმალური რაოდენობა შეადგენს 166400 ტონას, მაშინ ბუნებრივი აირის წლიური ხარჯი ტოლი იქნება 1497600 მ3-ის (720 მ3/სთ).

ყოველი 1000 მ3 ბუნებრივი აირის წვისას ატმოსფეროში გამოიყოფა 0,0036 ტ აზოტის დიოქსიდი, 0,0089 ტ ნახშირჟანგი და 2.0 ტონა ნახშირორჟანგი[4], ამიტომ მათი წლიური გაფრქვევები ტოლი იქნება:

GNO2  = 0.0036 x 1497.600 = 5.391 ტ/წელი

GCO = 0.0089 x 1497.600   = 13.329 ტ/წელი

GCO2 = 2.0 x 1497.600   = 2995.200 ტ/წელი

ხოლო წამური გაფრქვევები ტოლი იქნება:

MNO2  = 5.391 x 106/(2080 x 3600) = 0.720 გ/წმ

MCO  = 13.329 x 106/(2080 x 3600) = 1.780 გ/წმ

ბ). გაფრქვევის ანგარიში მინერალური ფხვნილს (ფილერი) მიღებისასა სილოსში  (გ-2 გაფრქვევის წყარო)

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად.

მინერალური ფხვნილის მიწოდება ხდება პრაქტიკულად ჰერმეტულად და 1 ტონა ნედლეულის გადატვირთვისას გამოიყოფა 0.08 კგ მტვერი, ამიტომ გაფრქვევის ინტენსივობები შესაბამისად ტოლი იქნება:

G2909 =9500 ტ/წელ x 0.08კგ/ტ = 760 კგ/წელ = 0.760 ტ/წელ;

M2909 =760 კგ/წელ x 1000 /2080 სთ/წელ / 3600 = 0.1015 გ/წმ;

მინერალური ფხვნილის სილოსის სიმაღლეა 9 მეტრი.

გ). გაფრქვევები ბიტუმის მიმღები და გასაცხელებელი რეზერვუარებიდან (გ-3, გ-4, გ-5);

ობიექტი წლიურად მაქსიმალური დატვირთვის პირობებში მოიხმარს 8900 ტონა ბიტუმს.

აღნიშნული ბიტუმის გაცხელება სამუშაო ტემპერატურამდე განხორციელდება  სამ ცალ, თითეულ 30 მ3ტევადობის რეზერვუარებში.

ბიტუმის სახარშ რეზერვუარებში ბიტუმი ცხელდება ბუნებრივი აირის წვის ხარჯზე  რომელთა საათობრივი ხარჯი შესაბამისად ტოლია 30 მ3-ის.

ბიტუმის სახარშ რეზერვუარებიდან წლიურად გაფრქვეულ ნახშირწყალბადების რაოდენობა იანგარიშება ფორმულით:

G = Vბიტ. x Rნახშ.   ტ/წელ.

სადაც

Vბიტ. - რეზერვუარში წლიურად მოსახარში ბიტუმის რაოდენობაა და ტოლია 8900 ტ-ის;

Rნახშ. -  რეზერვუარიდან ნახშირწყალბადების ხვედრითი გაფრქვევაა და მიიღება 1 კგ-ის ტოლად 1 ტონა მოსახარშ ბიტუმზე.

ზემოაღნიშნული მონაცემებისა და იმის გათვალისწინებით, რომ საწარმოს გააჩნია სამი ცალი ბიტუმის საცავი, რომელშიც განთავსებული იქნება ჯამურად 8900 ტონა ბიტუმი, ანუ თითეულში შესაბამისად 2966.667ტონა ბიტუმი, შესაბამისად  გაფრქვეულ ნახშირწყალბადების ინტენსივობები ბიტუმის თითეული საცავიდან ტოლი იქნება:

30 მ3 მოცულობის სახარში  რეზერვუარიდან:

G= 2966.667 x 1 /103 = 2.967 ტ/წელ;

M = 2.967x 106/ (2080 x 3600) = 0.39619  გ/წმ.

ბიტუმის სახარშ რეზერვუარში გამოიყენება ბუნებრივი აირი, რომლის ხარჯი ტოლია 30 მ3-ს საათში. თუ გავითვალისწინებთ, რომ წლიურად 30 მ3 მოცულობის ბიტუმის რეზერვუარში ხარშვა მიმდინარეობს 2080 საათი,  მაშინ ბუნებრივი აირის წლიური ხარჯი ტოლი იქნება 30x2080=62400 მ3-ის.

ყოველი 1000 მ3 ბუნებრივი აირის წვისას ატმოსფეროში გამოიყოფა 0,0036 ტ აზოტის დიოქსიდი, 0,0089 ტ ნახშირჟანგი და 2.0 ტონა ნახშირორჟანგი[4], ამიტომ მათი წლიური გაფრქვევები თითეული ბიტუმსახარში რეზერვუარიდან ტოლი იქნება:

GNO2  = 0.0036 x 62.400 = 0.225 ტ/წელი

GCO = 0.0089 x 62.400  = 0.555 ტ/წელი

GCO2 = 2.0 x 62.400  = 124.800 ტ/წელი

ხოლო წამური გაფრქვევები ტოლი იქნება:

MNO2  = 0.225 x 106/(2080 x 3600) = 0.030 გ/წმ

MCO  = 0.555 x 106/(2080 x 3600) = 0.0742 გ/წმ

გაფრქვევის მილის სიმღლეა H=5 მეტრი, დიამეტრი d=0.25 მ, მოცულობითი სიჩქარე 0.156 მ3/წმ, ხაზობრივი სიჩქარე 3.18 მ/წმ.

გაფრქვევები ინერტული მასალების მიღება-დასაწყოებისას.

ინერტული მასალების (ქვიშა, ღორღი) ავტოთვითმცლელებიდან ჩამოცლის და დასაწყოებისას გამოყოფილი მტვრის რაოდენობა იანგარიშება ფორმულით:

M. = К1 х К2 х К3 х К4 х К5 х К7 x G x B х 106 /3600  გ/წმ, (4.1.4)

სადაც:

K1 -  მასალაში მტვრის ფრაქციის წილია;

K2 - მტვრის მთლიანი მასიდან აეროზოლში გადასული მტვრის წილია;

K3 -  მტვრის წარმოქმნაზე ქარის სიჩქარის გავლენის მახასიათებელი    კოეფიციენტია;

K4 - გარეშე ზემოქმედებისაგან საწყობის დაცვითუნარიანობის მახასიათებელი კოეფიციენტია;

K5 - მტვრის წარმოქმნაზე მასალის სინოტივის გავლენის მახასიათებელი კოეფიციენტია;

K7 - გადასამუშავებელი მასალის ზომების მახასიათებელი კოეფიციენტია;

B - გადატვირთვის სიმაღლეზე დამოკიდებულების კოეიციენტია;

G  - დანადგარის წარმადობაა, ტ/სთ;

ზემოაღნიშნული კოეფიციენტების მნიშვნელობები საწარმოს კონკრეტული პირობებისთვის წარმოდგენილია ცხრილ 4.1.2-ში.

ცხრილი 4.1.2

| პარამეტრის დასახელება | აღნიშვნა | პარამეტრის მნიშვნელობა |
| --- | --- | --- |
|  |  | ქვიშა | ღორღი |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| მასალაში მტვრის ფრაქციის წილი | K1 | 0.05 | 0.01 |
| მტვრის მთლიანი მასიდან აეროზოლში გადასული მტვრის წილი | K2 | 0.03 | 0.01 |
| მტვრის წარმოქმნაზე ქარის სიჩქარის გავლენის მახასიათებელი კოეფიციენტი | K3 | 1,2 | 1.,2 |
| გარეშე ზემოქმედებისაგან საწყობის დაცვითუნარიანობის მახასიათებელი კოეფიციენტი | K4 | 1.0 | 1.0 |
| მტვრის წარმოქმნაზე მასალის სინოტივის გავლენის მახასიათებელი კოეფიციენტი | K5 | 0.01 | 0.01 |
| გადასამუშავებელი მასალის ზომების მახასიათებელი კოეფიციენტი | K7 | 0.6 | 0.5 |
| გადატვირთვის სიმაღლეზე დამოკიდებულების კოეფიციენტი | B | 0.4 | 0.4 |
| დანადგარის წარმადობაა, ტ/სთ | G | 32.885 | 38.606 |

ინერტული მასალების (ქვიშა, ღორღი) საწყობიდან გამოყოფილი მტვრის რაოდენობა იანგარიშება ფორმულით:

M=K4xK5xK6xK7xqxf  გ/წმ          (4.1.5)

სადაც:

K4 , K5 da K7 იგივეა, რაც ფორმულა (4.1.4)-ში;

K6_ მასალის  ზედაპირის პროფილის მახასიათებელი კოეფიციენტია და  საწარმოს პირობებისათვის ტოლია 1.45-ის.

f _ საწყობის მასალით დაფარული ნაწილის ფართობია, მ2;

q_ ფაქტიური ზედაპირის 1 მ2 ფართობიდან ატაცებული მტვრის წილია, (გ/მ2წმ) და ტოლია 0.002-ის.

აღნიშნული კოეფიციენტების მნიშვნელობები საწარმოს კონკრეტული პირობებისთვის წარმოდგენილია ცხრილ 4.1.3-ში.

ცხრილი 4.1.3

| პარამეტრის დასახელება | აღნიშვნა | პარამეტრის მნიშვნელობა |
| --- | --- | --- |
|  |  | ქვიშა | ღორღი |
| გარეშე ზემოქმედებისაგან საწყობის დაცვითუნარიანობის მახ. კოეფიციენტი | K4 | 1.2 | 1.2 |
| მტვრის წარმოქმნაზე მასალის სინოტივის გავლენის მახასიათებელი კოეფიციენტი | K5 | 0.01 | 0.01 |
| დასასაწყობებელი მასალის ზედაპირის პროფილის მახასიათებელი კოეფიციენტი | K6 | 1.45 | 1.45 |
| გადასამუშავებელი მასალის ზომების მახასიათებელი კოეფიციენტი | K7 | 0.6 | 0.5 |
| მტვრის წატაცების ინტენსივობაა 1 მ2 ფაქტიური ზედაპირის ფართობიდან, გ/მ2 წმ | q | 0.002 | 0.002 |
| ამტვერების ზედაპირია, მ2 | f | 500 | 500 |

დ) გაფრქვევები ქვიშის ავტოთვითმცლელებიდან  ჩამოცლისას  და დასაწყოებისას (გ-6);

ინერტული მასალების (ქვიშის) მიმღებისას გამოყოფილი მტვრის ინტენსივობები იანგარიშება ფორმულა (4.1.4) სა და ცხრილი 4.1.2-ში სათანადო მნიშვნელობების ჩასმით, მივიღებთ.

ზემოაღნიშნულ ფორმულაში სათანადო მნიშვნელობების ჩასმით მივიღებთ:

ქვიშისთვის:

M= 0.05 х 0.03 х 1.2 х 1.0 х 0.01 х 0.6 x 32.885 x 0.4 х 106 /3600 = 0.039462 გ/წმ;

G= 0.039462х 2080 х 3600 /106 = 0.295 ტ/წელ;

ინერტული მასალების (ქვიშის) საწყობიდან გამოყოფილი მტვრის ინტენსივობები იანგარიშება ფორმულა (4.1.5) სა და ცხრილი 4.1.3-ში სათანადო მნიშვნელობების ჩასმით, მივიღებთ.

M= 1.2 х 0.01 х 1.45 х 0.6 х 0.002 х 500 = 0.01044  გ/წმ;

G= 0.01044х 3600 х 8760 /106 = 0.329 ტ/წელ.

სულ:

M= 0.039462+0.01044=0.049902 გ/წმ;

G= 0.295+0.329=0.624 ტ/წელ.

ე) გაფრქვევები  ღორღის  ავტოთვითმცლელებიდან ჩამოცლისას და დასაწყოებისას (გ-7);

ინერტული მასალების (ქვიშის) მიმღებისას გამოყოფილი მტვრის ინტენსივობები იანგარიშება ფორმულა (4.1.4) სა და  ცხრილი 4.1.2-ში სათანადო მნიშვნელობების ჩასმით, მივიღებთ.

ზემოაღნიშნულ ფორმულაში სათანადო მნიშვნელობების ჩასმით მივიღებთ:

ღორღისათვის:

M= 0.01 х 0.01 х 1.2 х 1.0 х 0.01 х 0.5 x 38.606x 0.4 х 106 /3600 = 0.00257 გ/წმ;

G= 0.00257х 2080 х 3600 /106 = 0.019 ტ/წელ;

ინერტული მასალების (ღორღის) საწყობიდან გამოყოფილი მტვრის ინტენსივობები იანგარიშება ფორმულა (4.1.5) სა და ცხრილი 4.1.3-ში სათანადო მნიშვნელობების ჩასმით, მივიღებთ.

ღორღისათვის:

M= 1.2 х 0.01 х 1.45 х 0.5 х 0.002 х 500 = 0.0087 გ/წმ;

G= 0.0087х 3600 х 8760 /106 = 0.274 ტ/წელ.

სულ:

M= 0.00257+0.0087=0.01127 გ/წმ;

G= 0.019+0.274=0.293 ტ/წელ.

მაშასადამე გაფრქვევის ინტენსივობის ჯამური სიდიდეები ინერტული მასალების დასაწყოებისას და შენახვისას გაფრქვევის გ-6, გ-7 წყაროდან ტოლია:

M= 0.049902+0.01127=0.061172  გ/წმ;

G.= 0.624+0.293=0.917 ტ/წელ.

ვ) გაფრქვევები ინერტული მასალების ბუნკერებში ჩაყრისას (გ-8);

ინერტული მასალების მიმღებ ბუნკერში ჩაყრისას გამოყოფილი მტვრის ინტენსივობები იანგარიშება ფორმულა (4.1.4) სა და ცხრილი 4.1.2-ში სათანადო მნიშვნელობების ჩასმით, მივიღებთ.

ქვიშისთვის:

M= 0.05 х 0.03 х 1.2 х 1.0 х 0.01 х 0.6 x 32.885 x 0.4 х 106 /3600 = 0.039462 გ/წმ;

G= 0.039462х 2080 х 3600 /106 = 0.295 ტ/წელ;

ღორღისათვის:

M= 0.01 х 0.01 х 1.2 х 1.0 х 0.01 х 0.5 x 38.606x 0.4 х 106 /3600 = 0.00257 გ/წმ;

G= 0.00257х 2080 х 3600 /106 = 0.019 ტ/წელ;

სულ:

M= 0.039462+0.00257=0.042032 გ/წმ;

G= 0.295+0.019=0.314 ტ/წელ.

ზ) გაფრქვევები ინერტული მასალების ლენტური ტრანსპორტიორით გადაადგილებისას (გ-9);

ინერტული მასალების ლენტური ტრანსპორტიორით გადაადგილებისას მტვრის გაფრქვევები იანგარიშება ფორმულით:

МК = 3,6 x K3 x K5 x WК x L x l x γ x T,  ტ/წელ;

სადაც:

K3 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ მეტეო პირობებს ;

K5 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ტენიანობას;

WК - ლენტური ტრანსპორტიორიდან კუთრი ამტვერება, კგ/მ2*წმ;

L - ლენტური ტრანსპორტიორის სიგანე, მ.

Γ - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის დაწვრილმარცვლოვანებას;

T - მუშაობის წლიური დრო, სთ/წელ;

მაქსიმალური ერთჯერადი ემისია რომელიც წარმოიქმნება მასალის ტრანსპორტირებისას ღია ლენტური კონვეირიდან, განისაზღვრება ფორმულით:

М’К = K3 x K5 x WК x L x l x γ x 103, გ/წმ;

ატმოსფერულ ჰაერში დამბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.

M = 1.2 x 0.1 x 0.0000045 x 12 x 0.5 x 0.5 x 103 = 0.00162 გ/წმ;

G = 3.6 x 1.2 x 0. 1 x 0.0000045 x 12 x 0.5 x 0.5 x 2080 = 0.012 ტ/წელ.

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის პარამეტრები

ცხრილი 4.1.4

| წარმოების საამქროს უბნის დასახელება | წყაროს ნომერი | გაფრქვევა-გამოყოფის წყაროს | დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს მუშაობის დრო, სთ | დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს პარამეტრები | აირჰაეროვანი ნარევის პარამეტრები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა წყაროს გამოსვლის ადგილას | დამაბინძ ნივთიე-რებათა კოდი დასახელება | ატმოსფერულ ჰაერში დამაბნძურებე ნივთიერებათა გაფრქვევის სიმძლავრე | დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს კორდინატები, მ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | დასახელება | რაოდენ | დღე-ღამეში | წელიწადში | სიმაღ-ლე | დიამე-ტრი | siCqare, m/wm | მოცულობა კუბ.მ/წმ | ტემპერატურა გრად.C |  | გ/წმ | ტ/წელ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ასფალტის ქარხანის დანადგარი | გ-1 | მილი | 1 | 8 | 2080 | 29.5 | 1.0 | 17.6 | 14.0 | 150 | 2909 | 7.700 | 57.658 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 | 0.720 | 5.391 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | 1.780 | 13.329 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CO2 | - | 2995.200 |  |  |
| მინერალური ფხვნილის სილოსი | გ-2 | მილი | 1 | 8 | 2080 | 9.0 | 0.3 | 3.62 | 0.256 | 26 | 2909 | 0.1015 | 0.760 | 3 | 0 |
| ბიტუმის საცავი | გ-3 | მილი | 1 | 8 | 2080 | 5.0 | 0.25 | 3.18 | 0.156 | 140 | 2754 | 0.39619 | 0.967 | -8 | -2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 | 0.0300 | 0.225 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | 0.0742 | 0.555 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CO2 | - | 124.800 |  |  |
| ბიტუმის საცავი | გ-4 | მილი | 1 | 8 | 571 | 5.0 | 0.25 | 3.18 | 0.156 | 140 | 2754 | 0.39619 | 0.967 | -8 | -6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 | 0.0300 | 0.225 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | 0.0742 | 0.555 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CO2 | - | 124.800 |  |  |
| ბიტუმის საცავი | გ-5 | მილი | 1 | 8 | 686 | 5.0 | 0.25 | 3.18 | 0.156 | 140 | 2754 | 0.39619 | 0.967 | -8 | -10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 | 0.0300 | 0.225 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | 0.0742 | 0.555 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CO2 | - | 124.800 |  |  |

ცხრილი 4.1.4 (გაგრძელება)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვიშის საწყობი | გ-6 | არაორგანიზ. წყარო | 1 | 24 | 8760 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 0.29452 | 26 | 2909 | 0.049902 | 0.624 | 20 | 14 |
| ღორღის საწყობი | გ-7 | არაორგანიზ. წყარო | 1 | 24 | 8760 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 0.29452 | 26 | 2909 | 0.01127 | 0.293 | 20 | 8 |
| მიმღები ბუნკერი | გ-8 | არაორგანიზ. წყარო | 1 | 8 | 1600 | 3.0 | 0.5 | 1.5 | 0.29452 | 26 | 2909 | 0.042032 | 0.314 | 12 | 10 |
| ლენტური ტრანსპ. | გ-9 | არაორგანიზ. წყარო | 1 | 8 | 1600 | 3.0 | 0.5 | 1.5 | 0.29452 | 26 | 2909 | 0.00162 | 0.012 | 6 | 6 |

4.1.1. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის შედეგთა ანალიზი

საწარმოდან უახლოესი დასახლებული პუნქტი დაშორებულია 900 მეტრით, ამიტომ მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები დგინდება საწარმოდან ნულოვანი გაფრქვევის წყაროდან შემდეგ კორდინატებზე (0; 500); (-500; 0); (0; -500) და (500; 0).

გათვლები განხორციელდა იმ შემთხვევისათვის, როცა ერთდროულად აფრქვევს ყველა წყარო, რაც შეყვანილ იქნა კომპიუტერში, მოცემულია დანართის პირველ ფურცელზე. ასევე გათვალისწინებული იქნა საწარმოს მიმდებარედ არსებული ინერტული მასალების სამსხვრევ-დამახარისხებელი დანადგარისა და სასაქონლო ბეტონის წარმოების დანადგარებიდან გაფრქვევების ჯამური ინტენსივობები. რაც შეეხება ფონური მახასიათებლები ქალაქის მოსახლეობის რიცხოვნობის გათვალისწინებით, ის აღებული იქნა ნულის ტოლად, რადგან სოფლის მოსახლეობა არ აღემატება 10000 რიცხოვნობას.

აღნიშნული შედეგები მოცემულია ცხრილ 4.1.5.-ში

ცხრილი 4.1.5

მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის ძირითადი შედეგები

| მავნე ნივთიერებათა დასახელება | მავნე ნივთიერებათა ზდკ-ის წილი ობიექტიდან |
| --- | --- |
|  | უახლოეს დასახლებული პუნქტის კორდინატები |
|  | (0; 500) | (0; -500) | (500; 0) | (-500; 0) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| არაორგანული მტვერი | 0.29 ზდკ | 0.29 ზდკ | 0.30 ზდკ | 0.29 ზდკ |
| აზოტის ორჟანგი | 0.14 ზდკ | 0.14 ზდკ | 0.14 ზდკ | 0.14 ზდკ |
| ნახშირჟანგი | 0.01 ზდკ | 0.01 ზდკ | 0.01 ზდკ | 0.01 ზდკ |
| ნახშირწყალბადები | 0.27 ზდკ | 0.28 ზდკ | 0.27 ზდკ | 0.28 ზდკ |

### 4.2. ზემოქმედება წყლის ხარისხზე

წყალი საწარმოში გამოიყენება:

- საწარმოო მიზნებისათვის (მტვერდამჭერ სისტემაში)

- სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის (სასმელი წყლის ონკანები,   სათავსოები).

სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის საწარმო წყალს აღება განხორციელდება საწარმოს ტერიტორიაზე არსებული ჭაბურღილიდან, რომელზედაც აღებული იქნება შესაბამისი ლიცენზია (განაცხადი უკვე შეტანილია).

საწარმოო მიზნებისათვის წყლის აღება ასევე განხორციელდება ჭაბურღილიდან.

### წყლის ხარჯი სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის

სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის წყალი გამოიყენება საოფისე შენობაში და სანიტარულ კვანძებში მოსამსახურეთა მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის წყლის ხარჯი გაანგარიშებულია ”კომუნალური წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემებით სარგებლობის წესების” მიხედვით (დამტკიცებულია საქართველოს ურბანიზციისა და მშენებლობის მინისტრის 21.10.1998 წ., №81 ბრძანებით).

სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის წყლის რაოდენობას ვანგარიშობთ შემდეგი ფორმულით:

Q = (A × N) მ3/დღ-ში;

სადაც:

Q - დღეღამეში სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის საჭირო წყლის ხარჯი;

A – მუშაკთა საერთო რაოდენობა დღეღამის განმავლობაში, ჩვენ შემთხვევაში A = 10 მუშაკი;

ხოლო N- წყლის ნორმა სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის ერთ მუშაკზე დღის განმავლობაში, ჩვენ შემთხვევაში N = 0.045 მ3/დღ.;

აქედან გამომდინარე, დღეღამეში სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის საჭირო წყლის ხარჯი იქნება:

Q = (10 × 0.045) = 0.45 მ3/დღ-ში, ხოლო წლიური რაოდენობა იქნება 0.45x260=117 მ3/წელ-ში.

ქვემოთ მოცემულ ცხრილ 4.1.6-ში მოყვანილია სამეურნეო-ფეკალურ ჩამდინარე წყალში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მასა  მსოფლიო ჯანმრთელობის ორგანიზაციის მონაცემებით (Rapid Assessment of Air, Water and Land Pollution Sourses, WHO, 1982).

ცხრილი 4.1.6.

ჩამდინარე წყლებში ერთი ადამიანის მიერ დღეღამეში გამოყოფილი დამაბინძურებელი ნივთიერებების მასა

| დამაბინძურებელი ნივთიერება | დატვირთვის ფაქტორი, გ/1 ადამიანზე დღეღამეში |
| --- | --- |
| ჟბმ5 | 45-54 |
| ჟქმ (ბიქრომატი) | 1,6 ჟბმ5- 1,9 ჟბმ5 |
| საერთო ორგანული ნახშირბადი | 0,6 ჟბმ5 - 1,0 ჟბმ5 |
| შეწონილი ნაწილაკები | 70 - 145 |
| ქლორიდები | 4 - 8 |
| საერთო აზოტი (N) ორგანული აზოტი თავისუფალი ამონიუმი ნიტრატი | 6 - 12 0,4 X საერთო N 0,6 X საერთო N 0-დან 0,5-მდე X საერთო N |
| საერთო ფოსფორი (P) ორგანული ფოსფორი არაორგანული ფოსფორი (ორტო- და პოლიფოსფატი) | 0,6 - 4,5 0,3 X საერთო P 0,7 X საერთო P |
| kaliumi (K20) | 2 - 6 |

სამეურნეო-ფეკალური ჩამდინარე წყლების შემადგენლობაში - როგორც წესი, შედის:

- გაუხსნელი მინარევები, რომლებიც წყალში მსხვილ შეწონილ მდგომარეობაში იმყოფებიან და არაორგანული წარმოშობის არიან;

- კოლოიდური ნივთიერებები, რომლებიც შედგებიან მინერალური და ორგანული ნაწილაკებისაგან;

- გახსნილი ნივთიერებები, რომლებიც წყალში იმყოფებიან მოლეკულურ- დისპერსული ნაწილაკების სახით.

სამეურნეო-ფეკალური ჩამდინარე წყლების დაბინძურების ძირითადი მახასიათებელი ნივთიერებები არიან: შეწონილი ნაწილაკები, ორგანული ნივთიერებები, აზოტის ნაერთები, პოლიფოსფატები, ცხიმები, ქლორიდები, კალიუმი.

### წყლის ხარჯი საწარმოო მიზნებისათვის

საწარმოში მტვერდამჭერი სისტემის მეორე საფეხუზე, სკრუბერში გამოყენებული წყალი იქნება ბრუნვით სისტემაში, რომლისათვის გათვალისწინებულია 20 მ3 მოცულობის წყლის სამარაგო რეზერვუარი.

სკრუბერში გამოტენებული წყალი პირველ ეტაპზე გაივლის სალექარს და შემდეგ გადაქაჩული იქნება წყლის 20 მ3 მოცულობის სამარაგო რეზერვუარში, საიდანაც ისევ გამოყენებული იქნება სველ მტვერდამჭერ სისტებაში.

    - სველ მტვერდამ ბრუნვით სისტემაში წყლის დანაკარის შესავსებად, რომელიც ორთქლის სახით გამოიყოფა ატმოსფეროში, ესაჭიროვება დღეში 1 მ3  წყალი, ანუ წელიწადში 260 მ3 წყალი. სულ წყლის ხარჯი საწარმოო მიზნებისათვის ტოლია 280 მ3/წელ-ში.

### წყალარინება

საწარმოს ტერიტორიაზე წარმოიქმნება:

- სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლები საოფისე შენობიდან და სანიტარული კვანძებიდან;

- სანიაღვრე წყლები.

### სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლები

როგორც ზემოთ დადგინდა გაანგარიშებით, სასმელი წყლის ხარჯი სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის შეადგენს:

Q = 0.45 მ3/დღ-ში.

სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების ხარჯს ვიღებთ მოხმარებული წყლის 90%-ს, შესაბამისად ჩამდინარე წყლების დღეღამური ხარჯი შეადგენს:

q = 0.45 × 0.9 = 0.405 მ3/დღ-ში, ანუ 0.405x260=105.3მ3/წელ.

აღნიშნული სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების ჩაშვება ხორციელდება ბეტონის ორმოში.

საწარმოო ჩამდინარე წყლები

ასფალტის წარმოებისას წარმოებისას ჩამდინარე წყლები არ წარმოიქმნება.

სანიაღვრე წყლები

სანიაღვრე ჩამდინარე წყლების ხარჯი იანგარიშება ფორმულით:

q= 10 x F x H x K

სადაც:

q – სანიაღვრე წყლების ხარჯია დროის გარკვეულ პერიოდში მ3,

F - ტერიტორიის ფართობი ჰა, ჩვენ შემთხვევაში, საწარმოო ტერიტორია, რომლის  ფართობია - 11000 კვ.მ, ანუ - 1.1 ჰა.

H – ნალექების რაოდენობა დროის გარკვეულ პერიოდში, მმ. ,,სამშენებლო კლიმატოლოგია”-ს მიხედვით საწარმოს განლაგების ტერიოტორიისათვის ნალექების წლიური  რაოდენობა შეადგენს 513 მმ/წელ-ში, ხოლო ნალექების დღეღამური მაქსიმუმი - 62 მმ/დღღ.

K – ტერიტორიის საფარის ტიპზე დამოკიდებული კოეფიციენტი (ჩვენ შემთხვევაში ბეტონშის საფარისათვის ვიღებთ - K= 0.9).

ფორმულის გამოყენებით მივიღებთ სანიაღვრე წყლების წლიურ ხარჯს:

q წელ. = 10 x 1. 1  x 513 x 0.7 = 3950.1 მ3/წელ.

ხოლო თუ გავითვალისწინებთ ნალექების დღე-ღამური მაქსიმალურ სიდიდეს, სანიაღვრე წყლების ხარჯის დღე- ღამური მნიშვნელობა ტოლი იქნება:

qდღ.ღ.მაქს. = 10 x 1.1  x 62 x 0.7 = 477.4 მ3/დღ.ღ.

სანიაღვრე წყლების მაქსიმალური საათური ხარჯი იქნება:

qსთ.მაქს. = 477.4: 24 = 19.892  მ3/სთ.

რადგან საწარმოში არ გამოიყენება თხევადი საწვავი, ამიტომ სანიაღვრე წყლების დაბინძურების რისკი ნახშირწყალბადებით  არ არსებობს. რაც შეეხება სანიაღვე წყლების   შეწონილი ნაწილაკებით დაბინძურებას, ის არ გადააჭარბებს იმ კონცენტრაციას, რომელიც ბუნებრივად წარმოიქმნება საწარმოს მიმდებარე ტერიტორიებიდან. საწარმოს ტერიტორიიდან წარმოქმნილი სანიაღვე წყლები მოხვდება მის მიმდებარედ გამავალ სანიაღვრე არხში, რომელში ასევე ჩაედინება ზოგადად მიმდებარე ტერიტორიებიდან წარმოქმნილი სანიაღვრე წყლები.

4.3.  ზემოქმედება ზედაპირულ წყლებზე

დაგეგმილი საქმიანობით გამოწვეული ზემოქმედების ზონაში, ყველაზე სენსიტიურ ზედაპირული წყლის ობიექტს წარმოადგენს მდინარე მტკვარი, რომელიც საწარმოო ტერიტორიიდან დაშორებულია 790 მეტრით.

რადგან საწარმოს არ გააჩნია ზედაპირულ წყლის ობიექტებზე ჩამდინარე წყლები, ამიტომ ზედაპირულ წყლებზე  ზემოქმედება ბუნებრივია არ იქნება.

4.4. ნიადაგების და გრუნტის ხარისხობრივი მდგომარეობის შეფასება და ნიადაგების დაბინძურების  ფაქტორი

ნიადაგი რთული შედგენილობის ფაქიზი სისტემაა, რომელიც ძალზე მგრძნობიარეა ეგზოგენური ნივთიერებების მიმართ. მისი თავისებურებაა ტექნოგენური ნივთიერებების კონცენტრირება და ფიქსაცია. ნიადაგში მოხვედრილი ნივთიერებების დიდი ნაწილი სორბციის გამო გადადიან უძრავ ფორმაში. ნორმირებული ნივთიერებების გავლენით იცვლება ნიადაგის ბუნება, დეგრადირდება მიკროფლორა და ნელდება მცენარის განვითარება. აღნიშნული საქმიანობის სპეციფიკაციის გამო ძირითად დამაბინძურებელ ფაქტორს წარმოადგენს: მტვერდამჭერი სისტემაში გამოყენებული წყალი, რომელიც ბინძურდება მხოლოდ შეწონილი ნაწილაკებით. აღნიშნული წყალი არ ხვდება გარე გარემოში.

ნარჩენების მართვის წესების დარღვევა უარყოფით გავლენას ახდენს გარემოს სხვადასხვა რეცეპტორებზე, როგორიც არის: ნიადაგის საფარი, მიწისქვეშა წყლები, მცენარეული საფარი. შესაბამისად, აღნიშნული საქმიანობით ბუნების სხვადასხვა რეცეპტორებზე ზეგავლენის თავიდან ასარიდებლად, მნიშვნელოვანია კომპანიამ უზრუნველყოს ნარჩენების მართვა კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნებით.

ნავთობპროდუქტების ნიადაგში მოხვედრა პირველ რიგში იწვევს მასში ჟანგბადის განახლების შეფერხებას და მიკროფლორის განადგურებას. აღნიშნულის შედეგად მცირდება ნიადაგის ბუნებრივი გაფხვიერების ხარისხი და ჰუმუსის ფენა კარგავს ნაყოფიერებას. მეორეს მხრივ შესაძლებელია ნავთობპროდუქტების მცენარეებში მოხვედრა, რაც თავის მხრივ მცენარეული საფარის მომხმარებელ სხვა რეცეპტორებზე ახდენს მავნე ზეგავლენას.

აღნიშნულის შედეგად საკვლევი ტერიტორიის ფარგლებში ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა არსებობს, რომელიც დღეისობით მოშანდაკებულია.

გარემოზე შესაძლო ზემოქმედებების ანალიზისას გასათვალისწინებელია ნიადაგის ხარისხის გაუარესების რისკები და ასეთი რისკების მინიმიზაციისათვის საჭირო ღონისძიებების შემუშავება.

დაგეგმილი საქმიანობის პროცესში მიწის სამუშაოები არ არის დაგეგმილი, აქედან გამომდინარე არ მოხდეს რაიმე მიწის ნაყოფიერი ფენის მოხსნა.

საწარმოს ექსპლუატაციის პროცესში ნიადაგის/გრუნტის ხარისხის გაუარესების რისკები შიძლება გამოიწვიოს:

  - საწარმოო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის წესების დარღვევა;

  - ავტოტრანსპორტიდან ნავთობპროდუქტების ავარიული დაღვრა;

  - მოძველებული და ამორტიზებული საწარმოო-სანიაღვრე შიდა კანალიზაციის სისტემების ექსპლუატაცია;

ნიადაგის და გრუნტების დაბინძურების რისკები მინიმუმამდეა დაყვანილი, რადგან საწარმოო პროცესი გამოიყენება ბუნებრივი აირი, რომელიც პრაქტიკულად გამორიცხავს ნიადაგისა და გრუნტის დაბინძურებას.

ავტოტრანსპორტიდან ნავთობპროდუქტების დაღვრის შემთხვევაში დროულად უნდა მოიხსნას ნიადაგის/გრუნტის დაბინძურებული ფენა და გადაეცეს სპეციალური ნებართვის მქონე კომპანიას შემდგომირემედიაციის მიზნით.

სხვა მხრივ, ნიადაგის და გრუნტის დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად არ დაიშვება ტერიტორიის ჩახერგვა ლითონის ჯართით, საყოფაცხოვრებო და სხვა ნარჩენებით. აუცილებელია ტერიტორიის სანიტარიული პირობების დაცვა.

4.5. ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე

4.5.1 ზემოქმედება ბიოლოგიურ საფარზე

საწარმოს განთავსების ტერიტორია წარმოადგენს სამრეწველო ზონის ტერიტორიას და ამდენად არ გამოირჩევა მცენარეთა მრავალფეროვნებით, რაც პირველ რიგში საწარმოს ადგილმდებარეობის სპეციფიკით არის გამოწვეული.

თვით საწარმოს ტერიტორიაზე არ გამოირჩევა მცენარეული საფარით. ფიქსირდება მხოლოდ რამოდენიმე ბუჩქოვანი ხე-მცენარე.

რადგან ასფალტის ქარხნის განთავსება უნდა განხორციელდეს ღია მოედანზე, სადაც არ ფიქსირდება მცენარეყული საფარი, ბუნებრივია საწარმოს არავითარი ზეგავლებნა ექნება მცენარეულ საფარზე როგორც მისი მონტაჟის, ასევე ფუნქციონირების ეტაპზე.

4.5.2. ზემოქმედება ფაუნაზე

საწარმომ ექსპლუატაციის ეტაპზე ცხოველთა სამყაროზე შეიძლება შემდეგნაირად იმოქმედოს:

- ოპერირებისას და მშენებლობისას ადგილი ექნება მანქანა-დანადგარების ხმაურს, რაც დააფრთხობს მიმდებარედ მობინადრეთა სახეობებს;

- ცხოველთა გარკვეული სახეობებისთვის ნეგატიური ზემოქმედება ექნება ავტოტრანსპორტს, ნედლეულის და პროდუქციის ტრანსპორტირებისას;

- ზემოქმედება ძირითადად მოსალოდნელია საპროექტო ტერიტორიაზე გავრცელებულ სინანტროპულ სახეობებზე და შემთხვევით მოხვედრილ ფრინველებზე.

საერთო ჯამში ცხოველთა სამყაროზე ზემოქმედება შეიძლება შეფასდეს, როგორც ძალიან დაბალი.

საწარმოს განთავსების ტერიტორია არ გამოირჩევა ცხოველთა მრავალფეროვნებით, რაც პირველ რიგში საწარმოს ადგილმდებარეობის სპეციფიკით არის გამოწვეული. მიუხედავად ამისა, საქმიანობის შედეგად მოსალოდნელია გარკვეული სახის ნეგატიური ზემოქმედებები, განსაკუთრებით გადამფრენ ფრინველებზე.

გადამფრენ ფრინველებზე ზემოქმედების სახეებიდან აღსანიშნავია ღამის საათებში განათებულობის ფონის შეცვლასთან დაკავშირებული ზემოქმედება - ფრინველთა დაფრთხობა, რისი თანმდევი შესაძლოა იყოს მათი დეზორიენტაცია და დაშავება. თუმცა იმ ფონზე, რომ ამ მიმართულებით საწარმოს სპეციპიკიდან და იმის გათვალისწინებით, რომ არ არის მაღალი სიმაღლის ობიექტები (ყველაზე მაღალი ობიექტის - გაფრქვევის მილის სიმაღლეა 30 მ), ამიტომ მისი როლი ზემოქმედების მასშტაბურობაში ძალზედ მცირეა.

საერთო ჯამში საწარმოს ექსპლუატაციის ფაზებზე ცხოველთა სამყაროზე ზემოქმედების მნიშვნელობა შეიძლება შეფასდეს, როგორც დაბალი.

4.6. ზემოქმედება დაცულ ტერიტორიებზე

საწარმოს განკუთვნილი ტერიტორია დაცული ტერიტორია ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკი დაშორებულია დიდ მანძილზე (არანაკლებ 4.5 კმ) და აქედან გამომდინარე შემოთავაზებული მდებარეობა არ ახდენს უარყოფით გავლენას დაცულ ტერიტორიებზე.

### 4.7. ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე

საწარმოს ფუნქციონირების პროცესში ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ზემოქმედების ძირითადი რეცეპტორები მომსახურე პერსონალია, ვინაიდან ობიექტში მაქსიმალურად უნდა იყოს დაცული და მკაცრად კონტროლდებოდეს ტერიტორიაზე უცხო პირთა შემთხვევით, ან უნებართვოდ მოხვედრის შესაძლებლობა.

პერსონალის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე პირდაპირი ზემოქმედება შეიძლება იყოს: სატრანსპორტო საშუალებების დაჯახება, დენის დარტყმა, სიმაღლიდან ჩამოვარდნა, ტრავმატიზმი დანადგარ-მექანიზმებთან მუშაობისას, მოწამვლა და სხვ. პირდაპირი ზემოქმედების პრევენციის მიზნით მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების ნორმების მკაცრი დაცვა და მუდმივი ზედამხედველობა:

- პერსონალისთვის ტრეინინგების ჩატარება უსაფრთხოებისა და შრომის დაცვის საკითხებზე;

- დასაქმებული პერსონალის უზრუნველყოფა საჭიროების შემთხვევაში ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით;

- ჯანმრთელობისათვის სახიფათო უბნების არსებობის შემთხვევაში შესაბამისი გამაფრთხილებელი, მიმთითებელი და ამკრძალავი ნიშნების დამონტაჟება;

- ჯანმრთელობისათვის სახიფათო უბნების შემოღობვა;

- ჯანმრთელობისათვის სახიფათო უბნებზე სტანდარტული სამედიცინო ყუთების არსებობა;

- მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა;

- სატრანსპორტო ოპერაციებისას უსაფრთხოების წესების მაქსიმალური დაცვა, სიჩქარეების შეზღუდვა;

- სამუშაო უბნებზე უცხო პირთა უნებართვოდ ან სპეციალური დამცავი საშუალებების გარეშე მოხვედრის და გადაადგილების კონტროლი;

- ინციდენტებისა და უბედური შემთხვევების სააღრიცხვო ჟურნალის წარმოება.

ყოველივე ზემოთ ჩამოთვლილი პირობებში საქმიანობის პროცესში ზემოქმედების რეალიზაციის რისკი შეიძლება შეფასდეს როგორც დაბალი.

4.8. მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების რისკები

მიუხედავად იმისა, რომ ტერიტორიაზე არ იგეგმება მნიშვნელოვანი მასშტაბის მიწის სამუშაოები, საქმიანობის პროცესში არსებობს მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების გარკვეული რისკები.

აღნიშნული დაკავშირებულია, საწარმოს ტერიტორიაზე მოძრავი ტექნიკიდან ზეთისა ან საწვავის დიდი რაოდენობის დაღვრასთან.

ასეთი რისკების პრევენციის მიზნით პირველ რიგში უნდა გატარდეს ნიადაგის და გრუნტის, დაცვასთან დაკავშირებული შემარბილებელი ზომები, ვინაიდან გარემოს ეს ორი რეცეპტორები მჭიდროდ არის დაკავშირებული ერთმანეთთან: ტერიტორიაზე მოსული ატმოსფერული ნალექებით ადვილად შესაძლებელია დამაბინძურებელი ნივთიერებების ღრმა ფენებში ჩატანა და შესაბამისად გრუნტის წყლების ხარისხზე უარყოფითი ზემოქმედება. ამ შემთხვევაში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს დაბინძურებული ნიადაგის/გრუნტის ფენის დროულ მოხსნას და რემედიაციას. ასევე განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს რომ ნარჩენები არ მოხდეს საწარმოო შენობის გარე პერიმეტრზე, რომ არ მოხდეს ნიადაგისა და გრუნტის დაბინძურება, რომელმაც შესაძლებელია გამოიწვიოს მიწისქვეშა წყლების დაბინძურება.

ნიადაგის ინფილტრაციული თვისებების და მიწისქვეშა წყლების დგომის დონის გათვალისწინებით შეიძლება ითქვას, რომ მოძრავი ავტოტრანსპორტიდან საწვავის ან ზეთის მცირე რაოდენობით გაჟონვა გრუნტის წყლების ხარისხზე ზეგავლენას ვერ მოახდენს. ისევე, როგორც ნიადაგის ხარისხზე ზემოქმედების რისკების შემთხვევაში, შეიძლება გაკეთდეს დასკვნა: საწარმოს ნორმალური რეჟიმით ფუნქციონირების პირობებში ტერიტორიის ჰიდროგეოლოგიური პარამეტრების გაუარესება ნაკლებად სავარაუდოა.

პრაქტიკულად, მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების რისკები საწარმოს ტერიტორიიდან არ არსებობს, რადგან საწარმოს პროცესის მიმდინარეობის დროს გამოიყენება მხოლოდ ისეთი ნედლეული და მასალები, რომელიც პრაქტიკულად გამორიცხავს მიწისქვეშა წყლების დაბინძურებას.

ყოველივე ზომოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, მთლიანად გამორიცხავს მიწისქვეშა წყლების დაბინძურებას.

4.9.  ზემოქმედება კულტურულ მემკვიდრეობაზე

საწარმოს შემოთავაზებული ადგილზე არ არის მიწისზედა ძეგლები (ისტორიული მნიშვნელობის აქტივები ან ნაგებობები). ასევე საწარმოს ფუნქციონირების დაწყებისათვის არ მოხდება დიდი მაშტაბის მიწის სამუშაოების ჩატარება, მოხდება მხოლიდ ასფალტის დანადგარის ფუნდამენტის მოწყობა,  რაც პრაქტიკულად ზეგავლენას ვერ მოახდენს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების არსებობის შემთხვევაში მასზე.

5. საქმიანობის შედეგად შესაძლებელი ავარიული სიტუაციების ალბათობა და მათი მოსალოდნელი შედეგების თავიდან აცილების წინადადებები

სავარაუდო ტექნოლოგიური ავარიების შესაძლებლობის დაშვების შეფასებისათვის აუცილებელია სრული ტექნოლოგიური ციკლის თითეული ეტაპის ექსტრემალური პირობების დეტალური განხილვა. განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს ხანძარ-საწინააღმდეგო, წყალმომარაგების და ელექტრომომარაგების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.

საწარმოო ობიექტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის გათვალისწინებულია ხანძარსაწინააღმდეგო, წყალმომარაგების და ელექტრომომარაგების უსაფრთხოების საერთო დანიშნულების, აგრეთვე კონკრეტული პირობებისათვის განსაზრვრული ღონისძიებები, რომელთა დაცვაზე კონტროლს ახორციელებს დასახლებული პუნქტის მმართველობის შესაბამისი სამსახურები. იმ შესაძლებელი ავარიული სიტუაციების თავის არიდება, რომელიც მოსალოდნელია ელექტროსადენებზე ხანძრის გავრცელებით, ელ.ენერგიის მიწოდების შეწყვეტით – ხორციელდება საწარმოს ხელმძღვანელობის პირადი პასუხისმგებლობით, ინვესტორის მიერ დამტკიცებული სპეციალური პროფილაქტიკური ღონისძიებების დაცვის უზრუნველყოფით.

საწარმო პროცესის ყველა უბანი ტექნიკურად უზრუნველყოფილია ავარიების პრევენციის საშუალებებით. ამიტომ ნებისმიერი ინციდენტი საწყის სტადიაშივე ისპობა მოწყობილობის ავარიული გამორთვის და შედეგების ლოკალიზაციით.

მოსალოდნელი ავარიული სიტუაციები აღნიშნული ტიპის საწარმოებისათვის პრაქტიკაში იშვიათია და უმეტესად დაკავშირებულია ტექნოლოგიური მოწყობილობის დაზიანებასთან.

ატმოსფერული ელექტრული მოვლენებისაგან, აგრეთვე სტატიკური დენებისაგან დაცვის მიზნით საწარმოო ობიექტზე მონტაჟდება შესაბამისი ლითონის ხელოვნური დამიწების კონტურები.

საწარმოში ლოკალური ხანძრების გაჩენის შემთხვევისათვის იგეგმება სპეციალური ცეცხლსაქრობი საშუალებები.

პროფილაქტიკური ღონისძიებები

1. ყველა მექანიზმის სისტემური პროფილაქტიკური შემოწმება მათი მოქმედების არეალის შემოსაზღვრა თავად ტექნოლოგიური რეგლამენტის ნაწილია და მისი შესრულება სავალდებულოა.

2. საწარმოს ყველა უბანზე ჩატარდება სისტემატიური პერიოდულობით უსაფრთხოების დაცვის ინსპექტირება, რომელიც ადგენს მოწყობილობის და პრევენციის საშუალებების ტექნიკურ გამართულობას.

3. გაუმართაობის შემთხვევაში უნდა მოახდეს მყისიერი რეაგირებას.

4. საწარმოში სისტემატურად ჩატარდება პერსონალის ინსტრუქტაჟი უსაფრთხოების ტექნიკაში.

ავარიულ სიტუაცებში საკონტროლო ღონისძიებათა ჩამონათვალი

საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის პროცესში შესაძლო ავარიული სიტუაციების თავიდან აცილების ღონისძიებების შემუშავებამდე უნდა მოხდეს ავარიული რისკ-ფაქტორების შეფასება, რომლის მიზანია ერთი მხრივ ხელი შეუწყოს გადაწყვეტილების მიღებას ობიექტის ფუნქციონირების მიზანშეწონილების თვალსაზრისით, მეორეს მხრივ შექმნას საფუძველი გარემოზე ნეგატიური ზემოქმედების თავიდან ასაცილებელი ან მნიშვნელოვნად შემარბილებელი ღონისძიებების დასადგენად.

ამასთან არსებითია ის გარემოება, რომ რისკის შეფასება პირდაპირ არის დამოკიდებული ამ ღონისძიებების კომპლექსის შემადგენლობაზე.

გარემოსდაცვითი მიმართულების რეცეპტორებზე ზემოქმედების მოხდენა წარმოადგენს მიზეზ-შედეგობრივი ჯაჭვის ბოლო რგოლს, რომლის ძირითადი კომპონენტებია:

  - ტექნოლოგიური სქემით გათვალისწინებული ცალკეულ სამუშაოებთან დაკავშირებული რისკის შემცველი სიტუაციების წარმოქმნა (ხანძარი, სატრანსპორტო საშუალებებიდან)

  - მგრძნობიარე რეცეპტორებზე (ატმოსფერული ჰაერი, ნიადაგი, გრუნტი ან ზედაპირული წყლები, ჰაბიტატების ზოგიერთი სახეობები) ნეგატიური ზემოქმედება.

ნეგატიური ზემოქმედების მახასიათებლებია დამაბინძურებელი წყაროების ალბათობა, ხარისხი და მოცულობა (შესაძლებელია ზემოქმედების წყაროს ალბათობა იყოს მაღალი, მაგრამ ზემოქმედების სიდიდე საშუალო).

ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის პროცესში ავარიების თავიდან აცილების მიზნით, დაცული უნდა იქნას საქართველოში მოქმედი უსაფრთხოების სტანდარტების მოთხოვნები. გათვალისწინებული უნდა იქნას ზოგადი და სპეციალური მოთხოვნები მავნე ნივთიერებების მიმართ, კერძოდ: ფეთქებუსაფრთხოება, ბიოლოგიური უსაფრთხოება. ელექტროუსაფრთხოება, უსაფრთხოების მოთხოვნები სატრანსპორტო საშუალებების და ტექნიკის მიმართ, უსაფრთხოების მოთხოვნები ჩასატვირთ-გადმოსატვირთი სამუშაოების ჩატარებისა და ტვირთების გადაადგილების დროს.

ავარიის პირველი აღმომჩენი პირი (ბლანკზე აფიქსირებს თვითოეული ქვემოთ ჩამოთვლილი მოქმედების დასრულების დროს);

- აფრთხილებს ტექნიკურ პერსონალს საფრთხის შესახებ და ამზადებს ტერიტორიას ავარიული ღონისძიებების ლიკვიდაციის ჩატარებისთვის;

- პირველ რიგში ხორციელდება ელექტროენერგიისა  გათიშვა;

-  ახდენს აალების ყველა წყაროს გატანას და გამორთვას;

- გამორთავს ან კეტავს ტერიტორიაზე განლაგებული ტუმბოებისა და მოწყობილობების სარქველებს, ძრავებს.

ამოწმებს ტერიტორიას აფეთქებისა და ცეცხლის გაჩენის პოტენციური საშიშროების გამოვლენის მიზნით;

- დაზარალებულებს უტარებს პირველად სამედიცინო დახმარებას და საჭიროების შემთხვევაში გამოიძახებს სამედიცინო დახმარებას;

- საწარმოში წარმოქმნილი ავარიის შესახებ აცნობებს ობიექტის ზედამხედველ ხელმძღვანელს;

- განსაზღვრავს ავარიის მოცულობას, ავარიის წყაროს და დაუყოვნებლივ ღებულობს ზომებს მათი შესაწყვეტადად. დანადგარის დაზიანებისას სასწრაფოდ გამორთავს დანადგარის ელმომარაგებას.

ობიექტის ზედამხედველი ხელმძღვანელი:

(ბლანკზე აფიქსირებს თვითოეულ ქვემოთ ჩამოთვლილი მოქმედების დასრულების დროს);

- რწმუნდება მომსახურე პერსონალის უსაფრთხოებაში;

- საჭიროების შემთხვევაში ახდენს სახიფათო ზონიდან ხალხის ევაკუაციას;

- გამოიძახებს სახანძრო რაზმს, პოლიციას ან სამედიცინო დახმარებას;

- ქმნის უსაფრთხოების ზონას ავარიის წყაროს გარშემო;

- შეძლებისდაგვარად აჩერებს და აკონტროლებს ავარიის პროცესს;

- საჭიროების შემთხვევაში ატყობინებს საწარმოს ჯანმრთელობის უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის ზედამხედველს.

სხვა ავარიული შემთხვევები მოწყობილომის მწყობრიდან გამოსვლა, ელსადენების დაზიანება და ა.შ. აღმოიფხვრება შესაბამისი ინსტრუქციის თანახმად.

5.1.	შესაძლებელი ავარიული სიტუაციების ალბათობის განსაზღვრა და მათი მოსალოდნელი შედეგების შეფასება

საწარმოს  მიმდინარე საქმიანობის პროცესში მოსალოდნელი ავარიული სიტუაციებია:

•	საწარმოო დანადგარების ან ბიტუმის საცავების დაზიანება;

•	ხანძარის წარმოქმნა და გავრცელება;

•	რომელიმე ნაგებობის ან შენობის ავარიული დანგრევა;

საწარმო მომარაგებული ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებებით, კერძოდ: გააჩნიათ ცეცხლმაქრების საკმარისი მარაგი და ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარი. საწარმოში ხანძრის აღმოჩენების შემთხვევაში გათვალისწინებულია ადგილობრივი სახანძრო რაზმის შესაძლებლობების გამოყენება.

საწარმოს მთავარი ინჟინერი ვალდებულია მუდმივად გააკონტროლოს დანადგარების მუშაობის გამართულობა.

რომელიმე ნაგებობის ან შენობის ავარიული დანგრევის ალბათობა მცირეა. ასეთი ავარიის შემთხვევაში საწარმოს ხელმძღაველობა ვალდებულია პირველ რიგში მოხდეს საწარმოს უბანზე ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის გამორთვა, ავარიის უბნიდან თანამშრომლების გამოყვანა, ადამიანების რაიმე დაზიანების შემთხვევაში სასწრაფო-სამედიცინო პერსონალის გამოძახება და მათი ჯანმრთელობის უსაფრთხოებისათვის ყველა ზომების ჩატარება. შემდგომ ეტაპზე უნდა განხორციელდეს ავარიული უბნის შემოსაზღვრა, კონკრეტული გეგმის შემუშავება ავარიული სიტუაციების აღმოსაფხვრელად და ღონისძიებების გატარება მათი აღმოფხვრისათვის.

5.2.	ავარიის შესახებ შეტყობინება

ავარიულ სიტუაციაზე რეაგირებისა და მოქმედების გეგმაში მნიშვნელოვანია:

*	ავარიის შესახებ შეტყობინების ქსელის შექმნა:

-	სახელმწიფო სტრუქტურებისათვის შეტყობინება (საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო);

-	მოსახლეობისათვის შეტყობინება;

-	მომიჯნავე ობიექტის სამსახურების შეტყობინებას.

*	საკონტაქტო ინფორმაციის ფორმების დამუშავება, რომელიც უნდა ითვალისწინებდეს;

-	ავარიის შედეგად შექმნილი სიტუაციის შეფასებას და რეაგირების ღონისძიებათა დაწყებას;

-	რეაგირების კატეგორიის განსაზღვრას;

-	ავარიული შემთხვევის შედეგების ლიკვიდაციის სამსახურის მობილიზებას და მზადყოფნაში მოყვანას;

-	ავარიული შემთხვევის (გარემოს შესაძლებელი დაბინძურების) ადგილმდებარეობის სიტუაციური სქემის შედგენას;

-	გარემოს შესაძლებელი დაბინძურების რაოდენობრივ შეფასებას და შესაძლებელი გავრცელების განსაზღვრას;

-	ავარიულ შემთხვევასთან დაკავშირებულ უსაფრთხოების მოთხოვნების შეფასებას;

-	რეაგირების სტრატეგიის შემუშავებას;

-	არსებული რესურსების შეფასებას და მობილიზებას;

-	რეაგირების სამუშაოთა ხელმძღვანელობის;

-	სალიკვიდაციო სამუშაოთა დამთავრების პირობების განსაზღვრას;

-	სალიკვიდაციო სამსახურის მოქმედების შეწყვეტას;

-	მობილიზებული რესურსების მდგომარეობის შემოწმებას;

-	სამთავრობო და დაინტერესებული ორგანოების და პირების შეტყობინებას სალიკვიდაციო სამუშაოების დასრულების შესახებ.

ავარიული სიტუაციის დოკუმენტირება:

-	ავარიული შემთხვევის თარიღი, დრო და კლასი (გარემოს შესაძლებელი/აღმოჩენილი დაბინძურების მიხედვით);

-	გამომვლენის/ინფორმაციის მომწოდებლის ვინაობა;

-	გარემოს დაბინძურების მდგომარეობა, მისი გავრცელება და დაბინძურებული ტერიტორიის ზომები;

-	მეტეოპირობები (ქარის სიჩქარე და მიმართულება, და სხვა);

-	დაბინძურების დახასიათება ტიპის მიხედვით;

-	დაბინძურების წყარო;

-    სხვა დამკვირვებლების მონაცემები.

საწარმოო ობიექტზე მომსახურე ან ობიექტის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული პირები გადიან სავალდებულო ინსტრუქტაჟს, რომელიც მიზნად ისახავს ავარიული სიტუაციების თავიდან აცილების შესაძლებლობათა ცოდნას, აგრეთვე ავარიულ სიტუაციაში მოქმედების წესებს. ინსტრუქტაჟის ჩატარება და მის განხორციელებაზე პერსონალური პასუხისმგებლობა ეკისრება საწარმოს ხელმძღვანელს. საწარმოო ობიექტზე წარმოქმნილი ავარიული სიტუაციის აღმომჩენი პირი ვალდებულია უპირველესი ყურადღება გამოიჩინოს პოტენციურ საშიშროების ქვეშ მყოფ ადამიანთა უსაფრთხო ადგილას გარიდების, საჭიროების შემთხვევაში, ყველა შესაძლებელი ღონისძიებების მიღებისათვის სიცოცხლის ხელმყოფი მოვლენების თავიდან ასაცილებლად და საწარმოო ობიექტის ხელმძღვანელობამდე სათანადო შეტყობინების დაყვანისათვის. საწარმოო ობიექტის ხელმძღვანელობა და ავარიულ სიტუაციებზე ზედამხედველი აპარატი ვალდებულია :

-	უზრუნველყოს ავარიულ სიტუაციასთან შეხებაში მყოფი მომსახურე პერსონალის და სხვა პირების უსაფრთხოება, საჭიროების შემთხვევაში მოახდინოს სახიფათო ზონიდან ხალხის ევაკუაცია;

-	 გამოიძახოს ავარიისა და მისი შედეგების სალიკვიდაციო სპეციალური სამსახურების წარმომადგენლები, საჭიროების მიხედვით (სამედიცინო დახმარება, სახანძრო რაზმი, პატრული და ა.შ.)

-	შექმნას უსაფრთხოების ზონა ავარიის წყაროს გარშემო;

-	განახორციელოს ქმედითი ღონისძიებები ოპერატიული სიტუაციის განმუხტვისა და შესაბამისად საწარმოო ტექნოლოგიური ციკლის მიმდინარე პროცესების დასარეგულირებლად;

-	უზრუნველყოს ავარიის ფაქტებისა და მისი შედეგების დაუყოვნებელი დაყვანა-შეტყობინება საქართველოს გარემოსა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსადმი – დაზარალებულ პირთა არსებობისა და ავარიასთან დაკავშირებული ადგილმდებარეობის, წარმოქმნილი ეკოლოგიური და სხვა ხასიათის პრობლემების აუცილებელი მითითებით.

შემდგომში, ოპერატიული სიტუაციის განმუხტვის კვალობაზე, ინფორმაცია – ავარიული სიტუაციებით გამოწვეული საშიში ნივთიერებების გარემოში გამოყოფისა და გარემოსათვის მიყენებული ზარალის ანგარიშის სახით წარედგინება საქართველოს გარემოსა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს.

ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები

საწარმოს ხანძარსაწინააღმდეგო მეურნეობის შემადგენლობაში როგორც წესი შედის:

- ცეცხლსაქრობი 2- ცალი;

- ყუთი ქვიშით – 2 ცალი;

- სახანძრო ვედრო – 2 ცალი;

- წერაქვი – 1 ცალი;

- ნიჩაბი – 1 ცალი;

- სახანძრო ბარჯი – 1 ცალი.

საწარმოს ხანძარსაწინააღმდეგო მეურნეობის ობიექტები, მოწყობილობები და ინვენტარი უნდა იყოს მუდმივ მზადყოფნაში. საწარმოს შემადგენლობაში შემავალი შენობები და ნაგებობები მოსახლეობისაგან დაშორებულია სათანადო მანძილით. სახანძრო ინვენტარზე და მათ პერიოდულ განახლებაზე პასუხისმგებელი პირია საწარმოს მთავარი ინჟინერი.

5.3. საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის პროცესში ფიზიკურ და სოციალურ გარემოზე ნეგატური ზემოქმედების შერბილების ღონისძიებათა გეგმა

ცხრილი 5.1.

გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედებების შემარბილებელი ღონისძიებები ოპერირების ეტაპზე

| ნეგატიური ზემოქმედება | ნეგატიური ზემოქმედების შემარბილებელი ზომები | პასუხისმგებელი შესღულებაზე |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების გავრცელება | საწარმოში არსებული არაორგანიზებული წყაროები, არახელსაყრელ მეტეოროლოგიურ პირობებში (მაგ. ძლიერი ქარი) მტვრის გამოყოფის შესამცირებლად აღნიშნული ტერიტორია მოირწყვება, რომელიც მნიშვნელოვნად შეამცირებს მტვრის გამოყოფას. | შპს ასტორია“ |
|  | საწარმოში არსებული მტვერდამჭერი სისტემის გამართულობაზე მუდმივი კონტროლი. | შპს „ასტორია“ |
|  | საწარმოს ტექნიკა და სატრანსპორტო საშუალებები მუდმივად დააკმაყოფილებენ ჯანმრთელობის დაცვისა და ტექნიკური უსაფრთხოების მოთხოვნებს; | შპს „ასტორია“ |
|  | საწარმოს ტერიტორიაზე და გაფრქვევის წყაროებზე ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის წარმოება კვარტალში ერთხელ. | შპს „ასტორია“ |
|  | საწარმოო ტერიტორიის შემოგარენში (ტერიტორიის საზღვარზე) მრავალწლიანი ხე-მცენარეების განაშენიანება. | შპს „ასტორია“ |
| ჩამდინარე წყლების მართვა | საწარმო იღებს ვალდებულებას უზრუნველყოს საყოფაცხოვრებო-სამეურნეო წყლების შიდა საკანალიზაციო ქსელის მუდმივ კონტროლს, რომ არ მოხდეს მათი დაზიანება, | შპს „ასტორია“ |
| ხმაურის და ვიბრაციის გავრცელება | საწარმოს დანადგარები და სატრანსპორტო საშუალებები დააკმაყოფილებენ ჯანმრთელობის დაცვისა და ტექნიკური უსაფრთხოების მოთხოვნებს, რისთვისაც საჭიროა მათი ტექნიკური მდგომარეობის შემოწმება სამუშაოს დაწყების წინ ყოველდღიურად; | შპს „ასტორია“ |

| ხმაურის და ვიბრაციის გავრცელება | საწარმოს ადმინისტრაცია გააკონტროლებს, რომ ხმაურის გავრცელების დონემ არ გადააჭარბოს კანონით დადგენილ ზღვრულ ნორმებს, ხოლო თუ ასეთი რამ მოხდა, საჭიროებისამებრ მოაწყობს შესაბამისი ხმაურდამხშობი საშუალებებს. | შპს „ასტორია“ |
| --- | --- | --- |
|  | უახლოეს დასახლებულ პუნქტთან ხმაურის დონეზე მონიტორინგის წარმოება კვარტალში ერთხელ. | შპს „ასტორია“ |
| ნარჩენების მართვა | საწარმოში დანერგილია ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების მეთოდი, რისთვისაც შემოტანილია სათანადო მარკირების, საჭირო რაოდენობის ჰერმეტულ-სახურავიანი კონტეინერები საჭიროებისამებრ; | შპს „ასტორია“ |
|  | უზრუნველყოფილია ნარჩენების მართვაზე დასაქმებული პერსონალის პერიოდული სწავლება (წელიწადში ერთხელ). | შპს „ასტორია“ |
|  | უზრუნველყოფილია ნარჩენების მართვის მგომარეობის მონიტორინგის წარმოება. | შპს „ასტორია“ |
| ნიადაგის და გრუნტის დაბინძურებისაგან დაცვა | სახიფათო ნარჩენების შესაგროვებელი კონტეინერების განთავსებისათვის მოწყობილია სპეციალური მოედნები, რომლებიც უზრუნველყოფილია ბეტონის საფარით, გამდინარე წყლით და ჩამდინარე წყლების მიმღები ტრაპით; | შპს „ასტორია“ |
|  | ავტოტრანსპორტიდან ნავთობპროდუქტების და ზეთების დაღვრის საწინაღმდეგო ღონისძიებების სისტემატურად გატარება | შპს „ასტორია“ |
| მოსახლეობის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პოტენციური რისკები | საწარმოს ხელმძღვანელობა შეძლებისდაგვარად ზღუდავს დასახლებულ პუნქტებში გამავალი გზებით სარგებლობა; | შპს „ასტორია“ |
|  | საწარმოს ხელმძღვანელობა იღებს ვალდებულებას რეგულარულად ჩაატაროს რისკის შეფასება ადგილებზე, მოსახლეობისათვის კონკრეტული რისკ-ფაქტორების დასადგენად და ასეთი რისკების შესაბამისი მართვის მიზნით. | შპს „ასტორია“ |
| მომსახურე პერსონალის უსაფრთხოება და ჯანმრთელობის დაცვა | საწარმოს მომსახურე პერსონალის საყოფა-ცხოვრებო სათავსების მოწყობა და საჭირო ინვენტარ-მოწყობილობით უზრუნველყოფა; | შპს „ასტორია“ |
|  | საწარმოს ხელმძღანელობა უზრუნველყოფს მომსახურე პერსონალისათვის პროფესიული უსაფრთხოების და გარემოსდაცვით საკითხებზე სწავლების ჩატარებას; | შპს „ასტორია“ |

| მომსახურე პერსონალის უსაფრთხოება და ჯანმრთელობის დაცვა | მომსახურე პერსონალისათვის პროფესიული უსაფრთხოების და გარემოსდაცვით საკითხებზე ტრეინინგების ჩატარებას; | შპს „ასტორია“ |
| --- | --- | --- |
|  | ყველა საჭირო სამუშაო ადგილზე, სადაც საჭიროა პროფესიული უსაფრთხოების გამაფრხილებელი ნიშნების განთავსება; | შპს „ასტორია“ |
|  | საწარმო უზრუნველყოს მომსახურე პერსონალის წინასწარი და პერიოდული სამედიცინო შემოწმების ორგანიზაცია (საჭიროების შემთხვევაში სამედიცინო დაზღვევის უზრუნველყოფა); | შპს „ასტორია“ |
| ადგილობრივი გზების მდგომარეობის გაუმჯობესება (დადებითი სოციალური ზემოქმედება) | საწარმოს ადმინისტრაცია სისტემატურად იზრუნებს საწარმოს იმ შიდა გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის, რომლებიც გამოიყენება ნედლეულის და მზა პროდუქციის ტრანსპორტირებისათვის, რათა არ მოხდეს ტრანსპორტის მოძრაობისას დამატებითი ამტვერიანების წყაროების წარმოქმნა. ნედლეულის შემოტანა განხორციელდება არსებული ასფალტიანი გზით, რომლიც მხოლოდ მცირე მონაკვეთი გაივლის გრუნტის გზას. საჭიროების შემთხვევაში მოხდება აღნიშნული გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება. | შპს „ასტორია“ |
| მოსახლეობის დასაქ-მების მოლოდინი და იმედები | საწარმოშო დასაქმებულია ადგილობრივი მოსახლეობა, რაც დადებით ზემოქმედებად უნდა ჩაითვალოს. | შპს „ასტორია“ |
| მოსახლეობის ეკონომიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესება | იმის გამო, რომ ეს დადებითი ზეგავლენაა, შემარბილებელი ზომები საჭირო არ არის. | შპს „ასტორია“ |

6. საქმიანობის ეკოლოგიური, სოციალური და ეკონომიკური შედეგების შეფასება

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების რეგულირების მოთხოვნები

ატმოსფერული ჰაერის შესაძლო დაბინძურების საკითხები დეტალურადაა გაანალიზებული წარმოდგენილ გარემოსდაცვით დოკუმენტაციაში, რის საფუძველზეც შესაძლებელია სათანადო დასკვნების გაკეთება დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შესაფასებლად და გარემოსდაცვითი კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების დაცვის უზრუნველსაყოფად იმ ღონისძიებათა შესამუშავებლად, რომელთა გატარებაც აუცილებელია გარემოზე მავნე ზემოქმედების რეგულირებისათვის.

ატმოსფერული ჰაერის დაცვის ღონისძიებები იგეგმება ,,გარემოს დაცვის შესახებ’’ საქართველოს კანონით დაწესებული მოთხოვნების საფუძველზე. საქართველოს მთავრობის დადგენილება #21-ის თანახმსად «აირმტვერდამჭერი მოწყობილობის ექსპლუატაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე ». არახელსაყრელი მეტეოროლოგიური პირობების დროს საწარმოს პერსონალი ვალდებულია იმოქმედოს საქართველოს მთავრობის დადგენილება #8-ის თანახმად. არახელსაყრელ მეტეოროლოგიურ პირობებში ატმოსფერული ჰაერის დაცვის წესები განისაზღვრება ტექნიკური რეგლამენტით "არახელსაყრელ მეტეოროლოგიურ პირობებში ატმოსფერული ჰაერის დაცვის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე".

ზემოქმედების შეფასების მეთოდებიè

საქართველოს კანონები ,,გარემოს დაცვის შესახებ’’, ,,წყლის შესახებ’’, ,,ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ’’ და საქართველოს მთავრობის დადგენილება #413, დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების თვითმონიტორინგის და ანგარიშგების წარმოების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე სხვა, აწესებენ შესაბამის მოთხოვნებს დაბინძურების წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა თვითმონიტორინგის წარმოებაზე, რომლის მიხედვითაც ამ ნაწილში, საწარმოო ობიექტის მიერ გარემოში გამოყოფილი მავნე ნივთიერებების მახასიათებელთა გაზომვის (შეფასების), აღრიცხვის და ანგარიშგების წარმოების ვალდებულებები დაკისრებული აქვს საქმიანობის სუბიექტს.

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მეთოდები მჭიდრო კავშირშია საწარმოო ობიექტის განლაგების ადგილმდებარეობის პარამეტრებთან და ატმოსფერული ჰაერის დაცვის ღონისძიებათა შემუშავებისათვის საწყისი მონაცემების დადგენასთან (მათ შორის სამშენებლო მოედნის ფიზიკურ-გეოგრაფიული და კლიმატოლოგიური პარამეტრები. ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევების საპროექტო ნორმატივები და სხვა).

დამაბინძურებელი ნივთიერებების მიწისპირა კონცენტრაციის მაქსიმალური მნიშვნელობა Cm (მგ/მ3), რომელიც მიიღწევა არახელსაყრელ მეტეოროლოგიურ პირობებში ცალკეული წერტილოვანი მრგვალი მილყელის მქონე დაბინძურების წყაროდან ცხელი აირჰაეროვანი ნარევის გაფრქვევისას - ამ წყაროდან დაშორებულ Xm (მ) მანძილზე, განისაზღვრება ფორმულით:

(6.1)

სადაც,

A - ატმოსფეროს ტემპერატურული სტრატიფიკაციის კოეფიციენტია (წმ2/3, 0C1/2, მგ/გ), საქართველოს პირობებისთვის A =200;

M - დროის ერთეულში ატმოსფეროში გაფრქვეული დამაბინძურებელი ნივთიერებების მასაა (გ/წმ). იგი განისაზღვრება საწარმოსთვის (პროცესისთვის) დადგენილი ანგარიშით მოცემული ნორმატივების საფუძველზე;

F - ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელი ნივთიერებების დალექვის სიჩქარის უგანზომილებო კოეფიციენტია. აიროვანი დამაბინძურებელი ნივთიერებებისათვის და მცირედდისპერსიული აეროზოლებისათვის (მტვერი, ზოლები) F=1; მსხვილდისპერსიული მტვრისა და ზოლებისათვის – როცა გაწმენდის კოეფიციენტის საშუალო ექსპლუატაციური მნიშვნელობა >90%-ზე, მაშინ F=2; როცა ამ კოეფიციენტის საშუალო ექსპლუატაციური მნიშვნელობა 75-სა და 90%-ს შორისაა, მაქსიმუმ F=2.5; როცა ამ კოეფიციენტის მნიშვნელობა <75%-ზე ან საერთოდ არ წარმოებს გაწმენდა, მაშინ F F=3;

H - მიწის ზედაპირიდან გაფრქვევის წყაროს გეომეტრიული სიმაღლეა (მ);

(T - გაფრქვეული აირჰაეროვანი ნარევისა და გარემო ჰაერის ტემპერატურებს შორის სხვაობაა (0C);

 - აირჰაეროვანი ნარევის გაბნევაზე ადგილის რელიეფის გავლენის ამსახველი უგანზომილებო კოეფიციენტია. ვაკე ადგილისათვის, როდესაც ადგილის ნიშნულის სიმაღლის ვარდნა არ აღემატება 1კმ-ზე 50მ-ს, =1. დანარჩენ შემთხვევაში  განისაზღვრება კარტოგრაფიული მასალის საფუძველზე, რომელიც ასახავს ადგილის რელიეფს საწარმოდან მილის 50მ სიმაღლის რადიუსის ზონაში, მაგრამ არანაკლებ 2კმ-სა.

V1 – აირჰაეროვანი ნარევის ხარჯია (მ3/წმ), რომელიც განისაზღვრება ფორმულით:

(6.2)

სადაც,

D - გაფრქვევის წყაროს მილყელის დიამეტრია (მ);

0 - გაფრქვევის წყაროს მილყელიდან აირჰაეროვანი ნარევის გამოსვლის საშუალო სიჩქარეა (მ/წმ);

m და n - გაფრქვევის წყაროს მილყელიდან აირჰაეროვანი ნარევის გამოსვლის პირობების ამსახველი უგანზომილებო კოეფიციენტია, რომელიც გამოითვლება ფორმულით:

როცა f<100, მაშინ

(6.3)

როცა , მაშინ

(6.4)

როცა fe<f<100, მაშინ კოეფიციენტი m გამოითვლება (6.3) მასში f=fe მნიშვნელობისას

თუ f<100 და როცა , მაშინ n=1                    (6.5)

როცა , მაშინ n=0.532Vm2-2.13Vm+3.13              (6.6)

როცა Vm<2, მაშინ n=4.4 Vm                            (6.7)

თუ , მაშინ კოეფიციენტი n გამოითვლება ფორმულით (6.5-6.7)  მნიშვნელობისას.

პარამეტრები f, Vm,  და fe განისაზღვრება შემდეგი ფორმულებით:

(6.8)

(6.9)

(6.10)

(6.11)

მავნე ნივთიერებებით ატმოსფეროს დაბინძურების მახასიათებელთა გამოთვლა ხდება კომპიუტერული პროგრამა `ეკოლოგი~-ს საშუალებით, რომელიც დაფუძნებულია ნორმატიულ დოკუმენტებში აღწერილი მოთხოვნებით დადგენილ ალგორითმებზე და ითვალისწინებს გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისათვის საჭირო მრავალი სხვა პარამეტრის გათვლას, რომელთაგან აღსანიშნავია:

- დაბინძურების წყაროდან დაშორებული მანძილი Xm (მ), რომელზეც არახელსაყრელი მეტეოროლოგიური პირობების შემთხვევაში მიწისპირა კონცენტრაცია C (მგ/მ3) აღწევს მაქსიმალურ მნიშვნელობას (Cm);

- ქარის სახიფათო სიჩქარე um (მ/წმ) ფლუგერის დონეზე (მიწიდან 10მ-ის სიმაღლეზე), სადაც მიიღწევა დამაბინძურებელი ნივთიერებების მაქსიმალური კონცენტრაცია (Cm);

- დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მიწისპირა კონცენტრაცია C(მგ/მ3) ადგილის ნებისმიერ წერტილში მრავალი დაბინძურების წყაროების არსებობისას;

- დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ჯამური მაქსიმალური კონცენტრაციის მნიშვნელობა, წარმოშობილი მოცემულ ფართობზე განლაგებული ერთმანეთთან ახლოს მდებარე N ცალკეული დაბინძურების წყაროებიდან, რომლებსაც გააჩნიათ ერთნაირი სიმაღლე.

სოციალურ ფაქტორებზე ზემოქმედების შეფასება

ადამიანის ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის განმარტებით ჯანმრთელობის რისკი არის არასასურველი მავნე ეფექტების მოსალოდნელი სიხშირე, რომლებიც წარმოიქმნება მავნე ფაქტორების ზემოქმედებისას. თავისი ბუნებით, რისკი არ შეიძლება აბსოლუტურად ზუსტად შეფასდეს, რადგან უმრავლეს შემთხვევაში არ არსებობს საკმარისი ინფორმაცია მისი განსაზღვრის ყველა კომპონენტისათვის. რისკი ხასიათდება სამი ასპექტით: ალბათობა, რისკის რეალიზაციის შედეგები და შედეგების მნიშვნელობა.

ადამიანის ჯანმრთელობის რისკის შეფასება წარმოადგენს რისკის ანალიზის მეთოდოლოგიის ერთ-ერთ ელემენტს, რომელიც მოიცავს თავისთავში რისკის შეფასებას, რისკის მართვას და რისკის შესახებ ინფორმირებას. მეცნიერული შეფასებით ჯანმრთელობის რისკის შეფასება ეს არის თანამიმდევრული, სისტემური განხილვა საანალიზო ფაქტორების ზემოქმედების ყველა ასპექტების  შეფასებისა ადამიანის ჯანმრთელობაზე, ზემოქმედების დასაშვები დონის დასაბუთების ჩათვლით.

პრაქტიკული გამოყენების თვალსაზრისით რისკის შეფასების ძირითად ამოცანას წარმოადგენს ადამიანის ჯანმრთელობაზე გარემო ფაქტორების შესაძლო ზემოქმედების  შესახებ ინფორმაციის მიღება და განზოგადოება, რომელიც საჭირო და საკმარისია ოპტიმალური მმართველობითი გადაწყვეტილების მისაღებად რისკის დონის შესამცირებლად ან აღსაკვეთად.

რისკის ფაქტორები ხასიათდება ე.წ. „მისაღები –(დასაშვები)” რისკის სიდიდეების საფუძველზე, რომლებიც ასახავენ რისკის ისეთ დონეს, რომლებიც არ მოითხოვენ დამატებით ღონისძიებებს მათ შესამცირებლად და უმნიშვნელოა იმ რისკებთან შედარებით, რაც არსებობს ადამიანების ყოველდღიურ საქმიანობაში და ცხოვრებაში.

მიმდინარე საქმიანობის პროცესში მომსახურე პერსონალის ჯანმრთელობაზე მოქმედი რისკ ფაქტორებია:

საწარმოს ოპერირების პროცესში სამუშაო ზონის ჰაერში მავნე ნივთიერებების გავრცელებით გამოწვეული ზემოქმედება;

•	საწარმოო ტრავმატიზმი;

•	მწვავე და ქრონიკული მოწამვლის შესაძლებლობა;

•	ავარიულ სიტუაციებთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის რისკები და სხვა.

•	 ჯანმრთელობის დაცვის და საწარმოო ტრავმატიზმის პრევენციის  ღონისძიებები ტარდება ჯანდაცვის, პროფეიული უსართხოების და გარემოს დაცვის (HSSE) მენეჯმენტის გეგმის შესდაბამისად, რომელიც დადგენილი წესით შეთანხმებულია საქართველოს კანონმდებლობით უფლებამოსილ სახელმწიფო ორგანოებთან;

•	ორგანიზებულია მომსახურე პერსონალის წინასწარი და პერიოდული სამედიცინო შემოწმება;

•	საწარმოო უბნებზე დასაქმებული მუშები უზრუნველყოფილია შესასრულებელი სამუშაოს შესაბამისი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით და სპეცტანსაცმლით;

•	მომსახურე პერსონალისათვის ორგანიზებულია წინასწარი-სამუშაოზე მიღებისას და პერიოდული ტრენინგები პროფესიული უსაფრთხოების  და გარემის დაცვის საკითხებზე. გარდა ამისა დანერგილია ინსტრუქტაჟის ჩატარება ყოველი კონკრეტული სამუშაოს დაწყების წინ;

•	მომსახურე პერსონალისათვის მოწყობილია საყოფაცხოვრებო და დასასვენებელი სათავსები და სხვა.

პერსპექტიული გარემოსდაცვთი გეგმები ითვალისწინებს მიმდებარე საცხოვრებელი ზონების მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ნეგატიური ზემოქმედბის რისკების მინიმიზაციისათვის საჭირო ღონისძიებების  გატარებას.

დასაქმება და ეკონომიკური კეთილდღეობა

მიმდინარე საქმიანობის პროცესში დასაქმებული იქნება 10-მდე კაცი, რომელთა აბსოლუტური უმრავლესობა ადგილობრივი იქნება. ზემოქმედება დადებითი ხასდიათისაა ძალზე დიდი მნიშვნელობა აქვს ადგილობრივი მოსახლეობის მუდმივი სამუშაო ადგილებით უზრუნველყოფისა და ეკონომიკური კეთილდღეობის  ამაღლების საქმეში.

შრომის დაცვა და უსაფრთხოება

საწარმოდ მუშაობა და სპეციფიკა უზრუნველყოფს სამუშაო ადგილებზე სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების შექმნას და უსაფრთხოების ტექნიკური ნორმების დაცვას. მშრომელთა უსაფრთხო მუშაობა უზრუნველყოფილია საპროექტო გადაწყვეტილებებით მომქმედი ნორმებისა და წესების საფუძველზე.

საწარმოს ხელმძღვანელები, სპეციალისტები და მუშები საჭიროებისამებრ უზრუნველყოფილნი უნდა იყვნენ ჩაჩქანით, სპეცტანსაცმლით, ფეხსაცმლით, ხელთათმანებით და სხვა დამცავი საშუალებებით.

7. გარემოში მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის შემცირების ტექნიკური საშუალებები

შეზღუდული პასუხისმგებლოვის საზოგადოება „ასტორია“  ასფალტის ქარხანა უზრუნველყოფილია ერთიანი გამომავალი აირმტვერნარევების გამწმენდი სისტემით.

კერძოდ ასფალტის ქარხნიდან გამოყოფილი აირმტვერნარევები სავენტილაციო მილების საშუალებით  მიერთებულია მტვერდამჭერ სისტემასთან, ღერძულ ციკლონთან, ჯგუფურ ციკლონთან  და სველ მტვერდამჭერთან, რომლების ჯამური ეფექტურობა ტოლია 98.5 %-ის.

ასფალტის ქარხნის მუშაობის პროცესში გამოყოფილ აირებში შემცველი მავნე ნაწილაკების გასანეიტრალებლად, ღუმელის მიმდებარე ტერიტორიაზე განლაგებულია დამჭერი მოწყობილობა, რომელიც მუშაობს შემდეგი პრინციპით:

საშრობი დოლიდან ნამწვი აირები და მყარი ნაწილაკები გაიწოვება ვენტილატორის საშუალებით და გადაეცემა მტვერდამჭერ სისტემას, რომელიც შედგება პირდაპირი დინების ღერძული ციკლონის, ჯგუფური ციკლონის და დარტყმით-ინერციული ქმედების სველი მტვერდამჭერისაგან (სურათი 7.1). მშრალ მტევერდამჭერში დაგროვილი მტვრის ნარჩენი გამოყენებული იქნება ასფალტის წარმოებაში, ხოლო სველმტვერდამჭერში დაგროვებული მტვერის გამოიყენება მოხდება ასფალტის წარმოებაში.

სურათი № 7.1. მტვერდამჭერი სისტემა.

მტვერდამჭერის სისტემიდან გამოსული აირის გაფრქვევა ხდება 29.5 მ-სიმაღლის და 1000 მმ დიამეტრის მილის საშუალებით, მოცულობითი სიჩქარით 14 მ3/წმ–ში, ხაზობრივი სიჩქარე 17.6 მ/წმ, ტემპერატურა 70 გრადუსი და გაფრქვევის ინტენსივობით გამენდის შემდეგ 7.7 გ/წმ.

მტვერშემკრები სისტემა დაცული უნდა იყოს მასში სხვა ნივთიერებების მოხვედრისაგან, არასასურველია აალებადი მასალის სისტემაში მოხვედრა, რამაც შესაძლოა ავარიული სიტუაცია განავითაროს.

ასევე ყურადღება უნდა მიექცეს მტვერშემკრები სისტემის მიერ გამოყოფილ აირის ტემპერატურას. დაბალმა ტემპერატურამ (+15oC<) შეიძლება გამოიწვიოს მტვერშემკრების კოროზია ან შემავსებელი ხრახნული კონვეიერების ბლოკირება.

ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებები და ღონისძიებები გათვლილია „სააშენებლო ნორმებია და წესების“ – 11-106-79 და 11-01-77 თანახმად. ხანძარქრობა ასევე გათვალისწინებულია რეგიონის მობილური სახანძრო საშუალებებით, რისთვისაც უზრინველყოფილი იქნება მისასვლელი ავტოგზა.

8. ნარჩენების მართვის გეგმა

8.1 საკანონმდებლო საფუძველი

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ასტორია“-ს ასფალტის ქარხნის  ექსპლუატაციის პროექტის პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების მართვის გეგმას. გეგმა წარმოადგენს ცოცხალ დოკუმენტს და შესაძლებელია საჭიროების მიხედვით მისი კორექტირება.

ვინაიდან დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების პროცესში მოსალოდნელია არასახიფათო და ინერტული ნარჩენების, ასევე სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნა, შემუშავებულია შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ასტორია“-ს ასფალტის ქარხნის  ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების მართვის გეგმა, რომელიც მოიცავს:

• ნარჩენების მართვის გეგმის მიზნების და ამოცანების შესახებ;

• ნარჩენების მართვის იერარქიისა და პრინციპების შესახებ;

• ინფორმაციას წარმოქმნილი ნარჩენების შესახებ;

• ინფორმაციას ნარჩენების პრევენციისა და აღდგენისთვის გათვალისწინებული ღონისძიებების შესახებ;

• წარმოქმნილი ნარჩენების სეპარირების მეთოდების აღწერას;

• ნარჩენების დროებითი შენახვის მეთოდებსა და პირობებს;

• ნარჩენების ტრანსპორტირების პირობებს;

• ნარჩენების დამუშავებისთვის გამოყენებულ მეთოდებს. ამ ეტაპზე არსებული შესაძლებლობების მიხედვით იმ პირის/ორგანიზაციის შესახებ ინფორმაციას, რომელსაც ნარჩენები შემდგომი დამუშავებისთვის გადაეცემა;

• ნარჩენებთან უსაფრთხო მოპყრობის მოთხოვნებს;

• ნარჩენებზე კონტროლის მეთოდებს.

8.2 ნარჩენების მართვის გეგმის მიზნები და ამოცანები

წინამდებარე ნარჩენების მართვის გეგმა ადგენს  შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ასტორია“-ს ასფალტის ქარხნის   ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი საწარმოო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირების, განთავსების, გაუვნებლობისა და უტილიზაციის წესებს, გარემოსდაცვითი, სანიტარიულ–ჰიგიენური და ეპიდემიოლოგიური ნორმების და წესების მოთხოვნების დაცვით. ნარჩენების მართვის პროცესის ძირითადი ამოცანები:

•  ნარჩენების იდენტიფიკაციის უზრუნველყოფა, მათი სახეების მიხედვით;

• ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების უზრუნველყოფა, მათი დროებითი განთავსებისათვის საჭირო პირობების დაცვა, რათა გამოირიცხოს ნარჩენების მავნე ზემოქმედება გარემოზე და ადამიანთა ჯანმრთელობაზე;

• ნარჩენების ტრანსპორტირების პირობების უზრუნველყოფა, რომლის დროსაც გამორიცხული უნდა იქნას ნარჩენების გაფანტვა, დაკარგვა, ავარიული სიტუაციების შექმნა, გარემოსა და ადამიანთა ჯანმრთელობისათვის ზიანის მიყენება;

• გაუვნებლობის, გადამუშავების ან უტილიზაციის დროს გარემოს და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უვნებელი მეთოდების გამოყენება;

• ნარჩენების რაოდენობის შემცირება;

• ნარჩენების მეორადი გამოყენება;

• ნარჩენების მართვაზე პერსონალის პასუხისმგებლობის განსაზღვრა;

• საწარმოო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების აღრიცხვის უზრუნველყოფა.

• წინამდებარე გეგმა მოიცავს დაგეგმილი საქმიანობის ყველა სახეს, რომლის დროს წარმოიქმნება ნარჩენები, მათ შორის:

• საქმიანობა ნორმალურ საექსპლუატაციო პირობებში;

• საქმიანობა არა ნორმალურ საექსპლუატაციო პირობებში (მაგ. სარემონტო–სამშენებლო სამუშაოების ჩატარების დროს);

• საქმიანობა ავარიული სიტუაციის დროს. გეგმაში მოცემული მითითებების შესრულება სავალდებულოა საქმიანობის განმახორციელებელი ყველა სტრუქტურული ერთეულის და კონტრაქტორისათვის.

8.3 ნარჩენების მართვის იერარქია და პრინციპები

საქართველოში ნარჩენების მართვის პოლიტიკა და ნარჩენების მართვის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობა ეფუძნება ნარჩენების მართვის შემდეგ იერარქიას:

• პრევენცია;

• ხელახალი გამოყენებისთვის მომზადება;

• რეციკლირება;

• სხვა სახის აღდგენა, მათ შორის, ენერგიის აღდგენა;

• განთავსება. ნარჩენების მართვის იერარქიასთან მიმართებით კონკრეტული ვალდებულებების განსაზღვრისას მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული:

• ეკოლოგიური სარგებელი;

• შესაბამისი საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნიკის გამოყენებით ტექნიკური განხორციელებადობა;

• ეკონომიკური მიზანშეწონილობა.

ნარჩენების მართვა უნდა განხორციელდეს გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის საფრთხის შექმნის გარეშე, კერძოდ, ისე, რომ ნარჩენების მართვამ: • საფრთხე არ შეუქმნას წყალს, ჰაერს, ნიადაგს, ფლორას და ფაუნას;

• არ გამოიწვიოს ზიანი ხმაურითა და სუნით;

• არ მოახდინოს უარყოფითი გავლენა ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით – დაცულ ტერიტორიებზე და კულტურულ მემკვიდრეობაზე.

ნარჩენების მართვა ხორციელდება შემდეგი პრინციპების გათვალისწინებით:

• „უსაფრთხოების წინასწარი ზომების მიღების პრინციპი“ – მიღებული უნდა იქნეს ზომები გარემოსთვის ნარჩენებით გამოწვეული საფრთხის თავიდან ასაცილებლად, მაშინაც კი, თუ არ არსებობს მეცნიერულად დადასტურებული მონაცემები;

• პრინციპი „დამბინძურებელი იხდის“ – ნარჩენების წარმომქმნელი ან ნარჩენების მფლობელი ვალდებულია გაიღოს ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული ხარჯები;

• „სიახლოვის პრინციპი“ – ნარჩენები უნდა დამუშავდეს ყველაზე ახლოს მდებარე ნარჩენების დამუშავების ობიექტზე, გარემოსდაცვითი და ეკონომიკური ეფექტიანობის გათვალისწინებით;

• „თვითუზრუნველყოფის პრინციპი“ – უნდა ჩამოყალიბდეს და ფუნქციონირებდეს მუნიციპალური ნარჩენების განთავსებისა და აღდგენის ობიექტების ინტეგრირებული და ადეკვატური ქსელი.

8.4.  საქმიანობის განხორციელების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების სახეობები და მიახლოებითი რაოდენობები

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების პროცესში მოსალოდნელი ნარჩენების სახეები და მიახლოებითი რაოდენობები მოცემულია ცხრილში 8.1.

ცხრილი 8.1

| ნარჩენის კოდი | ნარჩენის დასახელება | სახიფათო (დიახ/ არა) | სახიფათ ოობის მახასიათ ებელი | ექსპლუატაციის პერიოდში ტექნიკური მომსახურების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების მიახლოებითი რაოდენობა წლების მიხედვით | განთავსების/აღდგენის ოპერაციები | ბაზელის კონვენცი ის კოდი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 16 01 17 16 01 18 | შავი ლითონები ფერადი ლითონები | არა | - | დამოკიდებულია ჩატარებული სარემონტო და აღდგენითი სამუშაოების მოცულობაზე. | მეორადი გამოყენება ჩაბარდება ჯართის მიმღებ პუნქტებში | Y17 |
| 20 03 01 | შერეული მუნიციპალური ნარჩენები | არა | - | 7.3 მ3 | 7.3 მ3 | 7.3 მ3 | მუნიციპალური ნაგავსაყრელი | - |
| 15 02 02* | საწმენდი ნაჭრები და დამცავი ტანისამოსი, რომელიც დაბინძურებულია საშიში ქიმიური ნივთიერებებით | დიახ | H 6 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | შემდგომი მართვისთვის გადაეცემა შპს „მედიკალ ტექნოლოგი“ | Y9 |
| 12 01 13 | შედუღებისას წარმოქმნილი ნარჩენი | არა | - | დამოკიდებულია შედუღების სამუშაოების მოცულობაზე | მეორადი გამოყენება ჩაბარდება ჯართის მიმღებ პუნქტებში | - |
| 16 01 03 | განადგურებას დაქვემდებარებული საბურავები | არა | - | 8-12 ცალი | 8-12 ცალი | 8-12 ცალი | შემდგომი მართვისთვის გადაეცემა შპს „დამაკო“ | - |
| 13 02 06 | ძრავისა და კბილანური გადაცემის კოლოფის სინთეტიკური ზეთები და სხვა ზეთოვანი ლუბრიკანტები | დიახ | H 6 | 0.04 მ3 | 0.04მ3 | 0.04 მ3 | შემდგომი მართვისთვის გადაეცემა შპს „მედიკალ ტექნოლოგი“ | - |
| 18 01 03* | ნარჩენები, რომელთა შეგროვება და განადგურება ექვემდებარება სპეციალურ მოთხოვნებს ინფექციების გავრცელების პრევენციის მიზნით | დიახ | H 6 | 2 კგ | 2 კგ | 2 კგ | შემდგომი მართვისთვის გადაეცემა შპს „მედიკალ ტექნოლოგი“ | - |

8.5 ნარჩენების მართვის პროცესის აღწერა

8.5.1 ნარჩენების პრევენციისა და აღდგენისთვის გათვალისწინებული ღონისძიებები

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების პროცესში გათვალისწინებული იქნება ნარჩენების პრევენციის და აღდგენის შემდეგი სახის ღონისძიებები:

სადემონტაჟო და სამშენებლო სამუშაოების შესრულებისას:

• ნებისმიერი სახის სამშენებლო მასალა, ნივთები ან ნივთიერება ობიექტის ტერიტორიაზე შემოტანილი იქნება იმ რაოდენობით, რაც საჭიროა სამშენებლო სამუშაოების/ ტექნოლოგიური პროცესის სრულყოფილად წარმართვისათვის. ტერიტორიებზე მასალების ხანგრძლივი დროით დასაწყობება არ მოხდება;

• სამშენებლო მასალების, კონსტრუქციების, ტექნოლოგიური პროცესისათვის საჭირო ნივთების დიდი ნაწილი შემოტანილი იქნება მზა სახით (მაგ. ინერტული მასალები, ბეტონის ნარევი, ხე-ტყის მასალა და სხვ.);

• სამშენებლო მასალების, კონსტრუქციების, ტექნოლოგიური პროცესისათვის საჭირო ნივთების და ნივთიერებების შესყიდვისას უპირატესობა მიენიჭება გარემოსთვის უსაფრთხო და ხარისხიან პროდუქციას. გადამოწმდება პროდუქციის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობა (მაგ. გაკონტროლდება შემოსატან ნავთობპროდუქტებში მდგრადი ორგანულ დამაბინძურებლების PCB. არსებობა);

• უპირატესობა მიენიჭება ხელმეორედ გამოყენებად ან გადამუშავებად, ბიოლოგიურად დეგრადირებად ან გარემოსათვის უვნებლად დაშლად ნივთიერებებს, მასალებს და ქიმიურ ნაერთებს;

• მკაცრად გაკონტროლდება სამშენებლო დერეფნის საზღვრები, რათა სამუშაოები არ გაცდეს მონიშნულ ზონებს და ადგილი არ ქონდეს ინერტული და მცენარეული ნარჩენების დამატებით წარმოქმნას;

• წარმოქმნილი ნარჩენები შესაძლებლობისამებრ გამოყენებული იქნება ხელმეორედ (მაგ. ლითონის კონტრუქციები, ტერიტორიაზე არსებული ნაყარი გრუნტი, პოლიეთილენის მასალები და სხვ.).

8.5.2 ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება

საქმიანობის განხორციელების პროცესში ორგანიზებული და დანერგილი იქნება ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების მეთოდი, მათი სახეობის და საშიშროების ტიპის მიხედვით:

• სამშენებლო მოედნებზე, ასევე ექსპლუატაციის ეტაპზე გამწმენდი ნაგებობის ტერიტორიაზე, შესაბამის უბანზე დაიდგმება ორ-ორი განსხვავებული ფერის პლასტმასის კონტეინერები, შესაბამისი წარწერებით:

o ერთი მათგანი განკუთვნილი იქნება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შესაგროვებლად;

o მეორე - ისეთი მყარი სახიფათო ნარჩენების შესაგროვებლად როგორიცაა: საწმენდი საშუალებები, თხევადი მასისგან თავისუფალი წებოვანი მასალის ტარა, შედუღების ელექტროდები;

• ვადაგასული და მწყობრიდან გამოსული აკუმულატორები (ელექტროლიტისაგან

• ფერადი და შავი ლითონების ჯართი დაგროვდება ნარჩენების წარმოქმნის ადგილზე სპეციალურად გამოყოფილ მოედანზე;

• პოლიეთილენის ნარჩენები (შესაფუთი, ჰერმეტიზაციის მასალა, მილები და სხვ.). დაგროვდება წარმოქმნის ადგილზე, სპეციალურად გამოყოფილ მოედანზე;

აკრძალული იქნება:

• ნარჩენების წარმოქმნის ადგილზე ხანგრძლივი დაგროვება (1 კვირაზე მეტი ვადით);

• მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისათვის განკუთვნილ კონტეინერებში სახიფათო ნარჩენების მოთავსება;

• თხევადი სახიფათო ნარჩენების შეგროვება და დასაწყობება ღია, ატმოსფერული ნალექებისგან დაუცველ ტერიტორიაზე;

• რეზინის ან სხვა ნარჩენების დაწვა;

• ზეთების, საპოხი მასალების, ელექტროლიტის გადაღვრა მდინარეში ან კანალიზაციის სისტემებში ჩაშვება;

8.5.3 ნარჩენების ტრანსპორტირების წესები

ნარჩენების ტრანსპორტირება განხორციელდება სანიტარიული და გარემოსდაცვითი წესების სრული დაცვით:

• ნარჩენების ჩატვირთვა/გადმოტვირთვა და ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული ყველა ოპერაცია მაქსიმალურად იქნება მექანიზირებული და ჰერმეტული;

• ნარჩენების ჩატვირთვა სატრანსპორტო საშუალებებში მოხდება მათი ძარების ტევადობის შესაბამისად;

• დაუშვებელია ნარჩენების დაკარგვა და გაფანტვა ტრანსპორტირების დროს;

• ტრანსპორტირების დროს, თანმხლებ პირს ექნება შესაბამისი დოკუმენტი – „სახიფათო ნარჩენის გატანის მოთხოვნა“, რომელიც დამოწმებული უნდა იყოს ხელმძღვანელობის მიერ.

• სატრანსპორტო ოპერაციის დასრულებისთანავე ჩატარდება ავტოსატრანსპორტო საშუალების გაწმენდა, გარეცხვა და გაუვნებლობა (სატრანსპორტო საშუალებების გარეცხვა უნდა მოხდეს რეგიონში არსებულ ავტოსამრეცხაოებში, აკრძალულია მანქანების გარეცხვა მდინარეთა კალაპოტებში);

• ნარჩენების გადასატანად გამოყენებულ სატრანსპორტო საშუალებას უნდა ქონდეს გამაფრთხილებელი ნიშანი.

8.6 ნარჩენების დროებითი შენახვის მეთოდები და პირობები

საქმიანობის განხორციელების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების დროებითი დასაწყობების უბნებისთვის გათვალისწინებული იქნება შემდეგი პირობების დაცვა:

• როგორც მშენებლობის, ასევე ექსპლუატაციის ეტაპზე სახიფათო ნარჩენების განთავსებისთვის მოეწყობა სასაწყობე სათავსი (კონტეინერული ტიპის), შემდეგი მოთხოვნების დაცვით:

o სათავსს ექნება სათანადო აღნიშვნა და დაცული იქნება ატმოსფერული ნალექების ზემოქმედებისა და უცხო პირების ხელყოფისაგან;

o სათავსის იატაკი და კედლები მოპირკეთებული იქნება მყარი საფარით;

o სათავსის ჭერი მოეწყობა ტენმედეგი მასალით;

o სათავსი აღჭურვილი იქნება ხელსაბანით და ონკანით, წყალმიმღები ტრაპით;

o ნარჩენების განთავსებისათვის მოეწყობა სტელაჟები და თაროები;

o ნარჩენების განთავსდება მხოლოდ ჰერმეტულ ტარაში შეფუთულ მდგომარეობაში, რომელსაც ექნება სათანადო მარკირება.

ობიექტის ტერიტორიაზე ნარჩენების დროებითი დასაწყობების მოედნები შესაბამისობაში იქნება შემდეგ მოთხოვნებთან:

• მოედნის საფარი იქნება მყარი;

• მოედნის მთელ პერიმეტრზე მოეწყობა შემოღობვა და შემოზვინვა, რათა გამოირიცხოს მავნე ნივთიერებების მოხვედრა მდინარეში ან ნიადაგზე;

• მოედანს ექნება მოსახერხებელი მისასვლელი ავტოტრანსპორტისათვის;

• ნარჩენების ატმოსფერული ნალექების და ქარის ზემოქმედებისაგან დასაცავად გათვალისწინებული იქნება ეფექტური დაცვა (ფარდული, ნარჩენების განთავსება ტარაში, კონტეინერები და ა.შ.).;

• მოედნების პერიმეტრზე გაკეთდება შესაბამისი აღნიშვნები და დაცული იქნება უცხო პირობის ხელყოფისაგან.

8.7 ნარჩენების დამუშავება/საბოლოო განთავსება

ცხრილში 8.2-ში მოცემული მონაცემები მოცემულია ნარჩენების მართვის კოდექსის I და II დანართების მიხედვით.

ნახაზი 8.2. ნარჩენების აღდგენის და განთავსების ოპერაციების კოდები

| ნარჩენის კოდი | ნარჩენის დასახელება | სახიფათო (დიახ/არა) | აღდგენის ოპერაციის კოდი | განთავსების ოპერაციის კოდი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 01 03 | განადგურებას დაქვემდებარებული საბურავები | დიახ | R1 | - |
| 16 01 17 16 01 18 | შავი ლითონები ფერადი ლითონები | დიახ | R4 | - |
| 20 03 01 | შერეული მუნიციპალური ნარჩენები | არა | - | D1 |
| 15 02 02 | აბსორბენტები, ფილტრის მასალები (ზეთის ფილტრების ჩათვლით, რომელიც არ არის განხილული სხვა კატეგორიაში ), საწმენდი ნაჭრები და დამცავი ტანისამოსი, რომელიც დაბინძურებულია საშიში ქიმიური ნივთიერებებით | დიახ | R9 | D10 |
| 12 01 13 | შედუღებისას წარმოქმნილი ნარჩენი | არა | - | D1 |
| 13 02 06 | ძრავისა და კბილანური გადაცემის კოლოფის სინთეტიკური ზეთები და სხვა ზეთოვანი ლუბრიკანტები | დიახ | R9 | - |
| 1801 03* | ნარჩენები, რომელთა შეგროვება და განადგურება ექვემდებარება სპეციალურ მოთხოვნებს ინფექციების გავრცელების პრევენციის მიზნით | დიახ | R9 | - |

8.8.  ნარჩენებთან უსაფრთხო მოპყრობის ზოგადი მოთხოვნები

• პერსონალს, რომელიც დაკავებულია ნარჩენების მართვის სფეროში (შეგროვება, შენახვა, ტრანსპორტირება, მიღება/ჩაბარება) გავლილი ექნება შესაბამისი სწავლება შრომის დაცვის და პროფესიული უსაფრთხოების საკითხებში;

• პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სპეცტანსაცმლით, ფეხსაცმლით და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით. საჭიროების შემთხვევაში პერსონალის ტანსაცმელი ექვემდებარება სპეციალურ დამუშავებას, განსაკუთრებით სახიფათო ნარჩენებთან დაკავშირებულ ოპერაციების შესრულების შემდეგ;

• პერსონალს უნდა შეეძლოს პირველადი დახმარების აღმოჩენა მოწამვლის ან ტრავმირების შემთხვევაში ნარჩენებთან მუშაობის დროს;

• სამუშაოზე არ დაიშვება პირი, რომელსაც არ აქვს გავლილი შესაბამისი მომზადება, არა აქვს სპეცტანსაცმელი, ასევე ავადმყოფობის ნიშნების არსებობის შემთხვევაში;

• ნარჩენების შეგროვების ადგილზე დაუშვებელია დადგენილ ნორმაზე მეტი რაოდენობის ნარჩენების განთავსება. დაუშვებელია ნარჩენების განთავსება ნაპერწკალ– და სითბო წარმომქმნელ წყაროებთან ახლოს;

• ნარჩენების რამდენიმე სახის ერთად განთავსების დროს გათვალისწინებული იქნება მათი შეთავსებადობა;

• ნარჩენების დაგროვების ადგილებში დაუშვებელია უცხო საგნების, პირადი ტანსაცმლის, სპეცტანსაცმლის, ინდ. დაცვის საშუალებების შენახვა, ასევე სასტიკად იკრძალება საკვების მიღება;

• ნარჩენებთან მუშაობის დროს საჭიროა პირადი ჰიგიენის წესების მკაცრი დაცვა, მუშაობის დასრულების შემდეგ აუცილებელია ხელების დაბანვა;

• მოწამვლის ნიშნების შემთხვევაში, სამუშაო უნდა შეწყდეს და პირმა უნდა მიმართოს უახლოეს სამედიცინო პუნქტს და შეატყობინოს ამ შემთხვევაზე სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელობას.

• ხანძარსახიფათო ნარჩენების შეგროვების ადგილები იქნება ხანძარქრობის საშუალებებით. ამ სახის ნარჩენების განთავსების ადგილებში სასტიკად იკრძალება მოწევა და ღია ცეცხლით სარგებლობა;

• პერსონალმა უნდა იცოდეს ნარჩენების თვისებები და ხანძარქრობის წესები. ცეცხლმოკიდებული ადვილად აალებადი ან საწვავი სითხეების ჩაქრობა შესაძლებელია ცეცხლსაქრობის, ქვიშის ან აზბესტის ქსოვილის საშუალებით;

• ცეცხლმოკიდებული გამხსნელების ჩაქრობა წყლით დაუშვებელია.

8.9 ნარჩენებზე კონტროლის მეთოდები

როგორც მშენებლობის, ასევე ექსპლუატაციის ეტაპზე გამოყოფილი იქნება სათანადო მომზადების მქონე პერსონალი, რომელსაც პერიოდულად ჩაუტარდება სწავლება და ტესტირება. აღნიშნული პერსონალი აწარმოებს შესაბამის ჟურნალს, სადაც გაკეთდება შესაბამისი ჩანაწერები. წარმოქმნილი, დაგროვილი და გატანილი ნარჩენების მოცულობა დოკუმენტურად იქნება დადასტურებული.

ნარჩენების მართვაზე პასუხისმგებელი პირის სისტემატურად გააკონტროლებს:

• ნარჩენების შესაგროვებელი ტარის ვარგისიანობას;

• ტარაზე მარკირების არსებობას;

• ნარჩენების დროებითი განთავსების მოედნების/სათავსის მდგომარეობას;

• დაგროვილი ნარჩენების რაოდენობას და დადგენილი ნორმატივთან შესაბამისობას;

• ნარჩენების სტრუქტურული ერთეულის ტერიტორიიდან გატანის პერიოდულობის დაცვას;

• ეკოლოგიური უსაფრთხოების და უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვის მოთხოვნების შესრულებას.

„სახეობებისა და მახასიათებლების მიხედვით ნარჩენების ნუსხის განსაზღვრისა და კლასიფიკაციის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნების მიხედვით - ნარჩენების წარმომქმნელი ვალდებულია, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში წარადგინოს ნარჩენების პირველადი ინვენტარიზაციის დოკუმენტი ელექტრონული ფორმით, სამინისტროს ოფიციალური ვებგვერდის – www.moe.gov.ge მეშვეობით. გამომდინარე აღნიშნულიდან ნარჩენების მართვაზე პასუხისმგებელი პირი ნარჩენების პირველადი ინვენტარიზაციის დოკუმენტს წარადგენს შემდეგი ფორმით:

9. ნარჩენი (კუმულაციური) ზეგავლენის კონტროლისა და   მონიტორინგის მეთოდები

კუმულაციური ზემოქმედების შეფასების მთავარი მიზანია, პროექტის განხორციელებით მოსალოდნელი ზემოქმედების ისეთი სახეების იდენტიფიცირება, რომლებიც როგორც ცალკე აღებული, არ იქნება მასშტაბური ხასიათის, მაგრამ სხვა - არსებული, მიმდინარე თუ პერსპექტიული პროექტების განხორციელებით მოსალოდნელ, მსგავსი სახის ზემოქმედებასთან ერთად, გაცილებით მაღალი და საგულისხმო

კუმულაციური ზემოქმედების შეფასების მთავარი მიზანია, პროექტის განხორციელებით მოსალოდნელი ზემოქმედების ისეთი სახეების იდენტიფიცირება, რომლებიც როგორც ცალკე აღებული, არ იქნება მასშტაბური ხასიათის, მაგრამ სხვა - არსებული, მიმდინარე თუ პერსპექტიული პროექტების განხორციელებით მოსალოდნელ, მსგავსი სახის ზემოქმედებასთან ერთად, გაცილებით მაღალი და საგულისხმო უარყოფითი ან დადებითი შედეგების მომტანია.

საწარმოს ექსპლუატაციის პროცესში, საქმიანობის სპეციფიკიდან და განთავსების ადგილიდან გამომდინარე, კუმულაციური ზემოქმედების ერთადერთ საგულისხმო სახედ უნდა მივიჩნიოთ ატმოსფერულ ჰაერზე ზემოქმედება და ხმაურის გავრცელება. კერძოდ, საწარმოს და მის მიმდებარედ არსებული საწარმოების ერთდროული ფუნქციონირების შედეგად გამოწვეული ხმაურის ჯამური ზეგავლენა გარემოს სხვადასხვა რეცეპტორებზე.

თუმცა როგორც აღნიშნულია, საწარმოს მიმდებარე ტერიტორიაზე 500 მეტრი მანძილის რადიუსზე არ მდებარეობს რაიმე ფუნქციონირებადი ობიექტები და აქედან გამომდინარე კუმულაციური ზემოქმედება პრაქტიკულად არ იქნება როგორც ხმაურის დონეზე, ასევე ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების გაფრქვევების თვალსაზრისით.

მართალია საწარმოდან სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართულებით 550 მეტრ მანძილზე მდებარეობს ასფალტის ქარხანა, მაგრამ მისი სიშორიდან გამომდინარე კუმულაციური ზემოქმედება არ განიხილება, რადგან ამ მიმართულებით 2400 მეტრ მანძილზე დასახლებული პუნქტი არ არის.

ატმოსფერული ჰარში მავნე ნივთიერებების მიწისპირა კონცენტრაციების ანგარიშისას გამოყენებული იქნება კანონმდებლობით გათვალისწინებული ფონური მახასიათებლები რომელიც ეთანადება 0-10 ათასი მოსახლეობის რიცხოვნობის სიდიდეს.

10. პროექტის ალტერნატიული ვარიანტები

10.1. პროექტის განხორციელების ალტერნატიული ვარიანტების ანალიზი

საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შესწავლისა და შესაძლო გავლენის შეფასებისათვის აუცილებელია დეტალურად იქნეს განხილული ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული გარემოს არსებული მდგომარეობა. აღნიშნული მოთხოვნის დაცვა უნდა განხორციელდეს ნორმატიული და საკანონმდებლო ბაზის საფუძველზე და ეყრდნობოდეს სარწმუნო (რეპრეზეტატულ) მონაცემებს. ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანია მრავალმხრივი და ერთმანეთთან დაკავშირებული ეკოლოგიური ფაქტორების ანალიზის ჩატარება, ამასთან ერთად, “გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შესახებ” დებულების თანახმად, შესაძლებელია პროექტის განხორციელების ალტერნატიული ვარიანტების ანალიზი, ვარიანტების შერჩევისა და ახალი ვარიანტების ფორმირების აღწერა. ამ პროცესში გამოიყენება გადაწყვეტილების მიღების თეორიისა და სისტემური ანალიზის ზოგადი სქემა, რაც გულისხმობს შემდეგი თანმიმდევრული ეტაპების განხორციელებას. (იხ. ნახაზი 10.1).

ნახ. 10.1 ალტერნატიული ვარიანტების სისტემური ანალიზის ზოგადი სქემა

პროექტის ალტერნატიული ვარიანტების ანალიზი, როგორც წესი, გულისხმობს:

ა) ეგრეთწოდებული “ნულოვანი ვარიანტის” (სცენარი პროექტის გარეშე) შეფასებას;

ბ) ძირითადი ვარიანტის აღწერას;

გ) ერთი ან რამდენიმე ალტერნატიული ვარიანტის აღწერას.

ვარიანტების სიმრავლის დასადგენად გამოიყენება ალტერნატივების შემდეგი დამახასიათებელი ნიშნები:

- პროექტის ადგილმდებარეობა;

- ტექნოლოგიური პროცესი და გამოყენებული დანადგარების ტიპი.

ოპტიმალური ვარიანტის შერჩევის კრიტერიუმად მიღებულია:

ა) გარემოსდაცვით სტანდარტებთან შესაბამისობის მახასიათებლები;

ბ) ტექნიკურად განხორციელებადობის კრიტერიუმები;

გ) სოციალური და ეკონომიკური მახასიათებლები.

ამრიგად, დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ალტერნატიული ვარიანტების შერჩევის ზოგადი მოთხოვნები და კრიტერიუმები საკმაოდ მრავალფეროვანია და გარკვეულწილად დამოკიდებულია ინვესტორის მიერ ჩატარებულ ორგანიზაციულ ღონისძიებებზე.

## 10.2. არაქმედების ალტერნატიული ვარიანტი

ეკონომიკური თვალსაზრისით საქმიანობა განეკუთვნება ქვეყნისათვის პრიორიტეტულ მიმართულებას.

საწარმოს ექსპლუატაციის შეწყვეტა თავიდან აგვაცილებდა ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ყველა შესაძლო ზემოქმედებას, რომელიც დაკავშირებულია ასფალტბეტონის საწარმოს  მუშაობასთაან, მაგრამ ეს დაკავშირებული იქნება ქვეყნის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულების - ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულების - ინფრასტრუქტურის განვითარების, გზების მშენებლობაზე უარის თქმა ან შეჩერება, რადგან ასფალტი წარმოადგენს გზების მშენებლობისათვის მთავარ პროდუქტს. მოწესრიგებული გზები წარმოადგენს რეგიონის ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას. გარდა აღნიშნულისა არ მოხდება ქვეყანაში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, რაც მეტად არასასურველი შედეგის მომტანია, რადგან ასევე ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა ქვეყნისთვის წარმოადგენს ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას. ამიტომაც  არაქმედების ალტერნატივა მიუღებელია.

აღნიშნული ტიპის საწარმოსათვის შერჩეული ტერიტორია წარმოადგენს ხელსაყრელ ადგილს ასფალტის წარმოებისათვის, რადგან აღნიშნული ტერიტორია წარმოადგენს სამრეწველო ზონას. აღნიშნულ ტერიტორიაზე არსებობს ყველა ის ინფრასტრუქტურა (დენი, წყალი,  გზა), რაც საჭიროა ასეთი ტიპის საწარმოებისათვის. 	საწარმოს განთავსების ტერიტორიის ადგილმდებარეობა განსაზღვრავს ნედლეულის, საწარმოო ნარჩენების და მზა პროდუქციის ტრანსპორტირების ხარჯების ოპტიმიზაციის შესაძლებლობას. საწარმოსათვის შერჩეული ტერიტორია უახლოესი დასახლებული პუნქტი დაშორებულია 900 მეტრით. ყოველივე აქედან გამომდინარე, არ მომხდარა სხვა ალტერნატიული ადგილების შერჩევა.

ასფალტ-ბეტონის საწარმოს არაქმედების ალტერნატივა, გულისხმობს საწარმოს ამოქმედების გადაწყვეტილების გაუქმებას ან მის ლიკვიდაციას, რითაც თავიდან ავიცილებთ საწარმოს მოწყობითა და ფუნქციონირებით გამოწვეულ გარემოზე მოსალოდნელ ყველა ნეგატიურ ზემოქმედებას.

ამავე დროს,  საწარმოს გაუქმებას მოჰყვება ბევრი არასასურველი უარყოფითი შედეგი:

- საწარმოს ბიზნეს-გეგმის გათვალისწინებით მოხდება 10 ადამიანის დასაქმება. რაიონის მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა და სამუშაო ადგილების მწვავე დეფიციტია, არაქმედების ალტერნატივის შემთხვევაში აღარ შეიქმნება ადგილობრივი მოსახლეობისთვის სამუშაო ადგილები რაც უარყოფითად აისახება რეგიონის მაცხოვრებლების ეკონომიკური მდგომარეობაზე; (ასევე შპს „ასტორია“ რეგიონში საგზაო სამუშაოების შესრულების პროცესში სეზონურად ასაქმებს 35-45 კაცს.)

- ასფალტ-ბეტონი ხმარდება რეგიონში ადგილობრივი გზების კეთილმოწყობას. არაქმედების ალტერნატივით კიდევ ერთი უაროფითი ზეგავლენაა მოსალოდნელი ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის, რისი განუვითარებლობაც თავის მხრივ მრავალი დარგის განვითარებას შეუშლის ხელს, რაც საბოლოო ჯამში სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე აისახება მომავალში;

- შპს „ასტორია“ -ის, ასფალტ-ბეტონის საწარმო, ადგილმდებარეობის გამო, სტრატეგიულ ობიექტად ითვლება. პროექტის განუხორციელებლობის შემთხვევაში ნეგატიურ გავლენას იქონიებს გზების მშენებლობის პროცესზე.

- არსებული საწარმოო ობიექტების დემონტაჟის პროცესში წარმოიქმნილი ნარჩენები მოითხოვს შესაბამის განთავსება-უტილიზაციას, რაც დამატებით ხარჯებთან და გარემოზენეგატიური ზემოქმედების გაზრდასთან   არისდაკავშირებული.

- არსებული საწარმოს დემონტაჟის შემდეგ, აუცილებელი იქნება ტექნოგენური ტერიტორიის ნიადაგის საფარის აღდგენა-რეკულტივაცია, რაც დამატებით რესურსებთან და ხარჯებთან არის დაკავშირებული.

ზემოთხსენებულიდან ჩანს, რომ საწარმოს ამუშავებას ბევრი დადებითი ზემოქმედება მოყვება  და უარყოფითად არ უნდა შეფასდეს.

## 10.3. მტვერგამჭმენდი სისტემის ალტერნატიული ვარიანტები

საგულსხმოა ის ფაქტი, რომ მეწარმეს მიერ შერჩეული ასფალტის დანადგარი მთლიანად აკმაყოფილებს როგორც საქართველოს ასევე ევროკავშირში დადგენილ მოთხოვნებს.

დღეისობით მსოფლიოში გამოყოფილი მტვრის დასაჭერად ყველაზე ეფექტურ მტვერდამჭერ სისტემად ითვლება სახელოებიანი ფილტრები, რომლის ეფექტურობა აღწევს 99.9 %-ს. ასევე ასფალტის ქარხნებში თანამედროვე მტვერდამჭერ სისტემებად ითვლება კომბინირებული სისტემები, მშრალი მტვერდამჭერი სისტემა - ჯგუფური ციკლონი და მეორე ეტაპი სველი მტვერდამჭერი სისტემა - ვენტური სკრუბერი, რომელთა ჯამური ეფექტურობა თითქმის არანაკლებია, ვიდრე სახელოებიანი ფილტრი.

ამ ორი მტვერდამჭერი სისტემიდან ეკონომიური თვალსაზრისით მომგებიანია მეორე ვარიანტი, როგორც ღირებულების თვალსაზრისით, ასევე მათი მუშაობისას გაწეული ხარჯების თვალსაზრისით.

კერძოდ „TELTOMAT - S750” მარკის ასფალტის ქარხნიდან გამოყოფილი აირმტვერნარევების გასაფილტრად გათვალისწინებულია ჯგუფური ციკლონი (4 ცალი)  СЦН-40, რომლის ეფექტურობა ტოლია 95 %-ის. დამატებით აირმტვერნარევის გასაწმენდად დაიგეგმა დარტყმით-ინერეციული ქმედების სველი მტვერდამჭერის დაყენება, რომლის ეფექტურობა ტოლი იქნება 70 %, ანუ აირმტვერნარევი  სავენტილაციო მილების საშუალებით  მიერთებული იქნება მტვერდამჭერ სისტემასთან, პირდაპირი დინების ღერძული ციკლონი, ჯგუფური ციკლონი (4 ცალი)  СЦН-40 და დარტყმით-ინერეციული ქმედების სველი მტვერდამჭერი, რომლების ჯამური ეფექტურობა ტოლია 98.5 %-ის და მათგან გამომავალი აირმტვერნარევში მტვრის კონცეტრაცია არ აღემატება 0.55 გ/მ3-ში.  საიდანაც შემდგომ 29.5მეტრი სიმაღლის და 1.0მ დიამეტრის მილით გაიფრქვევა ატმოსფეროში.

ყოველივე აქედან გამომდინარე საწარმოს დაპროექტის პერიოდში შერჩეული იქნა ზემოთ აღნიშნული ფირმის მტვერდამჭერი სისტემა და რომელიც უკვე ფუნქციონირებს საწარმოში და რომელსაც გააჩნია მტვრის დაჭერის მაღალი ეფექტურობა. აქედან გამომდინარე სხვა მტვერდამჭერი სისტემის შერჩევის სხვა ალტერნატივების განხილვის საკითხი არ დამდგარა.

## 10.4. ტექნოლოგიური ალტერნატივები

როგორც წინამდებარე ანგარიშშია მოცემული, საწარმოში იგეგმება  „TELTOMAT - S750” ტიპის აგრეგატის მონტაჟი, რომლის სიმძლავრეა 80 ტ/სთ-ში ასფალტის წარმოება და ის  იმუშავებს  ბუნებრივ აირზე და მისი ხარჯი საათში ტოლი იქნება 720 მ,, რომელიც მთლიანად აკმაყოფილებს თანამედროვე მოთხოვნებს.

აღნიშნული ტიპის ქარხნები ასევე მუშაობენ მაზუთის საწვავზე, მაგრამ მეწარმის მიერ გადაწყდა ეკოლოგიურად უფრო სუფთა საწვავის გამოყენება - ბუნებრივი აირის.

თხევადი საწვავის გამოყენებისას საწარმოს ტერიტორიაზე წარმოქმნილი სანიაღვრე წყლების დაბინძურების რისკფაქტორი არსებობს, ხოლო ბუნებრივი აირის გამოყენებისა პრაქტიკულად არ არსებობს. კერძოდ თხევადი საწვავის (მაზუთის) გამოყენებისას ასეთი რისკფაქტორები უფრო მაღალია, კერძოდ  სანიაღვე წყლების დაბინძურება ნახშირწყალბადებით, რომლებიც მოითხოვს აუცილებლად გაწმენდას, რომ ჩაშვება შესაძლებელი იყოს   სანიაღვრე კანალიზაციაში ან ღია ტერიტორიებზე, რომლის გაწმენდისათვის აუცილებელი იქნება ნავთობდამჭერის მოწყობა, რომლის მშენებლობა და ექსპლოატაცია დაკავშირებულია დამატებით ხარჯებთან.

ყოველივე საწარმოში ზემოთჩამოთვლილი ტექნოლოგია მინიმუმამდე ამცირებს გარემოზე ზემოქმედებას და ის ეკოლოგიურად შეესაბამება ქვეყანაში და ევროკავშირში მიღებულ ნორმებს.

ყოველივე ზემოთ აღწერილი ტექნოლოგგიდან გამომდინარე საწარმოში არ დამდგარა საკითხი სხვა ახალი ალტერნატიული ტექნოლოგიიების დანერგვის.

## 10.5. საწარმოს სიმძლავრეების ალტერნატივები

ასფალტ-ბეტონის საწარმოო დანადგარის სიმძლავრე, ფაქტიური წარმადობის მიხედვით შეადგენს 80 ტ/სთ.საწარმოს სამუშაო დრო წელიწადში განისაზღვრება 260 დღით და 2080 სთ-ით (8-სთ/დღ).

ასფალტ-ბეტონი,მისი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებებიდან გამომდინარე, გამოიყენება ცხელ, ახლად დამზადებულ მდგომარეობაში; ამიტომ, საწარმო მუდმივად სრული სიმძლავრით ვერ იმუშავებს, მწარმოებლურობის შემცირება-გაზრდის ალტერნატივები დამოკიდებული იქნება დამკვეთის მოთხოვნაზე, რეგიონში საგზაო-სამშენებლო სამუშაოების მოცულობების შესაბამისად.

საწარმოს მუშაობის სრული დატვირთვა შესაძლებელია რეგიონში  საგზაო-სამშენებლო სამუშაოების გააქტიურების შემთხვევაში. ამ დროს, შესაძლებელია სამუშაო დღეთა რაოდენობის გაზრდა და ორცვლიან ან სამცვლიან სამუშაო რეჟიმში გადასვლა, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის წარმოების მოცულობას.

შესაბამისი გარემოსდაცვითი ღონისძიებების გატარების შემთხვევაში (მათ შორის ძირითადია ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ემისიები კონტროლი) წარმოების მოცულობის ზრდა არ იქნება დაკავშირებული გარემოსა და მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე მნიშვნელოვან ზემოქმედებასთან.

წარმოების მოცულობის ზრდა დაკავშირებული იქნება მნიშვნელოვან დადებით სოციალურ ეფექტთან, კერძოდ, დამატებითი მუშახელის დასაქმებასა და მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებასთან.

## 10.6. ტერიტორიის შერჩევის ალტერნატივები

ასფალტ-ბეტონის დანადგარის მონტაჟისათვის იგეგმებოდა სხვადასვა ტერიტორიების შერცევა, კერძოდ, პირველ ეტაპზე აღნიშნული დანადგარის მონაჟი დაიგეგმა შპს „ასტორიას“ კუთვნილ ტერიტორიაზე, ახალციხის რაიონი სოფელ ვალეში, სადაც უკვე ფუნქციონირებს მის საკუთრებაში არსებული ასფალტის ქარხანა, ბეტონის წარმოება და ქვიშა-ღორღის გადამამუშავებელი საწარმო.

აღნიშნულ ტერიტორიაზე ასფალტის ქარხნის დადგმაზე უარის თქმა განაპირობა იმან, რომ აღნიშნული ტერიტორიიდან უახლოესი დასახლებული პუნქტი მდებარეობს 400 მეტრში და უახლოეს დასახლებულ პუნქტთან მავნე ნივთიერებების მიწისპირა კონცენტრაციების მნიშვნელობები არსებული საწარმოო ობიექტებიდან და საწარმოს მიმდებარედ დაგეგმილი წემენტის ქარხნის ერთობლივი კუმულაციური ზემოქმედებით დასაშვებ ნორმებთან ზღვარზეა, ამიტომ ახალი გაფრქვევის წყაროების დამატება გამოიწვევდა მიწისპირა კონცეტრაციების გადამეტებას უახლოეს დასახლებულ პუნქტთან.

ყოველივე აქედან გამომდინარე გადაწყდა ახალი ტერიტორიის მოძიება.

საბოლოოდ გადაწყვეტილი იქნა ქარხნის მოწყობა ასევე შპს „ასტორია“-ს კუთვნილ ტერიტორიაზე, რომელიც წარმოადგენს არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთს, რომელიც მდებარეობს ახალციხის რაიონში, სოფელ კლდეში, მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი 62.06.59.337, რომელიც  წარმოადგენს აუთვისებელ სამრეწველო ზონას.

აღნიშნული ტერიტორიიდან უახლოესი დასახლებული პუნქტი 900 მეტრი მანძილითაა დაშორებული, ასევე მდინარე მტკვარი 790 მეტრითაა დაშორებული, ამდენად საწარმოს ფუნქციონირებით ზეგავლენა როგორც უახლოეს დასახლებულ პუნქტის მაცხოვრებლებზე, ასევე ზედაპირული წყლის ობიექტებზე ზეგავლენა იქნება უმნიშვნელო.

აღნიშნული ტერიტორია უზრუნველყოფილია ყველა იმ ინფრასტრუქტურით, რომელიც საჭიროა ასფალტის ქარხნის ფუნქციონირებით (დენი, ბუნებრივი აირი, საწარმოს ტერიტორიაზე არსებული ჭაბურღილი).

საბოლოდ გადაწყდა, რომ შეტრჩეული ტერიტორია წარმოადგენს საუკეთესო ვარიანტს და ამიტომ მისი სხვა ტერიტორიაზე განთავსება მიზანშეწონილი არ არის და   განთავსების უკეთესი ალტერნეტივა არ გააჩნია.

- გარემოზე დადგენილ ზემოქმედებათა ფაქტორების შედეგად მიღებული “გარემოს მოსალოდნელი მდგომარეობის” პროგნოზი

მოცემული  გარემოსდაცვითი  დამასაბუთებელი დოკუმენტაციის შედგენისას შესწავლილია, გამოვლენილია და აღწერილია ინვესტორის მიერ დაგეგმილი საქმიანობის პირდაპირი და არაპირდაპირი ზეგავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე და მისი საქმიანობის უსაფრთხოებაზე. აგრეთვე გარემოს ძირითად კომპონენტებზე - ატმოსფერულ ჰაერზე, ნიადაგზე, წყლის ობიექტებზე, კლიმატზე,  მინიშნებულია განხილული საკითხის დამოკიდებულება სოციალურ და ეკონომიკურ ფაქტორებზე. საქმიანობა მიკუთვნებულია იმ კატეგორიას, რომლებიც საჭიროებენ გარემოზე ზემოქმედების ნებართვას. განხილული საწარმოო ობიექტის საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების ხარისხობრივი შეფასება სხვადასხვა კატეგორიის რეცეპტორებზე და ეკოსისტემის კომპონეტებზე მოცემულია ცხრილ 11.1-ში

წარმოდგენილი მასალები მიუთითებენ, რომ განხილული საწარმოო ობიექტის მუშაობისას, ემისიის წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გამოფრქვევის  შედეგად მათი გაბნევით დამყარებული მავნე ნივთიერებათა ატმოსფერული კონცენტრაციები ნაკლებია მათსავე სანიტარული ნორმებით დასაშვებ კონცენტრაციებზე, ამიტომ ამ წყაროებიდან ატმოსფერულ გაფრქვევათა შემდგომი შემცირება არაა აუცილებლობით ნაკარნახევი.

ცხრილი 11.1.

გზშ-ს ხარისხობრივი მახასიათებლები

| ½ | ცალკეული კომპონენტები, ფაქტორები | გავლენის მაშტაბი | შენიშვნა |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ადამიანის ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება | უმნიშვნელო |  |
| 2 | ბუნებრივი გარემო: მცენარეული საფარი ცხოველთა სამყარო ნიადაგი ატმოსფერული ჰაერი წყლის ობიექტები კლიმატი ლანშაპტი ეკოსისტემები | - - - - გასათვალისწინებელი უმნიშვნელო უმნიშვნელო - - - |  |
| 3 | ისტორიული ძეგლები | - |  |
| 4 | სოციალური და ეკონომიკური | დადებითი |  |

12. საქმიანობის გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და მონიტორინგის გეგმა

როგორც გზშ-ის ანგარიშის წინა თავებშია აღნიშნული, საქმიანობის პროცესში არსებობს გარკვეული სახის ზემოქმედების რისკები გარემოს ზოგიერთ რეცეპტორზე. უარყოფითი ზემოქმედებების ხასიათის და მნიშვნელოვნების შემცირების ერთერთი წინაპირობაა მიმდინარე სამუშაოების სწორი მართვა (მენეჯმენტი) მკაცრი მეთვალყურეობის (მონიტორინგის) პირობებში.

გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის გეგმის მიზანია უზრუნველყოს დაგეგმილი საქმიანობის შესაბამისობა გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნებთან. გეგმა განსაზღვრავს შემარბილებელ, მონიტორინგის და ინსტიტუციონალურ ღონისძიებებს, რომელიც უნდა გატარდეს საქმიანობის გარემოზე მოსალოდნელი უარყოფითი ზემოქმედების თავიდან აცილების ან შესუსტებისთვის და განსაზღვრავს შესაბამისი ღონისძიებების გატარებისთვის საჭირო ქმედებებს.

გარემოსდაცვითი მონიტორინგის ორგანიზაცია

გარემოსდაცვითი საქმიანობის ერთ-ერთ სტრატეგიულ მიმართულებას განეკუთვნება გარემოს მდგომარეობის მონიტორინგი, რომელიც ითვალისწინებს გ არემოს მდგომარეობაზე დაკვირვებას და მოპოვებული მონაცემების ანალიზს, რაც საშუალებას იძლევა პროგნოზირებადი გახდეს გარემოს ცვლილება ნებისმიერი სამეურნეო საქმიანობის განხორციელების შემთხვევაში. გარემოს მდგომარეობის მონიტორინგი გულისხმობს გარემოს დაბინძურების წყაროთა დადგენას და ამ წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა გარემოში გამოყოფის მახასიათებლების განსაზღვრას. აგრეთვე  პროექტით გათვალისწინებული, მავნე ნივთიერებების გარემოში ზღვრულად დასაშვები გამოყოფის (ატმოსფეროში გამოფრქვევის, წყლის ობიექტებში ჩაშვების) გადამეტების შემთხვევაში - გაფრთხილებას და სათანადო ორგანიზაციული ღონისძიებების გატარების რეკომენდაციების შემუშავებას. ქვეყანაში ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობის შეფასება ქვეყანაში დანერგილი დაკვირვებების სისტემის მეშვეობით. ამ სისტემის სტაციონალური პოსტის დანიშნულებაა – რეგულარული, უწყვეტი რეგისტრაცია აწარმოოს ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობის შესახებ (მათ შორის, ძირითადად ჰაერში გოგირდის ორჟანგის, ნახშირჟანგის, აზოტის ჟანგეულებისა და ნახშირწყალბადების მახასიათებელთა დაფიქსირებით. აგრეთვე საჭიროების შემთხვევაში - სინჯების აღებით სხვა მავნე ნივთიერებათა რაოდენობრივი სიდიდეების ატმოსფერულ ჰაერში განსასაზღვრავად).

მონიტორინგის სისტემაში განსაკუთრებული როლი ენიჭება თვითმონიტორინგის ორგანიზაციას. განხილული საწარმოო ობიექტის დაბინძურების გამოყოფის წყაროებზე განხორციელდეს ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროებზე სისტემატური კონტროლის უზრუნველყოფა. თვითმონიტორინგის ასეთი სისტემა საშუალებას იძლევა ოპერატიულად განისაზღვროს ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების ემისიის მოცულობები და სახეები.

მოცემულ დოკუმენტაციაში დადგენილი, საწარმოო ობიექტის ფუნქციონირებით გარემოს დამაბინძურებელი ნივთიერებების ჩამონათვალის გათვალისწინებით,  თვითმონიტორინგულ ქსელში ჩართვას  ექვემდებარება: არაორგანული მტვერი, აზოტის ორჟანგი, ნახშირჟანგი და ნახშირწყალბადები.

მონიტორინგის გეგმაში ასევე მიზანშეწონილია, რომ მავნე ნივთიერებათა ემისიების განსაზღვრის ერთ-ერთ წერტილად აღებულ იქნეს უახლოესი დასახლებული პუნქტი.

გარემოს მდგომარეობის თვითმონიტორინგი და ზემოქმედების შეფასების მეთოდები

საქართველოს კანონები "გარემოს დაცვის ჰესახებ”  "წყლის დაცვის ჩესახებ” "ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ” და  საქართველოს მთავრობის დადგენილება #413 - დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების თვითმონიტორინგის და ანგარიშგების წარმოების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე აწესებენ შესაბამის მოთხოვნებს  დაბინძურების წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა თვითმონიტორინგის წარმოებაზე, რომლის მიხედვითაც ამ ნაწილში, საწარმოო ობიექტის მიერ გარემოში გამოყოფილი მავნე ნივ.იერებების მახასიათებელთა გაზომვის (შეფასების), აღრიცხვის და ანგარიშგების წარმოების ვალდებულებები დაკისრებული აქვს საქმიანობის სუბიექტს.

საწარმოში ატმოსფერული ჰაერის დაცვის ღონისძიებათა დაგეგმვა და მონიტორინგის ორგანიზაცია

ატმოსფერული ჰაერის დაცვის თვითმონიტორინგის რეგლამენტის სამართლებრივი საფუძველია საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული ინსტრუქცია "დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე ნივთიერებების გაფრქვევების თვითმონიტორიგის და ანგარიშების წარმოების წესების შესახებ”. ეს ინსტრუქცია არეგულირებს სამართლებრივ ურთიერთობებს საქართველოს გარემოს  დაცვის სამინისტროსა ფიზიკურ და იურიდიულ (საკუთრების და ორგანიზაციულ სამართლებრივი ფორმის მიუხედავად) პირებს შორის. ინსტრუქციის მიზანია ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა საქმიანობისას დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე ნივთიერებების გაფრქვევების აღრიცხვისა და ანგარიშგების წესის დადგენა. ხოლო ამ ინსტრუქციის ამოცანას წარმოადგენს ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა მიერ დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივ.იერებების გაფრქვევების აღრიცხვა და მათი წარმოება პირველადი აღრიცხვის დოკუმენტაციის შესაბამისად. პირველადი აღრიცხვის დოკუმენტაციის(პად) ფორმები განკუ.ვნილია ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროების და მათი მახასიათებლების (ცხრილი 12.2, ფორმა # პად-1). აირმტვერდამჭერი დანადგარების მუშაობის (ცხრილი 12.3 ფორმა # პად-2) და ატმოსფერული ჰაერის დაცვის ღონისძიებების შესრულების (ცხრილი 12.4, ფორმა # პად-3) აღრიცხვისათვის. პად-ის ფორმების საწარმოებლად საწარმოს უნდა გააჩნდეს მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის და გაფრ'ქვევის წყაროების განლაგების სქემა მასზე წარმოების (საამქროს, უბნის) მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის და გაფრქვევის წყაროების ნომრების ჩვენები.. მათ წარმოებას ყოველკვარტალურად ახორციელებს საქარმო ან მისი დამკვეთი. ფიზიკური ან იურიდიული პირი საქარ.ველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, მათი შევსების სიზუსტეს ხელმოწერი. ადასტურებს საწარმოს ხელმძღვანელის მიერ უფლებამოსილი პირი ატმოსფერული ჰაერის დაცვის საკითხებზე პასუხისმგებლობა ინსტრუქციის მოთხოვნათა დარღვევისათვის განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობი..

პად-ის ფორმები წარმოადგენს მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების სახელმწიფო აღრიცხვის საფუძველს, რომელსაც აწარმოებს საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო თანახმად "ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონის 37-ე მუხლის მე-4 პუნქტისა.

ფორმა # პად-1 არის საწარმოში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროების და მათი მახასიათებლების აღრიცხვიანობის დამადასტურებელი პირველადი დოკუმენტი. ფორმა # პად-1-ში ჩანაწერები წარმოებს დაბინძურების წყაროების პარამეტრების გაზომვების მონაცემების და აღებული სინჯების ლაბორატორული ანალიზების დეტალური დამუშავების საფუძველზე. თუ მოცემულ ეტაპზე რომელიმე მავნე ნივთიერების პარამეტრების განსაზღვრის ინსტრუმენტული მეთოდიკის არაარსებობის ან რაიმე სხვა ობიექტური მიზეზების გამო შეუძლებელია ინსტრუმენტალური მეთოდები. მავნე ნივ.იერებათა ფაქტიური გაფრქვევების ინტენსიობების დადგენა. ამ შემ.ხვევაში დასაშვებია დასადგენ პარამეტრთა დადგენა თეორიული გაანგარიშებების საფუძველზე სააღრიცხვო დოკუმენტაციის, მატერიალური ბალანსის მეთოდებისა და სპეციალური დარგობრივი მეთოდიკების გამოყენები.

ფორმა # პად-2-ის შევსება ხდება ყველა იმ საწარმოში, რომლებსაც გააჩნია ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებისაგან დამცავი აირმტვერდამჭერი მოწყობილობები.

ფორმა # პად-3 ივსება საწარმოების მიერ იმ ღონისძიებების შესრულების აღრიცხვისათვის, რომლებიც უზრუნველყოფენ ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობის შემცირებას.

თვითმონიტორინგის წარმოებასთან ერთად მნიშვნელოვან გარემოსდაცვით ღონისძიებად ითვლება და საწარმოო ობიექტის გარემოზე ზემოქმედების უშუალო შეფასება დიდადაა დამოკიდებული სრული ტექნოლოგიური დატვირთვის პირობებში ჩატარებული გარემოში მავნე ნივთიერებების გამოყოფის აღრიცხვიანობის შედეგებზე.

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროების და მათ მიერ გაფრქვეულ დამაბინძურებელ ნივთიერებათა აღრიცხვიანობის მიზანს წარმოადგენს საწყისი მონაცემების დადგენა ისეთი საკითხების გადასაწყვეტად, როგორიცაა:

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოფრქვევების შედეგად გარემოზე ზემოქმედების ხარისხის შეფასება;

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოფრქვევების ნორმატივების დადგენა, როგორც ცალკეული წყაროსთვის, ისე მთლიანად საწარმოსათვის;

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოფრქვევების შეზღუდვის მიზნით დადგენილი ნორმატივების დაცვის კონტროლის ორგანიზაცია;

საწარმოში არსებული აირმტვერდამჭერი მოწყობილობების ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება;

საწარმოში გამოყენებული ტექნოლოგიური პროცესების ეკოლოგიური მახასიათებლების    შეფასება;

საწარმოში გამოყენებული ნედლეულისა და რესურსების ნარჩენების უტილიზაციის ეფექტურობის შეფასება;

ცხრილი 12.2

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროებისა და მათი მახასიათებლების აღრიცხვის ფორმა #პად-1

წარმოების (საამქროს, უბნის) დასახელება

| მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროს (წყაროების ჯგუფის) ნომერი და დასახელება | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს ნომერი და დასახელება | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის სახე (ორგანიზებული ან არაორგანიზებული) | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს პარამეტრები | სინჯების (გაზომვების) აღების თარიღი | სინჯების (გაზომვების) აღების ადგილი | აირჰაერმტვერნარევის პარამეტრები მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს გამოსასვლელთან |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | სიმაღლე, მ | დიამეტრი ან კვეთის ზომა, ხაზობრივი წყაროსათვის მისი სიგრძე, მ |  |  | ტემპერატურა, tოC | სიჩქარე, მ/წმ | მოცულობა, მ3/სთ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

ცხრილი 12.2-ის გაგრძელება

| მავნე ნივთიერებათა დასახელება | მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაცია გ/მ3 | მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროს (წყაროების ჯგუფის) მუშაობის დრო, სთ/კვარტალი ან ნახევარი წელი | სტაციონარული წყაროებიდან გამოყოფილი მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა, ტონა/კვარტალი ან ნახევარი წელი | მათ შორის | ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა | მავნე ნივთიერე-ბათა გაფრქვევის დადგენილი ნორმა, გ/წმ | მავნე ნივთიერე-ბათა გაფრქვევების განსაზღვრის მეთოდების დასახელება | №პად-1 ფორმის შემვსების ხელმოწერა და თარიღი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | მოხვედრილი გაწმენდაზე, ტონა/კვარტალი ან ნახევარი წელი | დაჭერილი, ტონა/კვარტალი ან ნახევარი წელი | გ/წმ | ტ/კვარტა-ლი ან ნახევარი წელი |  |  |  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

ცხრილი 12.3

აირმტვერდამჭერი და ტექნოლოგიური მოწყობილობების მუშაობის რეჟიმის აღრიცხვის ფორმა №პად-2

წარმოების (საამქროს, უბნის) დასახელება

| აირმტვერდამჭერი მოწყობილობის დასახელება | მავნე ნივთიერებათა გამოყო- ფის წყაროს (წყაროების ჯგუფის) ნომერი და დასახელება | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს ნომერი და დასახელება | ნამუშევარი საათების რაოდენობა კვარტალში ან ნახევარ წელში | აირმტვერდამჭერი მოწყობილობის მოცდენის დრო ტექნოლოგიური მოწყობილობის მუშაობისას, სთ/კვარტალი ან ნახევარი წელი | აირმტვერდამჭერი მოწყობილობის მუშაობისას მისი ცალკეული აპარატების მოცდენის დრო, სთ/კვარტალი ან ნახევარი წელი | აირმტვერდა-მჭერი მოწყობილო-ბის (მისი ცალკეული აპარატების) მოცდენის მიზეზი | №პად-2 ფორმის შემვსების ხელმოწერა და თარიღი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | აირმტვერდამჭერი მოწყობილობი-სთვის | აირმტვერდამჭერ მოწყობილობასთან დაკავშირებული ტექნოლოგიური მოწყობილობისათვის |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

ცხრილი 12.4

ატმოსფერული ჰაერის დაცვის ღონისძიებების შესრულების აღრიცხვის ფორმა №პად-3

| წარმოების (საამქროს, უბნის) და ტექნოლოგიური მოწყობილობის დასახელება | დაგეგმილი ღონისძიების დასახელება | ღონისძიების შესრულების ვადა | ღონისძიების შესრულების (დანერგვის) აქტის ნომერი და თარიღი | მავნე ნივთიერებათა დასახელება | ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების ფაქტობრივი შემცირება ღონისძიებების ჩატარების შემდგ, ტ | №პად-3 ფორმის შემვსების ხელმოწერა და თარიღი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | სულ | მათ შორის კვარტლების მიხედვით |  |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

მონიტორინგის ჩატარების პირობები, მოთხოვნები და მეთოდიკა

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროების და მათ მიერ გაფრქვეულ დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მონიტორინგის მიზანს წარმოადგენს განხილული საწარმოს გარემომცველი ატმოსფერული ჰაერის ფაქტიური მდგომარეობის განსაზღვრისათვის და გარემოსდაცვითი ღონისძიებების განხორციელებისათვის რეალური მონაცემების დადგენა. მონიტორინგის გეგმის განხორციელება ისეთი საკითხების ეფექტური გადაწყვეტის საშუალებას იძლევა, როგორიცაა:

-	ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოფრქვევების შედეგად გარემოზე ზემოქმედების მახასიათებელთა დადგენა;

-	ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოფრქვევების ნორმატივების შესაბამისად აუცილებლობის შემთხვევებში გარემოზე მავნე გავლენის შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება, როგორც ცალკეული წყაროსთვის, ისე მთლიანად საწარმოსათვის;

-	ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოფრქვევების შეზღუდვის მიზნით დადგენილი ნორმატივების დაცვის კონტროლის ორგანიზაცია;

-	საწარმოში არსებული აირმტვერდამჭერი მოწყობილობების ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება;

-	საწარმოში გამოყენებული ტექნოლოგიური პროცესების ეკოლოგიური მახასიათებლების შეფასება;

-	საწარმოში გამოყენებული ნედლეულისა და რესურსების ნარჩენების უტილიზაციის ეფექტურობის შეფასება;

-	საწარმოში ატმოსფერული ჰაერის დაცვის ღონისძიებათა დაგეგმვა.

მოქმედ საწარმოებში ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობის მონიტორინგის ჩატარების ორგანიზაციისა და მისი შედეგების დოკუმენტალურად გაფორმების ძირითადი მოთხოვნები და მითითებები დადგენილია საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მიერ^ რომელთა დეტალური გადმოცემა განხორციელებულია მოცემული დოკუმენტის მეორე თავში. ეს მოთხოვნები და მითითებები განკუთვნილია საქართველოს ტერიტორიაზე განლაგებულ სამრეწველო, სატრანსპორტო, სასოფლო – სამეურნეო და სხვა დანიშნულების ობიექტებისა და საწარმოებისათვის, რომელთაც გააჩნიათ  ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონალური წყაროები.

საკანონმდებლო მოთხოვნების გათვალისწინებით, დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში  გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობა დგინდება ატმოსფერული ჰაერის მავნე ნივთიერებებით დაბინძურების კონტროლისათვის დადგენილი გამოყენებითი მეთოდების საშუალებით (საქართველოს კანონი “ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ”, მუხლი 42).

გამოყენებით მეთოდებს განეკუთვნება:

ა) დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში  გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის დადგენის ინსტრუმენტული მეთოდი, რომლის საფუძველია დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში  გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის დადგენა სპეციალური გამზომ – საკონტროლო აპარატურის გამოყენებით;

ბ) დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში  გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის განსაზღვრის საანგარიშო მეთოდი. საანგარიშო მეთოდების საფუძველია დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში  გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის დადგენა სპეციალური დარგობრივი საანგარიშო მეთოდიკების გამოყენებით.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოფრქვევების მონიტორინგის ჩატარებისას,  საჭიროების მიხედვით შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს გაზომვების პირდაპირი მეთოდები, დამყარებული უშუალოდ ინსტრუმენტალურ გაზომვებზე, აგრეთვე დასადგენი პარამეტრების თეორიული გაანგარიშებები, სპეციალური დარგობრივი მეთოდიკების გამოყენებით. აღნიშნული მეთოდების გამოყენების მიზანშეწონილებისა და რეგულირების მიზნით, კანონმდებლობით დადგენილია გარემოსდაცვით ორგანოებთან შესაბამისი შეთანხმებების პროცედურების ჩატარება. დარგობრივი, საწარმო ობიექტთაგან ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელ გამოფრქვევათა მონიტორინგის არსებული მეთოდებიდან (ანალიზურ-ექსპერიმენტული, ბალანსური და ხვედრითი გაფრქვევის კოეფიციენტების გამოყენებით)ბალანსურ მეთოდს იმ შემთხვევაში ეძლევა უპირატესობა, როცა არ არის ანალიზურ-ექსპერიმენტული მეთოდით გამოფრქვევათა აღრიცხვის პრაქტიკული შესაძლებლობა. ამის გამო, განხილული საწარმოსათვის ჰაერის დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ატმოსფერული გაფრქვევების მონიტორინგული მაჩვენებლების დასადგენად რეკომენდებულია  საანგარიშო მეთოდის გამოყენება (თანახმად მეორე თავში მიღებული მეთოდოლოგიისა)

მონიტორინგის უბნები და საკონტროლო წერტილები

ატმოსფეროს მდგომარეობის მონიტორინგის ჩატარებისათვის აუცილებელია ატმოსფეროზე ზემოქმედების უბნების ფუნქციონირებისა და მავნე ნივთიერებათა ატმოსფეროში გამომფრქვევი დანადგარების ექსპლუატაციის პირობების სრულად ასახვა, მონიტორინგის ჩატარების ძირითადი პრინციპების გასახორციელებლად აუცილებელია საკონტროლო წერტილების ისე შერჩევა, რომ გათვალისწინებული იქნეს მონიტორინგული დაკვირვებები შემდეგ საწარმოო უბნებზე:

ა) ასფალტბეტონის დანადგარი (გ-1);

ბ) მინერალური ფხვნილს (ფილერი) მიღება სილოსი (გ-2);

გ) ბიტუმის მიმღები და გასაცხელებელი რეზერვუარები (გ-3, გ-4, გ-5);

დ) ქვიშის ავტოთვითმცლელებიდან ჩამოცლა და დასაწყოება (გ-6);

ე) ღორღის ავტოთვითმცლელებიდან ჩამოცლა და დასაწყოება (გ-7);

ვ) ინერტული მასალების ასფალტის ქარხნის ბუნკერებში ჩაყრა (გ-8);

ზ) ინერტული მასალების ლენტური ტრანსპორტიორით გადაადგილება (გ-9);

მონიტორინგის შედეგების ფიქსირების ფორმები და დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში  გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის შესატყვისი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა დარეგულირებულია საქართველოს კანონმდებლობი. ნორმატიული საკანონმდებლო მოთხოვნების გათვალისწინებით მონიტორინგის მახასიათებლები და ჩატარების პერიოდულობა ასახულია ცხრილში 12.6.

რეგულარულად, კვარტალური პერიოდულობით მონიტორინგული მასალები ანალიზდება და ივსება დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან, აგრეთვე მობილური წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში  გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის საანგარიშგებო ფორმებიK ფორმა Îპად-1, ფორმა პად-2 და ფორმა პად-3.

მონიტორინგის ჩატარება ასევე უნდა ჩატარდეს ინსტრუმენტალური მეთოდით.

მონიტორინგის გეგმის პერიოდულობა და სტრატეგია

მონიტორინგის გეგმის პერიოდულობა მოცემულია ცხრილში 12.6

| ატმოსფერულ ჰაერში ემისიების შეფასებისათვის შერჩეული წერტილი გაფრქვევის სტაციონარული წყაროები, უახლოესი დასახლებული პუნქტი | სინჯების აღების პერიოდუ- ლობა | ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელი ნივთიერებები |
| --- | --- | --- |
|  |  | არაორგანული მტვერი, აზოტის ორჟანგი, ნახშირჟანგი და ნახშირწყალბადები |
|  | კვარტალში ერთხელ | + |

ცხილი 12.6.

მონიტორინგის გეგმის განხორციელებასთან დაკავშირებული პერიოდულობა და სტრატეგია

შენიშვნა:  1.ავარიული გაფრქვევების (ზალპური) შემთხვევაში სინჯების აღება მოხდება ყოველდღიურად.

2.კონკრეტული გეგმის დამტკიცება საწარმოს მიერ უნდა მოხდეს გეგმის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ფიზიკური, ან იურიდიული პირების მითითებით.

ხმაურის მონიტორინგი და მისი განხორციელების გეგმა

მონიტორინგის ჩატარების პირობები, მოთხოვნები და მეთოდიკა

ხმაურის მონიტორინგი განხორციელდება კვარტალში ერთხელ, საწარმოს სრული დატვირთვით მოქმედების დროს - მის ჩატარებაზე კომპეტეტური სპეციალიზებული ორგანოს (სპეციალისტთა ჯგუფის მიერ), რომელთანაც გაფორმდება სათანადო ხელშეკრულება. მონიტორინგის ჩატარების პირობები, მოთხოვნები და მეთოდიკა განისაზღვრება სათანადო საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტების საფუძველზე.

მონიტორინგის უბნები და საკონტროლო წერტილები

ხმაურის მონიტორინგის ჩატარებისათვის აუცილებელია შეირჩეს ამ მახასიათებლით განსაკუთრებით გამორჩეული საწარმოო უბნები, ასეთ უბნებად ითვლება:

- ასფალტის წარმოების დანადგარი;

წყლის მდგომარეობის მონიტორინგი და მისი განხორციელების გეგმა

ჩამდინარე წყლების მონიტორინგი.

საწარმოში არ წარმოიქმნება საწარმო ჩამდინარე წყლები, ასევე სამეურნეო-ფეკალური წყლები ჩაერდინება ბეტონის ორმოში, აქედან გამომდინარე მასზე მონიტორინგის (“პად-4”, “პად-5” და “პად-6” ფორმების  შევსება) ჩატარება საჭიროებას არ მოითხოვს.

ნარჩენების მონიტორინგი და მისი განხორციელების გეგმა

მონიტორინგის ჩატარების პირობები, მოთხოვნები და მეთოდიკა

ნარჩენების საკითხებთან მიმართებაში, თვითმონიტორინგის ჩატარების მდგომარეობა უკავშირდება საწარმოო ობიექტის საქმიანობისათვის დამახასიათებელი ტექნოლოგიური ციკლის კონკრეტულ ეტაპებს, როგორც ზემო. აღინიშნა, საქმიანობის დასახული მიზნის მიღწევისათვის საწარმო სარგებლობს 'რეგიონის ცენტრალური კომუნალური და სხვა სამსახურების შესაძლებლობებით. ამის გათვალისწინებით შესაბამისი სამსახურების უფლებამოსილების ფარგლებში ყალიბდება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების საწარმოო ობიექტიდან გატანის პრობლემის გადაქყვეტა. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს, რომ საწარმოო ობიექტზე წარმოიქმნება ისეთი ნარჩენებიც, რომელთა ხასია.თი პირდაპირ უკავშირდება საწარმოო საქმიანობის თავისებურებებს და აქედან გამომდინარე, აუცილებელია ასეთი ნარჩენების საწარმოს ტერიტორიიდან გატანის და შემდგომი უტილიზაციის პრობლემები გადაქყვეტილ იქნას გარემოსდაცვით და კომუნალური მომსახურების კომპეტეტურ ორგანოებთან შეთანხმებით.

საყოფაცხოვრებო ნარჩენები განთავსდება საწარმოოს ტერიტორიაზე დადგმულ კონტეინერებში და ხელშეკრულების საფუძველზე პერიოდულად გატანილ იქნება რეგიონის კომუნალური დასუფთავების სამსახურის მიერ მუნიციპალურ ნაგავსაყრელზე.

სამრეწველო ნარჩენები

საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის პროცესში წარმოიქმნება მტვერდამჭერ სისტემაში დაჭერილი ქვიშა,  რომლის წლიური რაოდენობა მოსალოდნელია 3786 ტონის ოდენობით. პირველ ეტაპზე - ციკლონში დაჭერილი ნარჩენები პირდაპირ მიეწოდება ასფალტის წარმოების დანადგარს, ხოლო მეორე ეტაპზე - სველი მტვერდამჭერის სალექარში დაგროვებული მასა პერიოდულად ამოიღება, დროებით დასაწყობდება და გაშრობის შემდეგ კვლავ გამოყებებული იქნება ასფალტის წარმოების პროცესში.

მონიტორინგის უბნები და საკონტროლო წერტილები

ნარჩენების მონიტორინგისთ.ვის მიზანშეწონილია შეირჩეს შემდეგი საწარმოო უბნები:K

- საყოფაცხოვრებო-სამეურნეო ნარჩენების წარმოქმნის უბანი.

-	ნახმარი ზეთების, დაბინძურებული ჩვრების და სხვა სახიფათო ნარჩენების დროებითი  დასაწყოების უბანი.

ბიომრავალფეროვნებაზე მონიტორინგი და მისი განხორციელების გეგმა.

საწარმოს გავლენის სფეროში არ შეინიშნება ბიომრავალფეროვნების ის სახეობები, რომლებიც მოითხოვენ მონიტორინგს და აქედან გამომდინარე მათი მონიტორინგი და მისი განხორციელების გეგმის შემუშავება საჭიროებას არ მოითხოვს.

ნიადაგის დაბინძურებაზე მონიტორინგი და მისი განხორციელების გეგმა.

საწარმოს გავლენის სფეროში, საწარმოს სპეციფიკიდან გამომდინარე, ნიადაგის დაბინძურების ალბათობა პრაქტიკულად არ არსებობს, აქედან გამომდინარე მისი მონიტორინგის საჭიროება არ არსებობს.

გრუნტის წყლების დაბინძურებაზე მონიტორინგი და მისი განხორციელების გეგმა.

საწარმოს გავლენის სფეროში, საწარმოს სპეციფიკიდან გამომდინარე, გრუნტის წყლების დაბინძურების ალბათობა პრაქტიკულად არ არსებობს, აქედან გამომდინარე მისი მონიტორინგის საჭიროება არ არსებობს.

13. საქმიანობის შეწყვეტის შემთხვევაში გარემოს პირვანდელ მდგომარეობამდე აღდგენის პირობები

13.1 მოკლევადიანი გაჩერება ან რემონტი

საპროექტო საწარმოს ან მისი ცალკეული უბნების დროებითი გაჩერების ან შეკეთების (მიმდინარე და კაპიტალური) შემთხვევაში, ობიექტის საექსპლუატაციო სამსახური ვალდებულია შეიმუშავოს საქმიანობის დროებით შეჩერებასთან ან შეკეთებასთან დაკავშირებული ოპერატიული გეგმა, რომელიც პირველ რიგში უნდა მოიცავდეს უსაფრთხოების მოთხოვნებს და შეთანხმებული უნდა იყოს ყველა დაინტერესებულ იურიდიულ პირთან.

ექსპლუატაციის დროებითი შეწყვეტის შემთხვევაში აუცილებელია საწარმოს ნარჩენების მართვის გეგმით გათვალისწინებული პროცედურების კორექტირება და წარმოქმნილი ნარჩენების დასაწყობებისთვის დროებითი ალტერნატიული ტერიტორიის გამოყენება.

დროებით შეჩერებული უბანი ან მთლიანად საწარმო, გამოთავისუფლებული უნდა იყოს დასაწყობებული ნარჩენებისგან.

ოპერატიული გეგმა შეთანხმებული უნდა იყოს ყველა დაინტერესებულ იურიდიულ პირთან.

13.2 ექსპლუატაციის ხანგრძლივი შეწყვეტა ან კონსერვაცია

საწარმოს ან მისი ცალკეული უბნების ექსპლუატაციის ხანგრძლივი შეწყვეტის ან კონსერვაციის შემთხვევაში, მეწარმე ვალდებულია შექმნას ჯგუფი, რომელიც დაამუშავებს ექსპლუატაციის ხანგრძლივი შეწყვეტის ან კონსერვაციის გეგმას. ექსპლუატაციის ხანგრძლივი შეწყვეტის ან კონსერვაციის გეგმა შეთანხმებული უნდა იყოს რეგიონის უფლებამოსილ ორგანოებთან. გეგმის ძირითად შინაარსს წარმოადგენს უსაფრთხოების მოთხოვნები.

საქმიანობის შეწყვეტამდე საჭიროა გატარდეს შემდეგი სახის ღონისძიებები:

• საწარმოს შიდა აუდიტის ჩატარება – ინფრასტრუქტურის ტექნიკური მდგომარეობის დაფიქსირება, ავარიული რისკების და გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით პრობლემატური უბნების გამოვლენა და პრობლემის გადაწყვეტა;

• დამხმარე ინფრასტრუქტურის დროებითი დემობილიზაცია - საწარმოსგამოთავისუფლება დასაწყობებული ნარჩენებისგან;

• ტერიტორიის პერიმეტრის გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი ნიშნებით უზრუნველყოფა.

13.3 ობიექტის ლიკვიდაცია

საწარმოს ან მისი ცალკეული უბნის გაუქმების შემთხვევაში, გარემოს წინანდელ მდგომარეობამდე აღდგენის გზებისა და საშუალებების განსაზღვრისათვის გათვალისწინებული უნდა იყოს სპეციალური პროექტის დამუშავება.

აღნიშნული პროექტის დამუშავებაზე პასუხისმგებელია საწარმოს ადმინისტრაცია. არსებული წესის მიხედვით საწარმოს გაუქმების სპეციალური პროექტი შეთანხმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი ორგანოების მიერ და ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს ყველა დაინტერესებულ ფიზიკურ და იურიდიული პირს.

პროექტი უნდა ითვალისწინებდეს ტექნოლოგიური პროცესების შეწყვეტის წესებს და რიგითობას, შენობა-ნაგებობების და მოწყობილობების დემონტაჟს, სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარების წესებს და პირობებს, უსაფრთხოების დაცვის და გარემოსდაცვითი ღონისძიებებს,

14. სკოპინგის ეტაპზე საზოგადოების ინფორმირებისა და მათ მიერ წარმოდგენილი მოსაზრებებისა და შენიშვნების შეფასება

საქართველოს კონსტიტუციის 37 მუხლის მიხედვით საქართველოს მოქალაქეს აქვს შემდეგი ხელშეუვალი უფლებები:

- საქართველოს ყველა მოქალაქეს უფლება აქვს ცხოვრობდეს ჯანმრთელობისათვის უვნებელ გარემოში, სარგებლობდეს ბუნებრივი და კულტურული გარემოთი. ყველა ვალდებულია გაუფრთხილდეს ბუნებრივ და კულტურულ გარემოს;

    - ადამიანს უფლება აქვს მიიღოს სრული, ობიექტური და დროული ინფორმაცია მისი სამუშაო და საცხოვრებელი გარემოს მდგომარეობის შესახებ.

საქართველოს ახალი „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“ განსაზღვრავს, რომ სკოპინგისა და გზშ-ს ანგარიშის საჯარო განხილვის პროცესში სამინისტრო უზრუნველყოფს საზოგადოების ჩართულობას და ინფორმირებას. მასალების თავის ოფიციალურ ვებგვერდზე ატვირთვასა და შესაბამისი მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს საინფორმაციო დაფაზე განთავსებას.

ამ მოთხოვნათა დაკმაყოფილების მიზნით, ჩატარდა რიგი ღონისძიებები, რომელთა მიზანს წარმოადგენდა რეალური სურათის დადგენა დაგეგმილი საქმიანობის მიმართ, საწარმოო ობიექტის განლაგების ტერიტორიის მახლობელი უბნების, მოსახლეობის დამოკიდებულების მხრივ.

ამ ღონისძიებებმა ძირითადად გამოავლინა მოსახლეობის დაინტერესება შესაძლებელი დასაქმების თვალსაზრისით, რაც მიანიშნებს იმ გარემოებაზე, რომ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის თანამედროვე ეტაპზე მოსახლეობისათვის დასაქმების პრობლემების გადაწყვეტა უფრო პრიორიტეტულია, ვიდრე გარემოსდაცვითი ღონისძიებების უზრუნველყოფა.

მიუხედავად ამისა, სათანადო ინფორმაციის გამოქვეყნებას მოსალოდნელია მოყვეს საზოგადოებიდან რეაგირება - დაინტერესებული წარმომადგენლების მონაწილეობის მიღებით გარემოსდაცვითი დამასაბუთებელი დოკუმენტაციის საჯარო განხილვის პროცესში და შესაბამისი წინადადებების წარმოდგენით გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დროს. ასეთი შესაძლებლობის გამოჩენა, აგრეთვე დამოუკიდებელი ექსპერტების წინადადებებისა და შენიშვნების გათვალისწინება უდაოდ შეასრულებს დადებით როლს დაგეგმილი საქმიანობის საწარმოო ობიექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის სრულყოფის, აგრეთვე საძიებელი ნებართვის სანებართვო პირობების ქმედითი ღონისძიებების ჩამოყალიბების მიმართულებით.

15. ძირითადი შედეგები და დასკვნები

საწარმოს დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების წინამდებარე ანაგრიშის მომზადების პროცესში შემუშავებული იქნა დასკვნები და რეკომენდაციები.

დასკვნები:

  - საწარმოს მიმდინარე საქმიანობა დადებით ზემოქმედებას ახდენს ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებაზე;

  - ჩატარებული კვლევის შედეგების მიხედვით საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის პროცესში ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაციების მნიშვნელობები დაგეგმილი მტვერდამჭერი სისტემების გამართულად მუშაობის შემთხვევაში კანონმდებლობით დადგენილ მაჩვენებლებზე გადაჭარბებას ადგილი არ აქვს;

  - საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის შედეგად ხმაურის გავრცელებით გამოწვეული ზემოქმედება არ არის მნიშვნელოვანი;

  - საწარმოს განთავსების რაიონის შესწავლისას ვერ იქნა გამოვლენილი რომელიმე მნიშვნელოვანი ფლორის ან ფაუნის სახეობა, რომელსაც სჭირდება განსაკუთრებული დამცავი ღონისძიებების გატარება;

  - საწარმოს არ გააჩნია ჩამდინარე წყლები;

  - საწარმოში მოხდება ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება, გამოყოფილია ცალკე სათავსო ნარჩენების განთავსებისათვის;

  - დამუშავებულია გარემოსდაცვითი ღონისძიებების გეგმა, ნარჩენების მართვის გეგმა, გარემოსდაცვითი მონიტორინგის სქემა და ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა. აღნიშნული შეტანილია წინამდებარე ანგარიშში სარეკომენდაციო (სანიმუშო) ფორმით.

  - წინამდებარე გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშში მოცემული შემარბილებელ ღონისძიებათა გეგმით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების შემთხვევაში უზრუნველყოფილი იქნება საწარმოს მიმდინარე საქმიანობით გამოწვეული გარემოზე ნეგატიური ზემოქმდების მინიმიზაცია.

რეკომენდაციები:

ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით, მიმდინარე საქმიანობის გარემოზე ზემოქმდების შემცირების მიზნით რეკომენდებულია გატარდეს შემდეგი ღონისძიებები:

1. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გავრცელების შემცირების მიზნით უზრუნველყოფილი იქნას:

  - ასფალტის დანადგარზე გათვალისწინებული მტვერდამჭერი სისტემის (ციკლონი, სკრუბერი) გამართულობაზე მუდმივი კონტროლი ;

  - ჩატარდეს ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების გაფრქვევის მონიტორინგი გეგმის შესაბამისად;

  - ტექნოლოგიური დანადგარები უნდა აკმაყოფილებდნენ ჯანმრთელობის დაცვისა და ტექნიკური უსაფრთხოების მოთხოვნებს.

2. ნიადაგის დაბინძურების რისკის მინიმიზაციის მიზნით:

  - საწარმოს ტერიტორიაზე მოქმედი ტექნიკა-დანადგარების ექასპლუატაციის დროს ნავთობპროდუქტების დაღვრის პრევენცია;

  - ნარჩენების მართვის წესების მკაცრი დაცვა.

3. ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების მიზნით:

  - საწარმოში დანერგილი იქნას ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების მეთოდი, რისთვისაც ყველა უბანი უზრუნველყოფილი იქნას სათანადო მარკირების და ფერის, საჭირო რაოდენობის ჰერმეტულსახურავიანი კონტეინერებით;

  - სახიფათო ნარჩენების შესაგროვებლად გამოყოფილი სპეციალური სათავსი დაცული იქნას. სახიფათო ნარჩენების საწარმოს ტერიტორიიდან გატანა და მუდმივი განთავსება მოხდეს ამ საქმიანობაზე სათანადო ლიცენზიის მქონე კონტრაქტორის მიერ;

5. მომსახურე პერსონალის პროფესიული უსაფრთხოების გაუმჯობესების მიზნით

  - საწარმოს მომსახურე პერსონალის საყოფაცხოვრებო სათავსების მოწყობა და საჭირო ინვენტარ-მოწყობილობით უზრუნველყოფა;

  - მომსახურე პერსონალის საჭიროების შემთხვევაში მომარაგება სპეცტანსაცმლით და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით;

  - ყველა სამუშაო ადგილზე საჭიროების შემთხვევაში პროფესიული უსაფრთხოების გამაფრთხილებელი ნიშნების განთავსება;

  - მომსახურე პერსონალის წინასწარი და პერიოდული სამედიცინო შემოწმების ორგანიზაციის უზრუნველყოფა;

ამრიგად, რეალურ მონაცემებზე, აგრეთვე საპროექტო მახასიათებლებზე დაყრდნობით, აღნიშნული საწარმოო ობიექტისათვის, იმ შემთხვევაში, თუ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელებისას საწარმო დაიცავს ტექნოლოგიური რეგლამენტის მოთხოვნებს, გაატარებს დასახულ ღონისძიებებს და იხელმძღვანელებს წარმოდგენილ გარემოსდაცვით დოკუმენტში მოყვანილი რეკომენდაციებით - გარემოსდაცვითი ნებართვის პროცედურის გავლის მიზნით შესაძლებელია გაკეთდეს გარემოზე ზემოქმედების, როგორც ხარისხობრივი, ისე რაოდენობრივი მნიშვნელობის  შეფასებები, რომელთა თანახმადაც:

- არ დაირღვევა საქართველოს კანონმდებლოა;

- არ დაირღვევა საქართველოში მოქმედი გარემოს დაცვის ნორმები;

- საქმიანობის განხორციელება მიზანშეწონილი იქნება მისი განლაგების, შინაარსისა და მასშტაბის გამო;

გამოყენებული ლიტერატურა

- EMEP/CORINAIR, Atmospheric Emission Inventory Guidebook, Sec.   Ed., V.2, (Edited by Stephen Richardson), 1999

2.	საქართველოს კანონი «გარემოს დაცვის შესახებ”. თბილისი, 1996.

3.	საქართველოს კანონი "ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ", თბილისი, 1999.

4.	საქართველოს მთავრობის დადგენილება #42 2014 ~ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროების ინვენტარიზაციის ტექნიკური რეგლამენტი”..

5.	საქართველოს მთავრობის დადგენილება #408 2014 წლის 31 დეკემბერი ~ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების გაანგარიშების ტექნიკური რეგლამენტი”.

6.	 საქართველოსåíშრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 24 თებერვლის ბრძანება #38/ნ «გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის ნორმების დამტკიცების შესახებ».

7.	საქართველოს მთავრობის დადგენილება ~დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან  ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის განსაზღვრის ინსტრუმენტული მეთოდის, დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის დამდგენი სპეციალური გამზომ-საკონტროლო აპარატურის სტანდარტული ჩამონათვალისა და დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ტექნოლოგიური პროცესების მიხედვით ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის საანგარიშო მეთოდიკის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე”, #435 2013 წლის 31 დეკემბერი   ქ. თბილისი.âû

8. Методические указания по расчету выбросов загрязняющих вешеств в атмосферу предприятиями строительной индустрии, Алма-Ата 1992.

9. ადამია შ., გელაშვილი ნ., გოდერძიშვილი ნ., გუგუშვილი ვ., ზაქარაია დ., მიგინეიშვილი რ., მულაძე ი., სადრაძე ნ., ღავთაძე თ., ჩხოტუა თ., შავიშვილი ი., ჭაბუკიანი ა., ჯავახიძე დ. გეოლოგიური რუკა და რუკის განმარტებითი ბარათი.

10. ჩხეიძე დ., საინჟინრო გეოლოგია, თბ., 1979;

11.	 ოვჩინიკოვი ა., ზოგადი ჰიდროგეოლოგია, თბ., 1964;17. Коломенский Н. В., Комаров И. С., Инженерная геология, М., 1964.

დანართები

-	საწარმოს გენ-გეგმა გაფრქვევის წყაროთა ჩვენებით

-          საწარმოს გაფართოვებული გენ-გეგმა გაფრქვევის წყაროების ჩვენებით.

-	საწარმოს განლაგების სიტუაციური რუკა-სქემა.

-          გზშ-ს მომზადებაში მიღებულ ექსპერთა სია.

-	გათვლების შედეგები.

-         სკოპინგის ეტაპზე საზოგადოების ინფორმირებისა და მათ მიერ წარმოდგენილი მოსაზრებებისაბ და შენიშვნების შეფასება

-          თანხმობის წერილი სანიაღვრე არხში სანიაღვრე წყლების ჩაშვებაზე.

დან.1. საწარმოს გენ-გეგმა გაფრქვევის წყაროების ჩვენებით

დან.2. საწარმოს გაფართოვებული გენ-გეგმა გაფრქვევის წყაროების ჩვენებით

დან.3. საწარმოს განლაგების სიტუაციური რუკა.

დანართი 4. გზს–ს მომზადებაში მონაწილეთა სია

გიული დარციმელია, შპს  „წარმოების ეკოლოგია“-ს დირექტორი;

მომზადებული პრაგრაფები:

- გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ნორმატიული და სამართლებრივი ასპექტები;

- გარემოზე ფიზიკური ზემოქმედების ფაქტორები

- გარემოს მდგომარეობის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მახასიათებლების ცვლილებების პროგნოზი;

- ნარჩენების მართვის გეგმა

- გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმების შემუშავების წინადადებები  პროექტის განხორციელების, მიმდინარეობისა და დასრულების ეტაპებისათვის

- ძირითადი შედეგები და დასკვნები

ინდ. მეწარმე, ინჟინერ-გეოლოგი უშანგი ყულჯანაშვილი

ცქვიტინიძე ზურაბი - ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი,

ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი;

მომზადებული პრაგრაფები:

- კლიმატურ-მეტეოროლოგიური პირობები; ზედაპირული წყლები;

- ეკოლოგიური მდგომარეობის ანალიზი;

- შესაძლო ავარიული სიტუაციების ანალიზი და შემარბილებელი ღონისძიებები

საქმიანობის შეწყვეტის შემთხვევაში გარემოს პირვანდელ მდგომარეობამდე აღდგენის პირობები

ლევანი ცქვიტინიძე - ექსპერტ-ეკოლოგი;

- პროექტის ალტერნატიული ვარიანტები;

- დაცული ტერიტორიები

ნინო ურთქმელიძე - ქიმიკოსი;

- გარემოზე და ადამიანის ჯანმრთელობაზე უარყოფითი ზეგავლენის შემცირებისა და თავიდან აცილების ღონისძიებები

ცქვიტინიძე აზა - ბიოლოგი.

ბიომრავალფეროვნება;  ნიადაგები

დანართი 5. გათვლების შედეგები

УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.00

Copyright © 1990-2009 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"

სერიული ნომერი 01-15-0276, Институт Гидрометеорологии Грузии

საწარმოს ნომერი 140; შპს "ასტორია"

ქალაქი ახალციხე

შეიმუშავა Фирма "ИНТЕГРАЛ"

Отрасль 16100 Промышленность стройматериалов

საწყისი მონაცემების ვარიანტი: 1, საწყისი მონაცემების ახალი ვარიანტი

გაანგარიშების ვარიანტი: გაანგარიშების ახალი ვარიანტი

გაანგარიშება შესრულებულია: ზაფხულისთვის

გაანგარიშების მოდული: "ОНД-86"

საანგარიშო მუდმივები: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 კვ.კმ.

მეტეოროლოგიური პარამეტრები

| ყველაზე ცხელი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | 20,5° C |
| --- | --- |
| ყველაზე ცივი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | -3,8° C |
| ატმოსფეროს სტრატიფიკაციის ტემპერატურაზე დამოკიდებული კოეფიციენტი, A | 200 |
| ქარის მაქსიმალური სიჩქარე მოცემული ტერიტორიისტთვის (გადამეტების განმეორებადობა 5%-ის ფარგლებში) | 9,3 მ/წმ |

საწარმოს სტრუქტურა (მოედნები, საამქრო)

| ნომერი | მოედნის (საამქროს) დასახელება |
| --- | --- |

გაფრქვევის წყაროთა პარამეტრები

| აღრიცხვა: | წყაროთა ტიპები: |
| --- | --- |
| "%" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; | 1 - წერტილოვანი; |
| "+" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; | 2 - წრფივი; |
| "-" - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არაა შეტანილი ფონში. | 3 - არაორგანიზებული; |
| ნიშნულების არარსებობის შემტხვევაში წყარო არ ითვლება. | 4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ სიბრტყულად გათვლისთვის; |
|  | 5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით; |
|  | 6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევით; |
|  | 7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა; |
|  | 8 - ავტომაგისტრალი. |
| აღრიცხვა ანგარიშისას | მოედ.№ | საამქ. № | წყაროს № | წყაროს დასახელება | ვარი-ანტი | ტიპი | წყაროს სიმაღლე (მ) | დიამეტრი (მ) | აირ-ჰაეროვანი ნარევის მოცულ. (მ3/წმ) | აირ-ჰაეროვანი ნარევის წიჩქარე (მ/წმ) | აირ-ჰაეროვანი ნარევის ტემპერატ. (°C) | რელიეფის კოეფ. | კოორდ. X1 ღერძი (მ) | კოორდ. Y1 ღერძი (მ) | კოორდ. X2 ღერძი (მ) | კოორდ. Y2 ღერძი (მ) | წყაროს სიგანე (მ) |
| % | 0 | 0 | 1 | ასფალტის დანადგარი | 1 | 1 | 29,5 | 1,00 | 14 | 17,82535 | 150 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი | ნივთიერება | გაფრქვევა (გ/წმ) | გაფრქვევა (ტ/წლ) | F | ზაფხ.: | Cm/ზდკ | Xm | Um | ზამთ.: | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0301 | აზოტის ორჟანგი | 0,7200000 | 5,3910000 | 1 |  | 0,051 | 461,6 | 3,1 |  | 0,050 | 467,5 | 3,2 |
| 0337 | ნახშირბადის ოქსიდი | 1,7800000 | 13,3290000 | 1 |  | 0,005 | 461,6 | 3,1 |  | 0,005 | 467,5 | 3,2 |
| 2909 | არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 | 7,7000000 | 57,6580000 | 1 |  | 0,220 | 461,6 | 3,1 |  | 0,215 | 467,5 | 3,2 |
| % | 0 | 0 | 2 | ფილერის საცავი | 1 | 1 | 9,0 | 0,30 | 0,256 | 3,62166 | 26 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი | ნივთიერება | გაფრქვევა (გ/წმ) | გაფრქვევა (ტ/წლ) | F | ზაფხ.: | Cm/ზდკ | Xm | Um | ზამთ.: | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 2909 | არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 | 0,1015000 | 0,7600000 | 1 |  | 0,514 | 31,4 | 0,5 |  | 0,430 | 36,4 | 0,6 |
| % | 0 | 0 | 3 | ბიტუმის სახარში ცისტერნა | 1 | 1 | 5,0 | 0,25 | 0,156 | 3,17801 | 140 | 1,0 | -8,0 | -2,0 | -8,0 | -2,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი | ნივთიერება | გაფრქვევა (გ/წმ) | გაფრქვევა (ტ/წლ) | F | ზაფხ.: | Cm/ზდკ | Xm | Um | ზამთ.: | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0301 | აზოტის ორჟანგი | 0,0300000 | 0,2250000 | 1 |  | 0,636 | 31,5 | 1 |  | 0,587 | 33,1 | 1,1 |
| 0337 | ნახშირბადის ოქსიდი | 0,0742000 | 0,5550000 | 1 |  | 0,063 | 31,5 | 1 |  | 0,058 | 33,1 | 1,1 |
| 2754 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 | 0,3961900 | 0,9670000 | 1 |  | 1,681 | 31,5 | 1 |  | 1,552 | 33,1 | 1,1 |
| % | 0 | 0 | 4 | ბიტუმის სახარში ცისტერნა | 1 | 1 | 5,0 | 0,25 | 0,156 | 3,17801 | 140 | 1,0 | -8,0 | -6,0 | -8,0 | -6,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი | ნივთიერება | გაფრქვევა (გ/წმ) | გაფრქვევა (ტ/წლ) | F | ზაფხ.: | Cm/ზდკ | Xm | Um | ზამთ.: | Cm/ზდკ | Xm | Um |

| აღრიცხვა ანგარიშისას | მოედ.№ | საამქ. № | წყაროს № | წყაროს დასახელება | ვარი-ანტი | ტიპი | წყაროს სიმაღლე (მ) | დიამეტრი (მ) | აირ-ჰაეროვანი ნარევის მოცულ. (მ3/წმ) | აირ-ჰაეროვანი ნარევის წიჩქარე (მ/წმ) | აირ-ჰაეროვანი ნარევის ტემპერატ. (°C) | რელიეფის კოეფ. | კოორდ. X1 ღერძი (მ) | კოორდ. Y1 ღერძი (მ) | კოორდ. X2 ღერძი (მ) | კოორდ. Y2 ღერძი (მ) | წყაროს სიგანე (მ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0337 | ნახშირბადის ოქსიდი | 0,0742000 | 0,5550000 | 1 |  | 0,063 | 31,5 | 1 |  | 0,058 | 33,1 | 1,1 |
| 2754 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 | 0,3961900 | 0,9670000 | 1 |  | 1,681 | 31,5 | 1 |  | 1,552 | 33,1 | 1,1 |
| % | 0 | 0 | 5 | ბიტუმის სახარში ცისტერნა | 1 | 1 | 5,0 | 0,25 | 0,156 | 3,17801 | 140 | 1,0 | -8,0 | -10,0 | -8,0 | -10,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი | ნივთიერება | გაფრქვევა (გ/წმ) | გაფრქვევა (ტ/წლ) | F | ზაფხ.: | Cm/ზდკ | Xm | Um | ზამთ.: | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0301 | აზოტის ორჟანგი | 0,0300000 | 0,2250000 | 1 |  | 0,636 | 31,5 | 1 |  | 0,587 | 33,1 | 1,1 |
| 0337 | ნახშირბადის ოქსიდი | 0,0742000 | 0,5550000 | 1 |  | 0,063 | 31,5 | 1 |  | 0,058 | 33,1 | 1,1 |
| 2754 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 | 0,3961900 | 0,9670000 | 1 |  | 1,681 | 31,5 | 1 |  | 1,552 | 33,1 | 1,1 |
| % | 0 | 0 | 6 | ქვიშის საწყობი | 1 | 1 | 2,5 | 0,50 | 0,29452 | 1,50000 | 20 | 1,0 | 14,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი | ნივთიერება | გაფრქვევა (გ/წმ) | გაფრქვევა (ტ/წლ) | F | ზაფხ.: | Cm/ზდკ | Xm | Um | ზამთ.: | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 2909 | არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 | 0,0499020 | 0,6240000 | 1 |  | 2,118 | 14,3 | 0,5 |  | 1,681 | 17,6 | 0,9 |
| % | 0 | 0 | 7 | ღორღის საწყობი | 1 | 1 | 2,5 | 0,50 | 0,29452 | 1,50000 | 20 | 1,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი | ნივთიერება | გაფრქვევა (გ/წმ) | გაფრქვევა (ტ/წლ) | F | ზაფხ.: | Cm/ზდკ | Xm | Um | ზამთ.: | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 2909 | არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 | 0,0112700 | 0,2930000 | 1 |  | 0,478 | 14,3 | 0,5 |  | 0,380 | 17,6 | 0,9 |
| % | 0 | 0 | 8 | მიმღები ბუნკერები | 1 | 1 | 3,0 | 0,50 | 0,29452 | 1,50000 | 12 | 1,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი | ნივთიერება | გაფრქვევა (გ/წმ) | გაფრქვევა (ტ/წლ) | F | ზაფხ.: | Cm/ზდკ | Xm | Um | ზამთ.: | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 2909 | არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 | 0,0420320 | 0,3140000 | 1 |  | 1,166 | 17,1 | 0,5 |  | 1,256 | 17,4 | 0,8 |
| % | 0 | 0 | 9 | ლენტური ტრანსპორტიორი | 1 | 1 | 3,0 | 0,50 | 0,29452 | 1,50000 | 6 | 1,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი | ნივთიერება | გაფრქვევა (გ/წმ) | გაფრქვევა (ტ/წლ) | F | ზაფხ.: | Cm/ზდკ | Xm | Um | ზამთ.: | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 2909 | არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 | 0,0016200 | 0,0120000 | 1 |  | 0,045 | 17,1 | 0,5 |  | 0,055 | 15,8 | 0,6 |

ემისიები წყაროებიდან ნივთიერებების მიხედვით

| აღრიცხვა: | წყაროთა ტიპები: |
| --- | --- |
| "%" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; | 1 - წერტილოვანი; |
| "+" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; | 2 - წრფივი; |
| "-" - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არაა შეტანილი ფონში. | 3 - არაორგანიზებული; |
| ნიშნულების არარსებობის შემტხვევაში წყარო არ ითვლება. | 4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ სიბრტყულად გათვლისთვის; |
| (-) ნიშნით აღნიშნული ან აღუნიშნავი () წყაროები საერთო ჯამში გათვალისწინებული არ არის | 5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით; |
|  | 6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევით; |
|  | 7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა; |
|  | 8 - ავტომაგისტრალი. |

ნივთიერება: 0301   აზოტის ორჟანგი

| № მოედ. | № საამქ. | № წყაროს | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხ. | ზამთ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | % | 0,7200000 | 1 | 0,0515 | 461,55 | 3,0820 | 0,0501 | 467,47 | 3,2187 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | % | 0,0300000 | 1 | 0,6365 | 31,55 | 1,0079 | 0,5874 | 33,14 | 1,0721 |
| 0 | 0 | 4 | 1 | % | 0,0300000 | 1 | 0,6365 | 31,55 | 1,0079 | 0,5874 | 33,14 | 1,0721 |
| 0 | 0 | 5 | 1 | % | 0,0300000 | 1 | 0,6365 | 31,55 | 1,0079 | 0,5874 | 33,14 | 1,0721 |
| სულ: | 0,8100000 |  | 1,9608 |  | 1,8124 |  |

ნივთიერება: 0337   ნახშირბადის ოქსიდი

| № მოედ. | № საამქ. | № წყაროს | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხ. | ზამთ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | % | 1,7800000 | 1 | 0,0051 | 461,55 | 3,0820 | 0,0050 | 467,47 | 3,2187 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | % | 0,0742000 | 1 | 0,0630 | 31,55 | 1,0079 | 0,0581 | 33,14 | 1,0721 |
| 0 | 0 | 4 | 1 | % | 0,0742000 | 1 | 0,0630 | 31,55 | 1,0079 | 0,0581 | 33,14 | 1,0721 |
| 0 | 0 | 5 | 1 | % | 0,0742000 | 1 | 0,0630 | 31,55 | 1,0079 | 0,0581 | 33,14 | 1,0721 |
| სულ: | 2,0026000 |  | 0,1940 |  | 0,1793 |  |

ნივთიერება: 2754   ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19

| № მოედ. | № საამქ. | № წყაროს | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხ. | ზამთ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 3 | 1 | % | 0,3961900 | 1 | 1,6811 | 31,55 | 1,0079 | 1,5515 | 33,14 | 1,0721 |
| 0 | 0 | 4 | 1 | % | 0,3961900 | 1 | 1,6811 | 31,55 | 1,0079 | 1,5515 | 33,14 | 1,0721 |
| 0 | 0 | 5 | 1 | % | 0,3961900 | 1 | 1,6811 | 31,55 | 1,0079 | 1,5515 | 33,14 | 1,0721 |
| სულ: | 1,1885700 |  | 5,0432 |  | 4,6546 |  |

ნივთიერება: 2909   არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2

| № მოედ. | № საამქ. | № წყაროს | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხ. | ზამთ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | % | 7,7000000 | 1 | 0,2202 | 461,55 | 3,0820 | 0,2145 | 467,47 | 3,2187 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | % | 0,1015000 | 1 | 0,5138 | 31,42 | 0,5000 | 0,4296 | 36,44 | 0,6152 |
| 0 | 0 | 6 | 1 | % | 0,0499020 | 1 | 2,1178 | 14,25 | 0,5000 | 1,6814 | 17,58 | 0,9166 |
| 0 | 0 | 7 | 1 | % | 0,0112700 | 1 | 0,4783 | 14,25 | 0,5000 | 0,3797 | 17,58 | 0,9166 |
| 0 | 0 | 8 | 1 | % | 0,0420320 | 1 | 1,1657 | 17,10 | 0,5000 | 1,2562 | 17,41 | 0,7524 |
| 0 | 0 | 9 | 1 | % | 0,0016200 | 1 | 0,0449 | 17,10 | 0,5000 | 0,0550 | 15,76 | 0,6417 |
| სულ: | 7,9063240 |  | 4,5408 |  | 4,0165 |  |

გაანგარიშება შესრულდა ნივთიერებათა მიხედვით (ჯამური ზემოქმედების ჯგუფების მიხედვით)

| კოდი | ნივთიერება | ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია | *ზდკ-ს შესწორების კოეფიციენტი /საორ. უსაფრ. ზემოქ. დონე | ფონური კონცენტრ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ტიპი | საცნობარო მნიშვნელობა | ანგარიშში გამოყენებ. |  | აღრიცხვა | ინტერპ. |
| 0301 | აზოტის ორჟანგი | მაქს. ერთ. | 0,2000000 | 0,2000000 | 1 | არა | არა |
| 0337 | ნახშირბადის ოქსიდი | მაქს. ერთ. | 5,0000000 | 5,0000000 | 1 | არა | არა |
| 2754 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 | მაქს. ერთ. | 1,0000000 | 1,0000000 | 1 | არა | არა |
| 2909 | არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 | მაქს. ერთ. | 0,5000000 | 0,5000000 | 1 | არა | არა |

*გამოიყენება განსაკუტრებული ნორმატიული მოთხოვნების გამოყენების საჭიროების შემთხვევაში. პარამეტრის "შესწორების კოეფიციენტი/საორ. უსაფრ. ზემოქ. დონე", მნიშვნელობის ცვლილების შემტხვევაში, რომელის სტანდარტული მნიშვნელობა 1-ია, მაქსიმალური კონცენტრაციის გაანგარიშებული სიდიდეები შედარებული უნდა იქნას არა კოეფიციენტის მნიშვენლობას, არამედ 1-ს.

საანგარიშო მეტეოპარამეტრების გადარჩევა

ავტომატური გადარჩევა

ქარის სიჩქარეთა გადარჩევა სრულდება ავტომატურად

ქარის მიმართულება

| სექტორის დასაწისი | სექტორის დასასრული | ქარის გადარჩევის ბიჯი |
| --- | --- | --- |
| 0 | 360 | 1 |

საანგარიშო არეალი

საანგარიშო მოედნები

| № | ტიპი | მოედნის სრული აღწერა | სიგანე (მ) | ბიჯი (მ) | სიმაღლ. (მ) | კომენტარი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | შუა წერტილის კოორდინატები, I მხარე (მ) | შუა წერტილის კოორდინატები, II მხარე (მ) |  |  |  |  |
|  |  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |  |
| 1 | მოცემული | -500 | 0 | 500 | 0 | 1000 | 100 | 100 | 0 |  |

საანგარიშო წერტილები

| № | წერტილის კოორდინატები (მ) | სიმაღლ. (მ) | წერტილ. ტიპი | კომენტარი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 0,00 | 500,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |
| 2 | 0,00 | -500,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |
| 3 | 500,00 | 0,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |
| 4 | -500,00 | 0,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |

გაანგარიშების შედეგები და წილები ნივთიერებათა მიხედვით

(საანგარიშო წერტილები)

წერტილთა ტიპები:

0 - მომხმარებლის საანგარიშო წერტილი

1 - წერტილი დაცვის ზონის საზღვარზე

2 - წერტილი საწარმო ზონის საზღვარზე

3 - წერტილი სანიტარულ-დაცვითი ზონის საზღვარზე

4 - წერტილი დასახლებული ზონის საზღვარზე

5 - წერტილი შენობის საზღვარზე

ნივთიერება: 0301  აზოტის ორჟანგი

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლ. (მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | -500 | 0 | 2 | 0,14 | 90 | 4,51 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | 0 | -500 | 2 | 0,14 | 359 | 4,51 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | 0 | 500 | 2 | 0,14 | 181 | 4,51 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 3 | 500 | 0 | 2 | 0,14 | 270 | 4,51 | 0,000 | 0,000 | 0 |

ნივთიერება: 0337  ნახშირბადის ოქსიდი

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლ. (მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | -500 | 0 | 2 | 0,01 | 90 | 4,51 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | 0 | -500 | 2 | 0,01 | 359 | 4,51 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | 0 | 500 | 2 | 0,01 | 181 | 4,51 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 3 | 500 | 0 | 2 | 0,01 | 270 | 4,51 | 0,000 | 0,000 | 0 |

ნივთიერება: 2754  ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლ. (მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | -500 | 0 | 2 | 0,28 | 91 | 9,30 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | 0 | -500 | 2 | 0,28 | 359 | 9,30 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | 0 | 500 | 2 | 0,27 | 181 | 9,30 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 3 | 500 | 0 | 2 | 0,27 | 269 | 9,30 | 0,000 | 0,000 | 0 |

ნივთიერება: 2909  არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლ. (მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 500 | 0 | 2 | 0,30 | 270 | 4,30 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | 0 | 500 | 2 | 0,29 | 180 | 2,92 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | 0 | -500 | 2 | 0,29 | 0 | 2,92 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 4 | -500 | 0 | 2 | 0,29 | 90 | 4,30 | 0,000 | 0,000 | 0 |

გაანგარიშების შედეგები და წილები ნივთიერებათა მიხედვით

(საანგარიშო მოედნები)

ნივთიერება: 0301  აზოტის ორჟანგი

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -500 | -500 | 0,09 | 45 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | -400 | 0,10 | 51 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | -300 | 0,12 | 59 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | -200 | 0,13 | 68 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | -100 | 0,14 | 79 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 0 | 0,14 | 90 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 100 | 0,14 | 102 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 200 | 0,13 | 112 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 300 | 0,12 | 122 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 400 | 0,10 | 129 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 500 | 0,09 | 135 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -500 | 0,10 | 39 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -400 | 0,12 | 45 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -300 | 0,14 | 53 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -200 | 0,16 | 64 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -100 | 0,18 | 76 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 0 | 0,19 | 91 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 100 | 0,18 | 105 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 200 | 0,16 | 117 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 300 | 0,14 | 128 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 400 | 0,12 | 136 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 500 | 0,10 | 142 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -500 | 0,12 | 31 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -400 | 0,14 | 37 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -300 | 0,17 | 45 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -200 | 0,21 | 56 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -100 | 0,25 | 72 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 0 | 0,27 | 91 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 100 | 0,25 | 110 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 200 | 0,21 | 125 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 300 | 0,17 | 136 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 400 | 0,14 | 144 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 500 | 0,11 | 150 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -500 | 0,13 | 21 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -400 | 0,16 | 26 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -300 | 0,21 | 33 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -200 | 0,29 | 45 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -100 | 0,39 | 64 | 2,19 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 0 | 0,45 | 92 | 2,19 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 100 | 0,38 | 119 | 2,19 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 200 | 0,28 | 137 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 300 | 0,20 | 148 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 400 | 0,16 | 154 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 500 | 0,13 | 159 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -500 | 0,14 | 11 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -400 | 0,18 | 13 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -300 | 0,25 | 18 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -200 | 0,39 | 25 | 2,19 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -100 | 0,73 | 44 | 1,53 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 0 | 1,05 | 94 | 1,53 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 100 | 0,67 | 139 | 1,53 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 200 | 0,36 | 156 | 2,19 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 300 | 0,24 | 163 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 400 | 0,17 | 167 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 500 | 0,13 | 169 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -500 | 0,14 | 359 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -400 | 0,18 | 359 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -300 | 0,26 | 359 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -200 | 0,44 | 358 | 2,19 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -100 | 1,04 | 355 | 1,53 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 0 | 0,86 | 227 | 1,06 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 100 | 0,93 | 184 | 1,53 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 200 | 0,41 | 182 | 2,19 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 300 | 0,25 | 181 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 400 | 0,18 | 181 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 500 | 0,14 | 181 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -500 | 0,14 | 348 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -400 | 0,18 | 345 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -300 | 0,24 | 340 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -200 | 0,37 | 331 | 2,19 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -100 | 0,65 | 311 | 1,53 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 0 | 0,90 | 267 | 1,53 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 100 | 0,61 | 226 | 1,53 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 200 | 0,35 | 208 | 2,19 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 300 | 0,23 | 199 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 400 | 0,17 | 195 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 500 | 0,13 | 192 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -500 | 0,13 | 338 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -400 | 0,16 | 333 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -300 | 0,21 | 325 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -200 | 0,27 | 313 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -100 | 0,36 | 294 | 2,19 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 0 | 0,40 | 268 | 2,19 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 100 | 0,35 | 243 | 2,19 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 200 | 0,26 | 225 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 300 | 0,20 | 214 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 400 | 0,15 | 207 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 500 | 0,12 | 202 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -500 | 0,11 | 328 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -400 | 0,14 | 322 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -300 | 0,17 | 314 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -200 | 0,20 | 303 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -100 | 0,23 | 287 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 0 | 0,25 | 269 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 100 | 0,23 | 251 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 200 | 0,20 | 236 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 300 | 0,16 | 225 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 400 | 0,14 | 217 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 500 | 0,11 | 211 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -500 | 0,10 | 321 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -400 | 0,12 | 314 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -300 | 0,14 | 306 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -200 | 0,16 | 296 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -100 | 0,17 | 283 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 0 | 0,18 | 269 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 100 | 0,17 | 256 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 200 | 0,15 | 243 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 300 | 0,14 | 233 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 400 | 0,12 | 225 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 500 | 0,10 | 219 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -500 | 0,09 | 315 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -400 | 0,10 | 308 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -300 | 0,11 | 300 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -200 | 0,12 | 291 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -100 | 0,13 | 281 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 0 | 0,14 | 270 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 100 | 0,13 | 258 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 200 | 0,12 | 248 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 300 | 0,11 | 239 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 400 | 0,10 | 231 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 500 | 0,09 | 225 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |

ნივთიერება: 0337  ნახშირბადის ოქსიდი

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -500 | -500 | 9,2e-3 | 45 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | -400 | 0,01 | 51 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | -300 | 0,01 | 59 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | -200 | 0,01 | 68 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | -100 | 0,01 | 79 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 0 | 0,01 | 90 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 100 | 0,01 | 102 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 200 | 0,01 | 112 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 300 | 0,01 | 122 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 400 | 0,01 | 129 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 500 | 9,0e-3 | 135 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -500 | 0,01 | 39 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -400 | 0,01 | 45 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -300 | 0,01 | 53 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -200 | 0,02 | 64 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -100 | 0,02 | 76 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 0 | 0,02 | 91 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 100 | 0,02 | 105 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 200 | 0,02 | 117 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 300 | 0,01 | 128 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 400 | 0,01 | 136 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 500 | 0,01 | 142 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -500 | 0,01 | 31 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -400 | 0,01 | 37 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -300 | 0,02 | 45 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -200 | 0,02 | 56 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -100 | 0,02 | 72 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 0 | 0,03 | 91 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 100 | 0,02 | 110 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 200 | 0,02 | 125 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 300 | 0,02 | 136 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 400 | 0,01 | 144 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 500 | 0,01 | 150 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -500 | 0,01 | 21 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -400 | 0,02 | 26 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -300 | 0,02 | 33 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -200 | 0,03 | 45 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -100 | 0,04 | 64 | 2,19 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 0 | 0,04 | 92 | 2,19 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 100 | 0,04 | 119 | 2,19 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 200 | 0,03 | 137 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 300 | 0,02 | 148 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 400 | 0,02 | 154 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 500 | 0,01 | 159 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -500 | 0,01 | 11 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -400 | 0,02 | 13 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -300 | 0,02 | 18 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -200 | 0,04 | 25 | 2,19 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -100 | 0,07 | 44 | 1,53 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 0 | 0,10 | 94 | 1,53 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 100 | 0,07 | 139 | 1,53 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 200 | 0,04 | 156 | 2,19 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 300 | 0,02 | 163 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 400 | 0,02 | 167 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 500 | 0,01 | 169 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -500 | 0,01 | 359 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -400 | 0,02 | 359 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -300 | 0,03 | 359 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -200 | 0,04 | 358 | 2,19 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -100 | 0,10 | 355 | 1,53 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 0 | 0,09 | 227 | 1,06 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 100 | 0,09 | 184 | 1,53 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 200 | 0,04 | 182 | 2,19 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 300 | 0,02 | 181 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 400 | 0,02 | 181 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 500 | 0,01 | 181 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -500 | 0,01 | 348 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -400 | 0,02 | 345 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -300 | 0,02 | 340 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -200 | 0,04 | 331 | 2,19 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -100 | 0,06 | 311 | 1,53 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 0 | 0,09 | 267 | 1,53 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 100 | 0,06 | 226 | 1,53 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 200 | 0,03 | 208 | 2,19 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 300 | 0,02 | 199 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 400 | 0,02 | 195 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 500 | 0,01 | 192 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -500 | 0,01 | 338 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -400 | 0,02 | 333 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -300 | 0,02 | 325 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -200 | 0,03 | 313 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -100 | 0,04 | 294 | 2,19 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 0 | 0,04 | 268 | 2,19 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 100 | 0,03 | 243 | 2,19 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 200 | 0,03 | 225 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 300 | 0,02 | 214 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 400 | 0,02 | 207 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 500 | 0,01 | 202 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -500 | 0,01 | 328 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -400 | 0,01 | 322 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -300 | 0,02 | 314 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -200 | 0,02 | 303 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -100 | 0,02 | 287 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 0 | 0,02 | 269 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 100 | 0,02 | 251 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 200 | 0,02 | 236 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 300 | 0,02 | 225 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 400 | 0,01 | 217 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 500 | 0,01 | 211 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -500 | 0,01 | 321 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -400 | 0,01 | 314 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -300 | 0,01 | 306 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -200 | 0,02 | 296 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -100 | 0,02 | 283 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 0 | 0,02 | 269 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 100 | 0,02 | 256 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 200 | 0,02 | 243 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 300 | 0,01 | 233 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 400 | 0,01 | 225 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 500 | 0,01 | 219 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -500 | 9,0e-3 | 315 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -400 | 0,01 | 308 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -300 | 0,01 | 300 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -200 | 0,01 | 291 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -100 | 0,01 | 281 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 0 | 0,01 | 270 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 100 | 0,01 | 258 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 200 | 0,01 | 248 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 300 | 0,01 | 239 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 400 | 1,0e-2 | 231 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 500 | 8,9e-3 | 225 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |

ნივთიერება: 2754  ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -500 | -500 | 0,17 | 45 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | -400 | 0,20 | 51 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | -300 | 0,23 | 59 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | -200 | 0,26 | 68 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | -100 | 0,28 | 79 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 0 | 0,28 | 91 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 100 | 0,28 | 102 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 200 | 0,25 | 113 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 300 | 0,22 | 122 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 400 | 0,19 | 130 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 500 | 0,16 | 136 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -500 | 0,20 | 38 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -400 | 0,24 | 45 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -300 | 0,29 | 53 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -200 | 0,33 | 64 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -100 | 0,37 | 77 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 0 | 0,38 | 91 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 100 | 0,37 | 105 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 200 | 0,33 | 118 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 300 | 0,28 | 128 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 400 | 0,23 | 136 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 500 | 0,19 | 142 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -500 | 0,23 | 31 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -400 | 0,29 | 37 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -300 | 0,36 | 45 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -200 | 0,44 | 56 | 6,42 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -100 | 0,54 | 72 | 4,43 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 0 | 0,58 | 91 | 3,06 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 100 | 0,53 | 110 | 4,43 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 200 | 0,43 | 125 | 6,42 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 300 | 0,35 | 136 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 400 | 0,28 | 144 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 500 | 0,22 | 150 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -500 | 0,26 | 21 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -400 | 0,33 | 26 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -300 | 0,45 | 33 | 6,42 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -200 | 0,65 | 45 | 3,06 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -100 | 0,96 | 64 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 0 | 1,13 | 92 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 100 | 0,92 | 119 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 200 | 0,62 | 137 | 3,06 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 300 | 0,43 | 148 | 6,42 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 400 | 0,32 | 155 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 500 | 0,25 | 159 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -500 | 0,28 | 11 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -400 | 0,37 | 13 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -300 | 0,54 | 17 | 4,43 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -200 | 0,96 | 25 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -100 | 1,90 | 44 | 1,46 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 0 | 2,77 | 94 | 1,46 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 100 | 1,75 | 139 | 1,46 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 200 | 0,89 | 156 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 300 | 0,51 | 163 | 4,43 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 400 | 0,36 | 167 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 500 | 0,27 | 170 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -500 | 0,28 | 359 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -400 | 0,38 | 359 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -300 | 0,58 | 358 | 3,06 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -200 | 1,11 | 358 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -100 | 2,76 | 355 | 1,46 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 0 | 2,31 | 227 | 1,01 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 100 | 2,45 | 184 | 1,46 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 200 | 1,02 | 182 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 300 | 0,54 | 181 | 4,43 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 400 | 0,37 | 181 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 500 | 0,27 | 181 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -500 | 0,27 | 348 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -400 | 0,36 | 345 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -300 | 0,53 | 340 | 4,43 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -200 | 0,91 | 331 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -100 | 1,70 | 311 | 1,46 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 0 | 2,37 | 267 | 1,46 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 100 | 1,58 | 226 | 1,46 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 200 | 0,85 | 208 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 300 | 0,50 | 199 | 4,43 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 400 | 0,35 | 195 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 500 | 0,27 | 192 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -500 | 0,25 | 337 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -400 | 0,33 | 332 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -300 | 0,43 | 325 | 6,42 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -200 | 0,61 | 313 | 3,06 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -100 | 0,87 | 294 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 0 | 1,00 | 268 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 100 | 0,84 | 243 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 200 | 0,58 | 225 | 3,06 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 300 | 0,41 | 214 | 6,42 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 400 | 0,32 | 207 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 500 | 0,24 | 202 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -500 | 0,22 | 328 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -400 | 0,28 | 322 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -300 | 0,35 | 314 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -200 | 0,42 | 302 | 6,42 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -100 | 0,50 | 287 | 4,43 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 0 | 0,54 | 269 | 3,06 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 100 | 0,49 | 251 | 4,43 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 200 | 0,41 | 236 | 6,42 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 300 | 0,34 | 225 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 400 | 0,27 | 217 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 500 | 0,22 | 211 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -500 | 0,19 | 320 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -400 | 0,23 | 314 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -300 | 0,28 | 306 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -200 | 0,32 | 295 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -100 | 0,35 | 283 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 0 | 0,36 | 269 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 100 | 0,35 | 255 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 200 | 0,31 | 243 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 300 | 0,27 | 233 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 400 | 0,23 | 225 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 500 | 0,19 | 219 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -500 | 0,16 | 314 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -400 | 0,19 | 308 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -300 | 0,22 | 300 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -200 | 0,25 | 291 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -100 | 0,26 | 280 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 0 | 0,27 | 269 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 100 | 0,26 | 258 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 200 | 0,24 | 248 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 300 | 0,22 | 239 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 400 | 0,19 | 231 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 500 | 0,16 | 225 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |

ნივთიერება: 2909  არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -500 | -500 | 0,23 | 45 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | -400 | 0,25 | 51 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | -300 | 0,26 | 59 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | -200 | 0,28 | 68 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | -100 | 0,29 | 79 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 0 | 0,29 | 90 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 100 | 0,29 | 101 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 200 | 0,28 | 112 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 300 | 0,26 | 121 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 400 | 0,25 | 129 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 500 | 0,23 | 135 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -500 | 0,25 | 39 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -400 | 0,27 | 45 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -300 | 0,29 | 53 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -200 | 0,31 | 64 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -100 | 0,32 | 76 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 0 | 0,33 | 90 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 100 | 0,32 | 104 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 200 | 0,31 | 116 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 300 | 0,29 | 127 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 400 | 0,27 | 135 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 500 | 0,25 | 141 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -500 | 0,26 | 31 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -400 | 0,29 | 37 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -300 | 0,32 | 45 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -200 | 0,34 | 57 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -100 | 0,36 | 72 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 0 | 0,37 | 90 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 100 | 0,36 | 108 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 200 | 0,34 | 123 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 300 | 0,32 | 135 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 400 | 0,29 | 143 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 500 | 0,26 | 149 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -500 | 0,28 | 22 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -400 | 0,31 | 27 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -300 | 0,34 | 34 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -200 | 0,38 | 46 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -100 | 0,42 | 64 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 0 | 0,45 | 90 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 100 | 0,42 | 116 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 200 | 0,38 | 134 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 300 | 0,34 | 146 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 400 | 0,31 | 153 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 500 | 0,28 | 158 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -500 | 0,29 | 12 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -400 | 0,32 | 14 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -300 | 0,36 | 19 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -200 | 0,43 | 28 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -100 | 0,59 | 47 | 1,99 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 0 | 0,89 | 90 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 100 | 0,59 | 133 | 1,99 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 200 | 0,43 | 152 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 300 | 0,36 | 161 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 400 | 0,32 | 166 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 500 | 0,29 | 168 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -500 | 0,29 | 0 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -400 | 0,33 | 0 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -300 | 0,37 | 1 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -200 | 0,46 | 2 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -100 | 0,99 | 5 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 0 | 3,85 | 90 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 100 | 0,99 | 175 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 200 | 0,46 | 178 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 300 | 0,37 | 179 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 400 | 0,33 | 180 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 500 | 0,29 | 180 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -500 | 0,29 | 349 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -400 | 0,33 | 346 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -300 | 0,37 | 342 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -200 | 0,44 | 335 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -100 | 0,66 | 318 | 1,99 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 0 | 1,18 | 270 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 100 | 0,66 | 222 | 1,99 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 200 | 0,44 | 205 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 300 | 0,37 | 198 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 400 | 0,33 | 194 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 500 | 0,29 | 191 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -500 | 0,28 | 338 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -400 | 0,31 | 334 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -300 | 0,35 | 327 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -200 | 0,40 | 316 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -100 | 0,46 | 297 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 0 | 0,50 | 270 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 100 | 0,46 | 243 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 200 | 0,40 | 224 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 300 | 0,35 | 213 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 400 | 0,31 | 206 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 500 | 0,28 | 202 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -500 | 0,27 | 329 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -400 | 0,29 | 323 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -300 | 0,32 | 315 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -200 | 0,35 | 304 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -100 | 0,38 | 289 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 0 | 0,39 | 270 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 100 | 0,38 | 251 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 200 | 0,35 | 236 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 300 | 0,32 | 225 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 400 | 0,29 | 217 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 500 | 0,27 | 211 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -500 | 0,25 | 321 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -400 | 0,27 | 315 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -300 | 0,29 | 307 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -200 | 0,32 | 297 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -100 | 0,33 | 284 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 0 | 0,34 | 270 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 100 | 0,33 | 256 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 200 | 0,32 | 243 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 300 | 0,29 | 233 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 400 | 0,27 | 225 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 500 | 0,25 | 219 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -500 | 0,23 | 315 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -400 | 0,25 | 309 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -300 | 0,27 | 301 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -200 | 0,28 | 292 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -100 | 0,29 | 281 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 0 | 0,30 | 270 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 100 | 0,29 | 259 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 200 | 0,28 | 248 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 300 | 0,27 | 239 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 400 | 0,25 | 231 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 500 | 0,23 | 225 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |

მაქსიმალური კონცენტრაციები და წილები ნივთიერებათა მიხედვით

(საანგარიშო მოედნები)

ნივთიერება: 0301  აზოტის ორჟანგი

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -100 | 0 | 1,05 | 94 | 1,53 | 0,000 | 0,000 |
| მოედანი | საამქრო | წყარო | წილი ზდკ-ში | წილი % |
| 0 | 0 | 4 | 0,35 | 33,85 |
| 0 | 0 | 5 | 0,35 | 33,02 |
| 0 | -100 | 1,04 | 355 | 1,53 | 0,000 | 0,000 |
| მოედანი | საამქრო | წყარო | წილი ზდკ-ში | წილი % |
| 0 | 0 | 5 | 0,36 | 34,53 |
| 0 | 0 | 4 | 0,35 | 33,21 |

ნივთიერება: 0337  ნახშირბადის ოქსიდი

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -100 | 0 | 0,10 | 94 | 1,53 | 0,000 | 0,000 |
| მოედანი | საამქრო | წყარო | წილი ზდკ-ში | წილი % |
| 0 | 0 | 4 | 0,04 | 33,85 |
| 0 | 0 | 5 | 0,03 | 33,02 |
| 0 | -100 | 0,10 | 355 | 1,53 | 0,000 | 0,000 |
| მოედანი | საამქრო | წყარო | წილი ზდკ-ში | წილი % |
| 0 | 0 | 5 | 0,04 | 34,53 |
| 0 | 0 | 4 | 0,03 | 33,21 |

ნივთიერება: 2754  ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -100 | 0 | 2,77 | 94 | 1,46 | 0,000 | 0,000 |
| მოედანი | საამქრო | წყარო | წილი ზდკ-ში | წილი % |
| 0 | 0 | 4 | 0,94 | 33,94 |
| 0 | 0 | 5 | 0,92 | 33,14 |
| 0 | -100 | 2,76 | 355 | 1,46 | 0,000 | 0,000 |
| მოედანი | საამქრო | წყარო | წილი ზდკ-ში | წილი % |
| 0 | 0 | 5 | 0,96 | 34,67 |
| 0 | 0 | 4 | 0,92 | 33,32 |

ნივთიერება: 2909  არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 3,85 | 90 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |
| მოედანი | საამქრო | წყარო | წილი ზდკ-ში | წილი % |
| 0 | 0 | 6 | 2,12 | 54,95 |
| 0 | 0 | 8 | 1,14 | 29,50 |
| 100 | 0 | 1,18 | 270 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| მოედანი | საამქრო | წყარო | წილი ზდკ-ში | წილი % |
| 0 | 0 | 6 | 0,48 | 40,90 |
| 0 | 0 | 8 | 0,32 | 27,41 |

მაქსიმალური კონცენტრაციები და წილები ნივთიერებათა მიხედვით

(საანგარიშო წერტილები)

წერტილთა ტიპები:

0 - მომხმარებლის საანგარიშო წერტილი

1 - წერტილი დაცვის ზონის საზღვარზე

2 - წერტილი საწარმო ზონის საზღვარზე

3 - წერტილი სანიტარულ-დაცვითი ზონის საზღვარზე

4 - წერტილი დასახლებული ზონის საზღვარზე

5 - წერტილი შენობის საზღვარზე

ნივთიერება: 0301  აზოტის ორჟანგი

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლ. (მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | -500 | 0 | 2 | 0,14 | 90 | 4,51 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| მოედანი | საამქრო | წყარო | წილი ზდკ-ში | წილი % |
| 0 | 0 | 1 | 0,05 | 33,14 |
| 0 | 0 | 3 | 0,03 | 22,46 |
| 2 | 0 | -500 | 2 | 0,14 | 359 | 4,51 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| მოედანი | საამქრო | წყარო | წილი ზდკ-ში | წილი % |
| 0 | 0 | 1 | 0,05 | 32,81 |
| 0 | 0 | 5 | 0,03 | 22,72 |

ნივთიერება: 0337  ნახშირბადის ოქსიდი

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლ. (მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | -500 | 0 | 2 | 0,01 | 90 | 4,51 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| მოედანი | საამქრო | წყარო | წილი ზდკ-ში | წილი % |
| 0 | 0 | 1 | 4,6e-3 | 33,13 |
| 0 | 0 | 3 | 3,1e-3 | 22,47 |
| 2 | 0 | -500 | 2 | 0,01 | 359 | 4,51 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| მოედანი | საამქრო | წყარო | წილი ზდკ-ში | წილი % |
| 0 | 0 | 1 | 4,6e-3 | 32,80 |
| 0 | 0 | 5 | 3,2e-3 | 22,72 |

ნივთიერება: 2754  ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლ. (მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | -500 | 0 | 2 | 0,28 | 91 | 9,30 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| მოედანი | საამქრო | წყარო | წილი ზდკ-ში | წილი % |
| 0 | 0 | 5 | 0,09 | 33,43 |
| 0 | 0 | 4 | 0,09 | 33,41 |
| 2 | 0 | -500 | 2 | 0,28 | 359 | 9,30 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| მოედანი | საამქრო | წყარო | წილი ზდკ-ში | წილი % |
| 0 | 0 | 5 | 0,10 | 33,72 |
| 0 | 0 | 4 | 0,09 | 33,33 |

ნივთიერება: 2909  არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლ. (მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 500 | 0 | 2 | 0,30 | 270 | 4,30 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| მოედანი | საამქრო | წყარო | წილი ზდკ-ში | წილი % |
| 0 | 0 | 1 | 0,20 | 69,36 |
| 0 | 0 | 6 | 0,03 | 10,52 |
| 2 | 0 | -500 | 2 | 0,29 | 0 | 2,92 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| მოედანი | საამქრო | წყარო | წილი ზდკ-ში | წილი % |
| 0 | 0 | 1 | 0,21 | 73,76 |
| 0 | 0 | 2 | 0,03 | 8,94 |

დანართი 6.  სკოპინგის ეტაპზე საზოგადოების ინფორმირებისა და მათ მიერ წარმოდგენილი მოსაზრებებისა და შენიშვნების შეფასება

საქართველოს  კონსტიტუციის 37 მუხლის მიხედვით საქართველოს  მოქალაქეს  აქვს შემდეგი ხელშეუვალი უფლებები:

	საქართველოს          ყველა          მოქალაქეს          უფლება         აქვს         ცხოვრობდეს ჯანმრთელობისათვის  უვნებელ გარემოში, სარგებლობდეს ბუნებრივი და კულტურული გარემოთი. ყველა ვალდებულია გაუფრთხილდეს ბუნებრივ და კულტურულ გარემოს;

	ადამიანს უფლება აქვს მიიღოს სრული,  ობიექტური  და დროული  ინფორმაცია მისი სამუშაო და საცხოვრებელი გარემოს მდგომარეობის შესახებ.

საქართველოს   ახალი  „გარემოსდაცვითი  შეფასების კოდექსი“  განსაზღვრავს,  რომ სკოპინგისა და გზშ-ს ანგარიშის საჯარო  განხილვის პროცესში სამინისტრო უზრუნველყოფს საზოგადოების ჩართულობას და ინფორმირებას. მასალების თავის ოფიციალურ ვებგვერდზე ატვირთვასა.

საზოგადოების მხრიდან წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები არ დაფიქსირებულა.

საქართველოს   გარემოს  დაცვისა და  სოფლის  მეურნეობის სამინისტროს გზშ-ის  ანგარიშის  მომზადებისათვის  საჭირო  კვლევების, მოსაპოვებელი  და შესასწავლი  ინფორმაციის  ჩამონათვალი  (საქართველოს   გარემოს   დაცვისა და  სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2020 წლის 29 ივნისის #2-542  ბრძანებით გამოცემული 2020 წლის 22 ივნისს #57 სკოპინგის დასკვნა) სრულად იქნა გათვალისწინებული   იქნა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების წინამდებარე ანგარიშის ვერსიის მომზადების პროცესში.

ინფორმაცია სკოპინგის დასკვნით მოთხოვნილ საკითხებზე რეაგირების შესახებ მოცემულია ცხრილში 1.

ცხრილი 1. ინფორმაცია სკოპინგის დასკვნით მოთხოვნილ საკითხებზე რეაგირების შესახებ

| N | საკითხის შინაარსი | რეაგირება |
| --- | --- | --- |
| 1 | გზშ-ის ანგარიში უნდა მოიცავდეს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ მე-10 მუხლის მე-3 ნაწილით დადგენილ ინფორმაციას; | გზშ-ს ანგარიში მოიცავს გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ მე-10 მუხლის მესამე ნაწილით დადგენილ ინფორმაციას. |
| 2 | გზშ-ის ანგარიშს უნდა დაერთოს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ მე-10 მუხლის მე-4 ნაწილით განსაზღვრული დოკუმენტაცია; | გზშ-ს ანგარიშის ცალკეული პარაგრაფები მოიცავს აღნიშნულ ინფორმაციას. |
| 3 | გზშ-ის ანგარიშში წარმოდგენილი უნდა იყოს სკოპინგის ანგარიშში მითითებული (განსაზღვრული, ჩასატარებელი) კვლევების შედეგები, მოპოვებული და შესწავლილი ინფორმაცია, გზშ-ის პროცესში დეტალურად შესწავლილი ზემოქმედებები და შესაბამისი შემცირების/შერბილების ღონისძიებები; | ანგარიშს თან ერთვის შესაბამისი დოკუმენტაცია. |
| 3.1 | გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის მე-10 მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად გზშ- ის ანგარიში ხელმოწერილი უნდა იყოს იმ პირის/პირების მიერ, რომელიც/რომლებიც მონაწილეობდა/მონაწილეობდნენ მის მომზადებაში, მათ შორის, კონსულტანტის მიერ. |  |
| გზშ-ის ანგარიშში წარმოდგენილი უნდა იყოს: |
| 4 | პროექტის აღწერა; | შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 3,1. |
|  | პროექტის საჭიროების დასაბუთება; | შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 10.2. |
|  | საპროექტო ტერიტორიის ალტერნატიული ვარიანტები, შესაბამისი დასაბუთებით, მათ შორის არაქმედების ალტერნატივა და გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით შერჩეული დასაბუთებული ალტერნატივა; | შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფები 10. |
|  | საპროექტო ტერიტორიის GPS კოორდინატები / მიწის ნაკვეთების საკადასტრო კოდები; | შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფები 2.1 |
|  | საპროექტო ტერიტორიიდან დაზუსტებული მანძილი საპროექტო ტერიტორიიდან უახლოეს საცხოვრებელ სახლამდე, დასახლებამდე, მდინარემდე და სხვა უახლოეს ობიექტამდე; | შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 2.1. |
|  | ტერიტორიის მიმდებარედ და 500 მ-იანი რადიუსის მანძილზე არსებული ობიექტების შესახებ ინფორმაცია, დანიშნულების მითითებით; | შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 4.2 და 6.. |

| 4 | კუმულაციური ზემოქმედება საწარმოს მიმდებარედ და 500 მ-იან რადიუსში არსებული ობიექტების გათვალისწინებით და ზემოქმედების შეფასება გარემოს თითოეული კომპონენტისთვის (სრულყოფილად იქნეს შეფასებული მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე და სოციალურ გარემოზე), ვინაიდან საპროექტო ტერიტორიის GPS კოორდინატების გადამოწმების შედეგად დადგინა, რომ საწარმოდან დაახლოებით 550 მეტრში მდებარეობს მსგავსი ტიპის საწარმოო ობიექტი, გზშ-ის ანგარიშში წარმოდგენილი უნდა იყოს აღნიშნული ობიექტის შესახებ დეტალური ინფორმაცია და კუმულაციური ზემოქმედების შეფასება; | შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 9. |
| --- | --- | --- |
|  | საწარმოს განთავსების ადგილის გარემოს არსებული მდგომარეობის ანალიზი; | შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 2. |
|  | საწარმოს ძირითადი ფიზიკური მახასიათებლები (მასშტაბი, წარმადობა); | შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 3.1 |
|  | საწარმოს მუშაობის გრაფიკი და დასაქმებულ პირთა რაოდენობა; | შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 1.3 და 6. |
|  | საწარმოში მიმდინარე ტექნოლოგიური პროცესის დეტალური სქემა; | შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 3,1. |
|  | საწარმოს ინფრასტრუქტურული ობიექტების, დანადგარებისა და ტექნოლოგიური მოწყობილობების აღწერა; | შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 3,1. |
|  | დეტალური ინფორმაცია წარმოებაში გამოსაყენებელი ნედლეულის რაოდენობის და წარმოებული პროდუქციის რაოდენობის შესახებ, დეტალური ინფორმაცია ნედლეულის დასაწყობების შესახებ. საწარმოში ნედლეულის მიღებისა და დასაწყობების პირობები, ნედლეულის მიღების სიხშირე; | შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 3,1 |
|  | მზა პროდუქციის დასაწყობების შესახებ დეტალური ინფორმაცია; | შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 3,1 |
|  | საწარმოს ტექნოლოგიური სქემა (საწარმოო პროცესი) და ტექნოლოგიურ ციკლის დეტალური აღწერა; | შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 3.1. |
|  | ინფორმაცია საწარმოს ნედლეულით მომარაგების, ნედლეულის შემოტანის და გატანის (სიხშირის) შესახებ, (ტრანსპორტირების გეგმა) ნედლეულის/პროდუქციის ტრანპორტირებისათვის გამოყოფილი ავტოტრანსპორტის შესახებ; | შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 3.1. |
|  | ინფორმაცია საპროექტო ტერიტორიამდე მისასვლელი გზის შესახებ; | შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 3,1. |

| 4 | ბიტუმის რეზერვუარების რაოდენობა, მოცულობა, საწარმოში განთავსების ადგილი და პირობები; | შესაბამისი ინფორმაცია 3,1. |
| --- | --- | --- |
|  | საწარმოს ელექტროენერგიით და ბუნებრივი აირით მომარაგების საკითხები; | შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 3,1. |
|  | საწარმოს სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგება; | შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 4.2. |
|  | საწარმოს ტერიტორიაზე ჩამდინარე (საწარმოო, სანიაღვრე და სამეურნეოფეკალური) წყლების მართვის საკითხები; | შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 4.2. |
|  | ვინაიდან საწარმოს წყალმომარაგება დაგეგმილია საწარმოს მიმდებარედ არსებული წყაროდან, გზშ-ის ანგარიშში დაზუსტებული უნდა იქნეს, თუ რა მიზნით მოხდება აღნიშნული წყაროდან წყლის გამოყენება, ასევე წარმოდგენილი უნდა იყოს აღნიშნული წყაროს მფლობელთან შეთანხმების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. | საწარმოს მიერ წყალმომარაგება ამ ეტაპზე დაიგეგმა საწარმოს ტერიტორიაზე არსებული ჭაბურღილიდან (ადრე დაგეგმილი იყო მის სიახლოვეს გამავალი წყაროდან), რომელზედაც აღებული იქნება შესაბამისი ლიცენზის. შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 4.2. |
|  | საწარმოს ტერიტორიაზე წარმოქმნილი სანიაღვრე წყლების მართვის საკითხების დეტალური აღწერა (გაწმენდა, სანიაღვრე ქსელი და სხვა). ვინაიდან სანიაღვრე წყლების ჩაშვება დაგეგმილია საწარმოს მიმდებარედ არსებულ სანიაღვრე არხში, გზშ-ის ანგარიშში წარმოდგენილი უნდა იყოს სანიაღვრე არხის მფლობელთან შეთანხმების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. | შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 4.2. და დანართი 7. |
|  | საწარმოს გენერალური გეგმა ექსპლიკაციით (მაღალი გარჩევადობით), სადაც დეტალურად იქნება აღწერილი საწარმოს ინფრასტრუქტურული ობიექტები; | შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში დანართი 2. |
|  | ინფორმაცია ექსპლუატაციის ეტაპზე მოსალოდნელი ნარჩენების შესახებ; | შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 8. |
|  | საწარმოში შესაძლო ავარიული სიტუაციების აღწერა და შესაბამისი მართვის გეგმა: | შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 5. |

| გზშ-ს ანგარიშში ასევე წარმოდგენილი უნდა იყოს: |
| --- |
| 5 5 | ზემოქმედება ატმოსფერულ ჰაერზე საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ეტაპზე. გაფრქვევის წყაროები, მტვერდამჭერი სისტემის დეტალური აღწერა (სქემა და ეფექტურობა), გაფრქვეული მავნე ნივთიერებები, გაბნევის ანგარიში და სხვა; | შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 4.1. და პარაგრაფი 7. |

| 5 | ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებებზე მონიტორინგის განხორციელების საკითხები (ინსტრუმენტული გაზომვა, შესაბამისი მოწყობილობებით ონლაინ რეჟიმში გაზომვა და სხვა); | ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 12. |
| --- | --- | --- |
|  | ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების პროექტი, სადაც ასახული უნდა იყოს: ატმოსფერული ჰაერის ფონური მდგომარეობა; ობიექტის ფუნქციონირებით გამოწვეული ზეგავლენა ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე, ასევე დადგენილი უნდა იყოს მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის და გაფრქვევის წყაროები, ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული მავნე ნივთიერებების შემადგენლობა, მათი რაოდენობრივი მაჩვენებლები და გაფრქვევის სხვა პარამეტრები; | აღნიშნული პროექტი წარმოდგენილი იქნება ცალკე ეგზემპლიარის სახით. |
|  | ზემოქმედება ნიადაგზე, მისი შესაძლო დაბინძურება და შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები; | ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 4,4 და 5.3. |
|  | ხმაურის გავრცელება და მოსალოდნელი ზემოქმედება საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ეტაპზე და შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები; | ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფები 2.12.1 და 5.3. |
|  | ზემოქმედების შეფასება ზედაპირულ და მიწისქვეშა წყლებზე საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ეტაპზე, ზედაპირული წყლების დაბინძურების რისკები და შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები; | ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 4.3, პარაგრაფი 4.8 და პარაგრაფი 5.3 |
|  | ნარჩენების მართვის საკითხები, ნარჩენების მართვის გეგმა, ნარჩენების წარმოქმნით და გავრცელებით მოსალოდნელი ზემოქმედება; | ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 8. |
|  | ზემოქმედება და ზემოქმედების შეფასება სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე, ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკებსა და შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებების შესახებ; | ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 6. |
|  | საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ეტაპზე განსახორციელებელი შემარბილებელი ღონისძიებების გეგმა; | ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 5.3. |
|  | საწარმოს ექსპლუატაციის ეტაპზე განსახორციელებელი მონიტორინგის დეტალური გეგმა; | ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 12. |
|  | გზშ-ის ფარგლებში შემუშავებული ძირითადი დასკვნები და საქმიანობის პროცესში განსახორციელებელი ძირითადი ღონისძიებები; | ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 15. |
|  | საწარმოს განთავსების ტერიტორიის სიტუაციური სქემა (შესაბამისი აღნიშვნებით, ფოტო მასალა); | ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშის პარაგრაფი 2.1 და დანართი 2. |

დანართი 7. თანხმობის წერილი სანიაღვრე არხში სანიაღვრე წყლების ჩაშვებაზე.

# Text boxes

გ-7

გ-8

დაგეგმილი საქმიანობის ტერიტორია

ოპტიმალური ვარიანტის შერჩევა და

დასკვნები

მრავალკრიტერიუმიანი ამოცანის გადაწყვეტა

ვარიანტების შეფასება დადგენილი კრიტერიუმების მიხედვით

პრაქტიკულად მიზანშეწონილი რამდენიმე მთავარი ვარიანტის შერჩევა

ოპტიმალური ვარიანტის შერჩევის კრიტერიუმების განსაზღვრა

შესაძლო საპროექტო გადაწყვეტილებათა სიმრავლის დადგენა

ვარიანტების სიმრავლის განსაზღვრის მახასიათებელი ნიშნების გამოყოფა

პრობლემის

განსაზღვრა

ბიტუმის საცავები

გ-7

გ-8

გ-6

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები

გ-6

სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთი

მდ. მტკვარი

ასფალტის ქარხანა

გ-5

790 მ.

გ-4

გ-2

გ-3

გ-1

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები

საწარმოო ტერიტორია

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები

დაგეგმილი საქმიანობის ტერიტორია

550 მ.

დასახლებული პუნქტი

მდ. მტკვარი

790 მ.

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები

კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვ.

დასახლებული პუნქტი

900 მ.

გ-9

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები

900 მ.

მისასვლელი საავტომობილო  გზა

შპს „ასტორიას კუთვნილი ტერიტორია

გ-1

გ-2

გ-3

გ-5

გ-4

500 მ.