| "შეთანხმებულია” გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი შეფასების დეპარტამენტი _______________ “____” _________ “ 2020 წ. | „ვამტკიცებ“ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “ასტორია”-ს დირექტორი ___________ მ. მანველიშვილი “____” _________“ 2020 წ. |
| --- | --- |
| შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “ასტორია“ ასფალტის ქარხანა (ახალციხის რაიონი, სოფელ კლდე, ს/კ 62.06.59.337) ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევების ნორმების პროექტი შემსრულებელი: ფ/პ გიული დარციმელია მობ: 593 31-37-80 თბილისი 2020 |

ანოტაცია

წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების პროექტს, რომელშიც დეტალურადაა განხილული საწარმოს ფუნქციონირების შედეგად ატმოსფერულ ჰაერზე ზემოქმედების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლები.

ნაშრომი შესრულებულია “გარემოს დაცვის შესახებ” და “ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონების და მათგან გამომდინარე მიღებული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების საფუძველზე, საწარმოს განვითარების პერსპექტივის, ადგილის ფიზიკურ-გეოგრაფიული და კლიმატური პირობების, ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის პარამეტრთა და გაბნევის ანგარიშის გათვალისწინებით, დაბინძურების თითოეული წყაროსა და თითოეული მავნე ნივთიერებისთვის დადგენილია ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები.

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების პროექტი წარმოადგენს მეცნიერულ-ტექნიკურ დოკუმენტს, რომლითაც დგინდება ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების განსაზღვრული რაოდენობა იმ პირობით, რომ გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაციები ატმოსფერული ჰაერის მიწისპირა ფენაში არ აღემატებოდეს შესაბამისი მავნე ნივთიერებებისთვის დადგენილ კონცენტრაციის ზღვრულად დასაშვებ ნორმებს.

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები დგინდება 5 წლის ვადით  დაბინძურების სტაციონარული წყაროების მაქსიმალური შესაძლო სიმძლავრით დატვირთვის პირობებისთვის.

სარჩევი

გვერდი

| ანოტაცია. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| --- | --- |
| ძირითად ტერმინთა განმარტებანი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| 1. ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის შესახებ . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| 2. საწარმოს განლაგების რაიონის კლიმატური დახასიათება . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2.1. კლიმატურ-მეტეოროლოგიური პირობები . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2.2. გარემოს დაბინძურების მდგომარეობა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 3. ტექნოლოგიურ პროცესთა მოკლე აღწერა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 |
| 3.1. ტექნოლოგიური სქემა და რეგლამენტი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 |
| 3.2. მოთხოვნები ბუნებრივ და ენერგეტიკულ რესურსებზე. . . . . . . . . . . . . | 15 |
| 4. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა სახეობები და მათი ძირითადი მახასიათებელი სიდიდეები . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| 5. ატყმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობის ანგარიში. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 |
| 6. მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროების დახასიათება . . . . . . . . . . . . . | 26 |
| 7. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში, მიღებული შედეგები და ანალიზი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 32 |
| 7.1. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშისთვის გამოყენებული კომპიუტერული პროგრამა და გაანგარიშების ამონაბეჭდის მოკლე დახასიათება . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2. ელექტროგამომთვლელ მანქანაზე გაბნევის გაანგარიშების შედეგების ანალიზი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 32 33 34 |
| 9. ზდგ-ს ნორმები ხუთწლიან პერიოდში მთლიანად საწარმოსათვის . . . . . . . . | 36 |
| 10. გამოყენებული ლიტერატურა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 37 |
| დანართი: | 38 |
| საწარმოს გენ-გეგმის სქემა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . საწარმოს განლაგების სიტუაციური რუკა-სქემა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის მონაცემები . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 39 40 41 |

ძირითად ტერმინთა განმარტებანი

ა) "ატმოსფერული ჰაერი" _ ატმოსფერული გარსის ჰაერი, შენობა-ნაგებობებში არსებული ჰაერის გარდა;

ბ) “მავნე ნივთიერება" _ ადამიანის საქმიანობის შედეგად ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული ნებისმიერი ნივთიერება, რომელიც ახდენს ან რომელმაც შეიძლება მოახდინოს უარყოფითი ზეგავლენა ადამიანის ჯანმრთელობასა და ბუნებრივ გარემოზე;

გ)	"ატმოსფერული ჰაერის მავნე ნივთიერებებით დაბინძურება" _ ადამიანის საქმიანობის შედეგად ატმოსფერულ ჰაერში ნებისმიერი ნივთიერების გაფრქვევა, რომელიც ახდენს ან რომელმაც შეიძლება მოახდინოს უარყოფითი ზეგავლენა ადამიანის ჯანმრთელობასა და ბუნებრივ გარემოზე;

დ) "მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყარო" _ ობიექტი, რომლიდანაც ხდება მავნე ნივთიერებათა გამოყოფა (ტექნოლოგიური დანადგარი, აპარატი და სხვა);

ე) "მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყარო" _ ობიექტი, რომლიდანაც ხდება ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა (საკვამლე მილი, სავენტილაციო შახტა და სხვა);

ვ) "დაბინძურების წყარო" _ მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის ან (და) გაფრქვევის წყარო;

ზ) "მავნე ნივთიერებათა ორგანიზებული გაფრქვევა" _ მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა სპეციალურად გაკეთებული მოწყობილობებიდან (საკვამლე მილი, სავენტილაციო შახტა და სხვა);

თ) "მავნე ნივთიერებათა არაორგანიზებული გაფრქვევა" _   მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა არამიმართული ნაკადის სახით (დანადგარების ჰერმეტიულობის დარღვევის, ჩატვირთვა-გადმოტვირთვის ადგილებში გამწოვი დანადგარების არადამაკმაყოფილებელი მუშაობის და საერთოდ მათი არარსებობის დროს და ა.შ.).

ი) ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია _ ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერების მაქსიმალური კონცენტრაცია დროის გარკვეული გასაშუალებული პერიოდისათვის, რომელიც პერიოდული ზემოქმედებისას ან ადამიანის მთელი ცხოვრების მანძილზე არ ახდენს მასზე და საერთოდ გარემოზე მავნე ზემოქმედებას.

კ) საშუალო დღე-ღამური ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია _ ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერების კონცენტრაცია, რომელიც განსაზღვრულია დღე-ღამის განმავლობაში აღებული სინჯების კონცენტრაციათა მნიშვნელობების გასაშუალოებით.

ლ) მაქსიმალური ერთჯერადი ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია _ ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერების მაქსიმალური კონცენტრაცია, რომელიც განსაზღვრულია 20-30 წუთიან დროის ინტერვალში ერთჯერადად აღებულ სინჯების კონცენტრაციის მნიშვნელობების მიხედვით.

მ) “ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმა” _ ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროდან მავნე ნივთიერებების გაფრქვევის დადგენილი რაოდენობა, გაანგარიშებული იმ პირობით, რომ დაბინძურების ამ წყაროსა და სხვა წყაროების ერთობლიობიდან გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაცია ატმოსფერული ჰაერის მიწისპირა ფენაში არ აღემატებოდეს კონცენტრაციის ზღვრულად დასაშვებ ნორმას;

1. ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის შესახებ

დაგეგმილი ტერიტორია მდებარეობს ახალციხის რაიონი, სოფელ კლდე,   არსებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 1100 კვ.მ-ის მიწის ფართობზე, მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი 62.06.59.337. აღნიშნული მიწის ნაკვეთი წარმოადგენს შპს „ასტორია“-ს საკუთრებას. ტერიტორიის GPS კოორდინატებია: X=337255.00;  Y=4613930.00. წარმოდგენილი GPS კოორდინატების და საკადასტრო კოდის მიხედვით იდენტიფიცირებული ტერიტორიიდან ჩრდილოეთ მხარეს, მომიჯნავეთ მდებარეობს შპს „ასტორია“-ს საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ორი ანგარის ტიპის შენობით. ჩრდილო-აღმოსავლეთ მხარეს მდებარეობს ასევე სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი.

საწარმოო ტერიტორიიდან უახლოესი დასახლებული პუნქტი დაშორებულია 900 მეტრით, ხოლო მდინარე მტკვარი გადის 790  მეტრ მანძილზე.

წარმოდგენილ საპროექტო ტერიტორიაზე იგეგმება ასფალტისქარხნის მონტაჟი, კერძოდ, ასფალტის ქარხანა რომელიც უნდა დამონტაჟეს აღნიშნულ ტერიტორიაზე  არის გერმანული წარმოების TELTOMAT - S750, რომლის წარმადობა საათში 80 ტ ასფალტია. ქარხანა მუშაობს ბუნებრივ აირზე, აქვს ბიტუმის მარაგის სამი ერთეული ავზი, თოთოეული 30 ტ-ის ტევადობით.

საწარმოში წლიურად იგეგმება 166400 ტონა ასფალტის წარმოება, 8 საათიანი სამუშაო დღით და წელიწადში 260 სამუშაო დღეებით.

ზოგადი ცნობები საწარმოო ობიექტის შესახებ მოცემულია ცხრილ 1.1-ში.

ცხრილი 1.1.

ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის შესახებ

| # | მონაცემთა დასახელება | დოკუმენტის შედგენის მომენტისათვის |
| --- | --- | --- |
| 1. | ობიექტის დასახელება | შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “ასტორია” |
| 2. | ობიექტის მისამართი: ფაქტიური: იურიდიული: | ახალციხის რაიონი, სოფელ კლდე, ს/კ 62.06.59.337 საქართველო, საქართველო, ახალციხე, თამარაშვილის ქ.,№5 |
| 3. | საიდენფიკაციო კოდი | 224067630 |
| 4. | GPS kკორდინატები | X=337255.00; Y=4613930.00). |
| 5. | ობიექტის ხელმძღვანელი: გვარი, სახელი ტელეფონები: ელ. ფოსტა: | მალხაზი მანველიშვილი ტელ: 599 76-52-48 ltd.astoria@gmail.com |
| 6. | მანძილი ობიექტიდან უახლოეს დასახლებულ პუნქტამდე: | დასახლებული პუნქტი 900 მ. |
| 7 | ეკონომიკური საქმიანობა: | სამშენებლო მასალების წარმოება |
| 8 | გამოშვებული პროდუქციის სახეობა | სხვადასხვა მარკის ასფალტი |
| 9 | საპროექტო წარმადობა: | მაქსიმუმი წარმადობა 80 ტ/სთ; 166400 ტ/წელ. |
| 10 | მოხმარებული ნედლეულის სახეობები და რაოდენობები: | ქვიშა: 68400 ტ/წელ; ღორღი: 80300 ტ/წელ; მინერალური ფხვნილი: 9500 ტ/წელ; ბიტუმი: 8900 ტ/წელ |
| 11 | მოხმარებული საწვავის სახეობები და რაოდენობები: | 1684800 მ3/წელ ბუნებრივი აირი |
| 12 | სამუშაო საათების რაოდენობა წელიწადში | 2080 საათი |
| 13 | სამუშაო საათების რაოდენობა დღე-ღამეში | 8 საათი |

2. საწარმოს განლაგების რაიონის კლიმატური დახასიათება

2.1. კლიმატურ-მეტეოროლოგიური პირობები

აღმოსავლეთ საქართველო მდებარეობს სუბტროპიკულ კლიმატურ სარტყელში და ძირითადად მოქცეულია აღმოსავლეთიდან შემომავალი კასპიისა და ცენტრალური აზიის მშრალი ჰაერის მასებისა და დასავლეთიდან – შავი ზღვის ტენიანი ჰაერის მასების ზეგავლენის ქვეშ, ხოლო ჩრდილოეთის ცივი ჰაერის მასებისგან დაცულია კავკასიონის ქედით. სამშენებლო-კლიმატური მახასიათებლების მიხედვით პროექტის რეგიონი მიეკუთვნება II-b კლიმატურ ქვე რეგიონს. აღმოსავლეთ საქართველოს კლიმატი ხასიათდება ცხელი ზაფხულითა და შედარებით ცივი ზამთრით, დასავლეთ საქართველოსთან შედარებით გაცილებით მცირე რაოდენობის ნალექით. საკვლევ ტერიტორიაზე ჰაერის საშუალო ტემპერატურა აგვისტოში აღწევს 20.50C, თუმცა ხშირად დღის განმავლობაში აღწევს 33-350C, ხოლო ღამით 200C. ზამთარში ჰაერის საშუალო ტემპერატურა შეადგენს -1.2; -3.80C დეკემბერსა და იანვარში, ხოლო ამავე პერიოდის განმავლობაში ხშირად ეცემა -10 გრადუსამდე. მოცემულ ტერიტორიაზე ზამთარი უფრო ნალექიანია ვიდრე ზაფხული, ხოლო თოვლის საფარის ხანგრძლივობა საშუალოდ შეადგენს 63 დღეს წელიწადში. ქარები უფრო ძლიერია ვიდრე რეგიონის დაბლობზე, საშუალოდ 8-10 მ/წმ-ში და გაბატონებულია აღმოსავლეთ მიმართულების ქარები. დღის განმავლობაში მოსული მაქსიმუმი ნალექების რაოდენობა 62 მმ-ა. წლიური ჯამური ნალექი დაბლობისთვის შეადგენს 513 მმ. ზამთრის პერიოდში თოვლიანობა ზომიერია. ქარის სიჩქარე უმეტესად დაბალია, საშუალოდ 1.0-1.6 მ/წმ-ში და ძირითადად გაბატონებულია დასავლეთის მიმართულების ქარები. ფარდობითი ტენიანობა (ახალციხის სადაკვირვებო სადგურის მონაცემებით) მერყეობს 63%-დან აგვისტოში, 78%-მდე დეკემბერში. მინიმალური ტენიანობა ფიქსირდება აპრილსა და აგვისტოში.

ტემპერატურული რეჟიმი

ქვემოთ ცხრილიებში მოცემულია კლიმატური მახასიათებლების 2014 წლის 15 იანვარს საქართველოს მთავრობის #71 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის ,,საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტების დამტკიცების შესახებ”-ის თანახმად.

ცხრილი 2.1.1

ატმოსფერული ჰაერის მრავალწლიურ ტემპერატურათა მნიშვნელობები უბნის  ტერიტორიაზე განლაგებული ჰიდრომეტეოროლოგიურ სადგურზე (0C)

| სადგური | გარე ჰაერის ტემპერატურა, 0 C | პერიოდი <80C საშუალო თვიური ტემპერა-ტურით | საშუალო ტემპერა-ტურა 13 საათზე |
| --- | --- | --- | --- |
|  | თვის საშუალო | წლის საშუალო | აბსოლიტური მინიმუმი | აბსოლიტური მაქსიმუმი | ყველაზე ცხელი თვის საშუალო მაქსიმუმი | ყველაზე ცივი ხუთ- დღიური საშუალო | ყველაზე ცივი დღის საშუალო | ყველაზე ცივი პერიოდის საშუ. |  |  |
|  | იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი |  |  |  |  |  |  |  | ხანგრძლივობა დღეების | საშუალო ტემპერატურა | ყველაზე ცივი დღისათვის | ყველაზე ცხელი დღისათვის |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ახალციხე | -3.8 | -1.9 | 3.2 | 9 | 14 | 17.2 | 20.4 | 20.5 | 16.3 | 10.4 | 4.1 | -1.2 | 9.0 | -32 | 39 | 2865 | -13 | -17 | -3.9 | 165 | 0.7 | -0.2 | 25.7 |

ცხრილი 2.1.2

ატმოსფერული ჰაერის მრავალწლიურ ფარდობითი ტენიანობის მნიშვნელობები მნიშვნელობები უბნის  ტერიტორიაზე განლაგებული ჰიდრომეტეოროლოგიურ სადგურზე (0C)

| სადგური | გარე ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა | საშ. ფარდ. ტენიანობა 13 საათზე | ფარდ. ტენია-ნობის საშ. დღეღამური ამპლიტუდა |
| --- | --- | --- | --- |
|  | იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი | წლის საშუალო | ყველაზე ცივი თვისათვის | ყველაზე ცხელი თვისათვის | ყველაზე ცივი თვისათვის | ყველაზე ცხელი თვისათვის |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ახალციხე | 75 | 74 | 69 | 65 | 66 | 66 | 64 | 63 | 66 | 71 | 76 | 78 | 69 | 62 | 43 | 20 | 34 |

ცხრილი 2.1.3.

ნალექების რაოდენობა, მმ

| ნალექების რაოდენობა წელიწადში, მმ | ნალექების დღე–ღამური მაქსიმუმი, მმ |
| --- | --- |
| 513 | 62 |

ცხრილი 2.1.4.

ქარის მახასიათებლები

| ქარის უდიდესი სიჩქარე შესაძლებელი 1,5,10,15,20. წელიწადში ერთხელ. მ/წმ |
| --- |
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 19 | 23 | 27 | 28 | 29 |

ცხრილი 2.1.5.

| ქარის საშუალო უდიდესი და უმცირესი სიჩქარე მ/წმ |
| --- |
| იანვარი | ივლისი |
| 2.2/0.7 | 3.2/1.0 |

ქარის სხვადასხვა მიმართულებებისა და შტილის განმეორადობა მოცემულია ცხრილ 2.1.6-ში და ნახაზ 1-ზე.

ცხრილი 2.1.6.

ქარის მიმართულებებისა და შტილის განმეორადობა (%)

| წლიური | ჩ | ჩ-აღმ. | აღმ. | ს-აღმ. | ს | ს-დ | დ. | ჩდ | შტილი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ახალციხე | 5 | 6 | 17 | 11 | 7 | 18 | 20 | 6 | 42 |

ნახ. 1. ქარის მიმართულებების განმეორადობა (პროცენტებში).

ცხრილი 2.1.7

ქარის სიჩქარის საშუალო თვიური და წლიური  მნიშვნელობების უბნის ტერიტორიაზე განლაგებული ჰიდრომეტეოროლოგიური ქსელის სადგურებზე (მ/წმ)

| დაკვირვების სადგური | თვე | წელი |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| ახალციხე | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.6 |

ნალექები

ახალციხის საშუალო წლიური  ნალექების ჯამი  508 მმ-დე მერყეობს.  ნალექების მთავარი მაქსიმუმი ივნისშია (77 მმ-). ყველაზე მშრალი თვე იანვარი და თებერვალია, როცა ნალექების რაოდენობა 26 მმ-ის ფარგლებში მერყეობს.  რაც შეეხება ნალექების სეზონურ განაწილებას, ამ მხრივ დამახასიათებელია შედარებით უხვნალექიანობა წლის თბილ პერიოდში (აპრილი-ოქტომბერი, 358 მმ) და  მცირენალექიანობა წლის ცივ პერიოდში (ნოემბერი-მარტი, 150 მმ).

ცხრილი 2.1.8.

ატმოსფერული ნალექების ჯამის საშუალო მნიშვნელობები

უბნის ტერიტორიაზე განლაგებული ჰიდრომეტეოროლოგიური ქსელის სადგურებზე (მმ)

| დაკვირვების სადგური | თვე | წელი |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| ახალციხე | 26 | 26 | 31 | 46 | 65 | 77 | 48 | 44 | 36 | 42 | 37 | 30 | 508 |

# 2.2. ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მდგომარეობა

საქართველოს მსხვილ ინდუსტრიულ ცენტრებში, სხვადასხვა პერიოდებში ფუნქციონირებდა ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებაზე რეგულარულ დაკვირვებათა ქსელის საგუშაგოები (პოსტები) და მათზე წარმოებდა რიგი მავნე ნივთიერებების ატმოსფერული კონცენტრაციების ყოველდღიური სამჯერადი გაზომვა, ხოლო იმ დასახლებული პუნქტებისათვის, სადაც აღნიშნული მიმართულებით გაზომვები არ ტარდებოდა, დაბინძურების შესაბამისი მონაცემების დადგენა ხორციელდებოდა მოსახლეობის რაოდენობაზე დაყრდნობის საფუძველზე, ქვეყანაში მიღებული მეთოდური რეკომენდაციების შესაბამისად. უკანასკნელ წლებში მნიშვნელოვნად შეიზღუდა სრულყოფილი დაკვირვებების წარმოების შესაძლებლობა. ამასთან აღსანიშნავია ისიც, რომ ქვეყანაში საგრძნობლად დაეცა ადგილობრივი სამრეწველო პოტენციალი და შესაბამისად, ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების ჯამური მახასიათებლების მნიშვნელობებიც. აქედან გამომდინარე, გარკვეულწილად, მიზანშეწონილია ადრინდელი რეკომენდაციებით განსაზღვრული მონაცემებით სარგებლობა, გარემოს პოტენციური დაბინძურების მახასიათებლების დასადგენად – დასახლებული პუნქტის ინფრასტრუქტურის არსებული მდგომარეობის განვითარების პერსპექტივით, იმაზე გაანგარიშებით, რომ რეალურად შესაძლებელია ადრინდელი პერიოდისათვის უკვე მიღწეული გარემოს დაბინძურების მაჩვენებლების მიღება – შეჩერებული ან უმოქმედო საწარმოო პოტენციალის სრული ამოქმედების შემთხვევისათვის.

ჰაერის დაბინძურებაზე გავლენის მქონე მეტეოპარამეტრებისა და სხვა ძირითადი მახასიათებლების მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილ 2.2.1-ში.

აღსანიშნავია, რომ მავნე ნივთიერებების საშუალო კონცენტრაციების მნიშვნელობებთან ერთად, ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების დონის დახასიათების მიზნით გამოიყენება კონკრეტული ადგილმდებარეობის ატმოსფეროში მავნე ნივთიერებების ფონური კონცენტრაციები – დამაბინძურებელი ნივთიერებების კონცენტრაციათა ის მაქსიმალური მნიშვნელობები, რომელზე გადამეტებათა დაკვირვებების რაოდენობა არის მრავალწლიანი(არანაკლებ 5 წლის პერიოდის) რეგულარული დაკვირვებების მთლიანი რაოდენობის 5%-ის ფარგლებში. ფონური კონცენტრაციების მნიშვნელობები განისაზღვრება ცალ-ცალკე შტილისათვის(ქარის სიჩქარის მნიშვნელობა დიაპაზონში 0-2მ/წმ, რომელიც ხასიათდება დაბინძურების ერთ-ერთი  ყველაზე არასასურვეელი ეფექტით)  და ქარის სხვადასხვა გაბატონებული მიმართულებებისათვის. სამწუხაროდ, ყველა დასახლებულ ტერიტორიებზე არ ხერხდება სრულფასოვანი რეგულარული დაკვირვებების ორგანიზაცია და შესაბამისად, ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების დონის ფაქტობრივი მნიშვნელობების განსაზღვრა. იმის გამო, რომ როგორც წესი, შედარებით პატარა ქალაქებში და მცირემოსახლეობიან დასახლებულ პუნქტებში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებაზე დაკვირვებები პრაქტიკულად არ ტარდება. ასეთი ტერიტორიებისათვის, მავნე ნივთიერებებით ადგილმდებარეობის ატმოსფერული ჰაერის ფონური დაბინძურების მახასიათებლების დადგენა ხდება ქვეყანაში მიღებული წესით, რომელიც ეფუძნება დასახლებულ ტერიტორიაზე მოსახლეობის საერთო რაოდენობის მაჩვენებელს და ითვალისწინებს იმ ზოგად საწარმოო და საყოფაცხოვრებო მომსახურების ინფრასტრუქტურას, რომლის ფუნქციონირებაც მეტ-ნაკლებად დამახასიათებელია შესაბამისი დასახლებებისათვის (ცხრილი 2.2.2).

ცხრილი 2.2.1.

ატმოსფეროში დამაბინძურებელი ნივთიერებების გაბნევის პირობების გამსაზღვრელი მეტეოროლოგიური მახასიათებლები და კოეფიციენტები

| მახასიათებლების დასახელება | მახასიათებლის მნიშვნელობა |
| --- | --- |
| ატმოსფეროს ტემპერატურული სტრატიფიკაციის კოეფიციენტი | 200 |
| რელიეფის კოეფიციენტი | 1.0 |
| წლის ყველაზე ცხელი თვისას ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | 20.5 |
| წლის ყველაზე ცივი თვისას ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | -3.8 |
| საშუალო ქართა ვარდის მდგენელები, % ჩრდილოეთი ჩრდილო-აღმოსავლეთი აღმოსავლეთი სამხრეთ-აღმოსავლეთი სამხრეთი სამხრეთ-დასავლეთი დასავლეთი ჩრდილო-დასავლეთი შტილი | 5 6 17 11 7 18 20 6 42 |
| ქარის სიჩქარე (მრავალწლიურ დაკვირვებათა გასაშუალოებით), რომლის გადაჭარბების განმეორადობაა 5%, მ/წმ | 9.3 |

ცალკე უნდა შევეხოთ ატმოსფერული ჰაერის მტვრით დაბინძურების საკითხს. დასახლებული ტერიტორიების მტვრით დაბინძურების პრობლემების განხილვა აქტუალობას იძენს იმის გამო, რომ ატმოსფერული ჰაერის ამ დამაბინძურებლის წარმოშობა არ არის განპირობებული მხოლოდ ანთროპოგენური ფაქტორებით. ამ ფაქტორებთან ერთად, მნიშვნელოვანია ბუნებრივი პროცესების შედეგად წარმოქმნილი და შემდგომ ატმოსფეროს ცირკულაციურ-დინამიკური პროცესებითა და მეტეოროლოგიური მოვლენებით მიღებული შედეგების ანალიზი და შეფასება.

ცხრილი 2.2.2

ფონური კონცენტრაციებისათვის დადგენილი მნიშვნელობები დასახლებული

ტერიტორიებისათვის მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით

| მოსახლეობის რიცხვი (ათასი მოსახლე) | მავნე ნივთიერება |
| --- | --- |
|  | მტვერი | გოგირდის დიოქსიდი | აზოტის დიოქსიდი | ნახშირჟანგი |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ნაკლები 10-ზე | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-50 | 0.1 | 0.02 | 0.008 | 0.4 |
| 50-125 | 0.15 | 0.05 | 0.015 | 0.8 |
| 125-250 | 0,2 | 0.05 | 0.03 | 1.5 |

საწარმოო საქმიანობის ფუნქციონირებისას, კონკრეტულ საწარმოო მაჩვენებლებზე დაყრდნობით, მოცემული ობიექტისათვის, გარემოში მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის (ატმოსფეროში გამოფრქვევის) ზღვრულად დასაშვები ნორმატივების(შესაბამისად – ზდგ) პროექტების დამუშავება საშუალებას იძლევა დაბინძურების ყოველი კონკრეტული წყაროსათვის დადგინდეს მავნე ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობა და ინტენსიობა. დაგეგმილი საქმიანობის საწარმოო ციკლის შესაბამისად, საჭიროა შეფასებული იქნას საქმიანობის ობიექტისაგან მავნე ნივთიერებათა ატმოსფერულ ჰაერში გამოფრქვევა.

აქედან გამომდინარე, მავნე ნივთიერებათა ატმოსფერულ ჰაერში ზღვრულად დასაშვები გამოფრქვევების პროექტების დამუშავება საშუალებას იძლევა განხორციელდეს დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შედეგად ბუნებრივი გარემოს ხარისხობრივი ნორმების დაცვის შეფასება.

3. ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე დახასიათება

3.1 ტექნოლოგიური სქემა და რეგლამენტი

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ასტორია“  (ს/კ224067630), ახალციხის რაიონი, სოფელ კლდეში, მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი 62.06.59.337, რომელიც წარმოადგენს მის საკუთრებას, გეგმას ასფალტის ქარხნის მონტაჟს, კერძოდ, ასფალტის ქარხანა რომელიც უნდა დამონტაჟეს აღნიშნულ ტერიტორიაზე  არის გერმანული წარმოების TELTOMAT - S750, რომლის წარმადობა საათში 80 ტ ასფალტია. ქარხანა მუშაობს ბუნებრივ აირზე, აქვს ბიტუმის მარაგის სამი ერთეული ავზი, თოთოეული 30 ტ-ის ტევადობით.

ქარხანაში მინერალური მასალების ჩატვირთვა გამშრობ დოლში მოხდება ლენტური ტრანსპორტიორით. მბრუნავ დოლში გამოშრობა და გადახეხვით მასალების დაქუცმაცება ხდება სათბობის წვით მიღებული სითბოს ხარჯზე. ამ პროცესის დროს წარმოიქმნება დიდი რაოდენობით მტვერი, აგრეთვე აზოტის ორჟანგი, ნახშირჟანგი, ნახშირორჟანგი და ნახშირწყალბადები.

„ტელტომატის“ მარკის დანადგარში მტვერდამჭერით გამოცალკევებული მინერალური მტვერი გადაიტანება საცავში, საიდანაც კვლავ მიეწოდება შემრევ მოწყობილობას. გამშრობი დოლიდან გამოსული ცხელი ინერტული მასალა ციცხვიანი ელევატორით გადაიტანებიან ცხელ საცერზე, სადაც ხდება მათი დანაწილება ოთხ მარცვლოვან ფრაქციად და უხეშ ფრაქციად. შემდგომ სპეციალურ სასწორებზე წარმოებს მათი დოზირება წინასწარ მიცემული რეცეპტის მიხედვით და შერევა ბიტუმთან. შემრევ მოწყობილობაში ბიტუმის მილსადენებით ტრანსპორტირებისას მათი დამატებითი გაცხელება საჭირო არ არის, რადგან ის უკვე სამუშაო რეზერვუარში გაცხელებული იქნება 170 ტემპერატურამდე. შემრევი მოწყობილობიდან მზა პროდუქციის ჩატვირთვა ხდება სპეციალურ ბუნკერებში დახრილად მოძრავი ბადიით, რომელიც ყოველი მხრიდან იზოლირებულია.

საპასპორტო მონაცემებით „ტელტომატის“ დანადგარის მწარმოებლურობაა 80 ტ/სთ. რეალურად ქარხანა ოპტიმალური დატვირთვისას აწარმოებს 80 ტ ასფალტ-ბეტონს. ქარხანაში საწვავად გამოიყენება ბუნებრივი აირი.

ბუნებრივი აირის ხარჯი ასფალიის წარმოებისას ინერტული მასალების გამაცხელებელ  აგრეგატში ტოლი იქნება 720 მ3/სთ-ში, ანუ წელიწადში 8 საათიანი სამუშაო დღით და წელიწადში 260 სამუშაო დღით ტოლი იქნება 1497600 მ3/წელ. გაფრქვევის მილის სიმაღლე მიწისპირიდან ტოლია 29.5 მეტრის, დიამეტრი 1.0 მეტრი.

საწარმოში დაგეგმილი გერმანული წარმოების  „TELTOMAT - S750” ტიპის აგრეგატი, რომლის საპროექტო წარმადობა მაქსიმალური დატვირთვის პირობებში შეადგენს 80 ტ/სთ ასფალტის ნარევს, რაც წელიწადში 260 სამუშაო დღის და 8 საათიანი მუშაობის რეჟიმის გათვალისწინებით უდრის 166400 ტონას. აღნიშნული რაოდენობის ასფალტის წარმოებისთვის გამოყენებული იქნება 68400 ტ ქვიშა, 80300  ტ ღორღი, 8900  ტ ბიტუმი და 9500 ტ მინერალური ფხვნილი (ფილერი).

საწარმოში ინერტული მასალების დასაწყობება მოხდება საწარმოს ტერიტორიაზე ღია ცის ქვეშ არსებულ საწყობებში, ხოლო მინერალური ფხვნილი პნევმატური მეთოდით ჩაიტვირთება ასფალტის დანადგარზე დამონტაჟებულ სპეციალურ ბუნკერში და მილგაყვანილობით მიეწოდება ასფალტის დამამზადებელ აგრეგატს.

საწარმოში მასალების მიღების პროცედურები ერთგვაროვნია და ძირითადად მოიცავს შემდეგ ოპერაციებს:

- მასალების მიღება (ბიტუმი, ღორღი, ქვიშა, მინერალური ფხვნილი და სხვა);

- მიღებული მასალების ხარისხის კონტროლი;

- მასალების დროებითი დასაწყობება;

- მასალების წინასწარ მომზადება;

- მასალების საწარმოს შიდა ტერიტორიაზე ტრანსპორტირება - მომზადების ადგილიდან მათი გამოყენების ადგილამდე;

საწარმოს ფუნქციონირებისათვის საჭირო ინერტული მასალების შემოტანა მოხდება  ავტოტრანსპორტით.

ინერტული მასალების საყარებიდან დახარისხებული ქვიშა-ხრეშის ტრანსპორტირება ბუნკერებამდე მოხდება თვითმცლელი ავტომანქანების საშუალებით, ტრანსპორტირების მანძილი არ აღემატება 20-30 მ-ს. ბუნკერის სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან შეადგენს 2 მ-ს.

სასურველი ასფალტ-ბეტონის მარკის მისაღებად საწარმოში შემოტანილი ფრაქციებად დაყოფილი ინერტული მასალები (ქვიშა, ხრეში) შესაბამისი დოზით ჩაიტვირთება საწარმოო დანადგარის ჩასატვირთ ბუნკერებში. აღნიშნული დოზირების შემდეგ, ინერტული მასალა იყრება ტრანსპორტიორის ლენტზე, რომლითაც მიეწოდება საშრობ დოლს.

გახურებული მასალა ცხელი ელევატორის საშუალებით შედის ასფალტ-ბეტონის ქარხნის ვიბრო ცხავზე, სადაც იგი ნაწილდება ფრაქციებად და თავსდება ხვიმირებში. ხვიმირებიდან მასალა მიეწოდება სპეციალურ სასწორებს, სადაც იწონება და დოზირებული მასალა გადადის ასფალტშემრევ დანადგარში. ასფალტშემრევ დანადგარში გაცხელებულ ინერტულ მასალას ემატება ბიტუმი, მინერალური ფხვნილი და ხდება მათი ინტენსიური შერევა. როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული ბიტუმი წინასწარ იხარშება ბიტუმსახარშ ავზ-ქვაბებში.

შემრევი დანადგარის შემდეგ, ასფალტ-ბეტონის ნარევი იყრება სკიპზე. აღნიშნული მასალა წარმოადგენს უკვე გამზადებულ პროდუქციას- ასფალტს. გამზადებული ასფალტი სკიპის საშუალებით იყრება მზა პროდუქციის ბუნკერში 100 ტონა ტევადობის ბუნკერიდან იტვირთება ავტომანქანებზე და ხდება მისი გატანა დანიშნულების ადგილზე. აღნიშნული ტექნოლოგიური პროცესის მართვა ხდება მართვის პულტიდან ოპერატორის მიერ.

„ტელტომატში“ გამოიყენება ორსაფეხურიანი  მტვერდამჭერი სისტემა:

ჯგუფური ოთხგანყოფილებიანი ციკლონი, რომელიც უზრუნველყოფს 95 %-ან დაჭერას და დამატებით მოწყობილია სველი ფილტრი - სკრუბერი (კრემენჩუკის ქარხნის) გამონაბოლქვის გასაწმენდად, რომელიც დამატებით უზრუნველყოფს 70 %-იან დაჭერას.

ასფალტბეტონის წარმოების დანადგარი შედგება შემდეგი კვანძისაგან:

1.	მადოზირებელი მოწყობილობა;

2.	შემრევი მოწყობილობა ძირითადი აპარატით;

3.	მზა პროდუქციის ბუნკერი;

4.	საშრობი დოლი;

5.	მტვერდამჭერი მოწყობილობები;

6.	ბიტუმის სამარაგო რეზერვუარები;

7.	ბიტუმის მიმწოდებელი (სახარში) რეზერვუარები;

8.	მინერალის მადოზირებელი;

9.	საკვამლე მილი;

10.	ოპერატორის კაბინა;

11.	კონვეირელური გალერეა.

საწარმოში იგეგმება  ბიტუმის სამარაგო სამი ცისტერნის მონტაჟი, რომელთა თითოეულის მოცულობა ტოლი იქნება 30 ტონის.  აღნიშნული რეზერვუარებში ასევე მოხდება  ბიტუმის გაცხელება (მოხარშვა სამუშაო ტემპერატურამდე). ბუნებრივი აირის ხარჯზე, სადაც მისი ხარჯი თითოეულ ღუმელში ტოლია 30 მ3/სთ, ანუ წელიწადში 8 საათიანი სამუშაო დღით და წელიწადში 260 სამუშაო დღით თითეულ ბიტუმსახარშ რეზერვუარში ტოლი იქნება 62400 მ3/წელ, ანუ სამივეში 187200 მ3/წელ. ნამწვი აირების გაფრქვევის მილის სიმაღლე მიწისპირიდან ტოლი იქნება 5 მეტრის, დიამეტრი 0.25 მ.

ბიტუმის მიღება საწარმოში მოხდება ავტოცისტერნებით, რომელიც შემოვა გაცხელებულ მდგომარეობაში და პირდაპირ ჩაისხმება ზემოთ აღნიშნულ რეზერვუარებში.

ტერიტორიაზე მოეწყობა შიდა წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის  სისტემა.

წყლის მომარაგება განხორციელდება საწარმოს ტერიტორიაზე არსებული წყაროდან, რომელზედაც აღებული იქნება შესაბამისი ლიზენზია. ხოლო შიდა საკანალიზაციო ქსელი მიერთებული იქნება საწარმოს ტერიტორიაზე უკვე არსებულ ბეტონის ამოსაწმენდ ორმოზე, რომლის ზომებია 3x2x2=12 მ3 მოცულობა. აღნიშნული ორმოს გავსების შემთხვევაში მოხდება მისი გატანა შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე.

საწარმოში მტვერდამჭერი სისტემის მეორე საფეხუზე, სკრუბერში გამოყენებული წყალი იქნება ბრუნვით სისტემაში, რომლისათვის გათვალისწინებულია 20 მ3 მოცულობის წყლის სამარაგო რეზერვუარი.

სკრუბერში გამოტენებული წყალი პირველ ეტაპზე გაივლის სალექარს და შემდეგ გაგაქაჩული იქნება წყლის 20 მ3 მოცულობის სამარაგო რეზერვუარში, საიდანაც ისევ გამოყენებული იქნება სველ მტვერდამჭერ სისტებაში.

სველ მტვერდამ ბრუნვით სისტემაში წყლის დანაკარის შესავსებად, რომელიც ორთქლის სახით გამოიყოფა ატმოსფეროში, ესაჭიროვება დღეში 1 მ3  წყალი, ანუ წელიწადში 260 მ3 წყალი. სულ წყლის ხარჯი საწარმოო მიზნებისათვის ტოლია 280 მ3/წელ-ში.

#### საწარმოში წყალი ასევე გამოყენებული იქნება სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის. იქიდან გამომდინარე რომ საწარმოში დასაქმებულია 10 ადამიანი, მისი წლიური ხარჯი არ აღემატება 117 მ3-ს. აღნიშნული წყლები ჩაედინება საწარმოს ტერიტორიაზე მოწყობილ ბეტონის ამოსაწმენდ ორმოში.

#### 3.2. მოთხოვნები ბუნებრივ და ენერგეტიკულ რესურსებზე

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “ასტორია”-ს ასფალტის ქარხნის საქმიანობა გათვლილია როფგორც საქართველოს სანედლეულე ბაზის გამოყენებაზე, ასევე სხვა ქვეყნებიდან შემოტანილ ნედლეულზე. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მიზნით საჭიროა გაანგარიშებულ იქნეს ბუნებრივი და მატერიალური რესურსების ხარჯი, რომელიც შეიძლება იყოს მავნე ნივთიერებების ატმოსფერულ ჰაერში გამოფრქვევების გაანგარიშების საფუძველი. უპირველეს ყოვლისა დადგენას მოითხოვს ერთეული პროდუქციის მისაღებად საჭირო ნედლეულის ხვედრითი ხარჯების მახასიათებელი.

ნედლეულის ხარჟი 166400 ტონა ასფალტის წარმოებისას.

აღნიშნული საწარმოსათვის დადგენილია ორი სახის ასფალტბეტონის ნარევის რეცეპტი: ცხელი, წვრილმარცვლოვანი, ფორიანი და ცხელი, მსხვილმარცვლოვანი, ფორიანი, რომელთა  რეცეპტები მოცემულია ცხრილ 3.2.1-ში.

ცხრილი 3.2.1.

ასფალტბეტონის ნარევის რეცეპტები

| კომპონენტების დასახელება | ასფალტბეტონის ნარევის შემადგენლობა |
| --- | --- |
|  | II მარკის, “ბ” ტიპის ცხელი, წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი | II მარკის, ცხელი, წვრილმარცვლოვანი, ფორიანი |
|  | % მინერალური ნაწილის მასიდან | % ასფალტ-ბეტონის ნარევის მასიდან | წონა 500 კგ-იან ერთ ანარევში | % მინერალური ნაწილის მასიდან | % ასფალტ-ბეტონის ნარევის მასიდან | წონა 500 კგ-იან ერთ ანარევში |
| ღორღი-ფრ. 10-20 მმ | 19,6 | 18,4 | 92 | 31,6 | 30,0 | 150 |
| ღორღი-ფრ. 5-10 მმ | 21,6 | 20,3 | 101 | 25,6 | 24,3 | 122 |
| ქვიშა-ფრ. 0-5 მმ | 58,8 | 55,2 | 276 | 40,4 | 38,3 | 192 |
| ქვის მტვერი | _ | _ | _ | 2,5 | 2,3 | 11 |
| ბიტუმი | 6,5 | 6,1 | 31 | 5,3 | 5,1 | 25 |
| სულ | 106,5 | 100,0 | 500 | 105,4 | 100,0 | 500 |

საწარმოს საპროექტო (80 ტ/სთ) სიმძლავრით ფუნქციონირების შემთხვევაში, წელიწადში 2080 საათის მუშაობის რეჟიმით, გამოშვებული 166400 ტონა ასფალტის წარმოებისათვის გამოიყენებს ბუნებრივი რესურსებიდან: 166400 ტონას.

-	ქვიშას 68400  ტ/წელ;

-	ღორღს 8030  ტ/წელ;

-	ბიტუმი 8900 ტ/წელ;;

-	მინერალური ფხვნილი 9500  ტ/წელ;

დაგეგმილი საქმიანობის უზრუნველყოფა სანედლეულე რესურსებით, ელექტროენერგიით, წყალსადენით, კავშირგაბმულობის საშუალებით – ხორციელდება არსებული სამომხმარებლო ქსელებიდან, საპროექტო დოკუმენტაციით განსაზვღრული სქემის გათვალისწინებით.

4. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა სახეობები და მათი ძირითადი მახასიათებელი სიდიდეები

ცხრილ-4.1-ში მოცემულია საწარმოში წარმოქმნილი მავნე ნივთიერებების კოდი, ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციების მნიშვნელობები, გაფრქვევის სიმძლავრეები და საშიშროების კლასი.

ცხრილი 4.1.

მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები

| მავნე ნივთიერების დასახელება | კოდი | ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია მგ/მ3 | საშიშროების კლასი |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | მაქსიმალური ერთჯერადი | საშუალო დღე-ღამური |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| არაორგანული მტვერი | 2909 | 0.5 | 0.15 | 3 |
| ნახშირწყალბადები | 2754 | 1.0 | - | 4 |
| აზოტის დიოქსიდი, (NO2) | 301 | 0.2 | 0.04 | 2 |
| ნახშირჟანგი | 337 | 5 | 3 | 4 |

მტვერი – წარმოადგენს ჰაერის მექანიკურ მინარევს. თავისი ტოქსიკურობით განეკუთვნება მე-3 კლასს, რომლის ძირითადი მავნე მოქმედება არის ის, რომ იგი არის მასში ან მასზე მყოფი მიკროორგანიზმებისა და გამომწვევი აგენტი განსაზღვრული დაავადებისა – პნევმოკონიოზისა, ანუ ფილტვების დამტვერიანებისა.

ნახშირწყალბადებით მოწამვლის საშიშროება გამოწვეულია მათი აქროლადობით, სწორედ ამიტომ განეკუთვნებიან ისინი მავნე ნივთიერებათა ისეთ კლასს, რომელსაც უწოდებენ აქროლად ორგანულ ნაერთებს - `აონ~ (რუსულად “ЛОС”).

აზოტის ოქსიდები - აზოტის ოქსიდებიდან უფრო მეტად მავნებელია აზოტის (II) ოქსიდი, მაგრამ ატმოსფერულ ჰაერში იგი სწრაფად იჟანგება აზოტის (IV) ოქსიდამდე, ამიტომ წარმოებაში აზოტის ოქსიდების წყაროდ მიიჩნევენ აზოტის (IV) ოქსიდს. მოწამვლის პირველი ნიშნებია: ხველება, სისუსტე, თავის ტკივილი. შემდეგ იწყება ფილტვების შეშუპება და ადგილი აქვს ჟანგბადის უკმარისობას. შემდეგ წარმოიშობა ტკივილი გულის არეში. ტოქსიკურობით აზოტის (IV) ოქსიდი მიეკუთვნება მე-2 კლასს.

ნახშირბადის (II) ოქსიდი - თავისი ტოქსიკურობით მიეკუთბნება მე-4 კლასს. ძლიერ საშიში მომწამვლელია, რადგან არც ფერი აქვს და არც სუნი. იგი ძალიან გავრცელებული აირია. წარმოიქმნება ორგანული ნივთიერებების არასრული წვის შედეგად. მოწამვლის პირველი ნიშნებია: თავის ტკივილი და თავბრუსხვევა, შემდგომში კი გრძნობის დაკარგვა. ნახშირბადის ოქსიდით მოწამვლას ხელს უწყობს ისიც, რომ სისხლის ჰემოგლობინი 200-ჯერ ხარბად ეტანება ნახშირჟანგს, ვიდრე ჟანგბადს. იზრდება ჟანგბადის ნაკლებობა სისხლში - ჰიპოქსემია, ან ჟანგბადის უქონლობა - ანოქსემია. ზემოხსენებულის შედეგად ხდება ორგანიზმის დახრჩობა.

აღნიშნული მახასიათებლების – საწარმოს ფუნქციონირების მონაცემების ანალიზის საფუძველზე დადგენილი – გარემოს უმთავრესი დამაბინძურებელი წყაროებია:

ა) ასფალტბეტონის დანადგარი (გ-1);

ბ) მინერალური ფხვნილს (ფილერი) მიღება სილოსი (გ-2);

გ) ბიტუმის მიმღები და გასაცხელებელი რეზერვუარები (გ-3, გ-4, გ-5);

დ) ქვიშის ავტოთვითმცლელებიდან ჩამოცლა და დასაწყოება (გ-6);

ე) ღორღის ავტოთვითმცლელებიდან ჩამოცლა და დასაწყოება (გ-7);

ვ) ინერტული მასალების ასფალტის ქარხნის ბუნკერებში ჩაყრა (გ-8);

ზ) ინერტული მასალების ლენტური ტრანსპორტიორით გადაადგილება (გ-9);

5.	ატყმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობის ანგარიში

საწარმოდან გაფრქვეული ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებელი ნივთიერებებია: არაორგანული მტვერი, ნახშირწყალბადები, აზოტის ორჟანგი და ნახშირჟანგი. ანგარიში შესრულებულია საწარმოს მაქსიმალური დატვირთვის პირობებისათვის საანგარიშო მეთოდების და საწარმოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის გათვალისწინებით.

ა). ასფალტის დანადგარიდან  გაფრქვევის ანგარიში (გ-1 გაფრქვევის წყარო)

გაანგარიშება შესრულებულია  მეთოდური მითითებების თანახმად.

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში 5.1

ცხრილი 5.1დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები

| დამაბინძურებელი ნივთიერება | მაქსიმალური ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 2909 | არაორგანული მტვერი სილიციუმის ორჟანგის შემცველობით ნაკლები 20% | 7.700 | 57.658 |

საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 5.2

ცხრილი 5.2გაანგარიშების საწყისი მონაცემები

| დანადგარის ტიპი | მუშობის დრო, სთ/წელ |
| --- | --- |
| ასფალტ-ბეტონის შემრევი მოწყობილობა TELTOMAT - S750. საპროექტო წარმადობა 80 ტ/სთ. საკვამლე მილის სიმაღლე 29.5 მ. დიამეტრი 1.0 მ. აირჰაეროვანი ნაკადის მოცულობა V=14 მ³/წმ; ხაზობრივი სიჩქარე 17.6 მ/წმ; ტემპერატურა 150°С. მტვრის კონცენტრაცია გამწმენდის შესასვლელზე 36.667 გ/მ³. მტვერდამჭერის საერთო ეფექტურობა η=98.5%; გაწმენდის შემდეგ 0.55 გ/მ3. | 2080 |

მტვრის ჯამური გამოყოფა ტექნოლოგიური დანადგარიდან გაიანგარიშება ფორმულით: (4.1.1):

Mп = 3600 · 10-6 · t · V · C, ტ/წელ;	(5.1)

სადაც:

t - ტექნოლოგიური დანადგარის მუშობის დრო წელიწადში, სთ.

V - აირჰაეროვანი ნაკადის მოცულობა გამწმენდის შესასვლელზე მ³/წმ;

C - მტვრის კონცენტრაცია გამწმენდის შესასვლელზე, გ/მ³

მტვრის მაქსიმალური ერთჯერადი გამოყოფა გაიანგარიშება ფორმულით: (5.2):

G = V · C, გ/წმ;	(5.2)

მტვრის კონცენტრაცია გამწმენდის გამოსასვლელზე გაიანგარიშება ფორმულით: (5.3):

C1 = C · (100 - η) · 10-2, გ/მ³	(5.3)

სადაც: η - მტვერდამჭერის საერთო ეფექტურობა,  %.

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.

ასფალტ-ბეტონის შემრევი მოწუობილობა TELTOMAT - S750. ნომინალური წარმადობა 80 ტ/სთ. საკვამლე მილის სიმაღლე 29,5 მ. დიამეტრი 1.0 მ. აირჰაეროვანი ნაკადის მოცულობა V= 14 მ³/წმ; ხაზობრივი სიჩქარე 17.6 მ/წმ; ტემპერატურა 150°С. მტვრის კონცენტრაცია გამწმენდის შესასვლელზე 36.667 გ/მ³. მტვერდამჭერის საერთო ეფექტურობა η=98.5%.

გაფრქვევების ინტენსივობები  გაწმენდის გარეშე ტოლი იქნება:

M2908 = 3600 x 10-6 x 2080 x 14 x 36.667 = 3843.875 ტ/წელ;

G2908 = 14 x 36.667 = 513.338 გ/წმ.

გაფრქვევების ინტენსივობები  გაწმენდის შემდეგ ტოლი იქნება:

M2908 = 3600 x 10-6 x 2080 x 14 x 36.667 x (100 – 98.5) · 10-2 = 57.658 ტ/წელ;

G2908 = 14 x 36.667 x (100 – 98.5) · 10-2 = 7.700 გ/წმ.

საშრობ დოლში ინერტული მასალების გასაშრობად სითბოს წყაროდ გამოიყენება ბუნებრივი აირი, რომლის ხარჯი 1 ტონა პროდუქციაზე შეადგენს შეადგენს 9 მ3-ს. თუ გავითვალისწინებთ, რომ წლიურად გამოსაშვები ასფალტის მაქსიმალური რაოდენობა შეადგენს 166400 ტონას, მაშინ ბუნებრივი აირის წლიური ხარჯი ტოლი იქნება 1497600 მ3-ის (720 მ3/სთ).

ყოველი 1000 მ3 ბუნებრივი აირის წვისას ატმოსფეროში გამოიყოფა 0,0036 ტ აზოტის დიოქსიდი, 0,0089 ტ ნახშირჟანგი და 2.0 ტონა ნახშირორჟანგი[4], ამიტომ მათი წლიური გაფრქვევები ტოლი იქნება:

GNO2  = 0.0036 x 1497.600 = 5.391 ტ/წელი

GCO = 0.0089 x 1497.600   = 13.329 ტ/წელი

GCO2 = 2.0 x 1497.600   = 2995.200 ტ/წელი

ხოლო წამური გაფრქვევები ტოლი იქნება:

MNO2  = 5.391 x 106/(2080 x 3600) = 0.720 გ/წმ

MCO  = 13.329 x 106/(2080 x 3600) = 1.780 გ/წმ

ბ). გაფრქვევის ანგარიში მინერალური ფხვნილს (ფილერი) მიღებისასა სილოსში  (გ-2 გაფრქვევის წყარო)

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად.

მინერალური ფხვნილის მიწოდება ხდება პრაქტიკულად ჰერმეტულად და 1 ტონა ნედლეულის გადატვირთვისას გამოიყოფა 0.08 კგ მტვერი, ამიტომ გაფრქვევის ინტენსივობები შესაბამისად ტოლი იქნება:

G2909 =9500 ტ/წელ x 0.08კგ/ტ = 760 კგ/წელ = 0.760 ტ/წელ;

M2909 =760 კგ/წელ x 1000 /2080 სთ/წელ / 3600 = 0.1015 გ/წმ;

მინერალური ფხვნილის სილოსის სიმაღლეა 9 მეტრი.

გ). გაფრქვევები ბიტუმის მიმღები და გასაცხელებელი რეზერვუარებიდან (გ-3, გ-4, გ-5);

ობიექტი წლიურად მაქსიმალური დატვირთვის პირობებში მოიხმარს 8900 ტონა ბიტუმს.

აღნიშნული ბიტუმის გაცხელება სამუშაო ტემპერატურამდე განხორციელდება  სამ ცალ, თითეულ 30 მ3ტევადობის რეზერვუარებში.

ბიტუმის სახარშ რეზერვუარებში ბიტუმი ცხელდება ბუნებრივი აირის წვის ხარჯზე  რომელთა საათობრივი ხარჯი შესაბამისად ტოლია 30 მ3-ის.

ბიტუმის სახარშ რეზერვუარებიდან წლიურად გაფრქვეულ ნახშირწყალბადების რაოდენობა იანგარიშება ფორმულით:

G = Vბიტ. x Rნახშ.   ტ/წელ.

სადაც

Vბიტ. - რეზერვუარში წლიურად მოსახარში ბიტუმის რაოდენობაა და ტოლია 8900 ტ-ის;

Rნახშ. -  რეზერვუარიდან ნახშირწყალბადების ხვედრითი გაფრქვევაა და მიიღება 1 კგ-ის ტოლად 1 ტონა მოსახარშ ბიტუმზე.

ზემოაღნიშნული მონაცემებისა და იმის გათვალისწინებით, რომ საწარმოს გააჩნია სამი ცალი ბიტუმის საცავი, რომელშიც განთავსებული იქნება ჯამურად 8900 ტონა ბიტუმი, ანუ თითეულში შესაბამისად 2966.667ტონა ბიტუმი, შესაბამისად  გაფრქვეულ ნახშირწყალბადების ინტენსივობები ბიტუმის თითეული საცავიდან ტოლი იქნება:

30 მ3 მოცულობის სახარში  რეზერვუარიდან:

G= 2966.667 x 1 /103 = 2.967 ტ/წელ;

M = 2.967x 106/ (2080 x 3600) = 0.39619  გ/წმ.

ბიტუმის სახარშ რეზერვუარში გამოიყენება ბუნებრივი აირი, რომლის ხარჯი ტოლია 30 მ3-ს საათში. თუ გავითვალისწინებთ, რომ წლიურად 30 მ3 მოცულობის ბიტუმის რეზერვუარში ხარშვა მიმდინარეობს 2080 საათი,  მაშინ ბუნებრივი აირის წლიური ხარჯი ტოლი იქნება 30x2080=62400 მ3-ის.

ყოველი 1000 მ3 ბუნებრივი აირის წვისას ატმოსფეროში გამოიყოფა 0,0036 ტ აზოტის დიოქსიდი, 0,0089 ტ ნახშირჟანგი და 2.0 ტონა ნახშირორჟანგი[4], ამიტომ მათი წლიური გაფრქვევები თითეული ბიტუმსახარში რეზერვუარიდან ტოლი იქნება:

GNO2  = 0.0036 x 62.400 = 0.225 ტ/წელი

GCO = 0.0089 x 62.400  = 0.555 ტ/წელი

GCO2 = 2.0 x 62.400  = 124.800 ტ/წელი

ხოლო წამური გაფრქვევები ტოლი იქნება:

MNO2  = 0.225 x 106/(2080 x 3600) = 0.030 გ/წმ

MCO  = 0.555 x 106/(2080 x 3600) = 0.0742 გ/წმ

გაფრქვევის მილის სიმღლეა H=5 მეტრი, დიამეტრი d=0.25 მ, მოცულობითი სიჩქარე 0.156 მ3/წმ, ხაზობრივი სიჩქარე 3.18 მ/წმ.

გაფრქვევები ინერტული მასალების მიღება-დასაწყოებისას.

ინერტული მასალების (ქვიშა, ღორღი) ავტოთვითმცლელებიდან ჩამოცლის და დასაწყოებისას გამოყოფილი მტვრის რაოდენობა იანგარიშება ფორმულით:

M. = К1 х К2 х К3 х К4 х К5 х К7 x G x B х 106 /3600  გ/წმ, (5.4)

სადაც:

K1 -  მასალაში მტვრის ფრაქციის წილია;

K2 - მტვრის მთლიანი მასიდან აეროზოლში გადასული მტვრის წილია;

K3 -  მტვრის წარმოქმნაზე ქარის სიჩქარის გავლენის მახასიათებელი    კოეფიციენტია;

K4 - გარეშე ზემოქმედებისაგან საწყობის დაცვითუნარიანობის მახასიათებელი კოეფიციენტია;

K5 - მტვრის წარმოქმნაზე მასალის სინოტივის გავლენის მახასიათებელი კოეფიციენტია;

K7 - გადასამუშავებელი მასალის ზომების მახასიათებელი კოეფიციენტია;

B - გადატვირთვის სიმაღლეზე დამოკიდებულების კოეიციენტია;

G  - დანადგარის წარმადობაა, ტ/სთ;

ზემოაღნიშნული კოეფიციენტების მნიშვნელობები საწარმოს კონკრეტული პირობებისთვის წარმოდგენილია ცხრილ 5.2-ში.

ცხრილი 5.2

| პარამეტრის დასახელება | აღნიშვნა | პარამეტრის მნიშვნელობა |
| --- | --- | --- |
|  |  | ქვიშა | ღორღი |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| მასალაში მტვრის ფრაქციის წილი | K1 | 0.05 | 0.01 |
| მტვრის მთლიანი მასიდან აეროზოლში გადასული მტვრის წილი | K2 | 0.03 | 0.01 |
| მტვრის წარმოქმნაზე ქარის სიჩქარის გავლენის მახასიათებელი კოეფიციენტი | K3 | 1,2 | 1.,2 |
| გარეშე ზემოქმედებისაგან საწყობის დაცვითუნარიანობის მახასიათებელი კოეფიციენტი | K4 | 1.0 | 1.0 |
| მტვრის წარმოქმნაზე მასალის სინოტივის გავლენის მახასიათებელი კოეფიციენტი | K5 | 0.01 | 0.01 |
| გადასამუშავებელი მასალის ზომების მახასიათებელი კოეფიციენტი | K7 | 0.6 | 0.5 |
| გადატვირთვის სიმაღლეზე დამოკიდებულების კოეფიციენტი | B | 0.4 | 0.4 |
| დანადგარის წარმადობაა, ტ/სთ | G | 32.885 | 38.606 |

ინერტული მასალების (ქვიშა, ღორღი) საწყობიდან გამოყოფილი მტვრის რაოდენობა იანგარიშება ფორმულით:

M=K4xK5xK6xK7xqxf  გ/წმ          (5.5)

სადაც:

K4 , K5 da K7 იგივეა, რაც ფორმულა (5.4)-ში;

K6_ მასალის  ზედაპირის პროფილის მახასიათებელი კოეფიციენტია და  საწარმოს პირობებისათვის ტოლია 1.45-ის.

f _ საწყობის მასალით დაფარული ნაწილის ფართობია, მ2;

q_ ფაქტიური ზედაპირის 1 მ2 ფართობიდან ატაცებული მტვრის წილია, (გ/მ2წმ) და ტოლია 0.002-ის.

აღნიშნული კოეფიციენტების მნიშვნელობები საწარმოს კონკრეტული პირობებისთვის წარმოდგენილია ცხრილ 5.3-ში.

ცხრილი 5.3

| პარამეტრის დასახელება | აღნიშვნა | პარამეტრის მნიშვნელობა |
| --- | --- | --- |
|  |  | ქვიშა | ღორღი |
| გარეშე ზემოქმედებისაგან საწყობის დაცვითუნარიანობის მახ. კოეფიციენტი | K4 | 1.2 | 1.2 |
| მტვრის წარმოქმნაზე მასალის სინოტივის გავლენის მახასიათებელი კოეფიციენტი | K5 | 0.01 | 0.01 |
| დასასაწყობებელი მასალის ზედაპირის პროფილის მახასიათებელი კოეფიციენტი | K6 | 1.45 | 1.45 |
| გადასამუშავებელი მასალის ზომების მახასიათებელი კოეფიციენტი | K7 | 0.6 | 0.5 |
| მტვრის წატაცების ინტენსივობაა 1 მ2 ფაქტიური ზედაპირის ფართობიდან, გ/მ2 წმ | q | 0.002 | 0.002 |
| ამტვერების ზედაპირია, მ2 | f | 500 | 500 |

დ) გაფრქვევები ქვიშის ავტოთვითმცლელებიდან  ჩამოცლისას  და დასაწყოებისას (გ-6);

ინერტული მასალების (ქვიშის) მიმღებისას გამოყოფილი მტვრის ინტენსივობები იანგარიშება ფორმულა (5.4) სა და ცხრილი 5.2-ში სათანადო მნიშვნელობების ჩასმით, მივიღებთ.

ზემოაღნიშნულ ფორმულაში სათანადო მნიშვნელობების ჩასმით მივიღებთ:

ქვიშისთვის:

M= 0.05 х 0.03 х 1.2 х 1.0 х 0.01 х 0.6 x 32.885 x 0.4 х 106 /3600 = 0.039462 გ/წმ;

G= 0.039462х 2080 х 3600 /106 = 0.295 ტ/წელ;

ინერტული მასალების (ქვიშის) საწყობიდან გამოყოფილი მტვრის ინტენსივობები იანგარიშება ფორმულა (5.5) სა და ცხრილი 5.3-ში სათანადო მნიშვნელობების ჩასმით, მივიღებთ.

M= 1.2 х 0.01 х 1.45 х 0.6 х 0.002 х 500 = 0.01044  გ/წმ;

G= 0.01044х 3600 х 8760 /106 = 0.329 ტ/წელ.

სულ:

M= 0.039462+0.01044=0.049902 გ/წმ;

G= 0.295+0.329=0.624 ტ/წელ.

ე) გაფრქვევები  ღორღის  ავტოთვითმცლელებიდან ჩამოცლისას და დასაწყოებისას (გ-7);

ინერტული მასალების (ქვიშის) მიმღებისას გამოყოფილი მტვრის ინტენსივობები იანგარიშება ფორმულა (5.4) სა და  ცხრილი 5.2-ში სათანადო მნიშვნელობების ჩასმით, მივიღებთ.

ზემოაღნიშნულ ფორმულაში სათანადო მნიშვნელობების ჩასმით მივიღებთ:

ღორღისათვის:

M= 0.01 х 0.01 х 1.2 х 1.0 х 0.01 х 0.5 x 38.606x 0.4 х 106 /3600 = 0.00257 გ/წმ;

G= 0.00257х 2080 х 3600 /106 = 0.019 ტ/წელ;

ინერტული მასალების (ღორღის) საწყობიდან გამოყოფილი მტვრის ინტენსივობები იანგარიშება ფორმულა (5.5) სა და ცხრილი 5.3-ში სათანადო მნიშვნელობების ჩასმით, მივიღებთ.

ღორღისათვის:

M= 1.2 х 0.01 х 1.45 х 0.5 х 0.002 х 500 = 0.0087 გ/წმ;

G= 0.0087х 3600 х 8760 /106 = 0.274 ტ/წელ.

სულ:

M= 0.00257+0.0087=0.01127 გ/წმ;

G= 0.019+0.274=0.293 ტ/წელ.

მაშასადამე გაფრქვევის ინტენსივობის ჯამური სიდიდეები ინერტული მასალების დასაწყოებისას და შენახვისას გაფრქვევის გ-6, გ-7 წყაროდან ტოლია:

M= 0.049902+0.01127=0.061172  გ/წმ;

G.= 0.624+0.293=0.917 ტ/წელ.

ვ) გაფრქვევები ინერტული მასალების ბუნკერებში ჩაყრისას (გ-8);

ინერტული მასალების მიმღებ ბუნკერში ჩაყრისას გამოყოფილი მტვრის ინტენსივობები იანგარიშება ფორმულა (5.4) სა და ცხრილი 5.2-ში სათანადო მნიშვნელობების ჩასმით, მივიღებთ.

ქვიშისთვის:

M= 0.05 х 0.03 х 1.2 х 1.0 х 0.01 х 0.6 x 32.885 x 0.4 х 106 /3600 = 0.039462 გ/წმ;

G= 0.039462х 2080 х 3600 /106 = 0.295 ტ/წელ;

ღორღისათვის:

M= 0.01 х 0.01 х 1.2 х 1.0 х 0.01 х 0.5 x 38.606x 0.4 х 106 /3600 = 0.00257 გ/წმ;

G= 0.00257х 2080 х 3600 /106 = 0.019 ტ/წელ;

სულ:

M= 0.039462+0.00257=0.042032 გ/წმ;

G= 0.295+0.019=0.314 ტ/წელ.

ზ) გაფრქვევები ინერტული მასალების ლენტური ტრანსპორტიორით გადაადგილებისას (გ-9);

ინერტული მასალების ლენტური ტრანსპორტიორით გადაადგილებისას მტვრის გაფრქვევები იანგარიშება ფორმულით:

МК = 3,6 x K3 x K5 x WК x L x l x γ x T,  ტ/წელ;

სადაც:

K3 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ მეტეო პირობებს ;

K5 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ტენიანობას;

WК - ლენტური ტრანსპორტიორიდან კუთრი ამტვერება, კგ/მ2*წმ;

L - ლენტური ტრანსპორტიორის სიგანე, მ.

Γ - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის დაწვრილმარცვლოვანებას;

T - მუშაობის წლიური დრო, სთ/წელ;

მაქსიმალური ერთჯერადი ემისია რომელიც წარმოიქმნება მასალის ტრანსპორტირებისას ღია ლენტური კონვეირიდან, განისაზღვრება ფორმულით:

М’К = K3 x K5 x WК x L x l x γ x 103, გ/წმ;

ატმოსფერულ ჰაერში დამბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.

M = 1.2 x 0.1 x 0.0000045 x 12 x 0.5 x 0.5 x 103 = 0.00162 გ/წმ;

G = 3.6 x 1.2 x 0. 1 x 0.0000045 x 12 x 0.5 x 0.5 x 2080 = 0.012 ტ/წელ.

6. მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროების დახასიათებ

ფორმა #1. მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროების დახასიათება

| წარმოების, საამქროს, უბნის დასახელება | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს | მავნე ნივთიერე-ბათა გამოყოფის წყაროს | ნავნე ნივთიერებათა | გამოყოფის წაყ-როდან გაფრქ-ვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა, ტ/წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ნომერი | დასახელება | რაოდე-ნობა | ნომერი | დასახელება | რაოდე-ნობა | მუშაობის დრო დღე-ღამეში | მუშაობის დრო წელიწად. | დასახელება | კოდი |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ასფალტის ქარხანა | გ-1 | მილი | 1 | #1 | ასფალტის ქარხანის დანადგარი | 1 | 8 | 2080 | არაორგანული მტვერი | 2909 | 3843.875 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | აზოტის ორჟანგი | 301 | 5.391 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირჟანგი | 337 | 13.329 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირორჟანგი | CO2 | 2995.200 |
|  | გ-2 | მილი | 1 | #2 | მინერალური ფხვნილის სილ. | 1 | 8 | 2080 | არაორგანული მტვერი | 2909 | 0.760 |
|  | გ-3 | მილი | 1 | #3 | ბიტუმის საცავი | 1 | 8 | 2080 | ნახშირწყალბადები | 2754 | 0.967 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | აზოტის ორჟანგი | 301 | 0.225 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირჟანგი | 337 | 0.555 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირორჟანგი | CO2 | 124.800 |
|  | გ-4 | მილი | 1 | #4 | ბიტუმის საცავი | 1 | 8 | 2080 | ნახშირწყალბადები | 2754 | 0.967 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | აზოტის ორჟანგი | 301 | 0.225 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირჟანგი | 337 | 0.555 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირორჟანგი | CO2 | 124.800 |
|  | გ-5 | მილი | 1 | #5 | ბიტუმის საცავი | 1 | 8 | 2080 | ნახშირწყალბადები | 2754 | 0.967 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | აზოტის ორჟანგი | 301 | 0.225 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირჟანგი | 337 | 0.555 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირორჟანგი | CO2 | 124.800 |

ფორმა #1. მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროების დახასიათება (გაგრძელება)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ასფალტის ქარხანა | გ-6 | არაორგანიზ. წყარო | 1 | #500 | ქვიშის საწყობი | 1 | 24 | 8760 | არაორგანული მტვერი | 2909 | 0.624 |
|  | გ-7 | არაორგანიზ. წყარო | 1 | #501 | ღორღის საწყობი | 1 | 24 | 8760 | არაორგანული მტვერი | 2909 | 0.293 |
|  | გ-8 | არაორგანიზ. წყარო | 1 | #502 | მიმღები ბუნკერი | 1 | 8 | 2080 | არაორგანული მტვერი | 2909 | 0.314 |
|  | გ-9 | არაორგანიზ. წყარო | 1 | #503 | ლენტური ტრანსპ. | 1 | 8 | 20800 | არაორგანული მტვერი | 2909 | 0.012 |

ფორმა #2. მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროების დახასიათება

| მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს ნომერი | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს პარამეტრები | აირჰაერნარევის პარამეტრები მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს გამოსავლის ადგილიდან | მავნე ნივთიერებ- ის კოდი | გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა | ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს კოორდინატები ობიექტის კოორდინატთა სისტემაში, მ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | წერტილოვანი წყაროსათვის | ხაზოვანი წყაროსათვის |
|  | სიმაღლე | დიამეტრი ან კვეთის ზომა, | სიჩქარე მ/წმ | მოცულობ-ითი ხარჯი, მ3/წმ | ტემპერ-ატურა, 0C |  | გ/წმ | ტ/წელ | X | Y | ერთი ბოლოსათვის | მეორე ბოლოსათვის |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| გ-1 | 29.5 | 1.0 | 17.6 | 14.0 | 150 | 2909 | 7.700 | 57.658 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 301 | 0.720 | 5.391 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 337 | 1.780 | 13.329 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CO2 | - | 2995.200 |  |  |  |  |  |  |
| გ-2 | 9.0 | 0.3 | 3.62 | 0.256 | 26 | 2909 | 0.1015 | 0.760 | 3 | 0 |  |  |  |  |
| გ-3 | 5.0 | 0.25 | 3.18 | 0.156 | 140 | 2754 | 0.39619 | 0.967 | -8 | -2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 301 | 0.0300 | 0.225 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 337 | 0.0742 | 0.555 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CO2 | - | 124.800 |  |  |  |  |  |  |
| გ-4 | 5.0 | 0.25 | 3.18 | 0.156 | 140 | 2754 | 0.39619 | 0.967 | -8 | -6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 301 | 0.0300 | 0.225 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 337 | 0.0742 | 0.555 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CO2 | - | 124.800 |  |  |  |  |  |  |
| გ-5 | 5.0 | 0.25 | 3.18 | 0.156 | 140 | 2754 | 0.39619 | 0.967 | -8 | -10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 301 | 0.0300 | 0.225 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 337 | 0.0742 | 0.555 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CO2 | - | 124.800 |  |  |  |  |  |  |

ფორმა #2. მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროების დახასიათება (გაგრძელება)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გ-6 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 0.29452 | 26 | 2909 | 0.049902 | 0.624 | 20 | 14 |  |  |  |  |
| გ-7 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 0.29452 | 26 | 2909 | 0.01127 | 0.293 | 20 | 8 |  |  |  |  |
| გ-8 | 3.0 | 0.5 | 1.5 | 0.29452 | 26 | 2909 | 0.042032 | 0.314 | 12 | 10 |  |  |  |  |
| გ-9 | 3.0 | 0.5 | 1.5 | 0.29452 | 26 | 2909 | 0.00162 | 0.012 | 6 | 6 |  |  |  |  |

ფორმა #3. აირმტვერდამჭერი მოწყობილობების მუშაობის მაჩვენებლები

| მავნე ნივთიერებათა | აირმტვერდამჭერი მოწყობილობის | მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაცია, გ/მ3 | აირმტვერდამჭერი მოწყობილობის გაწმენდის ხარისხი % |
| --- | --- | --- | --- |
| გამოყოფის წყაროს ნომერი | გაფრქვევის წყაროს ნომერი | კოდი | დასახელება | რაოდენობა ცალი | გაწმენდამდე | გაწმენდის შემდეგ | საპროექტო | ფაქტიური |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| #1 | გ-1 | 2909 | პირდაპირი დინების ღერძული ციკლონი; ჯგუფური ციკლონი; სველი მტვერდამჭერი | 3 | 36.667 | 0.55 | 98.5 | 98.5 |

ფორმა #4. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა, მათი გაწმენდა და უტილიზირება, ტ/წელი

| მავნე ნივთიერებათა | გამოყოფის წყაროებიდან წარმოქმნილი მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა, (სვ.4+სვ.6) | მათ შორის | გასაწმენდად შემოსულიდან დაჭერილი და გაუვნებელყოფილი | სულ ატმოსფე-რულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა (სვ.3-სვ.7) | მავნე ნივთიერებათა დაჭერის პროცენტი გამოყოფილთან შედარებით, (სვ.7/სვ.3)•100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | გაფრქვეულია გაწმენდის გარეშე | სულ მოხვდა გამწმენდ მოწყობილობაში | სულ | მათ შორის |  |  |
| კოდი | დასახელება |  | სულ | მათ შორის ორგანიზებული გამოყოფის წყაროებიდან |  |  | უტილიზირე-ბულია |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2909 | არაორგანული მტვერი | 3845.878 | 2.003 | 0.760 | 3843.875 | 3786.217 | 3786.217 | 59.661 | 98.45 |
| 2754 | ნახშირწყალბადები | 2.901 | 2.901 | 2.901 | - | - | - | 2.901 | - |
| 301 | აზოტის ორჟანგი | 6.066 | 6.066 | 6.066 | - | - | - | 6.066 | - |
| 337 | ნახშირჟანგი | 14.994 | 14.994 | 14.994 | - | - | - | 14.994 | - |
| CO2 | ნახშირორჟანგი | 3369.600 | 3369.600 | 3369.600 | - | - | - | 3369.600 | - |

7. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში, მიღებული შედეგები და ანალიზი

7.1. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშისთვის გამოყენებული კომპიუტერული პროგრამა და გაანგარიშების ამონაბეჭდის მოკლე დახასიათება

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში განხორციელდა ავტომატიზებული კომპიუტერული პროგრამა `Эколог~ - ის გამოყენებით, რომელიც აკმაყოფილებს მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ნორმების სათანადო მოთხოვნებს.

მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშისთვის საჭირო საწყის მონაცემებს წარმოადგენს:

- საწარმოს გენგეგმა მასზედ გაფრქვევის წყაროთა ჩვენებით;

- საწარმოს განლაგების სიტუაციური რუკა-სქემა;

- საწარმოს განლაგების რაიონის კლიმატურ და ფიზიკურ-გეოგრაფიული მახასიათებლები;

- საწარმოდან ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის პარამეტრები;

- დასახლებული პუნქტისთვის ატმოსფერული ჰაერის მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციის ნორმები.

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში იწარმოება მავნე ნივთიერებათა გაბნევის სხვადასხვა პარამეტრებისთვის, აირჩევა რა ამ პირობებიდან გაბნევის არახელსაყრელი და სწორედ ასეთი შემთხვევისთვის იანგარიშება მავნე ნივთიერების შესაძლო მაქსიმალური კონცენტრაცია ატმოსფერულ ჰაერში. მანქანური ანგარიშისას იგი განისაზღვრება სპეციალურად შერჩეულ წერტილებში და, აგრეთვე, საანგარიშო ბადის კვანძებში. საანგარიშო ბადედ მიღებულია კვადრატული ფორმის ტერიტორია 1000მ x 1000მ ბიჯით 100მ. გაბნევის ანგარიში ჩატარდა მავნე ნივთიერებათა ფონური კონცენტრაციების გათვალისწინებით [3]-ის შესაბამისად.

მანქანური დამუშავების კომპიუტერული სისტემა იძლევა მთლიანი საწყისი მონაცემების წარმოდგენას და ყოველი მავნე ნივთიერებისთვის შესრულებული ანგარიშის შედეგებს.

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის შედეგები წარმოდგენილია დანართ 3-ში მანქანური ანგარიშის ამონაბეჭდის სახით და მათში ასახულია:

-	მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს პარამეტრები;

-	საწარმოს განთავსების რაიონის მახასიათებელი კლიმატურ და მეტეოროლოგიური პარამეტრები, ქარის სხვადასხვა საანგარიშო სიჩქარეები;

-	მავნე ნივთიერებათა ჯამური გაფრქვევები წყაროებიდან;

-	მავნე ნივთიერებათა მაქსიმალური კონცენტრაციები საანგარიშო ბადის ყოველი x  და y  წერტილებისთვის;

-	მავნე ნივთიერებათა მაქსიმალური კონცენტრაციების წერტილები       ზაფხულისთვის;

-	მავნე ნივთიერებათა გაბნევის რუკები.

7.2.  ელექტროგამომთვლელ მანქანაზე გაბნევის გაანგარიშების    შედეგების ანალიზი

საწარმოდან უახლოესი დასახლებული პუნქტი დაშორებულია 900 მეტრით, ამიტომ მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები დგინდება საწარმოდან ნულოვანი გაფრქვევის წყაროდან შემდეგ კორდინატებზე (0; 500); (-500; 0); (0; -500) და (500; 0).

გათვლები განხორციელდა იმ შემთხვევისათვის, როცა ერთდროულად აფრქვევს ყველა წყარო, რაც შეყვანილ იქნა კომპიუტერში, მოცემულია დანართის პირველ ფურცელზე. ასევე გათვალისწინებული იქნა საწარმოს მიმდებარედ არსებული ინერტული მასალების სამსხვრევ-დამახარისხებელი დანადგარისა და სასაქონლო ბეტონის წარმოების დანადგარებიდან გაფრქვევების ჯამური ინტენსივობები. რაც შეეხება ფონური მახასიათებლები ქალაქის მოსახლეობის რიცხოვნობის გათვალისწინებით, ის აღებული იქნა ნულის ტოლად, რადგან სოფლის მოსახლეობა არ აღემატება 10000 რიცხოვნობას.

აღნიშნული შედეგები მოცემულია ცხრილ 7.1.-ში

ცხრილი 7.1

მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის ძირითადი შედეგები

| მავნე ნივთიერებათა დასახელება | მავნე ნივთიერებათა ზდკ-ის წილი ობიექტიდან |
| --- | --- |
|  | უახლოეს დასახლებული პუნქტის კორდინატები |
|  | (0; 500) | (0; -500) | (500; 0) | (-500; 0) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| არაორგანული მტვერი | 0.29 ზდკ | 0.29 ზდკ | 0.30 ზდკ | 0.29 ზდკ |
| აზოტის ორჟანგი | 0.14 ზდკ | 0.14 ზდკ | 0.14 ზდკ | 0.14 ზდკ |
| ნახშირჟანგი | 0.01 ზდკ | 0.01 ზდკ | 0.01 ზდკ | 0.01 ზდკ |
| ნახშირწყალბადები | 0.27 ზდკ | 0.28 ზდკ | 0.27 ზდკ | 0.28 ზდკ |

8. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები თითოეული გაფრქვევის წყაროსთვის წარმოდგენილია ცხრილ 8.1-ში.

ცხრილი 8.1.

ზდგ-ს ნორმები ხუთწლიან პერიოდში თითოეული გაფრქვევის წყაროსათვის და თითოეული მავნე ნივთიერებისათვის

| გამოყოფის წყაროს დასახელება | გაფრქვევის წყაროს ნომერი | ზდგ-ს ნორმები 2020 – 2025 წლებისათვის |
| --- | --- | --- |
|  |  | გ/წმ | ტ/წელ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| არაორგანული მტვერი |
| ასფალტის ქარხანის დანადგარი | გ-1 | 7.700 | 57.658 |
| მინერალური ფხვნილისსილოსი | გ-2 | 0.1015 | 0.760 |
| ქვიშის საწყობი | გ-6 | 0.049902 | 0.624 |
| ღორღის საწყობი | გ-7 | 0.01127 | 0.293 |
| მიმღები ბუნკერი | გ-8 | 0.042032 | 0.314 |
| ლენტური ტრანსპ. | გ-9 | 0.00162 | 0.012 |
| სულ: | 7.906324 | 59.661 |
| ნახშირწყალბადები |
| ბიტუმის საცავი | გ-3 | 0.39619 | 0.967 |
| ბიტუმის საცავი | გ-4 | 0.39619 | 0.967 |
| ბიტუმის საცავი | გ-5 | 0.39619 | 0.967 |
| სულ: | 1.18857 | 2.901 |
| აზოტის ორჟანგი |
| ასფალტის წარ. დანადგარი | გ-1 | 0.720 | 5.391 |
| ბიტუმის საცავი | გ-3 | 0.0300 | 0.225 |
| ბიტუმის საცავი | გ-4 | 0.0300 | 0.225 |
| ბიტუმის საცავი | გ-5 | 0.0300 | 0.225 |
| სულ: | 0.810 | 6.066 |

ცხრილი 8.1. (გაგრძელება)

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ნახშირჟანგი |
| ასფალტის წარ. დანადგარი | გ-1 | 1.780 | 13.329 |
| ბიტუმის საცავი | გ-3 | 0.0742 | 0.555 |
| ბიტუმის საცავი | გ-4 | 0.0742 | 0.555 |
| ბიტუმის საცავი | გ-5 | 0.0742 | 0.555 |
| სულ: | 2.0026 | 14.994 |
| ნახშირორჟანგი |
| ასფალტის წარ. დანადგარი | გ-1 | - | 2995.200 |
| ბიტუმის საცავი | გ-3 | - | 124.800 |
| ბიტუმის საცავი | გ-4 | - | 124.800 |
| ბიტუმის საცავი | გ-5 | - | 124.800 |
| სულ: | - | 3369.600 |

9. ზდგ-ს ნორმები ხუთწლიან პერიოდში მთლიანად საწარმოსათვის

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები ხუთწლიან პერიოდში მთლიანად საწარმოსათვის წარმოდგენილია ცხრილ 9.1-ში.

ცხრილი 9.1.

ზდგ-ს ნორმები ხუთწლიან პერიოდში მთლიანად საწარმოსათვის

| მავნე ნივთიერებების დასახელება | ზდგ-ს ნორმები 2020 – 2025 წლებისათვის |
| --- | --- |
|  | გ/წმ | ტ/წელ |
| 1 | 2 | 3 |
| არაორგანული მტვერი | 7.906324 | 59.661 |
| ნახშირწყალბადები | 1.18857 | 2.901 |
| აზოტის ორჟანგი | 0.810 | 6.066 |
| ნახშირჟანგი | 2.0026 | 14.994 |
| ნახშირორჟანგი | - | 3369.600 |

10. გამოყენებული ლიტერატურა

- EMEP/CORINAIR, Atmospheric Emission Inventory Guidebook, Sec.   Ed., V.2, (Edited by Stephen Richardson), 1999

2.	საქართველოს კანონი «გარემოს დაცვის შესახებ”. თბილისი, 1996.

3.	საქართველოს კანონი "ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ", თბილისი, 1999.

4.	საქართველოს მთავრობის დადგენილება #42 2014 ~ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროების ინვენტარიზაციის ტექნიკური რეგლამენტი”..

5.	საქართველოს მთავრობის დადგენილება #408 2014 წლის 31 დეკემბერი ~ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების გაანგარიშების ტექნიკური რეგლამენტი”.

6.	 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 24 თებერვლის ბრძანება #38/ნ «გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის ნორმების დამტკიცების შესახებ».

7.	საქართველოს მთავრობის დადგენილება ~დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან  ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის განსაზღვრის ინსტრუმენტული მეთოდის, დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის დამდგენი სპეციალური გამზომ-საკონტროლო აპარატურის სტანდარტული ჩამონათვალისა და დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ტექნოლოგიური პროცესების მიხედვით ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის საანგარიშო მეთოდიკის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე”, #435 2013 წლის 31 დეკემბერი   ქ. თბილისი.âû

8. Методика по расчету валовых выбросов загрязняющих вешеств в атмосферу предприятиями минсевзапстроя РСФСР. Часть 1. Асфальтобетонные заводы. Москва 1990

9. სახელმწიფო კომიტეტის ნავთობპროდუქტებით უზრუნველყოფის საწარმოებში მავნე ნივთიერებათა ატმოსფეროში გაფრქვევათა ნორმირება, მოსკოვი, 1984 (რუსულ ენაზე)

10. საცავთაგან ატმოსფეროში მავნე ნივთიერებების გაფრქვევათა განსაზღვრის მეთოდური მითითებანი, 0212.1-97, მინსკი, 1997(რუსულ ენაზე)

დ ა ნ ა რ თ ი :

-	საწარმოს გენ-გეგმა გაფრქვევის წყაროთა ჩვენებით.

-	საწარმოს განლაგების სიტუაციური რუკა-სქემა.

-	გათვლების შედეგები.

დანართი.1. საწარმოს გენ-გეგმა გაფრქვევის წყაროების ჩვენებით

დანართი. 2 . საწარმოს განლაგების სიტუაციური რუკა.

დანართი 3. გაფრქვევების შედეგები

УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.00

Copyright © 1990-2009 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"

სერიული ნომერი 01-15-0276, Институт Гидрометеорологии Грузии

საწარმოს ნომერი 140; შპს "ასტორია"

ქალაქი ახალციხე

შეიმუშავა Фирма "ИНТЕГРАЛ"

Отрасль 16100 Промышленность стройматериалов

საწყისი მონაცემების ვარიანტი: 1, საწყისი მონაცემების ახალი ვარიანტი

გაანგარიშების ვარიანტი: გაანგარიშების ახალი ვარიანტი

გაანგარიშება შესრულებულია: ზაფხულისთვის

გაანგარიშების მოდული: "ОНД-86"

საანგარიშო მუდმივები: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 კვ.კმ.

მეტეოროლოგიური პარამეტრები

| ყველაზე ცხელი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | 20,5° C |
| --- | --- |
| ყველაზე ცივი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | -3,8° C |
| ატმოსფეროს სტრატიფიკაციის ტემპერატურაზე დამოკიდებული კოეფიციენტი, A | 200 |
| ქარის მაქსიმალური სიჩქარე მოცემული ტერიტორიისტთვის (გადამეტების განმეორებადობა 5%-ის ფარგლებში) | 9,3 მ/წმ |

საწარმოს სტრუქტურა (მოედნები, საამქრო)

| ნომერი | მოედნის (საამქროს) დასახელება |
| --- | --- |

გაფრქვევის წყაროთა პარამეტრები

| აღრიცხვა: | წყაროთა ტიპები: |
| --- | --- |
| "%" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; | 1 - წერტილოვანი; |
| "+" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; | 2 - წრფივი; |
| "-" - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არაა შეტანილი ფონში. | 3 - არაორგანიზებული; |
| ნიშნულების არარსებობის შემტხვევაში წყარო არ ითვლება. | 4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ სიბრტყულად გათვლისთვის; |
|  | 5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით; |
|  | 6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევით; |
|  | 7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა; |
|  | 8 - ავტომაგისტრალი. |
| აღრიცხვა ანგარიშისას | მოედ.№ | საამქ. № | წყაროს № | წყაროს დასახელება | ვარი-ანტი | ტიპი | წყაროს სიმაღლე (მ) | დიამეტრი (მ) | აირ-ჰაეროვანი ნარევის მოცულ. (მ3/წმ) | აირ-ჰაეროვანი ნარევის წიჩქარე (მ/წმ) | აირ-ჰაეროვანი ნარევის ტემპერატ. (°C) | რელიეფის კოეფ. | კოორდ. X1 ღერძი (მ) | კოორდ. Y1 ღერძი (მ) | კოორდ. X2 ღერძი (მ) | კოორდ. Y2 ღერძი (მ) | წყაროს სიგანე (მ) |
| % | 0 | 0 | 1 | ასფალტის დანადგარი | 1 | 1 | 29,5 | 1,00 | 14 | 17,82535 | 150 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი | ნივთიერება | გაფრქვევა (გ/წმ) | გაფრქვევა (ტ/წლ) | F | ზაფხ.: | Cm/ზდკ | Xm | Um | ზამთ.: | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0301 | აზოტის ორჟანგი | 0,7200000 | 5,3910000 | 1 |  | 0,051 | 461,6 | 3,1 |  | 0,050 | 467,5 | 3,2 |
| 0337 | ნახშირბადის ოქსიდი | 1,7800000 | 13,3290000 | 1 |  | 0,005 | 461,6 | 3,1 |  | 0,005 | 467,5 | 3,2 |
| 2909 | არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 | 7,7000000 | 57,6580000 | 1 |  | 0,220 | 461,6 | 3,1 |  | 0,215 | 467,5 | 3,2 |
| % | 0 | 0 | 2 | ფილერის საცავი | 1 | 1 | 9,0 | 0,30 | 0,256 | 3,62166 | 26 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი | ნივთიერება | გაფრქვევა (გ/წმ) | გაფრქვევა (ტ/წლ) | F | ზაფხ.: | Cm/ზდკ | Xm | Um | ზამთ.: | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 2909 | არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 | 0,1015000 | 0,7600000 | 1 |  | 0,514 | 31,4 | 0,5 |  | 0,430 | 36,4 | 0,6 |
| % | 0 | 0 | 3 | ბიტუმის სახარში ცისტერნა | 1 | 1 | 5,0 | 0,25 | 0,156 | 3,17801 | 140 | 1,0 | -8,0 | -2,0 | -8,0 | -2,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი | ნივთიერება | გაფრქვევა (გ/წმ) | გაფრქვევა (ტ/წლ) | F | ზაფხ.: | Cm/ზდკ | Xm | Um | ზამთ.: | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0301 | აზოტის ორჟანგი | 0,0300000 | 0,2250000 | 1 |  | 0,636 | 31,5 | 1 |  | 0,587 | 33,1 | 1,1 |
| 0337 | ნახშირბადის ოქსიდი | 0,0742000 | 0,5550000 | 1 |  | 0,063 | 31,5 | 1 |  | 0,058 | 33,1 | 1,1 |
| 2754 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 | 0,3961900 | 0,9670000 | 1 |  | 1,681 | 31,5 | 1 |  | 1,552 | 33,1 | 1,1 |
| % | 0 | 0 | 4 | ბიტუმის სახარში ცისტერნა | 1 | 1 | 5,0 | 0,25 | 0,156 | 3,17801 | 140 | 1,0 | -8,0 | -6,0 | -8,0 | -6,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი | ნივთიერება | გაფრქვევა (გ/წმ) | გაფრქვევა (ტ/წლ) | F | ზაფხ.: | Cm/ზდკ | Xm | Um | ზამთ.: | Cm/ზდკ | Xm | Um |

| აღრიცხვა ანგარიშისას | მოედ.№ | საამქ. № | წყაროს № | წყაროს დასახელება | ვარი-ანტი | ტიპი | წყაროს სიმაღლე (მ) | დიამეტრი (მ) | აირ-ჰაეროვანი ნარევის მოცულ. (მ3/წმ) | აირ-ჰაეროვანი ნარევის წიჩქარე (მ/წმ) | აირ-ჰაეროვანი ნარევის ტემპერატ. (°C) | რელიეფის კოეფ. | კოორდ. X1 ღერძი (მ) | კოორდ. Y1 ღერძი (მ) | კოორდ. X2 ღერძი (მ) | კოორდ. Y2 ღერძი (მ) | წყაროს სიგანე (მ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0337 | ნახშირბადის ოქსიდი | 0,0742000 | 0,5550000 | 1 |  | 0,063 | 31,5 | 1 |  | 0,058 | 33,1 | 1,1 |
| 2754 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 | 0,3961900 | 0,9670000 | 1 |  | 1,681 | 31,5 | 1 |  | 1,552 | 33,1 | 1,1 |
| % | 0 | 0 | 5 | ბიტუმის სახარში ცისტერნა | 1 | 1 | 5,0 | 0,25 | 0,156 | 3,17801 | 140 | 1,0 | -8,0 | -10,0 | -8,0 | -10,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი | ნივთიერება | გაფრქვევა (გ/წმ) | გაფრქვევა (ტ/წლ) | F | ზაფხ.: | Cm/ზდკ | Xm | Um | ზამთ.: | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0301 | აზოტის ორჟანგი | 0,0300000 | 0,2250000 | 1 |  | 0,636 | 31,5 | 1 |  | 0,587 | 33,1 | 1,1 |
| 0337 | ნახშირბადის ოქსიდი | 0,0742000 | 0,5550000 | 1 |  | 0,063 | 31,5 | 1 |  | 0,058 | 33,1 | 1,1 |
| 2754 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 | 0,3961900 | 0,9670000 | 1 |  | 1,681 | 31,5 | 1 |  | 1,552 | 33,1 | 1,1 |
| % | 0 | 0 | 6 | ქვიშის საწყობი | 1 | 1 | 2,5 | 0,50 | 0,29452 | 1,50000 | 20 | 1,0 | 14,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი | ნივთიერება | გაფრქვევა (გ/წმ) | გაფრქვევა (ტ/წლ) | F | ზაფხ.: | Cm/ზდკ | Xm | Um | ზამთ.: | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 2909 | არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 | 0,0499020 | 0,6240000 | 1 |  | 2,118 | 14,3 | 0,5 |  | 1,681 | 17,6 | 0,9 |
| % | 0 | 0 | 7 | ღორღის საწყობი | 1 | 1 | 2,5 | 0,50 | 0,29452 | 1,50000 | 20 | 1,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი | ნივთიერება | გაფრქვევა (გ/წმ) | გაფრქვევა (ტ/წლ) | F | ზაფხ.: | Cm/ზდკ | Xm | Um | ზამთ.: | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 2909 | არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 | 0,0112700 | 0,2930000 | 1 |  | 0,478 | 14,3 | 0,5 |  | 0,380 | 17,6 | 0,9 |
| % | 0 | 0 | 8 | მიმღები ბუნკერები | 1 | 1 | 3,0 | 0,50 | 0,29452 | 1,50000 | 12 | 1,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი | ნივთიერება | გაფრქვევა (გ/წმ) | გაფრქვევა (ტ/წლ) | F | ზაფხ.: | Cm/ზდკ | Xm | Um | ზამთ.: | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 2909 | არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 | 0,0420320 | 0,3140000 | 1 |  | 1,166 | 17,1 | 0,5 |  | 1,256 | 17,4 | 0,8 |
| % | 0 | 0 | 9 | ლენტური ტრანსპორტიორი | 1 | 1 | 3,0 | 0,50 | 0,29452 | 1,50000 | 6 | 1,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი | ნივთიერება | გაფრქვევა (გ/წმ) | გაფრქვევა (ტ/წლ) | F | ზაფხ.: | Cm/ზდკ | Xm | Um | ზამთ.: | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 2909 | არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 | 0,0016200 | 0,0120000 | 1 |  | 0,045 | 17,1 | 0,5 |  | 0,055 | 15,8 | 0,6 |

ემისიები წყაროებიდან ნივთიერებების მიხედვით

| აღრიცხვა: | წყაროთა ტიპები: |
| --- | --- |
| "%" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; | 1 - წერტილოვანი; |
| "+" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; | 2 - წრფივი; |
| "-" - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არაა შეტანილი ფონში. | 3 - არაორგანიზებული; |
| ნიშნულების არარსებობის შემტხვევაში წყარო არ ითვლება. | 4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ სიბრტყულად გათვლისთვის; |
| (-) ნიშნით აღნიშნული ან აღუნიშნავი () წყაროები საერთო ჯამში გათვალისწინებული არ არის | 5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით; |
|  | 6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევით; |
|  | 7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა; |
|  | 8 - ავტომაგისტრალი. |

ნივთიერება: 0301   აზოტის ორჟანგი

| № მოედ. | № საამქ. | № წყაროს | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხ. | ზამთ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | % | 0,7200000 | 1 | 0,0515 | 461,55 | 3,0820 | 0,0501 | 467,47 | 3,2187 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | % | 0,0300000 | 1 | 0,6365 | 31,55 | 1,0079 | 0,5874 | 33,14 | 1,0721 |
| 0 | 0 | 4 | 1 | % | 0,0300000 | 1 | 0,6365 | 31,55 | 1,0079 | 0,5874 | 33,14 | 1,0721 |
| 0 | 0 | 5 | 1 | % | 0,0300000 | 1 | 0,6365 | 31,55 | 1,0079 | 0,5874 | 33,14 | 1,0721 |
| სულ: | 0,8100000 |  | 1,9608 |  | 1,8124 |  |

ნივთიერება: 0337   ნახშირბადის ოქსიდი

| № მოედ. | № საამქ. | № წყაროს | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხ. | ზამთ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | % | 1,7800000 | 1 | 0,0051 | 461,55 | 3,0820 | 0,0050 | 467,47 | 3,2187 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | % | 0,0742000 | 1 | 0,0630 | 31,55 | 1,0079 | 0,0581 | 33,14 | 1,0721 |
| 0 | 0 | 4 | 1 | % | 0,0742000 | 1 | 0,0630 | 31,55 | 1,0079 | 0,0581 | 33,14 | 1,0721 |
| 0 | 0 | 5 | 1 | % | 0,0742000 | 1 | 0,0630 | 31,55 | 1,0079 | 0,0581 | 33,14 | 1,0721 |
| სულ: | 2,0026000 |  | 0,1940 |  | 0,1793 |  |

ნივთიერება: 2754   ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19

| № მოედ. | № საამქ. | № წყაროს | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხ. | ზამთ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 3 | 1 | % | 0,3961900 | 1 | 1,6811 | 31,55 | 1,0079 | 1,5515 | 33,14 | 1,0721 |
| 0 | 0 | 4 | 1 | % | 0,3961900 | 1 | 1,6811 | 31,55 | 1,0079 | 1,5515 | 33,14 | 1,0721 |
| 0 | 0 | 5 | 1 | % | 0,3961900 | 1 | 1,6811 | 31,55 | 1,0079 | 1,5515 | 33,14 | 1,0721 |
| სულ: | 1,1885700 |  | 5,0432 |  | 4,6546 |  |

ნივთიერება: 2909   არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2

| № მოედ. | № საამქ. | № წყაროს | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხ. | ზამთ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | % | 7,7000000 | 1 | 0,2202 | 461,55 | 3,0820 | 0,2145 | 467,47 | 3,2187 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | % | 0,1015000 | 1 | 0,5138 | 31,42 | 0,5000 | 0,4296 | 36,44 | 0,6152 |
| 0 | 0 | 6 | 1 | % | 0,0499020 | 1 | 2,1178 | 14,25 | 0,5000 | 1,6814 | 17,58 | 0,9166 |
| 0 | 0 | 7 | 1 | % | 0,0112700 | 1 | 0,4783 | 14,25 | 0,5000 | 0,3797 | 17,58 | 0,9166 |
| 0 | 0 | 8 | 1 | % | 0,0420320 | 1 | 1,1657 | 17,10 | 0,5000 | 1,2562 | 17,41 | 0,7524 |
| 0 | 0 | 9 | 1 | % | 0,0016200 | 1 | 0,0449 | 17,10 | 0,5000 | 0,0550 | 15,76 | 0,6417 |
| სულ: | 7,9063240 |  | 4,5408 |  | 4,0165 |  |

გაანგარიშება შესრულდა ნივთიერებათა მიხედვით (ჯამური ზემოქმედების ჯგუფების მიხედვით)

| კოდი | ნივთიერება | ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია | *ზდკ-ს შესწორების კოეფიციენტი /საორ. უსაფრ. ზემოქ. დონე | ფონური კონცენტრ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ტიპი | საცნობარო მნიშვნელობა | ანგარიშში გამოყენებ. |  | აღრიცხვა | ინტერპ. |
| 0301 | აზოტის ორჟანგი | მაქს. ერთ. | 0,2000000 | 0,2000000 | 1 | არა | არა |
| 0337 | ნახშირბადის ოქსიდი | მაქს. ერთ. | 5,0000000 | 5,0000000 | 1 | არა | არა |
| 2754 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 | მაქს. ერთ. | 1,0000000 | 1,0000000 | 1 | არა | არა |
| 2909 | არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 | მაქს. ერთ. | 0,5000000 | 0,5000000 | 1 | არა | არა |

*გამოიყენება განსაკუტრებული ნორმატიული მოთხოვნების გამოყენების საჭიროების შემთხვევაში. პარამეტრის "შესწორების კოეფიციენტი/საორ. უსაფრ. ზემოქ. დონე", მნიშვნელობის ცვლილების შემტხვევაში, რომელის სტანდარტული მნიშვნელობა 1-ია, მაქსიმალური კონცენტრაციის გაანგარიშებული სიდიდეები შედარებული უნდა იქნას არა კოეფიციენტის მნიშვენლობას, არამედ 1-ს.

საანგარიშო მეტეოპარამეტრების გადარჩევა

ავტომატური გადარჩევა

ქარის სიჩქარეთა გადარჩევა სრულდება ავტომატურად

ქარის მიმართულება

| სექტორის დასაწისი | სექტორის დასასრული | ქარის გადარჩევის ბიჯი |
| --- | --- | --- |
| 0 | 360 | 1 |

საანგარიშო არეალი

საანგარიშო მოედნები

| № | ტიპი | მოედნის სრული აღწერა | სიგანე (მ) | ბიჯი (მ) | სიმაღლ. (მ) | კომენტარი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | შუა წერტილის კოორდინატები, I მხარე (მ) | შუა წერტილის კოორდინატები, II მხარე (მ) |  |  |  |  |
|  |  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |  |
| 1 | მოცემული | -500 | 0 | 500 | 0 | 1000 | 100 | 100 | 0 |  |

საანგარიშო წერტილები

| № | წერტილის კოორდინატები (მ) | სიმაღლ. (მ) | წერტილ. ტიპი | კომენტარი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 0,00 | 500,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |
| 2 | 0,00 | -500,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |
| 3 | 500,00 | 0,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |
| 4 | -500,00 | 0,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |

გაანგარიშების შედეგები და წილები ნივთიერებათა მიხედვით

(საანგარიშო წერტილები)

წერტილთა ტიპები:

0 - მომხმარებლის საანგარიშო წერტილი

1 - წერტილი დაცვის ზონის საზღვარზე

2 - წერტილი საწარმო ზონის საზღვარზე

3 - წერტილი სანიტარულ-დაცვითი ზონის საზღვარზე

4 - წერტილი დასახლებული ზონის საზღვარზე

5 - წერტილი შენობის საზღვარზე

ნივთიერება: 0301  აზოტის ორჟანგი

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლ. (მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | -500 | 0 | 2 | 0,14 | 90 | 4,51 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | 0 | -500 | 2 | 0,14 | 359 | 4,51 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | 0 | 500 | 2 | 0,14 | 181 | 4,51 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 3 | 500 | 0 | 2 | 0,14 | 270 | 4,51 | 0,000 | 0,000 | 0 |

ნივთიერება: 0337  ნახშირბადის ოქსიდი

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლ. (მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | -500 | 0 | 2 | 0,01 | 90 | 4,51 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | 0 | -500 | 2 | 0,01 | 359 | 4,51 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | 0 | 500 | 2 | 0,01 | 181 | 4,51 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 3 | 500 | 0 | 2 | 0,01 | 270 | 4,51 | 0,000 | 0,000 | 0 |

ნივთიერება: 2754  ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლ. (მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | -500 | 0 | 2 | 0,28 | 91 | 9,30 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | 0 | -500 | 2 | 0,28 | 359 | 9,30 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | 0 | 500 | 2 | 0,27 | 181 | 9,30 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 3 | 500 | 0 | 2 | 0,27 | 269 | 9,30 | 0,000 | 0,000 | 0 |

ნივთიერება: 2909  არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლ. (მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 500 | 0 | 2 | 0,30 | 270 | 4,30 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | 0 | 500 | 2 | 0,29 | 180 | 2,92 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | 0 | -500 | 2 | 0,29 | 0 | 2,92 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 4 | -500 | 0 | 2 | 0,29 | 90 | 4,30 | 0,000 | 0,000 | 0 |

გაანგარიშების შედეგები და წილები ნივთიერებათა მიხედვით

(საანგარიშო მოედნები)

ნივთიერება: 0301  აზოტის ორჟანგი

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -500 | -500 | 0,09 | 45 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | -400 | 0,10 | 51 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | -300 | 0,12 | 59 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | -200 | 0,13 | 68 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | -100 | 0,14 | 79 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 0 | 0,14 | 90 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 100 | 0,14 | 102 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 200 | 0,13 | 112 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 300 | 0,12 | 122 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 400 | 0,10 | 129 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 500 | 0,09 | 135 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -500 | 0,10 | 39 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -400 | 0,12 | 45 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -300 | 0,14 | 53 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -200 | 0,16 | 64 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -100 | 0,18 | 76 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 0 | 0,19 | 91 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 100 | 0,18 | 105 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 200 | 0,16 | 117 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 300 | 0,14 | 128 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 400 | 0,12 | 136 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 500 | 0,10 | 142 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -500 | 0,12 | 31 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -400 | 0,14 | 37 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -300 | 0,17 | 45 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -200 | 0,21 | 56 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -100 | 0,25 | 72 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 0 | 0,27 | 91 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 100 | 0,25 | 110 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 200 | 0,21 | 125 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 300 | 0,17 | 136 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 400 | 0,14 | 144 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 500 | 0,11 | 150 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -500 | 0,13 | 21 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -400 | 0,16 | 26 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -300 | 0,21 | 33 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -200 | 0,29 | 45 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -100 | 0,39 | 64 | 2,19 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 0 | 0,45 | 92 | 2,19 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 100 | 0,38 | 119 | 2,19 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 200 | 0,28 | 137 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 300 | 0,20 | 148 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 400 | 0,16 | 154 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 500 | 0,13 | 159 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -500 | 0,14 | 11 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -400 | 0,18 | 13 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -300 | 0,25 | 18 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -200 | 0,39 | 25 | 2,19 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -100 | 0,73 | 44 | 1,53 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 0 | 1,05 | 94 | 1,53 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 100 | 0,67 | 139 | 1,53 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 200 | 0,36 | 156 | 2,19 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 300 | 0,24 | 163 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 400 | 0,17 | 167 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 500 | 0,13 | 169 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -500 | 0,14 | 359 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -400 | 0,18 | 359 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -300 | 0,26 | 359 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -200 | 0,44 | 358 | 2,19 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -100 | 1,04 | 355 | 1,53 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 0 | 0,86 | 227 | 1,06 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 100 | 0,93 | 184 | 1,53 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 200 | 0,41 | 182 | 2,19 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 300 | 0,25 | 181 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 400 | 0,18 | 181 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 500 | 0,14 | 181 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -500 | 0,14 | 348 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -400 | 0,18 | 345 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -300 | 0,24 | 340 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -200 | 0,37 | 331 | 2,19 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -100 | 0,65 | 311 | 1,53 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 0 | 0,90 | 267 | 1,53 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 100 | 0,61 | 226 | 1,53 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 200 | 0,35 | 208 | 2,19 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 300 | 0,23 | 199 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 400 | 0,17 | 195 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 500 | 0,13 | 192 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -500 | 0,13 | 338 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -400 | 0,16 | 333 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -300 | 0,21 | 325 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -200 | 0,27 | 313 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -100 | 0,36 | 294 | 2,19 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 0 | 0,40 | 268 | 2,19 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 100 | 0,35 | 243 | 2,19 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 200 | 0,26 | 225 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 300 | 0,20 | 214 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 400 | 0,15 | 207 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 500 | 0,12 | 202 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -500 | 0,11 | 328 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -400 | 0,14 | 322 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -300 | 0,17 | 314 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -200 | 0,20 | 303 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -100 | 0,23 | 287 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 0 | 0,25 | 269 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 100 | 0,23 | 251 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 200 | 0,20 | 236 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 300 | 0,16 | 225 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 400 | 0,14 | 217 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 500 | 0,11 | 211 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -500 | 0,10 | 321 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -400 | 0,12 | 314 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -300 | 0,14 | 306 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -200 | 0,16 | 296 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -100 | 0,17 | 283 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 0 | 0,18 | 269 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 100 | 0,17 | 256 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 200 | 0,15 | 243 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 300 | 0,14 | 233 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 400 | 0,12 | 225 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 500 | 0,10 | 219 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -500 | 0,09 | 315 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -400 | 0,10 | 308 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -300 | 0,11 | 300 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -200 | 0,12 | 291 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -100 | 0,13 | 281 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 0 | 0,14 | 270 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 100 | 0,13 | 258 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 200 | 0,12 | 248 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 300 | 0,11 | 239 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 400 | 0,10 | 231 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 500 | 0,09 | 225 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |

ნივთიერება: 0337  ნახშირბადის ოქსიდი

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -500 | -500 | 9,2e-3 | 45 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | -400 | 0,01 | 51 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | -300 | 0,01 | 59 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | -200 | 0,01 | 68 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | -100 | 0,01 | 79 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 0 | 0,01 | 90 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 100 | 0,01 | 102 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 200 | 0,01 | 112 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 300 | 0,01 | 122 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 400 | 0,01 | 129 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 500 | 9,0e-3 | 135 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -500 | 0,01 | 39 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -400 | 0,01 | 45 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -300 | 0,01 | 53 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -200 | 0,02 | 64 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -100 | 0,02 | 76 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 0 | 0,02 | 91 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 100 | 0,02 | 105 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 200 | 0,02 | 117 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 300 | 0,01 | 128 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 400 | 0,01 | 136 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 500 | 0,01 | 142 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -500 | 0,01 | 31 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -400 | 0,01 | 37 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -300 | 0,02 | 45 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -200 | 0,02 | 56 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -100 | 0,02 | 72 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 0 | 0,03 | 91 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 100 | 0,02 | 110 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 200 | 0,02 | 125 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 300 | 0,02 | 136 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 400 | 0,01 | 144 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 500 | 0,01 | 150 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -500 | 0,01 | 21 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -400 | 0,02 | 26 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -300 | 0,02 | 33 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -200 | 0,03 | 45 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -100 | 0,04 | 64 | 2,19 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 0 | 0,04 | 92 | 2,19 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 100 | 0,04 | 119 | 2,19 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 200 | 0,03 | 137 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 300 | 0,02 | 148 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 400 | 0,02 | 154 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 500 | 0,01 | 159 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -500 | 0,01 | 11 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -400 | 0,02 | 13 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -300 | 0,02 | 18 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -200 | 0,04 | 25 | 2,19 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -100 | 0,07 | 44 | 1,53 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 0 | 0,10 | 94 | 1,53 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 100 | 0,07 | 139 | 1,53 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 200 | 0,04 | 156 | 2,19 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 300 | 0,02 | 163 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 400 | 0,02 | 167 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 500 | 0,01 | 169 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -500 | 0,01 | 359 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -400 | 0,02 | 359 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -300 | 0,03 | 359 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -200 | 0,04 | 358 | 2,19 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -100 | 0,10 | 355 | 1,53 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 0 | 0,09 | 227 | 1,06 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 100 | 0,09 | 184 | 1,53 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 200 | 0,04 | 182 | 2,19 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 300 | 0,02 | 181 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 400 | 0,02 | 181 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 500 | 0,01 | 181 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -500 | 0,01 | 348 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -400 | 0,02 | 345 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -300 | 0,02 | 340 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -200 | 0,04 | 331 | 2,19 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -100 | 0,06 | 311 | 1,53 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 0 | 0,09 | 267 | 1,53 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 100 | 0,06 | 226 | 1,53 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 200 | 0,03 | 208 | 2,19 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 300 | 0,02 | 199 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 400 | 0,02 | 195 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 500 | 0,01 | 192 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -500 | 0,01 | 338 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -400 | 0,02 | 333 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -300 | 0,02 | 325 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -200 | 0,03 | 313 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -100 | 0,04 | 294 | 2,19 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 0 | 0,04 | 268 | 2,19 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 100 | 0,03 | 243 | 2,19 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 200 | 0,03 | 225 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 300 | 0,02 | 214 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 400 | 0,02 | 207 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 500 | 0,01 | 202 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -500 | 0,01 | 328 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -400 | 0,01 | 322 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -300 | 0,02 | 314 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -200 | 0,02 | 303 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -100 | 0,02 | 287 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 0 | 0,02 | 269 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 100 | 0,02 | 251 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 200 | 0,02 | 236 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 300 | 0,02 | 225 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 400 | 0,01 | 217 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 500 | 0,01 | 211 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -500 | 0,01 | 321 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -400 | 0,01 | 314 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -300 | 0,01 | 306 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -200 | 0,02 | 296 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -100 | 0,02 | 283 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 0 | 0,02 | 269 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 100 | 0,02 | 256 | 3,14 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 200 | 0,02 | 243 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 300 | 0,01 | 233 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 400 | 0,01 | 225 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 500 | 0,01 | 219 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -500 | 9,0e-3 | 315 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -400 | 0,01 | 308 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -300 | 0,01 | 300 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -200 | 0,01 | 291 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -100 | 0,01 | 281 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 0 | 0,01 | 270 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 100 | 0,01 | 258 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 200 | 0,01 | 248 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 300 | 0,01 | 239 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 400 | 1,0e-2 | 231 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 500 | 8,9e-3 | 225 | 4,51 | 0,000 | 0,000 |

ნივთიერება: 2754  ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -500 | -500 | 0,17 | 45 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | -400 | 0,20 | 51 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | -300 | 0,23 | 59 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | -200 | 0,26 | 68 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | -100 | 0,28 | 79 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 0 | 0,28 | 91 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 100 | 0,28 | 102 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 200 | 0,25 | 113 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 300 | 0,22 | 122 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 400 | 0,19 | 130 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 500 | 0,16 | 136 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -500 | 0,20 | 38 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -400 | 0,24 | 45 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -300 | 0,29 | 53 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -200 | 0,33 | 64 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -100 | 0,37 | 77 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 0 | 0,38 | 91 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 100 | 0,37 | 105 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 200 | 0,33 | 118 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 300 | 0,28 | 128 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 400 | 0,23 | 136 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 500 | 0,19 | 142 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -500 | 0,23 | 31 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -400 | 0,29 | 37 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -300 | 0,36 | 45 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -200 | 0,44 | 56 | 6,42 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -100 | 0,54 | 72 | 4,43 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 0 | 0,58 | 91 | 3,06 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 100 | 0,53 | 110 | 4,43 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 200 | 0,43 | 125 | 6,42 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 300 | 0,35 | 136 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 400 | 0,28 | 144 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 500 | 0,22 | 150 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -500 | 0,26 | 21 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -400 | 0,33 | 26 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -300 | 0,45 | 33 | 6,42 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -200 | 0,65 | 45 | 3,06 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -100 | 0,96 | 64 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 0 | 1,13 | 92 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 100 | 0,92 | 119 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 200 | 0,62 | 137 | 3,06 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 300 | 0,43 | 148 | 6,42 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 400 | 0,32 | 155 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 500 | 0,25 | 159 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -500 | 0,28 | 11 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -400 | 0,37 | 13 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -300 | 0,54 | 17 | 4,43 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -200 | 0,96 | 25 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -100 | 1,90 | 44 | 1,46 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 0 | 2,77 | 94 | 1,46 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 100 | 1,75 | 139 | 1,46 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 200 | 0,89 | 156 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 300 | 0,51 | 163 | 4,43 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 400 | 0,36 | 167 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 500 | 0,27 | 170 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -500 | 0,28 | 359 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -400 | 0,38 | 359 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -300 | 0,58 | 358 | 3,06 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -200 | 1,11 | 358 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -100 | 2,76 | 355 | 1,46 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 0 | 2,31 | 227 | 1,01 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 100 | 2,45 | 184 | 1,46 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 200 | 1,02 | 182 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 300 | 0,54 | 181 | 4,43 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 400 | 0,37 | 181 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 500 | 0,27 | 181 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -500 | 0,27 | 348 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -400 | 0,36 | 345 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -300 | 0,53 | 340 | 4,43 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -200 | 0,91 | 331 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -100 | 1,70 | 311 | 1,46 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 0 | 2,37 | 267 | 1,46 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 100 | 1,58 | 226 | 1,46 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 200 | 0,85 | 208 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 300 | 0,50 | 199 | 4,43 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 400 | 0,35 | 195 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 500 | 0,27 | 192 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -500 | 0,25 | 337 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -400 | 0,33 | 332 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -300 | 0,43 | 325 | 6,42 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -200 | 0,61 | 313 | 3,06 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -100 | 0,87 | 294 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 0 | 1,00 | 268 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 100 | 0,84 | 243 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 200 | 0,58 | 225 | 3,06 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 300 | 0,41 | 214 | 6,42 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 400 | 0,32 | 207 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 500 | 0,24 | 202 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -500 | 0,22 | 328 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -400 | 0,28 | 322 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -300 | 0,35 | 314 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -200 | 0,42 | 302 | 6,42 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -100 | 0,50 | 287 | 4,43 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 0 | 0,54 | 269 | 3,06 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 100 | 0,49 | 251 | 4,43 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 200 | 0,41 | 236 | 6,42 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 300 | 0,34 | 225 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 400 | 0,27 | 217 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 500 | 0,22 | 211 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -500 | 0,19 | 320 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -400 | 0,23 | 314 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -300 | 0,28 | 306 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -200 | 0,32 | 295 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -100 | 0,35 | 283 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 0 | 0,36 | 269 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 100 | 0,35 | 255 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 200 | 0,31 | 243 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 300 | 0,27 | 233 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 400 | 0,23 | 225 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 500 | 0,19 | 219 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -500 | 0,16 | 314 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -400 | 0,19 | 308 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -300 | 0,22 | 300 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -200 | 0,25 | 291 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -100 | 0,26 | 280 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 0 | 0,27 | 269 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 100 | 0,26 | 258 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 200 | 0,24 | 248 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 300 | 0,22 | 239 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 400 | 0,19 | 231 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 500 | 0,16 | 225 | 9,30 | 0,000 | 0,000 |

ნივთიერება: 2909  არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -500 | -500 | 0,23 | 45 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | -400 | 0,25 | 51 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | -300 | 0,26 | 59 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | -200 | 0,28 | 68 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | -100 | 0,29 | 79 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 0 | 0,29 | 90 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 100 | 0,29 | 101 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 200 | 0,28 | 112 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 300 | 0,26 | 121 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 400 | 0,25 | 129 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| -500 | 500 | 0,23 | 135 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -500 | 0,25 | 39 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -400 | 0,27 | 45 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -300 | 0,29 | 53 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -200 | 0,31 | 64 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | -100 | 0,32 | 76 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 0 | 0,33 | 90 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 100 | 0,32 | 104 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 200 | 0,31 | 116 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 300 | 0,29 | 127 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 400 | 0,27 | 135 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| -400 | 500 | 0,25 | 141 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -500 | 0,26 | 31 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -400 | 0,29 | 37 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -300 | 0,32 | 45 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -200 | 0,34 | 57 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | -100 | 0,36 | 72 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 0 | 0,37 | 90 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 100 | 0,36 | 108 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 200 | 0,34 | 123 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 300 | 0,32 | 135 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 400 | 0,29 | 143 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -300 | 500 | 0,26 | 149 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -500 | 0,28 | 22 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -400 | 0,31 | 27 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -300 | 0,34 | 34 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -200 | 0,38 | 46 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -100 | 0,42 | 64 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 0 | 0,45 | 90 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 100 | 0,42 | 116 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 200 | 0,38 | 134 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 300 | 0,34 | 146 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 400 | 0,31 | 153 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 500 | 0,28 | 158 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -500 | 0,29 | 12 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -400 | 0,32 | 14 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -300 | 0,36 | 19 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -200 | 0,43 | 28 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -100 | 0,59 | 47 | 1,99 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 0 | 0,89 | 90 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 100 | 0,59 | 133 | 1,99 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 200 | 0,43 | 152 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 300 | 0,36 | 161 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 400 | 0,32 | 166 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 500 | 0,29 | 168 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -500 | 0,29 | 0 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -400 | 0,33 | 0 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -300 | 0,37 | 1 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -200 | 0,46 | 2 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -100 | 0,99 | 5 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 0 | 3,85 | 90 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 100 | 0,99 | 175 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 200 | 0,46 | 178 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 300 | 0,37 | 179 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 400 | 0,33 | 180 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 500 | 0,29 | 180 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -500 | 0,29 | 349 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -400 | 0,33 | 346 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -300 | 0,37 | 342 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -200 | 0,44 | 335 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -100 | 0,66 | 318 | 1,99 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 0 | 1,18 | 270 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 100 | 0,66 | 222 | 1,99 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 200 | 0,44 | 205 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 300 | 0,37 | 198 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 400 | 0,33 | 194 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 500 | 0,29 | 191 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -500 | 0,28 | 338 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -400 | 0,31 | 334 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -300 | 0,35 | 327 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -200 | 0,40 | 316 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -100 | 0,46 | 297 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 0 | 0,50 | 270 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 100 | 0,46 | 243 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 200 | 0,40 | 224 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 300 | 0,35 | 213 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 400 | 0,31 | 206 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 500 | 0,28 | 202 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -500 | 0,27 | 329 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -400 | 0,29 | 323 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -300 | 0,32 | 315 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -200 | 0,35 | 304 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | -100 | 0,38 | 289 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 0 | 0,39 | 270 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 100 | 0,38 | 251 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 200 | 0,35 | 236 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 300 | 0,32 | 225 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 400 | 0,29 | 217 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| 300 | 500 | 0,27 | 211 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -500 | 0,25 | 321 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -400 | 0,27 | 315 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -300 | 0,29 | 307 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -200 | 0,32 | 297 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | -100 | 0,33 | 284 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 0 | 0,34 | 270 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 100 | 0,33 | 256 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 200 | 0,32 | 243 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 300 | 0,29 | 233 | 2,92 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 400 | 0,27 | 225 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 500 | 0,25 | 219 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -500 | 0,23 | 315 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -400 | 0,25 | 309 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -300 | 0,27 | 301 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -200 | 0,28 | 292 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | -100 | 0,29 | 281 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 0 | 0,30 | 270 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 100 | 0,29 | 259 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 200 | 0,28 | 248 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 300 | 0,27 | 239 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 400 | 0,25 | 231 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |
| 500 | 500 | 0,23 | 225 | 4,30 | 0,000 | 0,000 |

მაქსიმალური კონცენტრაციები და წილები ნივთიერებათა მიხედვით

(საანგარიშო მოედნები)

ნივთიერება: 0301  აზოტის ორჟანგი

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -100 | 0 | 1,05 | 94 | 1,53 | 0,000 | 0,000 |
| მოედანი | საამქრო | წყარო | წილი ზდკ-ში | წილი % |
| 0 | 0 | 4 | 0,35 | 33,85 |
| 0 | 0 | 5 | 0,35 | 33,02 |
| 0 | -100 | 1,04 | 355 | 1,53 | 0,000 | 0,000 |
| მოედანი | საამქრო | წყარო | წილი ზდკ-ში | წილი % |
| 0 | 0 | 5 | 0,36 | 34,53 |
| 0 | 0 | 4 | 0,35 | 33,21 |

ნივთიერება: 0337  ნახშირბადის ოქსიდი

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -100 | 0 | 0,10 | 94 | 1,53 | 0,000 | 0,000 |
| მოედანი | საამქრო | წყარო | წილი ზდკ-ში | წილი % |
| 0 | 0 | 4 | 0,04 | 33,85 |
| 0 | 0 | 5 | 0,03 | 33,02 |
| 0 | -100 | 0,10 | 355 | 1,53 | 0,000 | 0,000 |
| მოედანი | საამქრო | წყარო | წილი ზდკ-ში | წილი % |
| 0 | 0 | 5 | 0,04 | 34,53 |
| 0 | 0 | 4 | 0,03 | 33,21 |

ნივთიერება: 2754  ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -100 | 0 | 2,77 | 94 | 1,46 | 0,000 | 0,000 |
| მოედანი | საამქრო | წყარო | წილი ზდკ-ში | წილი % |
| 0 | 0 | 4 | 0,94 | 33,94 |
| 0 | 0 | 5 | 0,92 | 33,14 |
| 0 | -100 | 2,76 | 355 | 1,46 | 0,000 | 0,000 |
| მოედანი | საამქრო | წყარო | წილი ზდკ-ში | წილი % |
| 0 | 0 | 5 | 0,96 | 34,67 |
| 0 | 0 | 4 | 0,92 | 33,32 |

ნივთიერება: 2909  არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 3,85 | 90 | 0,50 | 0,000 | 0,000 |
| მოედანი | საამქრო | წყარო | წილი ზდკ-ში | წილი % |
| 0 | 0 | 6 | 2,12 | 54,95 |
| 0 | 0 | 8 | 1,14 | 29,50 |
| 100 | 0 | 1,18 | 270 | 0,92 | 0,000 | 0,000 |
| მოედანი | საამქრო | წყარო | წილი ზდკ-ში | წილი % |
| 0 | 0 | 6 | 0,48 | 40,90 |
| 0 | 0 | 8 | 0,32 | 27,41 |

მაქსიმალური კონცენტრაციები და წილები ნივთიერებათა მიხედვით

(საანგარიშო წერტილები)

წერტილთა ტიპები:

0 - მომხმარებლის საანგარიშო წერტილი

1 - წერტილი დაცვის ზონის საზღვარზე

2 - წერტილი საწარმო ზონის საზღვარზე

3 - წერტილი სანიტარულ-დაცვითი ზონის საზღვარზე

4 - წერტილი დასახლებული ზონის საზღვარზე

5 - წერტილი შენობის საზღვარზე

ნივთიერება: 0301  აზოტის ორჟანგი

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლ. (მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | -500 | 0 | 2 | 0,14 | 90 | 4,51 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| მოედანი | საამქრო | წყარო | წილი ზდკ-ში | წილი % |
| 0 | 0 | 1 | 0,05 | 33,14 |
| 0 | 0 | 3 | 0,03 | 22,46 |
| 2 | 0 | -500 | 2 | 0,14 | 359 | 4,51 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| მოედანი | საამქრო | წყარო | წილი ზდკ-ში | წილი % |
| 0 | 0 | 1 | 0,05 | 32,81 |
| 0 | 0 | 5 | 0,03 | 22,72 |

ნივთიერება: 0337  ნახშირბადის ოქსიდი

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლ. (მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | -500 | 0 | 2 | 0,01 | 90 | 4,51 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| მოედანი | საამქრო | წყარო | წილი ზდკ-ში | წილი % |
| 0 | 0 | 1 | 4,6e-3 | 33,13 |
| 0 | 0 | 3 | 3,1e-3 | 22,47 |
| 2 | 0 | -500 | 2 | 0,01 | 359 | 4,51 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| მოედანი | საამქრო | წყარო | წილი ზდკ-ში | წილი % |
| 0 | 0 | 1 | 4,6e-3 | 32,80 |
| 0 | 0 | 5 | 3,2e-3 | 22,72 |

ნივთიერება: 2754  ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლ. (მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | -500 | 0 | 2 | 0,28 | 91 | 9,30 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| მოედანი | საამქრო | წყარო | წილი ზდკ-ში | წილი % |
| 0 | 0 | 5 | 0,09 | 33,43 |
| 0 | 0 | 4 | 0,09 | 33,41 |
| 2 | 0 | -500 | 2 | 0,28 | 359 | 9,30 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| მოედანი | საამქრო | წყარო | წილი ზდკ-ში | წილი % |
| 0 | 0 | 5 | 0,10 | 33,72 |
| 0 | 0 | 4 | 0,09 | 33,33 |

ნივთიერება: 2909  არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლ. (მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 500 | 0 | 2 | 0,30 | 270 | 4,30 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| მოედანი | საამქრო | წყარო | წილი ზდკ-ში | წილი % |
| 0 | 0 | 1 | 0,20 | 69,36 |
| 0 | 0 | 6 | 0,03 | 10,52 |
| 2 | 0 | -500 | 2 | 0,29 | 0 | 2,92 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| მოედანი | საამქრო | წყარო | წილი ზდკ-ში | წილი % |
| 0 | 0 | 1 | 0,21 | 73,76 |
| 0 | 0 | 2 | 0,03 | 8,94 |

# Text boxes

გ-8

გ-3

ბიტუმის საცავები

გ-9

გ-5

გ-7

790 მ.

დასახლებული პუნქტი

900 მ.

მდ. მტკვარი

დაგეგმილი საქმიანობის ტერიტორია

გ-6

გ-1

გ-2

გ-4

გ-3