საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვით შეფასების დეპარტამენტს

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ბაგო”-ს (ს/კ400090897) დაგეგმილი საქმიანობის - 8 კმ სიგრძის გაზსადენის მშენებლობასთან  დაკავშირებით

ელ.ფოსტა.  gelabagalishvili@yahoo.com

მობ:   571 11-96-11

სკრინინგის ანგარიში

გაცნობებთ, რომ  შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ბაგო“ (რეგისტრირებული:  საქართველო, ქ. თბილისის, გლდანი-ნაძალადევის რაიონში, თემქა, III მ/რ, IV კვ., კორ. 66, ბ. 10), გეგმავს 8 კმ სიგრძის გაზსადენის მშენებლობას. იგი ითვალისწინებს გარდაბნის რაიონის და ქ. რუსთავის ტერიტორიებზე მდებარე #16ა ნავთობის ჭაბურღილიდან, ნავთობის თანმხლები ბუნებრივი გაზის მიწოდებას საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის კუთვნილ მაგისტრალურ გაზსადენში.

გაზსადენის მილში არსებული წნევა ტოლი იქნება 3 ატმ.

აღნიშნული გაზსადენის მშენებლობის მიზანია ნავთობის ჭაბუღრილიდან გამოყოფილი ნავთობის თანმხლები გაზი პირდაპირ არ მოხვდეს გარემოში, ასევე არ მოხდეს მათი დაწვა ჩირაღდანში, რომელიც იწვევს გარემოს გარკვეულწილად დაბინძურებას.  ასევე ეკონომიური თვალსაზრისით აღნიშნული პროექტი იძლევა დადებით ეფექტს. როგორც ცნობილია საქართველოში ბუნებრივი აირი ძირითადად შემოდის მეზობელი ქვეყნებიდან, რომელიც იწვევს ვალუტის გადინებას, ამიტომ ნებისმიერი პროექტი, რომელიც იძლევა საშუალებას საქართველოში ჭაბურღილებიდან გამოყოფილი აირების ჩართვას გაზის კორპორაციის კუთვნილ მაგისტრალურ გაზსადენში, იძლევა მნიშვნელოვან დადებით  ეკონომიურ ეფექტს, ასევე გარემოზე ზემოქმედების თვალსაზრისით..

დაგეგმილი მილსადენის მშენებლობიდან უახლოესი დასახლებული პუნქტი დაშორებული იქნება 22 მეტრით.

საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“-ს მე-7 მუხლის მე-4 ნაწილის შესაბამისად შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “ბაგო”-ს მიერ დაგეგმილი 8 კმ სიგრძის გაზსადენის მშენებლობა, ამავე კოდექსის მე-3 პუნქტის 3.3 ქვეპუნქტის პუნქტის თანახმად, 5 კილომეტრზე მეტი სიგრძის მილსადენის გაყვანა ნავთობის, გაზის ან ნახშირბადის დიოქსიდის (CO2) ტრანსპორტირების მიზნით, ექვემდებარება კოდექსით დადგენილი სკოპინგის პროცედურის გავლას და შესაბამისად წარმოგიდგენთ სკრინინგის ანგარიშს და გთხოვთ თქვენს გადაწყვეტილებას.

ნავთობის ჭაბურღილი #16ა მდებარეობს ქ. რუსთავის ტერიტორიაზე, საიდანაც იწყება საპროექტო გაზსადენი პკ=00+00 (კოორდინატია X=494262 Y=4603912) (კოორდინატია X=499960 Y=4608270) გაზსადენის დიამეტრია d=90 მმ; იგი კეთდება, როგორც პოლიეთილენის, ისე ფოლადის მილებისაგან და იდება მიწაში 1.2 მეტრის სიღრმეში, უკეთდება ქვიშის ბალიში, ზემოდან ეყრება ტრანშეიდან ამოღებული გრუნტით, ხდება ტრანშეის დატკეპნა გაზსადენი მთელ ტერიტორიაზე კვეთს შემდეგ კომუნიკაციებს:

1. ავტომაგისტრალი ,,თბილისი-რუსთავი” პკ 14+25 - პკ 14+62

2. ოპტიკური ბოჭკოვანი კაბელი - პკ 15+38.

3. ნავთობსადენი და გაზსადენი ,,ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანი” პკ 16+91 – პკ 17+69

4. მდ.მტკვარი (ხიდი) პკ 26+50 – პკ 29+50

5. ასფალტის გზა (ხიდის ქვეშ) პკ 46+00

6. რკინის გზა პკ 54+75 – პკ 55+55

7. მაგისტრალური გაზსადენი ,,ყარადაღ-თბილისი” #1 პკ 77-22

გაზსადენის ტრასის დიამეტრი განსაზღვრულია ჰიდრავლიკური ანგარიშის საფუძველზე.

ჰიდრავლიკური ანგარიში ჩატარებულია შემდეგი ფორმულის საფუძველზე.

P2საბ.= P2საწყ. - KL,  სადაც,

- P2საბ. - გაზის წნევაა გაზსადენის ტრასის ბოლო წერტილში - ატმ.

- P2საწყ. - წნევაა გაზსადენის ტრასის საწყის წერტილში - ატმ.

- L -გაზსადენის ტრასის მონაკვეთის სიგრძეა - კმ.

- K - წნევის კარგვის კოეფიციენტია და მიიღება ნომოგორამის მიხედვით გაზის ხარჯზე დამოკიდებულებით.

სათანადო ანგარიშის საფუძველზე გაზსადენის ტრასის დიამეტრად განისაზღვრა d = 90 მმ გაზსადენი.

პროექტით ვითვალისწინებთ გარკვეული რაოდენობის ფოლადის მიღების გამოყენებას. მათი გამოყენება ხდება, როგორც მიწისქვეშა გაყვანით, აგრეთვე მიწისზედა გაყვანით, გამომრთველი ონკანების დაყენების ადგილებში, საავტომობილო გზების საჰაერო გადაკვეთის ადგილებში, სხვადასხვა არხების გადაკვეთის დროს, ფოლადის მილები გამოიყენება მოხმარების ადგილამდე, როგორც მიწისზედა ისე მიწისქვეშა გაყვანით. მილების მიერთება გაზის გამომრთველ ონკანებზე, მრიცხველებზე, გაზგამანაწილებელ სადგურებზე უნდა მოხდეს მისადუღებელი მილტუჩების საშუალებით.

მილები გაზსადენებისათვის დამზადებული უნდა იყოს კარგად შედუღებული ფოლადისაგან. მილები აღჭურვილი უნდა იყოს ქარხანა დამამზადებლის სერთიფიკატით ან სერთიფიკატის მფლობელი ორგანიზაციის მიერ დამოწმებული, მილების სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისობასთან დამამტკიცებელი ასლით.

პროექტით გათვალისწინებულია ფოლადის მილების გამოყენება ГОСТ 8732-ის მიხედვით.

მიწისქვეშ ფოლადის ყველა გაზსადენს უნდა გაუკეთდეს გაძლიერებული ტიპის იზოლაცია, ხოლო ჰაერში გამავალი შეიღებოს ორჯერ ზეთოვანი საღებავით.

მიწისზედა გაყვანილი გაზსადენი, მაღალი ძაბვის ხაზების გაკვეთისას გაზსადენის ზემოთ h=1,5 მეტრის სიმაღლეზე მოეწყოს ლითონის დამცავი მავთულბადე, რომელიც იზოლირებული უნდა იყოს გაზსადენიდან და დამიწებული.

დამიწების გარდამავალი წინაღობა არ უნდა აღემატებოდეს 10 ომს. დამცავი ბადე განაპირა მავთულიდან ორივე მხარეს უნდა გადადიოდეს არანაკლებ 4 მეტრით ან გადაკვეთის ადგილზე გაზსადენს გაუკეთდეს პოლიეთილენის გარცმის მილი.

გაზსადენის საყრდენს შორის მანძილები და საყრდენი მილების დიამეტრიც განსაზღვრულია. განსაზღვრულია გაზსადენის საკუთარი მასის, ტრანსპორტირებული გაზის მასის, თოვლის ან მილის შემოყინვის, ასევე შინაგანი წნევის, ქარის დაწნევის, ტემპერატურისა და სხვათა გათვალისწინებით, ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე საყრდენებს შორის მანძილები d = 100 მმ. გაზსადენისათვის არ უნდა აღემატებოდეს 10 მეტრს.

გაზსადენის ტრასის მიწისზედა ნაწილის ტემპერატურული ზემოქმედების შედეგად გამოწვეული გრძივი დეფორმაციების კომპესირება მოხდეს გაზსადენის მოხვევებით და ასვლა-დაშვებებით. დამატებით П-ებრი კოპესატორის მოწყობას არ ვითვალისწინებთ.

დასაპროექტებელი გაზსადენისათვის სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოები იწარმოოს შემდეგი თანმიმდევრობით. უნდა მოინიშნოს გაზსადენის გატარების ადგილები. უნდა მოხდეს გაზსადენის ტრასის დაკვალვა, მოინიშნოს საყრდენის მოწყობის და გაზსადენის ასვლა დაშვების ადგილები, საყრდენის ამოთხრის, მისი მოწყობის და ბეტონის სრული გაშრობის შემდეგ მოხდეს გაზსადენის მონტაჟი. საყრდენი დამზადების პროექტები. თანდართული ესკიზის მიხედვით, საყრდენების ფუნდამენტი უნდა მოეწყოს М-200 მარკის ბეტონით.

მიღების შეერთება უნდა მოხდეს მხოლოდ შედუღებით. გაზსადენების მოხვევები, როგორც ჰრიზონტალურ ისე ვერტიკალურ სიბრტყეში 40-60-ის ფარგლებში მილის დიამეტრზე დამოკიდებულებით მიიღწევა მილის ბუნებრივი მოღუნვით, მოხვევის უფრო დიდი კუთხის დროს გაზსადენზე დგება იგივე დიამეტრის მილისაგან დამზადებული მუხლები.

როგორც გაზსადენის ტრასის, ისე განშტოებების მშენებლობისათვის ტრანშეის გათხრის სამუშაოებს ვითვალისწინებთ ძირითადად მექანიზმებით, გამონაკლისს წარმოადგენს ტრანშეის ძირის საპროექტო ნიშნულამდე მოსწორება და ზოგიერთ ადგილებში ტრანშეის კედლებში ღირებულების მომზადება (მისაბმელი დეტალების ადგილებში).

ტრანშეის მინიმალური სიგანე ტრანშეის ძირზე უნდა იყოს არანაკლებ 0,6 მ-ის, ხოლო ტრანშეის სიღრმე ადგილობრივი პირობების გათვალისწინებით (მიწისქვეშა კომუნიკაციების მდებარეობის მიხედვით 1,2-1,4 მდე).

ტრანშეის ძირი გულმოდგინედ უნდა მოსწორდეს და გაიწმინდოს ქვებისაგან, გოროხებისაგან და ხეების ფესვებისაგან.

ზამთრის, პერიოდში ტრასის თოვლისაგან გაწმენდა უნდა მოხდეს უშუალოდ ტრანშეის დამუშავების წინ.

ტრანშეიში თოვლის ან ყინულის მოხვედრისას აუცილებელია მისი მოშორება, თოვლზე ან ყინულზე გაზსადენის დაწყობა აკრძალულია.

პროექტი არ ითვალისწინებს ტრანშეის შევსებას ადგილობრივი გრუნტით ასფალტობეტონის საფარის დამუშავები შემთხვევაში. ამოთხრილი გრუნტი და აყრილი ასფალტობეტონის საფარი მთლიანად გაიზიდება და ტრანშეის შევსება მოხდება ამ მიზნისათვის სპეციალურად შემოზიდულ ქვიშით და ხრეშის ბალასტით, თანაც ტრანშეის შევსება უნდა მოხდეს აუცილებლად შემდეგი თანმიმდევრობით:

პირველ რიგში ქვიშა მოეყრება ტრანშეის ძირზე. 0,1 მ-ის სიმაღლეზე.

მეორე რიგში ქვიშა მიეყრება და იტკეპნება უბეები გაზსადენის ორივე მხრიდან. შემდეგ კი გაზსადენს მიეყრება ასეთივე ქვიშა 0,2 მ. სიმაღლეზე. ამის შემდეგ წარმოების ტრანშეის შევსება ხრეშის ბალასტით. ხრეშის ტრანშეიში ჩაყრის სიმაღლე ტრანშეის სიღრმიდან გამომდინარე სხვადასხვა ადგილებში იქნება სხვადასხვა. ქვიშისა და ხრეშის ბალასტის მიყრა განხორციელდეს მორწყვით და თანდათან დატკეპნით. ტრანშეის შევსების ბოლო სტადიას წარმოადგენს 0,25 მ. სისქის 30-40 მმ ფრაქციის ღორღის ფენის მოწყობას ასფალტის საფუძვლისათვის.

წინამდებარე პროექტი ითვალისწინებს ღორღის საფუძვლის მოწყობის შემდეგ 7 სმ. მსხვილმარცვლოვანი ასფალტის საფარის მოწყობას ტრანშეიში მილების ჩაწყობის სამუშაოები წარმოებს არაუმეტეს +300С ტემპერატურის დროს. ცხელ პერიოდში ტრანშეაში მილის ჩაწყობისას მილსადენში ნარჩენი დაძაბულობების აღმოფხვრის მიზნით გაზსადენის ჩაწყობის სამუშაოები უნდა იწარმოოს დღე-ღამის უფრო ცივ პერიოდში. ჩაწყობის წინ მილები გულმოდგინედ უნდა შემოწმდეს ბზარებისა და სხვა დაზიანებათა აღმოჩენის მიზნით.

ტრასაზე მილების მიზიდვა აუცილებელია მოხდეს უშუალოდ სამონტაჟო სამუშაოების წარმოების წინ.

ტრანშეაში მილების ჩაწყობა უნდა მოხდეს მკვეთრი გადაღუნვების გარეშე. არ დაიშვება მილების რგოლების დაგდება, ტრანშეის ფსკერზე გადაადგილება ტრანშეის ძირზე გათრევით.

სამუშაო წარმოების დროს გაზსადენის ღია ნაწილი უნდა დაიფაროს საინვენტარო დამხშობით.

ტემპერატურული ცვლილებების შემდეგ გაზსადენის ექსპლუატაციის დროს დაძაბულობების შემცირების მიზნით, +100С მაღალი ტემპერატურის დროს მილსადენის ტრანშეაში ჩაწყობისას იგი ეწყობა კლაკნილად, ხოლო გრუნტის მიყრა წარმოებს დღე-ღამის მინიმალური ტემპერატურის დროს 00С-ზე დაბალი ტემპერატურის დროს გაზსადენზე გრუნტის მიყრა ხდება დღე-ღამის თბილ პერიოდში.

ზამთრის პერიოდში გაზსადენი ეწყობა მშრალ გრუნტზე, ტრანშეის ძირის მოყინვის შემთხვევაში ახორციელებენ ტრანშეის ძირში წვრილგრანულირებული გრუნტის მიყრას. გაზსადენზე მიყრილი იქნება წვრილგრანულირებული გრუნტი.

სამუშაოთა წარმოების ხასიათზე და გაზსადენის დიამეტრზე დამოკიდებულებით გაზსადენის მონტაჟი შეიძლება შესრულდეს სხვადასხვა სქემით.

ცალკეული მილების შეერთება ტრანშეის ძირში.

გაზსადენის მონტაჟი ტრანშეის კიდეზე ცალკეული მილებისაგან სექციებად ან რგოლებად.

გაზსადენის მონტაჟი წოლანაზე ტრანშეის ზემოთ.

ტრანშეის კიდიდან გასადენის ჩაწყობისას შეიძლება გამოყენებული იქნას სამუშაოთა წარმოების ორი მეთოდი: განუწყვეტელი და ციკლური.

განუწყვეტელი მეთოდით გაზსადენისათვის d=180-450 მმ ითვალისწინებს ორ ტვირთამდე მექანიზმის (მილჩამწყობის) გამოყენებას, რომლებიც გაუჩერებლად გადაადგილდებიან ტრანშეის გასწვრივ ჩასაწყობი რგოლების ჩაშვების პროცესში.

d=125 მმ და ნაკლები დიამეტრის მილების ტრანშეაში ჩაწყობა რეკომენდებულია ხელით, ღვედების ან კაპრონის ბაგირების გამოყენებით. ვიწრო სამშენებლო ზოლში გაზსადენის ჩაწყობის დროს სწორ უბნებზე შეიძლება გამოყენებული იქნას საწყის წერტილში ხდება შედუღების მოედნის მოწყობა. ტრასის ბოლო წერტილში კი დგება საწევარი მოწყობილობა ან ტრაქტორი.

შემდეგ დამუშავდება ტრანშეაში. გაზსადენის მექანიკური დაზიანების თავიდან აცილების მიზნით ტრანშეის ძირზე ეწყობა ქაფპოლიმერული მასალა ბალიში, რომელზეც გადაადგილდება გაზსადენი.

პოლიეთილენის მილების ერთმანეთთან შეერთება შეიძლება როგორც, ქუროების საშუალები ისე პირაპირების შედუღებით.

პოლიეთილენის გაზსადენის შედუღებისას ჩასაყრელი გამახურებლებიანი შემაერთებელი დეტალებით აწარმოებენ გარემომცველი ჰაერის არანაკლებ -50С-ს და არუმეტეს +350С-ს დროს. სხვა ტემპერატურაზე შედუღების სამუშაოების აუცილებლობის შემთხვევაში შედუღება უნდა იწარმოოს დახურულ სათავსოში.

შედუღების ადგილი დაცული უნდა იყოს ტენის, ქვიშის, მტვრის და სხვა ზემოქმედებისაგან.

პირაპირების შედუღების დროს ხდება მილის ბოლოების დამუშავება.

დამუშავება გულისხმობს მილის ბოლოდან 0,1-0,22 მმ. სისქის მოცულობას სპეციალური საწმენდით, ხელის ან მექანიზირებული სახვეწით, ასევე ნაზოლის მოხსნას მოსაცილებლად.

მოხვეწის შემდეგ შესადუღებელ ზედაპირს გულმოდგინედ ასუფთავებენ ან უაიტსპირტში დასველებული საშრობი ქაღალდით.

გაზსადენის ტრასაზე სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოების დამთავრების შემდეგ აუცილებელია მისი გამოცდა სიმტკიცეზე და ჰერმეტულობაზე.

გამოცდამდე საჭიროა გაზსადენის შიგა სიღრუის გაწმენდა მტვრისაგან და წყლისაგან. გაწმენდას ვითვალისწინებთ ჰაერით, გაქრევის გზით, გაზსადენში გამწმენდი “პორშინის" გატარების გარეშე. ჰაერით გაქრევა ხორციელდება ჰაერის ნაკადის 15-20 მ/წმ-ში სიჩქარით. გასაქრევი უბნის სიგრძე არ უნდა აღემატებოდეს 3-4 კმ-ს. გაქრევისათვის ჰაერის წნევა რესივერში უნდა იყოს 6 კგ/სმ2 (0,6 МПа). გაქრევა ითვლება დამთავრებულად, როცა გაქრევის მილყელიდან გამოდის სუფთა ჰაერის ჭავლი.

გაქრევის შემდეგ გაზსადენები ექვემდებარებიან გამოცდას. პროექტით გაზსადენის ტრასის გამოცდას პნევმატური მეთოდით გაზსადენის ტრასის გამოცდა ხდება სიმტკიცეზე და ჰერმეტულობაზე.

გამოცდას სიმტკიცეზე და ჰერმეტულობაზე ატარებს სამშენებლო სამონტაჟო ორგანიზაცია.

გამოსაცდელი მონაკვეთი თავსა და ბოლოში გაზსადენზე მოეწყოს პოლიეთილენის-ფოლადზე გადამყვანი, რომელზედაც ბოლოებში მოეწყობა დამხშობები. გადამყვანების ლითონურ ნაწილზე მოეწყობა გამოცდისათვის საჭირო ჰაერის ჩასაბერი მილყელები და მანომეტრები.

გაზსადენების გამოცდის, შემდეგ მოხდება პოლიეთილენ-ფოლადის გადამყვანების დემონტაჟი და ამის შემდეგ მოხდება გაზსადენის ტრასის გამთლიანება.

გაზსადენის სიმტკიცისა და ჰერმეტულობაზე გამოცდისათვის გამოიყენება შემდეგი სახის მანომეტრები: სიმტკიცეზე გამოცდისას ზამბარიანი მანომეტრები სიზუსტის კლასით არა უდაბლეს 1,5-სა, ჰერმეტულობაზე გამოცდისას ზამბარიანი მანომეტრები სიზუსტის კლასით არაუდაბლეს 1,0-სა.

გამოცდისათვის გამოყენებული ზამბარიანი მანომეტრების კორპუსის დიამეტრი არ უნდა იყოს 160 მმ-ზე ნაკლები.

საპროექტო გაზსადენი უნდა გამოიცადოს სიმტკიცეზე წნევით Р = 4.5 კგ/სმ2-ზე. გამოცდის ხანგრძლივობა 1 სთ. გამოცდის შედეგი ჩაითვლება დადებითად, თუ გამოცდის პერიოდში წნევა უცვლელია (არ არის წნევის ხილული დაცემა მანომეტრზე).

გაზსადენის სიმტკიცეზე პნევმატური მეთოდით გამოცდისას დეფექტების ძებნა, საპნის ემულსიით დასაშვებია ჩატარდეს, მხოლოდ ჰერმეტულობაზე გამოცდის ნორმამდე წნევის შემცირების შემდეგ. ჰერმეტულობაზე გამოცდამდე მიწისქვეშა გაზსადენები მათი ჰაერით შევსების შემდეგ, საჭიროა 12 საათის განმავლობაში შეყოვნებული იქნენ გამოსაცდელი წნევის ქვეშ და მხოლოდ ამის შემდეგ მოხდეს მათი გამოცდა.

ჰერმეტულობაზე გაზსადენის ტრასა უნდა გამოიცადოს წნევით Р = 3 კგ/სმ2.

გამოცდის შედეგი ჩაითვლება დადებითად, თუ გაზსადენში ფაქტობრივი წნევის დაცემა ნაკლებია დასაშვებზე.

დეფექტების აღმოფხვრის შემდეგ გაზსადენის ჰერმეტულობაზე გამოცდა წარმოებს განმეორებით.

გაზსადენის მშენებლობის დაწყება იგეგმება 1 მაისიდან და სამუშაოების დამთავრება იგეგმება 3 თვეში, ანუ მნშენებლობა იწარმოება მაისი-ივნისი-ივლისის თვეებში.

გაზასადენის მშენებლობის მონაკვეთების მიწისზედა და მიწისქვეშ ჩასატარებელი სამუშაოების შესახებ ინფორმაცია მოცემულია ცხრილ 1-სა და 2-ში.

ცხრილი 1.

საპროექტო გაზსადენის მიწისქვეშა მონაკვეთები

| პიკეტი | კორდინატები | პიკეტი | კორდინატები | სიგრძე, მ. | დიამეტრი, მმ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |  |  |
| 0+00 | 494262.00 | 4603912.78 | 26+47 | 496359.10 | 4604873.40 | 2647 | 90(პოლ) |
| 29+62 | 496558.04 | 4605100.06 | 42+84 | 497404.53 | 4606114.04 | 1322 | 90(პოლ) |
| 42+92 | 497409.86 | 4606120.01 | 45+32 | 497573.46 | 4606295.59 | 240 | 90(პოლ) |
| 46+13 | 497633.15 | 4606317.41 | 48+22 | 497780.02 | 4606467.05 | 209 | 90(პოლ) |
| 48+32 | 497786.86 | 4606474.33 | 50+41 | 497960.08 | 4606590.44 | 209 | 90(პოლ) |
| 51+26 | 498029.75 | 4606637.09 | 52+40 | 498128.05 | 4606694.89 | 114 | 90(პოლ) |
| 52+50 | 498136.73 | 4606699.99 | 54+60 | 498317.12 | 4606807.32 | 210 | 90(პოლ) |
| 56+01 | 498427.26 | 4606857.48 | 78+81 | 499977.35 | 4608366.90 | 2280 | 90(პოლ) |
| 79+01 | 499997.17 | 4608369.38 | 81+03 | 500140,56 | 4608466,01 | 202 | 90(პოლ) |

ცხრილი 2.

საპროექტო გაზსადენის მიწისზედა მონაკვეთები

| პიკეტი | კორდინატები | პიკეტი | კორდინატები | სიგრძე, მ. | დიამეტრი, მმ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |  |  |
| 26+47 | 496359.10 | 4604873.40 | 29+62 | 496558.04 | 4605100.06 | 315 | 114(ფოლ) |
| 42+84 | 497404.53 | 4606114.04 | 42+92 | 497409.86 | 4606120.01 | 8 | 114(ფოლ) |
| 45+32 | 497573.46 | 4606295.59 | 46+13 | 497633.15 | 4606317.41 | 81 | 114(ფოლ) |
| 48+22 | 497780.02 | 4606467.05 | 48+32 | 497786.86 | 4606474.33 | 10 | 114(ფოლ) |
| 50+41 | 497960.08 | 4606590.44 | 51+26 | 498029.75 | 4606637.09 | 85 | 114(ფოლ) |
| 52+40 | 498128.05 | 4606694.89 | 52+50 | 498136.73 | 4606699.99 | 10 | 114(ფოლ) |
| 51+60 | 498317.12 | 4606807.32 | 56+01 | 498427.26 | 4606857.48 | 141 | 114(ფოლ) |
| 78+81 | 499977.35 | 4608366.90 | 79+01 | 499997.17 | 4608369.38 | 20 | 114(ფოლ) |

გაზსადენის ექსპლუატაციაში მიღება ხდება მიმღები კომისიის მიერ დამკვეთი ორგანიზაციის მიერ დანიშნულ დროს, რის შესახებაც დამკვეთი არანაკლებ 5 დღით ადრე აცნობებს შესაბამის ორგანოებს.

მიმღები კომისია ამოწმებს საპროექტო და საშემსრულებლო დოკუმენტაციას მათ შესაბამისობას საპროექტო და საშემსრულებლო დოკუმენტაციებთან და გაზის მეურნეობაში მოქმედ სამშენებლო ნორმებთან და წესებთან.

გაზსადენების შესაბამისობა გაზის მეურნეობაში მოქმედ, ტექნიკური უსაფრთხოების წესებთან ფორმდება გაზსადენის ექსპლუატაციაში მიღების აქტით.

თუ კომისიის მიერ მიღებული ობიექტი არ იქნა ექსპლუატაციაში შეყვანილი 6 თვის განმავლობაში, მისი ექსპლუატაციაში შეყვანისას უნდა ჩატარდეს განმეორებითი გამოცდა ჰერმეტულობაზე.

გაზგამანაწილებელი სისტემის ექსპლუატაციაში შეყვანა მიმღები კომისიის მიერ სათანადო აქტის გაფორმების გარეშე დაუშვებელია.

გაზსადენის მშებებლობისას მაშტაბებიდან და იმის გათვალისწინებით, რომ საამშენებლო უბანის ძირითადი ნაწილი გადის დასახლებულ პუნქტში საამშენებლო ბანაკის მოწყობა არ იგეგმება.

გაზსადენის მშენებლობისას, ადგილი აქვს მშენებლობის უბნებზე მავნე ნივთიერებათა წარმოქმნას და მათ შემდგომ გაფრქვევას ატმოსფეროში. საწარმოს მიერ ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებებს წარმოადგენს მიწის სამუშაოების შესრულებისას წარმოქმნილი მტვერი და შედუღების სამუშაოების წარმოებისას გაფრქვეული შედუღების აეროზოლი და მანგანუმის დიოქსიდი. ასევე მშენებლობისას ჰაერში გაფრქცეული მავნე ნივთიერებები წარმოიქმნება გამოყენებული ტექნის მუშაობისას, რომლებიც წარმოადგენენ მოძრავ წყაროებს.

მშენებლობის მაშტაბებიდან გამომდინარე მავნე ნივთიერებების მიწისპირა კონცენტრაციების მნიშვნელობები არ გადაამეტებენ დასაშვებ ნორმებს უახლოეს დასახლებულ პუნქტებთან.

გაზსადენის მშენებლობისას წყალი გამოიყენება მხოლოდ ტრანშეიში ჩაყრილი ქვიშისა და ბალასტის დანამვისათვის, რომ მოხდეს მისი დატკეპნა. წყალი აღნიშნული სამუშაოების ჩასატარებლად მიწოდებული იქნება ავტოცისტერნით, რომლის რაოდენობა დამოკიდებული იქნება ბალასტის სინოტივეზე.

გაზსადენის მშენებლობისას არ მოხდება ზედაპირული წყლის ობიექტების დაბინძურება ჩამდინარე წყლებით, რადგან გაზსადენის მშენებლობის პერიოდში ჩამდინარე წყლები არ წარმოიქმნება.

გაზსადენის მშენებლობის დროს ნარჩენების ქარმოქმნა მოსალოდნელი არ არის.

საწარმოს მუშაობის პროცესში ხმაურის გავრცელების დონეების გადაჭარბება არ არის მოსალოდნელი, რადგან მშენებლობისას ხმაურის წარმომქნელ წყაროებს წარმოადგენენ მომუშავე ტექნიკა, რომლებიც წარმოადგენენ მოძრავ წყაროებს.

დაგეგმილი მშენებლობის ტრასის გასწვრივ არ ფიქსირდება მრავალწლიანი ხე მცენარეები და ბუნებრივია არ იგეგმება მრავალწლიანი ხე-მცენარეების მოჭრა, მით  უმეტეს წითელი ნუსხით დაცული მცენარეთა სახეობები, ანუ ხე-მცენარეებზე ზემოქმედება არ იგეგმება.  ასევე საპროექტო ტერიტორიაზე  არ ფიქსირდება ცხოველთა სახეობები, მით უმეტეს წითელი ნუსხით დაცული ცხოველთა სახეობები.

საქმიანობისთვის გამოყოფილი ტერიტორიის შემოგარენში ასევე მის სიახლოვეს არ არის ჭარბტენიანი ტერიტორიები, ამდენად მასზე ზეგავლენა არ არის მოსალოდნელი.

საქმიანობის სპეციპიკის, მასშტაბის და ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე, რაიმე ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის.

მილსადენის მშენებლობის პერიოდში  მიწის სამუშაოების წარმოებისას ნაყოფიერი ფენის არსებობის შემთხვევაში მოხსნილი ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა სრული კანონმდებლობის დაცვით დასაწყოვებული იქნება საწარმოო ტერიტორიაზე და შემდგომ გამოყენებული იქნება იმ ადილების რეკულტივაციისათვის, საიდანაც ამოღებული იქნა.

გაზსადენის მშენებლობისას ძირითადად დასაქმებული იქნება ადგილობრივი მოსახლეობა (საშუალოდ 6 ადამიანი), რის გამოც დემოგრაფიული ცვლილებები მოსალოდნელი არ არის.

საწარმოს საქმიანობა დადებით გავლენას მოახდენს რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე.

საწარმოს ტერიტორიაზე მიწის სამუშაოების შესრულების პროცესში არქეოლოგიური ან კულტურული მემკვიდრეიბის ძეგლის არსებობის ნიშნების ან მათი რაიმე სახით გამოვლინების შემთხვევაში დამკვეთის მოთხოვნით სამუშაოთა მწარმოებელი ვალდებულია „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის თანახმად შეწყვიტოს სამუშაოები და ამის შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს.

გაზსადენის მშენებლობისას ბუნებრივი რესურსებიდან გამოყენებული იქნება ქვიშა და ბალასტი.

გაზსადენის მშენებლობისას კუმულაციური ზემოქმედება არ არის მოსალოდნელი, რადგან მის უშუალო სიახლოვეს ანალოგიური ტიპის სამუშაოები არ იწარმოება.

მილსადენის მშენებლობის პროცესში ყველა მშენებლობის უბანი ტექნიკურად უზრუნველყოფილი იქნება ავარიების პრევენციის საშუალებებით. ამიტომ ნებისმიერი ინციდენტი საწყის სტადიაშივე ისპობა მომუშავე ტექნიკის გაჩერებით და შედეგების ლოკალიზაციით.

მოსალოდნელი ავარიული სიტუაციები აღნიშნული ტიპის მშებებლობისას წარმოადგენს მომუშავე ტექნიკასთან უსაფრთხოების დაცვა.

მიმდინარე საამშენებლო საქმიანობის პროცესში შესაძლო ავარიული სიტუაციების თავიდან აცილების ღონისძიებების შემუშავებამდე უნდა მოხდეს ავარიული რისკ-ფაქტორების შეფასება, რომლის მიზანია ერთი მხრივ ხელი შეუწყოს გადაწყვეტილების მიღებას მშენებლობის მიზანშეწონილების თვალსაზრისით, მეორეს მხრივ შექმნას საფუძველი გარემოზე ნეგატიური ზემოქმედების თავიდან ასაცილებელი ან მნიშვნელოვნად შემარბილებელი ღონისძიებების დასადგენად.

გარემოსდაცვითი მიმართულების რეცეპტორებზე ზემოქმედების მოხდენა წარმოადგენს მიზეზ-შედეგობრივი ჯაჭვის ბოლო რგოლს, რომლის ძირითადი კომპონენტებია:

  - ტექნოლოგიური სქემით გათვალისწინებული ცალკეულ სამუშაოებთან დაკავშირებული რისკის შემცველი სიტუაციების წარმოქმნა (ხანძარი, სატრანსპორტო საშუალებებიდან)

  - მგრძნობიარე რეცეპტორებზე (ატმოსფერული ჰაერი, ნიადაგი, გრუნტი ან ზედაპირული წყლები, ჰაბიტატების ზოგიერთი სახეობები) ნეგატიური ზემოქმედება.

ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ მშენებლობის პროცესში ავარიების თავიდან აცილების მიზნით, დაცული უნდა იქნას საქართველოში მოქმედი უსაფრთხოების სტანდარტების მოთხოვნები. გათვალისწინებული უნდა იქნას ზოგადი და სპეციალური მოთხოვნები მავნე ნივთიერებების მიმართ, კერძოდ: ფეთქებუსაფრთხოება, ბიოლოგიური უსაფრთხოება. ელექტროუსაფრთხოება, უსაფრთხოების მოთხოვნები სატრანსპორტო საშუალებების და ტექნიკის მიმართ, უსაფრთხოების მოთხოვნები ჩასატვირთ-გადმოსატვირთი სამუშაოების ჩატარებისა და ტვირთების გადაადგილების დროს.

დანართი 1. გაზსადენის მშენებლობის სიტუაციური სურათი

დანართი 2. საამშენებლო მონაკვეთების  ვიზუალური სურათი.

დანართი 3. საამშენებლო მონაკვეთებზე ცასატარებელი სამუშაოების ნახაზები.

# Text boxes

400 მ