საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ხიდისთავი-ატენი- ბოშურის საავტომობილო გზის კმ 3+300 მდინარე ათრევზე არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის

არატექნიკური რეზიუმე

შემსრულებელი:

შპს „მშენებელთა ჯგუფი“

თბილისი 2020

# შესავალი

ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით, მეზობელ ქვეყნებთან ვაჭრობის ხელშეწყობასა და ტურიზმის ინფრასტრუქტურის განვითარებას უმთავრესი როლი ენიჭება, ამ მხრივ კი, როგორც სახელმწიფო ასევე ადგილობრივი მნიშვნელობის საგზაო ქსელის გაუმჯობესება მნიშვნელოვან ფაქტორებს განაპირობებს. სატრანსპორტო სექტორის განვითარება  და მოსახლეობის უსაფრთხოდ გადაადგილება აუცილებელია სათანადო ეკონომიკური ზრდისთვი და საქართველოს მოსახლეობის ცხოვრების პირობების გასაუმჯობესებლად. ამ პროცესში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ისეთი ინფრასტრუქტურის ობიექტების სასწრაფო რეაბილიტაცია/მშენებლობა, რომლებიც საფრთხეს უქმნის მოსახლეობას.

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ხიდისთავი-ატენი- ბოშურის საავტომობილო გზის კმ.3+300 მდ. ათრევზე არსებული  არსებული ხიდის გამოკვლევის პროცესში გამოვლინდა მთელი რიგი დეფექტები და დაზიანებები:

- ხიდის ყველა ფოლადის ელემენტი მოაჯირების ჩათვლით დაზიანებულია კოროზიით.

- ხიდის სტრუქტურის თითქმის ყველა ნაწილში ჩანს გაშიშვლებული არმატურა. სავალი ნაწილის ფარგლებში არ არის მოწყობილი თვალამრიდები და წყალმომცილებელი სისტემა.

- რამოდენიმე ადგილას სავალი ნაწილის რკ. ბეტონის ფილის დამცავი შრე ჩამოშლილია და ჩანს არმატურის კოროზირებული ღეროები. სავალი ნაწილის რკ. ბეტონის ფილის ბეტონი გამოფიტულია, კუთხეები ჩამომტვრეულია და ფოლადის მოაჯირების დასამაგრებელი ჩასატანებელი დეტალები კოროზირებულია. მალის ნაშენის ფოლადის კოჭები შეუღებავი და კოროზირებულია.

- სანაპირო და შუალედი ბურჯების ბეტონი ძლიერ გამოფიტული და ჩამოშლილია. სანაპირო და შუალედ ბურჯებზე მოწყობილი ფერმისქვეშა ფილის მსგავსი კონსტრუქციის ბეტონი გამოფიტულია, ჩამოშლილია და ჩანს არმატურის კოროზირებული ღეროები.

- ხიდის მარჯვენა სანაპირო და შუალედი ბურჯის საძირკვლები და მიმდებარე მისასვლელი ყრილები ინსტენსიურად ირეცხება, ხოლო ქვედა მხარის მისასვლელი ყრილის დიდი ნაწილი ჩამოშლილია.

- მეორე მალის ხიდქვეშა სივრცე თითქმის მთლიანად გამოვსებულია საყოფაცხოვრებო ნაგვითა და ჩამონატანი გრუნტით.

- ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმაციით ხიდის არსებული ხვრეტი ვერ ატარებს წყალდიდობის ხარჯს და წყლის ნაკადი გადადის ხიდის სავალ ნაწილზე.

ასეთ პირობებში  ხიდის შეკეთება და რეკონსტრუქცია ფაქტიურად შეუძლებელია.

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ  დაიგეგმა  შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ხიდისთავი-ატენი- ბოშურის საავტომობილო გზის კმ.3+300 მდ. ათრევზე  არსებული  ახალი სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის სამშენებლო სამუშაოები.

წინამდებარე ანგარიში წარმოადგენს შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ხიდისთავი-ატენი- ბოშურის საავტომობილო გზის კმ.3+300 მდ. ათრევზე არსებული   ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის პროექტის არატექნიკურ რეზიუმეს რომელიც დამუშავებულია საავტომობილო გზების დეპარტამენტსა და შპს ,,მშენებელთა ჯგუფ"ს შორის 19.03.2020 წელს გაფორმებული ე.ტ. #39-20   ხელშეკრულების საფუძველზე.

ხელშეკრულების თანახმად სამუშაოების ჩატარების  ხანგრძლივობა წარმოადგენს 200 დღეს.

სამშენებლო უბნიდან უახლოესი საცხოვრებელი სახლი დაშორებულია 18 მეტრით.

# დოკუმენტის მომზადების საკანონმდებლო საფუძველი

გზშ-ს ანგარიში მომზადებულია საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“  მოთხოვნებიდან გამომდინარე, კერძოდ:

კოდექსის მე-5 მუხლის 1-ლი პუნქტის შესაბამისად გზშ-ს ექვემდებარება კოდექსის I დანართით გათვალისწინებული საქმიანობები, მათ შორის საერთაშორისო ან შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზაზე განთავსებული გვირაბის ან/და ხიდის მშენებლობა. აქედან გამომდინარე სახიდე გადასავლელის მშენებლობის პროექტი სკრინინგის პროცედურის გარეშე ექვემდებარება გზშ-ს და იგი შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ.

კოდექსის მე-6 მუხლის შესაბამისად გზშ-ს ერთერთი ეტაპია სკოპინგის პროცედურა, რომელიც განსაზღვრავს გზშ-ისთვის მოსაპოვებელი და შესასწავლი ინფორმაციის ჩამონათვალს და ამ ინფორმაციის გზშ-ის ანგარიშში ასახვის საშუალებებს.

აღნიშნული პროცედურის საფუძველზე მომზადდა წინასწარი დოკუმენტი (სკოპინგის ანგარიში), რომლის საფუძველზეც 14.08.2020 წ სამინისტრომ გასცა №70 სკოპინგის  დასკვნა.

ადმინისტრაციული წარმოების ეტაპზე, 2020 წლის  24 ივლისს გაიმართა აღნიშნული პროექტის საჯარო განხილვა გორის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ჯებირში, ადმინისტრაციული ერთეულის შენობის ეზოში. სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვას ესწრებოდნენ საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის წარმომადგენელი, სოფ. ჯებირის მოსახლეობა, გორის მინიციპალიტეტის მერიისა და საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლები.

რომლითაც განისაზღვრა გზშ-ის ანგარიშის მომზადებისთვის საჭირო კვლევების, მოსაპოვებელი და შესასწავლი ინფორმაციის ჩამონათვალი.

# პროექტით განსაზღვრული საქმიანობის და დეტალების დახასიათება

## სახიდე გადასასვლელის არსებული მდგომარეობა

ხიდი მდებარეობს მდ. ათრევზე, ხიდისთავი - ატენი - ბოშურის საავტომობილო გზის კმ 3+300-ზე. ხიდი მდებარეობს სოფელ ჯებირში, გორის რაიონი, შიდა ქართლის რეგიონი.  ხიდი ორ მალიანია. პირველი მალი სინათლეში შეადგენს 8,30მ, მეორე მალი 7,90მ, შუა ბურჯის  განიკვეთი არის 7მ*1,90მ. ხიდის მალის ნაშენი კომპოზიტურია და შედგება ფოლადის მთავარი კოჭებისგან და მათზე განთავსებული რკ. ბეტონის ფილისაგან. ხიდის მალის ნაშენზე მოწყობილია ფოლადის მოაჯირები ფეხით მოსიარულეთათვის. ხიდის სტრუქტურა შედგება ორი განაპირა და ერთი შუალედი ბურჯისაგან.

ხიდის სიგრძე შეაგდენს 17,9 მ-ს, ხვრეტი სინათლეში - 14,1 მ, ხიდის გაბარიტი 4,75მ. მალის ნაშენი ეყრდნობა სანაპირო და შუალედ ბურჯებს საყრდენი ნაწილების გარეშე. ხიდის სანაპირო ბურჯები მასიური ბეტონისაა და შედგება საძირკვლისა და ტანისაგან. ბურჯების ტანზე მოწყობილია არმირებული, 0,3 მ სისქის ფერმისქვეშა ფილის მსგავსი კონსტრუქცია. ბურჯები დაფუძნებულია ბუნებრივ ფუძეზე. ხიდზე მოწყობილია 4,75 მ სიგანის ასფალტბეტონის სავალი ნაწილი.

ხიდის ყველა ფოლადის ელემენტი მოაჯირების ჩათვლით დაზიანებულია კოროზიით. ხიდის სტრუქტურის თითქმის ყველა ნაწილში ჩანს გაშიშვლებული არმატურა. სავალი ნაწილის ფარგლებში არ არის მოწყობილი თვალამრიდები და წყალმომცილებელი სისტემა. რამოდენიმე ადგილას სავალი ნაწილის რკ. ბეტონის ფილის დამცავი შრე ჩამოშლილია და ჩანს არმატურის კოროზირებული ღეროები. სავალი ნაწილის რკ. ბეტონის ფილის ბეტონი გამოფიტულია, კუთხეები

ჩამომტვრეულია და ფოლადის მოაჯირების დასამაგრებელი ჩასატანებელი დეტალები კოროზირებულია.მალის ნაშენის ფოლადის კოჭები შეუღებავი და კოროზირებულია. სანაპირო და შუალედი ბურჯების ბეტონი ძლიერ გამოფიტული და ჩამოშლილია. სანაპირო და შუალედ ბურჯებზე მოწყობილი ფერმისქვეშა ფილის მსგავსი კონსტრუქციის ბეტონი გამოფიტულია, ჩამოშლილია და ჩანს არმატურის კოროზირებული ღეროები. ხიდის მარჯვენა სანაპირო და შუალედი ბურჯის საძირკვლები და მიმდებარე მისასვლელი ყრილები ინსტენსიურად ირეცხება, ხოლო ქვედა მხარის მისასვლელი ყრილის დიდი ნაწილი ჩამოშლილია. მეორე მალის ხიდქვეშა სივრცე თითქმის მთლიანად გამოვსებულია საყოფაცხოვრებო ნაგვითა და ჩამონატანი გრუნტით.  შმიდტის სკლერომეტრით დადგენილი ბეტონის კლასი კუმშვაზე სიმტკიცის მიხედვით საშუალოდ შეადგენს B12,5-ს სავალი ნაწილის ფილისათვის, B8-ს სანაპირო ბურჯებისათვის და B9-ს შუალედი ბურჯისათვის. მდინარის კალაპოტი მცენარეებითაა დაფარული და აუცილებელია განაპირა ბურჯების გარშემო ნიადაგის შემდგომი ეროზიის თავიდან აცილება. ასეთ პირობებში ხიდის ექსპლუატაცია დაუშვებელია.

ცხრილი- არსებული ხიდის ზომები

|  | მალი 1 | მალი 2 | შუალედი ბურჯი | მთავარი კოჭის სიმაღლე | კოჭებს შორის მანძილი | თაროს სიგანე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ზომები [მ] | 8,30 (მდინარის კალაპოტი) | 7,90 | 7,0 x 1,90 | 0,30 | 1,00 | 0,135 |

სურ №1_არსებული ხიდის სურათი.

სურ №2 საპროექტო ხიდის ადგილმდებარეობის სურათი.

## საპროექტო გადაწყვეტილებები

საპროექტო გადაწყვეტილება

ახალი ხიდის ღერძი ემთხვევა არსებული ხიდის ღერძს. ახალი ხიდი განლაგებულია გრძივ ქანობზე 0,7% და აქედან გამომდინარე არ საჭიროებს დამატებით ღონისძიებებს სავალი ნაწილიდან ზედაპირული წყლების მოსაცილებლად. საპროექტო მარშრუტის სიგრძეა 53,67 მ. მისასვლელები დაპროექტებულია ისე, რომ იგი აგრძელებს შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ხიდისთავი-ატენი-ბოშურის საავტომობილო გზას.

ხიდი დაპროექტებულია როგორც ერთ მალიანი, ჭრილი კოჭური სისტემა საანგარიშო მალით 14,4 მ. ხიდის საერთო სიგრძე განაპირა ბურჯების ჩათვლით 21.84 მ-ია. მალის ნაშენი განლაგებულია გზის 0,7%-ან საპროექტო ქანობზე. მალის ნაშენის სრული სიგანეა 9,85 მ. აღნიშნული კოჭები სერიულად იწარმოება საქართველოში ტიპიური პროექტის მიხედვით „Пролетные строения без диафрагм из железобетонных балок таврового сечения с ненапрягаемой арматурой для мостов и путепроводов на автомобильных дорогах общего пользования Российской Федерации под нагрузку класса А 11 и НК-80. Выпуск 3, серия 3.503.1-73 инв. № 54022-М“ საყრდენებად მიღებულია ორი განაპირა ბურჯი ბუნებრივ საფუძველზე. ხიდის ყრილთან შეუღლება ხორციელდება განაპირა ბურჯების ფრთებისა და გადასასვლელი ფილების მეშვეობით. მდინარის ორივე ნაპირზე დამატებით ეწყობა სარეგულაციო კედლები. მალის ნაშენის განივი კვეთი შედგება 6 კარკასული კოჭისგან. კოჭის სიმაღლეა 93 სმ. განივი კვეთის ორივე მხარეს ეწყობა ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარები სიგანით 1,0 მ, რომლებიც სავალი ნაწილიდან გამოყოფილია რკ. ბეტონის თვალამრიდებით. სავალი ნაწილი იყოფა 2 ზოლად. თითოეულის სიგანეა 3,25 მ. ორივე მხარეს ეწყობა 0,25 მ სიგანის უსაფრთხოების ზოლი. სავალი ნაწილის ფენილის კონსტრუქცია შედგება შემასწორებელი ფენისგან, ჰიდროიზოლაციისგან, ბეტონის დამცავი ფენისგან და 2 ფენა წვრილმარცვლოვანი ასფალტბეტონის ფენისგან. ტროტუარებზე სავალი ნაწილის კონსტრუქცია შედგება შემასწორებელი ფენისგან, ჰიდროიზოლაციისგან და ერთი ფენა წვრილმარცვლოვანი ასფალტბეტონისგან. ხიდის სავალი ნაწილი განივ მიმართულებაში 2 ქანობიანია. ქანობის სიდიდე შეადგენს 2,5 %-ს, ხოლო ტროტუარის ქანობი - 1,0 %-ს. ტროტუარის ქანობი დახრილია სავალი ნაწილის ღერძისკენ. ხიდის ორივე მხარეზე გათვალისწინებულია ლითონის მოაჯირების მოწყობა ქვეითად მოსიარულეთათვის. გეომეტრიული ზომები და კვანძები იხილეთ თანდართულ ნახაზებში.

პროექტი ითვალისწინებს სოფ. ჯებირის და სოფ. ატენის სასმელი წყლის 3ც მილის d=100 მმ-მდე და  1ც გაზის d=150მმ მილის დროებით გადატანას და შემდგომ დაბრუნებას.  დეტალური პროექტირებისას გათვალისწინებულია  საკიდების (კრონშტეინების) მოწყობა  აღნიშნულის განსახორციელებლად.

ცხრილი საპროექტო ხიდის პარამეტრები

|  | ხიდის სქემა | ხიდის სიგრძე | მალის ნაშენის სიგრძე | ნახვრეტი სინათლეში - | საპროექტო მარშრუტის სიგრძე (მისასვლელი გზების ჩათვლით ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ზომები [მ] | 1+8+1 | 21.84 | 15 | 12,2 | 53,67 |

მშენებლობის ორგანიზება

მშენებლობის ორგანიზაცია მოიცავს დროებითი შემოვლითი გზის მოწყობას და სხვა ტექნოლოგიურ ღონისძიებებს ბურჯების ასაშენებლად და მალის ნაშენის დასამონტაჟებლად.

პირველ ეტაპზე ხორციელდება მოსამზადებელი და დაკვალვითი სამუშაოები. მეორე ეტაპზე მიმდინარეობს მიწის სამუშაოები ბურჯების ასაშენებლად. სრულდება ექსკავატორის გამოყენებით, გრუნტის გადატანით ნაყარში. ბურჯების ასაშენებლად საჭირო ბეტონის შემოზიდვა გათვალისწინებულია რეგიონში არსებული უახლოესი ქარხნიდან 10-15 კმ-ს რადიუსში. ბურჯების მშენებლობის პარალელურად ხორციელდება რკ. ბეტონის კოჭების შემოზიდვა სპეციალური ტრანსპორტით და დასაწყობება მიმდებარე მოედანზე. ბურჯების მშენებლოობის დასრულების შემდეგ ხორციელდება კოჭების მონტაჟი 25ტ. ტვირთამწეობის ავტოამწეების გამოყენებით. კოჭების დამონტაჟებისა და გრძივი გამონოლითების ნაკერების მოწყობის შემდეგ ეწყობა ხიდის სავალი ნაწილი, მოაჯირები, თვალამრიდები და სხვა.

განაპირა   ბურჯები მონოლითური რკ. ბეტონისაა ბუნებრივ საფუძველზე. ექსკავატორის საშუალებით ხორციელდება ქვაბულების დამუშავება, ეწყობა ქვაბულის  გამაგრების ელემენტები ხის მასალისაგან და  ყალიბები, არმირება და დაბეტონება სასაქონლო ბეტონით.

მალის ნაშენის კოჭების დამზადება გათვალისწინებულია ქ. გორში არსებულ სპეციალიზირებულ ქარხნებში. მათი მოწოდება ხორციელდება კოჭმზიდი ურიკებით 12 კმ მანძილზე; კოჭების მონტაჟი გათვალისწინებულია ორი 25 ტონიანი ტვირთამწეობის ავტოამწეებით.

პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს მისასვლელების  და კონუსების დამჭერი რკ. ბეტონის კედლების მოწყობა.

სამუშაოების დამთავრებისა და მოძრაობის გახსნის შემდეგ განხორცირლდრბა  დროებითი ნაგებობების, მდინარეზე გადასასვლელის დემონტაჟი და სარეკულტივაციო სამუშოაები

დროებითი გზის მოწყობა.

დროებითი შემოვლითი გზის მშენებლობის დაწყებამდე უნდა მოხდეს კალაპოტის ფორმირება და არსებული ხიდის #1 და #2 ბურჯების ფუნდამენტების გამაგრება, შემდეგ  ბოლომდე უნდა მოეწყოს #2, და #3 კედლები. #1 კედელი პირველ ეტაპზე უნდა მოეწყოს ნიშნულამდე 636,00. არსებული ხიდის შუა ბურჯთან უნდა მოეწყოს დროებითი რკ. ბეტონის კედელი, რომელიც შემდგომში დაიცავს დროებით გზას.

დროებითი გზის მშენებლობის დაწყებამდე გორის მუნიიპალიტეტის მერიამ უნდა გადაიტანოს წყლის 3ც მილი. სოკარგაზ ჯორჯიამ უნდა გადაიტანოს თავისი Ф150მმ დიამეტრის გაზის მილი, ხოლო ენერგო პრო ჯორჯიამ თავისი ელექტრო გადამცემი ხაზის ერთი ცალი ხის ბოძი.

დროებითი გზა არსებულ ხიდზე შესვლამდე უხვევს ცენტრალური გზიდან მარჯვნივ, გადადის ზევიდან #1 კედელზე, გადაივლის 5ც AФ1000მმ დიამეტრის მილზე, (საერთო სიგრძე 50მ.) გაუვლის გვერდს #2 კედელს  ამოვა მეორე მხარეს და შეუერთდება ცენტრალურ გზას. გზის პროფილი მილების თავზე უნა იყოს ჩაზნექილი, რომ მდინარის ადიდების და მილების ამოქოლვის შემთხვევაში წყალმა თავისუფლად გადაიაროს ზემოდან.

დროებითი გზა ეწყობა არსებულ ხიდთან ახლოს, მარჯვენა მხარეს, მისი მთლიანი სიგრძეა 50 მ. მდინარე  გატარება ხდება 1000 მმ დიამეტრის 5 ცალი ლითონის მილის მეშვეობით. დროებითი გზის მოსაწყობად გამოიყენება დრენირებადი გრუნტი, რომელიც იტკეპნება ვიბროსატკეპნით. ზემოდან მოშანდაკდება 20 სმ. სისქის ქვიშახრეშოვანი ნარევით (0-40 მ.ია) მშენებლობის დასრულების შემდეგ მოხდება დროებითი გზის დაშლა.

ცხრილი დროებითი გზის პარამეტრები

|  | დროებითი გზის სიგრძე | სავალი ნაწილის სიგანე | ყრილის საშუალო სიმაღლე |
| --- | --- | --- | --- |
| ზომები [მ] | 50 | 4-5 მ | 2.5-მ |

მისასვლელები

სპეციფიკაციებისა და სივრცითი შეზღუდვების გათვალისწინებით, გზისთვის შერჩეულია გეომეტრიული ელემენტები. გზის მინიმალური ჰორიზონტალური რადიუსია 120 მ. მისასვლელი გზის ზომები მოცემულია ქვემოთ მოყვანილ სქემაზე (სმ).

ნახაზი № 1-მისასვლელი გზის ზომები

გზის განივი კვეთი შედგება: სავალი ზოლებისგან: 2 x 3.00 = 6.00 მ გვერდულებისგან : 2 x 1.00 = 2.00 მ.  მთლიანი სიგანე ტოლია 8მ. საფარის კონსტრუქცია შედგება:

საცვეთი ფენისგან                   ბიტუმის ასფალტის ცვეთადი ფენა d = 4 სმ

შუალედური ფენისგან         ბიტუმის ასფალტის შუალედური ფენა d = 6 სმ

საფუძვლის ფენისგან            ხრეშოვანი (ქვის) ნარევი, სისქე dmin = 40 სმ (0- 43 მმ)

ინფორმაცია  ეროზიულ პროცესებისაგან დაცვის და ნაპირსამაგრი სამუშაოების  შესახებ

განაპირა ბურჯების დაცვა მდინარისაგან გამოწვეული ეროზიისაგან, მოხდება დინების მარეგულირებელი ღონისძიებების განხორციელებით. კერძოდ, დაპროექტებულია ორივე განაპირა ბურჯის მისასვლელი კონუსების დამცავი რ/ბ-ის საყრდენი კედლები (ნახ. # 03 ).

საყრდენი კედლები #1 და #4 იცავს პირველი განაპირა ბურჯის მისასვლელ კონუსებს წარეცხვისაგან. საყრდენი კედლები #2 და #3 იცავს მეორე განაპირა ბურჯის მისასვლელ კონუსებს წარეცხვისაგან.  გარდა ამისა #3 კედელი, რომლის სიგრძე 33,0მ-ია წარეცხვისაგან იცავს, როგორც მდინარის მარჯვენა ნაპირს, ასევე იქვე მდებარე კერძო მოსახლის ნაკვეთსაც.

ნახაზი № 2 საპროექტო ხიდის სიტუაციური გეგმა

ნახაზი № 3- სახიდე გადასასვლელის გეგმა

ნახაზი № 4 საპროექტო ხიდის საერთო ხედი

ნახაზი № 5-დროებითი შემოვლითი გზის სქემა

ნახაზი № -6 -საპროექტო ხიდის ჭრილი ხიდის ღერძზე

## ინფორმაციას დაგეგმილი საქმიანობის შეწყვეტის შემთხვევაში ამ საქმიანობის დაწყებამდე არსებული გარემოს მდგომარეობის აღდგენის საშუალებების შესახებ

როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული, ბოლო დროს ინტენსიურად მიმდინარეობს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ამ პროცესში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ისეთი ინფრასტრუქტურის ობიექტების სასწრაფო რეაბილიტაცია/მშენებლობა, რომლებიც საფრთხეს უქმნის მოსახლეობას.

სახიდე გადასასვლელის მშენებლობისათვის საჭირო კვლევა-ძიების პროცესში შეკრებილ იქნა ყველა ის მონაცემი, რომელიც აუცილებელი იყო საპროექტო სამუშაოებისათვის. შესწავლილ იქნა ხიდური გადასასვლელის რაიონი, მდინარის რეჟიმი; ახლომდებარე სამშენებლო მასალების კარიერები; მდინარეზე აგებული ნაგებობები და მათი საექსპლუატაციო პირობები და თავისებურებები; ფლორა, ფაუნ  და სხვა.

დაგეგმილი საქმიანობის შეწყვეტის შემთხვევაში ამ საქმიანობის დაწყებამდე არსებული გარემოს მდგომარეობის აღდგენის სამუშაოების ჩატარებისათვის, საქმიანობის განმახორციელებლის მხრიდან შემუშავდება  საქმიანობის დაწყებამდე არსებული გარემოს მდგომარეობის აღდგენის პროექტი.

## სამშენებლო ბანაკი

დაგეგმილი საქმიანობის სპეციფიკის, შესასრულებელ სამუშაოთა მოცულობის და საქმიანობის განხორციელების რაიონის ფონური სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით მძლავრი ინფრასტრუქტურის მქონე სამშენებლო ბანაკების მოწყობა საჭირო არ არის.

სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისათვის მარცხენა სანაპიროზე ეწყობა დროებითი ბაზა საყოფაცხოვრებო ნაგებობებით, საწარმოო უბნებით და მექანიზმებით გასაჩერებელი ადგილით, საერთო ფართობით 250 კვ.მ. მიწის ნაყოფიერი ფენის დროებით დასაწყობება მოხდება სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე.

საამშენებლო მოედნის მოსაწყობად საჭირო ნაგებობები და კონტეინერები.

სადარაჯო ჯიხური_1ც.

სასაწყობე კონტეინერი_1ც.

ბიოტუალეტი_1ც.

საოფისე კონტეინერი _1ც.

არმატურის ცეხის ფარდული_80მ2.

დაგეგმილი პროექტისათვის გათვალისწინებული არ არის გარემოზე ზემოქმედების ისეთი წყაროების მოწყობა, როგორებიცაა ბეტონის ან ასფალტბეტონის საამქრო და სხვ.

საქმიანობის განხორციელებისათვის საჭირო ინერტული მასალის შესყიდვა მოხდება -  ასფელტ-ბეტონით მომარაგება მოხდება გორის მუნიციპალიტეტში მდებარე  ასფალტ-ბეტონის ქარხნიდან.

- ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით მომარაგება მოხდება  გორის  მუნიციპალიტეტში  კარიერიდან.

სამშენებლო სამუშაოებზე დასაქმდება დაახლოებით 18 ადამიანი, რომელთა უმრავლესობა ადგილობრივი მოსახლეობაა, ხოლო რამდენიმე მოწვეული სპეციალისტის საცხოვრებლად გამოყენებული იქნება მიმდებარე სოფლების ტერიტორიაზე დაქირავებული ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლები.

მშენებლობაში დასაქმებულთა შორის იქნება ადგილობრივი მოსახლეობა (14 ადამიანი).

ყოველივე აღნიშნულის გათვალისწინებით საავტომობილო ხიდის მშენებლობისათვის საცხოვრებელი ბანაკის მოწყობა დაგეგმილი არ არის.

ცხრილი სამშენებლო ტექნიკის და სატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი.

| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | განზომილება | რაოდენობა |
| --- | --- | --- |
| ამწე ტვირთამწეობით 25 ტ | ცალი | 1 |
| ექსკავატორი | ცალი | 1 |
| ავტობეტონამრევი | ცალი | 2 |
| სანგრევი ჩაქუჩები | ცალი | 2 |
| კომპრესორი | ცალი | 1 |
| ბულდოზერი | ცალი | 2 |
| ელექტრო ვიბრატორი | ცალი | 2 |
| ავტოთვითმცლელი | ცალი | 1 |
| ავტოგრეიდერი | ცალი | 1 |
| ასფალტის დამგები | ცალი | 1 |
| სატკეპნი გლუვვალციანი 18ტ | ცალი | 1 |
| სატკეპნი ვიბრაციული 8,5ტ | ცალი | 1 |
| სარწყავ სარეცხი მანქანა. | ცალი | 1 |
| კოჭმზიდი | ცალი | 1 |
| ბორტიანი მანქანა 10ტ | ცალი | 1 |
| გენერატორი | ცალი | 1 |

ცხრილი მშენებლობაში დასაქმებულთა რაოდენობა

| # | პერსონალი | განზომილება | რაოდენობა |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ობიექტის მენეჯერი | ცალი | 1 |
| 2 | ხიდების ინჟინერი | ცალი | 1 |
| 3 | ადგილობრივი მუშა ხელი | ცალი | 14 |
| 4 | ობიექტის დაცვა | ცალი | 1 |
| 5 | მექანიზატორი | ცალი | 1 |

ნახაზი № -7- სამშენებლო ბანაკის გენ გეგმა

## მოძრაობის ორგანიზება

ორ ნაპირს შორის კომუნიკაციის განსახორციელებლად და ტრანსპორტის დროებით სამოძრაოდ გამოიყენება დროებითი შემოვლითი გზა და გადასასვლელი მდინარეზე, რომელიც მოეწყობა მრგვალი ლითონის მილების გამოყენებით წყლის გასატარებლად.

მოძრაობის უსაფრთხოებისათვის დროებითი გზა უნდა აღიჭურვოს შესაბამისი საგზაო ნიშნებით.

ნახაზი № 8- მოძრაობის რეგულირების სქემა

## მცენარეული საფარის და ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნა

მოსამზადებელი ეტაპის ერთერთი მნიშვნელოვანი სამუშაოებია მცენარეული საფარის და ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნა და მათი მართვა.

პროექტი სპეციფიკიდან გამომდინარე მიწის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის სამუშაოების ჩატარება საჭირო  იქნება ძირითადად სახიდე გადასასვლელის მშენებლობისათვის დროებითი გზების მოწყობის დროს, პროექტით გათვალისწინებული  მოსახსნელი მიწის ნაყოფიერი ფენის საერთო რაოდენობა იქნება  50 მ3. როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული  მიწის ნაყოფიერი ფენის დროებით დასაწყობება მოხდება სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე.

ნიადაგის ფენის მოხსნის სამუშაოები უნდა განახორციელოს „ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის, შენახვის, გამოყენების და რეკულტივაციის შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის N424 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნების დაცვით.

მოსამზადებელ ეტაპზე ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა მოიხსნება:

- სამშენებლო ბაზის ტერიტორიაზე;

- დროებითი გზის  დერეფანში

სამუაოების დასრულების შემდეგ მიწის ნაყოფიერი ფენა გამოიყენება სარეკულტივაციო სამუშაოების ჩასატარებლად.

## სამშენებლო სამუშაოების წყალმომარაგება და ჩამდინარე წყლების არინება

სამშენებლო სამუშაოების შესრულების პროცესში წყალი გამოყენებული იქნება სასმელ-სამეურნეო დანიშნულებით. როგორც უკვე ავღნიშნეთ მშენებლობისთვის საჭირო ასფალტბეტონის ნარევი შემოტანილი იქნება რეგიონში არსებული სხვადასხვა საწარმოებიდან. შესაბამისად ბეტონის დასამზადებლად წყლის გამოყენება საჭირო არ არის.

სასმელად შესაძლებელია ბუტილირებული წყლების გამოყენება. სამშენებლო ბაზაზე  მოეწყობა სამარაგო რეზერვუარი, რომელიც პერიოდულად შეივსება ავტოცისტერნის გამოყენებით.

სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებული სასმელ-სამეურნეო დანიშნულების წყლის რაოდენობა დამოკიდებულია სამუშაოებზე დასაქმებული პერსონალის რაოდენობაზე. წყლის ხარჯი იანგარიშება სამშენებლო ნორმებისა და წესების „შენობების შიდა წყალსადენი და კანალიზაცია“ – СНиП 2.04.01-85 მიხედვით და ერთ მუშაზე თითო ცვლაში შეადგენს 25 ლ-ს.

სამშენებლო სამუშაოებზე დასაქმებული პერსონალის რაოდენობა იქნება დაახლოებთ 18 ადამიანი. თუ გავითვალისწინებთ, რომ სამუშაოს რეჟიმი იქნება ერთცვლიანი, ხოლო წელიწადში სამუშაო დღეების მაქსიმალური რაოდენობა 200 დღე, სასმელ-სამეურნეო დანიშნულების წყლის ხარჯი იქნება:

18 x 25 = 450 ლ/დღ. ანუ     450x 200 = 90 000  ლ/წელ.

სამშენებლო ბაზაზე დაიდგმევა 1 ბიო ტუალეტი, სამეურნეო-ფეკალური ჩამდინარე წყლების რაოდენობის მიახლოებითი რაოდენობის გაანგარიშება ხდება გამოყენებული სასმელ-სამეურნეო წყლის 5-10%-იანი დანაკარგის გათვალისწინებით. სამეურნეო  წყლების შესაგროვებლად მოეწყობა საასენიზაციო ორმო  მათი დაცლა მოხდება საასენიზაციო მანქანის საშუალებით, რომელიც  წყლებს გაიტანს და ჩაუშვებს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის საკანალიზაციო სისტემაში, ადგილობრივ მუნიციპალურ სამსახურთან შეთანხმებით.

ბიო ტუალეტის  ავზის მოცულობა არის 220 ლ. დაცლა მოხდება კვირაში ერთხელ.

## ნარჩენების მართვა

სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის  დროს წარმოქმნილი ნარჩენებიდან აღსანიშნავია საყოფაცხოვრებო ნარჩენები. სამუშაოებზე დასაქმებული პერსონალის რაოდენობა იქნება დაახლოებთ 18 ადამიანი. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ერთ მომუშავეზე წლის განმავლობაში მოსალოდნელია  დაახლოებით 0.73 მ3 საყოფაცხოვრებო ნარჩენების წარმოქმნა, მოსალოდნელი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების რაოდენობა დაახლოებით იქნება 18x0.73მ3=13.14 მ3/წელ. საყოფაცხოვრებო ნარჩენები შეგროვდება სამშენებლო ბაზების ტერიტორიაზე, სპეციალურ კონტეინერებში. დაგროვების შესაბამისად საყოფაცხოვრებო ნარჩენები გატანილი იქნება  ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ნაგავსაყრელზე.

## სარეკულტივაციო სამუშაოები

საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდგომ აუცილებელია სარეკულტივაციო სამუშაოების ჩატარება.

სარეკულტივაციო სამუშაოებში იგულისხმება დროებითი ნაგებობების და მშენებლობისას გამოყენებული დანადგარ-მექანიზმების დემობილიზაცია, მშენებლობის პროცესში დაზიანებული უბნების აღდგენა, წინასწარ მოხსნილი ნიადაგოვანი საფარის მოწყობა მშენებლობისას დროებით გამოყენებულ ტერიტორიებზე, დაბინძურებული ნიადაგების მოხსნა და გატანა სარემედიაციოდ, სამშენებლო ნარჩენების გატანა და ა.შ.

სარეკულტივაციო სამუშაოები განხორციელდება “ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის, შენახვის, გამოყენების და რეკულტივაციის შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის N424 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნების მიხედვით, კერძოდ:

რეკულტივაციას ექვემდებარება ყველა კატეგორიის დაზიანებული და  დეგრადირებული ნიადაგი, ასევე მისი მიმდებარე მიწის ნაკვეთები, რომლებმაც დაზიანებული და დარღვეული ნიადაგების უარყოფითი ზემოქმედების შედეგად ნაწილობრივ ან მთლიანად დაკარგეს პროდუქტიულობა.

დეგრადირებული ნიადაგის რეკულტივაცია ხორციელდება მისი სასოფლო-სამეურნეო, სატყეო-სამეურნეო, წყალ-სამეურნეო, სამშენებლო, რეკრეაციული, გარემოსდაცვითი, სანიტარიულ-გამაჯანსაღებელი და სხვა დანიშნულების აღდგენის მიზნით.

საქმიანობის განმახორციელებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ნიადაგის საფარის მთლიანობა და მისი ნაყოფიერება მიახლოებით პირვანდელ მდგომარეობამდე, რისთვისაც საჭიროა:

მოხსნას ნიადაგის ნაყოფიერი და პროდუქტიული ფენა, შეინახოს სპეციალურად გამოყოფილ ადგილას და დაიცვას ნიადაგის ხარისხი (სხვადასხვა ნიადაგის ფენებთან და ქანებთან შერევა, მისი დაბინძურებისაგან, გადარეცხვისაგან, გაბნევისაგან დაცვა და სხვა) მათი დაცვისა და შემდგომი მიზნობრივი დანიშნულებით გამოყენების მიზნით;

ტერიტორიის დაბინძურების შემთხვევაში, მოახდინოს დამაბინძურებული წყაროს ლიკვიდაცია და უმოკლეს ვადებში ჩაატაროს დაბინძურებული ტერიტორიის რეკულტივაცია, ნიადაგური საფარის მთლიანობის აღდგენის მიმართულებით;

დაიცვას მიმდებარე ტერიტორია დაზიანებისა და დეგრადაციისაგან.

სამუშაოების დასრულების შემდეგ მოხდება გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა და გატანა ნაყარში 900 მ3.

არსებული ხიდის ბურჯების დაშლა და გატანა ნაყარში 155,00 მ3

სანაყაროდ გამოყენებული იქნება ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ნაგავსაყრელი.

# საქართველოს გარემოს დაცვითი პოლიტიკა და კანონმდებლობა

პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესში გათვალისწინებულია საქართველოს შემდეგი გარემოსდაცვითი კანონების მოთხოვნები

საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონების ნუსხა

| მიღების წელი | კანონის დასახელება | სარეგისტრაციო კოდი | საბოლოო ვარიანტი |
| --- | --- | --- | --- |
| 1994 | საქართველოს კანონი ნიადაგის დაცვის შესახებ | 370010000.05.001.018678 | 07/12/2017 |
| 1994 | საქართველოს კანონი საავტომობილო გზების შესახებ | 310090000.05.001.017311 | 24/12/2013 |
| 1995 | საქართველოს კონსტიტუცია | 010010000.01.001.016012 | 13/10/2017 |
| 1995 | საქართველოს კანონი ნარჩენების იმპორტის, ექსპორტის და ტრანზიტის შესახებ | 300230000.05.001.018660 | 07/12/2017 |
| 1996 | საქართველოს კანონი გარემოს დაცვის შესახებ | 360000000.05.001.018613 | 07/12/2017 |
| 1997 | საქართველოს კანონი ცხოველთა სამყაროს შესახებ | 410000000.05.001.018606 | 07/12/2017 |
| 1997 | საქართველოს კანონი წყლის შესახებ | 400000000.05.001.018653 | 07/12/2017 |
| 1998 | საქართველოს კანონი კურორტებისა და საკურორტო ადგილების სანიტარიული დაცვის ზონების შესახებ | 470210000.05.001.018676 | 07/12/2017 |
| 1999 | საქართველოს კანონი ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ | 420000000.05.001.018620 | 07/12/2017 |
| 1999 | საქართველოს კანონი საქართველოს ტყის კოდექსი | 390000000.05.001.018603 | 07/12/2017 |
| 2010 | საქართველოს კანონი ტყის ფონდის მართვის შესახებ | 040030000.05.001.018652 | 07/12/2017 |
| 1999 | საქართველოს კანონი საშიში ნივთიერებებით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურების შესახებ | 040160050.05.001.018679 | 07/12/2017 |
| 2003 | საქართველოს წითელი ნუსხის და წითელი წიგნის შესახებ | 360060000.05.001.018650 | 07/12/2017 |
| 2003 | საქართველოს კანონი ნიადაგების კონსერვაციისა და ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების შესახებ | 370010000.05.001.018641 | 07/12/2017 |
| 2005 | საქართველოს კანონი ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ | 300310000.05.001.018748 | 23/12/2017 |
| 2006 | საქართველოს კანონი „საქართველოს ზღვისა და მდინარეთა ნაპირების რეგულირებისა და საინჟინრო დაცვის შესახებ” | 400010010.05.001.01629 | 05/05/2011 |
| 2007 | საქართველოს კანონი ეკოლოგიური ექსპერტიზის შესახებ | 360130000.05.001.018662 | 07/12/2017 |
| 2007 | საქართველოს კანონი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ | 470000000.05.001.018607 | 07/12/2017 |
| 2007 | საქართველოს კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ | 450030000.05.001.018687 | 07/12/2017 |
| 2014 | საქართველოს კანონი სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ | 130000000.05.001.01860 | 07/12/2017 |
| 2015 | საქართველოს კანონი რადიოაქტიური ნარჩენების შესახებ | 120210010.05.001.018680 | 07/12/2017 |
| 2014 | ნარჩენების მართვის კოდექსი | 360160000.05.001.018604 | 07/12/2017 |
| 2017 | გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი | 360160000.05.001.018605 | 07/12/2017 |

## გარემოსდაცვითი სტანდარტები

წინამდებარე ანგარიშის დამუშავების პროცესში გარემო ობიექტების (ნიადაგი, წყალი, ჰაერი) ხარისხის შეფასებისათვის გამოყენებულია შემდეგი გარემოსდაცვითი სტანდარტები

გარემოსდაცვითი სტანდარტების ნუსხა

| მიღების თარიღი | ნორმატიული დოკუმენტის დასახელება | სარეგისტრაციო კოდი |
| --- | --- | --- |
| 31/12/2013 | ტექნიკური რეგლამენტი - „ზედაპირული წყლის ობიექტებში ჩამდინარე წყლებთან ერთად ჩაშვებულ დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ) ნორმების გაანგარიშების მეთოდიკა“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №414 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017621 |
| 31/12/2013 | ტექნიკური რეგლამენტი - „საქართველოს ზედაპირული წყლების დაბინძურებისაგან დაცვის შესახებ“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №425 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017650 |
| 03/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი - „აირმტვერდამჭერი მოწყობილობის ექსპლუატაციის შესახებ“ დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №21 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017590 |
| 03/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი - „არახელსაყრელ მეტეოროლოგიურ პირობებში ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №8 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017603 |
| 31/12/2013 | ტექნიკური რეგლამენტი - „ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების გაანგარიშების მეთოდიკა“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №408 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017622 |
| 06/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი - „ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროების ინვენტარიზაციის მეთოდიკა“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №42 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017588 |
| 03/01/2014 | გარემოსდაცვითი ტექნიკური რეგლამენტი - დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №17 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017608 |
| 14/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტის - „გარემოსთვის მიყენებული ზიანის განსაზღვრის (გამოანგარიშების) მეთოდიკა“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №54 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017673 |
| 31/12/2013 | ტექნიკური რეგლამენტი - „დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის განსაზღვრის ინსტრუმენტული მეთოდის, დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის დამდგენი სპეციალური გამზომ-საკონტროლო აპარატურის სტანდარტული ჩამონათვალისა და დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ტექნოლოგიური პროცესების მიხედვით ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის საანგარიშო მეთოდიკა“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №435 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017660 |
| 31/12/2013 | ტექნიკური რეგლამენტი - „თევზჭერისა და თევზის მარაგის დაცვის შესახებ“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №423 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017645 |
| 31/12/2013 | ტექნიკური რეგლამენტი - „კარიერების უსაფრთხოების შესახებ“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №450 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017633 |
| 31/12/2013 | ტექნიკური რეგლამენტი - „ნიადაგის ნაყოფიერების დონის განსაზღვრის” და „ნიადაგის კონსერვაციისა და ნაყოფიერების მონიტორიგის” დებულებები, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №415 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017618 |
| 31/12/2013 | ტექნიკური რეგლამენტი - „ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის, შენახვის, გამოყენებისა და რეკულტივაციის შესახებ“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №424 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017647 |
| 15/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი - „სამუშაო ზონის ჰაერში მავნე ნივთიერებების შემცველობის ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციების შესახებ“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №70 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017688 |
| 15/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი - სასმელი წყლის შესახებ დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №58 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017676 |
| 31/12/2013 | ტექნიკური რეგლამენტი - „საქართველოს მცირე მდინარეების წყალდაცვითი ზოლების (ზონების) შესახებ“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №445 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017646 |
| 03/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი - „საქართველოს ტერიტორიაზე რადიაციული უსაფრთხოების ნორმების შესახებ“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №28 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017585 |
| 31/12/2013 | ტექნიკური რეგლამენტი - „წყალდაცვითი ზოლის შესახებ“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №440 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017640 |
| 03/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი - „წყლის სინჯის აღების სანიტარიული წესების მეთოდიკა“ დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №26 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017615 |
| 04/08/2015 | ტექნიკური რეგლამენტი - „კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის განხილვისა და შეთანხმების წესი“. დამტკიცებულია საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის №211 ბრძანებით | 360160000.22.023.016334 |
| 11/08/2015 | ტექნიკური რეგლამენტი - „ნაგავსაყრელების მოწყობის ოპერირების, დახურვისა და შემდგომი მოვლის შესახებ“. დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის N421 დადგენილებით. | 300160070.10.003.018807 |
| 17/08/2015 | ტექნიკური რეგლამენტი - „სახეობებისა და მახასიათებლების მიხედვით ნარჩენების ნუსხის განსაზღვრისა და კლასიფიკაციის შესახებ“. დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის N426 დადგენილებით. | 300230000.10.003.018812 |
| 01/08/2016 | საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 11 აგვისტოს #422 დადგენილება „ნარჩენების აღრიცხვის წარმოების, ანგარიშგების განხორციელების ფორმისა და შინაარსის შესახებ“. | 360100000.10.003.018808 |
| 15/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი-„სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულებების ნარჩენების შეგროვების, შენახვისა და გაუვნებლობის სანიტარიული წესები და ნორმები“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის №64 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017682 |
| 16/03/2009 | „გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შესახებ“ დებულება დამტკიცებულია საქართველო გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მონისტრის 2009 წლის 9 მარტის ბრძანებით №8 | 360160000.22.023.012.881 |
| 21/02/2017 | საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიერ სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების წესის შესახებ“ - დამტკიცებული მთავრობის დადგენილებით #61. | 040030000.10.003.018446 |
| 24/02/2017 | ტექნიკური რეგლამენტი – “სპეციალური მოთხოვნები საშიში ნარჩენების შეგროვებასთან და დამუშავებასთან დაკავშირებით“-დამტკიცებული მთავრობის #145 განკარგულებით | 360160000.10.003.019210 |

## საერთაშორისო ხელშეკრულებები

საქართველო მიერთებულია მრავალ საერთაშორისო კონვენციას და ხელშეკრულებას, რომელთაგან ქარხნის ფუნქციონირების გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესში მნიშვნელოვანია შემდეგი:

- ბუნებისა და ბიომრავალფეროვნების დაცვა:

- კონვენცია ბიომრავალფეროვნების შესახებ, რიო დე ჟანეირო, 1992 წ;

- კონვენცია გადაშენების პირას მყოფი ველური ფაუნისა და ფლორის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ (CITES), ვაშინგტონი, 1973 წ;

- ბონის კონვენცია ველური ცხოველების მიგრაციული სახეობების დაცვის შესახებ,1983

- კლიმატის ცვლილება:

- გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენცია, ნიუ-იორკი, 1994 წ;

- მონრეალის ოქმი ოზონის შრის დამშლელ ნივთიერებათა შესახებ, მონრეალი, 1987;

- ვენის კონვენცია ოზონის შრის დაცვის შესახებ, 1985 წ;

- კიოტოს ოქმი, კიოტო, 1997 წ;

- გაეროს კონვენცია გაუდაბნოების წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ, პარიზი 1994.

- დაბინძურება და ეკოლოგიური საფრთხეები:

- ევროპის და ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნების ხელშეკრულება მნიშვნელოვანი კატასტროფების შესახებ, 1987 წ.

- კულტურული მემკვიდრეობა:

- კონვენცია ევროპის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ;

- კონვენცია ევროპის არქეოლოგიური მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ.

- საჯარო ინფორმაცია:

- კონვენცია გარემოს დაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ (ორჰუსის კონვენცია, 1998 წ.)

# დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების რაიონის ბუნებრივი და სოციალური გარემოს ფონური მდგომარეობა და რელიეფურ-მორფოლოგიური პირობები

## ზოგადი მიმოხილვა

წინამდებარე თავში წარმოდგენილია ინფორმაცია პროექტის განხორციელების ადგილმდებარეობის ბუნებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შესახებ. წარმოდგენილ ინფორმაციას საფუძვლად უდევს ლიტერატურული წყაროები და საფონდო მასალები, სტატისტიკური მონაცემები, დამკვეთის მიერ მოწოდებული მასალები და უშუალოდ საკვლევი ტერიტორიის ფარგლებში ჩატარებული საველე კვლევების შედეგები. მოცემული ინფორმაცია შემდგომში გამოყენებული იქნება ობიექტის მშენებლობით და ექსპლუატაციით მოსალოდნელი ზემოქმედებების სახეების დასადგენად და მათი მასშტაბების შესაფასებლად.

მხარის მოკლე სოციალურ - ეკონომიკური დახასიათება

გორის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის რიცხოვნობა (მთლიან მუნიციპალიტეტში) 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგენდა - 122,2 ათას კაცს, რაც რეგიონის მთლიანი მოსახლეობის თითქმის ნახევარია.

ხიდი მდებარეობს სოფელ ჯებირში, გორის რაიონი, შიდა ქართლის რეგიონი. სოფ. ჯებირის მაცხოვრებთა რაოდენობა არის 623 მოსახლე.

მრწველობა და სოფლის მეურნეობა

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის დარგობრივი სტრუქტურა წარმოდგენილია შემდეგი სახით:სოფლის მეურნეობა, შიდა მეურნეობის გადამუშავება, მრეწველობა, მშენებლობა, ტრანსპორტიდა კავშირგაბმულობა, ვაჭრობა, მმართველობა, განათლება, ჯანდაცვა, სხვა მომსახურება.მუნიციპალიტეტის დარგობრივ სტრუქტურაში ყველაზე დიდი წილი სოფლის მეურნეობას უჭირავს. მუნიციპალიტეტში ძირითადი მაპროფილებელი პროდუქციის სახეებია: ხორბლის ფქვილი, საკონსერვო ნაწარმი, ვაშლის კონცენტრატი, ალკოჰოლური სასმელები, სპირტი, სასოფლო- სამეურნეო წარმოების პროდუქტი (ხილი, ბოსტნეული). გორის მუნიციპალიტეტში 30 მდე საწარმოა წარმოდგენილი. საწარმოთაგან ზოგიერთი დროებით გაჩერებულია ან სეზონურად მუშაობს.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მსხვილი აგროსაწარმოები არ არის განლაგებული, ფერმერული მეურნეობები ინდივიდუალურ და მცირემასშტაბიან ხასიათს ატარებს.სოფლის მეურნეობის წამყვანი დარგებია მეხილეობა, მარცვლეული და საგვიანო ბოსტნეული.

მეცხოველეობიდან პრიორიტეტულია მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის მოშენება. სოფლის მეურნეობის განვითრებისათვის მნიშვნელოვანია სოფლის მეურნეობის მომსახურე აგრო-ცენტრები, ასევე სერვის ცენტრები და მათი აღჭურვის დონე. გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ორი აგრო-ცენტრია, მათ ძირითად ფუნქციას ფერმერების კონსულტაციები, ასევე ტექნიკით და შხამქიმიკატებით დახმარება წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი განიცდის სარწყავი წყლის დეფიციტს - სარწყავი წყლის დიდი ნაწილი მუნიციპალიტეტს მოეწოდება ოკუპირებული ტერიტორიიდან. მიუხედავად წყლის რესურსების დეფიციტისა, მუნიციპალიტეტში რწყვის ტრადიციულ, არხოვან მეთოდს მიმართავენ, რომელსაც წყლის დიდი დანაკარგი ახლავს.

ისტორიული და არქიტექტურული ძეგლები

გორის მუნიციპალიტეტში მრავალი ისტორიული და კულტურული ძეგლია. მთებზე და ხეობებში განლაგებულია მრავალი ქვით ნაშენი ციხე-სიმაგრე, კოშკები, ტაძრები, ძველი

ნასოფლარები. განსაკუთრებით აღსანიშნავია კლდეში ნაკვეთი ნაქალაქარი უფლისციხე, გორის ციხე, ატენის სიონის ტაძარი, ვერის ციხე, გორიჯვარი, ერეკლეს აბანო და სხვ.

არსებული მონაცემებით, გორის მუნიციპალიტეტში სულ კულტურული მემკვიდრეობის 136 ძეგლია, მათ შორის 53 უშუალოდ ქალაქ გორში მდებარეობს. ამასთან აღსანიშნავია, რომ ძეგლთა დიდი ნაწილი ეკლესია-მონასტრებს წარმოადგენს და შესაბამისად საპატრიარქოს საკუთრებაშია.

საპროექტო ტერიტორიის სიახლოვეს ისტორიული და კულტურული ძეგლები წარმოდგენილი არ არის.

## ფიზიკურ-გეოგრაფიული გარემო

საკვლევი ტერიტორია მდებარეობს გორის მუნიციპალიტეტში. გორის მუნიციპალიტეტის ლანდშაფტურ-გეოგრაფიული თავისებურება მდგომარეობს უწინარეს ყოვლისა მის ერთობლივ ქვაბულისებრ მოყვანილობაში, რომელიც ხასიათდება ერთსართულიანი ვაკე-ბორცვიანი რელიეფის ლანდშაფით, ნახევრად კონტინენტური ზომიერად თბილი და ზომიერად ცივი კლიმატით. ანთროპოგენული ზემოქმედებით უკიდურესად გარდაქმნილი მეორადი ტყე- სტეპებით და სტეპებით, სადაც გაბატონებულია კულტურული ლანდშაფტები. გორის მუნიციპალიტეტი შიდა ქართლის ყველაზე დიდი ადმინისტრაციული ერთეულია, რომლის ფართობიც 2 327 კმ2-ია და რეგიონის ტერიტორიის 53% უკავია.მუნიციპალიტეტს

ჩრდილოეთით რუსეთის ფედერაციის მიერ ოკუპირებული ტერიტორია (ცხინვალის რეგიონი), აღმოსავლეთით - კასპის, დასავლეთით - ქარელის, სამხრეთით კი ბორჯომისა და წალკის მუნიციპალიტეტები ესაზღვრება. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრი ქვეყნის დედაქალაქიდან 76 კილომეტრითაა დაშორებული. გორში გადის საქართველოს მთავარი სარკინიგზო და საავტომობილო გზა. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრიდან ნებისმიერი მიმართულებით მოსახერხებელია მგზავრობა, სხვადასხვა სახის ტრანსპორტით.

### კლიმატი

საკვლევი უბნის კლიმატური მონაცემები აღებულია გორის მეტეოროლოგიური სადგურის მონაცემებზე დაყრდნობით.

სამშენებლო-კლიმატური დარაიონების მიხედვით  საკვლევი ტერიტორია  მიეკუთვნება  II-ბ ქვერაიონს.

ჰაერის ტემპერატურა.

ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურაა +10,9 გრ. ყველაზე ცივი თვის საშუალო თვიური ტემპერატურა +6,1 გრ-ია, ყველაზე ცხელის + 16,6. ტემპერატურის აბსოლუტური მინიმუმია--28 გრადუსი, აბსოლუტური მაქსიმუმი +40 გრადუსი.

ჰაერის ტენიანობა

ჰაერის საშუალო წლიური ფარდობითი  ტენიანობა 61%-ია, აბსოლუტური მინიმუმი არის 55%  (დეკემბერი), აბსოლუტური მაქსიმუმი კი 75%((აგვისტო).

ქარის სიჩქარე

ქარის საშუალო სიჩქარე და დღეთა რაოდენობა ძლიერი ქარებით აღებულია გორის მეტეოსადგურის მონაცემებზე დაყრდნობით. ქარის საშუალო სიქარე წლის განმავლობაში ტოლია  4,1 მ/წმ. დღეთა საშუალო რაოდენობა ძლიერი ქარებით  წლის განმავლობაში - 56, დღეთა მაქსიმალური რაოდენობა ძლიერი ქარებით წლის განმავლობაში - 114.

1 წელიწადში ერთხელ მოსალოდნელია ქარი, სიქარით-20მ/წმ

5 წელიწადში ერთხელ მოსალოდნელია ქარი, სიქარით-22მ/წმ

10 წელიწადში ერთხელ მოსალოდნელია ქარი, სიქარით-23მ/წმ

15 წელიწადში ერთხელ მოსალოდნელია ქარი, სიქარით-24მ/წმ

20 წელიწადში ერთხელ მოსალოდნელია ქარი, სიქარით-25მ/წმ

ნალექიანობა

ნალექების საშუალო წლიური რაოდენობა-585მმ-ია. ნალექების დღე-ღამური მაქსიმუმი  110მმ.

თოვლის საფარიანი დღეების რაოდენობა წელიწადში საშუალოდ 32.

### გეომორფოლოგია

გეომორფოლოგიური თვალსაზრისით საკვლევი ტერიტორია მდებარეობს შიდა ქართლის ბარის ტერიტორიაზე. შიდა ქართლი ბარის ტერიტორია შემოსაზღვრულია კავკასიონის და თრიალეთის მთათა სისტემების წინამთებით, რომელიც წარმოადგენს დასავლეთიდან აღმოსავლეთის მიმართულების წაგრძელებულ ფართე დეპრესიას სოფ. ტაშისკარიდან სოფ. ძეგვამდე განვითარებულს გვიან მესამეულისა და მეოთხეულის ნალექების სუბსტრაქტზე. შიდა ქართლის ვაკის მორფოლოგიაში გამოიყოფა მონაკვეთები საკუთრივ მდ. მტკვრის ხეობა, მუხრან-ტირიფონას ვაკე, რომელსაც გამოყოფს განედურად მიმართული ე.წ. ზემო ქართლის ამაღლება ანუ კვერნაქის ქედი, რომელიც დაყოფილია მდინარეების ლიახვის, ლეხურას, მეჯუდას, თორთლას და ქსნის გამკვეთი ხეობებით ცალკეულ მონაკვეთებად: კვერნაქის, რუისის ამაღლებული ვაკე, წლევი-თხოთის და სხალტბის სერებად. ისინი წარმოადგენენ მონოკლინურ მაღლობებს, რომლებიც აგებულია ეროზიულ-დენუდაციური პროცესებისადმი უკიდურესად სენსიტიური უხეშნამსხვევი კონგლომერატებით.

შესწავლილი  უბანი, გეომორფოლოგიურად მიეკუთვნება საქართველოს მთათაშორისი დადაბლების  ზონას.  ტერიტორია  წარმოადგენს თრიალთის ქედის  ჩრდილოეთ  მხარეს. შესწავლილი სამშენებლო მოედანი განლაგებულია მდ. ტანას  ხეობაში.

რაიონის ჰიდროგრაფიულ ეთეულს წარმოადგენს მდ. ტანა თავისი შენაკადებით, რომელიც არ ახდენს გავლენას უბნის ჰიდროლოგიურ მდგომარეობაზე.

### ზოგადი გეოლოგიური პირობები

გეოლოგიური თვალსაზრისით საკვლევი ტერიტორია მდებარეობს შიდა ქართლის დეპრესიაში.

(ე. გამყრელიძის 2000 წ.) ტექტონიკური დარაიონების მიხედვით მოქცეულია სამხრეთ კავკასიის მთათაშუეთის აღმოსავური დაძირვის ზონის ქართლის მოლასური ქვეზონის მუხრან-ტირიფონას ზონაში.

საკვლევი ტერიტორია გეოლოგიურად აგებულია ნეოგენური და ზედა  ეოცენური სისტემის, ზღვაური და კონტინენტური მასალით: ბრექჩიებით, კონგლომერატებით, ქვიშაქვებით და თიხებით.

### ტექტონიკა

მდ. მეჯუდასა და ბერშეულას აღმოსავლური ნაოჭი იძირება სარმატის ქვეშ. შიდა ქართლის დეპრესიის გეოლოგიურ აგებულებაში გაბატონებულია მეოთხეულისა და პლიოცენის ნალექები ნაწილობრივ მიოცენური. ასევე აქ გავრცელებულია ნეოგენური წყება, რომელიც წარმოდგენილია თითქმის ყველა სტრატიგრაფიული იარუსით და სტრატიგრაფიული უთანხმოებით აგრძელებენ პალეოგენურ ნალექებს. საკვლევი ტერიტორიის ფარგლებში მეოთხეულ ნალექებში გაბატონებული ადგილი უჭირავს თანამედროვე ალუვიურ ნალექებს, ალუვიურ-პროლუვიურ და დელუვიურ-ელუვიურ წარმონაქმნებს. თანამედროვე ალუვიურ-პროლუვიური ნაფენები ძირითადად წარმოდგენილია დეპრესიის ბორტების პერიფერიულ ზონაში და წარმოქმნიან კონუსურ შლეიფებს. ლითოლოგიურად წარმოდგენილი არიან უსტრუქტურო კაჭარ-კენჭნარით და ქვიშა- ქვიშნარით. ასევე საკვლევ ტერიტორიაზე დიდი გავრცელებისაა დელუვიური ნაფენები, რომლითაც აგებულია დეპრესიის ქვედა ნაწილი და მისი შიდა მცირე ამაღლებები. ლითოლოგიურად წარმოდგენილი არიან თიხა და თიხაროვანი ფაციესით, რომელშიც სხვადასხვა პროცენტული შედგენილობით ჩანართების სახით გვხვდება ნამსხვევი მასალა

### სეისმური პირობები

კავკასიის სეისმური დარაიონების რუკის მიხედვით, საკვლევი ტერიტორია (ჯებირი # 3700) განლაგებულია  8-ბალიან სეისმურ ზონაში,  სეისმურობის უგანზომილო  კოეფიციენტი A=0,20-ის  ტოლია  (სამშენებლო ნორმები და წესები-,,სეისმომედეგი მშენებლობა''-პნ 01.01-09.

### ჰიდროგეოლოგია

საკვლევი  უბანი  მიეკუთვნება საქართველოს მთათაშორისი დადაბლების ზონას. ტერიტორია  წარმოადგენს თრიალეთის ქედის ჩრდილოეთ მხარეს. ხეობა მთავრდება სოფელ ხიდისთავთან, იქ სადაც მდ. ტანა უერთდება მდ. მტკვარს.

საქართველოს  ტექტონიკური დარაიონების მიხედვით საკვლევი რაიონი მიეკუთვნება აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის ქართლის მოლასურ ქვეზონას,ვრცელდება განედური მიმართულებით, თბილისიდან შავი ზღვის სანაპირომდე.

ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების მიხედვით საკვლევი რაიონი წარმოადგენს ალბური ასაკის გეოსინკლურ წარმონაქმნს და ხასიათდება ტექტონიკური აგებულებით.

### საინჟინრო გამოკვლევა

სახიდე  გადასასვლელის ტერიტორიაზე ჩატარებული  ორი  ჭაბურღილიდან  ამოღებული  ნიმუშების  საველე-საინჟინრო  კვლევების მონაცემების საფუძველზე გამოიყოფა ექვსი სახესხვაობა ექვსი  საინჟინრო გეოლოგიური ელემენტი  ( სგე).

სგე  1  თიხნარი  -  ღია  ყავისფერი,  რბილპლასტიკური, ღორღის 10%-მდე ჩანართებით,  კარბონატული.

სგე  2  ღორღი და კენჭნარი  -  მოყავისფრო  თიხნარის  30-35%- მდე შემავსებლით,  ლოდების  ჩანართებით  55-მდე;  თიხნარის (ღორღის  40%-მდე ანართებით)  შუაშრეებით  და  თიხაქვიშის ლინზებით.  კარბონატული.

სგე   3   ხვინჭკა -  ღორღის  ჩანართებით, მსხვილმარვლოვანი  თიხაქვიშის  და   ყავისფერი  თიხნარის  20-25%-მდე შემავსებლით,  კარბონატული.

სგე   4  თიხაქვიშა - მოყვთალო   წვრილ  და  საშუალო  მარცვლოვანი,  პლასტიკური,  კარბონატული.

სგე  5  ძლიერ  გამოფიტული  ბრექჩია  თიხნარის  ცემენტით.

სგე  6  სუსტად  გამოფიტული  ბრექჩია  თიხნარის  ემენტით.

ჭაბურღილებში გრუნტის წყლები გამოვლინდა 4,0მ სიღრმეზე, ხოლო მისი დამყარება მოხხდა 3,0მ სიღრმეზე.

საპროექტო  ხიდის  ფუნდამენტი  შეიძლება  განთავსდეს  სგე 2-ზე, სადაც  R0=450კპ

საკვლევი  უბნის ფარგლებში  მდინარის  წყალი  არ არის  აგრესიული არც  ერთი  მარკის  ბეტონის  მიმართ,  ნებისმიერ  ცემენტზე.

სახიფათო  გეოდინამიკური  პროცესები და  მოვლენები  საკვლევი  უბნის ფარგლებში  არ  ფიქსირდება.

ამრიგად  ზემოთმოყვანილი  გეომორფოლოგიური,გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური  პირობებიდან გამომდინარე, საკვლევი ტერიტორია საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების სირთულის მიხედვით მიეკუთვნება მეორე კატეგორიას.  18.	სამშენებლო მონაკვეთზე, რაიმე სახის, აქტიური, საინჟინრო გეოლოგიური მოვლენა ან პროცესი, რომელიც ხელს შეუშლის სამუშაოების ჩატარებას მოსალოდნელი არ არის;

საინჟინრო გეოლოგიური დასკვნა

ჩატარებული კვლევების შედეგების და არსებული მასალების  ანალიზის  საფუძველზე  შეიძლება  დავასკვნათ:

საველე და ლაბორატორიული კვლევებით შესწავლილ  უბანზე გამოიყო  გრუნტების  6  ლითოლოგიური სახესხვაობა,  6 საინჟინრო-გეოლოგიური ელემენტი:

სგე  1  თიხნარი  -  ღია  ყავისფერი,  რბილპლასტიკური, ღორღის 10%-მდე ჩანართებით,  კარბონატული.

სგე  2  ღორღი და კენჭნარი  -  მოყავისფრო  თიხნარის  30-35%- მდე შემავსებლით,  ლოდების  ჩანართებით  55-მდე;  თიხნარის (ღორღის  40%-მდე ანართებით)  შუაშრეებით  და  თიხაქვიშის ლინზებით.  კარბონატული.

სგე   3   ხვინჭკა -  ღორღის  ჩანართებით, მსხვილმარვლოვანი  თიხაქვიშის  და   ყავისფერი  თიხნარის  20-25%-მდე შემავსებლით,  კარბონატული.

სგე   4  თიხაქვიშა - მოყვთალო   წვრილ  და  საშუალო  მარცვლოვანი,  პლასტიკური,  კარბონატული.

სგე  5  ძლიერ  გამოფიტული  ბრექჩია  თიხნარის  ცემენტით.

სგე  6  სუსტად  გამოფიტული  ბრექჩია  თიხნარის  ემენტით.

1. ადმინისტრაიულად უბანი მდებარეობს გორის მუნიციპალიტეტში,სოფელ  ჯებირის  ტერიტორიაზე.

2. საქართველოს სამშენებლო კლიმატური დარაიონების რუკის მიხედვით რაიონი მიეკუთვნება  II-ბ ქვერაიონს.

3. შესწავლილი უბანი გეომორფოლოგიურად მიეკუთვნება საქართველოს მთათაშორისი დადაბლების ზონას. ტერიტორია  წარმოადგენს თრიალეთის ქედის ჩრდილოეთ მხარეს.  შესწავლილი სამშენებლო  მოედანი  განლაგებულია მდ. ტანას ხეობაში.

4.გეოლოგიური აგებულების მიხედვით რაიონი აგებულია ნეოგენური და ზედა ეოცენური სისტემის,ზღვიური და კონტინენტური მასალით: ბრექჩიებით, კონგლომერატებით, ქვიშაქვებით და თიხებით.

5. ტექტონიკურად რაიონი მიეკუთვნება აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა  ზონის ქართლის მოლასურ ქვეზონას.

6. უბანი წარმოადგენს ალბური ასაკის გეოსინკლურ წარმონაქმნს და ხასიათდება ტექნომორფული აგებულებით.

7. საკვლევი ტერიტორიის სეისმურობა შეადგენს 8 ბალს.

8. სახიfათო გეოდინამიკური პროcესები და მოვლენები არ ფიქსირდება.

9.საპროექტო ხიდის ფუნდამენტი შეიძლება განთავსდეს სგე 2-ზე,  სადაც  R0=450კპ

### ნიადაგი და ლანდშაპტები

საკვლევი ტერიტორიის ნიადაგური საფარი ყალიბდებოდა გვიანი პლეისტოცენის მთელ მანძილზე, იმ პერიოდის კლიმატის და მცენარეული საფარის ქვეშ. უმთავრესად მდინარეული ნალექების ნიადაგწარმომქმნელ დედაქანებზე. თუმცა ტყეების ხელოვნურად მოსპობის შემდეგ სტეპური კლიმატური რეჟიმის პირობებში ამ არეალის ნიადაგებმა მნიშვნელოვანი ცვლილებები განიცადეს. რეგიონში გაბატონებულ ადგილს იკავებენ ყომრალ-ყავისფერი და შავმიწისებრი ნიადაგები, რომელთა შედგენილობაში შერწყმულია ტყის ნიადაგთა გადაგვარების პროცესში და სტეპურ ნიადაგთა აღმავლობის პროცესში გამომუშავებული თავისებურებები. ცალკეულ ჩადაბლებულ ფართობებზე, სადაც ხდება გრუნტის წყლების განტვირთვა და მათი დონების ზედაპირთან მაქსიმალური მიახლოება ადგილი აქვს ჭაობის ტიპის დადაბლებული ნიადაგების ფორმირებას. ამ სახის ნიადაგები უფრო ხშირად გვხვდება საავტომობილო გზების ამაღლებული მიწაყრილების გასწვრივ. საკვლევ ტერიტორიაზე გავრცელებულია: ყომრალი-მჟვავე, ყომრალი სუსტად არამაძღარი, ნეშომპალა-კარბონატული, ყავისფერი, ყავისფერ-კარბონატული, მდელოს ყავისფერი და ალუვიურ კარბონატული ნიადაგები.

### ჰიდროლოგიური პირობები.

მდ. ათრევის სათავე მდებარეობს ზღვის დონიდან 1450მ სიმაღლეზე და ერთვის მდინარე ტანას მარცხენა მხრიდან.  მდინარის ათრევის სიგრძე 18,5 კმ-ია, წყალშემკრები აუზის ფართი   40,0 კმ2 .

იმის გამო, რომ განსახილველი მდინარე შეუსწავლელია, ანალოგიის გამოყენებით ვთვლით, რომ მისი წყლის რეჟიმი მსგავსია მდ. ტანას რეჟიმის. მისთვის დამახასიათებელია გაზაფხულის წყალდიდობა და წყალმცირობა წლის დანარჩენ სეზონებში. წყლის მაქსიმუმი შეინიშნება მაისის შუა რიცხვებში. წყალმცირობა გრძელდება ივლისიდან და გრძელდება მარტის თვემდე. ხუთი თვის განმავლობაში    წყალმცირობა მდგრადია, ხოლო ზაფხულის პერიოდში ირღვევა წყალმოვარდნებით.

საპროექტო ხიდი მდებარეობ   ს/გ-ის  ატენი-ბოშურის კვეთაზე 640,0მ ნიშნულზე.

მდ. ათრევის საანგარიშო მაქსიმალური ხარჯები გაანგარიშებულია თანახმად ტექნიკური მითითებებისა „მდინარეთა მაქსიმალური ჩამონადენის ანგარიში კავკასიის პირობებში“.

საანგარიშო ფორმულა შემდეგი სახისაა:

Πбλ

სადაც

Q - საანგარიშო ხარჯია,

R - რაიონული პარამეტრი =1,15

Ω- წყალშემკრები აუზის ფართობი =40კმ2

K - კლიმატური კოეფიციენტი =4

τ - მაქსიმალური ხარჯის გამეორების პერიოდი (100წ)

ϒ - მდინარის გაწონასწორებული ქანობი = (0,0438)

L - მდინარის სიგრძე საპროექტო კვეთამდე =18,5 კმ

Π - მდინარის აუზის ნიადაგის კოეფიციენტი= 1.0

б - აუზის ფორმის კოეფიციენტი =1,09

λ - აუზის ტყიანობის კოეფიციენტი = 0,92

ზემოთხსენებული მონაცემების ფორმულაში ჩასმის შემთხვევაში გვექნება შემდეგი ტოლობა:

1,0*1,09*0,92 = 78,1მ3/წ

შესაბამისი მაქსიმალური დონის ნიშნულის დასადგენად დამუშავებულია მდინარის კალაპოტის განივი კვეთი საპროექტო პირობებისათვის.

მდინარის სიჩქარეების დასადგენად  ვისარგებლეთ ნომოგრამით, რომელიც აგებულია სხვადასხვა R და n-სათვის, შემდეგი ფორმულის გამოყენებით.

R - ჰიდრავლიკური რადიუსია

n - კალაპოტის ხორკლიანობის კოეფიციენტია

ʏ - ხარისხის მაჩვენებელია, რომელიც ტოლია

ამრიგად მოღებულია მდინარის სიჩქარეები სხვადასხვა დონეებისთვის

ანგარიში მოყვანილია ცხრილის სახით

| N | ∇Hმ | Bმ | Wმ2 | Tმ | Rმ | n | ʋმ/წმ | Qმ3/წმ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 636,0 | 13,0 | 13,0 | 1,0 | 0,87 | 0.064 | 2,4 | 31,2 |
| 2 | 636,24 | - | 20,8 | 1,6 | 1,28 | - | 3,20 | 66,6 |
| 3 | 636,84 | - | 28,6 | 2,2 | 1,64 | - | 4,0 | 114,0 |

ამ ცხრილის მონაცემების მიხედვით აგებულია დამოკიდებულების მრუდი Q=f(H) და მიღებულია საანგარიშო მაქსიმალური დონის ნიშნული, რომელიც ტოლია 636,37მ.

იმის გამო, რომ საპროექტო ხიდი აკუმულაციის ზონაშია, მდინარის კალაპოტის ფსკერზე დალექილი მყარი ნატანის წარეცხვა ნაკლებად მოსალოდნელია. ამრიგად საერთო წარეცხვის დონე უმნიშვნელოა და მაქსიმალურად ახლოსაა ნულთან.

## ბიოლოგიური გარემო

### ფლორა  და მცენარეულობა

შიდა ქართლში ლანდშაფტურ-გეობოტანიკური პრინციპით გამოიყოფა მცენარეთა გავრცელების სამი ვერტიკალური ზონა: 1) დაბლობებისა და ვაკეების, 2) მთების შუა სარტყლის და 3) მაღალი მთის ზონა(ნ. კეცხოველის მიხედვით).

მცენარეული საფარის გავრცელების ვერტიკალური არე შიდა ქართლში 500-დან 2500მ-მდე სივრცეს მოიცავს. საკვლევი რაიონის მცენარეულ საფარს გენეტურად /წარმოშობით/, შორეულ /გეოლოგიურ/ წარსულში ტყეები წარმოადგენდა, რომელთა შორის დომინირებდა მუხნარი Quercus iberica, რცხილნარი Carpinus caucasica და წიფლნარი Fagus orientalis. ადამიანის მიერ ტყეების გაჩეხვამ სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებისთვის, გზებისა და ბილიკების მოწყობამ,

მერქნის მოპოვებამ მასალისა და შეშისათვის, გამოიწვია ტყის მერქნიან სახეობათა არასასურველი ცვლა დაბალი წარმადობის ჯაგეკლიანი ბუჩქნარებით. რის გამოც მოხდა ტყის საფარის დეგრადაცია, ბევრგან კი ძირითადად ვაკეებზე მთლიანად განადგურდა. ტყეების

ნაალაგევზე ზოგან ჩამოყალიბდა მეორეული მცენარეულობა - ჰემიქსეროფილური და ქსეროფილური ბუჩქნარები, რომელთა აბსოლუტური უმრავლესობა მეორეულია. ბუჩქნართა შორის დომინირებს ძეძვი Paliurus spina christi, გრაკლა Spiraea hypericifolia, შავჯაგა Rhamnus pallasii, ღვია Iuniperus oblonga, ასკილი Rosa canina, კუნელი Crataegus kyrtostyla, კვრინჩხი Prunus spinosa, თრიმლი Cotinus coggygria, ჩიტავაშლა Cotoneaster racemiflora და სხვ.

ჰემიქსეროფილურ ბუჩქნარებთან გავრცელებას პოულობს სტეპის ბალახოვანი ფორმაციები. მათ შორის უწინარესად უნდა აღინიშნოს ურო Botriochloa ischaemum, რომელიც აქ შეიძლება მეორეულ მცენარეულობად ჩაითვალოს. ხელსაყრელი ბუნებრივი პირობების გამო, მეტი წილი ტერიტორიისა სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს და ხეხილის ბაღებს უჭირავს. სასოფლო სამეურნეო ნაკვეთებში სარწყავი არხების და მცირე დინარეების მახლობლად, მის ნაპირებთან,  ფრაგმენტების სახით გვხვდება ჭაობის მცენარეულობა რომლის შემადგენლობაში აღინიშნება ლელი Phragmites comunis და ლაქაში Typha latifolia. საპროექტო სახიდე გადასასვლელის განთავსების უბანი წარმოადგენს ტიპიურ ურბანულზონას, სადაც მცენარეული საფარის მეორეული ხასიათი თვალშისაცემია.

სამუშაოების შესრულებისას, მათ შორის სარეგულაციო კედლების მოწყობისას ასევე გავლენის ზონაში მოექცევა მდინარის სანაპირო ზოლში განვითარებული ლელი Phragmites comunisდა ბალახოვანი მცენარეები.

სურ. № 3 ლელი Phragmites comunis

ასათვისებელი უბნის მიმდებარე ტერიტორიები ძლიერ ანთროპოგენიზებული და სახეშეცვლილია. ტერიტორიის უმეტესი ნაწილი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს და საკარმიდამო ნაკვეთებს უჭირავს, რომლის ფარგლებშიც სხვადასხვა სახეობის კულტურული მცენარეები ხარობს. აუდიტის ჩატარების დროს, მცენარეების დაცული სახეობები არ ყოფილა გამოვლენილი.

### ფაუნა

გორის მუნიციპალიტეტის ცხოველთა სამყაროს ველის ფაუნის ელფერი აქვს. იგი მნიშვნელოვნად არის გარდაქმნილი და ღარიბი როგორც სახეობრივი, ისე რაოდენობრივი თვალსაზრისით, რაც განპირობებულია ბუნებრივი თავშესაფრის შემცირებით ანთროპოგენური ზემოქმედების გამო. მიუხედავად აღნიშნულისა აქ ბინადრობს, როგორც სტეპის ისე მთის ტყისთვის დამახასიათებელი ცხოველები. ტყის სანაპირო ზონაში, ბუჩქნარებში, ხეობებში და ჭალებში ბინადრობს ტურა Canis aureus, გვხვდება ამიერკავკასიური ველის მელა Vulpes vulpes, რომელსაც მნიშვნელოვანი სარგებლობა მოაქვს თავისებური მღრნელების განადგურებით. კვერნისებრთა ოჯახიდან რიგ ადგილებში გვხვდება კავკასიური თეთრყელა კვერნა Martes foina, მაჩვი Meles meles, კავკასიური დედოფალა Mustela nivalis, კურდღლისნაირთაგან - ამიერკავკასიური კურდღელი Lepus europaeus. დიდ ფართობებზე სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების არსებობა ხელს უწყობს მინდვრის მღრნელების გამრავლების შესაძლებლობას, რომლებიც გარდა სახეობრივი სიმრავლისა, ინდივიდთა მრავალრიცხოვნობითაც ხასიათდებიან. ამის გამო განსაკუთრებით დამახასიათებელია ნაირგვარი მღრნელები: მინდვრის თაგვი Chionomys roberti, ამიერკავკასიური მემინდვრია Terricola majori, რუხი ვირთაგვა Rattus norvegicus, რუხი ზაზუნა Cricetulus migratorius , მდინარეთა და ტბების სანაპიროებში კი წყლის მემინდვრია Arvicola terrestris და სხვ. მწერიჭამიებიდან - კავკასიური თხუნელა Talpa levantis, აღმოსავლეთ ევროპული ზღარბი Erinaceus concolor. ღამურასებრთა ოჯახიდან მრავალ ადგილას ბინადრობენ კავკასიური ღამურაVespertilio murinus, სამფეროვანი მღამიობი Myotis emarginatus ჩვეულებრივი ღამურა Vespertilio murinus, მაჩქათელა Barbastella barbastellus და სხვ.

შიდა ქართლი და მათ შორის გორის მუნიციპალიტეტი საკმაოდ მდიდარია ფრინველებით. მაგ. ქათმისნაირთაგან ტყესა და ჭალებში, ბუჩქნარებში ცხოვრობს კაკაბი Alectoris chukar, გნოლი Perdix perdix, მწყერი Coturnix coturnix. მრავალი სახეობით არიან წარმოდგენილი შევარდნისნაირნი, მათ შორის ხშირადაა შევარდენი Falco peregrnus, კირკიტა Falcoხოლო   tinnunculus,ქორი Accipiter gentilis, მიმინო Accipiternisus, ძერა Milvus migrans. მტრედისნაირთაგან მრავლად ბინადრობენ გარეული მტრედი Columba livia, ქედანი Columba palumbus. მრავალრიცხოვნად არის წარმოდგენილი ბეღურასნაირნი. აღსანიშნავია კაჭკაჭი Pica pica, რუხი ყვავი Corvus corone, შოშია Sturnus vulgaris, სახლის ბეღურა Passer domesticus, მოლაღური Oriolus oriolus, შავთავა გრატა Emberiza melanocephala, მინდვრის ტოროლა Alauda arvensis, სოფლის მერცხალი Hirundorustica, ქალაქის მერცხალი Delichon urbica და სხვ.

შიდა ქართლის ეკოლოგიური პირობები ხელშემწყობ გარემოს ქმნიან ნაირგვარი ქვეწარმავლების არსებობისა და გავრცელებისათვის. გორის მუნიციპალიტეტში ხვლიკისნაირთაგან გავრცელებულია კავკასიური ჯოჯო Laudakia caucasica, ბოხმეჭა Anguis fragilis, საშუალო ხვლიკი Lacerta media, მარდი ხვლიკი Lacerta agilis. გველებიდან - წყალსატევების მახლობლად მცხოვრები ჩვეულებრივი ანკარა Natrix natrix და წყლის ანკარა Natrix tesselata, წენგოსფერი მცურავი Coluber najadum და სხვ. შხამიანი გველებიდან განხილულ რეგიონში გვხვდებიან ველის გველგესლა Vipera pelias, ველის მახრჩობელა Eryx jaculus, რომელსაც თაგვისებური მღრნელების განადგურებით მნიშვნელოვანი სარგებლობამოაქვს. კუებიდან ბინადრობს ბერძნული კუ Testudo graeeca.

ამფიბიებიდანშევხვდებით ამიერკავკასიურ ბაყაყს, მცირეაზიურ ბაყაყს, ტბის ბაყაყს, ვასაკას,

გომბეშოს.

უშუალოდ საკვლევ ტერიტორია ცხოველთა მნიშვნელოვანი სახეობების საბინადრო ადგილს არ წარმოადგენს, რაც განპირობებულია მაღალი ანთროპოგენური დატვირთვით (ინტენსიური საავტომობილო გადაადგილება და მოსახლეობის სიახლოვე). ეკოლოგიური აუდიტის დროს ყურადღებით დათვალიერდა ხიდის ქვედა კონსტრუქციები ღამურების საბინადრო ადგილების გამოვლენის მიზნით, თუმცა აქ მათი ასებობის კვალი არ აღინიშნა. მიმდებარედ განვითარებულ ხე-მცენარეულ საფარს თავშესაფრად იყენებს ბეღურასნაირი და სხვა მცირე ზომის ფრინველები. თუმცა საბუდარი ადგილები არ ფიქსირდება. მდინარის სანაპიროს გასწვრივ ტერიტორიები მიმზიდველია მხოლოდ მღრნელებისთვის და ადამიანის სიახლოვეს შეგუებული ქვეწარმავლების და ამფიბიაბისთვის. პრაქტიკულად გამორიცხულია საპროექტო ტერიტორიაზე მაღალი დაცვის სტატუსის მქონე სახეობების შემთხვევითი შემოსვლა რაიმე მიზნით ცხოველქმედებისათვის.

სურ №4 - ბერძნული კუ Testudo graeeca.

იხტიოფაუნა

ადგილობრივი მოსახლეობა მდ. ათრევში  შემდეგი სახეობის თევზების არსებობაზე საუბრობს, წვერა Barbus lacerta cyri, ხრამული Capoeta capoeta  და მდინარის ღორჯო gobius cephalarges constructor აღნიშნული სახეობებს არ გააჩნიათ სამრეწველო მნიშვნელობა და არ წარმოადგენენ წითელი ნუსხით დაცულ სახეობებს.

წვერა, (ლათ. Barbus barbus) , კობრისებრთა ოჯახის წარმომადგენელია. ევროპაში ხშირად მირონს (მარენას) უწოდებენ, ასევე ჩვეულებრივ წვერას, ბარბს და ა.შ. გააჩნია ასევე მრავალი ქვესახეობა. წვერა ძირითადად მტკნარ წყალში ბინადრობს და მეტად მგრძობიარეა როგორც მისი დაბინძურების, ისე ტემპერატურის მიმართ.  მსოფლოს ბევრ რეგიონში ეკოლოგიური მდგომარეობის მკვეთრი გაუარესების გამო ეს სახეობა გადაშენების ზღვარზე იმყოფება. ამის თავიდან ასაცილებლად წვერა რამდენიმე სახელმწიფოს წითელ წიგნშია შეტანილი. ზოგადად კი (ჩვეულებრივი) წვერა თითქმის მთელ მსოფლიოში არის გავრცელებული — კანადის ტბებით დაწყებული ჩინეთით დამთავრებული.

წვერა მდინარის ტიპიური ბინადარია. უყვარს ხრეშიანი, თანაც ლოდიანი ფსკერი კალაპოტის შუაგულში, სადაც დინება სწრაფია, სიღრმე კი 3 მეტრს აღწევს. ძალიან იშვიათად გვხვდება მდგარ წყალში და მდინარეების ნაპირებზე. ზრდასრული წვერა ძირითადად მარტო გადაადგილდება. ზოგჯერთ შემთხვევაში ის პატარა ჯგუფებს აფარებს თავს. წვერას არსებობისთვის ოპტიმალური ტემპერატურა 15-22 გრადუსია.

წვერა საკმაოდ მალე იზრდება და თავის სტანდარტულ 60 სანტიმეტრს და 3 კილოგრამს რამდენიმე წელიწადში აღწევს. ზოგიერთ შემთხვევაში ამ სახეობის სიგრძე 90 სანტიმეტრს უტოლდება, წონა კი 10 კილოგრამს აჭარბებს, თუმცა ეს უფრო გამონაკლისია. სქესობრივ სიმწიფეს მდედრები 5-8 წელიწადში აღწევენ, მამრები კი 4-5-ში, ამ დროს მათი ზომა, როგორც მინიმუმ 30 სანტიმეტრია. აქედან გამომდინარე, მდედრებს ზრდისთვის მეტი დრო აქვთ და შესაბამისად, უფრო მსხვილები არიან. წვერების ცხოვრების საშუალო ხანგრძლივობა 15 წელია, თუმცა ზოგიერთი მათგანი 25 წლამდეც აღწევს.

ქვირითობისთვის სასურველი ტემპერატურის დადგომისთანავე წვერა მდინარის დინებას მიუყვება მისი სათავისკენ. ეს პერიოდი მაის-ივნისით განისაზღვრება და მდინარის ხრეშიან (ან ლოდიან) ფსკერზე მიმდინარეობს, როდესაც წყლის ტემპერატურა 15 გრადუსს აღემატება. ქვირითობის თითოეული ჯგუფი დაახლოებით 20 მამრისა და ერთი მდედრისგან შედგება. ეს უკანასკნელი თავის პარტნიორისგან სხეულის დიდი ზომით გამოირჩევა. უშუალოდ ჯგუფური ქვირითობა კი შემდეგნაირად მიმდინარეობს — რამდენიმე მამრი ერთდოულად ეხახუნება მდედრს და გარკვეული რაოდენობით განმაყოფიერებელ სითხეს გამოყოფს.

მდედრების ნაყოფიერება საკამოდ მაღალია — 15-დან 100 ათასამდე ქვირითის მარვალი. ქვირითი წებოვანია და ქვების, ანაც ჩაძირული ხეების ზედაპირზე იდება თხელ ფენად. ტემპერატურისდა მიხედვით მისი განვითარება 8-14 დღეში ხდება. წვერას ქვირითი შხამიანია, განსაკუთრებით უშუალოდ ქვირითობის წინ. ეს თვისება ევოლუციურმა განვითარებამ განაპირობა, როდესაც წვერას ქვირითი სხვა თევზების ხელყოფისგან უნდა ყოფილიყო დაცული. საკმაოდ ხშირია წვერას ხიზილალით მოწამლვის შემთხვევები.

საქართველოში არსებული წვერას ჯიშებია:- მტკვრის წვერა ძირითადად მდინარე მტკვარსა და მისი მარჯვენა შენაკადების ქვედა წელში არისგავრცელებული( ხრამი, ალგეთი, არაგვი, ქსანი, ლიახვი, ბორჯომის,ფოცხოვის, ახალქალაქის წყლები, იორი, ალაზანი. მცირეა ტბებში და წყალსაცავებში. ჯანდარის, ფარავნის და საღამოს ტბებში. ხრამის, სიონის და თბილისის წყალსაცავებში).

ხრამული Capoeta capoeta - თევზების გვარი კობრისებრთა ოჯახისა. მათის სხეულის სიგრძე 60 სმ, მასა - 2,5 კგ აღწევს. აქვთ წაგრძელებული, მსხვილი ქერცლით დაფარული სხეული, ქვედა განივი პირი, მჭრელი რქოვანი შალითით დაფარული ქვედა ტუჩი, 1 ან 2 წყვილი ულვაში. იკვებებიან წყალმცენარეებით. მოიცავს 25 სახეობას. გავრცელებულია აზიის, აფრიკისა და ევროპის მტკნარ წყლებში.

საქართველოში ბინადრობს 3 სახეობა და 1 ქვესახეობა. აღმოსავლეთ საქართველოში  1. საკუთრივ ხრამული (მტკვრის, ჩვეულებრივი)მტკვრის ხრამულს ხალხი უწოდებს ცოცხალს, ლურჯას, კაპოეტს და ა.შ. გავრცელება: ოქუმი, ლიახვი, ქსანი, არაგვი, ხრამი, დებედა მაშავერა, ალაზანი ტავისი ყველა შენაკადით, იორი. ტბები: ჯანდარა, ბაზალეთი. წყალსაცავები ; თბილისის. ტოფობს მაისიდან ივნისის ბოლომდე, თხელწყლიან ქვაქვიშიან ადგილებში. ნაყოფიერება აღწევს 2-6 ათას ქვირითს. ხრამულზე ანკესით თევზაობა შესაძლებელია მთელი წლის განმავლობაში. სატყუარად გამოიყენება: ბუზის მატლი, ჭიაყელა, სოსისისა და მოხარშული ძეხვის ნაჭრები, პურის ქერქის კუბიკები, გარკვეულ პერიოდში ხავსი.

მდინარის ღორჯო gobius cephalarges constructor -სხეული თითისტარისებურია, საშუალო ზომის ქერცლით დაფარული. თავი მომრგვალებულია, შუბლი ვიწრო, თვალის დიამეტრი ორჯერ ნაკლები. ტუჩები თხელია. ზედა ტუჩი პირის კუთხეებთან ოდნა გაფართოებული. წინა ნესტოები მოკლე მილაკების სახითაა. თხემი, კეფა, მკერდის ფარფლის ღეროები, ყელის უკანა ნაწილი დაფარულია ქერცლით. მოზრდილებს საცურავი ბუშტი არ აქვთ. მუქი მოყვითალოა. გვერდებზე, ზურგსა და კუდის ფარფლებზე მუქი ლაქებია. მამალი გამრავლების დროს ღებულობს შავ ფერს. სიგრძე 15 სმ-მდეა, წონა 35 გ-მდე, ჩვეულებრივ გვხდება უფრო პატარა.

მონათესავე ფორმა. ჭყორა ღორჯო, ბინადრობს შავ ზღვაში და მასში ჩამავალ მდინარეებში.

გვხდება საქართველოს მდინარეებში თითქმის ყველგან, ზოგიერთ ტბაში და წალსაცავში.

უმეტესად ბინადრობს ჩქარ მდინარეებში, ირჩევს ქვა-ქვიშიან ბიოტოპს. იკვებება წვრილი თევზებით, ბენთოსური ორგანიზმებით, ნაწილობრივ ხმელეთის მწერებით და წყალმცენარეებით. სქესობრივად მწიფდება 2-3 წლის

საპროექტო ხიდის მშენებლობა დაგეგმილია განაპირა ბურჯებზე, შესაბამისად უშუალოდ მდინარის კალაპოტში სამშენებლო სამუშაოები არ განხორციელდება.