## Slide 1: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ხიდისთავი-ატენი- ბოშურის საავტომობილო გზის კმ 3+300 მდინარე ათრევზე არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის
გარემოსა და სოციალურ საკითხთა სამსახური

## Slide 2
წინამდებარე მოხსენება შეეხება შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ხიდისთავი-ატენი- ბოშურის საავტომობილო გზის კმ.3+300 მდ. ათრევზე არსებული ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის პროექტისათვის მომზადებულ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშს.
აღნიშნული ანგარიში დამუშავებულია საავტომობილო გზების დეპარტამენტსა და შპს ,,მშენებელთა ჯგუფს" შორის 19.03.2020 წელს გაფორმე­ბული ე.ტ. #39-20 ხელშეკ­რუ­ლების საფუძ­ველზე.
ხელშეკრულების თანახმად სამუშაოების ჩატარების ხანგრძლივობა წარმოადგენს 200 დღეს.
პროექტს ახორციელებს საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი.

## Slide 3: არსებული მდგომარეობა
ხიდი მდებარეობს მდ. ათრევზე, ხიდისთავი - ატენი - ბოშურის საავტომობილო გზის კმ 3+300-ზე. ხიდი მდებარეობს სოფელ ჯებირში, გორის რაიონი, შიდა ქართლის რეგიონი.
ხიდის სიგრძე შეაგდენს 17,9 მ-ს, გაბარიტი 4,75მ. ხიდზე მოწყობილია 4,75 მ სიგანის ასფალტბეტონის სავალი ნაწილი.

## Slide 4: არსებული მდგომარეობა
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ხიდისთავი-ატენი- ბოშურის საავტომობილო გზის კმ.3+300 მდ. ათრევზე არსებული ხიდის გამოკვლევის პროცესში გამოვლინდა მთელი რიგი დეფექტები და დაზიანებები:
ხიდის ყველა ფოლადის ელემენტი მოაჯირების ჩათვლით დაზიანებულია კოროზიით.
ხიდის მარჯვენა სანაპირო და შუალედი ბურჯის საძირკვლები და მიმდებარე მისასვლელი ყრილები ინსტენსიურად ირეცხება, ხოლო ქვედა მხარის მისასვლელი ყრილის დიდი ნაწილი ჩამოშლილია.
მეორე მალის ხიდქვეშა სივრცე თითქმის მთლიანად გამოვსებულია საყოფაცხოვრებო ნაგვითა და ჩამონატანი გრუნტით.
ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმაციით ხიდის არსებული ხვრეტი ვერ ატარებს წყალდიდობის ხარჯს და წყლის ნაკადი გადადის ხიდის სავალ ნაწილზე და სხვ.
ასეთ პირობებში ხიდის შეკეთება და რეკონსტრუქცია ფაქტობრივად შეუძლებელია.

## Slide 5
არსებული ხიდის სურათი.

## Slide 7: საპროექტო გადაწყვეტილება
ახალი ხიდის ღერძი ემთხვევა არსებული ხიდის ღერძს.
საპროექტო მარშრუტის სიგრძეა 53,67 მ.
მისასვლელები დაპროექტებულია ისე, რომ იგი აგრძელებს შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ხიდისთავი-ატენი-ბოშურის საავტომობილო გზას.
პროექტი ითვალისწინებს სოფ. ჯებირის და სოფ. ატენის სასმელი წყლის 3ც მილის d=100 მმ-მდე და 1ც გაზის d=150მმ მილის დროებით გადატანას და შემდგომ დაბრუნებას. დეტალური პროექტირებისას გათვალისწინებულია საკიდების (კრონშტეინების) მოწყობა აღნიშნულის განსახორციელებლად.

## Slide 8: საპროექტო ხიდის პარამეტრები
 | ხიდის სქემა | ხიდის სიგრძე | საპროექტო მარშრუტის სიგრძე (მისასვლელი გზების ჩათვლით )
ზომები [მ] | 1+8+1 | 21.84 | 53,67

## Slide 9: დროებითი გზის მოწყობა.
დროებითი გზა არსებულ ხიდზე შესვლამდე უხვევს ცენტრალური გზიდან მარჯვნივ, გადაივლის 5ც AФ1000მმ დიამეტრის მილზე, (საერთო სიგრძე 50მ.) და შეუერთდება ცენტრალურ გზას.
დროებითი გზის მთლიანი სიგრძეა 50 მ.
სავალი ნაწილის სიგანეა 4-5 მ.
დროებითი გზის მოსაწყობად გამოიყენება დრენირებადი გრუნტი, რომელიც იტკეპნება ვიბროსატკეპნით. ზემოდან მოშანდაკდება 20 სმ. სისქის ქვიშახრეშოვანი ნარევით (0-40 მ.ია). მშენებლობის დასრულების შემდეგ მოხდება დროებითი გზის დაშლა.

## Slide 10: . მოძრაობის უსაფრთხოებისათვის დროებითი გზა უნდა აღიჭურვოს შესაბამისი საგზაო ნიშნებით.

## Slide 11: საპროექტო ხიდი, დროებითი გზა და სამშენებლო ბანაკი
დაგეგმილი საქმიანობის სპეციფიკისა და შესასრულებელ სამუშაოთა მოცულობის გათვალისწინებით მძლავრი ინფრასტრუქტურის მქონე სამშენებლო ბანაკების მოწყობა საჭირო არ არის.
სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისათვის მარცხენა სანაპიროზე ეწყობა დროებითი ბაზა საყოფაცხოვრებო ნაგებობებით, საწარმოო უბნებით და მექანიზმებით გასაჩერებელი ადგილით, საერთო ფართობით 250 კვ.მ.
მიწის ნაყოფიერი ფენის დროებით დასაწყობება მოხდება სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე.
საამშენებლო მოედნის მოსაწყობად საჭირო ნაგებობები და კონტეინერები.
სადარაჯო ჯიხური_1ც.
სასაწყობე კონტეინერი_1ც.
ბიოტუალეტი_1ც.
საოფისე კონტეინერი _1ც.
არმატურის ცეხის ფარდული_80მ2.

## Slide 12: საპროექტო ხიდი, დროებითი გზა და სამშენებლო ბანაკი
დაგეგმილი პროექტისათვის გათვალისწინებული არ არის გარემოზე ზემოქმედების ისეთი წყაროების მოწყობა, როგორებიცაა ბეტონის ან ასფალტბეტონის საამქრო და სხვ.
საქმიანობის განხორციელებისათვის საჭირო ინერტული მასალის შესყიდვა - ასფელტ-ბეტონით მომარაგება, მოხდება გორის მუნიციპალიტეტში მდებარე ასფალტ-ბეტონის ქარხნიდან.
ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით მომარაგება მოხდება გორის მუნიციპალიტეტის კარიერიდან.

## Slide 13: ინფორმაცია პროექტის შესახებ
სამშენებლო სამუშაოებზე დასაქმდება დაახლოებით 18 ადამიანი, რომელთა უმრავლესობა ადგილობრივი მოსახლეობაა, ხოლო რამდენიმე მოწვეული სპეციალისტის საცხოვრებლად გამოყენებული იქნება მიმდებარე სოფლების ტერიტორიაზე დაქირავებული ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლები.
მშენებლობაში დასაქმებულთა შორის იქნება ადგილობრივი მოსახლეობა (14 ადამიანი).
ყოველივე აღნიშნულის გათვალისწინებით საავტომობილო ხიდის მშენებლობისათვის საცხოვრებელი ბანაკის მოწყობა დაგეგმილი არ არის.

## Slide 14: ცხრილი მშენებლობაში დასაქმებულთა რაოდენობა
# | პერსონალი | განზომილება | რაოდენობა
1 | ობიექტის მენეჯერი | ცალი | 1
2 | ხიდების ინჟინერი | ცალი | 1
3 | ადგილობრივი მუშა ხელი | ცალი | 14
4 | ობიექტის დაცვა | ცალი | 1
5 | მექანიზატორი | ცალი | 1

## Slide 15: მცენარეული საფარის და ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნა
პროექტი სპეციფიკიდან გამომდინარე მიწის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის სამუშაოების ჩატარება საჭირო იქნება ძირითადად სახიდე გადასასვლელის მშენებლობისათვის დროებითი გზების მოწყობის დროს,
პროექტით გათვალისწინებული მოსახსნელი მიწის ნაყოფიერი ფენის საერთო რაოდენობა იქნება 50 მ3. როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული მიწის ნაყოფიერი ფენის დროებით დასაწყობება მოხდება სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე.
ნიადაგის ფენის მოხსნის სამუშაოები უნდა განახორციელოს „ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის, შენახვის, გამოყენების და რეკულტივაციის შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის N424 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნების დაცვით.
მოსამზადებელ ეტაპზე ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა მოიხსნება:
სამშენებლო ბაზის ტერიტორიაზე;
დროებითი გზის დერეფანში
სამუაოების დასრულების შემდეგ მიწის ნაყოფიერი ფენა გამოიყენება სარეკულტივაციო სამუშაოების ჩასატარებლად.

## Slide 16: სამშენებლო სამუშაოების წყალმომარაგება და ჩამდინარე წყლების არინება
სამშენებლო სამუშაოების შესრულების პროცესში წყალი გამოყენებული იქნება სასმელ-სამეურნეო დანიშნულებით.
სასმელად შესაძლებელია ბუტილირებული წყლების გამოყენება. სამშენებლო ბაზაზე მოეწყობა სამარაგო რეზერვუარი, რომელიც პერიოდულად შეივსება ავტოცისტერნის გამოყენებით.
სამშენებლო ბაზაზე დაიდგმევა 1 ბიო ტუალეტი.
სამეურნეო წყლების შესაგროვებლად მოეწყობა საასენიზაციო ორმო. მისი დაცლა მოხდება საასენიზაციო მანქანის საშუალებით, რომელიც წყლებს გაიტანს და ჩაუშვებს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის საკანალიზაციო სისტემაში, ადგილობრივ მუნიციპალურ სამსახურთან შეთანხმებით.
ბიო ტუალეტის ავზის მოცულობა არის 220 ლ. დაცლა მოხდება კვირაში ერთხელ.

## Slide 17: ნარჩენების მართვა
სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის დროს წარმოქმნილი ნარჩენებიდან აღსანიშნავია საყოფაცხოვრებო ნარჩენები.
საყოფაცხოვრებო ნარჩენები შეგროვდება სამშენებლო ბაზების ტერიტორიაზე, სპეციალურ კონტეინერებში. დაგროვების შესაბამისად საყოფაცხოვრებო ნარჩენები გატანილი იქნება ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ნაგავსაყრელზე.

## Slide 18: სარეკულტივაციო სამუშაოები
საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდგომ აუცილებელია სარეკულტივაციო სამუშაოების ჩატარება.
სარეკულტივაციო სამუშაოებში იგულისხმება დროებითი ნაგებობების და მშენებლობისას გამოყენებული დანადგარ-მექანიზმების დემობილიზაცია, მშენებლობის პროცესში დაზიანებული უბნების აღდგენა, წინასწარ მოხსნილი ნიადაგოვანი საფარის მოწყობა მშენებლობისას დროებით გამოყენებულ ტერიტორიებზე, დაბინძურებული ნიადაგების მოხსნა და გატანა, სამშენებლო ნარჩენების გატანა და ა.შ.
სამუშაოების დასრულების შემდეგ მოხდება გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა და გატანა ნაყარში 900 მ3.
არსებული ხიდის ბურჯების დაშლა და გატანა ნაყარში 155,00 მ3
სანაყაროდ გამოყენებული იქნება ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ნაგავსაყრელი.

## Slide 19: ზემოქმედება იხტიოფაუნაზე
ადგილობრივი მოსახლეობა მდ. ათრევში მხოლოდ 5 სახეობის თევზის არსებობის შესაძლებლობაზე საუბრობს, მათ შორის:
მტკვრის წვერა Barbus lacerta cyri,
აღმოსავლური ფრიტა Alburnoides bipunctatus,
წინააზიური გველანა Sabanejewia aurata და
გოჭალაNemachilus brandti.
ასევე ღორჯო.
აღნიშნული სახეობებს არ გააჩნიათ სამრეწველო მნიშვნელობა და არ წარმოადგენენ წითელი ნუსხით დაცულ სახეობებს.
საპროექტო ხიდის მშენებლობა დაგეგმილია განაპირა ბურჯებზე, შესაბამისად უშუალოდ მდინარის კალაპოტში სამშენებლო სამუშაოები არ განხორციელდება.

## Slide 20: ექსპლუატაციის ეტაპი
გამონაბოლქვის და მტვრის გავრცელების შემცირების მიზნით მშენებლობის ეტაპზე საჭიროა გატარდეს შემდეგი შემარბილებელი ღონისძიებები:
მანქანების ძრავების ჩაქრობა ან მინიმალურ ბრუნზე მუშაობა, როცა არ ხდება მათი გამოყენება;
მოძრაობის ოპტიმალური სიჩქარის დაცვა (განსაკუთრებით გრუნტიან გზებზე);
მშრალ ამინდში მტვრის ემისიის შესამცირებლად საჭირო ღონისძიებების გატარება (მაგ. სამუშაო უბნების მორწყვა, ნაყარი სამშენებლო მასალების შენახვის წესების დაცვა და სხვა);

## Slide 21: მტვერი სამშენებლო მოედნიდან

## Slide 22: გზების მორწვა მშენებლობის დროს

## Slide 23: ხმაურის გავრცელება და მოსალოდნელი ზემოქმედება
გზის ექსპლუატაციის ეტაპზე ანსხვავებენ ორი ტიპის ხმაურს, კერძოდ:
მანქანის ძრავებით გამოწვეული ხმაური;
საბურავის გზასთან ხახუნით წარმოქმნილი ხმაური;
ხმოვან სიგნალებს.
ხმაურის გავრცელების დონეების მინიმიზაციის მიზნით მშენებლობის ეტაპზე მიზანშეწონილია გატარდეს შემდეგი შემარბილებელი ღონისძიებები:
მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა;
ხმაურიანი სამუშაოების წარმოება მხოლოდ დღის საათებში;
საჭიროების შემთხვევაში პერსონალის უზრუნველყოფა დაცვის საშუალებებით (ყურსაცმები);
საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში მათი დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო რეაგირება.

## Slide 24: ნარჩენები
მშენებლობის ეტაპზე მოსალოდნელია გარკვეული რაოდენობის სახიფათო და არა სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნა.
ინერტული ნარჩენებიდან აღსანიშნავია:
მიწის სამუშაოების დროს ამოღებული გრუნტი თხრილებში უკუჩაყრის შემდეგ;
ინერტული და სამშენებლო მასალების ნარჩენები;
ლითონების ჯართი;
ელექტროსადენების ნარჩენები;
ხის მასალების ნარჩენები;
მცენარეული ნარჩენები;
საყოფაცხოვრებო ნარჩენები და სხვა.
სახიფათო ნარჩენებიდან მნიშვნელოვანია:
ნავთობით დაბინძურებული ჩვრები და სხვა საწმენდი მასალები;
შედუღების ელექტროდების ნარჩენები;
სატრანსპორტო საშუალებების ზეთის ფილტრები;
ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული გრუნტი და სხვა.

## Slide 25: ნარჩენები
შემარბილებელი ღონისძიებები
მშენებლობის ეტაპზე მშენებელი კონტრაქტორი ვალდებულია უზრუნველყოს ნარჩენების მართვის გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულება, მათ შორის:
ჯართის ჩაბარება ჯართის მიმღებ პუნქტებში;
საყოფაცხოვრებო ნარჩენები განთავსდება ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ნაგავსაყრელზე;
სახიფათო ნარჩენების დროებითი განთავსებისათვის სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე და სამშენებელო უბნებზე განთავსდება სპეციალური მარკირების მქონე ჰერმეტული კონტეინერები. სახიფათო ნარჩენების დასაწყოებებისათვის სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე მოეწყობა სპეციალური სასაწყობო სათავსი;
ნარჩენების მართვისათვის გამოყოფილი იქნას სათანადო მომზადების მქონე პერსონალი (გარემოსდაცვითი მმართველი);
სახიფათო ნარჩენების გატანა შემდგომი მართვის მიზნით მოხდება მხოლოდ ამ საქმიანობაზე სათანადო ნებართვის მქონე კონტრაქტორის საშუალებით.

## Slide 26: ნიადაგის ჰუმუსოვანი ფენის დასაწყობაბა

## Slide 27: ინერტული მასალის უსისტემო დასაწყობება

## Slide 28: მოწესრიგებული ინერტული მასალის დასაწყობება

## Slide 29: მერქნული რესურსების უსისტემო დასაწყობება

## Slide 30: მერქნული რესურსის მოწესრიგებული დასაყობება

## Slide 31: კომუნალური ნარჩენები ბანაკის უკან

## Slide 32: ნარჩენების მენეჯმენტი სამშენებლო მოედანზე

## Slide 33: ნიადაგის დაბინძურება ტრანსპორტის რემონტის დროს

## Slide 34: მადლობა ყურადღებისათვის!