შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “კერამიკა ართანა”-ს დირექტორი

_______________ბესიკი სვანიძე

“___” __________“ 2020 წ.

შეზღუდული პასუხისმგებლოვის საზოგადოება „კერამიკა ართანა“

კერამიკული ფილებისა და კერამიკული ნაკეთობების წარმოების საამქრო

(მცხეთის რაიონი, სოფელ სელექცია, ს/კ 72.02.42.209)

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში

შემსრულებელი:

ფიზიკური პირი

მობ: 593 31-37-80

გ. დარციმელია

თბილისი 2020

ანოტაცია

შეზღუდული პასუხისმგებლოვის საზოგადოება „კერამიკა ართანა“-ს მიერ კერამიკული ფილებისა და ნაკეთობების წარმოების საამქროს  დაგეგმილი საქმიანობის “გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში” წარმოადგენს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი დამასაბუთებელი დოკუმენტაციის შემადგენელ ნაწილს, რომელიც მუშავდება “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი” საქართველოს კანონით, აგრეთვე გარემოსდაცვითი საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტებით დადგენილი მოთხოვნებიდან გამომდინარე, დაგეგმილი საქმიანობისათვის გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო პროცედურების გასავლელად.

საწარმოო ობიექტის განლაგების ტერიტორიაზე, დასახული მიზნებისა და დაგეგმილი ტექნოლოგიური პროცესების შესატყვისი რეგლამენტის განხორციელებით - დაგეგმილი საქმიანობის რეალიზაცია წარმოშობს სოციალურ და ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედებას.

წარმოდგენილ დოკუმენტაციაში შეფასებულია ამ დაგეგმილი საქმიანობის შედეგად წარმოქმნილი მავნე ნივთიერებების ემისიების დასაშვები საპროექტო ნორმატივები – ბუნებრივი  გარემოს მდგომარეობის ქვეყანაში მიღებული ხარისხობრივი ნორმების, სანიტარიულ – ჰიგიენური მოთხოვნების, საწარმოო ობიექტის განლაგების რაიონის ეკოლოგიური და კლიმატურ-მეტეოროლოგიური პირობების, ემისიების პარამეტრებისა და სხვა ფაქტორების გათვალისწინებით.

წინამდებარე დოკუმენტაციაში, ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების ოდენობისა და ხასიათის განსაზღვრის მიზნით, დადგენილია ზემოქმედების ფაქტორები, ძირითადი ობიექტები, გავრცელების მასშტაბი, შეფასებულია ზემოქმედების სახეები, მათი წარმოქმნის ალბათობა  და მოცემულია ზემოქმედებით გამოწვეული ახალი მდგომარეობის ანალიზი, გამოვლენილია ზემოქმედების შემცირების შესაძლებლობები, ყველა სახის ემისიებისა და ნარჩენების მინიმიზაციის, მართვისა და უტილიზაციის საშუალებები, საწარმოს ფუნქციონირების შესაძლო შედეგები საზოგადოების სოციალურ – ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, მოსახლეობის საცხოვრებელ გარემოსა და ჯანმრთელობაზე, აგრეთვე გარემოს ცალკეულ კომპონენტებზე და კომპლექსებზე.

დოკუმენტაციაში განსაზღვრულია ზემოქმედების კონტროლისა და მონიტორინგის მეთოდები, გარემოზე ზემოქმედების დადგენილი და შესაძლო უაარყოფითი გავლენის თავიდან აცილების ან შერბილების ღონისძიებები, ქვეყანაში მიღებული, საკანონმდებლო და ნორმატიული ბაზის მოთხოვნების შესაბამისად.

სარჩევი                                        გვერდი

| - | ანოტაცია | 1 |
| --- | --- | --- |
| - | გამოყენებულ ცნებათა განმარტებები | 4 |
| 1 1.1 1.2 1.3 | შესავალი - გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის შინაარსი - გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ნორმატიული და სამართლებრივი ასპექტები - დაგეგმილი საქმიანობის საწარმოო ობიექტის ფუნქციონირების საფუძვლები | 7 7 9 13 |
| 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.13.1 2.13.2 2.13.3 | გარემოს არსებული მდგომარეობის ანალიზი - საპროექტო ტერიტორიის ადგილმდებარეობა - საკვლევი ტერიტორიის გეოლოგიური პირობები - კლიმატურ-მეტეოროლოგიური პირობები - ზედაპირული წყლები - ძირითადი ნიადაგები და ლანდშაფტები - ფაუნა-ფლორა - დაცული ტერიტორიები - კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები - ეკოლოგიური მდგომარეობის ანალიზი - წყლის ობიექტების დაბინძურების მდგომარეობა - ნიადაგის დაბინძურების საკითხები. - რადიაციული ფონის შეფასება - გარემოზე ფიზიკური ზემოქმედების ფაქტორები - ხმაური - ვიბრაცია - ელექტომაგნიტური გამოსხივება | 15 15 19 32 35 36 37 38 39 39 42 42 43 43 43 49 50 |
| 3 3.1 3.2 3.3 | საწარმოო ობიექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების დახასიათება - საწარმოო ობიექტის ტექნოლოგიური სქემა და რეგლამენტი - მოთხოვნები ბუნებრივ და ენერგეტიკულ რესურსებზე - საქმიანობით გამოწვეული ზეგავლენის ანალიზი | 51 51 55 55 |
| 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 | გარემოს მდგომარეობის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მახასიათებლების ცვლილებების პროგნოზი - ატმოსფერული ჰაერი - ზემოქმედება წყლის ხარისხზე - ზემოქმედება ზედაპირულ წყლებზე - ნიადაგების და გრუნტის ხარისხობრივი მდგომარეობის შეფასება და ნიადაგების დაბინძურების ფაქტორი - ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე - ზემოქმედება დაცულ ტერიტორიებზე - ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე - მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების რისკები - ზემოქმედება კულტურულ მემკვიდრეობაზე | 57 57 65 68 68 69 70 71 72 72 |
| 5 | საქმიანობის შედეგად შესაძლებელი ავარიული სიტუაციების ალბათობა და მათი მოსალოდნელი შედეგების თავიდან აცილების წინადადებები | 73 |
| 5.1 5.2 5.3. | შესაძლებელი ავარიული სიტუაციების ალბათობის განსაზღვრა და მათი მოსალოდნელი შედეგების შეფასება ავარიის შესახებ შეტყობინება საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის პროცესში ფიზიკურ და სოციალურ გარემოზე ნეგატური ზემოქმედების შერბილების ღონისძიებათა გეგმა | 75 76 78 |
| 6 | საქმიანობის ეკოლოგიური, სოციალური და ეკონომიკური შედეგების შეფასება | 82 |
| 7 | გარემოში მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის შემცირების ტექნიკური საშუალებები | 87 |

| 8. 8.1 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8. 8.9. | ნარჩენების მართვის გეგმა საკანონმდებლო საფუძველი ნარჩენების მართვის გეგმის მიზნები და ამოცანები ნარჩენების მართვის იერარქია და პრინციპები საქმიანობის განხორციელების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების სახეობები და მიახლოებითი რაოდენობები ნარჩენების მართვის პროცესის აღწერა ნარჩენების დროებითი შენახვის მეთოდები და პირობები ნარჩენების დამუშავება/საბოლოო განთავსება ნარჩენებთან უსაფრთხო მოპყრობის ზოგადი მოთხოვნები ნარჩენებზე კონტროლის მეთოდები | 91 91 91 92 93 95 96 97 99 100 |
| --- | --- | --- |
| 9 | ნარჩენი (კუმულატიური) ზეგავლენის კონტროლისა და მონიტორინგის მეთოდები | 102 |
| 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5. | პროექტის ალტერნატიული ვარიანტები - პროექტის განხორციელების ალტერნატიული ვარიანტების ანალიზი - არაქმედების ალტერნატიული ვარიანტი - ტექნოლოგიური ალტერნატივები - მტვერგამჭმენდი სისტემის ალტერნატიული ვარიანტები - ტერიტორიის შერჩევის ალტერნატივები | 103 103 104 105 106 106 |
| 11 | გარემოზე დადგენილ ზემოქმედებათა ფაქტორების შედეგად მიღებული “გარემოს მოსალოდნელი მდგომარეობის” პროგნოზი | 108 |
| 12 | საქმიანობის გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და მონიტორინგის გეგმა | 109 |
| 13 13.1 13.2 13.3 | საქმიანობის შეწყვეტის შემთხვევაში გარემოს პირვანდელ მდგომარეობამდე აღდგენის პირობები მოკლევადიანი გაჩერება ან რემონტი ექსპლუატაციის ხანგრძლივი შეწყვეტა ან კონსერვაცია ობიექტის ლიკვიდაცია | 119 119 119 120 |
| 14 | სკოპინგის ეტაპზე საზოგადოების ინფორმირებისა და მათ მიერ წარმოდგენილი მოსაზრებებისა და შენიშვნების შეფასება | 121 |
| 15 | ძირითადი შედეგები და დასკვნები | 122 |
| - | გამოყენებული ლიტერატურა | 124 |
| - | დანართი: საილუსტრაციო მასალა და გათვლების მონაცემები - საწარმოო ობიექტის გენგეგმა გაფრქვევის წყაროთა ჩვენებით - საწარმოო ობიექტის განლაგების სიტუაციური რუკა - გზს–ს მომზადებაში მონაწილეთა სია - სკოპინგის ეტაპზე საზოგადოების ინფორმირებისა და მათ მიერ წარმოდგენილი მოსაზრებებისა და შენიშვნების შეფასება - გათვლების მონაცემები | 125 126 127 128 129 135 |

გამოყენებულ ცნებათა განმარტებები

“ატმოსფეროს დაბინძურების პოტენციალი (ადპ)” – მეტეოროლოგიური ფაქტორების კომპლექსი, რომელიც განაპირობებს ატმოსფეროს უნარს, განაზავოს ჰაერში არსებული მინარევები;

“ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერების ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია(ზდკ)” – მავნე ნივთიერების მაქსიმალური კონცენტრაცია დროის გარკვეულ მონაკვეთში(20-30 წთ, 24 სთ), რომელიც არ ახდენს არც უშუალო და არც რაიმენაირ ზეგავლენას ადამიანის ორგანიზმზე, მის აწმყო და მომავალ თაობებზე შორეული შედეგების ჩათვლით, არ აქვეითებს შრომის უნარიანობას და არ აუარესებს მათ თვითშეგრძნებებს;

“გარემოს დაბინძურება (მავნე ნივთიერებების ემისია)” – გარემოს კომპონენტებში შენარევების არსებობა, ან მათ შემადგენლობაში მუდმივად არსებული ნივთიერებების ნორმალური თანაფარდობის შეცვლა, რომელმაც შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს მოსახლეობის ცხოვრების პირობებზე და ჯანმრთელობაზე, აგრეთვე გარემო ფაქტორებზე;

~გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა” – საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მიერ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესითა და ფორმით, განუსაზღვრელი ვადით მინიჭებული უფლება, რომელიც გაიცემა საქმიანობის განმახორციელებელზე და საქმიანობის დაწყების სამართლებრივი საფუძველია;

“გარემოზე ზემოქმედების შეფასება (გზშ)” – დაგეგმილი საქმიანობის შესწავლისა და გამოკვლევის პროცედურა, რომლის მიზანია გარემოს ცალკეული ელემენტების, ადამიანის, ასევე ლანშაფტის და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, ადამიანის ჯანმრთელობაზე და უსაფრთხოებაზე, მცენარეულ საფარსა და ცხოველთა სამყაროზე, ნიადაგზე, ატმოსფერულ ჰაერზე, წყლის ობიექტებზე, კლიმატზე, ეკოსისტემებზე და ისტორიულ – კულტურულ ძეგლებზე ან ყველა ჩამოთვლილი ფაქტორების ერთიანობაზე (მათ შორის, ამ ფაქტორების ზეგავლენა კულტურულ მემკვიდრეობაზე და სოციალურ-ეკონომიკურ ფასეულობებზე) პირდაპირი და არაპირდაპირი (პოტენციური) მოსალოდნელი ზემოქმედების შესწავლა, გამოვლენა, აღწერა და გარემოს ახალი მდგომარეობის ანალიზი;

“გარემო” – ბუნებრივი გარემოსა და ადამიანის მიერ სახეცვლილი (კულტურული) გარემოს ერთობლიობა, რომელიც მოიცავს ურთიერთდამოკიდებულებაში მყოფ ცოცხალ და არაცოცხალ, შენარჩუნებულ და ადამიანის მიერ სახეცვლილ ბუნებრივ ელემენტებს;

“გარემოს დაცვა” – ადმინისტრაციულ, სამეურნეო, ტექნოლოგიურ, პოლიტიკურ-სამართლებრივ და საზოგადოებრივ ღონისძიებათა ერთობლიობა, რომელიც უზრუნველყოფს გარემოში არსებული ბუნებრივი წონასწორობის შენარჩუნებას და აღდგენას;

“გარემოს დაცვის სამენეჯმენტო სისტემა” – საქმიანობის ობიექტის მართვის სისტემისა და ბიზნეს-სტრატეგიის შემადგენელი ნაწილი, რომელიც მოიცავს გარემოზე ზემოქმედების სააკითხებთან პირდაპირ და არაპირდაპირ დაკავშირებულ, ობიექტის ფუნქციონირების ყველა ასპექტს (გარემოს დაცვის სამენეჯმენტო გეგმის, გარემოსდაცვითი პოლიტიკის, ორგანიზაციისა და საკადრო უზრუნვეელყოფის ჩათვლით);

“ინვესტორი” – საქმიანობის განმახორციელებელი სუბიექტი, რომელიც არის საქმიანობის ინიციატორი და მიმართავს გარემოსდაცვითი ნებართვის გამცემ ორგანოს კანონით განსაზღვრული ჩამონათვალის შესაბამისი ნებართვის მისაღებად;

“გარემოს დაცვის ნორმები” – გარემოზე საქმიანობის ზემოქმედების ისეთი ნორმები, რომლებიც უზრუნველყოფენ გარემოს ეკოლოგიურ წონასწორობას. ამ მიზნით დაწესებული გარემოს მდგომარეობის ხარისხობრივი ნორმები – ატმოსფერულ ჰაერში, წყალში და ნიადაგში ადამიანის ჯანმრთელობისა და ბუნებრივი გარემოსათვის მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაციებისა და მიკროორგანიზმების რაოდენობათა ზღვრულად დასაშვები ნორმები, ხმაურის, ვიბრაციის, ულტრაბგერებისა და სხვა სახის ფიზიკური ზემოქმედების ზღვრულად დასაშვები ნორმები, რადიაციული ზემოქმედების ზღვრულად დასაშვები ნორმები, გარემოში მავნე ნივთიერებათა ემისიისა და მიკროორგანიზმებით გარემოს დაბინძურების ზღვრულად დასაშვები ნორმები, გარემოში ქიმიურ საშუალებათა გამოყენების ნორმები, ეკოლოგიური მოთხოვნები პროდუქციისადმი, გარემოზე დატვირთვის ნორმები;

“ლიცენზია” – ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ ადმინისტრაციული აქტის საფუძველზე პირისათვის კანონით დადგენილი პირობების დაკმაყოფილების საფუძველზე მინიჭებული განსაზღვრული საქმიანობის განხორციელების უფლება;

“სარგებლობის ლიცენზია” – ლიცენზიის სახეობა, რომლითაც პირს ენიჭება სახელმწიფო რესურსებით სარგებლობის უფლება;

“საქმიანობის ლიცენზია” - ლიცენზიის სახეობა, რომლითაც პირს ენიჭება განსაზღვრული კონკრეტული ლიცენზირებადი საქმიანობის განხორციელების უფლება;

“გენერალური ლიცენზია” – უფლება, როდესაც პირს შეუძლია ერთიანი ზოგადი ლიცენზიის საფუძველზე განახორციელოს მსგავსი ტიპის საქმიანობები და ვალდებული არ არის ცალ-ცალკე მოიპოვოს თითოეული საქმიანობის ლიცენზია;

“სპეციალური ლიცენზია” – უფლება, როდესაც პირს შეუძლია განახორციელოს რომელიმე ვიწრო საქმიანობა ლიცენზირებადი საქმიანობის ზოგადი სახეობიდან და ვალდებულია წარმოადგინოს მხოლოდ სპეციალური სალიცენზიო პირობების დამაკმაყოფილებელი ფაქტობრივი გარემოებები;

“სალიცენზიო მოწმობა” – ლიცენზიის უფლების დამადასტურებელი საბუთი;

“მდგრადი განვითარება” – საზოგადოების განვითარების ისეთი სისტემა, რომელიც საზოგადოების ეკონომიკური განვითარებისა და გარემოს დაცვის ინტერესებით უზრუნველყოფს ადამიანის ცხოვრების დონის ხარისხის ზრდას და მომავალი თაობების უფლებას – ისარგებლონ შეუქცევადი რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ცვლილებებისაგან მაქსიმალურად დაცული ბუნებრივი რესურსებითა და გარემოთი;

“მნიშვნელოვანი რეკონსტრუქცია, ტექნიკური და ტექნოლოგიური განახლება” – ისეთი რეკონსტრუქცია, ტექნიკური და ტექნოლოგიური განახლება, რომელიც ძირეულადდ ცვლის საქმიანობის პარამეტრებს და რომელთა განსახორციელებლად საჭიროა ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების პროექტის დამუშავება;

“ნებართვა” – კანონით გათვალისწინებული, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ვადით ქმედების განხორციელება, რომელიც უკავშირდება ობიექტს და ადასტურებს ამ განზრახვის კანონით  დადგენილ პირობებთან შესაბამისობას;

“სანებართვო მოწმობა” – ნებართვის ფლობის დამადასტურებელი საბუთი;

“საკონსულტაციო ფირმა” – იურიდიული პირი, რომელსაც თავისი წესდების შესაბამისად უფლება აქვს გასწიოს კონსულტაცია გარემოსდაცვითი საქმიანობის სფეროში (მათ შორის, დაგეგმილი საქმიანობის გარემოსდაცვითი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების პროექტების დამუშავებაში);

“საუკეთესო ტექნოლოგია” – გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით საუკეთესო, გამოყენებადი და ეკონომიკურად ხელმისაწვდომი ტექნოლოგია, რომელიც ყველაზე უფრო ეფექტურია გარემოზე მავნე ზემოქმედების თავიდან აცილების, მინიმუმამდე შემცირების, ან გარდაქმნის თვალსაზრისით, შესაძლოა არ იყოს ფართოდ დანერგილი და გავრცელებული, მაგრამ მისი ათვისება, დანერგვა და გამოყენება შესაძლებელია ტექნიკური თვალსაზრისით, შესაძლოა ეკონომიკურად არ განაპირობებდეს მნიშვნელოვნად მაღალი ღირებულების ხარჯზე ზღვრული გარემოსდაცვითი სარგებლის მიღების მიზანშეწონილობას, მაგრამ იგი, ამავე დროს, ეკონომიკური თვალსაზრისით ხელმისაწვდომია საქმიანობის სუბიექტისათვის;

“საქმიანობა” – სამეწარმეო, სამეურნეო ან ყველა სხვაგვარი საქმიანობა, განსახლებისა და განვითარების გეგმებისა და პროექტების განხორციელება, ინფრასტრუქტურული პროექტების, განაშენიანებისა და სექტორული განვითარების გეგმების, საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული წყლის, ტყის, მიწის, წიაღისა და სხვა ბუნებრივი რესურსების დაცვის, გამოყენებისა და სარგებლობის პროექტებისა და პროგრამების განხორციელების ჩათვლით, ასევე არსებული საწარმოების მნიშვნელოვანი რეკონსტრუქცია და ტექნიკურ-ტექნოლოგიური განახლება;

“საქმიანობის განმახორციელებელი” – ფიზიკური ან იურიდიული პირი, აგრეთვე კანონით გათვალისწინებული სხვა ორგანიზაციული წარმონაქმნი  (რომელიც არ არის იურიდიული პირი), რომელიც არის ეკოლოგიური ექსპერტიზისადმი დაქვემდებარებული საქმიანობის განხორციელების ინიციატორი და მიმართავს შესაბამის ორგანოს ეკოლოგიური ექსპერტიზისადმი დაქვემდებარებული საქმიანობის განხორციელების უფლების მისაღებად;

“ფონური დაბინძურება” – გარემოს კომპონენტების დაბინძურების ყველა არსებული წყაროების ერთობლივი მოქმედება, რომელიც ჩამოყალიბდა გარკვეულ რაიონში, ახალი ობიექტის მშენებლობისას ან არსებული წყაროების სავარაუდო გაფართოების მომენტისათვის;

1.	 შესავალი

შეზღუდული პასუხისმგებლოვის საზოგადოება „კერამიკა ართანა“-ს მიერ კერამიკული ფილებისა და ნაკეთობების წარმოების საამქროს დაგეგმილი საქმიანობის “გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში” წარმოადგენს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი დამასაბუთებელი დოკუმენტაციის შემადგენელ ნაწილს, რომელიც მუშავდება “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი”-ს საქართველოს კანონით, აგრეთვე გარემოსდაცვითი საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტებით დადგენილი მოთხოვნებიდან გამომდინარე - დაგეგმილი საქმიანობისათვის გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო პროცედურების გასავლელად.

დოკუმენტაციის მიზანია, არსებული საქმიანობისათვის გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მისაღებად დამუშავებული გარემოსდაცვითი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება - საწარმოო ობიექტის პროექტირებისა და ოპერირების პირობების სპეციფიკის გათვალისწინებით, რისთვისაც აუცილებელია ობიექტურად განისაზღვროს გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედების ძირითადი ასპექტები, შესწავლილ იქნეს საწარმოს განლაგების რაიონის ბუნებრივი და სოციალური გარემოს არსებული მდგომარეობა, შეფასდეს ამ გარემოზე დაგეგმილი საქმიანობის საწარმოო ობიექტის გავლენის მასშტაბები და წარმოდგენილ იქნეს მოსაზრებები უარყოფითი ზემოქმედების პარამეტრების რეგულირების მისაღწევად.

აღნიშნული საქმიანობის სპეციფიკაზე დაყრდნობით, წარმოდგენილ დოკუმენტაციაში,  საწარმოო ობიექტის განლაგების რაიონისათვის დამახასიათებელი მეტეოროლოგიურ-კლიმატური და არსებული ეკოლოგიური პირობების გათვალისწინებით, საფუძვლიანი ანალიზია ჩატარებული ბუნებრივი და სოციალური გარემოს ცალკეული კომპონენტების დაცვის უზრუნველსაყოფად.

1.1. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის შინაარსი

წარმოდგენილი დოკუმენტაცია შედგება თავფურცლის, ანოტაციის, სარჩევის, გამოყენებულ ცნებათა განმარტებების და შინაარსობრივი თავებისაგან, აგრეთვე გამოყენებული ლიტერატურის ჩამონათვალისა და დანართებისაგან.

კერძოდ:

- საქმიანობის განხორციელების ადგილის აღწერას, GIS (გეოინფორმაციული სისტემები) კოორდინატების მითითებით (shp-ფაილთან ერთად), აგრეთვე დაგეგმილი საქმიანობისთვის გარემოს არსებული მდგომარეობის აღწერას;

- ინფორმაციას მიწის კატეგორიისა და მიწათსარგებლობის ფორმის შესახებ, როგორც მშენებლობის, ისე ექსპლუატაციის ეტაპზე;

- ინფორმაციას დაგეგმილი საქმიანობის ფიზიკური მახასიათებლების (სიმძლავრე, მასშტაბი და საწარმოო პროცესი, მათ შორის, შესაძლო საწარმოებელი პროდუქციის ოდენობა, მოთხოვნილი ენერგია, წარმოებისას გამოსაყენებელი მასალა და ბუნებრივი რესურსები და სხვა) შესახებ;

- ინფორმაციას სადემონტაჟო სამუშაოებისა და მეთოდების შესახებ (საჭიროების შემთხვევაში);

- ინფორმაციას მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ეტაპებზე შესაძლო უარყოფითი შედეგების და ემისიების (როგორებიცაა წყლის, ჰაერის, მიწის და წიაღისეულის დაბინძურება, ხმაური, ვიბრაცია, ელექტრომაგნიტური გამოსხივება, სითბური გამოსხივება, რადიაცია) შესახებ;

- ინფორმაციას იმ ნარჩენების სახეების, მახასიათებლებისა და რაოდენობის შესახებ, რომლებიც შესაძლოა წარმოიქმნას მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ეტაპებზე, აგრეთვე, საჭიროების შემთხვევაში, ნარჩენების მართვის სფეროში მოქმედი ნორმატიული აქტებით განსაზღვრულ დამატებით ინფორმაციას;

- ინფორმაციას გარემოს დაცვის მიზნით შემოთავაზებული დაგეგმილი საქმიანობისა და მისი განხორციელების ადგილის ყველა გონივრული ალტერნატივის შესახებ, შესაბამისი დასაბუთებით, მათ შორის, უმოქმედობის (ნულოვანი) ალტერნატივის შესახებ, რომელიც გულისხმობს საქმიანობის განუხორციელებლობის შემთხვევაში გარემოს არსებული მდგომარეობის ბუნებრივად განვითარების აღწერას, რომლის შეფასებაც შესაძლებელია არსებული ინფორმაციის გამოყენებით და მეცნიერულ ცოდნაზე დაყრდნობით;

- ინფორმაციას დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელებისას გარემოზე შესაძლო მნიშვნელოვანი ზემოქმედების შესახებ, მათ შორის, მოსახლეობაზე, ადამიანის ჯანმრთელობაზე, ბიომრავალფეროვნებაზე (მათ შორის, მცენარეთა და ცხოველთა სახეობები, ჰაბიტატები, ეკოსისტემები), წყალზე (მათ შორის, ჰიდრომორფოლოგიური ცვლილებები, რაოდენობა, ხარისხი), ჰაერზე, ნიადაგზე (მათ შორის, ნიადაგის მოხსნა), მიწაზე (მათ შორის, ორგანული ნივთიერებები, ეროზია, დატკეპნა, დეგრადაცია), კლიმატზე (მათ შორის, სათბურის გაზების ემისია), ლანდშაფტზე, კულტურულ მემკვიდრეობაზე (მათ შორის, არქიტექტურული და არქეოლოგიური ასპექტები) და მატერიალურ ფასეულობებზე ზემოქმედების შესახებ;

- ინფორმაციას ამ ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ კომპონენტებსა და მათ ურთიერთქმედებაზე დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელებით შესაძლო პირდაპირი და არაპირდაპირი, კუმულაციური, ტრანსსასაზღვრო, მოკლევადიანი და გრძელვადიანი, პოზიტიური და ნეგატიური ზემოქმედების შესახებ, რომელიც გამოწვეულია:

- დაგეგმილი საქმიანობისთვის საჭირო სამშენებლო სამუშაოებით, მათ შორის, საჭიროების შემთხვევაში, სადემონტაჟო სამუშაოებით;

- ბუნებრივი რესურსების (განსაკუთრებით – წყლის, ნიადაგის, მიწის, ბიომრავალფეროვნების) გამოყენებით, ამ რესურსების ხელმისაწვდომობის გათვალისწინებით;

- გარემოს დამაბინძურებელი ფაქტორების ემისიით, ხმაურით, ვიბრაციით, რადიაციით, ნარჩენების განთავსებითა და აღდგენით;

- გარემოზე, ადამიანის ჯანმრთელობაზე ან კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზემოქმედების რისკებით (მაგალითად, ავარიის ან კატასტროფის შემთხვევაში);

- სხვა, არსებულ საქმიანობასთან ან დაგეგმილ საქმიანობასთან კუმულაციური ზემოქმედებით;

- საქმიანობის კლიმატზე ზემოქმედებით და კლიმატის ცვლილებით განპირობებული საქმიანობის მოწყვლადობით;

- გამოყენებული ტექნოლოგიით, მასალით ან/და ნივთიერებით;

- ინფორმაციას დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების შედეგად შესაძლო ინციდენტების განსაზღვრისა და მათი შედეგების შეფასების შესახებ, მათ შორის, ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების სამოქმედო გეგმას;

- სამოქმედო გეგმას დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელებით გამოწვეული გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე უარყოფითი ზემოქმედების შედეგების, მათი თავიდან აცილების, შემცირების, შერბილებისა და კომპენსაციის ღონისძიებათა შესახებ. ინფორმაცია უნდა მოიცავდეს როგორც საქმიანობის განხორციელების, ისე შემდგომი ექსპლუატაციის ეტაპებს;

- გარემოზე შეუქცევი ზემოქმედების შეფასებას და მისი აუცილებლობის დასაბუთებას, რაც გულისხმობს გარემოზე შეუქცევი ზემოქმედებით გამოწვეული დანაკარგისა და მიღებული სარგებლის ურთიერთშეწონას გარემოსდაცვით, კულტურულ, ეკონომიკურ და სოციალურ ჭრილში;

- ინფორმაციას დაგეგმილი საქმიანობის შეწყვეტის შემთხვევაში ამ საქმიანობის დაწყებამდე არსებული გარემოს მდგომარეობის აღდგენის საშუალებების შესახებ;

- დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელებით გამოწვეული გარემოზე მნიშვნელოვანი ზემოქმედების აღწერას, რომელიც განპირობებულია ავარიისა და კატასტროფის რისკის მიმართ საქმიანობის მოწყვლადობით;

- სკოპინგის ეტაპზე საზოგადოების ინფორმირებისა და მის მიერ წარმოდგენილი მოსაზრებებისა და შენიშვნების შეფასებას;

- ინფორმაციას კვლევების მეთოდოლოგიის და გარემოს შესახებ ინფორმაციის წყაროების თაობაზე;

- ამ ნაწილის „1“–„11“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ინფორმაციის მოკლე არატექნიკურ რეზიუმეს, საზოგადოების ინფორმირებისა და მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად.

1.2. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ნორმატიული და სამართლებრივი ასპექტები

საქართველოს ეკონომიკური პოტენციალის ამღლება არ უნდა განხორციელდეს გარემოზე უარყოფითი და შეუქცევადი ზემოქმედების ხარჯზე. სასიცოცხლო მნიშვნელობის ობიექტების აგების დროსაც კი აუცილებელია გარემოს დაცვის, გარემოსდაცვითი ღონისძიებების გათვალისწინება და ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნება.

ადამიანთა ჯანსაღ გარემოში ცხოვრების გარანტიას იძლევა საქართველოს კონსტიტუცია  (მუხლი 37). ამ უფლებათა დაცვა გათვალისწინებულია საქართველოს კანონმდებლობით. შესაბამისი კანონები ასახავენ სახელმწიფოს პოზიციას ამ სფეროში, ითვალისწინებენ საერთაშორისო რიგი კონვენციების მოთხოვნებს და მოიცავენ გარემოს დაცვის ღონისძიებათა მთელ კომპლექსს.

ქვემოთ ჩამოთვლილია საქართველოს კანონები და საერთაშორისო კონვენციები, რომლებიც უშუალოდ დაკავშირებულია გარემოზე ზემოქმედების წინასწარი შეფასების ამოცანასთან.

საერთაშორისო კონვენციები გარემოს დაცვის სფეროში

1. კონვენცია `გარემოსდცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვლომობის, გადაწყვეტილების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვლომობის შესახებ~ ორჰუსი, დანია, 23–25 ივნისი 1998 წ.

2. სახიფათო ნარენების ტრანსსასაზღვრო გადაზიდვასა და მათ განთავსებაზე კონტროლის შესახებ, ბაზელი, 1989 წ.

3. კონვენცია ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ ;

4. კონვენცია ცხოველთა მიგრირებადი სახეობების დაცვაზე

5. კონვენცია გადაშენების პირას მყოფი ველური ფაუნისა და ფლორის სახეობათა საერთაშორისო ვაჭრობის თაობაზე;

6. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენცია;

7. გაეროს კონვენცია გაუდაბნოებასთან ბრძოლის შესახებ იმ ქვეყანაში, რომლებიც განიცდიან სერიოზულ გვალვას და/ან გაუდაბნოებას, განსაკუთრებით აფრიკაში;

8. კონვენცია შორ მანძილზე ჰაერის ტრანსსასაზღვრო დაბინძურების შესახებ;

9. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის კიოტოს ოქმი;

10.  1987 წლის მონრეალის  ოქმი ოზონის შრის დამშლელი ნივთიერებების შესახებ:

11.  კონვენცია `საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბტენიანი, განსაკუთრებით წყლის ფრინველთა საბინადროდ ვარგისი, ტერიტორიების შესახებ~~ რამსარი, 02.02.1971წ

12.   შავი ზღვის დაცვის კონვენცია;

13.  1985 წლის ვენის კონვენცია ოზონის შრის დაცვის შესახებ.

გარემოსდაცვითი კანონები

გარემოს დაცვის სფეროში საქართველოში მიღებულია შემდეგი კანონები:

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესში გათვალისწინებული უნდა იქნას საქართველოს შემდეგი გარემოსდაცვითი კანონები (იხილეთ ცხრილი 1)

ცხრილი 1. საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონების ნუსხა

| მიღების წელი | კანონის დასახელება | სარეგისტრაციო კოდი | საბოლოო ვარიანტი |
| --- | --- | --- | --- |
| 1994 | საქართველოს კანონი ნიადაგის დაცვის შესახებ | 370.010.000.05.001.000.080 | 14/06/2011 |
| 1994 | საქართველოს კანონი საავტომობილო გზების შესახებ | 310.090.000.05.001.000.089 | 24/12/2013 |
| 1995 | საქართველოს კონსტიტუცია | 010.010.000.01.001.000.116 | 04/10/2013 |
| 1996 | საქართველოს კანონი გარემოს დაცვის შესახებ | 360.000.000.05.001.000.184 | 06/09/2013 |
| 1996 | საქართველოს კანონი წიაღის შესახებ | 380.000.000.05.001.000.140 | 21/03/2014 |
| 1997 | საქართველოს კანონი ცხოველთა სამყაროს შესახებ | 410.000.000.05.001.000.186 | 06/09/2013 |
| 1997 | საქართველოს კანონი წყლის შესახებ | 400.000.000.05.001.000.253 | 06/09/2013 |
| 1999 | საქართველოს კანონი ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ | 420.000.000.05.001.000.595 | 05/02/2014 |
| 1999 | საქართველოს ტყის კოდექსი | 390.000.000.05.001.000.599 | 06/09/2013 |
| 1999 | საქართველოს კანონი საშიში ნივთიერებებით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურების შესახებ | 040.160.050.05.001.000.671 | 06/06/2003 |
| 2003 | საქართველოს წითელი ნუსხის და წითელი წიგნის შესახებ | 360.060.000.05.001.001.297 | 06/09/2013 |
| 2003 | საქართველოს კანონი ნიადაგების კონსერვაციისა და ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების შესახებ | 370.010.000.05.001.001.274 | 19/04/2013 |
| 2005 | საქართველოს კანონი ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ | 300.310.000.05.001.001.914 | 20/02/2014 |
| 2006 | კანონი ზღვისა და მდინარეთა ნაპირების რეგულირებისა და საინჟინრო დაცვის შესახებ | 330.130.000.11.116.005.130 | 27/12/2006 |
| 2007 | საქართველოს კანონი ეკოლოგიური ექსპერტიზის შესახებ | 360.130.000.05.001.003.079 | 25/03/2013 |
| 2007 | საქართველოს კანონი გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ | 360.160.000.05.001.003.078 | 06/02/2014 |
| 2007 | საქართველოს კანონი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ | 470.000.000.05.001.002.920 | 13/12/2013 |
| 2007 | საქართველოს კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ | 450.030.000.05.001.002.815 | 25/09/2013 |
| 2014 | საქართველოს კანონი “სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ” | 140070000.05.001.017468 | 01/07/2014 |
| 2014 | ნარჩენების მართვის კოდექსი | 360160000.05.001.017608 | 12/01/2015 |
| 2017 | გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი | 360160000.05.001.018605 | 07/12/2017 |

## საქართველოს გარემოსდაცვითი სტანდარტები

წინამდებარე ანგარიშის დამუშავების პროცესში გარემო ობიექტების (ნიადაგი, წყალი, ჰაერი) ხარისხის შეფასებისათვის გამოყენებული შემდეგი გარემოსდაცვითი სტანდარტები (იხ. ცხრილი 2.):

ცხრილი 2. გარემოსდაცვითი სტანდარტების ნუსხა

| მიღების თარიღი | ნორმატიული დოკუმენტის დასახელება | სარეგისტრაციო კოდი |
| --- | --- | --- |
| 15/05/2013 | საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2013 წლის 15 მაისის N31 ბრძანებით დამტკიცებული დებულება „გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შესახებ“. | 360160000.22.023.016156 |
| 31/12/2013 | ტექნიკური რეგლამენტი -„დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის განსაზღვრის ინსტრუმენტული მეთოდის, დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის დამდგენი სპეციალური გამზომ-საკონტროლო აპარატურის სტანდარტული ჩამონათვალისა და დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ტექნოლოგიური პროცესების მიხედვით ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის საანგარიშო მეთოდიკა“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №435 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017660 |
| 31/12/2013 | ტექნიკური რეგლამენტი -„ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების გაანგარიშების მეთოდიკა“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №408 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017622 |
| 10/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი -„ზედაპირული წყლის ობიექტებში ჩამდინარე წყლებთან ერთად ჩაშვებულ დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ) ნორმების გაანგარიშების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №414 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017621 |
| 03/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი -„არახელსაყრელ მეტეოროლოგიურ პირობებში ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №8 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017603 |
| 03/01/2014 | გარემოსდაცვითი ტექნიკური რეგლამენტი -დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №17 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017608 |
| 03/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი -„საქართველოს ტერიტორიაზე რადიაციული უსაფრთხოების ნორმების შესახებ“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №28 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017585 |
| 03/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი -„წყლის სინჯის აღების სანიტარიული წესების მეთოდიკა“ დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №26 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017615 |
| 06/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი -„ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროების ინვენტარიზაციის მეთოდიკა“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №42 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017588 |
| 14/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტის -„გარემოსთვის მიყენებული ზიანის განსაზღვრის (გამოანგარიშების) მეთოდიკა“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №54 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017673 |
| 15/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი -„სამუშაო ზონის ჰაერში მავნე ნივთიერებების შემცველობის ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციების შესახებ“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №70 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017688 |
| 15/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი -სასმელი წყლის შესახებ დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №58 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017676 |
| 15/01/2014 | ტექნიკური რეგლამენტი-„სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულებების ნარჩენების შეგროვების, შენახვისა და გაუვნებელების სანიტარიული წესები და ნორმები“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის №64 დადგენილებით. | 300160070.10.003.017682 |
| 04/08/2015 | ტექნიკური რეგლამენტი -„კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის განხილვისა და შეთანხმების წესი“. დამტკიცებულია საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის №211 ბრძანებით | 360160000.22.023.016334 |
| 11/08/2015 | ტექნიკური რეგლამენტი -„ნაგავსაყრელების მოწყობის ოპერირების, დახურვისა და შემდგომი მოვლის შესახებ“. დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის N421 დადგენილებით. | 300160070.10.003.018807 |
| 17/08/2015 | ტექნიკური რეგლამენტი -„სახეობებისა და მახასიათებლების მიხედვით ნარჩენების ნუსხის განსაზღვრისა და კლასიფიკაციის შესახებ“. დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის N426 დადგენილებით. | 300230000.10.003.018812 |
| 01/08/2016 | საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 11 აგვისტოს #422 დადგენილება „ნარჩენების აღრიცხვის წარმოების, ანგარიშგების განხორციელების ფორმისა და შინაარსის შესახებ“. | 360100000.10.003.018808 |
| 15/08/2017 | ტექნიკური რეგლამენტი – „საცხოვრებელი სახლებისა და საზოგადოებრივი/საჯარო დაწესებულებების შენობების სათავსებში და ტერიტორიებზე აკუსტიკური ხმაურის ნორმების შესახებ | 300160070.10.003.020107 |

1.3. საწარმოს ფუნქციონირების საფუძვლები

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის II დანართის მე-5 მუხლის 5.4 პუნქტის თანახმად ის ექვემდებარება სკრინინგის პროცედურის გავლას.

საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“-ს მე-7 მუხლის მე-4 ნაწილის და ამავე კოდექსის მე-2 დანართის მე-5 პუნქტის 5.7 ქვეპუნქტის თანახმად -შეზღუდული პასუხისმგებლოვის საზოგადოება „კერამიკა ართანა“-ს მიერ კერამიკული ფილებისა და ნაკეთობების წარმოების საამქრო  ექვემდებარება სკრინინგის პროცედურის გავლას. საწარმომ გაიარა სკრინინგის პროცედურა და სკრინინგის გადაწყვეტილების თანახმად (ბრძანება #2-691, 05.08.2020 წ) ის დაექვემდებარა გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას.  ყოველივე აქედან გამომდინარე დაგეგმილი საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე  შემუშავდა სკოპინგის ანგარიში და სკოპინგის დასკვნის საფუძველზე (N 94, 27.11.2020 წ), მომზადდა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში.

საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს: მცხეთის რაიონში, სოფელ სელექცია, ს/კ: 72.02.42.209 ნატახტარი-წილკანი-მუხრანი-ს შიდა სახელმწიფროებრივი მნიშვნელობის საავტომობილი გზის ჩრდილოეთით 120 მეტრის მანძილზე, რომელთანაც დაკავშირებულია შიდა ლოკალური გზით, ზღვის დონიდან საშუალოდ 531 მეტრის სიმაღლეზე. საპროექტო ტერიტორია შედგება 1 მიწის ნაკვეთისაგან, რომლის სამხრეთ მხარეს, ნაკვეთის გასწვრივ გადის 4 მეტრი სიგანის გრუნტის მოხრეშილი გზა და უკავშირდება სამხრეთ მხარეს მდებარე 8 მეტრის სიგანის ასფალტირებულ სამანქანო გზას. წარმოდგენილი მიწის ნაკვეთი დასახლებათა ტერიტორიების დაგეგმარებათა თვალსაზრისით წარმოადგენს გარდამავალ პერიოდში მყოფ მიწის ნაკვეთს, რომელიც არ ხვდება დასახლებათა ტერიტორიების მიწათსარგებლობის კონკრეტული უფლებრივი ზონების საზღვრებში. აღნიშნული ტერიტორია წარმოადგენს ფიზიკური პირი - გიორგი ჩხეიძეს (პ/ნ: 60001009702) საკუთრებას, მიწის ნაკვეთი აღნაგობის უფლებით გადაცემული აქვს შპს ,,ჯეო ინვესტ საქართველოს“ (ს.კ: 405125449) და მისგან შპს ,,კერამიკა ართანას“ იჯარით გადაეცემა. აღნიშნული ტერიტორიის (მიწის ნაკვეთის) ფართია 1000 კვ.მ.

ზოგადი ცნობები საწარმოო ობიექტის შესახებ მოცემულია ცხრილ 1.1-ში.

ცხრილი 1.1.

ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის შესახებ

| # | მონაცემთა დასახელება | დოკუმენტის შედგენის მომენტისათვის |
| --- | --- | --- |
| 1. | ობიექტის დასახელება | შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “კერამიკა ართანა” |
| 2. | ობიექტის მისამართი: ფაქტიური: იურიდიული: | მცხეთის რაიონი, სოფელი სელექცია, ს/კ 72.02.42.209 საქართველო, თბილისი, საბურთალოს რაიონი, დოლიძის ქ. №85 |
| 3. | საიდენფიკაციო კოდი | 405029703 |
| 4. | GPS კორდინატები | X – 474935.00; Y – 4642660.00 |
| 5. | ობიექტის ხელმძღვანელი: გვარი, სახელი ტელეფონები: ელ. ფოსტა: | ბესიკი სვანიძე ტელ: 551 36-37-77 giorgi.tsiskadze@yahoo.com |
| 6. | მანძილი ობიექტიდან უახლოეს დასახლებულ პუნქტამდე: | დასახლებული პუნქტი 120 მ. |
| 7 | ეკონომიკური საქმიანობა: | სამშენებლო მასალების წარმოება |
| 8 | გამოშვებული პროდუქციის სახეობა | კერამიკული ფილები და კერამიკული ნაკეთობა |
| 9 | საპროექტო წარმადობა: | 792 ტ/წელ სხვადასვა სახის კერამიკული ფილა |
| 10 | მოხმარებული ნედლეულის სახეობები და რაოდენობები: | 456 ტ/წელ თიხა, 993.6 ტ/წელ მდ. დურუჯის შლამი და 1030 მ3 წყალი. |
| 11 | მოხმარებული საწვავის სახეობები და რაოდენობები: | - |
| 12 | სამუშაო საათების რაოდენობა წელიწადში | 7200 საათი |
| 13 | სამუშაო საათების რაოდენობა დღე-ღამეში | 24 საათი |

2. გარემოს არსებული მდგომარეობის ანალიზი

გარემოზე ზემოქმედების შესწავლისა და შესაძლო გავლენის შეფასებისათვის აუცილებელია საწარმოს განლაგების ტერიტორიისათვის ბუნებრივ-ეკოლოგიური ანალიზის ჩატარება. ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული გარემოს არსებული მდგომარეობის დახასიათებისათვის

ამ ანალიზის შემადგენელი ნაწილებია:

- საპროექტო ტერიტორიის ადგილმდებარეობა;

- გეოლოგიური მდგომარეობის შეფასება;

- კლიმატურ-მეტეოროლოგიური პირობები;

- ჰიდროლოგიური ქსელის დახასიათება;

- ფაუნა და ფლორა;

- ეკოლოგიური მდგომარეობის ანალიზი (მათ შორის: გარემოს კომპონენტების – ატმოსფერული ჰაერის, წყლის ობიექტების და ნიადაგის საწყისი მდგომარეობის, აგრეთვე გარემოზე ფიზიკური ზემოქმედების ხარისხობრივი მაჩვენებლების შეფასება);

ჩამოთვლილი ეკოლოგიური ფაქტორების გარდა, დაგეგმილი საქმიანობის ყოველი კონკრეტული შემთხვევისათვის შესაძლებელია განსაკუთრებული მნიშვნელობის სხვა ფაქტორების არსებობაც, რაზედაც ყურადღების გამახვილება აუცილებელია გარემოსდაცვითი დამასაბუთებელი დოკუმენტაციის დამუშავების პროცესში.

საწარმოო ობიექტის დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების შემთხვევაში, ბუნებრივი გარემოს არსებული მდგომარეობის მოსალოდნელი ზეგავლენის ქვეშ მოქცეული ცალკეული კომპონენტების ზოგადი ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მახასიათებლები აღწერილია მოცემული თავის კონკრეტულ პარაგრაფებში.

2.1.  საპროექტო ტერიტორიის ადგილმდებარეობა

საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს: მცხეთის რაიონში, სოფელ სელექცია, ს/კ:72.02.42.209 ნატახტარი-წილკანი-მუხრანი-ს შიდასახელმწიფროებრივი მნიშვნელობის საავტომობილი გზის ჩრდილოეთით 120 მეტრის მანძილზე, რომელთანაც დაკავშირებულია შიდა ლოკალური გზით, ზღვის დონიდან საშუალოდ 531 მეტრის სიმაღლეზე. საპროექტო ტერიტორია შედგება 1 მიწის ნაკვეთისაგან, რომლის სამხრეთ მხარეს, ნაკვეთის გასწვრივ გადის 4 მეტრი სიგანის გრუნტის მოხრეშილი გზა და უკავშირდება სამხრეთ მხარეს მდებარე 8 მეტრის სიგანის ასფალტირებულ სამანქანო გზას. წარმოდგენილი მიწის ნაკვეთი დასახლებათა ტერიტორიების დაგეგმარებათა თვალსაზრისით წარმოადგენს გარდამავალ პერიოდში მყოფ მიწის ნაკვეთს, რომელიც არ ხვდება დასახლებათა ტერიტორიების მიწათსარგებლობის კონკრეტული უფლებრივი ზონების საზღვრებში.

მცხეთის რაიონის განახლებული გენგეგმის და შესაბამისად მოცემული ტერიტორიის ზონირებიაარ არსებობის გამო, მოხდა ახლომდებარე ობიექტების დათვალიერება-შესწავლა, რათა დადგენილიყო მოცემული ტერიტორიის ზონური განვითარების მიმართულება. ახლომდებარე ობიექტები შესწავლილ იქნა 2 კმ. საკვლევი ნაკვეთის გარშემო, რამაც აჩვენა, რომ ნაკვეთის გარშემო მრავლად არის დიდი და მცირე საწარმოები ისეთები როგორიცაა: ბარამბო, სს „ლომისი“, ქართული ლიმონათი, ლუდსახარში აისი, აქუა ჯორჯია, მირზაანი, ეკოჰაუსი, ასევე სანერგე მეურნეობაგეოზერა, სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი და ა.შ.. მიღებული სურათი ნათლად გამოხატავს, რომ მოცემული ტერიტორია ყალიბდება როგორც სამრეწველო ზონა.

ტერიტორიის ხელსაყრელი ადგილმდებარეობა საშუალებას იძლევა მასზე განთავსდეს საწარმო და მისი ფუნქციონირებისათვის საჭირო გეგმარებითი მოწყობა. შესაბამისი სამსახურების მიერ გაცემული ტექნიკური პირობების გათვალისწინებით დაგეგმარება საინჟინრო და საკომუნიკაციო ქსელების სისტემები. გათვალისწინებილია ტერიტორიის გამწვანება და კეთილმოწყობა.

ტერიტორიის სიტუაციური სქემა დაცილების მანძილების დატანით მოცემულია სურათზე 2.1.1 ხოლო საწარმოს განთავსების ტერიტორიის დეტალური სიტუაციური სქემა სურათზე 2.1.2.

საწარმოს ტერიტორიის კუთხეთა წვეროების კოორდინატები მოცემულია ცხრილ 2.1.1-ში.

ცხრილი 2.1.1.

| # | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 474928.32 | 4642698.78 |
| 2 | 474941.66 | 4642698.51 |
| 3 | 474941.62 | 4642625.63 |
| 4 | 474927.84 | 4642627.23 |

მდინარე არაგვი დაშორებულია 4100 მეტრით, ხოლო მდინარე არაგვზე მოწყობილი სასმელი წყლის წყალსაცავები 3450 მეტრით.

დაგეგმილი საწარმოს ტერიტორიის ჩრდილო-დასავლეთის მხრიდან 400 მეტრში მდებარეობს ლუდის წარმოების ქარხანა.

დაგეგმილი საწარმოს ტერიტორიის სამხრეთ-აღმოსავლეთის მხრიდან 250 მეტრში მდებარე ტერიტორიაზე იგეგმება ალკოჰოლური სასმელებისა და საწებლების წარმოების  ქარხნის მშენებლობა და ფუნქციონირება.

დაგეგმილი საწარმოს ტერიტორიის ჩრდილო-აღმოსავლეთის მხრიდან 230 მეტრში მდებარეობს სასტუმრო შენობა კვების ობიექტით.

ხოლო თვით დაგეგმილი საწარმოს ტერიტორიის მიმდებარედ-ირგვლივ მდებარეობს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები.

სურათი 2.1.1. სიტუაციური გეგმა

სურათი 2.1.2. შპს „კერამიკა ართანა“-ს კერამიკული ნაკეთობების წარმოების საამქროს  განთავსების ტერიტორიის დეტალური სიტუაციური სქემა

ლუდსახარში აისი

1

აქუა ჯორჯია

2

მირზაანი

3

ეკოჰაუსი

4

გეოზერა

5

სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიეროკვლევითი ცენტრი

7

10                           8 დევნილთა დასახლება;  11 სს „ლომისი“  12  ქართული ლიმონათი

2.2. საკვლევი ტერიტორიის გეოლოგიური პირობები

# შესავალი

# მცხეთა, სოფელი სელექცია, კერამიკული ნაკეთობათა საწარმოს მშენებლობის, საინჟინრო გეოლოგიური კვლევების ჩასატარებლად, პროგრამა შედგენილია: ს.ნ. და წ. 01.02.07-87 (საინჟინრო გამოკვლევები მშენებლობისათვის) 1.15, 1.19, 1.20, 1.21 პუნქტების, ს.ნ. და წ. 2.02.01-83 პ.ნ.02.01-08 (შენობების და ნაგებობების ფუძეები), პ.ნ. 01.01-09 (სეისმომედეგი მშენებლობა) ს.ნ. და წ. IV-5-82 ს.ნ. და წ. 3.02.01.-87 (მიწის ნაგებობები, ნა-გებობათა ფუძეები და საძირკვლები), პ.ნ. 01.05-08 (სამშენებლო კლიმატო-ლოგია), სახსტანდარტი 25100-82 (გრუნტები, კლასიფიკაცია) მოთხოვნათა საფუძველზე.

# ჩასატარებელი კვლევის მიზანია:

# დასაპროექტებელი, კერამიკული ნაკეთობათა საწარმოს დაფუძნების პირობების დადგენა.

# მიზნობრივი დანიშნულების შესაბამისად, კვლევის წინაშე დასმულია შემდეგი ამოცანები:

# 1.	საკვლევი ტერიტორიის საინჟინრო გეოლოგიური პირობების შესწავლა;

# 2.	საკვლევ უბანზე და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოქმედი გეოლოგიური პროცესების გამოვლინება და მათი პროგნოზირება;

# დასახული ამოცანების გადასაწყვეტად ს.ნ. და წ. 1.02.07-87 „მშენებლობის საინჟინრო კვლევები“-ს მოთხოვნათა შესაბამისად უნდა ჩატარდეს შემდეგი სამუშაოები:

# 1.	არსებული საფონდო მასალის შეგროვება, დამუშავება;

# 2.	საკვლევი მოედნის და მიმდებარე ტერიტორიის რეკოგნოსცირება;

# 3.	სამთო გამონამუშევრების გაყვანა;

# 4.	გრუნტის დასინჯვა და სინჯების აღება;

# 5.	გრუნტის სინჯების ლაბორატორიული გამოცდა და მონაცემთა დამუშავება;

# 6.	კამერალური სამუშაოების ჩატარება;

# 7.	ჩატარებული სამუშაოების საფუძველზე შედგეს საინჟინრო გეოლო-გიური კვლევითი ტექნიკური ანგარიში (დასკვნა) თანახმად ს.ნ. დაწ. 1.02.07-87-ის მე-9 დანართისა.

# დამკვეთის მომართვის საფუძველზე, ი/მ. ო.ხიზანიშვილმა 2020 წლის იანვარში, მცხეთა სოფელი სელექციის ტერიტორიაზე, ჩავატარე საინჟინრო გეოლოგიური კვლევა. ჩატარებული საინჟინრო გეოლოგიური კვლევების საფუძველს წარმოადგენს, ტექნიკურ დავალებაზე დაყრდნობით შედგენილი პროგრამა, რომლის მიზანია “საკვლევ ტერიტორიაზე” ასაშენებელი კერამიკული ნაკეთობათა საწარმოს, საინჟინრო გეოლოგიური პირობების შესწავლა.

# საკვლევ ტერიტორიას ჩრდილოეთიდან და სამხრეთიდან ესაზღვრება ადგილობრივი მნიშვნელობის გრუნტის გზა, დანარჩენი ორი მხრიდან კერძო მიწის ნაკვეთები.

# საინჟინრო გეოლოგიური შეფასების მიზნით, საწყის ეტაპზე მოხდა მშენებლობისათვის გამოყოფილი ტერიტორიის ფართის და მის მთელ პერიმეტრზე მიმდებარე ტერიტორიების დეტალური დათვალიერება, განისაზღვრა ტერიტორიის გეოდინამიკური მდგომარეობა.

# გეოლოგიური ჭრილის დადგენისათვის, “U.K.B-12/25” ტიპის საბურღი დაზგით, გაიბურღა 4.00მ-მდე სიღრმის, ორი ჭაბურღილი, 75მმ-მდე დიამეტრით, მშრალი ბურღვის წესით, შემოკლებული რეისებით, კერნის უწყვეტი ამოღებით. ჭაბურღილის  სიღრმეები მოქმედი ნორმატიული დოკუმენტის ს.ნ. და წ. 1.02.07-87-ის 3.64 პუნქტის მოთხოვნის და საკვლევი ტერიტორიის გეოლოგიურ-ლითოლოგიური აგებულების გათვალისწინებით.

# ჭაბურღილების სხვადასხვა სიღრმეებიდან აღებული იქნა ოთხ-ოთხი წვრილდისპერსიული და მსხვილნატეხოვანი სტრუქტურის ნიმუშები. ლაბო-რატორიული კვლევები ჩატარდა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გრუნტების მექანიკის და ფუძე-საძირკვლების ლაბორატორიაში.

# გეგმის მიხედვით ტერიტორიის ნიშნულები 510.96მ-დან 510.84მ-მდე მერყეობს.

# გეომორფოლოგია, ზოგადი გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური  პირობები

გეომორფოლოგიური თვალსაზრისით, საკვლევი ტერიტორია მიეკუთვნება მუხრანის დეპრესიის აღმოსავლეთ ნაწილს, წარმოადგენს სხალტბის და კვერნაკის მთათაშუა ვაკე ადგილს, განთავსებულია მდინარეების: ქსანის, ნარეკვავის და არაგვის ძველ ალუვიურ ტერასებს შორის, რომელმაც განიცადა, როგორც ძველი, ისე თანამედროვე ეროზიულ-დენუდაციური და აკუმულაციური პროცესების ინტენსიური ზემოქმედება. მისი რელიეფი ტალ-ღოვანია და ვიზუალურად ჰორიზონტალურია.

საქართველოს ტექტონიკური დარაიონების (ე. გამყრელიძე, 2000წ) მიხედვით, საკვლევი ტერიტორია მიეკუთვნება საქართველოს ბელტის აღმოსავლეთ დაძირვის ზონას,  ტირიფონო-მუხრანის დეპრესიის ქვეზონას.

ეოლოგიური თვალსაზრისით საკვლევი ტერიტორია აგებულია მიოპლიოცენური N2+N1 ასაკის, სპორადულად გაწყლოვანებული ლაგუნურ-კონტინენტური ნალექებით: თიხებითა და კონგლომერატებით, რომელიც დაფარულია მეოთხეული ასაკის ალუვიური და დელუვიური გრუნტის საფარით. ალუვიური კენჭნარის სიმძლავრე ფონდური მონაცემებით, ასეული მეტრია, რომელშიც გამოიყოფა 4-5 წყალშემცავი ჰორიზონტი, რომელთა სიმძლავრე 15-20 მეტრია, რომელიც განფენილია მიწის ზედაპირიდან 65-195მ სიღრმეზე, წყალშემცავი ჰორიზონტები ერთმანეთისგან 4.5-5.5მ სიმძლავრის თიხის შუაშრეებითაა გამოყოფილი. ალუვიური კენჭნარი გადაფარულია მეოთხე-ული ასაკის დელუვიური და მოლასური თიხოვანი გრუნტის საფარით.

ჰიდროგეოლოგიური თვალსაზრისით საკვლევ ტერიტორიაზე, გრუნტის წყლების ფორმირება, მოძრაობა და გავრცელება განისაზღვრება უბნის გეომორფოლოგიური პირობებითა და გეოლოგიური აგებულებით. გრუნტის წყლების კვება ხდება, როგორც დაბალმთიანეთის ზედაპირული ჩამონადენის დრენირებით, ასევე ფართობზე ატმოსფერული ნალექების ინფილტრაციით და სახელმწიფო სარწყავი არხებიდან, სარწყავი წყლების ფილტრაციით.

დასკვნის შედგენისას გამოყენებულ იქნა საქგეოლოგიის ფონდური მასალები, მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩატარებული გეოლოგიური კვლევის მონაცემები,  სხვადასხვა სამეცნიერო და ლიტერატურული მასალები.

სამშენებლო ტერიტორიის კლიმატური პირობების შეფასებისათვის, გამოყენებულია ნატახტრის მეტეოსადგურის და სნ. და წ. “საამშენებლო კლიმატოლოგია”-ს (პნ.01.02-08) მონაცემები.

სამშენებლო კლიმატური დარაიონების სქემის მიხედვით, საკვლევი უბანი  განეკუთვნება  IIბ ქვერაიონს, კლიმატური თვალსაზრისით იგი მდებარეობს, მშრალი სუბტროპიკული, სტეპური ჰავის ზონაში, ზომიერად ცივი ზამთრით და ცხელი ზაფხულით. უბნის კლიმატური ელემენტები დახასიათებულია “ნატახტრი”-ს მეტეოსადგურის მონაცემებით.

# სეისმურობა

საქართველოს ტერიტორიის სეისმური დარაიონების უახლოესი სქემის მიხედვით წეროვანი განთავსებულია 8 ბალიან (MSK64)  სეისმურ ზონაში (პნ 01.01-09 „სეისმომედეგი მშენებლობა”), ხოლო ამგები გრუნტები ამავე დოკუმენტის  #1 ცხრილით სეისმური თვისებების მიხედვით განეკუთვნებიან  კატეგორიას.

გამომდინარე აქედან მშენებლობისათვის გამოყოფილი ტერიტორიის სეისმურობად მიღებულ იქნეს 9 ბალი 0.16 სეისმურობის უგანზომილებო კოეფიციენტით.

სპეციალური ნაწილი

საკვლევ უბანზე და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩატარებული სარეკოგნოსცირებო მარშრუტის მონაცემებით, საშიში გეოლოგიური პროცესების ჩასახვა-განვითარება არ აღინიშნება, უბანი მდგრადია და მშენებლობისათვის დამაკმაყოფილებელ საინჟინრო გეოლოგიურ პირობებში იმყოფება. თავისი გეომორფოლოგიური, ჰიდროგეოლოგიური და საინჟინრო გეოლოგიური პირობებიდან გამომდინარე, ს.ნ. და წ. 1.02.07-87-ის დანართი 10-ს თანახმად, განეკუთვნება I (მარტივი) სირთულის კატეგორიას.

ჩატარებული საველე სამუშაოების და ლაბორატორიული კვლევების მონაცემების საფუძველზე გამოყოფილია ოთხი ფენა: ფენა #1 ნიადაგის ფენა, ფენა #2 დელუვიურ-პროლუვიური თიხნარი, ფენა #3 დელუვიური თიხა  და ფენა #4 ალუვიური კენჭნარი.

ფენა #1 ნიადაგის ფენა, მცენარეების ფესვებით, გავრცელებულია საკვლევი ტერიტორიის მთელ ფართობზე, ფენის სიმძლავრე 0.25მ-ია.

ფენა #2 დელუვიურ-პროლუვიური თიხნარი, ყავისფერი, ნახევრადმაგარი კონსისტენციის, საშუალო სიმკვრივის. ფენის სიმძლავრე 0.45-0.50მ-ია.

ფენა #3 დელუვიური თიხა, მოყავისფრო-მოყვითალო, ხვინჭის იშვიათი ჩანართებით, ნახევრადმაგარი კონსისტენციის, საშუალო სიმკვრივის, მცირედ მარილიანი. ფენის სიმძლავრე 2.05მ-ია.

ფენა #4 ალუვიური კენჭნარი, ხვინჭა და კენჭი კარგად დამუშავებული ქვიშის შემავსებლით. ფონდური მონაცემებით კენჭნარის სიმძლავრე ათეული მეტრია.

საველე საინჟინრო-გეოლოგიური, ლაბორატორიული გამოკვლევების და სტანდარტი 20522-75 რეკომენდაციების საფუძველზე გამოიყო ორი საინჟინრო-გეოლოგიური ელემენტი ს.გ.ე. #1 დელუვიური თიხა და ს.გ.ე. #2 ალუვიური კენჭნარი.

ს.გ.ე. #1 დელუვიური თიხა, ბუნებრივი წარმოშობით მიეკუთვნება წვრილდისპერსიული, ქვეჯგუფის ქანებს, ლაბორატორიაში შესწავლილი იქნა თიხის ძირითადი ფიზიკური მახასიათებლები ცხ 2.2.1-ში.

ცხრილი 2.2.1.

|  | ფიზიკური მახასიათებლები | განზ. | მიღებული სიდიდეების ცვალებადობის დიაპაზონი | საშუალო არითმეტი-კული (ნორმატიული) მნიშვნელობა |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | პლასტიკურობის რიცხვი | lp | ერთ.ნაწ.. | 0.21-0.23 | 0.22 |
| 2 | ტენიანობა | W | % | 18.2-18.6 | 18.4 |
| 3 | სიმკვრივე | გრუნტის | P | გ/სმ3 | 1.80-1.84 | 1.82 |
|  |  | მშრალი გრუნტის | Pd |  | 1.52-1.55 | 1.53 |
|  |  | გრუნტის ნაწილაკების | Ps |  | 2.73 | 2.73 |
| 4 | ფორიანობა | n | ერთ.ნაწ. | 0.43-0.44 | 0.44 |
| 5 | ფორიანობის კოეფიციენტი | e | - | 0.76-0.80 | 0.78 |
| 6 | დენადობის მაჩვენებელ | lL | - | 0.10-0.14 | 0.12 |
| 7 | ტენიანობის ხარისხი | Sr | - | 0.62-0.67 | 0.65 |

გრუნტის ბუნებრივი ტენიანობა 20%-ზე ნაკლებია, რაც გრუნტს ნაკლებ ტენიანს მიაკუთვნებს.

გრუნტის სიმტკიცისა და დეფორმაციის მაჩვენებლები მოცემულია გრუნტის ჭრისა და კომპრესიის გრაფიკების სახით, გრუნტის ჭრაზე გამოცდა ჩატარდა პროფესორ მასლოვის ე.წ ჩქარი ჭრის მეთოდით ჰიდროპროექტის ჭრის ხელსაწყოზე. პროფ. გ.ნიჩიპოროვიჩის კლასიფიკაციის მიხედვით გრუნტი საშუალო სიმკვრივისაა.

გამონაკლისს წარმოადგენს გრუნტის სიმკვრივე “პ”, ვინაიდან იგი შედის ფუძის ანგარიშის ფორმულაში, ს.ნ. და წ. 2.02.01-83-ის მოთხოვნათა შესაბამისად ჩატარდა მიღებული მნიშვნელობების სტატისტიკური დამუშავება სახ.სტანდარტი 20522-75-ის მეთოდიკით, და მიღებულია ამ მახასიათებლების ნორმატიული და საანგარიშო მნიშვნელობები.

ქვემოთ #2.2.2 ცხრილში მოცემულია თიხის ჯდენის მოდულის (ლპ) მნიშვნელობები  P=3.0.კგძ/სმ2 დატვირთვისას (დატვირთვა, როდესაც ფასდება გრუნტის კუმშვადობა ლპ-ს მიხედვით), აგრეთვე კუმშვადობის კოეფიციენტის და დეფორმაციის მოდულის მნიშვნელობები P=1.0-2.0კგ.ძ/სმ2 დატვირთვისას.

ცხრილი 2.2.2.

| ჭაბ. ## | ნიმუშების აღების სიღრმე, მ. | ჯდენის მოდული კუმშვადობის კოეფიციენტი lp მმ/მ a=სმ2/კგ P=3.0 კგ.ძ/სმ2 P=2.0 კგ.ძ/სმ2 | დეფორმაციის მოდული E კგ.ძ/სმ2 P=1.0-2.0 კგ.ძ/სმ2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1 2 3 | 0.80 0.95 1.15 1.40 | 26 0.016 27 0.018 27 0.017 29 0.019 | 182 181 183 184 |
|  | საბოლოო მნიშვნელობები | 27 0.018 | 183 |

როგორც ცხრილიდან ჩანს ჯდენის მოდულის მიხედვით გრუნტი მიეკუთვნება მომეტებულ კუმშვად გრუნტს, რადგან P=3 კგ.ძ/სმ2 დატვირთვის დროს lp=26-29მმ/მ და იმყოფება (20-60მმ/მ-ის დიაპაზონში). მომეტებულ კუმშვადს მიეკუთვნება გრუნტი აგრეთვე კუმშვადობის კოეფიციენტის მიხედ-იდაც, რადგან  P=2.0კგ.ძ/სმ2-მდე დატვირთვის დროს a=0.016-0.019 და იმყოფება 0.1-0.01-ს შორის.

გრუნტის ძვრაზე გამოცდები ჩატარდაბუნებრივი ტენიანობის ნიმუშებზე P=1.0-2.0-3.0კგ.ძ/სმ2 დატვირთებით. მიღებული იქნა შემდეგი მნიშვნელობები:

შიგა ხახუნის კუთხე (=17-190 ,ხვედრითი შეჭიდულობა C=0.36-0.40 კგძ/სმ2.

დაფუძვნების ანგარიშისათვის ცხრ. #2.2.3-ში, თიხის ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლების აუცილებელი მნიშვნელობები მიღებულია: ლაბორატორიული გამოკვლევების, ს.ნ. და წ. 2.02.01-83, დანართი 3, ცხრილი 1 და 3-ის, ს.ნ. და წ. 2.02.01.-83-ის  დამხმარე  ცხრილის  119-ის, ნორმატიული დოკუმენტების, ფონდური მასალების და  დამპროექტებლის საანგარიშო თეორიული ცნობარის გამოყენების საფუძველზე.

ცხრილი 2.2.3,

| გრუნტის მახასიათებლები | საანგარიშო მნიშვნელობები | (ფენა #3) |
| --- | --- | --- |
| სიმკვრივე pg.Z /სმ3 | II ზღვრული მდგომარეობა (ანგარიშები დეფორმაციაზე) | p1 p2 | 1.83 1.81 |
|  | I ზღვრული მდგომარეობა (ანგარიშები ამტანუნარიანობაზე) Nნორმატიული მნიშვნელობა | p1 p2 pn | 1.84 1.80 1.82 |
| შიდა ხახუნის კუთხე (0 | II ზღვრული მდგომარეობა | (1 | 180 |
|  | I ზღვრული მდგომარეობა ნორმატიული მნიშვნელობა | (2 (n | 170 190 |
| ხვედრითი შეჭიდულობა Cკპა (კგძ/სმ2) | II ზღვრული მდგომარეობა | CII | 37(0.37) |
|  | I ზღვრული მდგომარეობა | CI Cn | 36(0.36) 40(0.40) |
| დეფორმაციის მოდული E მპა (კგ.ძ/სმ2) | 18.3(183) |
| საანგარიშო წინაღობა R0 კპა (კგ.ძ/სმ2) | 250(2.50) |
| საგების კოეფიციენტი კ კგ.სმ3 | 4.0 |
| პუასონის კოეფიციენტი μ | 0.42 |

ს.გ.ე. #2 ალუვიური კენჭნარი (ფენა 4) ბუნებრივი წარმოშობით მიეკუთვნება მსხვილნატეხოვან, დარღვეული სტრუქტურის გრუნტს. ქვემოდ მოცემულია კენჭნარის გრანულომეტრიული შემადგენლობა და მისი ფიზიკური მახასიათებლები.

ექსპერიმენტული მონაცემები:

* გრანულომეტრიული შემადგენლობა %

- კენჭი -  46.4 – 47.7

- ხრეში - 21.1 – 22.5

- ქვიშა -  11.7 – 13.2

- მტვერი - 7.6 – 8.4

- თიხა -   9.5 – 10.9

* ფრაქციის შემცველობა

- წვრილმარცვლოვანი ფრაქცია, %  დ<2მმ-28.8-32.5

- მსხვილმარცვლოვანი ფრაქცია, % დ>2მმ-67.5-71.2

* ფიზიკური თვისებებიN

ბუნებრივი ტენიანობა, W -5.0-5.6

სიმკვრივე გ/სმ3

ა) ბუნებრივი p -2.02-2.12

ბ) ჩონჩხის,  pd -1.93-2.01

გ) მინერალური ნაწილაკების, ps - 2.65

- ფორიანობა, n % -24.15-27.17

- ფორიანობის კოეფიციენტი, e - 0.318-0.373

- წყალშემცველობის ხარისხი Sr – 0.39-0.42

ნორმატიული სიდიდეები:

-ბუნებრივი ტენიანობა, W% - 5.3

-სიმკვრივე გ/სმ3

ა) ბუნებრივი pნ - 2.07

ბ) ჩონჩხის,  pd - 1.97

გ) მინერალური ნაწილაკების, ps -2.65

-ფორიანობა, e% -25.66

-ფორიანობის კოეფიციენტი, eნ - 0.346

-შინაგანი ხახუნის კუთხე φნ გრადუსებში - 320 (პნ.02.01-08)

-კუთრი შეჭიდულობა, Сნკგძ/სმ2 - 0.03 (პნ.02.01-08)

-დეფორმაციის მოდული Eნ გძ/სმ2 - 500 (პნ.02.01-0.8)

საანგარიშო სიდიდეები:

ტენიანობა, Wს%, სანდო ალბათობის უზრუნველყოფის პირობებში:

ა=0.95 ჭს - 5.3 – 5.04

ბუნებრივი სიმკვრივე, pს გ/სმ3, ა სანდო ალბათობის უზრუნველყოფის პირობებში:

ა=0.95 პს - 2.07 – 1.97

- ჩონჩხის სიმკვრივე, პდსგ/სმ3, ა სანდო ალბათობის უზრუნველყოფის პირობებში:

ა=0.95 პდს – 1.97 - 1.87

-ფორიანობის კოეფიციენტი. ეს, ა სანდო უზრუნველყოფის პირობებში:

ა=0.95 ეს - 0.346 - 0.329

-შინაგანი ხახუნის კუთხე - φს, გრადუსებში, უსაფრთხოების კოეფიციენტი kუ = 1.15 გათვალისწინებით _ 360.6

-კუთრი შეჭიდულობა  Сსკგძ/სმ2 - 0.035  უსაფრთხოების  კოეფიციენტი kუ = 1.15 გათვალისწინებით.

-დეფორმაციის მოდული Eსკგძ/სმ2 - 500 უსაფრთხ. კოეფიციენტი-kუ=1.0 გათვალისწინებით 500კგძ/სმ2.

-საანგარიშო წინააღმდეგობა, შემავსებლის კონსისტენციის JL<0.5 პირობებში, შეადგენს R0ს=4.5კგ.ძ/სმ.

დასკვნები და რეკომენდაციები

საინჟინრო გეოლოგიური თვალსაზრისით, მშენებლობისათვის გამოყოფილი ტერიტორია მდგრადია და იმყოფება დამაკმაყოფილებელ პირობებში, არახელსაყრელი ფიზიკურ_გეოლოგიური მოვლენები (მეწყერი, კარსტი, ჩაქცევა და სხვა) არ აღინიშნება.

1.	გეოლოგიურით თვალსაზრისით საკვლევი ტერიტორია აგებულია, მიოპლიოცენური N2+N1 ასაკის, სპორადიულად გაწყლოვანებული ლაგუნურ-კონტიტინენტური ნალექებით: თიხებით და კონგლომერატებით,  რომელიც დაფარულია ალუვიური, დელუვიურ-პროლუვიური და მოლა-სური გრუნტების საფარით.

2.	გრუნტის წყალი სამთო გამონამუშევრებში  არ დაფიქსირდა.

3.	საკვლევი მოედანი საინჟინრო გეოლოგიური  პირობების სირთულის მიხედვით, საამშენებლო ნორმები სნ და წ 1.02.07-87-ის სავალდებულო მე-10 დანართის თანახმად მიეკუთვნება I (მარტივი) სირთულის კატეგორიას.

4.	შენობის ირგვლივ აუცილებელია შემონაკირწყლის მოწყობა.

5.	საძირკველზე აუცილებელია ჰიდროიზოლაციის მოწყობა.

6.	მიზანშეწონილია ფუძეში გამოყენებული იქნეს ფენობრივად (0.20-0.25მ) სიმძლავრის,   მოტკეპნილი   შემკვრივებული  საბალასტო   გრუნტი  (ხრეშ-კენჭნარი).

7. საქართველოს ტერიტორია, როგორც კავკასიის სეისმოაქტიური რეგიონის შემადგენელი ნაწილი, მიეკუთვნება ხმელთაშუა ზღვის სეისმურ სარტყელს და მდებარეობს სეისმური აქტივობის ზომიერ ზონაში. საქართველოს  ეკონომიკური  განვითარების სამინისტროს 2009წლის 7 ოქტომბრის სამშენებლო  ნორმებისა და წესების “სეისმომედეგი მშენებლობა” (პნ 01.01.09) დამტკიცების შესახებ,  ქალაქი მცხეთა ზოგადი     სეისმური დარაიონების სქემის მიხედვით, განეკუთვნება 8 ბალიან სეისმური ინტესივობის ზონას, საკვლევ უბანსაც ვაკუთვნებ 8 ბალიან სეისმური ინტენსივობის ზონას.

ამავე ნორმატიული დოკუმენტის ცხრ. 1-ის თანახმად, სამშენებლო ტერიტორიაზე გავრცელებული გრუნტები, სეისმური თვისებების მიხედვით მიეკუთვნებიან:

ა) ნიადაგის ფენა _ III კატეგორიას.

ბ) დელუვიურ-პროლუვიური თიხნარი (ფენა 2), დელუვიური თიხა (ფენა 3)  და ალუვიური კენჭნარი (ფენა 4) _ II კატეგორიას.

8. ქვაბულის ფერდოს მაქსიმალური დასაშვები დახრა, ტერიტორიაზე    გავრცელებული გრუნტებისათვის მიღებული იქნეს სნ.და წ. 3.02.01.- 87-ის პ.პ 3.11, 3.12, 3.15, და სნ. და წ. III-4-80 მე-9 თავის მიხედვით.

9. დამუშავების სიძნელის მიხედვით, საკვლევ უბანზე გავრცელებული        გრუნტები, სნ და წ IV-2-82 I-I ცხრილის თანახმად, მიეკუთვნებიან:

ა) ნიადაგის ფენა (ფენა #1) _ ერთციცხვიანი ექსკავატორით დამუშავებისას _ I ჯგუფს, ბულდოზერით და ხელით დამუშავებისას _ II ჯგუფს, საშუალო სიმკვრივით 1400კგ/მ3 (რიგ #93 );

ბ) დელუვიურ-პროლუვიური თიხნარი _სამივე სახეობით დამუშავებისას _ II ჯგუფს, საშუალო სიმკვრივით 1700კგ/მ3 (რიგ. #8ა).

გ) დელუვიური თიხა (ფენა 3) _ სამივე სახეობით დამუშავებისას _ III ჯგუფს, საშუალო სიმკვრივით 1820კგ/მ3 (რიგ. #8გ).

დ) ალუვიური კენჭნარი (ფენა 3) სამივე სახეობით დამუშავებისას _ III ჯგუფს, საშუალო სიმკვრივით 1950 კგ/მ3 (რიგ. #63).

| # რიგის | გრუნტის ლაბორატორიული გამოკვლევების შედეგები | გრუნტის დასახელება |
| --- | --- | --- |
|  | მცხეთა, სოფელი სელექცია. |  |
|  | ნიმუშის აღების ადგილი | Lლაბორატორიის # | ბუნებრივი ტენიანობა W | სიმკვრივე | Fფორიანობა n % | ფორიანობის კოეფიციენტი e | წყალშემცველობის ხარისხი Sr | პლასტიკუ-რობის ზღვრები | პლასტიკურობის რიცხვი Jp | დენადობის მაჩვენებელი JL | წინაღობა ძვრაზე | თაბაშირის შემცველობა % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ბუნებრივი | წყალგაჟღენ-თილი |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | φ | С | φ | С |  |  |
|  | ჭაბურღი;ლის # | სიღრმე, მ |  |  | Gგრუნტის ნაწილაკებიi PS | Bbბუნებრივი p | ჩონჩხის pd |  |  |  | ზედა (ზღვარი) wL | Qqქვედა (ზღვარი) Wp |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | გრად | მპა. | გრად | მპა. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 0 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 1 | 0.75 | 193 | 18.2 | 2.73 | 1.80 | 1.52 | 0.44 | 0.80 | 0.62 | 44 | 23 | 21 | 0.10 | 17 | 0.36 | - | - | 4 | თიხა |
| 2 | 1 | 0.95 | 194 | 18.3 | 2.73 | 1.81 | 1.53 | 0.44 | 0.78 | 0.64 | 45 | 23 | 22 | 0.11 | 18 | 0.37 | - | - | 4 | თიხა |
| 3 | 2 | 1.10 | 195 | 18.4 | 2.73 | 1.82 | 1.54 | 0.44 | 0.77 | 0.65 | 45 | 22 | 23 | 0.13 | 18 | 0.39 | - | - | 3 | თიხა |
| 4 | 3 | 1.30 | 196 | 18.6 | 2.73 | 1.84 | 1.55 | 0.43 | 0.76 | 0.67 | 46 | 23 | 23 | 0.14 | 19 | 0.40 | - | - | 3 | თიხა |
| საშ. ს.გ.ე. #1 თიხა | 18.4 | 2.73 | 1.82 | 1.53 | 0.44 | 0.78 | 0.65 | 45 | 23 | 22 | 0.12 | 18 | 0.38 |  |  | 3 | თიხა |

დანართი.  გრუნტის სიმკვრივის p გ/სმ3) ნორმატიული და საანგარიშო მნიშვნელობების გამოთვლა..

| ## | P1 | pn | pn- P1 | (Pn-P1)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.80 | 1.82 | 0.02 | 0.0004 |
| 2 | 1.81 | 1.82 | 0.01 | 0.0001 |
| 3 | 1.82 | 1.82 | 0 | 0 |
| 4 | 1.84 | 1.82 | -0.02 | 0.0004 |
|  | 7.27 | - |  | 0.0009 |

გრუნტის სიმკვრივის 𝑝გ/სმm3) ნორმატიული (საშუალო) მნიშვნელობა ტოლი იქნება:

𝘱n=𝘱n==1.82 გ/სმ3

𝘱n=1.82 გ/სმ3

შემოწმება უხეშ შეცდომაზე 𝑣𝜎გად

როცა 𝑛=4, 𝑣=2.52

𝜎გად=2=0.015

𝑣𝜎გად=2.52X0.015=0.004

რადგანაც მოცემულ ცხრილში დაცულია პირობა 𝑣𝜎გად.

𝘱𝑖- ს ყველა მნიშვნელობა ვარგისია გაანგარიშებისათვის. საშუალო კვადრატული გადახრა

𝜎=2==0.017

ვარიაციის კოეფიციენტი

𝑣==0.009

გამოვთვალოთ გრუნტის სიმკვრივის მნიშვნელობები მეორე ზღვრული მდგომარეობისათვის (დეფორმაციის მიხედვით)

α=0.85.  როცა 𝑛-1=4-1=3  გვაქვს α=1.09

სიზუსტის მაჩვენებელი

𝘱===0.005

გრუნტის  უსაფრთხოების  კოეფიციენტი

𝑘გ=

𝑘გ==0.995  𝑘გ==1.005

სიმკვრივის  მნიშვნელობები  ტოლი  იქნება

𝘱=

𝘱1==1.83 g/sm3   𝘱2==1.81g/sm3

გამოვთვალოთ სიმკვრივის მნიშვნელობები პირველი ზღვრული მნიშვნე-ლობისათვის (ამტანუნარიანობის მიხედვით)

α=0.95. როცა 𝑛-1=4-1=3, გვაქვს 𝑡α=1.80

სიზუსტის  მაჩვენებელი

p===0.01

გრუნტის  უსაფრთხოების  კოეფიციენტი

𝑘გ==0.99       𝑘გ==1.01

სიმკვრივის მნიშვნელობები ტოლი იქნება

𝘱1==1.84 გ/სმ3   𝘱2==1.80 გ/სმ3

## 2.3. ტერიტორიის კლიმატური მახასიათებლები

საქართველო გამოირჩევა თავის მეტეოკლიმატურ-მეტეოროლოგიური პირობების მრავალფეროვნებით. ამ მრავალფეროვნების დასახასიათებლად და სათანადო სამეცნიერო თუ პრაქტიკული საწარმოო-საზოგადოებრივი საქმიანობის უზრუნველსაყოფად, ქვეყანაში ფუნქციონირებს რეგულარული ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვებების სახელმწიფო ქსელი. მრავალწლიანი (ზოგიერთი სადგურისათვის - საუკუნოვანი) დაკვირვებების მონაცემების დამუშავების ბაზაზე დადგენილია საქართველოს, როგორც მთლიანი ქვეყნის, ასევე მისი რეგიონების, ცალკეული დასახლებული რაიონების და მსხვილი ქალაქების კლიმატური მახასიათებლები. აღსანიშნავია, რომ მის დასავლეთ და აღმოსავლეთ ნაწილებს გააჩნიათ კლიმატის ფორმირების გამოკვეთილად განსხვავებული ფიზიკურ-გეოგრაფიული და ატმოსფერული ცირკულაციის თავისებურებები. ამ რეგიონებში მიმდინარე ლოკალურ ანთროპოგენურ პროცესებს შეუძლიათ გავლენა იქონიონ მხოლოდ შეზღუდული მასშტაბით. აქედან გამომდინარე, საწარმოო ობიექტის  საქმიანობასთან დაკავშირებით ზოგადად განიხილება - აღმოსავლეთ საქართველოს, შიდა ქართლის  დახასიათება.

შიდა ქართლის ზეგანი, მისი სიმაღლე ზღვის დონიდან 300-700 მეტრს შეადგენს.

განხილულ ტერიტორიაზე განლაგებულია ისეთი მსხვილი ინდუსტიული ცენტრები, როგორიცაა ქალაქები თბილისი, მცხეთა და კასპი. ეს ინდუსტიული ცენტრები ერთმანეთის ჩრდილო-დასავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან მოსაზღვრე ქალაქებს წარმოადგენენ და შესაბამისი მიმართულებებით ატმოსფერული მასების გადაადგილების შემთხვევებში, რაც გაბატონებულ მოვლენას განეკუთვნება, მათი ურთიერთგავლენა მეტად მნიშვნელოვანია.

კლიმატი ამ მიკრორეგიონში არის ზომიერად მშრალი, ზომიერად ცივი ზამთრით და ცხელი ზაფხულით, მთლიანად კი რაიონის კლიმატი მშრალი სუბტროპიკული ტიპისაა. რაიონის მიკროკლიმატის ტემპერატურული რეჟიმი საკმაოდ კონტრასტულია. აქ თოვლის საფარი არამდგრადია. დამახასიათებელია ჰაერის დაბინძურების საშუალო მეტეოროლოგიური პოტენციალი.

მცხეთასა და მის მიდამოებში ყველაზე ცივი თვეა იანვარი, რომლის საშუალო ტემპერატურა განაშენიანებულ ტერიტორიაზე 0.3°C-დან 0.9°C-მდეა, შემოგარენში კი, ტერიტორიის სიმაღლის გამო ამ თვის ტემპერატურა მნიშვნელოვნად ეცემა და უარყოფითი ხდება. ზაფხულში ქალაქის უმეტეს ტერიტორიაზე ტემპერატურა 24°C-ს აღემატება. რეგიონის განაშენიანებულ ტერიტორიაზე ყველაზე ცხელი თვე ივლისი, შემოგარენში უფრო ცხელი თვეა აგვისტო. ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა მცხეთასა და მის მიდამოებში 7.4°C დან 12.7°Cმდეა. რეგიონის განაშენიანებულ ტერიტორიაზე ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა მაღალია (დიღომი - 12.1°C, თბილისი ობსერვატორია - 12.7°C), ხოლო შემოგარენში, რელიეფის მთაგორიანობის გამო თანდათან კლებულობს და კოჯორში ის 7.4°C-ის ფარგლებშია.

ცხრილი 2.3.1.

ძირითადი კლიმატური და რეჟიმულ–მეტეოროლოგიური პარამეტრების მნიშვნელობები

| № | კლიმატური პარამეტრი | თვე | წელი |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1 | საშუალო ტემპერატურა (0C) | -1.1 | 0.5 | 4.9 | 10.2 | 15.5 | 18.9 | 22.1 | 22.0 | 17.7 | 12.2 | 6.1 | 1.0 | 10.8 |
| 2 | მინიმალურ ტემპერატურათა საშუალო (0C) | -5.5 | -3.9 | -0.6 | 4.4 | 9.5 | 12.9 | 16.0 | 15.7 | 12.0 | 6.6 | 1.6 | -3.2 | 5.5 |
| 3 | აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა (0C) | -29 | -25 | -19 | -9 | -3 | 3 | 5 | 5 | -3 | -9 | -16 | -24 | -29 |
| 4 | მაქსიმალურ ტემპერატურათა საშუალო (0C) | 3.8 | 5.5 | 10.7 | 16.6 | 21.8 | 25.3 | 28.4 | 28.7 | 24.1 | 18.5 | 11.4 | 6.0 | 16.7 |
| 5 | აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა (0C) | 16 | 20 | 28 | 31 | 34 | 36 | 39 | 38 | 36 | 32 | 26 | 21 | 39 |
| 6 | ნალექების ჯამის საშუალო (მმ) | 20 | 23 | 26 | 50 | 100 | 72 | 51 | 40 | 44 | 36 | 32 | 22 | 516 |

როგორც დაკვირვებების მასალებიდან ჩანს, მცხეთის რაიონის უმეტეს ტერიტორიაზე 516 მმ–მდე ნალექი მოდის წლიურად, ნალექების მაქსიმუმუ ზამთარშია, ხოლო მინიმუმი – ზაფხულსა და შემოდგომის დასაწყისში.

ცხრილი 2.3.2.

ქარის მიმართულებებისა და შტილის განმეორებადობა (%) – უბნის ტერიტორიაზე

განლაგებული ჰიდრომეტეოროლოგიური ქსელის სადგურზე – მუხრანი

| თვე | ჩ | ჩ–აღმ | აღმ | ს–აღმ | ს | ს–დ | დ | ჩ–დ | შტილი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 4 | 11 | 32 | 3 | 1 | 1 | 31 | 17 | 44 |
| II | 3 | 9 | 29 | 3 | 1 | 1 | 34 | 20 | 36 |
| III | 2 | 8 | 34 | 6 | 1 | 0 | 31 | 18 | 29 |
| IV | 1 | 7 | 33 | 10 | 2 | 1 | 30 | 16 | 30 |
| V | 2 | 6 | 29 | 10 | 2 | 1 | 33 | 16 | 35 |
| VI | 3 | 5 | 22 | 11 | 2 | 2 | 36 | 19 | 38 |
| VII | 2 | 4 | 20 | 10 | 3 | 1 | 40 | 20 | 36 |
| VIII | 2 | 6 | 25 | 10 | 2 | 2 | 35 | 18 | 42 |
| IX | 3 | 5 | 30 | 10 | 1 | 1 | 35 | 15 | 42 |
| X | 3 | 7 | 33 | 7 | 2 | 1 | 32 | 15 | 43 |
| XI | 2 | 12 | 43 | 6 | 1 | 1 | 23 | 12 | 42 |
| XII | 3 | 11 | 39 | 4 | 1 | 1 | 27 | 14 | 49 |
| წლიური | 2 | 8 | 31 | 7 | 2 | 1 | 32 | 17 | 39 |

ნახ. 1. ქარის მიმართულებების განმეორადობა (პროცენტებში).

2.4. ზედაპირული წყლები

ზედაპირული წყლების მუდმივი წყალსადინარი უშუალოდ გამოკვლეულ ტერიტორიაზე არ არის. საწარმო ტერიტორიის სამხრეთით-დასავლეთით 600 მეტრში   მიედინება მდ. ნარეკვავი.

უშუალოდ საწარმოს ეზოში ზედაპირული წყლები მხოლოდ ხშირი წვიმების, ან იშვიათი თოვლის დნობის დროს ყალიბდება, დროებითი ნაკადების სახით.  მათ ეზოს ფარგლებში გამოკვეთილი სადინარი არ გააჩნიათ და ფართობულ ხასიათს ატარებენ. აქ მაშინვე ხდება წყლების უმეტესი ნაწილის უშუალო ინფილტრაცია ამგებ გრუნტებში ან განტვიტთვა მოსაზღვრე მდ. ნარეკვავში.

ეზოს ფარგლებში დროებითი ნაკადების მიერ გამოწვეული ფართობული ან ხახობრივი ეროზიის რაიმე კვალი არ აღინიშნება. შესაბამისად მის ზედაპირს მსხვილმასშტაბიანი დატბორვის ან ეროზიული მორეცხვის საფრთხე საერთოდ  არ ემუქრება.

მდინარე ნარეკვავი, სათავეს იღებს ალევისკალას მთის (1970,7-მ) აღმოსავლეთ კალთაზე სოფ. ჯვარისუბანთან წყაროდან, რომელსაც ეწოდება „დიდი წყარო“, 1360 მეტრ სიმაღლეზე. იგი ჩაედინება მდინარე არაგვში მარჯვენა ნაპირიდან 4,6 კმ-ში შესართავიდან, სოფ. წიწამურთან.

მდინარის სიგრძეა 41 კმ, საერთო ვარდნა 880 მ, საშუალო დახრა 21,5%. წყალშემკრები აუზის საერთო ფართობი 277 კვ.კმ, საშუალო სიმაღლე 870 მ.

მდინარის აუზში აღრიცხულია 31 მდინარე, საერთო სიგრძით 110კმ. მათგან ყველაზე მსხვილი შენაკადი არის მდინარე თინასხევი (15კმ სიგრძით).

გეომორფოლოგიური მიმართებით აუზში მკვეთრად გამოიყოფა დიდი კავკასიონის მთიანი ზონა და დაბლობის ზონა.

მთიანი ზონა 1500-1970 მ-ის სიმაღლისაა და თანდათან მცირდება სამხრეთის მიმართულებით  800-700 მეტრამდე, ხოლო შემდეგ გადადის მუხრანის დაბლობში, რომელსაც უკავია მთლიანი წყალშემკრები აუზის საერთო ფართობის 45%. აღნიშნულ დაბლობს გააჩნია მცირე დახრილობა სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართულებით და დანაწევრებულია მცირე ზომის მდინარეებით და სარწყავი არხებით.

სათავიდან სოფელ ძალისამდე მდინარე ნარეკვავის ველს აქვს V-სებური ფორმა, გამონაკლისს წარმოადგენს სოფ. მიქელაანის და სოფ. მჭადისჟვრის უბნები, სადაც იგი ტრაპეციისებურია, ხოლო მუხრანის დაბლობის ფარგლებში - მდინარის ფორმა არ არის მკაფიოდ გამოხატული.

მდ. ნარეკვავის V-სებური ფორმის ველის ძირს აქვს სიგანე 10 – 50 მეტრი, ხოლო ტრაპეციისებურის -  140 – 150 მეტრი.

მდინარის ჭალა პირველი 3-4 კმ-ის მანძილზე სუსტად არის განვითარებული. უფრო ქვედა ნაწილში ჭალის სიგანე ფართოვდება  10 - 20 მ-იდან (სოფ. ციხისუბათან) – 100 – 120 მეტრამდე (სოფ. მჭადიჯვართან). ჭალა ძირითადში გახსნილია, მშრალია და იტბორება ხოლმე 0,3 – 1,2 მეტრ სიღრმეზე.

მდინარის კალაპოტი სათავედან სოფ. ზემო ციხისუბნამდე ხასიათდება მუხლებით და ჩქერებით.

მდინარის სიგანე მთელ მანძილზე მერყეობს 0,3 მ-დან (სოფ. ზემო ტონჩადან 2 კმ-ით ქვემოთ) – 3,0 მ-მდე (სოფელ ციხისუბანთან), უმეტესად 2,0 მ. სიღრმე იცვლება თანმიმდევრულად და მერყეობს 0,1მ-დან - 0,25 მ-დე. ზოგ ადგილებში სიღრმე მცირდება 0,05-0,08 მ-მდე.

მდინარის სიჩქარეები მცირეა, მაგრამ მერყეობენ დიდ დიაპაზონში (0,5 მ/წმ-დან სოფ. მჭადისჯვრიდან 250 მ-ით ქვემოთ -  1,0 მ/წმ-მდე სოფ. ზემო ტონჩადან 2,5 კმ-ით ქვემოთ). უმეტესად სიჩქარე შეადგენს 0,3 მ/წმ.

მდინარე ნარეკვავის საშუალო მრავალწლიური ხარჯი ჩაშვების წერტილთან ახლოს შეადგენს 1,26 მ3/წმ.

მდინარის რეჟიმში გამოიყოფა წყალმეტობა თებერვლის ბოლო - მარტის დასაწყისი და მდგრადი მაისის ბოლოდან შემდეგ წყალმეტობამდე.

2.5. ძირითადი ნიადაგები და ლანდშაფტები

მუხრან-საგურამოს ველი აგებულია ალუვიური და პროლუვიურ-დელუვიური გენეზისის სხვადასხვა შემადგებლობის და სიმძლავრეების ნალექებისაგან. აქ, ველის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში, ზედაპირთან ახლოს ფართოდაა გავრცელებული თიხა-თიხნაროვანი შემადგენლობის (მათ შორის ლიოსისებური) ლითოლოგიური სახესხაობები, რომლებზედაც განვითარებულია მდელოს ყავისფერი, ადგილ-ადგილ დაჭაობებული, კარბონატული ნიადაგები. ეს უკანასკნელები საწყის ეტაპზე ყალიბდებოდა მთლიანი ხემცენარეული საფარის ქვეშ, რომლებიც ტყეების მოსპობის შემდეგ სტეპური ნიადაგწარმოქმნის სტადიაში არიან.

ჩვეულებრივ, მდელოს ყავისფერი ნიადაგები გამოირჩევიან საკმაოდ დიდი სისქის პროფილით, შედარებით მძიმე მექანიკური შემადგენლობით, კარგად გამოხატული სტრუქტურიანობით და ღრმა ჰუმუსოვანი ჰორიზონტით.

საწარმოო ტერიტორიის შემოგარენი მთლიანად დათმობილი აქვს მრავალწლიან ბალახეულის ნათესს. აქ რელიეფი სწორია, თითქმის ბრტყელი. ნიადაგწარმომქმნელი ქანი – კარბონატული თიხნარ-ქვიშნარი, არაეროზირებული,  30-35 სმ-მდე სიმძლავრის საშუალოდ და კარგად ჰუმუსირებული A ჰორიზონტით. იგი კოშტოვან-დაბელტილია, შეფერილობით მუქი ყავისფერი ან მონაცრისფრი-ყავისფერი, სუსტად ტენიანი, ფხვიერი და ფორიანი. მათ ქვეშ დელუვიური მოყვითალო ღია ყავისფერი მტვრიანი თიხნარია, იშვიათად კენჭების ჩანართებით და ქვიშის მინარევით.

გენეზისის თიხნარიანი ნიადაგი გავრცელებულია  საწარმოს ირგვლივ მუხრან-საგურამოს ველზე ყველა მიმართულებით, რომლებიც დღესაც გამოიყენება სასოფლო სამეურნეო სავარგულებად.

ცხრილი 2.4.1

ნიადაგაის საშუალი, მაქსიმალური და მინიმალური ტემპერატურები

უბნის ტერიტორიაზე განლაგებული ჰიდრომეტეოროლოგიური ქსელის სადგურებზე (0C)

| მახასიათე- ბლები | თვე | წელი |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| საშუალო | -1 | 1 | 7 | 13 | 20 | 24 | 28 | 27 | 21 | 13 | 6 | 1 | 13 |
| მაქ. საშ. | 10 | 12 | 23 | 31 | 41 | 46 | 51 | 49 | 40 | 30 | 18 | 10 | 30 |
| აბს. მაქს. | 25 | 32 | 48 | 52 | 60 | 67 | 65 | 64 | 58 | 52 | 35 | 26 | 67 |
| მინ. საშ. | -7 | -6 | -2 | 3 | 9 | 12 | 16 | 16 | 11 | 5 | 0 | -5 | 4 |
| აბს. მინ, | -31 | -27 | -20 | -10 | -4 | 2 | 6 | 3 | -4 | -10 | -13 | -26 | -31 |

# 2.6.  ბიომრავალფეროვნება

ფაუნა

საწარმოო ტერიტორიის მიმდებარე ტერიტორიაზე დამახასიათებელი სახეობებია ხვალო (Populus canescens) და ჩვეულებრივი მურყანი (Alnus barbata). ქვეტყეში ჭალებისათვის დამახასიათებელი ტიპიური ბუჩქებია წარმოდგენილი-შინდი (Cornus mass), ზღმარტლი (Mespilis germanica) და სხვა. ხოლო მეორადი მცენარეულობა კი მდინარეთა გავაკებებზე არის წარმოდგენილი, რომლებიც ტყეებისაგან თითქმის მთლიანად არის გასუფთავებული და ჯაგ-ეკლიანი მცენარეულობაა გავრცელებული ძეძვის (Paliurus spina cristii) დომინანტობით. არსებული ჯაგკლიანები ძირითადად მდინარეთა სანაპირო ტერასებზე გვხვდება რბილი რელიეფის პირობებში და ის ყველაზე მრავალფეროვანი ფლორისტიკული შემადგენლობით გამოირჩევა, ვინაიდან მასში ჩართულია როგორც სტების ასევე ბუჩქნარების და ადრე ყოფილი მუხნარი ტყეების მცენარეული სახეობები, წამყვანი ბალახოვანი სახეობებია ურო (Botriochloa ischaemum). ბალახოვანი სახეობებიდან დომინანტურია ურო (Botriochloa ischaemum). ასევე აღინიშნა ვაციწვერა (Stipa capillata) და სტეპის წივანა (Festuca valensiaca). ეს დაჯგუფება ფიტოცენოლოგიური თვალსაზრისით მიეკუთვნება ძეძვიანი უროს საფრით-ტიპს. გარდა ძეძვისა მეტ ნაკლები რაოდენობით აღინიშნა დაბლობის თელა (Ulmus minor); გრაკლა (Spiraea hypericifolia); შავჯაგა (Rhamnus pallasii); არის ფაქტიურად სტეპის ფრაგმენტებს ქმნის. გარდა ამ ორი სახეობისა კვლევის დროს აღინიშნა შემდეგი სახეობები: ძირწითელა (Echium vulgare); ფარსმანდუკი (Achillea biserrata); ასისთავა (Achillea filipendulina); Pertophagia saxifraga; Lappula squarrosa; შროვალა (Vincetoxicum hirundinaria); მრავალძარღვა (Plantago lanceolata), ანწლი (Sambucus edulus) ჩაღრმავებულ ადგილებში; ყანის ხოვერა (Galium tricone), თავშავა (Origanum vulgare); მაჩიტა (Campanula rapunculoides); შავწამალა (Scropularia elata); ლურჯი ნარი (Eryngium maritimum), ოქროცოცხა (Xeranthemum anuum), ვარდკაჭაჭა (Cichorium intybus), ჭიოტა (Agrostemma githago), ცეცხლეკალა (Xantium spinosum), ღორის ბირკა (Xantium strumarium), ღიღილო (Centaurea iberica), რძიანა (Euphorbia orientalis), ლენცოფა (Hyoscuamus niger), ქერიფქლა (Verbascum thapsus), შავწამალა (Scropularia nodosa), ვაციწვერა (Stipa ssp.), გოქშო (Dipsacus laciniatus), დანდური (Portulaca oleraceae), მატიტელა (Polygonum aviculare), ნაცარქათამა (Chenopodium album), ნარი (Cardus nutans).ქვების ძირებთან მრავლად არის წარმოდგენილი კლდისდუმა (Sedum stoloniferum); სამმტვრიანიანი ტირიფის (Salix triandra) და ასკილის (Rosa canina) ერთეული ეგზემპლიარები.

ფლორა

საწარმოო ტერიტორიის მიმდებარედ გავრცელებულია შემდეგი სახეობები:

ამფიბიები:

1. მწვანე გომბეშო (Bufo viridis)

2. ტბის ბაყაყი(Rana ridibunda)

ქვეწარმავლები:

1. გველხოკერა (Pseudopus apodus)

2. ზოლიანი ხვლიკი (Lacerta strigata)Q

3. ჩვეულებრივი ანკარა (Natrix natrix)

4. წყლის ანკარა (Natrix tessellata)

5. წითელმუცელა მცურავი (Coluber jgularis)

ფრინველები:

1. ჩვ. კაკაჩა (Buteo buteo)

2. ოფოფი (Upupa epops)

3. ჩვეულებრივი ღაჟო (Lanius collurio)

4. სამხრეთული ბულბული (Luscinia megarhynchos)

5. ჩვეულებრივი ბოლოცეცხლა (Phoenicurus phoenicurus)

6. ჩვეულებრივი მეღორღია (Oenanthe oenanthe)

7. შაშვი (Turdus merula)

8. შავთავა ასპუჭაკა (Sylvia atricapilla)

9. რუხი ასპუჭაკა (Sylvia communis)

10. ლურჯთავა წიწკანა (Parus coeruleus)

11. დიდი წივწივა (Parus major)

12. ნარჩიტა (Carduelis carduelis)

13. მწვანულა (Chloris chloris)

14. სახლის ბეღურა (Passer domesticus)

15. მინდვრის ბეღურა (Passer montanus)

16. მეფეტვია (Miliaria calandra)

17. ჩხიკვი (Garrulus glandarius)

18. კაჭკაჭი (Pica pica)

19. ყვავი (Corvus cornix)

ძუძუმწოვრები:

1.ზღარბი (Erinaceus concolor)

2. გრძელკუდა კბილთეთრა (Crocidura gueldenstaedtii)

3. საზოგადოებრივი მემინდვრია (Microtus socialis)

4. რუხი ვირთაგვა (Rattus norvegicus)

5. ტურა (Canis aureus)

6. მგელი (Canis lupus)

7. მელა (Vilpes vilpes)

8. დედოფალა (Mustela nivalis)

9. წავი (Lutra lutra)

უნდა აღინიშნოს, რომ საწარმოო ტერიტორია შემოღობილი იქნება და სამუშაო ტერიტორია დაფარული იქნება ბეტონის საფარით. ობიექტზე გამორიცხულია ცხოველების მოხვედრა. ობიექტზე, ასევე არ არის მცენარეული საფარი. ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე ობიექტის ოპერირებისას ბიომრავალფეროვნებაზე უარყოფითი ზეგავლენა არ არის მოსალოდნელი.

2.7.	დაცული ტერიტორიები

საწარმოო ტერიტორიიდან დაახლოებით 5 კმ მანძილზე მდებარეობს ქ. თბილისის ეროვნული პარკი. პარკი შექმნა საგურამოს ნაკრძალის ბაზაზე, რომელიც შეიქმნა 1957 წელს. იგი თბილისიდან 25 კილომეტრითაა დაშორებული და ქალაქის გამწვანების ზოლში შედის. საგურამოს ნაკრძალის შექმნის მიზანი იყო აღმოსავლეთ საქართველოსთვის დამახასიათებელი ტყის შენარჩუნება და მის ბინადართა დაცვა, მათ შორის ისეთი იშვიათი სახეობების, როგორებიცაა: კავკასიური კეთილშობილი ირემი და ფოცხვერი.

თბილისის ეროვნული პარკის ფართობი შეადგენს 24328 ჰა-ს. იგი საქართველოს ორი მნიშვნელოვანი ქალაქის მცხეთის და თბილისის სიახლოვეს მდებარეობს. თბილისის ეროვნული პარკი ზომიერად ტენიანი ჰავის ოლქს მიეკუთვნება. აქ ზომიერად ცივი ზამთარი და ხანგრძლივი ზაფხული იცის. ნალექების წლიური რაოდენობა საშუალოდ 523-720 მმ შეადგენს.

საშუალო წლიური ტემპერატურაა: იანვარი -0,5 oC და აგვისტო +24,1 oC. ტერიტორია გეომორფოლოგიურად მრავალრიცხოვანი მთებით, ფერდობებით და ხევებით შედგენილ, ძლიერ დასერილ რაიონს წარმოადგენს. უმაღლესი წერტილი ზღვის დონიდან 1385 მეტრზე მდებარეობს. თბილისის ეროვნული პარკის ტერიტორიებზე საკმაოდ ნაირგვარი მცენარეულობაა. აქ გავრცელებულია 675 სახეობის ბალახოვანი თუ მერქნიანი მცენარე, მათ შორის 104 ხე და ბუჩქია. ნაკრძალის დენდროფლორა იმითაცაა საინტერესო, რომ აქ გავრცელებულია მესამეული პერიოდის კოლხეთის ფლორის წარმომადგენელები: კოლხური ჭყორი, კოლხური და პასტუხოვის სურო, ძახველი, თაგვისარა, უთხოვარი, კავკასიური დეკა და სხვა.

პარკის ტერიტორიაზე ძირითადად წარმოდგენილია ქართული მუხის, აღმოსავლეთის წიფელის, კავკასიური რცხილის, ჩვეულებრივი იფნის, ჯაგრცხილის და პანტის ტყის ეკოსისიტემებით. თბილისის ეროვნული პარკის ფაუნა საკმაოდ მდიდარია.

ძუძუმწოვრებიდან ნაკრძალში ყველაზე გავრცელებულია მელა და მგელი. თითქმის ყველგან გვხვდება ტყის კვერნა და სინდიოფალა. დიდი მტაცებლებიდან იშვიათია ფოცხვერი და მურა დათვი.

ტერიტორია გამოირჩევა ფაუნის წარმომადგენლების მნიშვნელოვანი მრავალფეროვნებით. აქ გავრცელებულია ისეთი ცხოველები როგორიცაა: შველი, კურდღელი, ტყის კვერნა და სხვა. ასევე გვხვდება მგელი, მურა დათვი, მელა ფოცხვერი. მრავალფეროვანია აქაური ორნითოფაუნა. ხშირად შეხვდებით ჩხიკვს, შაშვს და რამდენიმე სახის კოდალას. მტაცებელ ფრინველთაგან ყველაზე მრავალრიცხოვანი მიმინოა, ხოლო საქართველოს “წითელი ნუსხის” შემდეგი ფრინველებიდან აქ გვხვდება: ბეგობის არწივი, დიდი მყივანია არწივი, ქორცქვიტა.

თბილისის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე 12 სახის ქვეწარმავალი გვხვდება, რომელთაგანაც ყველაზე გავრცელებული გველხოკერაა. ბევრია უბრალო ანკარაც, ჩვეულებრივია ყვითელმუცელა მცურავის და სპილენძა გველის ნახვა. თბილისის ეროვნული პარკის პირდაპირ ესაზღვრება მეექვსე საუკუნის ქართული არქიტექტურის შედევრს მცხეთის ჯვარს, რომლიდანაც ქალაქ მცხეთაზე და მთელ გარემოზე არაჩვეულებრივი პანორამა იშლება. მცხეთის ჯვრიდან მტკვარს გაღმა, ბაგინეთის წარმოებული გათხრებიც მოსჩანს. ეს არმაზის პიტიახშთა (მცხეთის გამგებელთა) სასახლის, ანტიკური აბანოების და წარმართული კერპების ნაშთებია. სწორედ იმ კერპებისა, რომლებიც საქართველოს გამაქრისტიანებელმა წმინდა ნინომ დაამსხვრია, ხოლო რამდენიმე საუკუნის შემდეგ მათ მოპირდაპირე მხარეს, მაღალ მთაზე, ნიშნად ქრისტიანობის წარმართობაზე გამარჯვებისა ჯვრის გუმბათოვანი ტაძარი აღიმართა. მცხეთა ძალზე მდიდარია არქეოლოგიური და კულტურული ძეგლებით. მცხეთასა და მის უშუალო შემოგარენში არაერთი უაღრესად მნიშვნელოვანი ძეგლია, რომლებიც იუნესკოს დაცვის ქვეშ იმყოფება. ესენია: მეთერთმეტე საუკუნის სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარი, იმავე პერიოდის სამთავროს ეკლესია, მეექვსე საუკუნის სამონასტრო კომპლექსები: შიო მღვიმე და ჯვარი. მთლიანად მცხეთა პატარა ქალაქ-მუზეუმს წარმოადგენს და ყოველდღიურად არაერთ ქართველ თუ უცხოელ დამთვალიერებელს მასპინძლობს.

პარკის ტერიტორია ძალზე საინტერესოა ტურისტული თვალსაზრისით. კულტურული ტურიზმი თბილისშიც და მცხეთაშიც – ორივე მრავალეთნიკურ და ისტორიული ძეგლებით მდიდარ ქალაქში ძალზედ კარგადაა განვითარებული. თბილისის ეროვნული პარკის შემადგენელ საგურამოს ნაწილს ეკოლოგიური, ბოტანიკური და ფრინველებზე დაკვირვების ტურებისთვის საკმაოდ კარგი პოტენციალი აქვს.

საწარმოო ტერიტორიიდან თბილისის ეროვნული პარკიდან დაახლოებით დაცილებულია 5 კმ–ით. აღნიშნულიდან გამომდნარე ობიექტიდან დაცულ ტერიტორიაზე უარყოფითი ზეგავლენა არ არის მოსალოდნელი.

2.8.  კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები

მხარის ტერიტორიაზე მდებარეობს ბუნების, არქიტექტურისა და კულტურის მრავალი ძეგლი, მათ შორის უმნიშვნელოვანესია: ქალაქი-მუზეუმი მცხეთა; ანანურის მონასტერი; ზედაზნის მონასტერი; ლარგვისის მონასტერი; შიომღვიმის მონასტერი; შატილი (ძეგლი); გერგეტის სამება.

მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული ძეგლების რაოდენობა

შეადგენს 270, მათ შორის ყველაზე ცნობილია:

- ქ. მცხეთა. ძველი ქალაქის უბნები: არმაზის ციხე – ბაგინეთი-ქართლის სამეფო რეზიდენცია ახ.წ. I-V სს;

- ქართლის პიტიახშთა არმაზის ხევის რეზიდენცია-ახ.წ. I-V სს. აბანო ძვ.წ.აღ. IV – ახ.წ. IV საუკუნეები;

- ბებრის ციხე – ადრე შუა საუკუნეები ;

- სვეტიცხოვლის ანსამბლი: გუმბათიანი ტაძარი, აშენებულია 1010-1029 წლებში;

- სამთავრო – გუმბათიანი ეკლესია IX-XI სს, სამთავროს სამაროვანი - ძვ.წ. III ათასწ.

- წმ. ნინოს გუმბათიანი ეკლესია - V-VI სს.

- ანტიოქიის ეკლესია – V-VI სს.

- მცხეთის ჯვრის ტაძარი – VI-VII სს.

- მცხეთის აკლდამა – I_II სს.

- შიომღვიმის მონასტრის კომპლექსი – სამონასტრო ანსამბლი: გუმბათიანი ეკლესია, VI ს. დიდი ტაძარი XII ს.

- ზედაზენი – სამონასტრო ანსამბლი: ეკლესია VII-IX სს. ციხე შუა სს.

- ძალისის ნაქალაქარი – ძვ.წ.აღ. II – ახ.წ. VII სს.

- წილკანის ღვთისმშობლის ეკლესია – სამნავიანი ბაზილიკა V-VI სს. გუმბათიანი ეკლესია შუა სს.

- მუხრანის ციხე-გალავანი XIII ს. ორი ეკლესიით, ბაგრატიონთა დინასტიის სასახლე XIX ს.

- 15. კალოუბნის წმ. გიორგის ეკლესია XII ს.

წეროვანი - სოფელი მცხეთის რაიონში, მუხრანის ვაკის სამხრეთ - აღმოსავლეთით, სხალტბის ქედის ჩრდილოეთ კალთაზე. თემის საკრებულოს ცენტრი (მოიცავს 4 სოფელს: გოროვანი, სხალტბა, ჩარდახი, წეროვანი). ზღვის დონიდან - 650 მეტრი, მცხეთიდან - 12 კილომეტრი. სოფლის განაპირას დგას XI საუკუნის I მესამედის ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლი - სამების დარბაზული ეკლესია. სოფელში არის კიდევ ერთი ეკლესია - კეხიჯვრის ეკლესია და სამაროვნები.

სოფელი წეროვანი დიდი ხნოვანობის სოფელია. რასაც მოწმობს დიდი მცხეთის მუზეუმ ნაკრძალში დაცული საგნები, რომელიც თარიღდება ძვ.წ. XIII-XII სს-ით, მაგრამ მისი, როგორც სოფლის  დაფუძნებას დაახლოებით VII-VIII საუკუნისათვის ვარაუდობენ, რადგანაც წეროვნის ახლოს, მის შემოგარენში არის ჩვენამდე მოღწეული კეხიჯვრის დარბაზული ტიპის ეკლესიის ნანგრევები, რომლის აგების თარიღად სპეციალისტები ადრეფეოდალურ ხანას, VIII-IX საუკუნეებს ასახელებენ. XIV საუკუნის დამლევისათვის, 1394 წელს, წეროვნის სვეტიცხოვლის ეკლესიისათვის შეწირულების გუჯარი კვლავ განუახლებია ალექსანდრე მეფეს. მაშასადამე, წეროვანი შეწირულების განახლებამდე ერთი - ორი საუკუნით ადრე მაინც სვეტიცხოვლის კუთვნილი სოფელი ყოფილა. შუა საუკუნეებში წეროვანი საკმაოდ დაწინაურებულა და საფურცლე - სხალტბის რეგიონში ერთ - ერთი ცნობილი სოფელი გამხდარა. ამაზე მეტყველებს ის ფაქტი, რომ XI საუკუნის I მეოთხედში აქ აუგიათ წმინდა სამების სახელობის ეკლესია, რომლის მაღალოსტატურად შესრულებული ჩუქურთმები ყველას ანცვიფრებდა. საინტერესოა თვით ტოპონიმ წეროვანის განმარტებაც. სახელწოდება ქონების აღმნიშვნელი ძველი - ოვან სუფიქსით არის გაფორმებული. ძირისეულ მასალად რჩება წერ-ი, რომელიც ეწოდება შავი ფერის თხევად მინერალურ მასას, ნავთობის მსგავს გამონადენს. აკ.შანიძის განმარტებითაც წერი. “მიწიდან ამოღებული ნავთობია". საინტერესოა ისიც, რომ წერი ქართული ენის დასავლურ დიალექტებში ეწოდება კაკლის ხის ქერქის გამონახარშს საღებავს, რომელიც ქსოვილს მოყავისფროშავად ღებავს. მაშასადამე, წეროვანი ისეთ ადგილს უნდა რქმეოდა, სადაც ამგვარი „ნავთობი” (შავი ფერის მინერალური თხევადი მასა) გამოედინებოდა. ადგილობრივი ხალხური ტრადიციული გადმოცემით კი წეროვანი თურმე წეროების დასასვენებელ ადგილს ნიშნავს: წერო  მოდენილა აქა დიდძალი. დასხდებოდენ, დაისვენებდენ, მერე კაცის თვალუნახავად ისევ გაფრინდებოდენ. ერთხელაც მოფრენილა წერო, დამსხდარან ღამის თევაზე, დაუსვენიათ, ხოლოთ დილით ნახევარიც ვეღარ აფრენილან. ალბათ ან ჭყანტი ან საფლობი ადგილი თუ რამ შახვდათ, ეგრე კი დამჩალან ადგილზე. მერე და მერე, დიდი ხანი რო იქნებოდა გასული, იქ ხალხს უნახიათ წეროების ჩონჩხები. ტყესავით ყოფილა. კაცო, ეს ამოდენა წერო რამ დახოცაო,- გაკვირვებულან. მას მერე დაურქმევიათ იმ ადგილებისათვი წეროვანი”

უნდა აღინიშნოს რომ საწარმოს ფუნქციონირების შედეგად ისტორიულ და კულტურულ მემკვიდრეობაზე უარყოფითი ზეგავლენა არ არის მოსალოდნელი.

2.9. ეკოლოგიური მდგომარეობის ანალიზი

საქართველოს მსხვილ ინდუსტრიულ ცენტრებში, სხვადასხვა პერიოდებში ფუნქციონირებდა ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებაზე რეგულარულ დაკვირვებათა ქსელის საგუშაგოები(პოსტები) და მათზე წარმოებდა რიგი მავნე ნივთიერებების ატმოსფერული კონცენტრაციების ყოველდღიური სამჯერადი გაზომვა, ხოლო იმ დასახლებული პუნქტებისათვის, სადაც აღნიშნული მიმართულებით გაზომვები არ ტარდებოდა, დაბინძურების შესაბამისი მონაცემების დადგენა ხორციელდებოდა მოსახლეობის რაოდენობაზე დაყრდნობის საფუძველზე, ქვეყანაში მიღებული მეთოდური რეკომენდაციების შესაბამისად. უკანასკნელ წლებში მნიშვნელოვნად შეიზღუდა სრულყოფილი დაკვირვებების წარმოების შესაძლებლობა. ამასთან აღსანიშნავია ისიც, რომ ქვეყანაში საგრძნობლად დაეცა ადგილობრივი სამრეწველო პოტენციალი და შესაბამისად, ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების ჯამური მახასიათებლების მნიშვნელობებიც. აქედან გამომდინარე, გარკვეულწილად, მიზანშეწონილია ადრინდელი რეკომენდაციებით განსაზღვრული მონაცემებით სარგებლობა, გარემოს პოტენციური დაბინძურების მახასიათებლების დასადგენად – დასახლებული პუნქტის ინფრასტრუქტურის არსებული მდგომარეობის განვითარების პერსპექტივით, იმაზე გაანგარიშებით, რომ რეალურად შესაძლებელია ადრინდელი პერიოდისათვის უკვე მიღწეული გარემოს დაბინძურების მაჩვენებლების მიღება – შეჩერებული ან უმოქმედო საწარმოო პოტენციალის სრული ამოქმედების შემთხვევისათვის.

ჰაერის დაბინძურებაზე გავლენის მქონე მეტეოპარამეტრებისა და სხვა ძირითადი მახასიათებლების მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილ 2.9.1-ში.

აღსანიშნავია, რომ მავნე ნივთიერებების საშუალო კონცენტრაციების მნიშვნელობებთან ერთად, ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების დონის დახასიათების მიზნით გამოიყენება კონკრეტული ადგილმდებარეობის ატმოსფეროში მავნე ნივთიერებების ფონური კონცენტრაციები – დამაბინძურებელი ნივთიერებების კონცენტრაციათა ის მაქსიმალური მნიშვნელობები, რომელზე გადამეტებათა დაკვირვებების რაოდენობა არის მრავალწლიანი(არანაკლებ 5 წლის პერიოდის) რეგულარული დაკვირვებების მთლიანი რაოდენობის 5%-ის ფარგლებში. ფონური კონცენტრაციების მნიშვნელობები განისაზღვრება ცალ-ცალკე შტილისათვის(ქარის სიჩქარის მნიშვნელობა დიაპაზონში 0-2მ/წმ, რომელიც ხასიათდება დაბინძურების ერთ-ერთი  ყველაზე არასასურვეელი ეფექტით)  და ქარის სხვადასხვა გაბატონებული მიმართულებებისათვის. სამწუხაროდ, ყველა დასახლებულ ტერიტორიებზე არ ხერხდება სრულფასოვანი რეგულარული დაკვირვებების ორგანიზაცია და შესაბამისად, ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების დონის ფაქტობრივი მნიშვნელობების განსაზღვრა. იმის გამო, რომ როგორც წესი, შედარებით პატარა ქალაქებში და მცირემოსახლეობიან დასახლებულ პუნქტებში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებაზე დაკვირვებები პრაქტიკულად არ ტარდება. ასეთი ტერიტორიებისათვის, მავნე ნივთიერებებით ადგილმდებარეობის ატმოსფერული ჰაერის ფონური დაბინძურების მახასიათებლების დადგენა ხდება ქვეყანაში მიღებული წესით, რომელიც ეფუძნება დასახლებულ ტერიტორიაზე მოსახლეობის საერთო რაოდენობის მაჩვენებელს და ითვალისწინებს იმ ზოგად საწარმოო და საყოფაცხოვრებო მომსახურების ინფრასტრუქტურას, რომლის ფუნქციონირებაც მეტ-ნაკლებად დამახასიათებელია შესაბამისი დასახლებებისათვის (ცხრილი 2.9.2).

ცხრილი 2.9.1.

ატმოსფეროში დამაბინძურებელი ნივთიერებების გაბნევის პირობების გამსაზღვრელი მეტეოროლოგიური მახასიათებლები და კოეფიციენტები

| მახასიათებლის დასახელება | მახასიათებლის მნიშვნელობა |
| --- | --- |
| ატმოსფეროს ტემპერატურული სტრატიფიკაციის კოეფიციენტი | 200 |
| რელიეფის კოეფიციენტი | 1.0 |
| წლის ყველაზე ცხელი თვისას ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | 22.1 |
| წლის ყველაზე ცივი თვისას ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | -1.1 |
| საშუალო ქართა ვარდის მდგენელები, % ჩრდილოეთი ჩრდილო-აღმოსავლეთი აღმოსავლეთი სამხრეთ-აღმოსავლეთი სამხრეთი სამხრეთ-დასავლეთი დასავლეთი ჩრდილო-დასავლეთი შტილი | 2 8 31 7 2 1 32 17 39 |
| ქარის სიჩქარე (მრავალწლიურ დაკვირვებათა გასაშუალოებით), რომლის გადაჭარბების განმეორადობაა 5%, მ/წმ | 7.3 |

ცხრილი 2.9.2

ფონური კონცენტრაციებისათვის დადგენილი მნიშვნელობები დასახლებული

ტერიტორიებისათვის მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით

| მოსახლეობის რიცხვი (ათასი მოსახლე) | მავნე ნივთიერება |
| --- | --- |
|  | მტვერი | გოგირდის დიოქსიდი | აზოტის დიოქსიდი | ნახშირჟანგი |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ნაკლები 10-ათასზე | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-50 | 0.1 | 0.02 | 0.008 | 0.4 |
| 50-125 | 0.15 | 0.05 | 0.015 | 0.8 |
| 125-250 | 0,2 | 0.05 | 0.03 | 1.5 |

დაგეგმილი საწარმოო საქმიანობის განხორციელების შემთხვევაში, კონკრეტულ საწარმოო მაჩვენებლებზე დაყრდნობით, მოცემული ობიექტისათვის, გარემოში მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის (ატმოსფეროში გამოფრქვევის) ზღვრულად დასაშვები ნორმატივების(შესაბამისად – ზდგ) პროექტების დამუშავება საშუალებას იძლევა დაბინძურების ყოველი კონკრეტული წყაროსათვის დადგინდეს მავნე ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობა და ინტენსივობა. დაგეგმილი საქმიანობის საწარმოო ციკლის შესაბამისად, საჭიროა შეფასებული იქნას საქმიანობის ობიექტისაგან მავნე ნივთიერებათა ატმოსფერულ ჰაერში გამოფრქვევა.

აქედან გამომდინარე, მავნე ნივთიერებათა ატმოსფერულ ჰაერში ზღვრულად დასაშვები გამოფრქვევების პროექტების დამუშავება საშუალებას იძლევა განხორციელდეს დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შედეგად ბუნებრივი გარემოს ხარისხობრივი ნორმების დაცვის შეფასება.

2.10. წყლის ობიექტების დაბინძურების მდგომარეობა

საწარმოს ტერიტორიიდან 600 მეტრში გაედინება მდინარე ნარეკვავი.

მდ. ნარეკვავი მიეკუთვნება სამეურნეო-საყოფაცხოვრები წყალსარგებლობის კატეგორიის წყლის ობიექტს, რომლისთვისაც საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს “ზედაპირული წყლების გაბინძურებისაგან დაცვის სანიტარიული წესებითა და ნორმებით” (16.08.2001 წ.), აგრეთვე  საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №425 დადგენილებით დამტკიცებული ”საქართველოს ზედაპირული  წყლების დაბინძურებისაგან დაცვის ტექნიკური რეგლამენტით” დადგენილია შემდეგი მოთხოვნები:

ცხრილი 2.10.1

| ჟბმ | 6 მგ 02/ლ |
| --- | --- |
| ნიტრატები | 45,0 მგ/ლ |
| ქლორიდები | 350 მგ/ლ |
| ნიტრიტები | 3,3 მგ/ლ |
| ნავთობპროდუქტები | 0,3 მგ/ლ |
| გახსნილი ჟანგბადი | > 4 მგ/ლ |
| პოლიფოსფატები | 3,5 მგ/ლ |
| pH | 6,5-8,5 |
| შეწონილი ნაწილაკები | ფონურთან მატება არაუმეტეს 0,75 მგ/ლ |

2.11.  ნიადაგის დაბინძურების საკითხები.

საწარმოს ფუნქციონირების შედეგად წარმოქმნილი, მავნე ნივთიერებების ემისიების გავლენას საწარმოს განლაგების ზონის ნიადაგურ საფარზე პრაქტიკულად ადგილი არ აქვს. ამას განაპირობებს ის გარემოება, რომ საწარმოო ტექნოლოგიური პროცესების ყველა ციკლის ფუნქციონირება-რეალიზაცია, არ წარმოქმნის ნიადაგის დაბინძურების შესაძლებლობას და შესაბამისად არ არსებობს წინაპირობა ნიადაგური ზედაპირის დაბინძურების წარმოქმნის მიმართულებით.

2.12. რადიაციული ფონის შეფასება

ატმოსფეროს მიწისპირა ფენის რადიაციული მდგომარეობის დადგენისათვის გამა – გამოსხივების ფონის განსაზღვრისათვის, ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს საქართველოს გარემოს ეროვნული სააგენტოს ოპერატიული დანიშნულების სადგურები, რომელთა უკანასკნელი წლების რეგულარულ დაკვირვებათა მონაცემების საფუძველზე, აღმოსავლეთ საქართველოში რადიაციული დაბინძურების ფონი შეადგენს 10-17 მიკრორენტგენს საათში, საწარმოს ტერიტორიის შემოგარენში აღნიშნული მახასიათებელი არის 11-13 მიკრორენტგენი საათში. ამ მონაცემებიდან ჩანს, რომ გამა-გამოსხივების სიმძლავრე, მთელ საქართველოში ნორმის ფარგლებშია  და დასაშვებად მიღებულ დონეზე 20-30 მკრ/სთ, გაცილებით ნაკლებია.

ზემოდაღნიშნულის შედეგად, ზოგადად შეიძლება დავასკვნათ, რომ საკვლევ ტერიტორიაზე დადგენილი რადიაციული ფონი უმნიშვნელოა და აქ მომუშავე თუ მცხოვრებ ადამიანებს არავითარ საფრთხეს არ უქმნის.

კონკრეტულად, განხილვას დაქვემდებარებულ საწარმოში არ იგეგმება ისეთი მოწყობილობა-დანადგარების გამოყენება, რომლებიც შეიძლება წარმოადგენდეს რადიაციული გამოსხივების წყაროს და აქედან გამომდინარე არ წარმოებულა გაზომვების ჩატარება რადიაციულ ფონზე.

2.13. გარემოზე ფიზიკური ზემოქმედების ფაქტორები

2.13.1. ხმაური

ქვემოთ მოცემულია ხმაურის, ვიბრაციის, ელექტრომაგნიტ ური ველებისა და სხვა სახის ფიზიკური ზემოქმედების ანალიზი.

ხმაურის დონის ნორმების დაცვა რეგულირდება ტექნიკური რეგლამენტით „საცხოვრებელი სახლებისა და საზოგადოებრივი/საჯარო დაწესებულებების შენობების სათავსებში და ტერიტორიებზე“

ეს ტექნიკური რეგლამენტი ადგენს აკუსტიკური ხმაურის დასაშვებ ნორმებს საცხოვრებელი სახლებისა და საზოგადოებრივი/საჯარო დაწესებულებების შენობების სათავსებში და განაშენიანების ტერიტორიაზე, ხმაურის არახელსაყრელი ზემოქმედებისაგან ადამიანების დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით.

წინამდებარე ტექნიკური რეგლამენტი არ ვრცელდება:

ა) დასაქმებულთა მიმართ სამუშაო ადგილებზე და სამუშაო გარემოში წარმოქმნილ ხმაურზე;

ბ) საავიაციო, სარკინიგზო (მათ შორის, მეტროპოლიტენის), საზღვაო და საავტომობილო ინფრასტრუქტურაზე;

გ) საქართველოს კონსტიტუციის 25-ე მუხლით გარანტირებული ადამიანის უფლების განხორციელებასთან დაკავშირებულ

ღონისძიებებზე;

დ) დღის საათებში მიმდინარე სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოებზე;

ე) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოსთან შეთანხმებულ დასვენების, კულტურისა და სპორტის საჯარო

ღონისძიებებზე;

ვ) საღმრთო მსახურების ჩატარებაზე, სხვადასხვა რელიგიური წეს-ჩვეულებებისა და ცერემონიების დროს განხორციელებულ აქტივობებზე.

ტექნიკური მოთხოვნები

1. ამ დოკუმენტით განსაზღვრული მიზნიდან გამომდინარე (ხმაურის დონის ექსპერტული შეფასება), ნორმირებადი პარამეტრია ხმაურმზომის A სკალით გაზომილი ბგერის დონე LA დბ A მუდმივი ხმაურის, ხოლო ბგერის ეკვივალენტური დონე LAეკვდბ A – არამუდმივი (ცვლადი) ხმაურის შემთხვევაში.

2. საცხოვრებელი სახლებისა და საზოგადოებრივი/საჯარო დაწესებულებების შენობების სათავსებში და განაშენიანების ტერიტორიებზე აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმები (ბგერის დონეები) განსაზღვრულია №1 დანართით.

3. აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმები განსხვავებულია დღის (08:00 სთ-დან 23:00 სთ-მდე) და ღამის (23:00 სთ-დან 08:00 სთ-მდე) პერიოდებისათვის.

ხმაურის მაჩვენებლები საცხოვრებელი სახლებისა და საზოგადოებრივი/საჯარო დაწესებულებების შენობების სათავსებში და განაშენიანების ტერიტორიებზე

1. აკუსტიკური ხმაურის დონის გაზომვის შედეგების ჰიგიენური შეფასება (სანიტარიულ-ჰიგიენური ექსპერტიზა) ტარდება ამ დოკუმენტის საფუძველზე, რომელიც ემყარება საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნებს (მაგ., ISO 1996-1: 2003.“

აკუსტიკა. გარემოს ხმაურის დახასიათება, გაზომვა და შეფასება“, ნაწილი 1. „შეფასების ძირითადი სიდიდეები და პროცედურები“; ISO 1996-2: 2007“ აკუსტიკა. გარემოს ხმაურის დახასიათება და გაზომვა“, ნაწილი 2).

2. ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები უფლებამოსილნი არიან, განსაზღვრონ სპეციალური ზონები (მაგ.: ტურისტულად აქტიური ზონები და გასართობი ზონები, სადაც განთავსებულია რესტორნები, კაფეები, ბარები, ღამის კლუბები და ა.შ.), რომელთა მიმართ შეუძლიათ დააწესონ ამ ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებისაგან განსხვავებული რეჟიმი.

3. საცხოვრებელი სახლებისა და საზოგადოებრივი/საჯარო დაწესებულებების შენობების სათავსებში და მათი განაშენიანების ტერიტორიაზე აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმების დაცვის ზედამხედველობას ახორციელებს კანონმდებლობით განსზღვრული შესაბამისი კომპეტენციის მქონე სახელმწიფო ან/და მუნიციპალური ორგნო.

4. აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმების გადამეტებაზე პასუხისმგებელია ის ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომლის საქმიანობის შედეგად საცხოვრებელი სახლებისა და საზოგადოებრივი/საჯარო დაწესებულებების შენობების სათავსებში და მათი განაშენიანების ტერიტორიაზე ხმაურის დონე აღემატება №1 დანართით დადგენილ ნორმებს.

5. თუ საცხოვრებელი სახლებისა და საზოგადოებრივი/საჯარო დაწესებულებების შენობების სათავსებში და მათი განაშენიანების ტერიტორიებზე ფიქსირდება ან მოსალოდნელია ხმაურის მაჩვენებლები, რომლებიც აღემატება (მოსალოდნელია აღემატებოდეს) №1 დანართით განსაზღვრულ მნიშვნელობებს, მაშინ ფიზიკურმა ან იურიდიულმა პირებმა, რომელთა საქმიანობის შედეგად წარმოიქმნება ხმაური, უნდა უზრუნველყონ ამ ტექნიკური რეგლამენტის მე-5 მუხლით განსაზღვრული ხმაურის საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური ღონისძიებების განხორციელება.

ხმაურის არახელსაყრელი ზემოქმედების პროფილაქტიკის ღონისძიებები

1. ხმაურის საწინააღმდეგო ღონისძიებათა ძირითადი მიმართულებებია:

ა) ხმაურის წყაროში – საინჟინრო-ტექნიკური და ადმინისტრაციულ-ორგანიზაციული ღონისძიებები;

ბ) ხმაურის გავრცელების გზაზე (ხმაურის წყაროდან ობიექტამდე) – ქალაქთმშენებლობისა და სამშენებლო-აკუსტიკური მეთოდები;

გ) ხმაურისაგან დასაცავ ობიექტზე – შენობის კონსტრუქციების ხმაურსაიზოლაციო და ხმაურმშთანთქმელი თვისებების გაზრდის კონსტრუქციულ-სამშენებლო მეთოდები და არქიტექტურულ-გეგმარებითი მეთოდები.

2. აკუსტიკური ხმაურის მავნე მოქმედებისაგან მოსახლეობის დაცვა ხორციელდება საინჟინრო-ტექნიკური, არქიტექტურულ-გეგმარებითი და ადმინისტრაციულ-ორგანიზაციული ღონისძიებებით.

3. ხმაურის საწინააღმდეგო საინჟინრო-ტექნიკური ღონისძიებებია: ბგერის იზოლაცია, შენობების აკუსტიკურად რაციონალური მოცულობით-გეგმარებითი გადაწყვეტა, ჰაერის ვენტილაციისა და კონდიცირების სისტემებში ჩამხშობების გამოყენება, სათავსების აკუსტიკური დამუშავება, ხმაურის შემცირება ობიექტებზე სპეციალური ეკრანებითა და მწვანე ნარგავებით და ა.შ..

4. ხმაურის საწინააღმდეგო არქიტექტურულ-გეგმარებითი ღონისძიებებია: საცხოვრებელი განაშენიანებისაგან ხმაურის წყაროს დაცილება, ხმაურის წყაროსა და საცხოვრებელ განაშენიანებას შორის ხმაურდამცავი ეკრანების განთავსება, საცხოვრებელი სახლების დაჯგუფების რაციონალური სქემის გამოყენება (ხმაურის წყაროსაგან დახურული ან ნახევრად დახურული შიდა სივრცის შექმნა) და ა.შ..

5. ხმაურისაგან დაცვის ადმინისტრაციულ-ორგანიზაციული ღონისძიებებია, მაგალითად, ტრანსპორტის ხმაურიანი სახეების მაგისტრალებზე ღამის საათებში ექსპლოატაციის შეზღუდვა, ხმაურიანი რეაქტიული თვითმფრინავების (რომლებიც ქმნიან 80დბA-ზე მეტ ხმაურს) უპირატესად დღისით ექსპლოატაცია.

ხმაური არის სხვადასხვა სიხშირის და ინტენსივობის ბგერების მოუწესრიგებელი ერთობლიობა, რომელსაც შეუძლია გამოიწვიოს მავნე ზემოქმედება ადამიანის ორგანიზმზე. ხმაურის წყარო შეიძლება იყოს ნებისმიერი პროცესი, რომელსაც მყარ, თხევად ან აიროვან გარემოში შეუძლია გამოიწვიოს წნევა ან მექანიკური რხევები. ხმაურს გააჩნია განსაზღვრული სიხშირე ან სპექტრი, რომელიც გამოისახება ჰერცებში და ბგერითი წნევის დონის ინტენსივობა, რომელიც იზომება დეციბელებში. ადამიანის სმენას შეუძლია გაარჩიოს ბგერის ის სიხშირეები, რომლებიც იცვლებიან 16-დან 20000 ჰერცის ფარგლებში.

ხმაურის გაზომვა, ანალიზი და სპექტრის რეგისტრაცია ხდება სპეციალური იარაღებით, როგორიცაა: ხმაურმზომი და დამხმარე ხელსაწყოები (ხმაურის დონის თვითმწერი მაგნიტოფონი, ოსცილოგრაფი, სტატისტიკური გამანაწილებლების ანალიზატორი, დოზიმეტრი და სხვა).

ხმაურის ინტენსივობის (დონის) გასაზომად უფრო ხშირად იყენებენ ლოგარითმულ სკალას, რომელშიც ყოველი საფეხური 10-ჯერ მეტია წინანდელზე. ხმაურის ორი დონის ასეთ თანაფარდობას უწოდებენ ბელს (ბ). ის განისაზღვრება ფორმულით:

Ib=lg(I/I0)

სადაც  I _ ბგერითი წნევის განსახილველი დონეა, პა;

I0 _ ადამიანის ყურის სმენადობის ზღვარია და უდრის 2.10-5 პა.

ერთიანი და თანაბრადდაშორებული წერტილებისათვის ხმაურის ჯამური (Lჯ) დონე გამოითვლება ფორმულით:

Lj= L1+10lgn, დბ					(2.1)

სადაც  L1 _ ერთი წყაროდან ხმაურის დონეა, დბ (1დბ=10ბ)

n – ხმაურის წყაროს რიცხვია.

10 lgn არის ხმაურის ერთი წყაროს დონის დანამატი სიდუდე.

საწარმოში დამონტაჟებული დანადგარები, რომლებიც წარმოადგენენ ხმაურის წყაროს, თითოეული მათგანისათვის არ აღემატება 75 დეციბელს. მაშინ ხმაურის ჯამური დონე იქნება:

Lj= 75+10lgn=80 დბ.

ხმაური ინტენსივობის მიხედვით იყოფა სამ ჯგუფად:

პირველ ჯგუფს მიეკუთვნება ისეთი ხმაური, რომლის ინტენსივობა აღწევს 80 დბ-ს. ასეთი ინტენსივობის ხმაური ადამიანის ჯანმრთელობისათვის სახიფათო არ არის.

მეორე ჯგუფს მიაკუთვნებენ ისეთ ხმაურს, რომლის ინტენსივობა მერყეობს 80-დან 135 დბ. ერთი დღეღამის და მეტი დროის განმავლობაში, ასეთი ხმაუ¬რის ზემოქმედება იწვევს ადამიანის სმენის დაქვეითებას, ასევე შრომის-უნარიანობის დაწე¬ვას 10-30%-ით.

მუდმივ სამუშაო ადგილებში ბგერითი წნევებისა და ხმის წნევის დასაშვები დონეები მოცემულია ცხრილ 2.13.1-ში.

ხმაური, რომლის ინტენსივობა მეტია 135 დბ მიეკუთვნება მესამე ჯგუფს და ყველაზე სახიფათოა. ასეთ ხმაურს იწვევს აირტურბინული გენერატორები (კონტეინერების გარეშე). 135 დბ-ზე მეტი ხმაურის სისტემატური ზემოქმედება (8-12 საათის განმავლობაში) იწვევს ადამიანის ჯანმრთელობის გაუარესებას, შრომის ნაყოფიერების მკვეთრ შემცირებას. ასეთ ხმაურს შეუძლია გამოიწვიოს ლეტალური შემთხვევებიც.

ცხრილი 2.13.1.

დანართი 1. აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმები საცხოვრებელი სახლებისა და საზოგადოებრივი/საჯარო დაწესებულებების შენობების სათავსებში და მათი განაშენიანების ტერიტორიებზე.

| # | სათავსებისა და ტერიტორიების გამოყენებითი ფუნქციები | დასაშვები ნორმები |
| --- | --- | --- |
|  |  | Lდღე (დბA) | Lღამე (დბA) |
|  |  | დღე | ღამე |  |
| 1. | სასწავლო დაწესებულებები და სამკითხველოები | 35 | 35 | 35 |
| 2. | სამედიცინო დაწესებულებების სამკურნალო კაბინეტები | 40 | 40 | 40 |
| 3. | საცხოვრებელი და საძილე სათავსები | 35 | 30 | 30 |
| 4. | სტაციონარული სამედიცინო დაწესებულების სამკურნალო და სარეაბილიტაციო პალატები | 35 | 30 | 30 |
| 5. | სასტუმროების/ სასტუმრო სახლების/ მოტელის ნომრები | 40 | 35 | 35 |
| 6. | სავაჭრო დარბაზები და მისაღები სათავსები | 55 | 55 | 55 |
| 7. | რესტორნების, ბარების, კაფეების დარბაზები | 50 | 50 | 50 |
| 8. | მაყურებლის/მსმენელის დარბაზები და საკრალური სათავსები | 30 | 30 | 30 |
| 9. | სპორტული დარბაზები და აუზები | 55 | 55 | 55 |
| 10. | მცირე ზომის ოფისების (≤100 მ ) სამუშაო სათავსები და სათავსები საოფისე ტექნიკის გარეშე | 40 | 40 | 40 |
| 11. | დიდი ზომის ოფისების (≥100 მ ) სამუშაო სათავსები და სათავსები საოფისე ტექნიკით | 45 | 45 | 45 |
| 12. | სათათბირო სათავსები | 35 | 35 | 35 |
| 13. | ტერიტორიები, რომლებიც უშუალოდ ემიჯნებიან დაბალსართულიან (სართულების რაოდენობა ≤6) საცხოვრებელ სახლებს, სამედიცინო დაწესებულებებს, საბავშვო და სოციალური მომსახურების ობიექტებს | 50 | 45 | 40 |
| 14. | ტერიტორიები, რომლებიც უშუალოდ ემიჯნებიან მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებს (სართულების რაოდენობა >6), კულტურულ, საგანმათლებლო, ადმინისტრაციულ და სამეცნიერო დაწესებულებებს | 55 | 50 | 45 |
| 15. | ტერიტორიები, რომლებიც უშუალოდ ემიჯნებიან სასტუმროებს, სავაჭრო, მომსახურების, სპორტულ და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს | 60 | 55 | 50 |

შენიშვნა:

1. იმ შემთხვევაში, თუ როგორც შიდა, ისე გარე წყაროების მიერ წარმოქმნილი ხმაური იმპულსური ან ტონალური ხასიათისაა, ნორმატივად ითვლება ცხრილში მითითებულ მნიშვნელობაზე 5 დბ A-ით ნაკლები სიდიდე.

2. აკუსტიკური ხმაურის ზემოაღნიშნული დასაშვები ნორმები დადგენილია სათავსის ნორმალური ფუნქციონირების პირობებისთვის, ანუ, როცა სათავსში დახურულია კარები და ფანჯრები (გამონაკლისია ჩაშენებული სავენტილაციო არხები), ჩართულია ვენტილაციის, კონდიცირების, ასევე განათების მოწყობილობები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); ამასთან, ფუნქციური (ფონური) ხმაური (მაგ., ჩართული მუსიკა, მომუშავეთა და ვიზიტორთა საუბარი) გათვალისწინებული არ არის.

დანადგარების მიერ შექმნილი ბგერითი წნევის დონეები (L) განისაზღვრება ფორმულით:

L=Lp-20lgr –(ar/1000-8დბ				(2.2)

სადაც:L

Lp არის კომპრესორისა და სხვა მოწყობილობების მიერ გამოწვეული ბგერითი წნევის დონე, დბ. საწარმოს პირობებისათვის ის შეადგენს 80 დბ-ს.

r  _ მანძილია წყაროდან მოცემულ ადგილამდე

(a _ ატმოსფეროში ხმის ჩახშობის სიდიდეა დბ/კმ და მოცემულია ქვემოთ ცხრილ 2.13.2-ში

ატმოსფეროში ხმის ჩახშობის სიდიდე

ცხრილი 2.13.2.

| ოქტანური ზოლების საშუალო გეომეტრი-ული სიხშირე | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ხმისდახშობა დბ/კმ | 0 | 0.7 | 1.5 | 3 | 6 | 12 | 24 | 48 |

ფორმულა 2.2.-ში მნიშვნელობების ჩასმის შემდეგ r – მანძილისათვის მიიღება ბგერითი სიმძლავრის დონეები ხმის დამხშობი ღონისძიებების გატარების გარეშე იხ. ცხრილ 2.13.3-ში .

ცხრილი 2.13.3.

ბგერითი სიმძლავრის დონეები

გარდა ამისა ბგერის გავრცელების სიჩქარე დამოკიდებულია ჰაერის ტემპერატურასა და ქარის სიჩქარეზე, ხოლო ბგერის ჩახშობა განისაზღვრება ადგილის რელიეფით და ჰაერის ტენიანობით. ყოველივე აღნიშნული გათვა-ლისწინებული იქნება აკუსტიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის საჭირო ღონისძიებების შემუშავების დროს.

ტექნოლოგიიდან გამომდინარე წინასწარი შეფასებით, საწარმოო ობიექტისაგან მოსალოდნელი ხმაური არ აღემატებოდეს დასაშვებ ნორმატივებს ახლომდებარე მოსახლეობისათვის, რადგან ხმაურის გამომწვევი დანადგარები განთავსებულია დახურულ შენობაში (რომელიც საგრძნობლად ამცირებს მის სიდიდეს, მინიმუმ 20 %-ით), ის წარმოადგენს დამცავ ფარს მის შემცირებისათვის, ამიტომ ხმაურის დონე 80 დბ-დან შემცირდება 64 დბ-მდე, შესაბამისას  ხმაურის ბგერითი სიმძლავრის დონეების სიდიდეები აღნიშნულის გათვალისწინებით მოცემულია იხ. ცხრილ 2.13.4-ში.

ცხრილი 2.13.4.

ბგერითი სიმძლავრის დონეები

როგორც ცხრილი 2.13.4-დან ჩანს, ხმაურის დონე საწარმოდან 50 მეტრში ნორმაზე ნაკლებია, მით უმეტეს 120 მეტრ მანძილზე..

# 2.13.2. ვიბრაცია

ვიბრაცია  არის დრეკადი რხევები და ტალღები მყარ სხეულში. ვიბრაცია წარმოადგენს მავნე საწარმოო ფაქტორს, რომლის ზღვრულად დასაშვებ დონეებზე მაღალი მაჩვენებლების ზემოქმედება ადამიანში იწვევს უსიამოვნო შეგრძნებებს, ხოლო ხანგრძლივი ზემოქმედების შემთხვევაში ვითარდება პათოლოგიური ცვლილებები.

ვიბრაციის   ზღვრულად დასაშვები დონე (ზდდ)  არის  ვიბრაციის  ფაქტორის  დონე, რომელიც ყოველდღიური (გარდა დასვენების დღეებისა) მუშაობისას,მაგრამ   არა   უმეტეს 40 სთ-ისა კვირაში, მთელი სამუშაო სტაჟის განმავლობაში არ უნდა იწვევდეს     დაავადებას, ჯანმრთელობის მდგომარეობაში რაიმე ისეთ გადახრას, რომელიც გამოვლინდება თანამედროვე კვლევის მეთოდებით  მუშაობის   პერიოდში, ან  მოგვიანებით,     ან მომდევნო თაობის სიცოცხლის  განმავლობაში. ვიბრაციის ზდდ-ს დაცვა არ  გამორიცხავს ზემგრძნობიარე პირებში ჯანმრთელობის მდგომარეობის მოშლას.

ვიბრაციის დასაშვები დონე საცხოვრებელ და საზოგადოებრივ შენობებში არის   ვიბრაციის ფაქტორის დონე, რომელიც არ არის შემაწუხებელი ადამიანისათვის და არ  იწვევს ვიბრაციული ზემოქმედებისადმი მგრძნობიარე სისტემებისა და ანალიზატორების ფუნქციური მდგომარეობის მაჩვენებლების მნიშვნელოვან ცვლილებებს.

საქართველოში ვიბრაციის საკითხები რეგულირდება ნორმატიული დოკუმენტით. ვიბრაცია შეიძლება იყოს:

- ზოგადი ვიბრაცია, რომელიც საყრდენი ზედაპირიდან გადაეცემა მჯდომარე ან ფეხზე მდგომი ადამიანის სხეულს;

- ლოკალური ვიბრაცია, რომელიც ხელებიდან გადაეცემა ადამიანს.

ლოკალურ ვიბრაციას ზემოქმედება ექნება მოსამსახურე პერსონალზე, ხოლო ზოგადი ვიბრაცია შესაძლებელია გავრცელდეს ობიექტის ტერიტორიაზე.

საწარმოში არსებული დანადგარები, რომლებიც წარმოადგენენ ვიბრაციის გამომწვევ წყაროს, არ აჭარბებენ დასაშვებ ნორმებს.

## 2.13.3. ელექტომაგნიტური გამოსხივება

საქართველოში ატმოსფერულ ჰაერზე ელექტომაგნიტური გამოსხივების მავნე ფიზიკური ზემოქმედების საკითხების რეგლამენტირება ხორციელდება საქართველოს კანონებით და კანონქვემდებარე ნორმატიული დოკუმენტებით.

უახლოესი პერიოდის  მონაცემების მიხედვით არცერთი კომპეტენტური (პრაქტიკული თუ სამეცნიერო პროფილის) ორგანიზაციის მიერ არ განხორციელებულა დაკვირვებები,  რომელიც რეპრეზენტატიული იქნებოდა საკვლევ ტერიტორიაზე ელექტომაგნიტური გამოსხივების ფონის დადგენისათვის.

საწარმოში არსებული დანადგარების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ რადიოსიხშირის დიაპაზონის ელექტომაგნიტური გამოსხივების ინტენსივობის ფონური (ფაქტიური) დონეები არ აღემატება ზღვრულად დასაშვებ დონეებს (10 მკვტ/სმ2).

ზემოთაღნიშნულის შედეგად შეიძლება დავასკვნათ, რომ საწარმოსა და მის  მიმდებარედ სელიტებურ ტერიტორიაზე ელექტომაგნიტური გამოსხივების ინტენსივობის ფონი უმნიშვნელოა და აქ მომუშავე, თუ მცხოვრებ ადამიანებს არავითარ საფრთხეს არ  უქმნის.

3. საწარმოო ობიექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების დახასიათება

3.1 ტექნოლოგიური სქემა და რეგლამენტი

როგორც უკვე აღინიშნა, საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს: მცხეთის რაიონში, სოფელ სელექცია, ს/კ 72.02.42.209 ნატახტარი-წილკანი-მუხრანი-ს შიდა სახელმწიფროებრივი მნიშვნელობის საავტომობილი გზის ჩრდილოეთით 120 მეტრის მანძილზე, რომელთანაც დაკავშირებულია შიდა ლოკალური გზით, ზღვის დონიდან საშუალოდ 531 მეტრის სიმაღლეზე. საპროექტო ტერიტორია შედგება 1 მიწის ნაკვეთისაგან, რომლის სამხრეთ მხარეს, ნაკვეთის გასწვრივ გადის 4 მეტრი სიგანის გრუნტის მოხრეშილი გზა და უკავშირდება სამხრეთ მხარეს მდებარე 8 მეტრის სიგანის ასფალტირებულ სამანქანო გზას. წარმოდგენილი მიწის ნაკვეთი დასახლებათა ტერიტორიების დაგეგმარებათა თვალსაზრისით წარმოადგენს გარდამავალ პერიოდში მყოფ მიწის ნაკვეთს, რომელიც არ ხვდება დასახლებათა ტერიტორიების მიწათსარგებლობის კონკრეტული უფლებრივი ზონების საზღვრებში.

ტერიტორიის ხელსაყრელი ადგილმდებარეობა საშუალებას იძლევა მასზე განთავსდეს საწარმო და მისი ფუნქციონირებისათვის საჭირო გეგმარებითი მოწყობა. შესაბამისი სამსახურების მიერ გაცემული ტექნიკური პირობების გათვალისწინებით დაგეგმარება საინჟინრო და საკომუნიკაციო ქსელების სისტემები. გათვალისწინებილია ტერიტორიის გამწვანება და კეთილმოწყობა.

გათვალისწინებულია: ერთსართულიანი, კერამიკული ნაკეთობათა საწარმოს მშენებლობა.	შენობის ზომები: 40.50 X 8.8 (მ), სიმაღლე 4.5 მ; საძირკვლის ტიპი: წერტილოვანი, ლენტურ საძირკველზე. შენობის ტიპი: მსუბუქი კონსტრუქცია.

საწარმოს ტექნოლოგიური პროცესი, კერძოდ კერამიკული ფილებისა და ნაკეთობების წარმოების ტექნოლოგიური პროცესი შემდეგია:

1 . ნედლეულის შემოტან და დაფქვა.

ნედლეული საწარმოში შემოიტანება ავტოტრანსპორტით და საწყობდება სასაწყობო ტერიტორიაზე (იხ. გენ-გეგმა). დღეში მაქსიმუმ მოსალოდნელია ერთი რეისით ნედლეულის შემოტანა და დასაწყოვება. შემდგომ სასაწყობო ტერიტორიიდან ნედლეული იყრება წისქვილში (სურათი 1) (ზომები: სიგრძე 2მ./სიგანე 1.9მ.) იყრება 240 კგ. თიხა, 690 კგ. მდ. დურუჯის ლამი და 720 ლიტრი წყალი (რისგანც გამოდის 20-25 კვ.მ კერამიკული ფილა) და იფქვება, დაფქვის შემდეგ იგი ისხმება ბუნკერში (ზომები: სიღრმე 1.40 მ. სიგრძე 1.20 მ. სიგანე 1მ. რომბისებრი, სურათი 2) და ბუნკერიდან იტუმბება მემბრანული ტუმბოთი და შემდგომ იპრესება ფილტრ პრესით (ზომები: 3.30 მ. სიგრძე, სიგანე 80 სმ.) (იხ. სურათი 3).

2. დაპრესილი ერთგვაროვანი მასის დავაკუმება

ფილტრ პრესიდან ამოღებული ნედლეული იყრება ვაკუმ პრესში (ზომები: სიგრძე 3.8მ. სიგანე 80 სმ. გერმანული წარმოების, სურათი 4) და მისგან გამოსული დავაკუმებული მასა იჭრება ხელის დამჭრელი (სტრუნებიანი) მექანიზმით, ბოთლის შემთხვევაში ყალიბებში ისხმება და იდება 2 დღის განმავლობაში იქვე ოთახში.

3. გაშრობა

მეორე დღეს ოთახიდან პროდუქცია შედის საშრობ ოთახში (30მ2. ფართის), რომელიც თბება ელ. ენერგიით და ოთახის გათბობით და დაახლოებით 14 დღის ვადაში გადის უკვე გამომშრალი პროდუქცია.

4. გამოწვა

გამოწვა ხდება  გერმანული წარმოების ელექტრო ღუმელში, 4 კამერიანი, 1 კამერა შემსვლელი; მე-2 კამერა გამოსაწველი; მე-3 კამერა გასაგრილებელი და მე-4 კამერა გამოსასვლელი (ზომები: სიგრძე 19მ. სიგანე 1,5მ. სიმაღლე 1.5მ, სურათი 5).

ეგრედწოდებულ ვაგონეტკებზე ლაგდება კერამიკული ფილები (220ც.-260ც.) და სხვადასხვა კერამიკული ნაკეთობა. კერამიკული ფილის შემთხვევაში ღუმელიდან გამოდის ვაგონეტკა ყოველ 30 წთ-ში, ხოლო კერამიკული ნაკეთობის შემთხვევაში, მაგალითად, ღვინის ბოთლი 15 წთ-ში.

სულ არის 18 ვაგონეტკა.

24 საათში ღუმელს შეუძლია გამოწვას 110-120 კვ.მ კერამიკული ფილა, ანუ 2.64 ტონა, ხოლო კერამიკული ნაკეთობა, მაგალითად ღვინის ბოთლი - 24 საათში 350 ცალიდან - 400 ცალამდე.

ღუმელი ცხელდება სილიტებით (36 ცალი) და მისი ტემპერატურა აგყვავს 1030-1040 გრადუსამდე, ამ დროს ღუმელი მოიხმარს 70-80 კვტ. ელ. ენერგიას.

ელექტრო ღუმელს შეუძლია მაქსიმალური გაცხელება 1300 გრადუსზე, რა დროსაც მოიხმარს 120 კვტ. ელ. ენერიგიას.

სურათი. 1. წისქვილი.

სურათი. 2. დაფქვილი მასის ბუნკერი.

სურათი. 3. ფილტრ-პრესი

სურათი. 4. ვაკუუმ პრესი

სურათი. 5. გამოწვის ღუმელი

საწარმოში ასევე დამონტაჟებული იქნება პნევმო პრესი, ის გამოიყენება იმ შემთხვევაში, შეკვეთიდან გამომდინარე, როდესაც დაჭრილ სველ ფილაზე ხდება ფაქტურის დატანა.

საწარმოში წლიურად (მაქსიმალური დატვირთვის შემთხვევაში) 792 ტონა კერამიკული ფილების მისაღებად ნედლეულის სახით გამოიყენებს 456 ტონა თიხას, 993.6 ტონა მდინარე დურუჯის შლამს და 1030 მ3 წყალს.

ლამის მომარაგება მოხდება შპს ,,მეღვინეობა ხარებადან“ (ს.კ:404427928), რომელიც ფლობს შესაბამის ლიცენზიას ყვარელში, მდ. დურუჯის ხეობაში, რაც შეეხება თიხას, შპს ,,კერამიკა ართანა“ ფლობდა თიხის მოპოვების ლიცენზიას თელავის რ-ნ სოფ. ართანაში (ლიცენზიის N1003236), აღნიშნული საბადოდან კომპანიამ მოიპოვა გარკვეული რაოდენობის თიხა, რომელიც დასაწყობებულია კოპმანიის წარმოების ყოფილ ტერიტორიაში (120 მ3-მდე ოდენობით). აგრეთვე კომპანია უზრუნველყოფს უახლოეს მომავალში თიხის საბადოზე ლიცენზიის მოპოვების გაგრძელებას, რომელზედაც უკვე დაწყებულია შესაბამისი პროცედურები.

მიღებული კერამიკული ფილები და ნაკეთობები პირველ ეტაპზე დასაწყობებდა საწარმოო შენობაში, ხოლო შემდგომ მათი დასაწყოვება მოხდება შენობის გარეთ ღია თერიტორიაზე, საიდანაც მოხდება მათი გატანა რეალიზაციისათვის.

პროდუქციის გატანა განხორციელდება ასევე ავტოტრანსპორტით, რომლის გატანის სიხშირე დღეში არ აღემატება ერთ ერთეულს.

საწარმოში ნედლეულის შემოტანა და პროდუქციის გატანა განხორციელდება ნატახტარი-წილკაანი-მუხრანის ასფალტირებული გზით და ამ გზიდან საწარმოსთან დამაკავშირებელი მოხრეშილი გზით.

საწარმოო ტერიტორიის საზღვრიდან უახლოესი დასახლებული პუნქტი დაშორებულია 120 მეტრით.

#### 3.2. მოთხოვნები ბუნებრივ და ენერგეტიკულ რესურსებზე

საწარმო 792 ტ/წელ სხვადასვა სახის კერამიკული ფილების წარმოებისათვის გამოიყენებს 456 ტ/წელ თიხას, 993.6 ტ/წელ მდ. დურუჯის შლამს და 1030 მ3 წყალს.

დაგეგმილი საქმიანობის უზრუნველყოფა სანედლეულე რესურსებით, ელექტროენერგიით, წყალსადენით, კავშირგაბმულობის საშუალებით – ხორციელდება არსებული სამომხმარებლო ქსელებიდან, საპროექტო დოკუმენტაციით განსაზვღრული სქემის გათვალისწინებით.

3.3. საქმიანობით გამოწვეული ზეგავლენის ანალიზი

3.3.1 დაბინძურების წყაროები

აღნიშნული მახასიათებლების - საწარმოს ფუნქციონირების ანალიზის საფუძველზე დადგინდა გარემოს უმთავრესი დამამბინძურებელი წყაროები:

- ნედლეულის (თიხა, შლამი) საწყობი (№500 წყარო, გ-2);

- ნედლეულის (თიხა, შლამი) ჩაყრა მბრუნავ ბურთულებიან წისქვილში (№501  წყარო, გ-3);

- კერამიკული ფილების ელექტროენერგიაზე მომუშავე გამოსაწვავი ღუმელი (№1 წყარო, გ-1);

3.3.2. გარემოში გამოყოფილი მავნე ნივთიერებები

ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევა:

საწარმოს საქმიანობის შედეგად ატმოსფეროში გამოიყოფა მავნე ნივთიერებები. ყურადღებას და განხილვას მოითხოვს დაგეგმილი საქმიანობის შედეგად გარემოში გამოფრქვეული მავნე ნივთიერება არაორგანული მტვერი, აზოტის ორჟანგი, გოგირდის ორჟანგი და ნახშირჟანგი. ცხრილ-3.2.-ში მოცემულია საწარმოში წარმოქმნილი მავნე ნივთიერებების კოდი, ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციების მნიშვნელობები, გაფრქვევის სიმძლავრეები და საშიშროების კლასი.

ცხრილი 3.2.

მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები

| # | მავნე ნივთიერების დასახელება | კოდი | ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია(ზდკ) მკ/მ3 | საშიშროების კლასი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | მაქსიმალური ერთჯერადი | საშუალო დღე-ღამური |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | არაორგანული მტვერი | 2909 | 0.5 | 0.15 | 3 |
| 2. | აზოტის დიოქსიდი, (NO2) | 301 | 0.2 | 0.04 | 2 |
| 3 | ნახშირჟანგი | 337 | 5 | 3 | 4 |
| 4 | გოგირდის ორჟანგი | 330 | 0.35 | 0.05 | 3 |

3.3.3.  გამოყენებული წყლის სახეობები

წყალი საწარმოში გამოიყენება საწარმოო მიზნებისათვის, სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის და სახანძრო მიზნებისათვის.

სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის წყლის მომარაგება განხორციელდება ადგილობრივი წყალმომარაგების სისტემიდან, ხოლო საწარმოო მიზნებისათვის წყლის აღება განხორციელდება საწარმოს სიახლოვეს გამავალი სარწყავი არხის ლითონის მილიდან, რომელზედაც დადებულია შესაბამისი ხელშეკრულება წყალაღებაზე (იხ. დანართ 6-ში ხელშეკრულება).

4. გარემოს მდგომარეობის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მახასიათებლების ცვლილებების პროგნოზი

ატმოსფერულ ჰაერზე ზემოქმედების წარმოქმნა დაკავშირებულია საწარმოო ციკლით გათვალისწინებულ ეტაპებთან, კერძოდ ნედლეულის მიღება-დასაწყოებისას, დამაქუცმაცებელ წისქვილში ჩაყრისას და ფილების გამოწვისას.

ზედაპირული წყლების დაბინძურების ფაქტორები საწარმოს არ გააჩნია, რადგან არ გააჩნია საწარმოო ჩამდინარე წყლები, ხოლო რაც შეეხება საყოფაცხოვრებო-სამეურნეო წყლებს, ისინი შიდა საკანალიზაციო ქსელით ჩაშვებული იქნება ბეტონის ამოსაწმენდ ორმოში.

ნიადაგზე ზემოქმედება პრაქტიკულად გამორიცხულია, რადგან საწარმო პროცესები არ წარმოქმნის ნიადაგის დაბინძურების რისკებს, გარდა ავტოტრანსპორტიდან ავარიულად დაღვრილი ზეთებისა ან საწვავისა, რომლის რაოდენობა პრაქტიკულად უმნიშვნელოა.

4.1. ატმოსფერული ჰაერი

მავნე ნივთიერებების სახეობები და ემისიის მოცულობები

საწარმოდან გაფრქვეული, ატმოსფერული ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებელი ნივთიერებებია: არაორგანული მტვერი, გოგირდის ორჟანგი, აზოტის ორჟანგი და ნახშირჟანგი. ანგარიში შესრულებულია საწარმოს მაქსიმალური დატვირთვის პირობებისათვის საანგარიშო მეთოდების და საწარმოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის გათვალისწინებით.

გაფრქვევები ნედლეულის მიღებისას და ბუნკერში  ჩატვირთვისას

ნედლეულის ავტოთვითმცლელებიდან ჩამოცლის და ბუნკერში  ჩაყრისას გამოყოფილი მტვრის რაოდენობა იანგარიშება ფორმულით:

M = К1 х К2 х К3 х К4 х К5 х К7 x G x B х 106 /3600  გ/წმ, (4.1)

სადაც,

K1 -  მასალაში მტვრის ფრაქციის წილია;

K2 - მტვრის მთლიანი მასიდან აეროზოლში გადასული მტვრის წილია;

K3 -  მტვრის წარმოქმნაზე ქარის სიჩქარის გავლენის მახასიათებელი    კოეფიციენტია;

K4 - გარეშე ზემოქმედებისაგან საწყობის დაცვითუნარიანობის მახასიათებელი კოეფიციენტია;

K5 - მტვრის წარმოქმნაზე მასალის სინოტივის გავლენის მახასიათებელი კოეფიციენტია;

K7 - გადასამუშავებელი მასალის ზომების მახასიათებელი კოეფიციენტია;

B - გადატვირთვის სიმაღლეზე დამოკიდებულების კოეიციენტია;

G - დანადგარის წარმადობაა, ტ/სთ;

აღნიშნული კოეფიციენტებისა და სიდიდეების მნიშვნელობები საწარმოს კონკრეტული პირობებისათვის მოცემულია ცხრილ 4.1-ში.

ცხრილი 4.1.

| პარამეტრის დასახელება | აღნიშვნა | პარამეტრის მნიშვნელობა |
| --- | --- | --- |
|  |  | თიხა |
| მასალაში მტვრის ფრაქციის წილი | K1 | 0.05 |
| მტვრის მთლიანიი მასიდან აეროზოლში გადასული მტვრის წილი | K2 | 0.02 |
| მტვრის წარმოქმნაზე ქარის სიჩქარის გავლენის მახასიათებელი კოეფიციენტი | K3 | 1.2 |
| გარეშე ზემოქმედებისაგან საწყობის დაცვითუნარიანობის მახასიათებელი კოეფიციენტი | K4 | 1.0 |
| მტვრის წარმოქმნაზე ნასალის სინოტივის გავლენის მახასიათებელი კოეფიციენტი | K5 | 0.1 |
| დაფასამუშავებელი მასალის ზომების მახასიათებელი კოეფიციენტი | K7 | 0.5 |
| გადატვირთვის სიმაღლეზე დამოკიდებულობის მახასიათებელი კოეფიციენტი | B | 0.5 |
| გადასამუშავებელი მასალის წარმადობა, ტ/სთ | G | 0.930 |

გაფრქვევები ნედლეულის შენეხვისას

ნედლეულის საწყობიდან გამოყოფილი მტვრის რაოდენობა იანგარიშება ფორმულით:

M = К3 х К4 х К6 х К7 x q x f  გ/წმ,    (4.2)

სადაც,

K3 -  მტვრის წარმოქმნაზე ქარის სიჩქარის გავლენის მაჩვენებელი    კოეფიციენტია;

K4 -   მტვრის წარმოქმნაზე მასალის სინოტივის გავლენის მაჩვენებელი კოეფიციენტია;

K6 - დასასაწყობებელი მასალის ზედაპირის პროფილის მაჩვენებელი კოეფიციენტია, მერყეობს 1,3-დან 1,6-მდე;

K7 - გადასამუშავებელი მასალის ზომების მახასიათებელი კოეფიციენტია;

q  - მტვრის წატაცების ინტენსივობაა 1 მ2 ფაქტიური ზედაპირის ფართობიდან, გ/მ2 წმ;

f - ამტვერების ზედაპირია, მ2.

აღნიშნული         კოეფიციენტების         მნიშვნელობები         საწარმოს         კონკრეტული პირობებისთვის  წარმოდგენილია  ცხრილ  4.2-ში.

ცხრილი 4.2.

| პარამეტრის დასახელება | აღნიშვნა | პარამეტრის მნიშვნელობა |
| --- | --- | --- |
|  |  | თიხა |
| მტვრის წარმოქმნაზე ქარის სიჩქარის გავლენის მახასიათებელი კოეფიციენტი | K3 | 1.2 |
| მტვრის მთლიანიი მასიდან აეროზოლში გადასული მტვრის წილი | K5 | 0.1 |
| დასასაწყობებელი მასალის ზედაპირის პროფილის მახასიათებელი კოეფიციენტი | K6 | 1.45 |
| გადასამუშავებელი მასალის ზომების მახასიათებელი კოეფიციენტი | K7 | 0.5 |
| მტვრის წატაცების ინტენსივობა 1 მ2 ფაქტიური ზედაპირის ფართობიდან, გ/მ2წმ | q | 0.004 |
| ამტვერების ზედაპირი, მ2 | F | 25 |

გაფრქვევები ნედლეულის მიღება-დასაწყოება (№500  წყარო, გ-2);

მტვრის გაფრქვევის ანგარიში ნედლეულის ნედლეულის დასაწყოვებისას   იანგარიშება   ფორმულა 4.1 საშუალებით, ხოლო პარამეტრის მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილ 4.1-ში. შესაბამისად საწარმოს პირობებისთვის ტოლი იქნება:

K1=0.05; K2=0.02; K3=1.2; K4=0.1; K5=0.1; K7=0.5; B=0.5; G=0.930.

მაშინ  გვექნება:

Mმტვ.=0.05 x  0.02 x 1.2 x 0.1 x  0.1 x 0.5 x 0.5 x 0.930x 106/3600 =0.00078 გ/წმ;

Gმტვ.= 0.00078 x 3600 x 1559 /106 = 0.004 ტ/წელი.

მტვრის გაფრქვევის ანგარიში ნედლეულის საწყობიდან   იანგარიშება   ფორმულა 4.2საშუალებით, ხოლო პარამეტრის მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილ 4.2-ში. შესაბამისად საწარმოს პირობებისთვის ტოლი იქნება:

Mმტვ.= 1.2 х 0.1 х 1.45 х 0.5 х 0.004 х 25 = 0.0087 გ/წმ;

Gმტვ.= 0.0087х 8760 х 3600 /106 = 0.274 ტ/წელი.

ჯამური გაფრქვევების ინტენსივობები თიხისა და შლამის საწყობიდან (გ2 გაფრქვევის წყარო) ტოლი იქნება:

Mმტვ.=0.00078+0.0087=0.00948 გ/წმ;

Gმტვ.= 0.004+ 0.274=0.278 ტ/წელი.

გაფრქვევები ნედლეულის საფქვავ წისქვილში ჩაყრისას (№5010  წყარო, გ-3);

მტვრის გაფრქვევის ანგარიში ნედლეულის ნედლეულის წისქვილში ჩაყრისას  იანგარიშება   ფორმულა 4.1 საშუალებით, ხოლო პარამეტრის მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილ 4.1-ში. შესაბამისად საწარმოს პირობებისთვის ტოლი იქნება:

K1=0.05; K2=0.02; K3=1.2; K4=0.1; K5=0.1; K7=0.5; B=0.5; G=0.930.

მაშინ  გვექნება:

Mმტვ.=0.05 x  0.02 x 1.2 x 0.1 x  0.1 x 0.5 x 0.5 x 0.930x 106/3600 =0.00078 გ/წმ;

Gმტვ.= 0.00078 x 3600 x 1559 /106 = 0.004 ტ/წელი.

გაფრქვევები კერამიკული ფილების ელექტროენერგიაზე მომუშავე გამოსაწვავი ღუმელიდან (№1 წყარო, გ-1);

საწარმოს ფუნქციონირების შედეგად ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა ანგარიში განხორციელდება წარმოების დარგობრივი მეთოდიკის საფუძველზე, საანგარიშო მეთოდების გამოყენებით და დამკვეთის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის გათვალისწინებით. ანგარიში შესრულებული იქნება საწარმოს მაქსიმალური დატვირთვის პირობებისთვის.

კერძოდ, ყოველ ერთ ტონა კერამიკული ნაწარმოს გამოწვისას ატმოსფეროში გამოიყოფილი მავნე ნივთიერებების სახეობები და რაოდენობები მოცემულია ცხრილ 4.3-ში.

ცხრილი 4.3.

კერამიკულ ნაკეთობათა წარმოება

| პროდუქციის სახეობა | მავნე ნივთიერებათა ხვედრითი გამოყოფის კოეფიციენტები, კგ/ტ |
| --- | --- |
|  | გოგირდის ანჰიდრიდი, SO2 | აზოტის დიოქსიდი, NO2 | ნახშირჟანგი, CO |
| მოსაპირკეთებელი ფილები | 0.72 (9,3) | 2.00 (26,0) | 1.98 (26,0) |
| იატაკის ფილები | 0.28 (8,6) | 1.05 (32,5) | 1.20 (37,9) |
| საფასადო ფილები | 0.18 (5,0) | 1.85 (40,0) | 1.40 (38,0) |
| სანიტარული სამშენებლო ნაკეთობები | 2.95 | 3.92 | 4.23 |
| კანალიზაციის მილები | 1.90 | 0.45 | 0.86 |
| მჟავამედეგი კერამიკული ნაკეთობანი | 2.00 | 0.42 | 1.05 |

შენიშვნა: ფრჩხილებში წარმოდგენილია ხვედრითი გამოყოფის კოეფიციენტები პროდუქციის 1 მ2 ფართზე გაანგარიშებით (გ/მ2).

ასევე კერამიკული ნაწარმის გამოწვის ღუმლებიდან გამოიყოფა საშუალოდ 0,05 კგ მტვერი 1 ტ პროდუქციაზე.

გავითვალისწინებთ, რომ კერამიკული ფილების გამოწვის დანადგარის წარმადობაა 0.11 ტ/სთ, მაშინ გაფრქვევების ინტენსივობები შესაბამისად ტოლი იქნება:

არაორგანული მტვერი:

M=0.05x0.11x100/3600=0.00153 გ/წმ;

G= 0.00153 x 3600 x 7200 /106 = 0.040 ტ/წელი.

გოგირდის ორჟანგი:

M=0.72x0.11x100/3600=0.022 გ/წმ;

G= 0.022 x 3600 x 7200 /106 = 0.570 ტ/წელი.

აზოტის ორჟანგი:

M=2.00x0.11x100/3600=0.0611 გ/წმ;

G= 0.0611 x 3600 x 7200 /106 = 1.584 ტ/წელი.

ნახშირჟანგი:

M=1.98 x0.11x100/3600=0.0605 გ/წმ;

G= 0.0605 x 3600 x 7200 /106 = 1.568 ტ/წელი.

ღუმელიდან გამომავალი აირმტვერნარევი ატმოსფეროში გაიფრქვევა 5.5 მეტრი სომაღის მილიდან, რომლის ზომებია 0.12x0.24 მ, ანუ გასაშუალოვებული დიამეტრი 0.22 მ.

საწარმოო ობიექტიდან  ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული მავნე ნივთიერებების  პარამეტრები მოცემულია ცხრილ 4.4-ში.

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის პარამეტრები 							ცხრილი 4.4

| წარმოების საამქროს უბნის დასახელება | წყაროს ნომერი | გაფრქვევა-გამოყოფის წყაროს | დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს მუშაობის დრო, სთ | დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს პარამეტრები | აირჰაეროვანი ნარევის პარამეტრები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა წყაროს გამოსვლის ადგილას | დამაბინძ ნივთიე-რებათა კოდი დასახე-ლება | ატმოსფერულ ჰაერში დამაბნძურებე ნივთიერებათა გაფრქვევის სიმძლავრე | დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს კორდინატები, მ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | დასახელება | რაოდ | დღე-ღამეში | წელი-წადში | სიმაღლე | დიამეტრი | სიჩქარე მ/წმ | მოცულობა მ3/წმ | ტემპერატურა 0C |  | მაქს. გ/წმ | ჯამური ტ/წელ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| კერამიკული ფილების გამოწვის ღუმელი | გ-1 | მილი | 1 | 24 | 7200 | 5.5 | 0.22 | 3.42 | 0.13 | 110 | 2909 | 0.00153 | 0.040 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 | 0.022 | 0.570 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 | 0.0611 | 1.584 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | 0.0605 | 1.568 |  |  |
| ნედლეულის საწყობი | გ-2 | არაორგანიზ. წყარო | 1 | 24 | 8760 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 0.29452 | 28 | 2909 | 0.00948 | 0.278 | 14 | -2 |
| ნედლეულის ჩაყრა წისქვილში | გ-3 | არაორგანიზ. წყარო | 1 | 8 | 1559 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 0.29452 | 28 | 2909 | 0.00078 | 0.004 | 15 | -8 |

4.1.1. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის შედეგთა ანალიზი

რადგან უახლოესი დასახლებული პუნქტი დაშორებულია 120 მეტრით, ამიტომ  ჰაერის ხარისხის მოდელირება შესრულდება ობიექტის წყაროებიდან 120 მეტრიან რადიუსის ზონის წერტილებში, ანუ შემდეგ კორდინატებზე:

1- (0; 120);  2 – (0; -120); 3 – (120; 0); 4 – (-120; 0).

გათვლები განხორციელდა იმ შემთხვევისათვის, როცა ერთდროულად აფრქვევს ყველა წყარო, რაც შეყვანილ იქნა კომპიუტერში, მოცემულია დანართის პირველ ფურცელზე. ასევე გათვალისწინებული იქნა ფონური მახასიათებლები ქალაქის მოსახლეობის რიცხოვნობის გათვალისწინებით (10000-ზე ნაკლები);

აღნიშნული შედეგები მოცემულია ცხრილ 4.5-ში

ცხრილი 4.5.

მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის  შედეგები ცემენტის წარმოებისას

| მავნე ნივთიერებათა დასახელება | მავნე ნივთიერებათა ზდკ-ის წილი ობიექტიდან |
| --- | --- |
|  | უახლოეს დასახლებული პუნქტის კორდინატები |
|  | (120; 0) | (0; 120) | (0; -120) | (-120; 0) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| არაორგანული მტვერი | 0.09 ზდკ | 0.07 ზდკ | 0.08 ზდკ | 0.06 ზდკ |
| გოგირდის ორჟანგი | 0.11 ზდკ | 0.11 ზდკ | 0.11 ზდკ | 0.11 ზდკ |
| აზოტის ორჟანგი | 0.53 ზდკ | 0.53 ზდკ | 0.53 ზდკ | 0.53 ზდკ |
| ნახშირჟანგი | 0.02 ზდკ | 0.02 ზდკ | 0.02 ზდკ | 0.02 ზდკ |

### 4.2. ზემოქმედება წყლის ხარისხზე

წყალი საწარმოში გამოიყენება როგორც სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის, ასევე საწარმოო მიზნებისათვის.

სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის წყლის მომარაგება განხორციელდება ადგილობრივი წყალმომარაგების სისტემიდან, ხოლო საწარმოო მიზნებისათვის წყლის აღება განხორციელდება საწარმოს სიახლოვეს გამავალი სარწყავი არხის ლითონის მილიდან, რომელზედაც დადებულია შესაბამისი ხელშეკრულება წყალაღებაზე (იხ. დანართ 6-ში ხელშეკრულება).

### წყლის ხარჯი სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის

სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის წყალი გამოიყენება საოფისე შენობაში და სანიტარულ კვანძებში მოსამსახურეთა მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის წყლის ხარჯი გაანგარიშებულია ”კომუნალური წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემებით სარგებლობის წესების” მიხედვით (დამტკიცებულია საქართველოს ურბანიზციისა და მშენებლობის მინისტრის 21.10.1998 წ., №81 ბრძანებით).

სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის წყლის რაოდენობას ვანგარიშობთ შემდეგი ფორმულით:

Q = (A × N) მ3/დღ-ში;

სადაც:

Q - დღეღამეში სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის საჭირო წყლის ხარჯი;

A – მუშაკთა საერთო რაოდენობა დღეღამის განმავლობაში, ჩვენ შემთხვევაში A = 17 მუშაკი;

ხოლო N- წყლის ნორმა სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის ერთ მუშაკზე დღის განმავლობაში, ჩვენ შემთხვევაში N = 0.045 მ3/დღ.;

აქედან გამომდინარე, დღეღამეში სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის საჭირო წყლის ხარჯი იქნება:

Q = (17 × 0.045) = 0.765 მ3/დღ-ში, ხოლო წლიური რაოდენობა იქნება 0.765x300=229.5 მ3/წელ-ში.

ქვემოთ მოცემულ ცხრილ 4.6-ში მოყვანილია სამეურნეო-ფეკალურ ჩამდინარე წყალში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მასა  მსოფლიო ჯანმრთელობის ორგანიზაციის მონაცემებით (Rapid Assessment of Air, Water and Land Pollution Sourses, WHO, 1982).

ცხრილი 4.6.

ჩამდინარე წყლებში ერთი ადამიანის მიერ დღეღამეში გამოყოფილი დამაბინძურებელი ნივთიერებების მასა

| დამაბინძურებელი ნივთიერება | დატვირთვის ფაქტორი, გ/1 ადამიანზე დღეღამეში |
| --- | --- |
| ჟბმ5 | 45-54 |
| ჟქმ (ბიქრომატი) | 1,6 ჟბმ5- 1,9 ჟბმ5 |
| საერთო ორგანული ნახშირბადი | 0,6 ჟბმ5 - 1,0 ჟბმ5 |
| შეწონილი ნაწილაკები | 70 - 145 |
| ქლორიდები | 4 - 8 |
| საერთო აზოტი (N) ორგანული აზოტი თავისუფალი ამონიუმი ნიტრატი | 6 - 12 0,4 X საერთო N 0,6 X საერთო N 0-დან 0,5-მდე X საერთო N |
| საერთო ფოსფორი (P) ორგანული ფოსფორი არაორგანული ფოსფორი (ორტო- და პოლიფოსფატი) | 0,6 - 4,5 0,3 X საერთო P 0,7 X საერთო P |
| kaliumi (K20) | 2 - 6 |

სამეურნეო-ფეკალური ჩამდინარე წყლების შემადგენლობაში - როგორც წესი, შედის:

- გაუხსნელი მინარევები, რომლებიც წყალში მსხვილ შეწონილ მდგომარეობაში იმყოფებიან და არაორგანული წარმოშობის არიან;

- კოლოიდური ნივთიერებები, რომლებიც შედგებიან მინერალური და ორგანული ნაწილაკებისაგან;

- გახსნილი ნივთიერებები, რომლებიც წყალში იმყოფებიან მოლეკულურ- დისპერსული ნაწილაკების სახით.

სამეურნეო-ფეკალური ჩამდინარე წყლების დაბინძურების ძირითადი მახასიათებელი ნივთიერებები არიან: შეწონილი ნაწილაკები, ორგანული ნივთიერებები, აზოტის ნაერთები, პოლიფოსფატები, ცხიმები, ქლორიდები, კალიუმი.

### წყლის ხარჯი საწარმოო მიზნებისათვის

როგორც უკვე აღინიშნა, საწარმოოს ფუნქციონირებისას წყალი საწარმოო მიზნებისათვის გამოიყენება წისქვილში, რომლის ერთ ციკლში გამოიყენება 720 ლიტრი წყალი. წისქვილიდან გამოსული მასის დაწვდომისა და დაპრესვისას გამოყოფილი წყალი კვლავ გამოყენებული იქნება შემდეგ ციკლში, დაემატება მხოლოდ დანაკარგების შესავსებად, რომლის ხარჯი არ აღემატება 200 ლიტრს, ანუ დღეში 0.96 მ3. ანუ წელიწადში საწარმოს ტექნოლოგიურ პროცესში ესაჭიროება 0.72+0.96x300=288.72 მ3.

### წყალარინება

საწარმოს ტერიტორიაზე წარმოიქმნება:

- სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლები საოფისე შენობიდან და სანიტარული კვანძებიდან;

- სანიაღვრე წყლები.

### სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლები

როგორც ზემოთ დადგინდა გაანგარიშებით, სასმელი წყლის ხარჯი სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის შეადგენს:

Q = 0.765 მ3/დღ-ში.

სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების ხარჯს ვიღებთ მოხმარებული წყლის 90%-ს, შესაბამისად ჩამდინარე წყლების დღეღამური ხარჯი შეადგენს:

q = 0.765 × 0.9 = 0.6885 მ3/დღ-ში, ანუ 0.68855x300=206.55 მ3/წელ.

აღნიშნული სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების ჩაშვება ხორციელდება ბეტონის ორმოში.

სანიაღვრე წყლები

სანიაღვრე ჩამდინარე წყლების ხარჯი იანგარიშება ფორმულით:

q= 10 x F x H x K

სადაც:

q – სანიაღვრე წყლების ხარჯია დროის გარკვეულ პერიოდში მ3,

F - ტერიტორიის ფართობი ჰა, ჩვენ შემთხვევაში, საწარმოო ტერიტორია, რომლის  ფართობია - 1000 კვ.მ, ანუ - 0.1 ჰა.

H – ნალექების რაოდენობა დროის გარკვეულ პერიოდში, მმ. ,,სამშენებლო კლიმატოლოგია”-ს მიხედვით საწარმოს განლაგების ტერიოტორიისათვის ნალექების წლიური  რაოდენობა შეადგენს 516  მმ/წელ-ში, ხოლო ნალექების დღეღამური მაქსიმუმი - 88 მმ/დღღ.

K – ტერიტორიის საფარის ტიპზე დამოკიდებული კოეფიციენტი (ჩვენ შემთხვევაში ბეტონშის საფარისათვის ვიღებთ - K= 0.9).

ფორმულის გამოყენებით მივიღებთ სანიაღვრე წყლების წლიურ ხარჯს:

q წელ. = 10 x 0.1  x 516 x 0.9 = 464.4 მ3/წელ.

ხოლო თუ გავითვალისწინებთ ნალექების დღე-ღამური მაქსიმალურ სიდიდეს, სანიაღვრე წყლების ხარჯის დღე- ღამური მნიშვნელობა ტოლი იქნება:

qდღ.ღ.მაქს. = 10 x 0.1  x 88 x 0.9 = 79.2 მ3/დღ.ღ.

სანიაღვრე წყლების მაქსიმალური საათური ხარჯი იქნება:

qსთ.მაქს. = 79.2 : 24 = 3.3  მ3/სთ.

საწარმოო ტერიტორიიდან წარმოქმნილი სანიაღვრე წყლების დაბინძურების რისკი შეწონილი ნაწილაკებით არ არსებობს, რადგან საწარმოო პროცესი მიმდინარეობს ზემოდან დახურულ შენობაში. აღნიშნული წყლები მოხვდება ტერიტორიის მიმდებარედ  არსებულ სანიაღვრე არხებში.

4.3.  ზემოქმედება ზედაპირულ წყლებზე

დაგეგმილი საქმიანობით გამოწვეული ზემოქმედების ზონაში, ყველაზე სენსიტიურ ზედაპირული წყლის ობიექტს წარმოადგენს მდინარე ნარეკვავი, რომლებიც საწარმოო ობიექტიფან არანაკლებ 600 მეტრი მანძილითაა დაშორებული.

რადგან საწარმოს არ გააჩნია ზედაპირულ წყლის ობიექტებზე ჩამდინარე წყლები, ამიტომ ზედაპირულ წყლებზე  ზემოქმედება ბუნებრივია არ იქნება.

4.4. ნიადაგების და გრუნტის ხარისხობრივი მდგომარეობის შეფასება და ნიადაგების დაბინძურების  ფაქტორი

ნიადაგი რთული შედგენილობის ფაქიზი სისტემაა, რომელიც ძალზე მგრძნობიარეა ეგზოგენური ნივთიერებების მიმართ. მისი თავისებურებაა ტექნოგენური ნივთიერებების კონცენტრირება და ფიქსაცია. ნიადაგში მოხვედრილი ნივთიერებების დიდი ნაწილი სორბციის გამო გადადიან უძრავ ფორმაში. ნორმირებული ნივთიერებების გავლენით იცვლება ნიადაგის ბუნება, დეგრადირდება მიკროფლორა და ნელდება მცენარის განვითარება. აღნიშნული საქმიანობის სპეციფიკაციის გამო ძირითად დამაბინძურებელ ფაქტორს წარმოადგენს: შლამის და კუდების მართვის წესების დარღვევა და ნავთობპროდუქტების ნიადაგში მოხვედრა.

ნარჩენების მართვის წესების დარღვევა უარყოფით გავლენას ახდენს გარემოს სხვადასხვა რეცეპტორებზე, როგორიც არის: ნიადაგის საფარი, მიწისქვეშა წყლები, მცენარეული საფარი. შესაბამისად, აღნიშნული საქმიანობით ბუნების სხვადასხვა რეცეპტორებზე ზეგავლენის თავიდან ასარიდებლად, მნიშვნელოვანია კომპანიამ უზრუნველყოს ნარჩენების მართვა კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნებით.

ნავთობპროდუქტების ნიადაგში მოხვედრა პირველ რიგში იწვევს მასში ჟანგბადის განახლების შეფერხებას და მიკროფლორის განადგურებას. აღნიშნულის შედეგად მცირდება ნიადაგის ბუნებრივი გაფხვიერების ხარისხი და ჰუმუსის ფენა კარგავს ნაყოფიერებას. მეორეს მხრივ შესაძლებელია ნავთობპროდუქტების მცენარეებში მოხვედრა, რაც თავის მხრივ მცენარეული საფარის მომხმარებელ სხვა რეცეპტორებზე ახდენს მავნე ზეგავლენას.

საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის პროცესში ნიადაგის და გრუნტის დაბინძურების მიზეზი შეიძლება გახდეს:

•	საწარმოო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის წესების დარღვევა;

•	ავტოტრანსპორტიდან ნავთობპროდუქტების ავარიული დაღვრა;

•	მოძველებული და ამორტიზებული საწარმოო-სანიაღვრე შიდა კანალიზაციის სისტემების ექსპლუატაცია;

ნიადაგის და გრუნტების დაბინძურების რისკები მინიმუმამდეა დაყვანილი, რადგან საწარმოო პროცესი გამოიყენება ისეთი ნედლეული (თიხა, მდინარის შლამი), რომელიც განთავსებული იქნება დახურულ და იატაკი მობეტონებულ შენობაში, რომლების ზემოქმედება გამორიცხავს ნიადაგისა და გრუნტის დაბინძურებას.

4.5. ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე

4.5.1 ზემოქმედება ბიოლოგიურ საფარზე

მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ტყესა და ბუჩქნარს უკავია მთელი ტერიტორიის მხოლოდ 17 %. თუმცა ფლორა მრავალფეროვანია.

მუხრან-საგურამოს ვაკეზე არის ჯაგეკლიანი სტეპი ტყის ელემენტებით – შავჯაგა, გრაკლა, ძეძვი, ქარტული ნუში, ბერსელა.  საგურამოს ქედის კალთები შემოსილია ფოთლოვანი (მუხა, რცხილა, წიფელი) ტყით. არის ასევე რელიქტური კოლხური ელემენტები: ჭყორი, სურო და ბზა.

სხალტბის ქედის ჩრდილოეთ კალთაზე გარდა ჯაგეკლიანი სტეპისა არის ტყეც: ქვემო ნაწილში მუხნარ-რცხილნარია; მაღალ ადილებში კი წიფლნარი. სხალტბის ქედის სამხრეთ კალთის ტყეში შეჭრილია კოლხური ფლორის მცენარეულობა (თაგვისარა). არმაზის ქედის ჩრდილო კალთაზე არიდული ნათელი ტყეა, სადაც უმეტესად ხარობს ღვია.

ლისის ქედის კალთებზე ვხვდებით ხელოვნური ტყის კორომებს (უმეტესად ფიჭვს). მდინარე დიღმისწყლის ზემოთში არის ნაძვნარი, არაგვის ნაპირებზე კი არის  ჭალის ტყეები, სადაც ხარობს დაბლობის მუხა, ტირიფი, ვერხვი და თელა. ფლორით მდიდარია ასევე საგურამოს ნაკრძალი, რომელშიც გამოვლინებულია 50-ზე მეტი სახეობის ხე და ბუჩქი, რომელთაგან აღსანიშნავია რცხილა, წიფელი, თელა, მუხა, პანტა და სხვ.

საწარმოს განთავსების ტერიტორია არ გამოირჩევა მცენარეთა მრავალფეროვნებით, რაც პირველ რიგში საწარმოს ადგილმდებარეობის სპეციფიკით არის გამოწვეული, ამდენად ბუნებრივია საწარმოს არავითარი ზეგავლებნა ექნება მცენარეულ საფარზე როგორც მისი მონტაჟის, ასევე ფუნქციონირების ეტაპზე.

4.5.2. ზემოქმედება ფაუნაზე

მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მდიდარია ფაუნის წარმომადგენლებით. ფაუნის სიმდიდრეს უპირველეს ყოვლისა განაპირობებს საგურამოს ნაკრძალი , რომელიც დაარსდა 1946 წელს. ძუძუმწოვარი ცხოველებიდან აქ გავრცელებულია კავკასიური ირემი, შველი, კავკასიური მურა დათვი, მგელი, მელა, ტურა, ფოცხვერი, კურდღელი, მაჩვი, თეთრყელა კვერნა, წავი, ძილგუდა, გარეული ღორი, დედოფალა და სხვა.

ორნითოფაუნას ქმნის მწყერი, გარეული მტრედი, კაკაბი, ყვავი, კაჭკაჭი, ქორი, ხოხობი და სხვა.

მტკვარში მოიპოვება მტკვრის ტობი, მტკვრის წვერა, მურწა, ხრამული, გველანა და სხვა.

თვით საწარმოს განთავსების ტერიტორია არ გამოირჩევა ცხოველთა მრავალფეროვნებით, რაც პირველ რიგში საწარმოს ადგილმდებარეობის სპეციფიკით არის გამოწვეული. მიუხედავად ამისა, მოსალოდნელია გარკვეული სახის ნეგატიური ზემოქმედებები, განსაკუთრებით ფრინველებზე.

ცხოველთა სამყაროზე ზემოქმედების სახეებიდან აღსანიშნავია ღამის საათებში განათებულობის ფონის შეცვლასთან დაკავშირებული ზემოქმედება - ფრინველთა დაფრთხობა, რისი თანმდევი შესაძლოა იყოს მათი დეზორიენტაცია და დაშავება. თუმცა იმ ფონზე, რომ ამ მიმართულებით საწარმოს სპეციპიკიდან და იმის გათვალისწინებით, რომ არ არის მაღალი სიმაღლის ობიექტები, ამიტომ მისი როლი ზემოქმედების მასშტაბურობაში ძალზედ მცირეა.

საერთო ჯამში საწარმოს ექსპლუატაციის ფაზებზე ცხოველთა სამყაროზე ზემოქმედების მნიშვნელობა შეიძლება შეფასდეს, როგორც დაბალი. ზემოქმედების მასშტაბის კიდევ უფრო შემცირებისთვის საჭიროა ნარჩენების სათანადო მენეჯმენტი, გრუნტის და ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების, შემარბილებელი ღონისძიებების ეფექტურად გატარება.

მოცემულ ტერიტორიაზე ბიომრავალფეროვნების შესახებ ინფორმაცია აღწერილობით ხასიათს ატარებს. უნდა აღინიშნოს, რომ საწარმოს მიმდებარე ტერიტორიაზე გავრცელებულ ცოცხალ ორგანიზმებზე უარყოფითი ზეგავლენა არ არის მოსალოდნელი, რადგანაც ობიექტიდან არ ექნება ადგილი გარემოს დაბინძურებას ხმაურის დონის გადაჭარბებით არც ატმოსფეროში გაფრქვევებით ნორმება არ აჭარბებს.

საწარმოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მობინადრე ფრინველთა სახეობებზე შესაძლებელია უარყოფითი გავლენა მოახდინოს ღამის განათების  სისტემებმა. მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ საწარმოს სფეციფიკას, არ იგეგმება საწარმოს შენობის გარეთ მაღალი განათების სისტემის მოწყობა, ამიტომ ღამის განათების ინტენსივობა არ იქნება მაღალი და სანათურების მიმართულების ოპტიმიზაციის შემთხვევაში შესაძლებელია ზემოქმედების კიდევ უფრო შემცირება.

ცხოველთა სამყაროზე ნეგატიური ზემოქმედების მინიმიზაციის მიზნით საჭიროა შემდეგი შემარბილებელი ღონისძიებების გათვალისწინება:

- ხმაურის შემცირების ღონისძიებების გატარება (ხმაურის მაღალი დონის გამომწვევი დანადგარების დახურულ შენობაში განთავსება) და მიმდებარე ტერიტორიაზე ხმაურის გავრცელების დონეების პერიოდული კონტროლი;

- დანადგარების ტექნიკური გამართულობის სისტემატური კონტროლი;

- ღამის განათების  სისტემის ოპტიმიზაცია-სანათურების რაოდენობის შემცირება და განათებისსხივისტერიტორიისშიდაზედაპირისაკენ მიმართვა;

- ნარჩენების მართვის წესების დაცვა დ ამონიტორინგი.

აღნიშნული შემარბილებელი ღონისძიებების გათვალისწინებით ცხოველთა სამყაროზე ზემოქმედების რისკი შეიძლება შეფასდეს, როგორც დაბალი ხარისხის ზემოქმედება.

4.6. ზემოქმედება დაცულ ტერიტორიებზე

საწარმოს განკუთვნილი ტერიტორიიდან ყველაზე ახლოს მდებარეობს - საგურამოს ნაკრძალი, რომლებიც საწარმოო ტერიტორიიდან დაშორებულია დიდ მანძილზე და აქედან გამომდინარე შემოთავაზებული მდებარეობა არ ახდენს უარყოფით გავლენას დაცულ ტერიტორიებზე.

საგურამოს სახელმწიფო ნაკრძალი —ყოფილი ნაკრძალი საქართველოში. მდებარეობს საგურამოს ქედზე თბილისიდან 25 კმ. დაარსდა 1946 წელს 5241 ჰა ფართობზე. ნაკრძალს აღმოსავლეთით ეროვნული პარკის ტყეები იყო, ქვედა საზღვარი მდებარეობდა ზღვის  დონიდან 600 მ-დე, ზედა — 1393 მ-ზე. ნაკრძალის მეტი ნაწილი დაფარულია ტყით. ხემცენარეებიდან გავრცელებულია  წიფელი, რცხილა, მუხა, თელა, ნეკერჩხალა, პანტა და სხვა. საგურამოს ქედი აღმოსავლეთ საქართველოში „კოლხური ტყის კუნძულია“, სადაც გვხვდება მესამეული დროის ფლორის რელიქტები — ჭყორი, მოცვი, კოლხური სურო, ბზა, უთხოვარი, კატაბარდა, ეკალღიჭი, გარეული ვაზი და სხვა. ზუძუმწოვარი ცხოველებიდან აქ გავრცელებულია კავკასიური ირემი, შველი, მცირე რაოდენობით - დასთვი, მელა, ფოცხვერი, ტყის კატა, მგელი, ტურა, იშვიათია ჯიქი; არის მრავალი სახეობის ფრინველი.

2007 წლიდან მოქცეულია ტბილისის ეროვნული პარკის შემადგენლობაშია.

### 4.7. ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე

საწარმოს ფუნქციონირების პროცესში ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ზემოქმედების ძირითადი რეცეპტორები მომსახურე პერსონალია, ვინაიდან ობიექტი მაქსიმალურად დაცულია და მკაცრად კონტროლდება ტერიტორიაზე უცხო პირთა შემთხვევით, ან უნებართვოდ მოხვედრის შესაძლებლობა.

პერსონალის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე პირდაპირი ზემოქმედება შეიძლება იყოს: სატრანსპორტო საშუალებების დაჯახება, დენის დარტყმა, სიმაღლიდან ჩამოვარდნა, ტრავმატიზმი დანადგარ-მექანიზმებთან მუშაობისას, მოწამვლა და სხვ. პირდაპირი ზემოქმედების პრევენციის მიზნით მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების ნორმების მკაცრი დაცვა და მუდმივი ზედამხედველობა:

- პერსონალისთვის ტრეინინგების ჩატარება უსაფრთხოებისა და შრომის დაცვის საკითხებზე;

- დასაქმებული პერსონალის უზრუნველყოფა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით;

- ჯანმრთელობისათვის სახიფათო უბნებში შესაბამისი გამაფრთხილებელი, მიმთითებელი და ამკრძალავი ნიშნების დამონტაჟება;

- ჯანმრთელობისათვის სახიფათო უბნების შემოღობვა;

- ჯანმრთელობისათვის სახიფათო უბნებზე სტანდარტული სამედიცინო ყუთების არსებობა;

- მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა;

- სატრანსპორტო ოპერაციებისას უსაფრთხოების წესების მაქსიმალური დაცვა, სიჩქარეების შეზღუდვა;

- სამუშაო უბნებზე უცხო პირთა უნებართვოდ ან სპეციალური დამცავი საშუალებების გარეშე მოხვედრის და გადაადგილების კონტროლი;

- ინციდენტებისა და უბედური შემთხვევების სააღრიცხვო ჟურნალის წარმოება.

ზემოთ ჩამოთვლილი შემარბილებელი ღონისძიებები დანერგილი იქნება   საწარმოში და შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პერსონალის მიერ მოხდება უსაფრთხოების ნორმებზე მუდმივი მეთვალყურეობა. ასეთ პირობებში საქმიანობის პროცესში ზემოქმედების რეალიზაციის რისკი შეიძლება შეფასდეს როგორც დაბალი.

4.8. მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების რისკები

მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების რისკები საწარმოს ტერიტორიიდან არ არსებობს, რადგან ძირითადი საწარმო პროცესები მიმდინარეობს დახურულ შენობაში და საწარმოო პროცესის მიმდინარეობის დროს გამოიყენება მხოლოდ ისეთი ნედლეული და მასალები, რომელიც პრაქტიკულად გამორიცხავს მიწისქვეშა წყლების დაბინძურებას.

ასევე რისკების პრევენციის მიზნით პირველ რიგში უნდა გატარდეს ნიადაგის და გრუნტის, დაცვასთან დაკავშირებული შემარბილებელი ზომები, ვინაიდან გარემოს ეს ორი რეცეპტორები მჭიდროდ არის დაკავშირებული ერთმანეთთან: ტერიტორიაზე მოსული ატმოსფერული ნალექებით ადვილად შესაძლებელია დამაბინძურებელი ნივთიერებების ღრმა ფენებში ჩატანა და შესაბამისად გრუნტის წყლების ხარისხზე უარყოფითი ზემოქმედება. ამ შემთხვევაში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს რომ ნარჩენები არ მოხდეს საწარმოო შენობის გარე პერიმეტრზე, რომ არ მოხდეს ნიადაგისა და გრუნტის დაბინძურება, რომელმაც შესაძლებელია გამოიწვიოს მიწისქვეშა წყლების დაბინძურება.

4.9.  ზემოქმედება კულტურულ მემკვიდრეობაზე

საწარმოს შემოთავაზებული ადგილზე არ არის მიწისზედა ძეგლები (ისტორიული მნიშვნელობის აქტივები ან ნაგებობები). ასევე საწარმოს ფუნქციონირების დაწყებისათვის არ იწარმოება რაიმე მნიშვნელოვანი მშენებლობა, რადგან ის ძირითადად  განთავსებული იქნება უკვე არსებულ შენობაში, რომლებსაც ჩაუტარდება რემონტი.

5. საქმიანობის შედეგად შესაძლებელი ავარიული სიტუაციების ალბათობა და მათი მოსალოდნელი შედეგების თავიდან აცილების წინადადებები

სავარაუდო ტექნოლოგიური ავარიების შესაძლებლობის დაშვების შეფასებისათვის აუცილებელია სრული ტექნოლოგიური ციკლის თითეული ეტაპის ექსტრემალური პირობების დეტალური განხილვა. განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს ხანძარ-საწინააღმდეგო, წყალმომარაგების და ელექტრომომარაგების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.

საწარმოო ობიექტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის გათვალისწინებულია ხანძარსაწინააღმდეგო, წყალმომარაგების და ელექტრომომარაგების უსაფრთხოების საერთო დანიშნულების, აგრეთვე კონკრეტული პირობებისათვის  განსაზრვრული ღონისძიებები, რომელთა დაცვაზე კონტროლს ახორციელებს დასახლებული პუნქტის მმართველობის შესაბამისი სამსახურები. იმ შესაძლებელი ავარიული სიტუაციების თავის არიდება, რომელიც მოსალოდნელია ელექტროსადენებზე ხანძრის გავრცელებით, ელ.ენერგიის მიწოდების შეწყვეტით – ხორციელდება საწარმოს ხელმძღვანელობის პირადი პასუხისმგებლობით, ინვესტორის მიერ დამტკიცებული სპეციალური პროფილაქტიკური ღონისძიებების დაცვის უზრუნველყოფით.

საწარმო პროცესის ყველა უბანი ტექნიკურად უზრუნველყოფილია ავარიების პრევენციის საშუალებებით. ამიტომ ნებისმიერი ინციდენტი საწყის სტადიაშივე ისპობა მოწყობილობის ავარიული გამორთვის და შედეგების ლოკალიზაციით.

მოსალოდნელი ავარიული სიტუაციები აღნიშნული ტიპის საწარმოებისათვის პრაქტიკაში იშვიათია და უმეტესად დაკავშირებულია ტექნოლოგიური მოწყობილობის დაზიანებასთან.

ატმოსფერული ელექტრული მოვლენებისაგან, აგრეთვე სტატიკური დენებისაგან დაცვის მიზნით საწარმოო ობიექტზე მონტაჟდება შესაბამისი ლითონის ხელოვნური დამიწების კონტურები.

საწარმოში ლოკალური ხანძრების გაჩენის შემთხვევისათვის იგეგმება სპეციალური ცეცხლსაქრობი საშუალებები.

პროფილაქტიკური ღონისძიებები

1. ყველა მექანიზმის სისტემური პროფილაქტიკური შემოწმება მათი მოქმედების არეალის შემოსაზღვრა თავად ტექნოლოგიური რეგლამენტის ნაწილია და მისი შესრულება სავალდებულოა.

2. საწარმოს ყველა უბანზე ჩატარდება სისტემატიური პერიოდულობით უსაფრთხოების დაცვის ინსპექტირება, რომელიც ადგენს მოწყობილობის და პრევენციის საშუალებების ტექნიკურ გამართულობას.

3. გაუმართაობის შემთხვევაში უნდა მოახდეს მყისიერი რეაგირებას.

4. საწარმოში სისტემატურად ჩატარდება პერსონალის ინსტრუქტაჟი უსაფრთხოების ტექნიკაში.

ავარიულ სიტუაცებში საკონტროლო ღონისძიებათა ჩამონათვალი

საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის პროცესში შესაძლო ავარიული სიტუაციების თავიდან აცილების ღონისძიებების შემუშავებამდე უნდა მოხდეს ავარიული რისკ-ფაქტორების შეფასება, რომლის მიზანია ერთი მხრივ ხელი შეუწყოს გადაწყვეტილების მიღებას ობიექტის ფუნქციონირების მიზანშეწონილების თვალსაზრისით, მეორეს მხრივ შექმნას საფუძველი გარემოზე ნეგატიური ზემოქმედების თავიდან ასაცილებელი ან მნიშვნელოვნად შემარბილებელი ღონისძიებების დასადგენად.

ამასთან არსებითია ის გარემოება, რომ რისკის შეფასება პირდაპირ არის დამოკიდებული ამ ღონისძიებების კომპლექსის შემადგენლობაზე.

გარემოსდაცვითი მიმართულების რეცეპტორებზე ზემოქმედების მოხდენა წარმოადგენს მიზეზ-შედეგობრივი ჯაჭვის ბოლო რგოლს, რომლის ძირითადი კომპონენტებია:

  - ტექნოლოგიური სქემით გათვალისწინებული ცალკეულ სამუშაოებთან დაკავშირებული რისკის შემცველი სიტუაციების წარმოქმნა (ხანძარი, სატრანსპორტო საშუალებებიდან)

  - მგრძნობიარე რეცეპტორებზე (ატმოსფერული ჰაერი, ნიადაგი, გრუნტი ან ზედაპირული წყლები, ჰაბიტატების ზოგიერთი სახეობები) ნეგატიური ზემოქმედება.

ნეგატიური ზემოქმედების მახასიათებლებია დამაბინძურებელი წყაროების ალბათობა, ხარისხი და მოცულობა (შესაძლებელია ზემოქმედების წყაროს ალბათობა იყოს მაღალი, მაგრამ ზემოქმედების სიდიდე საშუალო).

ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის პროცესში ავარიების თავიდან აცილების მიზნით, დაცული უნდა იქნას საქართველოში მოქმედი უსაფრთხოების სტანდარტების მოთხოვნები. გათვალისწინებული უნდა იქნას ზოგადი და სპეციალური მოთხოვნები მავნე ნივთიერებების მიმართ, კერძოდ: ფეთქებუსაფრთხოება, ბიოლოგიური უსაფრთხოება. ელექტროუსაფრთხოება, უსაფრთხოების მოთხოვნები სატრანსპორტო საშუალებების და ტექნიკის მიმართ, უსაფრთხოების მოთხოვნები ჩასატვირთ-გადმოსატვირთი სამუშაოების ჩატარებისა და ტვირთების გადაადგილების დროს.

ავარიის პირველი აღმომჩენი პირი (ბლანკზე აფიქსირებს თვითოეული ქვემოთ ჩამოთვლილი მოქმედების დასრულების დროს);

- აფრთხილებს ტექნიკურ პერსონალს საფრთხის შესახებ და ამზადებს ტერიტორიას ავარიული ღონისძიებების ლიკვიდაციის ჩატარებისთვის;

- პირველ რიგში ხორციელდება ელექტროენერგიისა  გათიშვა;

-  ახდენს აალების ყველა წყაროს გატანას და გამორთვას;

- ამოწმებს ტერიტორიას აფეთქებისა და ცეცხლის გაჩენის პოტენციური საშიშროების გამოვლენის მიზნით;

- დაზარალებულებს უტარებს პირველად სამედიცინო დახმარებას და საჭიროების შემთხვევაში გამოიძახებს სამედიცინო დახმარებას;

- საწარმოში წარმოქმნილი ავარიის შესახებ აცნობებს ობიექტის ზედამხედველ ხელმძღვანელს;

- განსაზღვრავს ავარიის მოცულობას, ავარიის წყაროს და დაუყოვნებლივ ღებულობს ზომებს მათი შესაწყვეტადად. დანადგარის დაზიანებისას სასწრაფოდ გამორთავს დანადგარის ელმომარაგებას.

ობიექტის ზედამხედველი ხელმძღვანელი:

(ბლანკზე აფიქსირებს თვითოეულ ქვემოთჩამოთვლილი მოქმედების დასრულების დროს);

- რწმუნდება მომსახურე პერსონალის უსაფრთხოებაში;

- საჭიროების შემთხვევაში ახდენს სახიფათო ზონიდან ხალხის ევაკუაციას;

- გამოიძახებს სახანძრო რაზმს, პოლიციას ან სამედიცინო დახმარებას;

- ქმნის უსაფრთხოების ზონას ავარიის წყაროს გარშემო;

- შეძლებისდაგვარად აჩერებს და აკონტროლებს ავარიის პროცესს;

- საჭიროების შემთხვევაში ატყობინებს საწარმოს ჯანმრთელობის უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის ზედამხედველს.

სხვა ავარიული შემთხვევები მოწყობილომის მწყობრიდან გამოსვლა, ელსადენების დაზიანება და ა.შ. აღმოიფხვრება შესაბამისი ინსტრუქციის თანახმად.

5.1.	შესაძლებელი ავარიული სიტუაციების ალბათობის განსაზღვრა და მათი მოსალოდნელი შედეგების შეფასება

საწარმოს  მიმდინარე საქმიანობის პროცესში მოსალოდნელი ავარიული სიტუაციებია:

•	საწარმოო დანადგარების ავარიული გამორთვა ან დაზიანება;

•	ხანძარის წარმოქმნა და გავრცელება;

•	რომელიმე ნაგებობის ან შენობის ავარიული დანგრევა;

საწარმო მომარაგებული ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებებით, კერძოდ: მომარაგებული იქნება ცეცხლმაქრების საკმარისი მარაგი და ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარი. საწარმოში ხანძრის აღმოჩენების შემთხვევაში გათვალისწინებულია ადგილობრივი სახანძრო რაზმის შესაძლებლობების გამოყენება.

საწარმოს ხელმძღვანელი ვალდებულია მუდმივად გააკონტროლოს დანადგარების მუშაობის გამართულობა.

რომელიმე ნაგებობის ან შენობის ავარიული დანგრევის ალბათობა მცირეა. ასეთი ავარიის შემთხვევაში საწარმოს ხელმძღაველობა ვალდებულია პირველ რიგში მოხდეს საწარმოს უბანზე ელექტროენერგიისა გამორთვა, ავარიის უბნიდან თანამშრომლების გამოყვანა, ადამიანების რაიმე დაზიანების შემთხვევაში სასწრაფო-სამედიცინო პერსონალის გამოძახება და მათი ჯანმრთელობის უსაფრთხოებისათვის ყველა ზომების ჩატარება. შემდგომ ეტაპზე უნდა განხორციელდეს ავარიული უბნის შემოსაზღვრა, კონკრეტული გეგმის შემუშავება ავარიული სიტუაციების აღმოსაფხვრელად და ღონისძიებების გატარება მათი აღმოფხვრისათვის.

5.2.	ავარიის შესახებ შეტყობინება

ავარიულ სიტუაციაზე რეაგირებისა და მოქმედების გეგმაში მნიშვნელოვანია:

*	ავარიის შესახებ შეტყობინების ქსელის შექმნა:

-	სახელმწიფო სტრუქტურებისათვის შეტყობინება (საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო);

-	მოსახლეობისათვის შეტყობინება;

-	მომიჯნავე ობიექტის სამსახურების შეტყობინებას.

*	საკონტაქტო ინფორმაციის ფორმების დამუშავება, რომელიც უნდა ითვალისწინებდეს;

-	ავარიის შედეგად შექმნილი სიტუაციის შეფასებას და რეაგირების ღონისძიებათა დაწყებას;

-	რეაგირების კატეგორიის განსაზღვრას;

-	ავარიული შემთხვევის შედეგების ლიკვიდაციის სამსახურის მობილიზებას და მზადყოფნაში მოყვანას;

-	ავარიული შემთხვევის (გარემოს შესაძლებელი დაბინძურების) ადგილმდებარეობის სიტუაციური სქემის შედგენას;

-	გარემოს შესაძლებელი დაბინძურების რაოდენობრივ შეფასებას და შესაძლებელი გავრცელების განსაზღვრას;

-	ავარიულ შემთხვევასთან დაკავშირებულ უსაფრთხოების მოთხოვნების შეფასებას;

-	რეაგირების სტრატეგიის შემუშავებას;

-	არსებული რესურსების შეფასებას და მობილიზებას;

-	რეაგირების სამუშაოთა ხელმძღვანელობის;

-	სალიკვიდაციო სამუშაოთა დამთავრების პირობების განსაზღვრას;

-	სალიკვიდაციო სამსახურის მოქმედების შეწყვეტას;

-	მობილიზებული რესურსების მდგომარეობის შემოწმებას;

-	სამთავრობო და დაინტერესებული ორგანოების და პირების შეტყობინებას სალიკვიდაციო სამუშაოების დასრულების შესახებ.

ავარიული სიტუაციის დოკუმენტირება:

-	ავარიული შემთხვევის თარიღი, დრო და კლასი (გარემოს შესაძლებელი/აღმოჩენილი დაბინძურების მიხედვით);

-	გამომვლენის/ინფორმაციის მომწოდებლის ვინაობა;

-	გარემოს დაბინძურების მდგომარეობა, მისი გავრცელება და დაბინძურებული ტერიტორიის ზომები;

-	მეტეოპირობები (ქარის სიჩქარე და მიმართულება, და სხვა);

-	დაბინძურების დახასიათება ტიპის მიხედვით;

-	დაბინძურების წყარო;

-    სხვა დამკვირვებლების მონაცემები.

საწარმოო ობიექტზე მომსახურე ან ობიექტის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული პირები გადიან სავალდებულო ინსტრუქტაჟს, რომელიც მიზნად ისახავს ავარიული სიტუაციების თავიდან აცილების შესაძლებლობათა ცოდნას, აგრეთვე ავარიულ სიტუაციაში მოქმედების წესებს. ინსტრუქტაჟის ჩატარება და მის განხორციელებაზე პერსონალური პასუხისმგებლობა ეკისრება საწარმოს ხელმძღვანელს. საწარმოო ობიექტზე წარმოქმნილი ავარიული სიტუაციის აღმომჩენი პირი ვალდებულია უპირველესი ყურადღება გამოიჩინოს პოტენციურ საშიშროების ქვეშ მყოფ ადამიანთა უსაფრთხო ადგილას გარიდების, საჭიროების შემთხვევაში, ყველა შესაძლებელი ღონისძიებების მიღებისათვის სიცოცხლის ხელმყოფი მოვლენების თავიდან ასაცილებლად და საწარმოო ობიექტის ხელმძღვანელობამდე სათანადო შეტყობინების დაყვანისათვის. საწარმოო ობიექტის ხელმძღვანელობა და ავარიულ სიტუაციებზე ზედამხედველი აპარატი ვალდებულია :

-	უზრუნველყოს ავარიულ სიტუაციასთან შეხებაში მყოფი მომსახურე პერსონალის და სხვა პირების უსაფრთხოება, საჭიროების შემთხვევაში მოახდინოს სახიფათო ზონიდან ხალხის ევაკუაცია;

-	 გამოიძახოს ავარიისა და მისი შედეგების სალიკვიდაციო სპეციალური სამსახურების წარმომადგენლები, საჭიროების მიხედვით (სამედიცინო დახმარება, სახანძრო რაზმი, პატრული და ა.შ.)

-	შექმნას უსაფრთხოების ზონა ავარიის წყაროს გარშემო;

-	განახორციელოს ქმედითი ღონისძიებები ოპერატიული სიტუაციის განმუხტვისა და შესაბამისად საწარმოო ტექნოლოგიური ციკლის მიმდინარე პროცესების დასარეგულირებლად;

-	უზრუნველყოს ავარიის ფაქტებისა და მისი შედეგების დაუყოვნებელი დაყვანა-შეტყობინება საქართველოს გარემოსა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსადმი – დაზარალებულ პირთა არსებობისა და ავარიასთან დაკავშირებული ადგილმდებარეობის, წარმოქმნილი ეკოლოგიური და სხვა ხასიათის პრობლემების აუცილებელი მითითებით.

შემდგომში, ოპერატიული სიტუაციის განმუხტვის კვალობაზე, ინფორმაცია – ავარიული სიტუაციებით გამოწვეული საშიში ნივთიერებების გარემოში გამოყოფისა და გარემოსათვის მიყენებული ზარალის ანგარიშის სახით წარედგინება საქართველოს გარემოსა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს.

ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები

საწარმოს ხანძარსაწინააღმდეგო მეურნეობის შემადგენლობაში როგორც წესი შედის:

- ცეცხლსაქრობი 2- ცალი;

- ყუთი ქვიშით – 2 ცალი;

- სახანძრო ვედრო – 2 ცალი;

- წერაქვი – 1 ცალი;

- ნიჩაბი – 1 ცალი;

- სახანძრო ბარჯი – 1 ცალი.

საწარმოს ხანძარსაწინააღმდეგო მეურნეობის ობიექტები, მოწყობილობები და ინვენტარი უნდა იყოს მუდმივ მზადყოფნაში. საწარმოს შემადგენლობაში შემავალი შენობები და ნაგებობები მოსახლეობისაგან დაშორებულია სათანადო მანძილით. სახანძრო ინვენტარზე და მათ პერიოდულ განახლებაზე პასუხისმგებელი პირია საწარმოს ხელმძღვანელი.

5.3. საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის პროცესში ფიზიკურ და სოციალურ გარემოზე ნეგატური ზემოქმედების შერბილების ღონისძიებათა გეგმა

პროექტის განხორციელების პროცესში მოსალოდნელი ზემოქმედების თავიდან აცილება და რისკის შემცირება შეიძლება მიღწეულ იქნას მოწყობისა და ოპერირებისას საუკეთესო პრაქტიკის გამოყენებით. შემარბილებელი ღონისძიებები ძირითადად გათვალისწინებულია საწარმოს ფუნქციონირების  შემდგომ ექსპლუატაციის ეტაპზე.

საქმიანობის განხორციელების პროცესში გარემოსდაცვითი რისკების შემარბილებელი ღონისძიებების წინასწარი მონახაზი შეჯამებულია ქვემოთ. გარემოსდაცვითი ღონისძიებების გატარებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება საქმიანობის განმახორციელებელს.

საწარმოში ექსპლოატაციის დროს წარმოქმნილი  სახიფათო ნარჩენების არასწორი მართვის რისკები, საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე არასახიფათო ნარჩენების (მაკულატურა) წინასწარ დამუშავებასთან დაკავშირებული ტექნოლოგია გარკვეულწილად წარმოადგენს გარემოზე შესაძლო  ზემოქმედების წყაროს.

ცხრილი 5.3.1. გარემოზე ნეგატიური ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები  საწარმოს ფუნქციონირებისას

| რეცეპტორი/ ზემოქმედება | ზემოქმედების აღწერა | შემარბილებელი ღონისძიებები | შესრულების ვადები |
| --- | --- | --- | --- |
| ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების გავრცელება მნიშვნელოვნება: „საშუალო“ | ქარხნის მუშაობისას წარმოქმნილი მტვერი; ნედლეულის მიღება-შენახვისას წარმოქმნილი მტვერი | დანადგარების გამართულ მუშაობაზე კონტროლი; ნედლეულის დასაწყოებაზე და შენახვაზე კონტროლი; სატვირთო მანქანებით ფხვიერი მასალის გადატანისას, როცა არსებობს ამტვერების ალბათობა, მათი ბრეზენტით დაფარვა; ტრანსპორტის მოძრაობის ოპტიმალური სიჩქარის დაცვა; საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში მათი დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო რეაგირება. | საწარმოს ფუნქციონირების პერიოდის განმავლობაში |
| ხმაურის გავრცელება სამუშაო ზონაში მნიშვნელოვნება: „საშუალო“ | სატრანსპორტო საშუალებებით გამოწვეული ხმაური; საწარმოო დანადგარებით გამოწვეული ხმაური.. | მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა; მაღალი დონის ხმაურის წარმომქმნელი სამუშაოების შემსრულებელი პერსონალის საჭიროების შემთხვევაში ხშირი ცვლა; ხმაურის დონეების მონიტორინგი; საჭიროებისამებრ, პერსონალის უზრუნველყოფა დაცვის საშუალებებით; პერსონალის ინსტრუქტაჟი სამუშაოების დაწყებამდე. | საწარმოს ფუნქციონირების პერიოდის განმავლობაში |
| ნიადაგის/გრუნტის დაბინძურება მნიშვნელოვნება: „დაბალი“ | ნიადაგის დაბინძურება ნარჩენებით; დაბინძურება საწვავის, ზეთების ან სხვა ნივთიერებების დაღვრის შემთხვევაში. | მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა; პოტენციურად დამაბინძურებელი მასალების (ზეთები, საპოხი მასალების და სხვ.) უსაფრთხოდ შენახვა/დაბინავება; ნარჩენების სეპარირება შესაძლებლობისდაგვარად ხელახლა გამოყენება გამოუსადეგარი ნარჩენების კონტეინერებში მოთავსება და ტერიტორიიდან გატანა; სამუშაოს დასრულების შემდეგ ყველა პოტენციური დამაბინძურებელი მასალის გატანა; პერსონალის ინსტრუქტაჟი. | სისტემატურად |
| წყლის გარემოს დაბინძურება მნიშვნელოვნება: „დაბალი“ | დაბინძურება ნარჩენების არასწორი მენეჯმენტის გამო. დაბინძურება სატრანსპორტო საშუალებებიდან და ტექნიკიდან ზეთის ჟონვის გამო; ფეკალური წყლების ორმოს კონტროლი | წარმოქმნილი ჩამდინარე წყლების შესაბამისი მართვა. მანქანა-დანადგარების გამართულ მდგომარეობაში ყოფნის უზრუნველყოფა საწვავის/ზეთის წყალში ჩაღვრის რისკის თავიდან ასაცილებლად; მასალებისა და ნარჩენების სწორი მენეჯმენტი; მუშაობისას წარმოქმნილი ნარჩენები შეგროვდება და დროებით დასაწყობდება ტერიტორიაზე სპეციალურად გამოყოფილ უბანზე; ნიადაგზე საწვავის/ზეთის დაღვრის შემთხვევაში დაღვრილი მასალის ლოკალიზაცია და დაბინძურებული უბნის დაუყოვნებლივი გაწმენდა დაბინძურების წყალში მოხვედრის თავიდან ასაცილებლად. ფეკალური წყლების ორმოს კონტროლი, რომ არ მოხდეს მისი გადავსება და მისგან დაბინძურებული წყლების ღია გარემოში მოხვედრა; პერსონალს ინსტრუქტაჟი. | სისტემატურად |
| ვიზუალურ-ლანდშაფტური ცვლილება მნიშვნელოვნება: „დაბალი“ | ვიზუალურ-ლანდშაფტური ცვლილებები სამშენებლო მასალების და ნარჩენების დასაწყობებით და სხვა. | დროებითი კონსტრუქციების, მასალების და ნარჩენების ისე განთავსება, რომ ნაკლებად შესამჩნევი იყოს ვიზუალური რეცეპტორებისთვის (გზისპირა მოსახლეობისთვის და მგზავრებისთვის); | სისტემატურად |
| ზემოქმედება ფაუნაზე მნიშვნელოვნება: „დაბალი“ | ფაუნაზე პირდაპირი ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის | მიმართული შუქის მინიმალური გამოყენება სინათლის გავრცელების შემცირების მიზნით; ნარჩენების სათანადო მენეჯმენტი; აიკრძალოს ნავთობპროდუქტებისა და სხვა მომწამლავი ნივთიერებების დაღვრა წყალსა და ნიადაგზე; პერსონალის ინსტრუქტაჟი სამუშაოების დაწყებამდე. | სისტემატურად |
| ნარჩენების მართვა მნიშვნელოვნება: „საშუალო“ | საწარმოო ნარჩენები საყოფაცხოვრებო ნარჩენები. | ნარჩენების დროებითი განთავსებისთვის გარე ფაქტორების ზემოქმედებისგან დაცული უბნების/სათავსების გამოყოფა; სახიფათო ნარჩენები შეფუთული უნდა იყოს სათანადოდ და უნდა გააჩნდეს შესაბამისი მარკირება; სახიფათო ნარჩენების მართვა მოხდეს ამ საქმიანობაზე შესაბამისი ნებართვის მქონე კონტრაქტორის საშუალებით; ნარჩენების მართვის პროცესის მკაცრი კონტროლი. წარმოქმნილი ნარჩენების რაოდენობის, ტიპების და შემდგომი მართვის პროცესების აღრიცხვის მიზნით სპეციალური ჟურნალის წარმოება; ნარჩენების მართვისათვის გამოყოფილი იქნას სათანადო მომზადების მქონე პერსონალი; დასაქმებული პერსონალს ჩაუტარდეს ინსტრუქტაჟი და სწავლება ნარჩენების მართვის საკითხებზე. | სისტემატურად |

6. საქმიანობის ეკოლოგიური, სოციალური და ეკონომიკური შედეგების შეფასება

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების რეგულირების მოთხოვნები

ატმოსფერული ჰაერის შესაძლო დაბინძურების საკითხები დეტალურადაა გაანალიზებული წარმოდგენილ გარემოსდაცვით დოკუმენტაციაში, რის საფუძველზეც შესაძლებელია სათანადო დასკვნების გაკეთება დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შესაფასებლად და გარემოსდაცვითი კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების დაცვის უზრუნველსაყოფად იმ ღონისძიებათა შესამუშავებლად, რომელთა გატარებაც აუცილებელია გარემოზე მავნე ზემოქმედების რეგულირებისათვის.

ატმოსფერული ჰაერის დაცვის ღონისძიებები იგეგმება ,,გარემოს დაცვის შესახებ’’ საქართველოს კანონით დაწესებული მოთხოვნების საფუძველზე. საქართველოს მთავრობის დადგენილება #21-ის თანახმსად «აირმტვერდამჭერი მოწყობილობის ექსპლუატაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე ». არახელსაყრელი მეტეოროლოგიური პირობების დროს საწარმოს პერსონალი ვალდებულია იმოქმედოს საქართველოს მთავრობის დადგენილება #8-ის თანახმად. არახელსაყრელ მეტეოროლოგიურ პირობებში ატმოსფერული ჰაერის დაცვის წესები განისაზღვრება ტექნიკური რეგლამენტით "არახელსაყრელ მეტეოროლოგიურ პირობებში ატმოსფერული ჰაერის დაცვის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე".

ზემოქმედების შეფასების მეთოდებიè

საქართველოს კანონები ,,გარემოს დაცვის შესახებ’’, ,,წყლის შესახებ’’, ,,ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ’’ და საქართველოს მთავრობის დადგენილება #413, დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების თვითმონიტორინგის და ანგარიშგების წარმოების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე სხვა, აწესებენ შესაბამის მოთხოვნებს დაბინძურების წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა თვითმონიტორინგის წარმოებაზე, რომლის მიხედვითაც ამ ნაწილში, საწარმოო ობიექტის მიერ გარემოში გამოყოფილი მავნე ნივთიერებების მახასიათებელთა გაზომვის (შეფასების), აღრიცხვის და ანგარიშგების წარმოების ვალდებულებები დაკისრებული აქვს საქმიანობის სუბიექტს.

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მეთოდები მჭიდრო კავშირშია საწარმოო ობიექტის განლაგების ადგილმდებარეობის პარამეტრებთან და ატმოსფერული ჰაერის დაცვის ღონისძიებათა შემუშავებისათვის საწყისი მონაცემების დადგენასთან (მათ შორის სამშენებლო მოედნის ფიზიკურ-გეოგრაფიული და კლიმატოლოგიური პარამეტრები. ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევების საპროექტო ნორმატივები და სხვა).

დამაბინძურებელი ნივთიერებების მიწისპირა კონცენტრაციის მაქსიმალური მნიშვნელობა Cm (მგ/მ3), რომელიც მიიღწევა არახელსაყრელ მეტეოროლოგიურ პირობებში ცალკეული წერტილოვანი მრგვალი მილყელის მქონე დაბინძურების წყაროდან ცხელი აირჰაეროვანი ნარევის გაფრქვევისას - ამ წყაროდან დაშორებულ Xm (მ) მანძილზე, განისაზღვრება ფორმულით:

(6.1)

სადაც,

A - ატმოსფეროს ტემპერატურული სტრატიფიკაციის კოეფიციენტია (წმ2/3, 0C1/2, მგ/გ), საქართველოს პირობებისთვის A =200;

M - დროის ერთეულში ატმოსფეროში გაფრქვეული დამაბინძურებელი ნივთიერებების მასაა (გ/წმ). იგი განისაზღვრება საწარმოსთვის (პროცესისთვის) დადგენილი ანგარიშით მოცემული ნორმატივების საფუძველზე;

F - ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელი ნივთიერებების დალექვის სიჩქარის უგანზომილებო კოეფიციენტია. აიროვანი დამაბინძურებელი ნივთიერებებისათვის და მცირედდისპერსიული აეროზოლებისათვის (მტვერი, ზოლები) F=1; მსხვილდისპერსიული მტვრისა და ზოლებისათვის – როცა გაწმენდის კოეფიციენტის საშუალო ექსპლუატაციური მნიშვნელობა >90%-ზე, მაშინ F=2; როცა ამ კოეფიციენტის საშუალო ექსპლუატაციური მნიშვნელობა 75-სა და 90%-ს შორისაა, მაქსიმუმ F=2.5; როცა ამ კოეფიციენტის მნიშვნელობა <75%-ზე ან საერთოდ არ წარმოებს გაწმენდა, მაშინ F F=3;

H - მიწის ზედაპირიდან გაფრქვევის წყაროს გეომეტრიული სიმაღლეა (მ);

(T - გაფრქვეული აირჰაეროვანი ნარევისა და გარემო ჰაერის ტემპერატურებს შორის სხვაობაა (0C);

 - აირჰაეროვანი ნარევის გაბნევაზე ადგილის რელიეფის გავლენის ამსახველი უგანზომილებო კოეფიციენტია. ვაკე ადგილისათვის, როდესაც ადგილის ნიშნულის სიმაღლის ვარდნა არ აღემატება 1კმ-ზე 50მ-ს, =1. დანარჩენ შემთხვევაში  განისაზღვრება კარტოგრაფიული მასალის საფუძველზე, რომელიც ასახავს ადგილის რელიეფს საწარმოდან მილის 50მ სიმაღლის რადიუსის ზონაში, მაგრამ არანაკლებ 2კმ-სა.

V1 – აირჰაეროვანი ნარევის ხარჯია (მ3/წმ), რომელიც განისაზღვრება ფორმულით:

(6.2)

სადაც,

D - გაფრქვევის წყაროს მილყელის დიამეტრია (მ);

0 - გაფრქვევის წყაროს მილყელიდან აირჰაეროვანი ნარევის გამოსვლის საშუალო სიჩქარეა (მ/წმ);

m და n - გაფრქვევის წყაროს მილყელიდან აირჰაეროვანი ნარევის გამოსვლის პირობების ამსახველი უგანზომილებო კოეფიციენტია, რომელიც გამოითვლება ფორმულით:

როცა f<100, მაშინ

(6.3)

როცა , მაშინ

(6.4)

როცა fe<f<100, მაშინ კოეფიციენტი m გამოითვლება (6.3) მასში f=fe მნიშვნელობისას

თუ f<100 და როცა , მაშინ n=1                    (6.5)

როცა , მაშინ n=0.532Vm2-2.13Vm+3.13              (6.6)

როცა Vm<2, მაშინ n=4.4 Vm                            (6.7)

თუ , მაშინ კოეფიციენტი n გამოითვლება ფორმულით (6.5-6.7)  მნიშვნელობისას.

პარამეტრები f, Vm,  და fe განისაზღვრება შემდეგი ფორმულებით:

(6.8)

(6.9)

(6.10)

(6.11)

მავნე ნივთიერებებით ატმოსფეროს დაბინძურების მახასიათებელთა გამოთვლა ხდება კომპიუტერული პროგრამა „ეკოლოგი“-ს საშუალებით, რომელიც დაფუძნებულია ნორმატიულ დოკუმენტებში აღწერილი მოთხოვნებით დადგენილ ალგორითმებზე და ითვალისწინებს გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისათვის საჭირო მრავალი სხვა პარამეტრის გათვლას, რომელთაგან აღსანიშნავია:

- დაბინძურების წყაროდან დაშორებული მანძილი Xm (მ), რომელზეც არახელსაყრელი მეტეოროლოგიური პირობების შემთხვევაში მიწისპირა კონცენტრაცია C (მგ/მ3) აღწევს მაქსიმალურ მნიშვნელობას (Cm);

- ქარის სახიფათო სიჩქარე um (მ/წმ) ფლუგერის დონეზე (მიწიდან 10მ-ის სიმაღლეზე), სადაც მიიღწევა დამაბინძურებელი ნივთიერებების მაქსიმალური კონცენტრაცია (Cm);

- დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მიწისპირა კონცენტრაცია C(მგ/მ3) ადგილის ნებისმიერ წერტილში მრავალი დაბინძურების წყაროების არსებობისას;

- დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ჯამური მაქსიმალური კონცენტრაციის მნიშვნელობა, წარმოშობილი მოცემულ ფართობზე განლაგებული ერთმანეთთან ახლოს მდებარე N ცალკეული დაბინძურების წყაროებიდან, რომლებსაც გააჩნიათ ერთნაირი სიმაღლე.

სოციალურ ფაქტორებზე ზემოქმედების შეფასება

ადამიანის ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის განმარტებით ჯანმრთელობის რისკი არის არასასურველი მავნე ეფექტების მოსალოდნელი სიხშირე, რომლებიც წარმოიქმნება მავნე ფაქტორების ზემოქმედებისას. თავისი ბუნებით, რისკი არ შეიძლება აბსოლუტურად ზუსტად შეფასდეს, რადგან უმრავლეს შემთხვევაში არ არსებობს საკმარისი ინფორმაცია მისი განსაზღვრის ყველა კომპონენტისათვის. რისკი ხასიათდება სამი ასპექტით: ალბათობა, რისკის რეალიზაციის შედეგები და შედეგების მნიშვნელობა.

ადამიანის ჯანმრთელობის რისკის შეფასება წარმოადგენს რისკის ანალიზის მეთოდოლოგიის ერთ-ერთ ელემენტს, რომელიც მოიცავს თავისთავში რისკის შეფასებას, რისკის მართვას და რისკის შესახებ ინფორმირებას. მეცნიერული შეფასებით ჯანმრთელობის რისკის შეფასება ეს არის თანამიმდევრული, სისტემური განხილვა საანალიზო ფაქტორების ზემოქმედების ყველა ასპექტების  შეფასებისა ადამიანის ჯანმრთელობაზე, ზემოქმედების დასაშვები დონის დასაბუთების ჩათვლით.

პრაქტიკული გამოყენების თვალსაზრისით რისკის შეფასების ძირითად ამოცანას წარმოადგენს ადამიანის ჯანმრთელობაზე გარემო ფაქტორების შესაძლო ზემოქმედების  შესახებ ინფორმაციის მიღება და განზოგადოება, რომელიც საჭირო და საკმარისია ოპტიმალური მმართველობითი გადაწყვეტილების მისაღებად რისკის დონის შესამცირებლად ან აღსაკვეთად.

რისკის ფაქტორები ხასიათდება ე.წ. „მისაღები –(დასაშვები)” რისკის სიდიდეების საფუძველზე, რომლებიც ასახავენ რისკის ისეთ დონეს, რომლებიც არ მოითხოვენ დამატებით ღონისძიებებს მათ შესამცირებლად და უმნიშვნელოა იმ რისკებთან შედარებით, რაც არსებობს ადამიანების ყოველდღიურ საქმიანობაში და ცხოვრებაში.

მიმდინარე საქმიანობის პროცესში მომსახურე პერსონალის ჯანმრთელობაზე მოქმედი რისკ ფაქტორებია:

საწარმოს ოპერირების პროცესში სამუშაო ზონის ჰაერში მავნე ნივთიერებების გავრცელებით გამოწვეული ზემოქმედება;

•	საწარმოო ტრავმატიზმი;

•	მწვავე და ქრონიკული მოწამვლის შესაძლებლობა;

•	ავარიულ სიტუაციებთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის რისკები და სხვა.

•	 ჯანმრთელობის დაცვის და საწარმოო ტრავმატიზმის პრევენციის  ღონისძიებები ტარდება ჯანდაცვის, პროფეიული უსართხოების და გარემოს დაცვის (HSSE) მენეჯმენტის გეგმის შესდაბამისად, რომელიც დადგენილი წესით შეთანხმებულია საქართველოს კანონმდებლობით უფლებამოსილ სახელმწიფო ორგანოებთან;

•	ორგანიზებულია მომსახურე პერსონალის წინასწარი და პერიოდული სამედიცინო შემოწმება;

•	საწარმოო უბნებზე დასაქმებული მუშები უზრუნველყოფილია შესასრულებელი სამუშაოს შესაბამისი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით და სპეცტანსაცმლით;

•	მომსახურე პერსონალისათვის ორგანიზებულია წინასწარი-სამუშაოზე მიღებისას და პერიოდული ტრენინგები პროფესიული უსაფრთხოების  და გარემის დაცვის საკითხებზე. გარდა ამისა დანერგილია ინსტრუქტაჟის ჩატარება ყოველი კონკრეტული სამუშაოს დაწყების წინ;

•	მომსახურე პერსონალისათვის მოწყობილია საყოფაცხოვრებო და დასასვენებელი სათავსები და სხვა.

პერსპექტიული გარემოსდაცვთი გეგმები ითვალისწინებს მიმდებარე საცხოვრებელი ზონების მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ნეგატიური ზემოქმედბის რისკების მინიმიზაციისათვის საჭირო ღონისძიებების  გატარებას.

დასაქმება და ეკონომიკური კეთილდღეობა

მიმდინარე საქმიანობის პროცესში დასაქმებული იქნება 17-მდე კაცი, რომელთა აბსოლუტური უმრავლესობა ადგილობრივი იქნება. ზემოქმედება დადებითი ხასდიათისაა ძალზე დიდი მნიშვნელობა აქვს ადგილობრივი მოსახლეობის მუდმივი სამუშაო ადგილებით უზრუნველყოფისა და ეკონომიკური კეთილდღეობის  ამაღლების საქმეში.

შრომის დაცვა და უსაფრთხოება

საწარმოდ მუშაობა და სპეციფიკა უზრუნველყოფს სამუშაო ადგილებზე სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების შექმნას და უსაფრთხოების ტექნიკური ნორმების დაცვას. მშრომელთა უსაფრთხო მუშაობა უზრუნველყოფილია საპროექტო გადაწყვეტილებებით მომქმედი ნორმებისა და წესების საფუძველზე.

საწარმოს ხელმძღვანელები, სპეციალისტები და მუშები საჭიროებისამებრ უზრუნველყოფილნი უნდა იყვნენ ჩაჩქანით, სპეცტანსაცმლით, ფეხსაცმლით, ხელთათმანებით და სხვა დამცავი საშუალებებით.

7. გარემოში მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის შემცირების ტექნიკური საშუალებები

საწარმოს ტექნოლოგიური ციკლიდან გამომდინარე, საწარმოო შენობებში დატანებულია სარკმელები ბუნებრივი ვენტილაციისათვის, ხოლო რაც შეეხება ატმოსფეროში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებების კონცენტრაციის შემცირების მიზნით რაიმე ფილტრების დაყენება არ იგეგმება, რადგან ისინი საჭიროებას არ მოითხოვს.

საწარმოს მუშა-მოსამსახურეები საჭიროების შემთხვევაში აღჭურვილნი უნდა იყვნენ სპეც ტანსაცმელითა და სხვა დამცავი საშუალებებით.

ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებები და ღონისძიებები გათვლილია „სააშენებლო ნორმებია და წესების“ – 11-106-79 და 11-01-77 თანახმად. ხანძარქრობა გათვალისწინებულია მობილური სახანძრო საშუალებებით, რისთვისაც უზრინველყოფილი იქნება სახანძრო გიდრანტები საწარმოს ტერიტორიაზე და წრიული მისასვლელი ავტოგზა.  საწარმო აღჭურვილი იქნება სტაციონარული ქაფგენერატორებით და შესაბამისად საჭირო ხელსაწყოებით.

ნარჩენების ტრანსპორტირება უნდა ხორციელდებოდეს სანიტარიული და გარემოსდაცვითი წესების სრული დაცვით. ნარჩენების ჩატვირთვა/გადმოტვირთვა და ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული ყველა ოპერაცია მაქსიმალურად უნდა იყოს მექანიზირებული და ჰერმეტული.

გამორიცხული უნდა იყოს ნარჩენების დაკარგვა და გაფანტვა ტრანსპორტირების დროს.  სახიფათო ნარჩენების დროებითი განთავსების საწყობში ტრანსპორტირების დროს, თანმხლებ პირს უნდა გააჩნდეს შესაბამისი დოკუმენტი – „სახიფათო ნარჩენის გატანის მოთხოვნა“, რომელიც დამოწმებული უნდა იყოს საწარმოს ხელმძღვანელის მიერ. საწარმოს ხელმძღვანელი უზრუნველყოფს ტრანსპორტს, დატვირთვას და სახიფათო ნარჩენის ტრანსპორტირებას დანიშნულებისამებრ სანიტარიული და გარემოსდაცვითი წესების დაცვით. ნარჩენების გადასატანად გამოყენებულ სატრანსპორტო საშუალებას უნდა გააჩნდეს გამაფრთხილებელი ნიშანი.

პერსონალს, რომელიც დაკავებულია ნარჩენების მართვის სფეროში (შეგროვება, შენახვა, ტრანსპორტირება, მიღება/ჩაბარება) უნდა ჰქონდეს გავლილი შესაბამისი სწავლება შრომის დაცვის და პროფესიული უსაფრთხოების საკითხებში;

პერსონალი საჭირობისამებრ უზრუნველყოფილი უნდა იყოს სპეცტანსაცმლით, ფეხსაცმლით და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით. საჭიროების შემთხვევაში პერსონალის ტანსაცმელი ექვემდებარება სპეციალურ დამუშავებას, განსაკუთრებით სახიფათო ნარჩენებთან დაკავშირებულ ოპერაციების შესრულების შემდეგ;

პერსონალს უნდა შეეძლოს პირველადი დახმარების აღმოჩენა მოწამვლის ან ტრავმირების შემთხვევაში ნარჩენებთან მუშაობის დროს;

სამუშაოზე არ დაიშვება პირი, რომელსაც არ აქვს გავლილი შესაბამისი მომზადება, არა აქვს სპეცტანსაცმელი, ასევე ავადმყოფობის ნიშნების არსებობის შემთხვევაში.

ნარჩენების შეგროვების ადგილზე დაუშვებელია დადგენილ ნორმაზე მეტი რაოდენობის ნარჩენების განთავსება. დაუშვებელია ნარჩენების განთავსება ნაპერწკალ– და სითბო წარმომქნელ წყაროებთან ახლოს;

ნარჩენების რამდენიმე სახის ერთად განთავსების დროს გათვალისწინებული უნდა იყოს მათი შეთავსებადობა;

საწარმოო ნარჩენების დაგროვების ადგილებში დაუშვებელია უცხო საგნების, პირადი ტანსაცმლის, სპეცტანსაცმლის, ინდ. დაცვის საშუალებების შენახვა, ასევე სასტიკად იკრძალება საკვების მიღება;

საწარმოო ნარჩენებთან მუშაობის დროს  საჭიროა პირადი ჰიგიენის წესების მკაცრი დაცვა, ჭამის წინ და მუშაობის დასრულების შემდეგ  აუცილებელია ხელების დაბანვა საპნით და თბილი წყლით;

მოწამვლის ნიშნების შემთხვევაში, სამუშაო უნდა შეწყდეს და პირმა უნდა მიმართოს უახლოეს  სამედიცინო პუნქტს და შეატყობინოს ამ შემთხვევაზე სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელობას;

ხანძარსახიფათო ნარჩენების შეგროვების ადგილები აღჭურვილი უნდა იქნას ხანძარქრობის საშუალებებით. ამ სახის ნარჩენების განთავსების ადგილებში სასტიკად იკრძალება მოწევა და ღია ცეცხლით სარგებლობა;

პერსონალმა უნდა იცოდეს ნარჩენების თვისებები და ხანძარქრობის წესები;

ცეცხლმოკიდებული გამხსნელების ჩაქრობა წყლით დაუშვებელია.

საწარმოო ნარჩენების შეგროვება, შენახვა, ტრანსპორტირების დროს დაცული უნდა იქნას მოქმედი ეკოლოგიური, სანიტარიულ–ეპიდემიოლოგიური, ტექნიკური ნორმები და წესები.

ნარჩენების წარმოქმნის, შენახვის და გატანის აღრიცხვა წარმოებს სპეციალურ ჟურნალში. გატანილი ან უტილიზირებული ნარჩენების მოცულობა დოკუმენტურად უნდა იქნას დადასტურებული.

ნარჩენების მართვაზე პასუხისმგებელი პირმა სისტემატურად უნდა გააკონტროლოს:

- ნარჩენების შესაგროვებელი ტარის ვარგისიანობა;

- ტარაზე მარკირების არსებობა;

- ნარჩენების დროებითი განთავსების მოედნების მდგომარეობა;

- დაგროვილი ნარჩენების რაოდენობა და დადგენილი ნორმატივთან შესაბამისობა (ვიზუალური კონტროლი);

- ნარჩენების სტრუქტურული ერთეულის ტერიტორიიდან გატანის პერიოდულობის დაცვა;

- ეკოლოგიური უსაფრთხოების და უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვის მოთხოვნების შესრულება.

ასევე, დამუშავებული უნდა იქნას საწარმოო მოედნის სქემა ნარჩენების დროებითი განთავსების ადგილების დატანით, ნარჩენების სახეების, კონტეინერების რაოდენობის ჩვენებით. ყოველი ცვლილება ან კორექტირება დროულად უნდა იქნას შეტანილი სქემაში.

8. ნარჩენების მართვის გეგმა

8.1 საკანონმდებლო საფუძველი

აღნიშნულ პარაგრაფში წარმოდგენილა შეზღუდული პასუხისმგებლოვის საზოგადოება „კერამიკა ართანა“-ს მიერ კერამიკული ფილებისა და ნაკეთობების წარმოების საამქროს  ექსპლუატაციის პროექტის პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების მართვის გეგმას. გეგმა წარმოადგენს ცოცხალ დოკუმენტს და შესაძლებელია საჭიროების მიხედვით მისი კორექტირება.

ვინაიდან დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების პროცესში მოსალოდნელია სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნა, შემუშავებულია შეზღუდული პასუხისმგებლოვის საზოგადოება „კერამიკა ართანა“-ს მიერ კერამიკული ფილებისა და ნაკეთობების წარმოების საამქროს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების მართვის გეგმა, რომელიც მოიცავს:

• ნარჩენების მართვის გეგმის მიზნების და ამოცანების შესახებ;

• ნარჩენების მართვის იერარქიისა და პრინციპების შესახებ;

• ინფორმაციას წარმოქმნილი ნარჩენების შესახებ;

• ინფორმაციას ნარჩენების პრევენციისა და აღდგენისთვის გათვალისწინებული ღონისძიებების შესახებ;

• წარმოქმნილი ნარჩენების სეპარირების მეთოდების აღწერას;

• ნარჩენების დროებითი შენახვის მეთოდებსა და პირობებს;

• ნარჩენების ტრანსპორტირების პირობებს;

• ნარჩენების დამუშავებისთვის გამოყენებულ მეთოდებს. ამ ეტაპზე არსებული შესაძლებლობების მიხედვით იმ პირის/ორგანიზაციის შესახებ ინფორმაციას, რომელსაც ნარჩენები შემდგომი დამუშავებისთვის გადაეცემა;

• ნარჩენებთან უსაფრთხო მოპყრობის მოთხოვნებს;

• ნარჩენებზე კონტროლის მეთოდებს.

8.2 ნარჩენების მართვის გეგმის მიზნები და ამოცანები

წინამდებარე ნარჩენების მართვის გეგმა ადგენს  შეზღუდული პასუხისმგებლოვის საზოგადოება „კერამიკა ართანა“-ს მიერ კერამიკული ფილებისა და ნაკეთობების წარმოების საამქროს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი საწარმოო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირების, განთავსების, გაუვნებლობისა და უტილიზაციის წესებს, გარემოსდაცვითი, სანიტარიულ–ჰიგიენური და ეპიდემიოლოგიური ნორმების და წესების მოთხოვნების დაცვით. ნარჩენების მართვის პროცესის ძირითადი ამოცანები:

•  ნარჩენების იდენტიფიკაციის უზრუნველყოფა, მათი სახეების მიხედვით;

• ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების უზრუნველყოფა, მათი დროებითი განთავსებისათვის საჭირო პირობების დაცვა, რათა გამოირიცხოს ნარჩენების მავნე ზემოქმედება გარემოზე და ადამიანთა ჯანმრთელობაზე;

• ნარჩენების ტრანსპორტირების პირობების უზრუნველყოფა, რომლის დროსაც გამორიცხული უნდა იქნას ნარჩენების გაფანტვა, დაკარგვა, ავარიული სიტუაციების შექმნა, გარემოსა და ადამიანთა ჯანმრთელობისათვის ზიანის მიყენება;

• გაუვნებლობის, გადამუშავების ან უტილიზაციის დროს გარემოს და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უვნებელი მეთოდების გამოყენება;

• ნარჩენების რაოდენობის შემცირება;

• ნარჩენების მეორადი გამოყენება;

• ნარჩენების მართვაზე პერსონალის პასუხისმგებლობის განსაზღვრა;

• საწარმოო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების აღრიცხვის უზრუნველყოფა.

• წინამდებარე გეგმა მოიცავს დაგეგმილი საქმიანობის ყველა სახეს, რომლის დროს წარმოიქმნება ნარჩენები, მათ შორის:

• საქმიანობა ნორმალურ საექსპლუატაციო პირობებში;

• საქმიანობა არა ნორმალურ საექსპლუატაციო პირობებში (მაგ. სარემონტო–სამშენებლო სამუშაოების ჩატარების დროს);

• საქმიანობა ავარიული სიტუაციის დროს. გეგმაში მოცემული მითითებების შესრულება სავალდებულოა საქმიანობის განმახორციელებელი ყველა სტრუქტურული ერთეულის და კონტრაქტორისათვის.

8.3 ნარჩენების მართვის იერარქია და პრინციპები

საქართველოში ნარჩენების მართვის პოლიტიკა და ნარჩენების მართვის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობა ეფუძნება ნარჩენების მართვის შემდეგ იერარქიას:

• პრევენცია;

• ხელახალი გამოყენებისთვის მომზადება;

• რეციკლირება;

• სხვა სახის აღდგენა, მათ შორის, ენერგიის აღდგენა;

• განთავსება. ნარჩენების მართვის იერარქიასთან მიმართებით კონკრეტული ვალდებულებების განსაზღვრისას მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული:

• ეკოლოგიური სარგებელი;

• შესაბამისი საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნიკის გამოყენებით ტექნიკური განხორციელებადობა;

• ეკონომიკური მიზანშეწონილობა.

ნარჩენების მართვა უნდა განხორციელდეს გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის საფრთხის შექმნის გარეშე, კერძოდ, ისე, რომ ნარჩენების მართვამ: • საფრთხე არ შეუქმნას წყალს, ჰაერს, ნიადაგს, ფლორას და ფაუნას;

• არ გამოიწვიოს ზიანი ხმაურითა და სუნით;

• არ მოახდინოს უარყოფითი გავლენა ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით – დაცულ ტერიტორიებზე და კულტურულ მემკვიდრეობაზე.

ნარჩენების მართვა ხორციელდება შემდეგი პრინციპების გათვალისწინებით:

• „უსაფრთხოების წინასწარი ზომების მიღების პრინციპი“ – მიღებული უნდა იქნეს ზომები გარემოსთვის ნარჩენებით გამოწვეული საფრთხის თავიდან ასაცილებლად, მაშინაც კი, თუ არ არსებობს მეცნიერულად დადასტურებული მონაცემები;

• პრინციპი „დამბინძურებელი იხდის“ – ნარჩენების წარმომქმნელი ან ნარჩენების მფლობელი ვალდებულია გაიღოს ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული ხარჯები;

• „სიახლოვის პრინციპი“ – ნარჩენები უნდა დამუშავდეს ყველაზე ახლოს მდებარე ნარჩენების დამუშავების ობიექტზე, გარემოსდაცვითი და ეკონომიკური ეფექტიანობის გათვალისწინებით;

• „თვითუზრუნველყოფის პრინციპი“ – უნდა ჩამოყალიბდეს და ფუნქციონირებდეს მუნიციპალური ნარჩენების განთავსებისა და აღდგენის ობიექტების ინტეგრირებული და ადეკვატური ქსელი.

8.4.  საქმიანობის მშენებლობის და განხორციელების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების სახეობები და მიახლოებითი რაოდენობები

საწარმოს მშენებლობის პროცესში მოსალოდნელია მხოლოდ საამშენებლო ნარჩენების წარმოქმნა, რომელიც გატანილი იქნება საამშენებლო ნარჩენების განთავსების ნაგავსაყრელზე.

ხოლო დაგეგმილი საქმიანობის ექსპლოატაციის პროცესში მოსალოდნელი ნარჩენების სახეები და მიახლოებითი რაოდენობები მოცემულია ცხრილში 8.1.

ცხრილი 8.1

| ნარჩენის კოდი | ნარჩენის დასახელება | სახიფათო (დიახ/ არა) | სახიფათ ოობის მახასიათ ებელი | ექსპლუატაციის პერიოდში ტექნიკური მომსახურების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების მიახლოებითი რაოდენობა წლების მიხედვით | განთავსების/აღდგენის ოპერაციები | ბაზელის კონვენცი ის კოდი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
| 20 03 01 | შერეული მუნიციპალური ნარჩენები | არა | - | 7.3 მ3 | 7.3 მ3 | 7.3 მ3 | მუნიციპალური ნაგავსაყრელი | - |
| 16 01 17 16 01 18 | შავი ლითონები ფერადი ლითონები | არა | - | დამოკიდებულია ჩატარებული სარემონტო და აღდგენითი სამუშაოების მოცულობაზე. | მეორადი გამოყენება ჩაბარდება ჯართის მიმღებ პუნქტებში | Y17 |
| 15 02 02* | საწმენდი ნაჭრები და დამცავი ტანისამოსი, რომელიც დაბინძურებულია საშიში ქიმიური ნივთიერებებით | დიახ | H 6 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | შემდგომი მართვისთვის გადაეცემა შპს „მედიკალ ტექნოლოგი“ | Y9 |
| 13 02 06 | ძრავისა და კბილანური გადაცემის კოლოფის სინთეტიკური ზეთები და სხვა ზეთოვანი ლუბრიკანტები | დიახ | H 6 | 0.01 მ3 | 0.01მ3 | 0.01 მ3 | შემდგომი მართვისთვის გადაეცემა შპს „მედიკალ ტექნოლოგი“ | - |
| 18 01 03* | ნარჩენები, რომელთა შეგროვება და განადგურება ექვემდებარება სპეციალურ მოთხოვნებს ინფექციების გავრცელების პრევენციის მიზნით | დიახ | H 6 | 0.1 კგ | 0.1 კგ | 0.1 კგ | შემდგომი მართვისთვის გადაეცემა შპს „მედიკალ ტექნოლოგი“ | - |

8.5 ნარჩენების მართვის პროცესის აღწერა

8.5.1 ნარჩენების პრევენციისა და აღდგენისთვის გათვალისწინებული ღონისძიებები

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების პროცესში გათვალისწინებული იქნება ნარჩენების პრევენციის და აღდგენის შემდეგი სახის ღონისძიებები:

სადემონტაჟო და სამშენებლო სამუშაოების შესრულებისას:

• ნებისმიერი სახის სამშენებლო მასალა, ნივთები ან ნივთიერება ობიექტის ტერიტორიაზე შემოტანილი იქნება იმ რაოდენობით, რაც საჭიროა სამშენებლო სამუშაოების/ ტექნოლოგიური პროცესის სრულყოფილად წარმართვისათვის. ტერიტორიებზე მასალების ხანგრძლივი დროით დასაწყობება არ მოხდება;

• სამშენებლო მასალების, კონსტრუქციების, ტექნოლოგიური პროცესისათვის საჭირო ნივთების დიდი ნაწილი შემოტანილი იქნება მზა სახით (მაგ. ინერტული მასალები, ბეტონის ნარევი, ხე-ტყის მასალა და სხვ.);

• სამშენებლო მასალების, კონსტრუქციების, ტექნოლოგიური პროცესისათვის საჭირო ნივთების და ნივთიერებების შესყიდვისას უპირატესობა მიენიჭება გარემოსთვის უსაფრთხო და ხარისხიან პროდუქციას. გადამოწმდება პროდუქციის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობა (მაგ. გაკონტროლდება შემოსატან ნავთობპროდუქტებში მდგრადი ორგანულ დამაბინძურებლების PCB. არსებობა);

• უპირატესობა მიენიჭება ხელმეორედ გამოყენებად ან გადამუშავებად, ბიოლოგიურად დეგრადირებად ან გარემოსათვის უვნებლად დაშლად ნივთიერებებს, მასალებს და ქიმიურ ნაერთებს;

• მკაცრად გაკონტროლდება სამშენებლო დერეფნის საზღვრები, რათა სამუშაოები არ გაცდეს მონიშნულ ზონებს და ადგილი არ ქონდეს ინერტული და მცენარეული ნარჩენების დამატებით წარმოქმნას;

• წარმოქმნილი ნარჩენები შესაძლებლობისამებრ გამოყენებული იქნება ხელმეორედ (მაგ. ლითონის კონტრუქციები, ტერიტორიაზე არსებული ნაყარი გრუნტი, პოლიეთილენის მასალები და სხვ.).

8.5.2 ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება

საქმიანობის განხორციელების პროცესში ორგანიზებული და დანერგილი იქნება ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების მეთოდი, მათი სახეობის და საშიშროების ტიპის მიხედვით:

• სამშენებლო მოედნებზე, ასევე ექსპლუატაციის ეტაპზე გამწმენდი ნაგებობის ტერიტორიაზე, შესაბამის უბანზე დაიდგმება ორ-ორი განსხვავებული ფერის პლასტმასის კონტეინერები, შესაბამისი წარწერებით:

o ერთი მათგანი განკუთვნილი იქნება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შესაგროვებლად;

o მეორე - ისეთი მყარი სახიფათო ნარჩენების შესაგროვებლად როგორიცაა: საწმენდი საშუალებები, თხევადი მასისგან თავისუფალი წებოვანი მასალის ტარა, შედუღების ელექტროდები;

• ვადაგასული და მწყობრიდან გამოსული აკუმულატორები (ელექტროლიტისაგან

• ფერადი და შავი ლითონების ჯართი დაგროვდება ნარჩენების წარმოქმნის ადგილზე სპეციალურად გამოყოფილ მოედანზე;

• პოლიეთილენის ნარჩენები (შესაფუთი, ჰერმეტიზაციის მასალა, მილები და სხვ.). დაგროვდება წარმოქმნის ადგილზე, სპეციალურად გამოყოფილ მოედანზე;

აკრძალული იქნება:

• ნარჩენების წარმოქმნის ადგილზე ხანგრძლივი დაგროვება (1 კვირაზე მეტი ვადით);

• მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისათვის განკუთვნილ კონტეინერებში სახიფათო ნარჩენების მოთავსება;

• თხევადი სახიფათო ნარჩენების შეგროვება და დასაწყობება ღია, ატმოსფერული ნალექებისგან დაუცველ ტერიტორიაზე;

• რეზინის ან სხვა ნარჩენების დაწვა;

• ზეთების, საპოხი მასალების, ელექტროლიტის გადაღვრა მდინარეში ან კანალიზაციის სისტემებში ჩაშვება;

8.5.3 ნარჩენების ტრანსპორტირების წესები

ნარჩენების ტრანსპორტირება განხორციელდება სანიტარიული და გარემოსდაცვითი წესების სრული დაცვით:

• ნარჩენების ჩატვირთვა/გადმოტვირთვა და ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული ყველა ოპერაცია მაქსიმალურად იქნება მექანიზირებული და ჰერმეტული;

• ნარჩენების ჩატვირთვა სატრანსპორტო საშუალებებში მოხდება მათი ძარების ტევადობის შესაბამისად;

• დაუშვებელია ნარჩენების დაკარგვა და გაფანტვა ტრანსპორტირების დროს;

• ტრანსპორტირების დროს, თანმხლებ პირს ექნება შესაბამისი დოკუმენტი – „სახიფათო ნარჩენის გატანის მოთხოვნა“, რომელიც დამოწმებული უნდა იყოს ხელმძღვანელობის მიერ.

• სატრანსპორტო ოპერაციის დასრულებისთანავე ჩატარდება ავტოსატრანსპორტო საშუალების გაწმენდა, გარეცხვა და გაუვნებლობა (სატრანსპორტო საშუალებების გარეცხვა უნდა მოხდეს რეგიონში არსებულ ავტოსამრეცხაოებში, აკრძალულია მანქანების გარეცხვა მდინარეთა კალაპოტებში);

• ნარჩენების გადასატანად გამოყენებულ სატრანსპორტო საშუალებას უნდა ქონდეს გამაფრთხილებელი ნიშანი.

8.6 ნარჩენების დროებითი შენახვის მეთოდები და პირობები

საქმიანობის განხორციელების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების დროებითი დასაწყობების უბნებისთვის გათვალისწინებული იქნება შემდეგი პირობების დაცვა:

• ექსპლუატაციის ეტაპზე სახიფათო ნარჩენების განთავსებისთვის მოეწყობა სასაწყობე სათავსი, შემდეგი მოთხოვნების დაცვით:

o სათავსს ექნება სათანადო აღნიშვნა და დაცული იქნება ატმოსფერული ნალექების ზემოქმედებისა და უცხო პირების ხელყოფისაგან;

o სათავსის იატაკი და კედლები მოპირკეთებული იქნება მყარი საფარით;

o ნარჩენების განთავსდება მხოლოდ ჰერმეტულ ტარაში შეფუთულ მდგომარეობაში, რომელსაც ექნება სათანადო მარკირება.

ობიექტის ტერიტორიაზე ნარჩენების დროებითი დასაწყობების მოედნები შესაბამისობაში იქნება შემდეგ მოთხოვნებთან:

• მოედნის საფარი იქნება მყარი;

• მოედანს ექნება მოსახერხებელი მისასვლელი ავტოტრანსპორტისათვის;

• ნარჩენების ატმოსფერული ნალექების და ქარის ზემოქმედებისაგან დასაცავად გათვალისწინებული იქნება ეფექტური დაცვა;

• მოედნების პერიმეტრზე გაკეთდება შესაბამისი აღნიშვნები და დაცული იქნება უცხო პირობის ხელყოფისაგან.

8.7 ნარჩენების დამუშავება/საბოლოო განთავსება

ცხრილში 8.2-ში მოცემული მონაცემები მოცემულია ნარჩენების მართვის კოდექსის I და II დანართების მიხედვით.

ნახაზი 8.2. ნარჩენების აღდგენის და განთავსების ოპერაციების კოდები

| ნარჩენის კოდი | ნარჩენის დასახელება | სახიფათო (დიახ/არა) | აღდგენის ოპერაციის კოდი | განთავსების ოპერაციის კოდი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 01 17 16 01 18 | შავი ლითონები ფერადი ლითონები | დიახ | R4 | - |
| 20 03 01 | შერეული მუნიციპალური ნარჩენები | არა | - | D1 |
| 15 02 02 | აბსორბენტები, ფილტრის მასალები (ზეთის ფილტრების ჩათვლით, რომელიც არ არის განხილული სხვა კატეგორიაში ), საწმენდი ნაჭრები და დამცავი ტანისამოსი, რომელიც დაბინძურებულია საშიში ქიმიური ნივთიერებებით | დიახ | R9 | D10 |
| 13 02 06 | ძრავისა და კბილანური გადაცემის კოლოფის სინთეტიკური ზეთები და სხვა ზეთოვანი ლუბრიკანტები | დიახ | R9 | - |
| 1801 03* | ნარჩენები, რომელთა შეგროვება და განადგურება ექვემდებარება სპეციალურ მოთხოვნებს ინფექციების გავრცელების პრევენციის მიზნით | დიახ | R9 | - |

8.8.  ნარჩენებთან უსაფრთხო მოპყრობის ზოგადი მოთხოვნები

• პერსონალს, რომელიც დაკავებულია ნარჩენების მართვის სფეროში (შეგროვება, შენახვა, ტრანსპორტირება, მიღება/ჩაბარება) გავლილი ექნება შესაბამისი სწავლება შრომის დაცვის და პროფესიული უსაფრთხოების საკითხებში;

• პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სპეცტანსაცმლით, ფეხსაცმლით და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით. საჭიროების შემთხვევაში პერსონალის ტანსაცმელი ექვემდებარება სპეციალურ დამუშავებას, განსაკუთრებით სახიფათო ნარჩენებთან დაკავშირებულ ოპერაციების შესრულების შემდეგ;

• პერსონალს უნდა შეეძლოს პირველადი დახმარების აღმოჩენა მოწამვლის ან ტრავმირების შემთხვევაში ნარჩენებთან მუშაობის დროს;

• სამუშაოზე არ დაიშვება პირი, რომელსაც არ აქვს გავლილი შესაბამისი მომზადება, არა აქვს სპეცტანსაცმელი, ასევე ავადმყოფობის ნიშნების არსებობის შემთხვევაში;

• ნარჩენების შეგროვების ადგილზე დაუშვებელია დადგენილ ნორმაზე მეტი რაოდენობის ნარჩენების განთავსება. დაუშვებელია ნარჩენების განთავსება ნაპერწკალ– და სითბო წარმომქმნელ წყაროებთან ახლოს;

• ნარჩენების რამდენიმე სახის ერთად განთავსების დროს გათვალისწინებული იქნება მათი შეთავსებადობა;

• ნარჩენების დაგროვების ადგილებში დაუშვებელია უცხო საგნების, პირადი ტანსაცმლის, სპეცტანსაცმლის, ინდ. დაცვის საშუალებების შენახვა, ასევე სასტიკად იკრძალება საკვების მიღება;

• ნარჩენებთან მუშაობის დროს საჭიროა პირადი ჰიგიენის წესების მკაცრი დაცვა, მუშაობის დასრულების შემდეგ აუცილებელია ხელების დაბანვა;

• მოწამვლის ნიშნების შემთხვევაში, სამუშაო უნდა შეწყდეს და პირმა უნდა მიმართოს უახლოეს სამედიცინო პუნქტს და შეატყობინოს ამ შემთხვევაზე სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელობას.

• ხანძარსახიფათო ნარჩენების შეგროვების ადგილები იქნება ხანძარქრობის საშუალებებით. ამ სახის ნარჩენების განთავსების ადგილებში სასტიკად იკრძალება მოწევა და ღია ცეცხლით სარგებლობა;

• პერსონალმა უნდა იცოდეს ნარჩენების თვისებები და ხანძარქრობის წესები. ცეცხლმოკიდებული ადვილად აალებადი ან საწვავი სითხეების ჩაქრობა შესაძლებელია ცეცხლსაქრობის, ქვიშის ან აზბესტის ქსოვილის საშუალებით;

• ცეცხლმოკიდებული გამხსნელების ჩაქრობა წყლით დაუშვებელია.

8.9 ნარჩენებზე კონტროლის მეთოდები

როგორც მშენებლობის, ასევე ექსპლუატაციის ეტაპზე გამოყოფილი იქნება სათანადო მომზადების მქონე პერსონალი, რომელსაც პერიოდულად ჩაუტარდება სწავლება და ტესტირება. აღნიშნული პერსონალი აწარმოებს შესაბამის ჟურნალს, სადაც გაკეთდება შესაბამისი ჩანაწერები. წარმოქმნილი, დაგროვილი და გატანილი ნარჩენების მოცულობა დოკუმენტურად იქნება დადასტურებული.

ნარჩენების მართვაზე პასუხისმგებელი პირის სისტემატურად გააკონტროლებს:

• ნარჩენების შესაგროვებელი ტარის ვარგისიანობას;

• ტარაზე მარკირების არსებობას;

• ნარჩენების დროებითი განთავსების მოედნების/სათავსის მდგომარეობას;

• დაგროვილი ნარჩენების რაოდენობას და დადგენილი ნორმატივთან შესაბამისობას;

• ნარჩენების სტრუქტურული ერთეულის ტერიტორიიდან გატანის პერიოდულობის დაცვას;

• ეკოლოგიური უსაფრთხოების და უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვის მოთხოვნების შესრულებას.

„სახეობებისა და მახასიათებლების მიხედვით ნარჩენების ნუსხის განსაზღვრისა და კლასიფიკაციის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნების მიხედვით - ნარჩენების წარმომქმნელი ვალდებულია, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში წარადგინოს ნარჩენების პირველადი ინვენტარიზაციის დოკუმენტი ელექტრონული ფორმით, სამინისტროს ოფიციალური ვებგვერდის – www.moe.gov.ge მეშვეობით. გამომდინარე აღნიშნულიდან ნარჩენების მართვაზე პასუხისმგებელი პირი ნარჩენების პირველადი ინვენტარიზაციის დოკუმენტს წარადგენს შემდეგი ფორმით:

9. კუმულაციური ზემოქმედება

კუმულაციური ზემოქმედების შეფასების მთავარი მიზანია, პროექტის განხორციელებით მოსალოდნელი ზემოქმედების ისეთი სახეების იდენტიფიცირება, რომლებიც როგორც ცალკე აღებული, არ იქნება მასშტაბური ხასიათის, მაგრამ სხვა - არსებული, მიმდინარე თუ პერსპექტიული პროექტების განხორციელებით მოსალოდნელ, მსგავსი სახის ზემოქმედებასთან ერთად, გაცილებით მაღალი და საგულისხმო უარყოფითი ან დადებითი შედეგების მომტანია.

საწარმოს ექსპლუატაციის პროცესში, საქმიანობის სპეციფიკიდან და განთავსების ადგილიდან გამომდინარე, კუმულაციური ზემოქმედების ერთადერთ საგულისხმო სახედ უნდა მივიჩნიოთ ატმოსფერულ ჰაერზე ზემოქმედება და ხმაურის გავრცელება. კერძოდ, საწარმოს და მის მიმდებარედ არსებული საწარმოების ერთდროული ფუნქციონირების შედეგად გამოწვეული ხმაურის ჯამური ზეგავლენა გარემოს სხვადასხვა რეცეპტორებზე.

თუმცა როგორც აღნიშნულია, საწარმოს შემოგარენში არ არსებობს მაღალი ხმაურის გამომწვევი საწარმოები და აქედან გამომდინარე კუმულაციური ზემოქმედება ხმაურის დონეზა არ იქნება მაღალი.

ასევე გარემოს სხვა კომპონენტების მიმართ, კერძოდ ატმოსფერულ ჰაერზე, კუმულაციური ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის, რადგან საწარმოო განთავსების ტერიტორიის მიმდებარედ არ არსებოს ისეთი ობიექტები, რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიოს კუმულაციური ზემოქმედება.

ატმოსფერული ჰარში მავნე ნივთიერებების მიწისპირა კონცენტრაციების ანგარიშისას გამოყენებული იქნება კანონმდებლობით გათვალისწინებული ფონური მახასიათებლები რომელიც ეთანადება 10 ათასზე ნაკლები მოსახლეობის რიცხოვნობის სიდიდეს. რაც შეეხება საწარმოს განთავსების ტერიტორიიდან 500 მეტრიან რადიუსის ზონაში არ არსებობს ანალოგიური ტიპის საწარმოები.

10. პროექტის ალტერნატიული ვარიანტები

10.1. პროექტის განხორციელების ალტერნატიული ვარიანტების ანალიზი

საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შესწავლისა და შესაძლო გავლენის შეფასებისათვის აუცილებელია დეტალურად იქნეს განხილული ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული გარემოს არსებული მდგომარეობა. აღნიშნული მოთხოვნის დაცვა უნდა განხორციელდეს ნორმატიული და საკანონმდებლო ბაზის საფუძველზე და ეყრდნობოდეს სარწმუნო (რეპრეზეტატულ) მონაცემებს. ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანია მრავალმხრივი და ერთმანეთთან დაკავშირებული ეკოლოგიური ფაქტორების ანალიზის ჩატარება, ამასთან ერთად, “გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შესახებ” დებულების თანახმად, შესაძლებელია პროექტის განხორციელების ალტერნატიული ვარიანტების ანალიზი, ვარიანტების შერჩევისა და ახალი ვარიანტების ფორმირების აღწერა. ამ პროცესში გამოიყენება გადაწყვეტილების მიღების თეორიისა და სისტემური ანალიზის ზოგადი სქემა, რაც გულისხმობს შემდეგი თანმიმდევრული ეტაპების განხორციელებას. (იხ. ნახაზი 10.1).

ნახ. 10.1 ალტერნატიული ვარიანტების სისტემური ანალიზის ზოგადი სქემა

პროექტის ალტერნატიული ვარიანტების ანალიზი, როგორც წესი, გულისხმობს:

ა) ეგრეთწოდებული “ნულოვანი ვარიანტის” (სცენარი პროექტის გარეშე) შეფასებას;

ბ) ძირითადი ვარიანტის აღწერას;

გ) ერთი ან რამდენიმე ალტერნატიული ვარიანტის აღწერას.

ვარიანტების სიმრავლის დასადგენად გამოიყენება ალტერნატივების შემდეგი დამახასიათებელი ნიშნები:

- პროექტის ადგილმდებარეობა;

- ტექნოლოგიური პროცესი და გამოყენებული დანადგარების ტიპი.

ოპტიმალური ვარიანტის შერჩევის კრიტერიუმად მიღებულია:

ა) გარემოსდაცვით სტანდარტებთან შესაბამისობის მახასიათებლები;

ბ) ტექნიკურად განხორციელებადობის კრიტერიუმები;

გ) სოციალური და ეკონომიკური მახასიათებლები.

ამრიგად, დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ალტერნატიული ვარიანტების შერჩევის ზოგადი მოთხოვნები და კრიტერიუმები საკმაოდ მრავალფეროვანია და გარკვეულწილად დამოკიდებულია ინვესტორის მიერ ჩატარებულ ორგანიზაციულ ღონისძიებებზე.

## 10.2. არაქმედების ალტერნატიული ვარიანტი

ეკონომიკური თვალსაზრისით საქმიანობა განეკუთვნება ქვეყნისათვის პრიორიტეტულ მიმართულებას.

კერამიკული ფილების წარმოების პროექტის განუხორციელებლობის შემთხვევაში ადგილი ექნება ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე იმ ნეგატიურ ზემოქმედებას, რაც მოსალოდნელია სამშენებლო სამუშაოების შესრულების დროს და საწარმოს ოპერირების პროცესში, მათ შორის: ატმოსფერულ ჰაერში მტვრის და ხმაურის გავრცელება, ნარჩენების წარმოქმნა და სხვა. მაგრამ პროექტის განუხორციელებლობის შემთხვევაში ქვეყანაში თიხის მოსაპირკეთებელი ფილები, ღვინის ბოთლების და საყვავილე ქოთნების წარმოება წარმოადგენს ეკოლოგიურად უსაფრხო პროდუქციას, რომელიც გამოიყენება შენობებისა და სხვა სახის ნაგებობების მოსაპიკეთებლად, ასევე, საქართველო როგორც ღვინის წარმოების ქვეყანა, ღვინის გასატანად ეკოლოგიურად უსაფრთხო და ლამაზი დიზაინის ბოთლის ჭურჭლით. ასევე ქალაქებში გამწვანების კუთხით დიდი უპირატესობა ენიჭება თიხის კერამიკულ ქოთნებს ყვავილებისა და სხვა ნარგავების ჩარგვისათვის.

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასებამ, მოსალოდნელ ნეგატიურ ზემოქმედებასთან ერთად გამოავლინა მნიშვნელოვანი დადებით ასპექტები, რომელთა რეალიზაცია არ მოხდება პროექტის განუხორციელებლობის შემთხვევაში. პროექტის განხორციელების პოზიტიური შედეგებიდან აღსანიშნავია:

- პროდუქციის რეალიზაცია მოხდება ადგილობრივ ბაზარზე, რაც მნიშვნელოვანია ქვეყანაში მიმდინარე სამშენებლო ნაგებობების მოსაპირკეთებლად ეკოლოგიურად უსაფრთხო და ლამაზი დიზაინის თიხის კერამიკული ფილებით, ასევე საქართველოში ნაწარმი ღვინის საქართველოში და საზღვარგარეთ ქვეყნებში რეალიზაცია ეგზოტიკურად ლამაზი თიხის კერამიკული ბოთლებით.

- საწარმოს ამოქმედება მნიშნელოვან წვლილს შეიტანს რეგიონის და ქვეყნის ეკონომიკური პოტენციალის გაუმჯობესების საქმეში, რაც გამოიხატება ცენტრალური და ადგილობრივი საბიუჯეტო შემოსავლების ზრდაში.

- მართალია საქართველოში არსებობს ანალოგიური ტიპის საწარმო, მაგრამ ისინი ვერ უზრუნველყოფენ ადგილობრივი ბაზრის დაკმაყოფილებას და მასზე მოთხოვნილების შესავსებად ის შემოდის საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან, რომელიც იწვევს ქვეყანაში დამატებით უცხოური ვალუტის გადინებას;

- ქვეყნისათვის ეკონომიურად მომგებიანია საშინაო ბაზარი მთლიანად დაკმაყოფილებული იქნას შიდა პროდუქტით. ასვე უკეთესია ხდებოდეს მისი სხვა ქვეყნებში;

- გარდა აღნიშნულისა აღნიშნული კერამიკული ფილების წარმოების საამქროს ფუნქციონირებაზე უარის თქმის შემთხვევაში არ მოხდება ქვეყანაში დამატებით ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, რაც მეტად არასასურველი შედეგის მომტანია, რადგან ასევე ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა ქვეყნისთვის წარმოადგენს ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას.

ყოველივე აღნიშნულის გათვალისწინებით შეიძლება ითქვას, რომ არაქმედების ალტერნატივა, ანუ საქმიანობის არ განხორციელება არ გამორიცხავს გარემოზე პირდაპირ უარყოფით გავლენას, ამავე დროს არ იქმნება სამუშაო ადგილები, არ ვითარდება ეკონომიკა, რაც უარყოფითად მოქმედებს სოციალურ გარემოზე. ამდენად. არაქმედების ვარიანტი უარყოფით ქმედებათა ხასიათს ატარებს და შესაბამისად მიუღებელია.

## 10.3. ტექნოლოგიური ალტერნატივები

როგორც წინამდებარე ანგარიშშია მოცემული, საწარმოში დასამონტაჟებელ ღუმელს და სხვა დანადგარებს  24 საათში  შეუძლია გამოწვას 110-120 კვ.მ კერამიკული ფილა, ანუ 2.64 ტონა, ხოლო კერამიკული ნაკეთობა, მაგალითად ღვინის ბოთლი - 24 საათში 350 ცალიდან - 400 ცალამდე.

გამოწვა ხდება გერმანული წარმოების ელექტრო ღუმელში (ზომები: სიგრძე 19მ. სიგანე 1,5მ. სიმაღლე 1.5მ, სურათი 5) ეგრედწოდებულ ვაგონეტკებზე ლაგდება კერამიკული ფილები (220-260ც.) და სხვადასხვა კერამიკული ნაკეთობა. კერამიკული ფილის შემთხვევაში ღუმელიდან გამოდის ვაგონეტკა ყოველ 30 წთ-ში, ხოლო კერამიკული ნაკეთობის შემთხვევაში, მაგალითად, ღვინის ბოთლი 15 წთ-ში. აღნიშნული ტექნოლოგიის უპირატესობა ეკოლოგიური თვალსაზრისით გამოიხატება, იმაში რომ, ის იმუშავებს ელექტროენერგიაზე და აქედან გამომდინარე ატმოსფერულ ჰაერზე ზემოქმედება იქნება იქნება უმნიშვნელო, ვიდრე სხვა სახის საწვავზე მუშაობის შემთხვევაში.

ნედლეულის წისქვილში იყრება 240 კგ. თიხა, 690 კგ. მდ. დურუჯის ლამი და 720 ლიტრი წყალი და იფქვება, დაფქვის შემდეგ იგი ისხმება ბუნკერში და ბუნკერიდან იტუმბება ფილტრ პრესით. აღნიშნული ტექნოლოგიის უპირატესობა ეკოლოგიური კუთხით გამოწვეულია იმით, რომ ეს პროცესი მიმდინარეობს წყალთან ერთად, რაც უზრუნველყოფს მტვრის გარემოში არ გამოყოფას.

ფილტრ პრესიდნან ამოღებული ნედლეული იყრება ვაკუმ პრესში (ზომები: სიგრძე 3.8მ. სიგანე 80 სმ. გერმანული წარმოების) და მისგან გამოსული დავაკუმებული მასა იჭრება ხელის დამჭრელი (სტრუნებიანი) მექანიზმით, ბოთლის შემთხვევაში ყალიბებში ისხმება და იდება 2 დღის განმავლობაში იქვე ოთახში. აღნიშნულ ტექნოლოგიურ პროცესში ასევე არ გამოიყოფა მტვერი, მისი მაღალი სინოტივის-სიბლანტის გამო.

მეორე დღეს ოთახიდან პროდუქცია შედის საშრობ ოთახში, რომელიც თბება ელექტრო ენერგიით და ოთახის გათბობით და დაახლოებით 14 დღის ვადაში გადის უკვე გამომშრალი პროდუქცია. აქაც ელექტროენერგიის გამოყენება არ იწვევს  ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებას მავნე ნივთიერებებით.

ასევე საწარმოში დაგეგმილი დანადგარების ფუნქციონირების დროს ისინი არ გამოირჩევიან ხმაურის მაღალი დონით, ასევე ძირითადი დანადგარები განთავსებული იქნება დახურულ შენობაში, რომელიც მნიშვნელოვნად ამცირებს ხმაურის დონეს, მის გადაჭრბებას ადგილი არ ექნება  როგორც უახლოეს რეცეპტორებზე, ასევე საწარმოდან 120 მეტრში.

ზემოთ ჩამოთვლილი ტექნოლოგიები კერამიკული ნაკეთობების წარმოების საამქროსათვის მთლიანად აკმაყოფილებს თანამედროვე მოთხოვნებს, ამიტომ ასევე ქარხნის პარამეტრებიდან და სიმძლავრეებიდან გამომდინარე, სხვა ალტერნატიული დანადგარის განხილვა არ მომხდარა.

## 10.4. ტერიტორიის შერჩევის ალტერნატივები

შეზღუდული პასუხისმგებლოვის საზოგადოება „კერამიკა ართანა“-ს კერამიკული ნაკეთობების წარმოების საამქრო ფუნქციონირებდა თელავის რაიონი სოფელ ართანაში, რომლის განთავსების ტერიტორია იჯარით ქონდა აღებული და გააჩნდა შესამამისი გარემოსდაცვითი ნებართვა.

აღნიშნული ტერიტორიაზე შპს ,,კერამიკა ართანას“ გაუვიდა საიჯარო ხელშეკრულების ვადა, არ მოხდა მისი გაგრძელება, რადგან მოხდა მისი გასხვისება (გაყიდვა) სხვა მეწარმეზე და ახალმა მეწარმე სუბიექტმა არ ისურვა საიჯარო ხელშეკრულების გაგრძელება.

ყოველივე ამის შემდეგ კომპანიამ დაიწყო ახალი ტერიტორიის შერჩევა და საბოლოოდ შერჩეული იქნა მიწის ნაკვეთი მცხეთის რაიონში, წილკანში, სოფელ სელექცია, ს/კ 72.02.42.209, რომელიც სრულად აკმაყოფილებდა აღნაშილული საწარმოს ფუნქციონირებისათვის საჭირო პირობებს.

როგორც უკვე აღინიშნა შერჩეული საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს: მცხეთის რაიონში, წილკაანში, სოფელ სელექცია, ს/კ 72.02.42.209 ნატახტარი-წილკაანი-მუხრანი-ს შიდა სახელმწიფროებრივი მნიშვნელობის საავტომობილი გზის ჩრდილოეთით 120 მეტრის მანძილზე, რომელთანაც დაკავშირებულია შიდა ლოკალური გზით, ზღვის დონიდან საშუალოდ 531 მეტრის სიმაღლეზე. საპროექტო ტერიტორია შედგება 1 მიწის ნაკვეთისაგან, რომლის სამხრეთ მხარეს, ნაკვეთის გასწვრივ გადის 4 მეტრი სიგანის გრუნტის მოხრეშილი გზა და უკავშირდება სამხრეთ მხარეს მდებარე 8 მეტრის სიგანის ასფალტირებულ სამანქანო გზას. წარმოდგენილი მიწის ნაკვეთი დასახლებათა ტერიტორიების დაგეგმარებათა თვალსაზრისით წარმოადგენს გარდამავალ პერიოდში მყოფ მიწის ნაკვეთს, რომელიც არ ხვდება დასახლებათა ტერიტორიების მიწათსარგებლობის კონკრეტული უფლებრივი ზონების საზღვრებში.

მცხეთის რაიონის განახლებული გენგეგმის და შესაბამისად მოცემული ტერიტორიის ზონირების არ არსებობის გამო, მოხდა ახლომდებარე ობიექტების დათვალიერება-შესწავლა, რათა დადგენილიყო მოცემული ტერიტორიის ზონური განვითარების მიმართულება. ახლომდებარე ობიექტები შესწავლილ იქნა 2 კმ. საკვლევი ნაკვეთის გარშემო, რამაც აჩვენა, რომ ნაკვეთის გარშემო მრავლად არის დიდი და მცირე საწარმოები ისეთები როგორიცაა:ბარამბო, სს „ლომისი“, ქართული ლიმონათი, ლუდსახარში აისი, აქუა ჯორჯია, მირზაანი, ეკოჰაუსი, ასევე სანერგე მეურნეობაგეოზერა, სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი და ა.შ.. მიღებული სურათი ნათლად გამოხატავს, რომ მოცემული ტერიტორია ყალიბდება როგორც სამრეწველო ზონა.

ტერიტორიის ხელსაყრელი ადგილმდებარეობა საშუალებას იძლევა მასზე განთავსდეს საწარმო და მისი ფუნქციონირებისათვის საჭირო გეგმარებითი მოწყობა. შესაბამისი სამსახურების მიერ გაცემული ტექნიკური პირობების გათვალისწინებით დაგეგმარება საინჟინრო და საკომუნიკაციო ქსელების სისტემები. გათვალისწინებილია ტერიტორიის გამწვანება და კეთილმოწყობა.

ყოველივე ზემოთ თქმულის გათვალისწინებით, შერჩეული იქნა აღნიშნული ტერიტორია, რომელიც სრულიად აკმაყოფილებს ასეთი ტიპის საწარმოს ფუნქციონირებისათვის საჭირო მოთხოვნებს და შემდგომ სხვა ადგილმდებარეობის ტერიტორიის ალტერნატივების განხილვა არ მომხდარა.

- გარემოზე დადგენილ ზემოქმედებათა ფაქტორების შედეგად მიღებული “გარემოს მოსალოდნელი მდგომარეობის” პროგნოზი

მოცემული  გარემოსდაცვითი  დამასაბუთებელი დოკუმენტაციის შედგენისას შესწავლილია, გამოვლენილია და აღწერილია ინვესტორის მიერ დაგეგმილი საქმიანობის პირდაპირი და არაპირდაპირი ზეგავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე და მისი საქმიანობის უსაფრთხოებაზე. აგრეთვე გარემოს ძირითად კომპონენტებზე - ატმოსფერულ ჰაერზე, ნიადაგზე, წყლის ობიექტებზე, კლიმატზე,  მინიშნებულია განხილული საკითხის დამოკიდებულება სოციალურ და ეკონომიკურ ფაქტორებზე. საქმიანობა მიკუთვნებულია იმ კატეგორიას, რომლებიც საჭიროებენ გარემოზე ზემოქმედების ნებართვას. განხილული საწარმოო ობიექტის საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების ხარისხობრივი შეფასება სხვადასხვა კატეგორიის რეცეპტორებზე და ეკოსისტემის კომპონეტებზე მოცემულია ცხრილ 11.1-ში

წარმოდგენილი მასალები მიუთითებენ, რომ განხილული საწარმოო ობიექტის მუშაობისას, ემისიის წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გამოფრქვევის  შედეგად მათი გაბნევით დამყარებული მავნე ნივთიერებათა ატმოსფერული კონცენტრაციები ნაკლებია მათსავე სანიტარული ნორმებით დასაშვებ კონცენტრაციებზე, ამიტომ ამ წყაროებიდან ატმოსფერულ გაფრქვევათა შემდგომი შემცირება არაა აუცილებლობით ნაკარნახევი.

ცხრილი 11.1.

გზშ-ს ხარისხობრივი მახასიათებლები

| ½ | ცალკეული კომპონენტები, ფაქტორები | გავლენის მაშტაბი | შენიშვნა |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ადამიანის ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება | უმნიშვნელო |  |
| 2 | ბუნებრივი გარემო: მცენარეული საფარი ცხოველთა სამყარო ნიადაგი ატმოსფერული ჰაერი წყლის ობიექტები კლიმატი ლანშაპტი ეკოსისტემები | - - - - გასათვალისწინებელი უმნიშვნელო უმნიშვნელო - - - |  |
| 3 | ისტორიული ძეგლები | - |  |
| 4 | სოციალური და ეკონომიკური | დადებითი |  |

12. საქმიანობის გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და მონიტორინგის გეგმა

როგორც გზშ-ის ანგარიშის წინა თავებშია აღნიშნული, საქმიანობის პროცესში არსებობს გარკვეული სახის ზემოქმედების რისკები გარემოს ზოგიერთ რეცეპტორზე. უარყოფითი ზემოქმედებების ხასიათის და მნიშვნელოვნების შემცირების ერთერთი წინაპირობაა მიმდინარე სამუშაოების სწორი მართვა (მენეჯმენტი) მკაცრი მეთვალყურეობის (მონიტორინგის) პირობებში.

გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის გეგმის მიზანია უზრუნველყოს დაგეგმილი საქმიანობის შესაბამისობა გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნებთან.

გარემოსდაცვითი მონიტორინგის ორგანიზაცია

გარემოსდაცვითი საქმიანობის ერთ-ერთ სტრატეგიულ მიმართულებას განეკუთვნება გარემოს მდგომარეობის მონიტორინგი, რომელიც ითვალისწინებს გ არემოს მდგომარეობაზე დაკვირვებას და მოპოვებული მონაცემების ანალიზს, რაც საშუალებას იძლევა პროგნოზირებადი გახდეს გარემოს ცვლილება ნებისმიერი სამეურნეო საქმიანობის განხორციელების შემთხვევაში. გარემოს მდგომარეობის მონიტორინგი გულისხმობს გარემოს დაბინძურების წყაროთა დადგენას და ამ წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა გარემოში გამოყოფის მახასიათებლების განსაზღვრას. აგრეთვე  პროექტით გათვალისწინებული, მავნე ნივთიერებების გარემოში ზღვრულად დასაშვები გამოყოფის (ატმოსფეროში გამოფრქვევის, წყლის ობიექტებში ჩაშვების) გადამეტების შემთხვევაში - გაფრთხილებას და სათანადო ორგანიზაციული ღონისძიებების გატარების რეკომენდაციების შემუშავებას. ქვეყანაში ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობის შეფასება ქვეყანაში დანერგილი დაკვირვებების სისტემის მეშვეობით. ამ სისტემის სტაციონალური პოსტის დანიშნულებაა – რეგულარული, უწყვეტი რეგისტრაცია აწარმოოს ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობის შესახებ (მათ შორის, ძირითადად ჰაერში გოგირდის ორჟანგის, ნახშირჟანგის, აზოტის ჟანგეულებისა და ნახშირწყალბადების მახასიათებელთა დაფიქსირებით. აგრეთვე საჭიროების შემთხვევაში - სინჯების აღებით სხვა მავნე ნივთიერებათა რაოდენობრივი სიდიდეების ატმოსფერულ ჰაერში განსასაზღვრავად).

მონიტორინგის სისტემაში განსაკუთრებული როლი ენიჭება თვითმონიტორინგის ორგანიზაციას. განხილული საწარმოო ობიექტის დაბინძურების გამოყოფის წყაროებზე განხორციელდეს ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროებზე სისტემატური კონტროლის უზრუნველყოფა. თვითმონიტორინგის ასეთი სისტემა საშუალებას იძლევა ოპერატიულად განისაზღვროს ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების ემისიის მოცულობები და სახეები.

მოცემულ დოკუმენტაციაში დადგენილი, საწარმოო ობიექტის ფუნქციონირებით გარემოს დამაბინძურებელი ნივთიერებების ჩამონათვალის გათვალისწინებით,  თვითმონიტორინგულ ქსელში ჩართვას  ექვემდებარება: არაორგანული მტვერი, გოგირდის ორჟანგი, აზოტის ორჟანგი და ნახშირჟანგი.

გარემოს მდგომარეობის თვითმონიტორინგი და ზემოქმედების შეფასების მეთოდები

საქართველოს კანონები "გარემოს დაცვის ჰესახებ”  "წყლის დაცვის ჩესახებ” "ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ” და  საქართველოს მთავრობის დადგენილება #413 - დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების თვითმონიტორინგის და ანგარიშგების წარმოების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე აწესებენ შესაბამის მოთხოვნებს  დაბინძურების წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა თვითმონიტორინგის წარმოებაზე, რომლის მიხედვითაც ამ ნაწილში, საწარმოო ობიექტის მიერ გარემოში გამოყოფილი მავნე ნივთიერებების მახასიათებელთა გაზომვის (შეფასების), აღრიცხვის და ანგარიშგების წარმოების ვალდებულებები დაკისრებული აქვს საქმიანობის სუბიექტს.

საწარმოში ატმოსფერული ჰაერის დაცვის ღონისძიებათა დაგეგმვა და მონიტორინგის ორგანიზაცია

ატმოსფერული ჰაერის დაცვის თვითმონიტორინგის რეგლამენტის სამართლებრივი საფუძველია საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული ინსტრუქცია "დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე ნივთიერებების გაფრქვევების თვითმონიტორიგის და ანგარიშების წარმოების წესების შესახებ”. ეს ინსტრუქცია არეგულირებს სამართლებრივ ურთიერთობებს საქართველოს გარემოს  დაცვის სამინისტროსა ფიზიკურ და იურიდიულ (საკუთრების და ორგანიზაციულ სამართლებრივი ფორმის მიუხედავად) პირებს შორის. ინსტრუქციის მიზანია ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა საქმიანობისას დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე ნივთიერებების გაფრქვევების აღრიცხვისა და ანგარიშგების წესის დადგენა. ხოლო ამ ინსტრუქციის ამოცანას წარმოადგენს ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა მიერ დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების გაფრქვევების აღრიცხვა და მათი წარმოება პირველადი აღრიცხვის დოკუმენტაციის შესაბამისად. პირველადი აღრიცხვის დოკუმენტაციის(პად) ფორმები განკუთვნილია ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროების და მათი მახასიათებლების (ცხრილი 12.2, ფორმა # პად-1). აირმტვერდამჭერი დანადგარების მუშაობის (ცხრილი 12.3 ფორმა # პად-2) და ატმოსფერული ჰაერის დაცვის ღონისძიებების შესრულების (ცხრილი 12.4, ფორმა # პად-3) აღრიცხვისათვის. პად-ის ფორმების საწარმოებლად საწარმოს უნდა გააჩნდეს მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის და გაფრქვევის წყაროების განლაგების სქემა მასზე წარმოების (საამქროს, უბნის) მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის და გაფრქვევის წყაროების ნომრების ჩვენებით. მათ წარმოებას ყოველკვარტალურად ახორციელებს საქარმო ან მისი დამკვეთი. ფიზიკური ან იურიდიული პირი საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, მათი შევსების სიზუსტეს ხელმოწერი. ადასტურებს საწარმოს ხელმძღვანელის მიერ უფლებამოსილი პირი ატმოსფერული ჰაერის დაცვის საკითხებზე პასუხისმგებლობა ინსტრუქციის მოთხოვნათა დარღვევისათვის განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობით.

პად-ის ფორმები წარმოადგენს მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების სახელმწიფო აღრიცხვის საფუძველს, რომელსაც აწარმოებს საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო თანახმად "ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონის 37-ე მუხლის მე-4 პუნქტისა.

ფორმა # პად-1 არის საწარმოში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროების და მათი მახასიათებლების აღრიცხვიანობის დამადასტურებელი პირველადი დოკუმენტი. ფორმა # პად-1-ში ჩანაწერები წარმოებს დაბინძურების წყაროების პარამეტრების გაზომვების მონაცემების და აღებული სინჯების ლაბორატორული ანალიზების დეტალური დამუშავების საფუძველზე. თუ მოცემულ ეტაპზე რომელიმე მავნე ნივთიერების პარამეტრების განსაზღვრის ინსტრუმენტული მეთოდიკის არაარსებობის ან რაიმე სხვა ობიექტური მიზეზების გამო შეუძლებელია ინსტრუმენტალური მეთოდები. მავნე ნივთიერებათა ფაქტიური გაფრქვევების ინტენსიობების დადგენა. ამ შემთხვევაში დასაშვებია დასადგენ პარამეტრთა დადგენა თეორიული გაანგარიშებების საფუძველზე სააღრიცხვო დოკუმენტაციის, მატერიალური ბალანსის მეთოდებისა და სპეციალური დარგობრივი მეთოდიკების გამოყენები.

ფორმა # პად-2-ის შევსება ხდება ყველა იმ საწარმოში, რომლებსაც გააჩნია ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებისაგან დამცავი აირმტვერდამჭერი მოწყობილობები.

ფორმა # პად-3 ივსება საწარმოების მიერ იმ ღონისძიებების შესრულების აღრიცხვისათვის, რომლებიც უზრუნველყოფენ ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობის შემცირებას.

თვითმონიტორინგის წარმოებასთან ერთად მნიშვნელოვან გარემოსდაცვით ღონისძიებად ითვლება და საწარმოო ობიექტის გარემოზე ზემოქმედების უშუალო შეფასება დიდადაა დამოკიდებული სრული ტექნოლოგიური დატვირთვის პირობებში ჩატარებული გარემოში მავნე ნივთიერებების გამოყოფის აღრიცხვიანობის შედეგებზე.

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროების და მათ მიერ გაფრქვეულ დამაბინძურებელ ნივთიერებათა აღრიცხვიანობის მიზანს წარმოადგენს საწყისი მონაცემების დადგენა ისეთი საკითხების გადასაწყვეტად, როგორიცაა:

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოფრქვევების შედეგად გარემოზე ზემოქმედების ხარისხის შეფასება;

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოფრქვევების ნორმატივების დადგენა, როგორც ცალკეული წყაროსთვის, ისე მთლიანად საწარმოსათვის;

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოფრქვევების შეზღუდვის მიზნით დადგენილი ნორმატივების დაცვის კონტროლის ორგანიზაცია;

საწარმოში არსებული აირმტვერდამჭერი მოწყობილობების ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება;

საწარმოში გამოყენებული ტექნოლოგიური პროცესების ეკოლოგიური მახასიათებლების    შეფასება;

საწარმოში გამოყენებული ნედლეულისა და რესურსების ნარჩენების უტილიზაციის ეფექტურობის შეფასება;

ცხრილი 12.2

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროებისა და მათი მახასიათებლების აღრიცხვის ფორმა #პად-1

წარმოების (საამქროს, უბნის) დასახელება

| მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროს (წყაროების ჯგუფის) ნომერი და დასახელება | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს ნომერი და დასახელება | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის სახე (ორგანიზებული ან არაორგანიზებული) | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს პარამეტრები | სინჯების (გაზომვების) აღების თარიღი | სინჯების (გაზომვების) აღების ადგილი | აირჰაერმტვერნარევის პარამეტრები მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს გამოსასვლელთან |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | სიმაღლე, მ | დიამეტრი ან კვეთის ზომა, ხაზობრივი წყაროსათვის მისი სიგრძე, მ |  |  | ტემპერატურა, tოC | სიჩქარე, მ/წმ | მოცულობა, მ3/სთ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

ცხრილი 12.2-ის გაგრძელება

| მავნე ნივთიერებათა დასახელება | მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაცია გ/მ3 | მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროს (წყაროების ჯგუფის) მუშაობის დრო, სთ/კვარტალი ან ნახევარი წელი | სტაციონარული წყაროებიდან გამოყოფილი მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა, ტონა/კვარტალი ან ნახევარი წელი | მათ შორის | ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა | მავნე ნივთიერე-ბათა გაფრქვევის დადგენილი ნორმა, გ/წმ | მავნე ნივთიერე-ბათა გაფრქვევების განსაზღვრის მეთოდების დასახელება | №პად-1 ფორმის შემვსების ხელმოწერა და თარიღი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | მოხვედრილი გაწმენდაზე, ტონა/კვარტალი ან ნახევარი წელი | დაჭერილი, ტონა/კვარტალი ან ნახევარი წელი | გ/წმ | ტ/კვარტა-ლი ან ნახევარი წელი |  |  |  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

ცხრილი 12.3

აირმტვერდამჭერი და ტექნოლოგიური მოწყობილობების მუშაობის რეჟიმის აღრიცხვის ფორმა №პად-2

წარმოების (საამქროს, უბნის) დასახელება

| აირმტვერდამჭერი მოწყობილობის დასახელება | მავნე ნივთიერებათა გამოყო- ფის წყაროს (წყაროების ჯგუფის) ნომერი და დასახელება | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს ნომერი და დასახელება | ნამუშევარი საათების რაოდენობა კვარტალში ან ნახევარ წელში | აირმტვერდამჭერი მოწყობილობის მოცდენის დრო ტექნოლოგიური მოწყობილობის მუშაობისას, სთ/კვარტალი ან ნახევარი წელი | აირმტვერდამჭერი მოწყობილობის მუშაობისას მისი ცალკეული აპარატების მოცდენის დრო, სთ/კვარტალი ან ნახევარი წელი | აირმტვერდა-მჭერი მოწყობილო-ბის (მისი ცალკეული აპარატების) მოცდენის მიზეზი | №პად-2 ფორმის შემვსების ხელმოწერა და თარიღი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | აირმტვერდამჭერი მოწყობილობი-სთვის | აირმტვერდამჭერ მოწყობილობასთან დაკავშირებული ტექნოლოგიური მოწყობილობისათვის |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

ცხრილი 12.4

ატმოსფერული ჰაერის დაცვის ღონისძიებების შესრულების აღრიცხვის ფორმა №პად-3

| წარმოების (საამქროს, უბნის) და ტექნოლოგიური მოწყობილობის დასახელება | დაგეგმილი ღონისძიების დასახელება | ღონისძიების შესრულების ვადა | ღონისძიების შესრულების (დანერგვის) აქტის ნომერი და თარიღი | მავნე ნივთიერებათა დასახელება | ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების ფაქტობრივი შემცირება ღონისძიებების ჩატარების შემდგ, ტ | №პად-3 ფორმის შემვსების ხელმოწერა და თარიღი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | სულ | მათ შორის კვარტლების მიხედვით |  |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

მონიტორინგის ჩატარების პირობები, მოთხოვნები და მეთოდიკა

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროების და მათ მიერ გაფრქვეულ დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მონიტორინგის მიზანს წარმოადგენს განხილული საწარმოს გარემომცველი ატმოსფერული ჰაერის ფაქტიური მდგომარეობის განსაზღვრისათვის და გარემოსდაცვითი ღონისძიებების განხორციელებისათვის რეალური მონაცემების დადგენა. მონიტორინგის გეგმის განხორციელება ისეთი საკითხების ეფექტური გადაწყვეტის საშუალებას იძლევა, როგორიცაა:

-	ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოფრქვევების შედეგად გარემოზე ზემოქმედების მახასიათებელთა დადგენა;

-	ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოფრქვევების ნორმატივების შესაბამისად აუცილებლობის შემთხვევებში გარემოზე მავნე გავლენის შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება, როგორც ცალკეული წყაროსთვის, ისე მთლიანად საწარმოსათვის;

-	ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოფრქვევების შეზღუდვის მიზნით დადგენილი ნორმატივების დაცვის კონტროლის ორგანიზაცია;

-	საწარმოში არსებული აირმტვერდამჭერი მოწყობილობების ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება;

-	საწარმოში გამოყენებული ტექნოლოგიური პროცესების ეკოლოგიური მახასიათებლების შეფასება;

-	საწარმოში გამოყენებული ნედლეულისა და რესურსების ნარჩენების უტილიზაციის ეფექტურობის შეფასება;

-	საწარმოში ატმოსფერული ჰაერის დაცვის ღონისძიებათა დაგეგმვა.

მოქმედ საწარმოებში ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობის მონიტორინგის ჩატარების ორგანიზაციისა და მისი შედეგების დოკუმენტალურად გაფორმების ძირითადი მოთხოვნები და მითითებები დადგენილია საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მიერ, რომელთა დეტალური გადმოცემა განხორციელებულია მოცემული დოკუმენტის მეორე თავში. ეს მოთხოვნები და მითითებები განკუთვნილია საქართველოს ტერიტორიაზე განლაგებულ სამრეწველო, სატრანსპორტო, სასოფლო – სამეურნეო და სხვა დანიშნულების ობიექტებისა და საწარმოებისათვის, რომელთაც გააჩნიათ  ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონალური წყაროები.

საკანონმდებლო მოთხოვნების გათვალისწინებით, დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში  გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობა დგინდება ატმოსფერული ჰაერის მავნე ნივთიერებებით დაბინძურების კონტროლისათვის დადგენილი გამოყენებითი მეთოდების საშუალებით (საქართველოს კანონი “ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ”, მუხლი 42).

გამოყენებით მეთოდებს განეკუთვნება:

ა) დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში  გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის დადგენის ინსტრუმენტული მეთოდი, რომლის საფუძველია დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში  გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის დადგენა სპეციალური გამზომ – საკონტროლო აპარატურის გამოყენებით;

ბ) დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში  გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის განსაზღვრის საანგარიშო მეთოდი. საანგარიშო მეთოდების საფუძველია დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში  გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის დადგენა სპეციალური დარგობრივი საანგარიშო მეთოდიკების გამოყენებით.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოფრქვევების მონიტორინგის ჩატარებისას,  საჭიროების მიხედვით შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს გაზომვების პირდაპირი მეთოდები, დამყარებული უშუალოდ ინსტრუმენტალურ გაზომვებზე, აგრეთვე დასადგენი პარამეტრების თეორიული გაანგარიშებები, სპეციალური დარგობრივი მეთოდიკების გამოყენებით. აღნიშნული მეთოდების გამოყენების მიზანშეწონილებისა და რეგულირების მიზნით, კანონმდებლობით დადგენილია გარემოსდაცვით ორგანოებთან შესაბამისი შეთანხმებების პროცედურების ჩატარება. დარგობრივი, საწარმო ობიექტთაგან ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელ გამოფრქვევათა მონიტორინგის არსებული მეთოდებიდან (ანალიზურ-ექსპერიმენტული, ბალანსური და ხვედრითი გაფრქვევის კოეფიციენტების გამოყენებით)ბალანსურ მეთოდს იმ შემთხვევაში ეძლევა უპირატესობა, როცა არ არის ანალიზურ-ექსპერიმენტული მეთოდით გამოფრქვევათა აღრიცხვის პრაქტიკული შესაძლებლობა. ამის გამო, განხილული საწარმოსათვის ჰაერის დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ატმოსფერული გაფრქვევების მონიტორინგული მაჩვენებლების დასადგენად რეკომენდებულია  საანგარიშო მეთოდის გამოყენება (თანახმად მეორე თავში მიღებული მეთოდოლოგიისა)

მონიტორინგის უბნები და საკონტროლო წერტილები

ატმოსფეროს მდგომარეობის მონიტორინგის ჩატარებისათვის აუცილებელია ატმოსფეროზე ზემოქმედების უბნების ფუნქციონირებისა და მავნე ნივთიერებათა ატმოსფეროში გამომფრქვევი დანადგარების ექსპლუატაციის პირობების სრულად ასახვა, მონიტორინგის ჩატარების ძირითადი პრინციპების გასახორციელებლად აუცილებელია საკონტროლო წერტილების ისე შერჩევა, რომ გათვალისწინებული იქნეს მონიტორინგული დაკვირვებები შემდეგ საწარმოო უბნებზე:

- ნედლეულის მიღება-დასაწყოება (№500 წყარო, გ-2);

- ნედლეულის ჩაყრა დამაქუცმაცებელ წისქვილში (№501,  წყარო, გ-3);

- კერამიკული ფილების გამოსაწვავი ღუმელი(№1 წყარო, გ-1);

ინსტრუმენტალური მეთოდით მონიტორინგი ასევე ჩატარდება უახლოეს დასახლებულ პუნქტთან კვარტალში ერთხელ.

მონიტორინგის შედეგების ფიქსირების ფორმები და დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში  გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის შესატყვისი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა დარეგულირებულია საქართველოს კანონმდებლობი. ნორმატიული საკანონმდებლო მოთხოვნების გათვალისწინებით მონიტორინგის მახასიათებლები და ჩატარების პერიოდულობა ასახულია ცხრილში 12.5.

რეგულარულად, კვარტალური პერიოდულობით მონიტორინგული მასალები ანალიზდება და ივსება დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან, აგრეთვე მობილური წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში  გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის საანგარიშგებო ფორმები: ფორმა პად-1, ფორმა პად-2 და ფორმა პად-3.

მონიტორინგის გეგმის პერიოდულობა და სტრატეგია

მონიტორინგის გეგმის პერიოდულობა მოცემულია ცხრილში 12.5

| ატმოსფერულ ჰაერში ემისიების შეფასებისათვის შერჩეული წერტილი გაფრქვევის სტაციონარული წყაროები, უახლოესი დასახლებული პუნქტი | სინჯების აღების პერიოდუ- ლობა | ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელი ნივთიერებები |
| --- | --- | --- |
|  |  | არაორგანული მტვერი, გოგირდის ორჟანგი, აზოტის ორჟანგი, ნახშირჟანგი |
|  | კვარტალში ერთხელ | + |

ცხილი 12.5.

მონიტორინგის გეგმის განხორციელებასთან დაკავშირებული პერიოდულობა და სტრატეგია

შენიშვნა:  1.ავარიული გაფრქვევების (ზალპური) შემთხვევაში სინჯების აღება მოხდება ყოველდღიურად.

2.კონკრეტული გეგმის დამტკიცება საწარმოს მიერ უნდა მოხდეს გეგმის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ფიზიკური, ან იურიდიული პირების მითითებით.

ასევე საწარმოში განხილული იქნება ატმოსფერულ ჰაერზე უწყვეტი ინსტრუმენტული მონიტორინგის დანერგვის საკითხები იმ კანონებიდან გამომდინარე, რომელიც მიღებული იქნება საქართველოში შესაბამისი კანონიდან გამომდინარე.

ხმაურის მონიტორინგი და მისი განხორციელების გეგმა

მონიტორინგის ჩატარების პირობები, მოთხოვნები და მეთოდიკა

ხმაურის მონიტორინგი განხორციელდება კვარტალში ერთხელ, საწარმოს სრული დატვირთვით მოქმედების დროს - მის ჩატარებაზე კომპეტეტური სპეციალიზებული ორგანოს (სპეციალისტთა ჯგუფის მიერ), რომელთანაც გაფორმდება სათანადო ხელშეკრულება. მონიტორინგის ჩატარების პირობები, მოთხოვნები და მეთოდიკა განისაზღვრება სათანადო საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტების საფუძველზე.

მონიტორინგის უბნები და საკონტროლო წერტილები

ხმაურის მონიტორინგის ჩატარებისათვის აუცილებელია შეირჩეს ამ მახასიათებლით განსაკუთრებით გამორჩეული საწარმოო უბნები, ასეთ უბნებად ითვლება:

- საწარმოო  დანადგარები;

ინსტრუმენტალური მეთოდით მონიტორინგი ასევე ჩატარდება უახლოეს დასახლებულ პუნქტთან კვარტალში ერთხელ.

წყლის მდგომარეობის მონიტორინგი და მისი განხორციელების გეგმა

ჩამდინარე წყლების მონიტორინგი.

საწარმოში არ წარმოიქმნება საწარმო ჩამდინარე წყლები, ასევე სამეურნეო-ფეკალური წყლები ჩაერდინება ბეტონის ამოსაწმენდ ორმოში, რომლის გატანა განხორციელდება პერიოდულად საჭიროებისამებრ. აქედან გამომდინარე მასზე მონიტორინგის (“პად-4”, “პად-5” და “პად-6” ფორმების  შევსება) ჩატარება საჭიროებას არ მოითხოვს.

ნარჩენების მონიტორინგი და მისი განხორციელების გეგმა

მონიტორინგის ჩატარების პირობები, მოთხოვნები და მეთოდიკა

ნარჩენების საკითხებთან მიმართებაში, თვითმონიტორინგის ჩატარების მდგომარეობა უკავშირდება საწარმოო ობიექტის საქმიანობისა.ვის დამახასიათებელი ტექნოლოგიური ციკლის კონკრეტულ ეტაპებს, როგორც ზემო. აღინიშნა, საქმიანობის დასახული მიზნის მიღწევისათვის საწარმო სარგებლობს 'რეგიონის ცენტრალური კომუნალური და სხვა სამსახურების შესაძლებლობებით. ამის გათვალისწინებით შესაბამისი სამსახურების უფლებამოსილების ფარგლებში ყალიბდება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების საწარმოო ობიექტიდან გატანის პრობლემის გადაწყვეტა. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს, რომ საწარმოო ობიექტზე წარმოიქმნება ისეთი ნარჩენებიც, რომელთა ხასიათი პირდაპირ უკავშირდება საწარმოო საქმიანობის თავისებურებებს და აქედან გამომდინარე, აუცილებელია ასეთი ნარჩენების საწარმოს ტერიტორიიდან გატანის და შემდგომი უტილიზაციის პრობლემები გადაქყვეტილ იქნას გარემოსდაცვით და კომუნალური მომსახურების კომპეტეტურ ორგანოებთან შეთანხმებით.

საყოფაცხოვრებო ნარჩენები განთავსდება საწარმოოს ტერიტორიაზე დადგმულ კონტეინერებში და ხელშეკრულების საფუძველზე პერიოდულად გატანილ იქნება რეგიონის კომუნალური დასუფთავების სამსახურის მიერ მუნიციპალურ ნაგავსაყრელზე.

მონიტორინგის უბნები და საკონტროლო წერტილები

ნარჩენების მონიტორინგისთ.ვის მიზანშეწონილია შეირჩეს შემდეგი საწარმოო უბნები:K

- საყოფაცხოვრებო-სამეურნეო ნარჩენების წარმოქმნის უბანი.

-	ნახმარი ზეთების, დაბინძურებული ჩვრების და სხვა სახიფათო ნარჩენების დროებითი  დასაწყოების უბანი.

ბიომრავალფეროვნებაზე მონიტორინგი და მისი განხორციელების გეგმა.

საწარმოს გავლენის სფეროში არ შეინიშნება ბიომრავალფეროვნების ის სახეობები, რომლებიც მოითხოვენ მონიტორინგს და აქედან გამომდინარე მათი მონიტორინგი და მისი განხორციელების გეგმის შემუშავება საჭიროებას არ მოითხოვს.

ნიადაგის დაბინძურებაზე მონიტორინგი და მისი განხორციელების გეგმა.

საწარმოს გავლენის სფეროში, საწარმოს სპეციფიკიდან გამომდინარე, ნიადაგის დაბინძურების ალბათობა პრაქტიკულად არ არსებობს, აქედან გამომდინარე მისი მონიტორინგის საჭიროება არ არსებობს.

გრუნტის წყლების დაბინძურებაზე მონიტორინგი და მისი განხორციელების გეგმა.

საწარმოს გავლენის სფეროში, საწარმოს სპეციფიკიდან გამომდინარე, გრუნტის წყლების დაბინძურების ალბათობა პრაქტიკულად არ არსებობს, აქედან გამომდინარე მისი მონიტორინგის საჭიროება არ არსებობს.

13. საქმიანობის შეწყვეტის შემთხვევაში გარემოს პირვანდელ მდგომარეობამდე აღდგენის პირობები

13.1 მოკლევადიანი გაჩერება ან რემონტი

საპროექტო საწარმოს ან მისი ცალკეული უბნების დროებითი გაჩერების ან შეკეთების (მიმდინარე და კაპიტალური) შემთხვევაში, ობიექტის საექსპლუატაციო სამსახური ვალდებულია შეიმუშავოს საქმიანობის დროებით შეჩერებასთან ან შეკეთებასთან დაკავშირებული ოპერატიული გეგმა, რომელიც პირველ რიგში უნდა მოიცავდეს უსაფრთხოების მოთხოვნებს და შეთანხმებული უნდა იყოს ყველა დაინტერესებულ იურიდიულ პირთან.

ექსპლუატაციის დროებითი შეწყვეტის შემთხვევაში აუცილებელია საწარმოს ნარჩენების მართვის გეგმით გათვალისწინებული პროცედურების კორექტირება და წარმოქმნილი ნარჩენების დასაწყობებისთვის დროებითი ალტერნატიული ტერიტორიის გამოყენება.

დროებით შეჩერებული უბანი ან მთლიანად საწარმო, გამოთავისუფლებული უნდა იყოს დასაწყობებული ნარჩენებისგან.

ოპერატიული გეგმა შეთანხმებული უნდა იყოს ყველა დაინტერესებულ იურიდიულ პირთან.

13.2 ექსპლუატაციის ხანგრძლივი შეწყვეტა ან კონსერვაცია

საწარმოს ან მისი ცალკეული უბნების ექსპლუატაციის ხანგრძლივი შეწყვეტის ან კონსერვაციის შემთხვევაში, მეწარმე ვალდებულია შექმნას ჯგუფი, რომელიც დაამუშავებს ექსპლუატაციის ხანგრძლივი შეწყვეტის ან კონსერვაციის გეგმას. ექსპლუატაციის ხანგრძლივი შეწყვეტის ან კონსერვაციის გეგმა შეთანხმებული უნდა იყოს რეგიონის უფლებამოსილ ორგანოებთან. გეგმის ძირითად შინაარსს წარმოადგენს უსაფრთხოების მოთხოვნები.

საქმიანობის შეწყვეტამდე საჭიროა გატარდეს შემდეგი სახის ღონისძიებები:

• საწარმოს შიდა აუდიტის ჩატარება – ინფრასტრუქტურის ტექნიკური მდგომარეობის დაფიქსირება, ავარიული რისკების და გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით პრობლემატური უბნების გამოვლენა და პრობლემის გადაწყვეტა;

• დამხმარე ინფრასტრუქტურის დროებითი დემობილიზაცია - საწარმოსგამოთავისუფლება დასაწყობებული ნარჩენებისგან;

• ტერიტორიის პერიმეტრის გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი ნიშნებით უზრუნველყოფა.

13.3 ობიექტის ლიკვიდაცია

საწარმოს ან მისი ცალკეული უბნის გაუქმების შემთხვევაში, გარემოს წინანდელ მდგომარეობამდე აღდგენის გზებისა და საშუალებების განსაზღვრისათვის გათვალისწინებული უნდა იყოს სპეციალური პროექტის დამუშავება.

აღნიშნული პროექტის დამუშავებაზე პასუხისმგებელია საწარმოს ადმინისტრაცია. არსებული წესის მიხედვით საწარმოს გაუქმების სპეციალური პროექტი შეთანხმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი ორგანოების მიერ და ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს ყველა დაინტერესებულ ფიზიკურ და იურიდიული პირს.

პროექტი უნდა ითვალისწინებდეს ტექნოლოგიური პროცესების შეწყვეტის წესებს და რიგითობას, შენობა-ნაგებობების და მოწყობილობების დემონტაჟს, სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარების წესებს და პირობებს, უსაფრთხოების დაცვის და გარემოსდაცვითი ღონისძიებებს,

14. სკოპინგის ეტაპზე საზოგადოების ინფორმირებისა და მათ მიერ წარმოდგენილი მოსაზრებებისა და შენიშვნების შეფასება

საქართველოს კონსტიტუციის 37 მუხლის მიხედვით საქართველოს მოქალაქეს აქვს შემდეგი ხელშეუვალი უფლებები:

- საქართველოს ყველა მოქალაქეს უფლება აქვს ცხოვრობდეს ჯანმრთელობისათვის უვნებელ გარემოში, სარგებლობდეს ბუნებრივი და კულტურული გარემოთი. ყველა ვალდებულია გაუფრთხილდეს ბუნებრივ და კულტურულ გარემოს;

    - ადამიანს უფლება აქვს მიიღოს სრული, ობიექტური და დროული ინფორმაცია მისი სამუშაო და საცხოვრებელი გარემოს მდგომარეობის შესახებ.

საქართველოს ახალი „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“ განსაზღვრავს, რომ სკოპინგისა და გზშ-ს ანგარიშის საჯარო განხილვის პროცესში სამინისტრო უზრუნველყოფს საზოგადოების ჩართულობას და ინფორმირებას. მასალების თავის ოფიციალურ ვებგვერდზე ატვირთვასა და შესაბამისი მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს საინფორმაციო დაფაზე განთავსების.

ამ მოთხოვნათა დაკმაყოფილების მიზნით, ჩატარდა რიგი ღონისძიებები, რომელთა მიზანს წარმოადგენდა რეალური სურათის დადგენა დაგეგმილი საქმიანობის მიმართ, საწარმოო ობიექტის განლაგების ტერიტორიის მახლობელი უბნების, მოსახლეობის დამოკიდებულების მხრივ.

ამ ღონისძიებებმა ძირითადად გამოავლინა მოსახლეობის დაინტერესება შესაძლებელი დასაქმების თვალსაზრისით, რაც მიანიშნებს იმ გარემოებაზე, რომ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის თანამედროვე ეტაპზე მოსახლეობისათვის დასაქმების პრობლემების გადაწყვეტა უფრო პრიორიტეტულია, ვიდრე გარემოსდაცვითი ღონისძიებების უზრუნველყოფა.

მიუხედავად ამისა, სათანადო ინფორმაციის გამოქვეყნებას მოსალოდნელია მოყვეს საზოგადოებიდან რეაგირება - დაინტერესებული წარმომადგენლების მონაწილეობის მიღებით გარემოსდაცვითი დამასაბუთებელი დოკუმენტაციის საჯარო განხილვის პროცესში და შესაბამისი წინადადებების წარმოდგენით გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დროს. ასეთი შესაძლებლობის გამოჩენა, აგრეთვე დამოუკიდებელი ექსპერტების წინადადებებისა და შენიშვნების გათვალისწინება უდაოდ შეასრულებს დადებით როლს დაგეგმილი საქმიანობის საწარმოო ობიექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის სრულყოფის, აგრეთვე საძიებელი ნებართვის სანებართვო პირობების ქმედითი ღონისძიებების ჩამოყალიბების მიმართულებით.

15. ძირითადი შედეგები და დასკვნები

საწარმოს დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების წინამდებარე ანაგრიშის მომზადების პროცესში შემუშავებული იქნა დასკვნები და რეკომენდაციები.

დასკვნები:

  - საწარმოს მიმდინარე საქმიანობა დადებით ზემოქმედებას ახდენს ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებაზე;

  - ჩატარებული კვლევის შედეგების მიხედვით საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის პროცესში ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაციების მნიშვნელობები კანონმდებლობით დადგენილ მაჩვენებლებზე გადაჭარბებას ადგილი არ აქვს;

  - საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის შედეგად ხმაურის გავრცელებით გამოწვეული ზემოქმედება არ აჭარბებს დადგენილ ნორმებს;

  - საწარმოს განთავსების რაიონის შესწავლისას ვერ იქნა გამოვლენილი რომელიმე მნიშვნელოვანი ფლორის ან ფაუნის სახეობა, რომელსაც სჭირდება განსაკუთრებული დამცავი ღონისძიებების გატარება;

  - საწარმოს არ გააჩნია ჩამდინარე წყლები;

  - საწარმოში მოხდება ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება, გამოყოფილია ცალკე სათავსო ნარჩენების განთავსებისათვის;

  - დამუშავებულია გარემოსდაცვითი ღონისძიებების გეგმა, ნარჩენების მართვის გეგმა, გარემოსდაცვითი მონიტორინგის სქემა და ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა. აღნიშნული შეტანილია წინამდებარე ანგარიშში სარეკომენდაციო (სანიმუშო) ფორმით.

  - წინამდებარე გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშში მოცემული შემარბილებელ ღონისძიებათა გეგმით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების შემთხვევაში უზრუნველყოფილი იქნება საწარმოს მიმდინარე საქმიანობით გამოწვეული გარემოზე ნეგატიური ზემოქმდების მინიმიზაცია.

რეკომენდაციები:

ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით, მიმდინარე საქმიანობის გარემოზე ზემოქმდების შემცირების მიზნით რეკომენდებულია გატარდეს შემდეგი ღონისძიებები:

1. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გავრცელების შემცირების მიზნით უზრუნველყოფილი იქნას:

  - ჩატარდეს ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების გაფრქვევის მონიტორინგი გეგმის შესაბამისად;

  - ტექნოლოგიური დანადგარები უნდა აკმაყოფილებდნენ ჯანმრთელობის დაცვისა და ტექნიკური უსაფრთხოების მოთხოვნებს.

2. ნიადაგის დაბინძურების რისკის მინიმიზაციის მიზნით:

  - საწარმოს ტერიტორიაზე მოქმედი ტექნიკა-დანადგარების ექასპლუატაციის დროს ავტოტრანსპორტიდან ნავთობპროდუქტების დაღვრის პრევენცია;

  - ნარჩენების მართვის წესების მკაცრი დაცვა.

3. ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების მიზნით:

  - საწარმოში დანერგილი იქნას ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების მეთოდი, რისთვისაც ყველა უბანი უზრუნველყოფილი იქნას სათანადო მარკირების და ფერის, საჭირო რაოდენობის ჰერმეტულსახურავიანი კონტეინერებით;

  - სახიფათო ნარჩენების შესაგროვებლად გამოყოფილი სპეციალური სათავსი დაცული იქნას. სახიფათო ნარჩენების საწარმოს ტერიტორიიდან გატანა და მუდმივი განთავსება მოხდეს ამ საქმიანობაზე სათანადო ლიცენზიის მქონე კონტრაქტორის მიერ;

4. მომსახურე პერსონალის პროფესიული უსაფრთხოების გაუმჯობესების მიზნით

  - საწარმოს მომსახურე პერსონალის საყოფაცხოვრებო სათავსების მოწყობა და საჭირო ინვენტარ-მოწყობილობით უზრუნველყოფა;

  - მომსახურე პერსონალის საჭიროების შემთხვევაში მომარაგება სპეცტანსაცმლით და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით;

  - ყველა სამუშაო ადგილზე საჭიროების შემთხვევაში პროფესიული უსაფრთხოების გამაფრთხილებელი ნიშნების განთავსება;

  - მომსახურე პერსონალის წინასწარი და პერიოდული სამედიცინო შემოწმების ორგანიზაციის უზრუნველყოფა;

ამრიგად, რეალურ მონაცემებზე, აგრეთვე საპროექტო მახასიათებლებზე დაყრდნობით, აღნიშნული საწარმოო ობიექტისათვის, იმ შემთხვევაში, თუ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელებისას საწარმო დაიცავს ტექნოლოგიური რეგლამენტის მოთხოვნებს, გაატარებს დასახულ ღონისძიებებს და იხელმძღვანელებს წარმოდგენილ გარემოსდაცვით დოკუმენტში მოყვანილი რეკომენდაციებით - გარემოსდაცვითი ნებართვის პროცედურის გავლის მიზნით შესაძლებელია გაკეთდეს გარემოზე ზემოქმედების, როგორც ხარისხობრივი, ისე რაოდენობრივი მნიშვნელობის  შეფასებები, რომელთა თანახმადაც:

- არ დაირღვევა საქართველოს კანონმდებლოა;

- არ დაირღვევა საქართველოში მოქმედი გარემოს დაცვის ნორმები;

- საქმიანობის განხორციელება მიზანშეწონილი იქნება მისი განლაგების, შინაარსისა და მასშტაბის გამო;

გამოყენებული ლიტერატურა

- EMEP/CORINAIR, Atmospheric Emission Inventory Guidebook, Sec.   Ed., V.2, (Edited by Stephen Richardson), 1999

2.	საქართველოს კანონი «გარემოს დაცვის შესახებ”. თბილისი, 1996.

3.	საქართველოს კანონი "ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ", თბილისი, 1999.

4.	საქართველოს მთავრობის დადგენილება #42 2014 ~ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროების ინვენტარიზაციის ტექნიკური რეგლამენტი”..

5.	საქართველოს მთავრობის დადგენილება #408 2014 წლის 31 დეკემბერი ~ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების გაანგარიშების ტექნიკური რეგლამენტი”.

6.	 საქართველოსåíშრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 24 თებერვლის ბრძანება #38/ნ «გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის ნორმების დამტკიცების შესახებ».

7.	საქართველოს მთავრობის დადგენილება ~დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან  ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის განსაზღვრის ინსტრუმენტული მეთოდის, დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის დამდგენი სპეციალური გამზომ-საკონტროლო აპარატურის სტანდარტული ჩამონათვალისა და დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ტექნოლოგიური პროცესების მიხედვით ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის საანგარიშო მეთოდიკის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე”, #435 2013 წლის 31 დეკემბერი   ქ. თბილისი.âû

8. Методические указания по расчету выбросов загрязняющих вешеств в атмосферу предприятиями строительной индустрии, Алма-Ата 1992.

9. ადამია შ., გელაშვილი ნ., გოდერძიშვილი ნ., გუგუშვილი ვ., ზაქარაია დ., მიგინეიშვილი რ., მულაძე ი., სადრაძე ნ., ღავთაძე თ., ჩხოტუა თ., შავიშვილი ი., ჭაბუკიანი ა., ჯავახიძე დ. გეოლოგიური რუკა და რუკის განმარტებითი ბარათი.

10. ჩხეიძე დ., საინჟინრო გეოლოგია, თბ., 1979;

11.	 ოვჩინიკოვი ა., ზოგადი ჰიდროგეოლოგია, თბ., 1964;17. Коломенский Н. В., Комаров И. С., Инженерная геология, М., 1964.

დანართები

-	დანართი 1. საწარმოს გენ-გეგმა გაფრქვევის წყაროთა ჩვენებით;

-	დანართი 2. საწარმოს განლაგების სიტუაციური რუკა-სქემა;

-          დანართი 3. გზშ-ს მომზადებაში მიღებულ ექსპერთა სია;

-         დანართი 4. სკოპინგის ეტაპზე საზოგადოების ინფორმირებისა და მათ მიერ წარმოდგენილი მოსაზრებებისა და შენიშვნების შეფასება;

-	დანართ  5. გათვლების შედეგები;

- 	დანართი 6.  ხელშეკრულების ასლი სარწყავი სისტემიდან წყლის აღებაზე.

დან.1. საწარმოს გენ-გეგმა გაფრქვევის წყაროების ჩვენებით

დან.2. საწარმოს განლაგების სიტუაციური რუკა.

დანართი 3. გზს–ს მომზადებაში მონაწილეთა სია

გიული დარციმელია, შპს  „ეკოლცენტრი“-ს დირექტორი;

მომზადებული პრაგრაფები:

- გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ნორმატიული და სამართლებრივი ასპექტები;

- გარემოზე ფიზიკური ზემოქმედების ფაქტორები

- გარემოს მდგომარეობის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მახასიათებლების ცვლილებების პროგნოზი;

- ნარჩენების მართვის გეგმა

- გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმების შემუშავების წინადადებები  პროექტის განხორციელების, მიმდინარეობისა და დასრულების ეტაპებისათვის

- ძირითადი შედეგები და დასკვნები

შპს „გეოსერვისი“-ს დირექტორი მ. ლაბაძე

მომზადებული პრაგრაფები:

საკვლევი ტერიტორიის გეოლოგიური პირობები.

ი/მ  ო. ხიზანიშვილი

ცქვიტინიძე ზურაბი - ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი,

ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი;

მომზადებული პრაგრაფები:

- კლიმატურ-მეტეოროლოგიური პირობები; ზედაპირული წყლები;

- ეკოლოგიური მდგომარეობის ანალიზი;

- შესაძლო ავარიული სიტუაციების ანალიზი და შემარბილებელი ღონისძიებები

საქმიანობის შეწყვეტის შემთხვევაში გარემოს პირვანდელ მდგომარეობამდე აღდგენის პირობები

ლევანი ცქვიტინიძე - ექსპერტ-ეკოლოგი;

- პროექტის ალტერნატიული ვარიანტები;

- დაცული ტერიტორიები

ნინო ურთქმელიძე - ქიმიკოსი;

- გარემოზე და ადამიანის ჯანმრთელობაზე უარყოფითი ზეგავლენის შემცირებისა და თავიდან აცილების ღონისძიებები

ცქვიტინიძე აზა - ბიოლოგი.

ბიომრავალფეროვნება;  ნიადაგები

დანართი 4. სკოპინგის ეტაპზე საზოგადოების ინფორმირებისა და მათ მიერ წარმოდგენილი მოსაზრებებისა და შენიშვნების შეფასება

საქართველოს  კონსტიტუციის 37 მუხლის მიხედვით საქართველოს  მოქალაქეს  აქვს შემდეგი ხელშეუვალი უფლებები:

	საქართველოს          ყველა          მოქალაქეს          უფლება         აქვს         ცხოვრობდეს ჯანმრთელობისათვის  უვნებელ გარემოში, სარგებლობდეს ბუნებრივი და კულტურული გარემოთი. ყველა ვალდებულია გაუფრთხილდეს ბუნებრივ და კულტურულ გარემოს;

	ადამიანს უფლება აქვს მიიღოს სრული,  ობიექტური  და დროული  ინფორმაცია მისი სამუშაო და საცხოვრებელი გარემოს მდგომარეობის შესახებ.

საქართველოს   ახალი  „გარემოსდაცვითი  შეფასების კოდექსი“  განსაზღვრავს,  რომ სკოპინგისა და გზშ-ს ანგარიშის საჯარო  განხილვის პროცესში სამინისტრო უზრუნველყოფს საზოგადოების ჩართულობას და ინფორმირებას. მასალების თავის ოფიციალურ ვებგვერდზე ატვირთვასა და  შესაბამისი  მუნიციპალიტეტის  აღმასრულებელი  ორგანოს   საინფორმაციო დაფაზე განთავსება.

საჯარო განხილვის პერიოდში პროექტთან დაკავშირებით შენიშვნები არ გამოთქმულა.

საჯარო  განხილვის  შემდგომ  საქართველოს   გარემოს  დაცვისა და  სოფლის  მეურნეობის სამინისტროს გზშ-ის  ანგარიშის  მომზადებისათვის  საჭირო  კვლევების, მოსაპოვებელი  და შესასწავლი  ინფორმაციის  ჩამონათვალი  (საქართველოს   გარემოს   დაცვისა და  სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2020 წლის 5 დეკემბრის #2-691  ბრძანებით გამოცემული 2020 წლის 27 ნოემბრის #94 სკოპინგის დასკვნა) სრულად იქნა გათვალისწინებული   იქნა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების წინამდებარე ანგარიშის ვერსიის მომზადების პროცესში.

ინფორმაცია სკოპინგის დასკვნით მოთხოვნილ საკითხებზე რეაგირების შესახებ  მოცემულია ცხრილში 1

ცხრილი 1. ინფორმაცია სკოპინგის დასკვნით მოთხოვნილ საკითხებზე რეაგირების შესახებ

| N | საკითხის შინაარსი | რეაგირება |
| --- | --- | --- |
| 1 | გზშ-ის ანგარიში უნდა მოიცავდეს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ მე-10 მუხლის მე-3 ნაწილით დადგენილ ინფორმაციას; | გზშ-ს ანგარიში მოიცავს გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ მე-10 მუხლის მესამე ნაწილით დადგენილ ინფორმაციას. |
| 2 | გზშ-ის ანგარიშს უნდა დაერთოს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ მე-10 მუხლის მე-4 ნაწილით განსაზღვრული დოკუმენტაცია; | გზშ-ს ანგარიშის ცალკეული პარაგრაფები მოიცავს აღნიშნულ ინფორმაციას. |
| 3 | გზშ-ის ანგარიშში წარმოდგენილი უნდა იყოს სკოპინგის ანგარიშში მითითებული (განსაზღვრული, ჩასატარებელი) კვლევების შედეგები, მოპოვებული და შესწავლილი ინფორმაცია, გზშ-ის პროცესში დეტალურად შესწავლილი ზემოქმედებები და შესაბამისი შემცირების/შერბილების ღონისძიებები; | აღნიშნული ინფორმაცია მოცემულია გზშ-ს ანგარიშის შესაბამის პარაგრაფებში |
| 3.1 | გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის მე-10 მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად გზშ-ის ანგარიში ხელმოწერილი უნდა იყოს იმ პირის/პირების მიერ, რომელიც/რომლებიც მონაწილეობდა/მონაწილეობდნენ მის მომზადებაში, მათ შორის, კონსულტანტის მიერ. | აღნიშნული ინფორმაცია მოცემულია გზშ-ს ანგარიშის დანართ 3-ში |
| გზშ-ის ანგარიშში წარმოდგენილი უნდა იყოს: |
| 4 | პროექტის აღწერა; | შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 3,1. |
|  | პროექტის საჭიროების დასაბუთება | შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 10.2. |
|  | საპროექტო ტერიტორიის აღწერა, საქმიანობის განხორციელების ადგილის საკადასტრო კოდი და GPS კოორდინატები Shp ფაილებთან ერთად; | შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 2.1. GPS კოორდინატები Shp ფაილებში მოცემულია ელექტრონული სახით. |
|  | საპროექტო ტერიტორიიდან დაზუსტებული მანძილი უახლოეს საცხოვრებელ სახლამდე, დასახლებამდე, მდინარემდე და სხვა უახლოეს ობიექტამდე; | შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 2.1 |
|  | პროექტის ალტერნატიული ვარიანტები, შესაბამისი დასაბუთებით მათ შორის არაქმედების ალტერნატივა, ტექნოლოგიური ალტერნატივები, ობიექტის განთავსების ალტერნატივები და გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით შერჩეული დასაბუთებული ალტერნატივები; | შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 10. |
|  | ტერიტორიის მიმდებარედ და 500 მ-იანი რადიუსის მანძილზე არსებული ობიექტების შესახებ ინფორმაცია, დანიშნულების მითითებით; | შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფები 2.1. და სურათ 2.1.1-ში. |
|  | საწარმოს განთავსების ადგილის გარემოს არსებული მდგომარეობის ანალიზი; | შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფები 2.1. |

| 4 | საწარმოს განთავსების შენობის პარამეტრები; | შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 3.1 |
| --- | --- | --- |
|  | საწარმოს ძირითადი ფიზიკური მახასიათებლები (მასშტაბი, წარმადობა); | შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 3.1 |
|  | საწარმოს მუშაობის გრაფიკი და დასაქმებულ პირთა რაოდენობა; | შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 3.1 პარაგრაფი 6 და წხრილი 1.1-ში. |
|  | საპროექტო ტერიტორიის გენერალური გეგმა, შესაბამისი აღნიშვნებით და ექსპლიკაციით, სადაც დატანილი იქნება დანადგარები, ტექნოლოგიური მოწყობილობები, ინფრასტრუქტურული ობიექტები (ადგილმდებარეობის ჩვენებით) და გაფრქვევის/ხმაურის გამომწვევი წყაროები; | შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში დანართი 1. |
|  | საწარმოში მიმდინარე ტექნოლოგიური პროცესის დეტალური სქემა; | შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 3.1. |
|  | საწარმოს დანადგარებისა და ტექნოლოგიური მოწყობილობების აღწერა; | შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 3,1. |
|  | საწარმოს ტექნოლოგიური სქემა (საწარმოო პროცესი) და ტექნოლოგიური ციკლის დეტალური აღწერა; | შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 3.1. |
|  | ტექნოლოგიურ ციკლში გამოსაყენებელი ელექტრო ღუმელის საპასპორტო მონაცემები; | შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 3,1. |
|  | დეტალური ინფორმაცია წარმოებაში გამოსაყენებელი ნედლეულის რაოდენობის და წარმოებული პროდუქციის რაოდენობის და ნედლეულის დასაწყობების შესახებ. საწარმოში ნედლეულის მიღებისა და დასაწყობების პირობები, ნედლეულის მიღების სიხშირე; | შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 3.1 და 3.2. |
|  | მზა პროდუქციის დასაწყობების შესახებ დეტალური ინფორმაცია; | შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 3.1. |
|  | ინფორმაცია საწარმოს ნედლეულით მომარაგების, ნედლეულის შემოტანის და გატანის (სიხშირის) შესახებ, (ტრანსპორტირების გეგმა) ნედლეულის/პროდუქციის ტრანპორტირებისათვის გამოყოფილი ავტოტრანსპორტის შესახებ. ვინაიდან საწარმოს ტექნოლოგიურ ციკლში გამოიყენება მდ. დურუჯის ლამი, დაზუსტებული უნდა იყოს საიდან/რა მეთოდით ხდება საწარმოში ლამის მიღება; | შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 3.1. |
|  | ინფორმაცია იმ ლიცენზიის მქონე ობიექტების შესახებ, საიდანაც მოხდება ნედლეულით (თიხა, ლამი) საწარმოს მომარაგება; | შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 3.1. |

| 4 | ინფორმაცია საწარმომდე მისასვლელი გზის შესახებ, ასევე ნედლეულისა და მზა პროდუქციის ტრანსპორტირებისას გამოყენებული საავტომობილო გზების შესახებ შესაბამისი სქემებით (ტრანსპორტირების მარშრუტი); | შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 3.1. |
| --- | --- | --- |
|  | საწარმოს წყალმომარაგების და საწარმოს ტერიტორიაზე ჩამდინარე (საწარმოო, სანიაღვრე და სამეურნეო-ფეკალური) წყლების მართვის საკითხები; | შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 4.2. |
|  | გრუნტის წყლებზე ზემოქმედების შეფასება; | შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 4.8. |
|  | საწარმოს გენერალური გეგმა ექსპლიკაციით (მაღალი გარჩევადობით), სადაც დეტალურად იქნება აღწერილი საწარმოს ინფრასტრუქტურული ობიექტები; | შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში დანართი 1. |
|  | ინფორმაცია საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის ეტაპზე წარმოქმნილი ნარჩენების შესახებ; | შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 8. |
|  | ინფორმაცია ობიექტის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროცესში მოსალოდნელი ნარჩენების და მათი შემდგომი მართვის შესახებ, საქართველოს კანონის ,,ნარჩენების მართვის კოდექსის” და მისგან გამომდინარე კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად. კერძოდ, ნარჩენები კლასიფიცირებული უნდა იყოს „სახეობებისა და მახასიათებლების მიხედვით ნარჩენების ნუსხის განსაზღვრისა და კლასიფიკაციის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის N426 დადგენილების შესაბამისად. ასევე, მოცემული უნდა იყოს ინფორმაცია ნარჩენების რაოდენობის და ფიზიკური მდგომარეობის შესახებ. ნარჩენს უნდა მიეთითოს სახიფათობის განმსაზღვრელი მახასიათებელი და განთავსების ოპერაციის კოდი, ნარჩენების მართვის კოდექსის II და III დანართის შესაბამისად. წარმოდგენილი უნდა იყოს ინფორმაცია იმ კომპანიების შესახებ, რომელსაც გადაეცემა მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენები შემდგომი მართვის მიზნით. | შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 8. |
|  | საწარმოში შესაძლო ავარიული სიტუაციების აღწერა და შესაბამისი მართვის გეგმა, ასევე ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებებისა და ხანძარქრობის სისტემის შესახებ ინფორმაცია; | შესაბამისი ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 5. |
| გზშ-ს ანგარიშში ასევე წარმოდგენილი უნდა იყოს: |
| 5 | ზემოქმედება ატმოსფერულ ჰაერზე საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის ეტაპზე. გაფრქვევის წყაროები, გაფრქვეული მავნე ნივთიერებები, გაბნევის ანგარიში, შემარბილებელი ღონისძიებები და სხვა; | ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 4.1. და პარაგრაბ 5.3. |
|  | ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებებზე მონიტორინგის განხორციელების საკითხები (უწყვეტი ინსტრუმენტული მონიტორინგის დანერგვის საკითხები, შესაბამისი მოწყობილობებით გაზომვა, მონიტორინგის გაზომვის წერტილები, სიხშირე და სხვა); | ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 12. |

| 5 | ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების პროექტი, სადაც ასახული უნდა იყოს: ატმოსფერული ჰაერის ფონური მდგომარეობა; ობიექტის ფუნქციონირებით გამოწვეული ზეგავლენა ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე, ასევე დადგენილი უნდა იყოს მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის და გაფრქვევის წყაროები, ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული მავნე ნივთიერებების შემადგენლობა, მათი რაოდენობრივი მაჩვენებლები და გაფრქვევის სხვა პარამეტრები.; | შესაბამისი ნორმების პროექტი წარმოდგენილი იქნება ცალკე პროექტის სახით (3 ეგზემპლიარად) |
| --- | --- | --- |
|  | კუმულაციური ზემოქმედება საწარმოს მიმდებარედ და 500 მ-იან რადიუსში არსებული ობიექტების გათვალისწინებით და ზემოქმედების შეფასება გარემოს თითოეული კომპონენტისთვის (სრულყოფილად იქნეს შეფასებული მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე და სოციალურ გარემოზე) | ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 4 და პარაგრაფი 9. |
| 5 | ზემოქმედება ნიადაგზე, მისი შესაძლო დაბინძურება და შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები; | ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 4.4 და 5.3. |
|  | ხმაურის გავრცელება და მოსალოდნელი ზემოქმედება საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის ეტაპზე და შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები. ხმაურის გავრცელებით გამოწვეული ზემოქმედება უახლოეს დასახლებულ პუნქტზე; | ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 2.13.1. |
|  | ზემოქმედების შეფასება ზედაპირულ და მიწისქვეშა წყლებზე საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის ეტაპზე, ზედაპირული წყლების დაბინძურების რისკები და შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები; | ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 4.3; 4.8. და 5.3. |
|  | ნარჩენების მართვის საკითხები, ნარჩენების მართვის გეგმა, ნარჩენების წარმოქმნით და გავრცელებით მოსალოდნელი ზემოქმედება; | ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 8. |
|  | ზემოქმედება და ზემოქმედების შეფასება სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე, ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკებზე საწარმოს ექსპლუატაციის და ტრანსპორტირების ეტაპზე და შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები; | ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 4.7 და 6. |
|  | დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების შედეგად ბიომრავალფეროვნებაზე შესაძლო ზემოქმედების განსაზღვრა და შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები; | ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 4.5. |
|  | მცენარეულ საფარსა და ჰაბიტატების მთლიანობაზე ზემოქმედება, ცხოველთა სამყაროზე ზემოქმედება (მათ შორის წითელი ნუსხის) და შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები; | ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში დანართი 4.5. |
|  | საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის ეტაპზე განსახორციელებელი შემარბილებელი ღონისძიებების გეგმა; | ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 5.3. |

|  | საწარმოს ექსპლუატაციის ეტაპზე განსახორციელებელი მონიტორინგის დეტალური გეგმა; | ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 12 |
| --- | --- | --- |
|  | გზშ-ის ფარგლებში შემუშავებული ძირითადი დასკვნები და საქმიანობის პროცესში განსახორციელებელი ძირითადი ღონისძიებები; | ინფორმაცია იხილეთ გზშ-ის ანგარიშში პარაგრაფი 14. |
|  | გზშ-ის ანგარიში შედგენილი უნდა იყოს საწარმოში არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით, სადაც წარმოდგენილი იქნება დეტალური ინფორმაცია საწარმოს შენობაში არსებული და მოსაწყობი დანადგარების შესახებ; | გზშ-ის ანგარიში შედგენილია საწარმოში არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით, სადაც წარმოდგენილია დეტალური ინფორმაცია საწარმოს შენობაში არსებული და მოსაწყობი დანადგარების შესახებ; |

დანართი 5. გათვლების შედეგები

УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.00

Copyright © 1990-2009 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"

სერიული ნომერი 01-15-0276, Институт Гидрометеорологии Грузии

საწარმოს ნომერი 162; შპს "კერამიკა ართანა"

ქალაქი მცხეთა

საწყისი მონაცემების ვარიანტი: 1, საწყისი მონაცემების ახალი ვარიანტი

გაანგარიშების ვარიანტი: გაანგარიშების ახალი ვარიანტი

გაანგარიშება შესრულებულია: ზაფხულისთვის

გაანგარიშების მოდული: "ОНД-86"

საანგარიშო მუდმივები: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 კვ.კმ.

მეტეოროლოგიური პარამეტრები

| ყველაზე ცხელი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | 22,1° C |
| --- | --- |
| ყველაზე ცივი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა | -1,1° C |
| ატმოსფეროს სტრატიფიკაციის ტემპერატურაზე დამოკიდებული კოეფიციენტი, A | 200 |
| ქარის მაქსიმალური სიჩქარე მოცემული ტერიტორიისტთვის (გადამეტების განმეორებადობა 5%-ის ფარგლებში) | 7,3 მ/წმ |

საწარმოს სტრუქტურა (მოედნები, საამქრო)

| ნომერი | მოედნის (საამქროს) დასახელება |
| --- | --- |

გაფრქვევის წყაროთა პარამეტრები

| აღრიცხვა: | წყაროთა ტიპები: |
| --- | --- |
| "%" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; | 1 - წერტილოვანი; |
| "+" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; | 2 - წრფივი; |
| "-" - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არაა შეტანილი ფონში. | 3 - არაორგანიზებული; |
| ნიშნულების არარსებობის შემტხვევაში წყარო არ ითვლება. | 4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ სიბრტყულად გათვლისთვის; |
|  | 5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით; |
|  | 6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევით; |
|  | 7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა; |
|  | 8 - ავტომაგისტრალი. |
| აღრიცხვა ანგარიშისას | მოედ.№ | საამქ. № | წყაროს № | წყაროს დასახელება | ვარი-ანტი | ტიპი | წყაროს სიმაღლე (მ) | დიამეტრი (მ) | აირ-ჰაეროვანი ნარევის მოცულ. (მ3/წმ) | აირ-ჰაეროვანი ნარევის წიჩქარე (მ/წმ) | აირ-ჰაეროვანი ნარევის ტემპერატ. (°C) | რელიეფის კოეფ. | კოორდ. X1 ღერძი (მ) | კოორდ. Y1 ღერძი (მ) | კოორდ. X2 ღერძი (მ) | კოორდ. Y2 ღერძი (მ) | წყაროს სიგანე (მ) |
| % | 0 | 0 | 1 | ფილების გამოწვის ღუმელი | 1 | 1 | 5,5 | 0,22 | 0,13 | 3,41986 | 110 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი | ნივთიერება | გაფრქვევა (გ/წმ) | გაფრქვევა (ტ/წლ) | F | ზაფხ.: | Cm/ზდკ | Xm | Um | ზამთ.: | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0301 | აზოტის ორჟანგი | 0,0611000 | 1,5840000 | 1 |  | 1,404 | 28,8 | 0,8 |  | 1,279 | 30,7 | 0,9 |
| 0330 | გოგირდის ორჟანგი | 0,0220000 | 0,5700000 | 1 |  | 0,289 | 28,8 | 0,8 |  | 0,263 | 30,7 | 0,9 |
| 0337 | ნახშირბადის ოქსიდი | 0,0605000 | 1,5680000 | 1 |  | 0,056 | 28,8 | 0,8 |  | 0,051 | 30,7 | 0,9 |
| 2909 | არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 | 0,0015300 | 0,0400000 | 1 |  | 0,014 | 28,8 | 0,8 |  | 0,013 | 30,7 | 0,9 |
| % | 0 | 0 | 2 | ნედლეულის საწყობი | 1 | 1 | 2,0 | 0,50 | 0,29452 | 1,50000 | 28 | 1,0 | 14,0 | -2,0 | 14,0 | -2,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი | ნივთიერება | გაფრქვევა (გ/წმ) | გაფრქვევა (ტ/წლ) | F | ზაფხ.: | Cm/ზდკ | Xm | Um | ზამთ.: | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 2909 | არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 | 0,0094800 | 0,2780000 | 1 |  | 0,612 | 12,4 | 0,6 |  | 0,401 | 16,7 | 1,1 |
| % | 0 | 0 | 3 | წისქვილში ჩაყრა | 1 | 1 | 2,0 | 0,50 | 0,29452 | 1,50000 | 28 | 1,0 | 15,0 | -8,0 | 15,0 | -8,0 | 0,00 |
| ნივთ. კოდი | ნივთიერება | გაფრქვევა (გ/წმ) | გაფრქვევა (ტ/წლ) | F | ზაფხ.: | Cm/ზდკ | Xm | Um | ზამთ.: | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 2909 | არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 | 0,0007800 | 0,0040000 | 1 |  | 0,050 | 12,4 | 0,6 |  | 0,033 | 16,7 | 1,1 |

ემისიები წყაროებიდან ნივთიერებების მიხედვით

| აღრიცხვა: | წყაროთა ტიპები: |
| --- | --- |
| "%" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; | 1 - წერტილოვანი; |
| "+" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; | 2 - წრფივი; |
| "-" - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არაა შეტანილი ფონში. | 3 - არაორგანიზებული; |
| ნიშნულების არარსებობის შემტხვევაში წყარო არ ითვლება. | 4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ სიბრტყულად გათვლისთვის; |
| (-) ნიშნით აღნიშნული ან აღუნიშნავი () წყაროები საერთო ჯამში გათვალისწინებული არ არის | 5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით; |
|  | 6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევით; |
|  | 7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა; |
|  | 8 - ავტომაგისტრალი. |

ნივთიერება: 0301   აზოტის ორჟანგი

| № მოედ. | № საამქ. | № წყაროს | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხ. | ზამთ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | % | 0,0611000 | 1 | 1,4038 | 28,83 | 0,8294 | 1,2790 | 30,67 | 0,8968 |
| სულ: | 0,0611000 |  | 1,4038 |  | 1,2790 |  |

ნივთიერება: 0330   გოგირდის ორჟანგი

| № მოედ. | № საამქ. | № წყაროს | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხ. | ზამთ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | % | 0,0220000 | 1 | 0,2888 | 28,83 | 0,8294 | 0,2631 | 30,67 | 0,8968 |
| სულ: | 0,0220000 |  | 0,2888 |  | 0,2631 |  |

ნივთიერება: 0337   ნახშირბადის ოქსიდი

| № მოედ. | № საამქ. | № წყაროს | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხ. | ზამთ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | % | 0,0605000 | 1 | 0,0556 | 28,83 | 0,8294 | 0,0507 | 30,67 | 0,8968 |
| სულ: | 0,0605000 |  | 0,0556 |  | 0,0507 |  |

ნივთიერება: 2909   არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2

| № მოედ. | № საამქ. | № წყაროს | ტიპი | აღრიცხვა | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხ. | ზამთ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) | Cm/ზდკ | Xm | Um (მ/წმ) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | % | 0,0015300 | 1 | 0,0141 | 28,83 | 0,8294 | 0,0128 | 30,67 | 0,8968 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | % | 0,0094800 | 1 | 0,6123 | 12,37 | 0,6202 | 0,4005 | 16,69 | 1,0558 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | % | 0,0007800 | 1 | 0,0504 | 12,37 | 0,6202 | 0,0330 | 16,69 | 1,0558 |
| სულ: | 0,0117900 |  | 0,6767 |  | 0,4463 |  |

გაანგარიშება შესრულდა ნივთიერებათა მიხედვით (ჯამური ზემოქმედების ჯგუფების მიხედვით)

| კოდი | ნივთიერება | ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია | *ზდკ-ს შესწორების კოეფიციენტი /საორ. უსაფრ. ზემოქ. დონე | ფონური კონცენტრ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ტიპი | საცნობარო მნიშვნელობა | ანგარიშში გამოყენებ. |  | აღრიცხვა | ინტერპ. |
| 0301 | აზოტის ორჟანგი | მაქს. ერთ. | 0,2000000 | 0,2000000 | 1 | არა | არა |
| 0330 | გოგირდის ორჟანგი | მაქს. ერთ. | 0,3500000 | 0,3500000 | 1 | არა | არა |
| 0337 | ნახშირბადის ოქსიდი | მაქს. ერთ. | 5,0000000 | 5,0000000 | 1 | არა | არა |
| 2909 | არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 | მაქს. ერთ. | 0,5000000 | 0,5000000 | 1 | არა | არა |

*გამოიყენება განსაკუტრებული ნორმატიული მოთხოვნების გამოყენების საჭიროების შემთხვევაში. პარამეტრის "შესწორების კოეფიციენტი/საორ. უსაფრ. ზემოქ. დონე", მნიშვნელობის ცვლილების შემტხვევაში, რომელის სტანდარტული მნიშვნელობა 1-ია, მაქსიმალური კონცენტრაციის გაანგარიშებული სიდიდეები შედარებული უნდა იქნას არა კოეფიციენტის მნიშვენლობას, არამედ 1-ს.

საანგარიშო მეტეოპარამეტრების გადარჩევა

ავტომატური გადარჩევა

ქარის სიჩქარეთა გადარჩევა სრულდება ავტომატურად

ქარის მიმართულება

| სექტორის დასაწისი | სექტორის დასასრული | ქარის გადარჩევის ბიჯი |
| --- | --- | --- |
| 0 | 360 | 1 |

საანგარიშო არეალი

საანგარიშო მოედნები

| № | ტიპი | მოედნის სრული აღწერა | სიგანე (მ) | ბიჯი (მ) | სიმაღლ. (მ) | კომენტარი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | შუა წერტილის კოორდინატები, I მხარე (მ) | შუა წერტილის კოორდინატები, II მხარე (მ) |  |  |  |  |
|  |  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |  |
| 1 | მოცემული | -250 | 0 | 250 | 0 | 500 | 50 | 50 | 0 |  |

საანგარიშო წერტილები

| № | წერტილის კოორდინატები (მ) | სიმაღლ. (მ) | წერტილ. ტიპი | კომენტარი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 0,00 | 120,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |
| 2 | 0,00 | -120,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |
| 3 | 120,00 | 0,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |
| 4 | -120,00 | 0,00 | 2 | მომხმარებლის წერტილი |  |

გაანგარიშების შედეგები და წილები ნივთიერებათა მიხედვით

(საანგარიშო წერტილები)

წერტილთა ტიპები:

0 - მომხმარებლის საანგარიშო წერტილი

1 - წერტილი დაცვის ზონის საზღვარზე

2 - წერტილი საწარმო ზონის საზღვარზე

3 - წერტილი სანიტარულ-დაცვითი ზონის საზღვარზე

4 - წერტილი დასახლებული ზონის საზღვარზე

5 - წერტილი შენობის საზღვარზე

ნივთიერება: 0301  აზოტის ორჟანგი

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლ. (მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 120 | 2 | 0,53 | 180 | 1,13 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | 0 | -120 | 2 | 0,53 | 0 | 1,13 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 3 | 120 | 0 | 2 | 0,53 | 270 | 1,13 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 4 | -120 | 0 | 2 | 0,53 | 90 | 1,13 | 0,000 | 0,000 | 0 |

ნივთიერება: 0330  გოგირდის ორჟანგი

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლ. (მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 120 | 2 | 0,11 | 180 | 1,13 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | 0 | -120 | 2 | 0,11 | 0 | 1,13 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 3 | 120 | 0 | 2 | 0,11 | 270 | 1,13 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 4 | -120 | 0 | 2 | 0,11 | 90 | 1,13 | 0,000 | 0,000 | 0 |

ნივთიერება: 0337  ნახშირბადის ოქსიდი

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლ. (მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 120 | 2 | 0,02 | 180 | 1,13 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | 0 | -120 | 2 | 0,02 | 0 | 1,13 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 3 | 120 | 0 | 2 | 0,02 | 270 | 1,13 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 4 | -120 | 0 | 2 | 0,02 | 90 | 1,13 | 0,000 | 0,000 | 0 |

ნივთიერება: 2909  არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლ. (მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 120 | 0 | 2 | 0,09 | 269 | 1,79 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | 0 | -120 | 2 | 0,08 | 6 | 1,79 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | 0 | 120 | 2 | 0,07 | 174 | 1,79 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 4 | -120 | 0 | 2 | 0,06 | 91 | 2,55 | 0,000 | 0,000 | 0 |

გაანგარიშების შედეგები და წილები ნივთიერებათა მიხედვით

(საანგარიშო მოედნები)

ნივთიერება: 0301  აზოტის ორჟანგი

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -250 | -250 | 0,11 | 45 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -200 | 0,12 | 51 | 5,35 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -150 | 0,14 | 59 | 3,92 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -100 | 0,16 | 68 | 2,87 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -50 | 0,18 | 79 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 0 | 0,18 | 90 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 50 | 0,18 | 101 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 100 | 0,16 | 112 | 2,87 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 150 | 0,14 | 121 | 3,92 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 200 | 0,12 | 129 | 5,35 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 250 | 0,11 | 135 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -250 | 0,12 | 39 | 5,35 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -200 | 0,15 | 45 | 2,87 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -150 | 0,18 | 53 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -100 | 0,22 | 63 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -50 | 0,25 | 76 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 0 | 0,26 | 90 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 50 | 0,25 | 104 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 100 | 0,22 | 117 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 150 | 0,18 | 127 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 200 | 0,15 | 135 | 2,87 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 250 | 0,12 | 141 | 5,35 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -250 | 0,14 | 31 | 3,92 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -200 | 0,18 | 37 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -150 | 0,24 | 45 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -100 | 0,30 | 56 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -50 | 0,37 | 72 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 0 | 0,40 | 90 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 50 | 0,37 | 108 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 100 | 0,30 | 124 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 150 | 0,24 | 135 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 200 | 0,18 | 143 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 250 | 0,14 | 149 | 3,92 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -250 | 0,16 | 22 | 2,87 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -200 | 0,22 | 27 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -150 | 0,30 | 34 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -100 | 0,43 | 45 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -50 | 0,58 | 63 | 1,13 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 0 | 0,66 | 90 | 1,13 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 50 | 0,58 | 117 | 1,13 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 100 | 0,43 | 135 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 150 | 0,30 | 146 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 200 | 0,22 | 153 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 250 | 0,16 | 158 | 2,87 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -250 | 0,18 | 11 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -200 | 0,25 | 14 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -150 | 0,37 | 18 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -100 | 0,58 | 27 | 1,13 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -50 | 0,92 | 45 | 1,13 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 0 | 1,14 | 90 | 0,83 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 50 | 0,92 | 135 | 1,13 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 100 | 0,58 | 153 | 1,13 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 150 | 0,37 | 162 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 200 | 0,25 | 166 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 250 | 0,18 | 169 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -250 | 0,18 | 0 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -200 | 0,26 | 0 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -150 | 0,40 | 0 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -100 | 0,66 | 0 | 1,13 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -50 | 1,14 | 0 | 0,83 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 0 | 0,79 | 90 | 0,83 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 50 | 1,14 | 180 | 0,83 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 100 | 0,66 | 180 | 1,13 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 150 | 0,40 | 180 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 200 | 0,26 | 180 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 250 | 0,18 | 180 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -250 | 0,18 | 349 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -200 | 0,25 | 346 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -150 | 0,37 | 342 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -100 | 0,58 | 333 | 1,13 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -50 | 0,92 | 315 | 1,13 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 0 | 1,14 | 270 | 0,83 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 50 | 0,92 | 225 | 1,13 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 100 | 0,58 | 207 | 1,13 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 150 | 0,37 | 198 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 200 | 0,25 | 194 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 250 | 0,18 | 191 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -250 | 0,16 | 338 | 2,87 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -200 | 0,22 | 333 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -150 | 0,30 | 326 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -100 | 0,43 | 315 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -50 | 0,58 | 297 | 1,13 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 0 | 0,66 | 270 | 1,13 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 50 | 0,58 | 243 | 1,13 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 100 | 0,43 | 225 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 150 | 0,30 | 214 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 200 | 0,22 | 207 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 250 | 0,16 | 202 | 2,87 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -250 | 0,14 | 329 | 3,92 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -200 | 0,18 | 323 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -150 | 0,24 | 315 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -100 | 0,30 | 304 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -50 | 0,37 | 288 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 0 | 0,40 | 270 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 50 | 0,37 | 252 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 100 | 0,30 | 236 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 150 | 0,24 | 225 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 200 | 0,18 | 217 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 250 | 0,14 | 211 | 3,92 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -250 | 0,12 | 321 | 5,35 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -200 | 0,15 | 315 | 2,87 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -150 | 0,18 | 307 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -100 | 0,22 | 297 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -50 | 0,25 | 284 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 0 | 0,26 | 270 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 50 | 0,25 | 256 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 100 | 0,22 | 243 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 150 | 0,18 | 233 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 200 | 0,15 | 225 | 2,87 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 250 | 0,12 | 219 | 5,35 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -250 | 0,11 | 315 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -200 | 0,12 | 309 | 5,35 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -150 | 0,14 | 301 | 3,92 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -100 | 0,16 | 292 | 2,87 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -50 | 0,18 | 281 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 0 | 0,18 | 270 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 50 | 0,18 | 259 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 100 | 0,16 | 248 | 2,87 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 150 | 0,14 | 239 | 3,92 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 200 | 0,12 | 231 | 5,35 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 250 | 0,11 | 225 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |

ნივთიერება: 0330  გოგირდის ორჟანგი

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -250 | -250 | 0,02 | 45 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -200 | 0,03 | 51 | 5,35 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -150 | 0,03 | 59 | 3,92 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -100 | 0,03 | 68 | 2,87 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -50 | 0,04 | 79 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 0 | 0,04 | 90 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 50 | 0,04 | 101 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 100 | 0,03 | 112 | 2,87 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 150 | 0,03 | 121 | 3,92 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 200 | 0,03 | 129 | 5,35 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 250 | 0,02 | 135 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -250 | 0,03 | 39 | 5,35 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -200 | 0,03 | 45 | 2,87 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -150 | 0,04 | 53 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -100 | 0,04 | 63 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -50 | 0,05 | 76 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 0 | 0,05 | 90 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 50 | 0,05 | 104 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 100 | 0,04 | 117 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 150 | 0,04 | 127 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 200 | 0,03 | 135 | 2,87 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 250 | 0,03 | 141 | 5,35 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -250 | 0,03 | 31 | 3,92 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -200 | 0,04 | 37 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -150 | 0,05 | 45 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -100 | 0,06 | 56 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -50 | 0,08 | 72 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 0 | 0,08 | 90 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 50 | 0,08 | 108 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 100 | 0,06 | 124 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 150 | 0,05 | 135 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 200 | 0,04 | 143 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 250 | 0,03 | 149 | 3,92 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -250 | 0,03 | 22 | 2,87 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -200 | 0,04 | 27 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -150 | 0,06 | 34 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -100 | 0,09 | 45 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -50 | 0,12 | 63 | 1,13 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 0 | 0,14 | 90 | 1,13 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 50 | 0,12 | 117 | 1,13 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 100 | 0,09 | 135 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 150 | 0,06 | 146 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 200 | 0,04 | 153 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 250 | 0,03 | 158 | 2,87 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -250 | 0,04 | 11 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -200 | 0,05 | 14 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -150 | 0,08 | 18 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -100 | 0,12 | 27 | 1,13 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -50 | 0,19 | 45 | 1,13 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 0 | 0,23 | 90 | 0,83 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 50 | 0,19 | 135 | 1,13 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 100 | 0,12 | 153 | 1,13 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 150 | 0,08 | 162 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 200 | 0,05 | 166 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 250 | 0,04 | 169 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -250 | 0,04 | 0 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -200 | 0,05 | 0 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -150 | 0,08 | 0 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -100 | 0,14 | 0 | 1,13 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -50 | 0,23 | 0 | 0,83 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 0 | 0,16 | 90 | 0,83 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 50 | 0,23 | 180 | 0,83 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 100 | 0,14 | 180 | 1,13 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 150 | 0,08 | 180 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 200 | 0,05 | 180 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 250 | 0,04 | 180 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -250 | 0,04 | 349 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -200 | 0,05 | 346 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -150 | 0,08 | 342 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -100 | 0,12 | 333 | 1,13 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -50 | 0,19 | 315 | 1,13 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 0 | 0,23 | 270 | 0,83 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 50 | 0,19 | 225 | 1,13 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 100 | 0,12 | 207 | 1,13 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 150 | 0,08 | 198 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 200 | 0,05 | 194 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 250 | 0,04 | 191 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -250 | 0,03 | 338 | 2,87 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -200 | 0,04 | 333 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -150 | 0,06 | 326 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -100 | 0,09 | 315 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -50 | 0,12 | 297 | 1,13 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 0 | 0,14 | 270 | 1,13 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 50 | 0,12 | 243 | 1,13 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 100 | 0,09 | 225 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 150 | 0,06 | 214 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 200 | 0,04 | 207 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 250 | 0,03 | 202 | 2,87 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -250 | 0,03 | 329 | 3,92 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -200 | 0,04 | 323 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -150 | 0,05 | 315 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -100 | 0,06 | 304 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -50 | 0,08 | 288 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 0 | 0,08 | 270 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 50 | 0,08 | 252 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 100 | 0,06 | 236 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 150 | 0,05 | 225 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 200 | 0,04 | 217 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 250 | 0,03 | 211 | 3,92 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -250 | 0,03 | 321 | 5,35 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -200 | 0,03 | 315 | 2,87 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -150 | 0,04 | 307 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -100 | 0,04 | 297 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -50 | 0,05 | 284 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 0 | 0,05 | 270 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 50 | 0,05 | 256 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 100 | 0,04 | 243 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 150 | 0,04 | 233 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 200 | 0,03 | 225 | 2,87 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 250 | 0,03 | 219 | 5,35 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -250 | 0,02 | 315 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -200 | 0,03 | 309 | 5,35 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -150 | 0,03 | 301 | 3,92 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -100 | 0,03 | 292 | 2,87 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -50 | 0,04 | 281 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 0 | 0,04 | 270 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 50 | 0,04 | 259 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 100 | 0,03 | 248 | 2,87 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 150 | 0,03 | 239 | 3,92 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 200 | 0,03 | 231 | 5,35 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 250 | 0,02 | 225 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |

ნივთიერება: 0337  ნახშირბადის ოქსიდი

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -250 | -250 | 4,3e-3 | 45 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -200 | 4,9e-3 | 51 | 5,35 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -150 | 5,6e-3 | 59 | 3,92 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -100 | 6,4e-3 | 68 | 2,87 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -50 | 7,0e-3 | 79 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 0 | 7,2e-3 | 90 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 50 | 7,0e-3 | 101 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 100 | 6,4e-3 | 112 | 2,87 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 150 | 5,6e-3 | 121 | 3,92 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 200 | 4,9e-3 | 129 | 5,35 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 250 | 4,3e-3 | 135 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -250 | 4,9e-3 | 39 | 5,35 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -200 | 5,9e-3 | 45 | 2,87 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -150 | 7,2e-3 | 53 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -100 | 8,6e-3 | 63 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -50 | 9,8e-3 | 76 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 0 | 0,01 | 90 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 50 | 9,8e-3 | 104 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 100 | 8,6e-3 | 117 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 150 | 7,2e-3 | 127 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 200 | 5,9e-3 | 135 | 2,87 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 250 | 4,9e-3 | 141 | 5,35 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -250 | 5,6e-3 | 31 | 3,92 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -200 | 7,2e-3 | 37 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -150 | 9,3e-3 | 45 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -100 | 0,01 | 56 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -50 | 0,01 | 72 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 0 | 0,02 | 90 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 50 | 0,01 | 108 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 100 | 0,01 | 124 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 150 | 9,3e-3 | 135 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 200 | 7,2e-3 | 143 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 250 | 5,6e-3 | 149 | 3,92 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -250 | 6,4e-3 | 22 | 2,87 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -200 | 8,6e-3 | 27 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -150 | 0,01 | 34 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -100 | 0,02 | 45 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -50 | 0,02 | 63 | 1,13 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 0 | 0,03 | 90 | 1,13 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 50 | 0,02 | 117 | 1,13 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 100 | 0,02 | 135 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 150 | 0,01 | 146 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 200 | 8,6e-3 | 153 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 250 | 6,4e-3 | 158 | 2,87 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -250 | 7,0e-3 | 11 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -200 | 9,8e-3 | 14 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -150 | 0,01 | 18 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -100 | 0,02 | 27 | 1,13 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -50 | 0,04 | 45 | 1,13 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 0 | 0,05 | 90 | 0,83 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 50 | 0,04 | 135 | 1,13 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 100 | 0,02 | 153 | 1,13 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 150 | 0,01 | 162 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 200 | 9,8e-3 | 166 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 250 | 7,0e-3 | 169 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -250 | 7,2e-3 | 0 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -200 | 0,01 | 0 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -150 | 0,02 | 0 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -100 | 0,03 | 0 | 1,13 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -50 | 0,05 | 0 | 0,83 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 0 | 0,03 | 90 | 0,83 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 50 | 0,05 | 180 | 0,83 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 100 | 0,03 | 180 | 1,13 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 150 | 0,02 | 180 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 200 | 0,01 | 180 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 250 | 7,2e-3 | 180 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -250 | 7,0e-3 | 349 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -200 | 9,8e-3 | 346 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -150 | 0,01 | 342 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -100 | 0,02 | 333 | 1,13 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -50 | 0,04 | 315 | 1,13 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 0 | 0,05 | 270 | 0,83 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 50 | 0,04 | 225 | 1,13 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 100 | 0,02 | 207 | 1,13 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 150 | 0,01 | 198 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 200 | 9,8e-3 | 194 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 250 | 7,0e-3 | 191 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -250 | 6,4e-3 | 338 | 2,87 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -200 | 8,6e-3 | 333 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -150 | 0,01 | 326 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -100 | 0,02 | 315 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -50 | 0,02 | 297 | 1,13 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 0 | 0,03 | 270 | 1,13 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 50 | 0,02 | 243 | 1,13 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 100 | 0,02 | 225 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 150 | 0,01 | 214 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 200 | 8,6e-3 | 207 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 250 | 6,4e-3 | 202 | 2,87 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -250 | 5,6e-3 | 329 | 3,92 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -200 | 7,2e-3 | 323 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -150 | 9,3e-3 | 315 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -100 | 0,01 | 304 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -50 | 0,01 | 288 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 0 | 0,02 | 270 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 50 | 0,01 | 252 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 100 | 0,01 | 236 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 150 | 9,3e-3 | 225 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 200 | 7,2e-3 | 217 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 250 | 5,6e-3 | 211 | 3,92 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -250 | 4,9e-3 | 321 | 5,35 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -200 | 5,9e-3 | 315 | 2,87 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -150 | 7,2e-3 | 307 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -100 | 8,6e-3 | 297 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -50 | 9,8e-3 | 284 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 0 | 0,01 | 270 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 50 | 9,8e-3 | 256 | 1,54 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 100 | 8,6e-3 | 243 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 150 | 7,2e-3 | 233 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 200 | 5,9e-3 | 225 | 2,87 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 250 | 4,9e-3 | 219 | 5,35 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -250 | 4,3e-3 | 315 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -200 | 4,9e-3 | 309 | 5,35 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -150 | 5,6e-3 | 301 | 3,92 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -100 | 6,4e-3 | 292 | 2,87 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -50 | 7,0e-3 | 281 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 0 | 7,2e-3 | 270 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 50 | 7,0e-3 | 259 | 2,11 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 100 | 6,4e-3 | 248 | 2,87 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 150 | 5,6e-3 | 239 | 3,92 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 200 | 4,9e-3 | 231 | 5,35 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 250 | 4,3e-3 | 225 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |

ნივთიერება: 2909  არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -250 | -250 | 0,02 | 47 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -200 | 0,02 | 53 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -150 | 0,02 | 61 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -100 | 0,02 | 70 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | -50 | 0,03 | 80 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 0 | 0,03 | 90 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 50 | 0,03 | 101 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 100 | 0,02 | 111 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 150 | 0,02 | 120 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 200 | 0,02 | 128 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| -250 | 250 | 0,02 | 134 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -250 | 0,02 | 41 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -200 | 0,02 | 47 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -150 | 0,03 | 55 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -100 | 0,03 | 65 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | -50 | 0,03 | 77 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 0 | 0,04 | 91 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 50 | 0,03 | 104 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 100 | 0,03 | 116 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 150 | 0,03 | 126 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 200 | 0,02 | 133 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| -200 | 250 | 0,02 | 140 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -250 | 0,02 | 33 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -200 | 0,03 | 40 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -150 | 0,03 | 48 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -100 | 0,04 | 59 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | -50 | 0,05 | 74 | 5,14 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 0 | 0,05 | 91 | 5,14 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 50 | 0,05 | 108 | 5,14 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 100 | 0,04 | 122 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 150 | 0,03 | 133 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 200 | 0,03 | 141 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| -150 | 250 | 0,02 | 147 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -250 | 0,02 | 25 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -200 | 0,03 | 30 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -150 | 0,04 | 38 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -100 | 0,05 | 49 | 3,62 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | -50 | 0,07 | 67 | 1,79 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 0 | 0,08 | 91 | 1,79 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 50 | 0,07 | 115 | 1,79 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 100 | 0,05 | 132 | 5,14 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 150 | 0,04 | 143 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 200 | 0,03 | 151 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| -100 | 250 | 0,02 | 156 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -250 | 0,03 | 14 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -200 | 0,04 | 18 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -150 | 0,05 | 23 | 5,14 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -100 | 0,08 | 33 | 1,79 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | -50 | 0,14 | 53 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 0 | 0,20 | 92 | 0,89 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 50 | 0,14 | 130 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 100 | 0,08 | 148 | 1,79 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 150 | 0,05 | 157 | 5,14 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 200 | 0,04 | 163 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| -50 | 250 | 0,03 | 166 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -250 | 0,03 | 3 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -200 | 0,04 | 4 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -150 | 0,05 | 5 | 3,62 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -100 | 0,10 | 8 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | -50 | 0,27 | 16 | 0,89 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 0 | 0,62 | 99 | 0,62 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 50 | 0,24 | 165 | 0,89 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 100 | 0,10 | 173 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 150 | 0,05 | 175 | 5,14 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 200 | 0,04 | 176 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | 250 | 0,03 | 177 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -250 | 0,03 | 352 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -200 | 0,04 | 350 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -150 | 0,05 | 346 | 5,14 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -100 | 0,09 | 339 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | -50 | 0,21 | 323 | 0,89 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 0 | 0,38 | 266 | 0,89 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 50 | 0,20 | 215 | 0,89 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 100 | 0,09 | 200 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 150 | 0,05 | 193 | 5,14 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 200 | 0,04 | 190 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 250 | 0,03 | 188 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -250 | 0,03 | 341 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -200 | 0,03 | 336 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -150 | 0,05 | 330 | 5,14 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -100 | 0,07 | 318 | 2,55 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | -50 | 0,10 | 299 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 0 | 0,13 | 268 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 50 | 0,10 | 239 | 1,26 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 100 | 0,06 | 220 | 2,55 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 150 | 0,04 | 210 | 5,14 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 200 | 0,03 | 203 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 250 | 0,03 | 199 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -250 | 0,02 | 331 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -200 | 0,03 | 325 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -150 | 0,04 | 317 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -100 | 0,05 | 306 | 5,14 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | -50 | 0,06 | 289 | 3,62 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 0 | 0,06 | 269 | 3,62 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 50 | 0,06 | 249 | 3,62 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 100 | 0,05 | 233 | 5,14 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 150 | 0,04 | 222 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 200 | 0,03 | 214 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| 150 | 250 | 0,02 | 208 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -250 | 0,02 | 323 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -200 | 0,03 | 317 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -150 | 0,03 | 308 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -100 | 0,04 | 298 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | -50 | 0,04 | 284 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 0 | 0,04 | 269 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 50 | 0,04 | 254 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 100 | 0,04 | 241 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 150 | 0,03 | 231 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 200 | 0,02 | 223 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | 250 | 0,02 | 217 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -250 | 0,02 | 316 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -200 | 0,02 | 310 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -150 | 0,02 | 302 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -100 | 0,03 | 292 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | -50 | 0,03 | 281 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 0 | 0,03 | 269 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 50 | 0,03 | 258 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 100 | 0,03 | 247 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 150 | 0,02 | 237 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 200 | 0,02 | 229 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |
| 250 | 250 | 0,02 | 223 | 7,30 | 0,000 | 0,000 |

მაქსიმალური კონცენტრაციები და წილები ნივთიერებათა მიხედვით

(საანგარიშო მოედნები)

ნივთიერება: 0301  აზოტის ორჟანგი

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 50 | 1,14 | 180 | 0,83 | 0,000 | 0,000 |
| მოედანი | საამქრო | წყარო | წილი ზდკ-ში | წილი % |
| 0 | 0 | 1 | 1,14 | 100,00 |
| -50 | 0 | 1,14 | 90 | 0,83 | 0,000 | 0,000 |
| მოედანი | საამქრო | წყარო | წილი ზდკ-ში | წილი % |
| 0 | 0 | 1 | 1,14 | 100,00 |

ნივთიერება: 0330  გოგირდის ორჟანგი

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 50 | 0,23 | 180 | 0,83 | 0,000 | 0,000 |
| მოედანი | საამქრო | წყარო | წილი ზდკ-ში | წილი % |
| 0 | 0 | 1 | 0,23 | 100,00 |
| -50 | 0 | 0,23 | 90 | 0,83 | 0,000 | 0,000 |
| მოედანი | საამქრო | წყარო | წილი ზდკ-ში | წილი % |
| 0 | 0 | 1 | 0,23 | 100,00 |

ნივთიერება: 0337  ნახშირბადის ოქსიდი

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 50 | 0,05 | 180 | 0,83 | 0,000 | 0,000 |
| მოედანი | საამქრო | წყარო | წილი ზდკ-ში | წილი % |
| 0 | 0 | 1 | 0,05 | 100,00 |
| -50 | 0 | 0,05 | 90 | 0,83 | 0,000 | 0,000 |
| მოედანი | საამქრო | წყარო | წილი ზდკ-ში | წილი % |
| 0 | 0 | 1 | 0,05 | 100,00 |

ნივთიერება: 2909  არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2

მოედანი: 1

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი

| კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორიცხვამდე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,62 | 99 | 0,62 | 0,000 | 0,000 |
| მოედანი | საამქრო | წყარო | წილი ზდკ-ში | წილი % |
| 0 | 0 | 2 | 0,59 | 95,31 |
| 0 | 0 | 3 | 0,02 | 3,57 |
| 50 | 0 | 0,38 | 266 | 0,89 | 0,000 | 0,000 |
| მოედანი | საამქრო | წყარო | წილი ზდკ-ში | წილი % |
| 0 | 0 | 2 | 0,34 | 90,94 |
| 0 | 0 | 3 | 0,02 | 6,13 |

მაქსიმალური კონცენტრაციები და წილები ნივთიერებათა მიხედვით

(საანგარიშო წერტილები)

წერტილთა ტიპები:

0 - მომხმარებლის საანგარიშო წერტილი

1 - წერტილი დაცვის ზონის საზღვარზე

2 - წერტილი საწარმო ზონის საზღვარზე

3 - წერტილი სანიტარულ-დაცვითი ზონის საზღვარზე

4 - წერტილი დასახლებული ზონის საზღვარზე

5 - წერტილი შენობის საზღვარზე

ნივთიერება: 0301  აზოტის ორჟანგი

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლ. (მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 120 | 2 | 0,53 | 180 | 1,13 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| მოედანი | საამქრო | წყარო | წილი ზდკ-ში | წილი % |
| 0 | 0 | 1 | 0,53 | 100,00 |
| 2 | 0 | -120 | 2 | 0,53 | 0 | 1,13 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| მოედანი | საამქრო | წყარო | წილი ზდკ-ში | წილი % |
| 0 | 0 | 1 | 0,53 | 100,00 |

ნივთიერება: 0330  გოგირდის ორჟანგი

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლ. (მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 120 | 2 | 0,11 | 180 | 1,13 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| მოედანი | საამქრო | წყარო | წილი ზდკ-ში | წილი % |
| 0 | 0 | 1 | 0,11 | 100,00 |
| 2 | 0 | -120 | 2 | 0,11 | 0 | 1,13 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| მოედანი | საამქრო | წყარო | წილი ზდკ-ში | წილი % |
| 0 | 0 | 1 | 0,11 | 100,00 |

ნივთიერება: 0337  ნახშირბადის ოქსიდი

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლ. (მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 120 | 2 | 0,02 | 180 | 1,13 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| მოედანი | საამქრო | წყარო | წილი ზდკ-ში | წილი % |
| 0 | 0 | 1 | 0,02 | 100,00 |
| 2 | 0 | -120 | 2 | 0,02 | 0 | 1,13 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| მოედანი | საამქრო | წყარო | წილი ზდკ-ში | წილი % |
| 0 | 0 | 1 | 0,02 | 100,00 |

ნივთიერება: 2909  არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2

| № | კოორდ X(მ) | კოორდ Y(მ) | სიმაღლ. (მ) | კონცენტრ. (ზდკ-ს წილი) | ქარის მიმართ. | ქარის სიჩქ. | ფონი (ზდკ-ს წილი) | ფონი გამორი-ცხვამდე | წერტილ. ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 120 | 0 | 2 | 0,09 | 269 | 1,79 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| მოედანი | საამქრო | წყარო | წილი ზდკ-ში | წილი % |
| 0 | 0 | 2 | 0,08 | 87,61 |
| 0 | 0 | 3 | 6,3e-3 | 6,87 |
| 2 | 0 | -120 | 2 | 0,08 | 6 | 1,79 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| მოედანი | საამქრო | წყარო | წილი ზდკ-ში | წილი % |
| 0 | 0 | 2 | 0,07 | 86,85 |
| 0 | 0 | 3 | 5,9e-3 | 7,67 |

დანართი 6. ხელშეკრულების ასლი სამელიორაციო სისტემიდან წყალაღებაზე.

# Text boxes

500 მ.

სარწყავი არხი

400 მ.

120 მ.

ღვინის

ქარხანა

დასახლებული

პუნქტი

საწარმოო ტერიტორია

250 მ.

230 მ.

ლუდის ქარხანა

სასტუმრო

პრობლემის

განსაზღვრა

ვარიანტების სიმრავლის განსაზღვრის მახასიათებელი ნიშნების გამოყოფა

შესაძლო საპროექტო გადაწყვეტილებათა სიმრავლის დადგენა

ოპტიმალური ვარიანტის შერჩევის კრიტერიუმების განსაზღვრა

პრაქტიკულად მიზანშეწონილი რამდენიმე მთავარი ვარიანტის შერჩევა

ვარიანტების შეფასება დადგენილი კრიტერიუმების მიხედვით

მრავალკრიტერიუმიანი ამოცანის გადაწყვეტა

ოპტიმალური ვარიანტის შერჩევა და

დასკვნები

გ-1

გ-3

გ-2

ლუდის ქარხანა

სასტუმრო

ღვინის

ქარხანა

დასახლებული

პუნქტი

საწარმოო ტერიტორია

250 მ.

230 მ.

სარწყავი არხი

400 მ.

120 მ.