F“ვამტკიცებ”

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “იმგე”-ს დირექტორი

_______  /აიდინ დეღირმენჯი/

" ____" _________ 2021 წ.

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “იმგე“

წყალში ხსნადი საღებავების წარმოების საამქრო

(ქ. ბათუმი, ფრიდონ ხალვაშის II შესახვევი N2ა, ს/კ: 05.32.08.913)

მოკლე ანოტაცია არსებული საქმიანობის შესახებ

არტექნიკური რეზიუმე

თბილისი 2021

შინაარსი

1 საწარმოს ფუნქციონირების საფუძვლები ........................................................................................... 2

2 საქმიანობის მოკლე აღწერა............................................................................................................... 4

2.1 შესავალი.............................................................................................................................................4

2.2 დაგეგმილი საქმიანობის აღწერა....................................................................................................7

3 პროექტის განხორციელების რაიონის გარემოს ფონური მდგომარეობა ............................... 10

4 დაგეგმილი საქმიანობის დროს მოსალოდნელი ზემოქმედებები და შემარბილებელი ზომები ...... ............................................................................................................................................ 14

4.1 ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება ....................................................................................... 14

4.2 . ზემოქმედება წყლის ხარისხზე ................................................................................................ 15

4.3. ზემოქმედება ზედაპირულ წყლებზე ............................................................................................. 19

4.4 ნიადაგების და გრუნტის ხარისხობრივი მდგომარეობის შეფასება და ნიადაგების დაბინძურების  ფაქტორი ................................................................................................................... 19

4.5 ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე........................................................................................ 20

4.6 ზემოქმედება დაცულ ტერიტორიებზე...................................................................................... 21

4.7 ზემოქმედება კულტურულ მემკვიდრეობაზე ......................................................................... 21

4.8 ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე ........................................  22

4.9. მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების რისკები ................................................................................ 22

4.10 ხმაურის გავრცელება .................................................................................................................. 23

4.11 კუმულაციური ზემოქმედება .....................................................................................................23

4.12 შესაძლო ავარიული სიტუაციები ..............................................................................................24

5. ნეგატიური ზემოქმედებების შემარბილებელი ღონისძიებები .............................................. 26

6. გარემოში მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის შემცირების ტექნიკური საშუალებები .......... 27

7 დასკვნები და რეკომენდაციები ..................................................................................................... 28

7.1 დასკვნები ........................................................................................................................................ 28

7.2 რეკომენდაციები ............................................................................................................................ 29

- დან.1. საწარმოს გენ-გეგმა გაფრქვევის წყაროების ჩვენებით. ................................................. 30

- დან.2. საწარმოს განლაგების სიტუაციური რუკა .................................................................... 31

1. საწარმოს ფუნქციონირების საფუძვლები

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი შეფასების ახალი კოდექსის მიხედვით დაგეგმილი საქმიანობა ექვემდებარება სკრინინგის ანგარიშის მომზადებას საწარმომ გაიარა სკრინინგის პროცედურა, რომლის გადაწყვეტილების საფუძველზე ის დაექვემდებარა გარემოზე ზემოქმედების შეფასაებას (სკრინინგის დასკვნა #2-869; 12.09,2019 წ). ყოველივე აქედან გამომდინარე საქმიანობისთვის აუცილებელია გარემოსდაცვითი გადაწვეტილების გაცემა, ამიტომ იგი უფლებამოსილია სამინისტროს ამ კოდექსის დადგენილი წესით წარუდგინოს სკოპინგის განცხადება. შესაბამისად, დაგეგმილი საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე საქმიანობის განმახორციელებლის გადაწყვეტილებით შემუშავდა სკოპინგის ანგარიში, რომლის გადაწყვეტილების საფუძველზე მომზადდა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში.

ზოგადი ცნობები საწარმოო ობიექტის შესახებ მოცემულია ცხრილ 1.1-ში.

ცხრილი 1.1.

ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის შესახებ

| # | მონაცემთა დასახელება | დოკუმენტის შედგენის მომენტისათვის |
| --- | --- | --- |
| 1. | ობიექტის დასახელება | შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “იმგე” |
| 2. | ობიექტის მისამართი: ფაქტიური: იურიდიული: | ქ. ბათუმი, ფრიდონ ხალვაშის II შესახვევი N2ა, ს/კ: 05.32.08.913 საქართველო, ქ. ბათუმი, ფრიდონ ხალვაშის გამზ., N 109 |
| 3. | საიდენტიფიკაციო კოდი | 445553605 |
| 4. | GPS კოორდინატები | 1. X – 219068.22; Y – 4611656.55; 2. X – 219088.86; Y – 4611669.01; 3. X – 219101.38; Y – 4611645.61; 4. X – 219082.56; Y – 4611633.74; |
| 5. | ობიექტის ხელმძღვანელი: გვარი, სახელი ტელეფონები: ელ. ფოსტა: | აიდინ დეღირმენჯი ტელ: 599 26 29 41; 599 26 83 23 vardo_futkaradze@mail.ru |
| 6. | მანძილი ობიექტიდან უახლოეს დასახლებულ პუნქტამდე: | დასახლებული პუნქტი 25 მ. |
| 7 | ეკონომიკური საქმიანობა: | წყალში ხსნადი საღებავების წარმოება |
| 8 | გამოშვებული პროდუქციის სახეობა | სხვადასხვა სახის წყალში ხსნადი საღებავები |
| 9 | საპროექტო წარმადობა: | მაქსიმუმი წარმადობა 0.5 ტ/სთ; 800 ტ/წელ. |
| 10 | მოხმარებული ნედლეულის სახეობები და რაოდენობები: | TITAN DIOKSIT RUTILE საღებავის ნივთიერება - 120 ტ//წელ; აკრილის პოლიმერი 144 ტ/წელ პოლიფოსფატი 0.8 ტ/წელ; ბიოციდი სამღ. სამ. 2 ტ/წელ; ANTI FOAM საღებავი პრეპარატი - 2.400 ტ/წელ; DISPERSANT ცელულოზას მარტ. ეთერები - 3.2 ტ/წე; NATRASOL HR (HIDROKSI ETIL CELLULOSE) ცელ. მარტ. ეთერები 2.4 ტ/წელ; CAUSTIK SODA FLAKE პლასტიკური სოდა 0.4 ტ/წელ; TALK EXSTRA ფითხი სამღ. სამუშაოებისთვის 16.8 ტ/წელ; KALSIT 5 MIKRONფითხი სამღ. სამუშაოებისთვის 325.6 ტ/წელ; MONO ETILEN GLIKOL ეთილენგლიკოლი 8 ტ/წელ; PROPILEN GLIKOL პროპილენ გლიკოლი 4 ტ/წელ; BUTIL GLIKOL ბუტანგლიკოლი 2.4 ტ/წელ; FILM AJANI პოლიკარბონმჟავა 7.2 ტ/წელ; POLIURETAN პოლლიურეთანი 0.8 ტ/წელ; წყალი 160 ტ/წელ. |
| 11 | მოხმარებული საწვავის სახეობები და რაოდენობები: |  |
| 12 | სამუშაო საათების რაოდენობა წელიწადში | 1920 საათი |
| 13 | სამუშაო საათების რაოდენობა დღე-ღამეში | 8 საათი |

2. საქმიანობის მოკლე აღწერა

2.1 შესავალი

შპს „იემგ“-ს წყალში ხსნადი საღებავების წარმოების საამქროს  ფუნქციონირება იგეგმება ქ. ბათუმში, ფრიდონ ხალვაშის II შესახვევი N2ა, საწარმოს მოწყობა დაგეგმილია 100 მ2 ფართობის შენობაში. (ს.კ 05.32.08.913). GPS კოორდინატები: X=219085.00; Y=4611653; საპროექტო ტერიტორიას დასავლეთით ესაზღვრება ბათუმი-ხულოს საავტომობილო გზა, ავტოსერვისის საწარმო და ავტოსამრეცხაო. აღმოსავლეთით საცხოვრებელი სახლები საკარმიდამო ნაკვეთებით, ჩრდილოეთით ჯართის მიმღები საწარმო, სამხრეთით სხვადასხვა სახის სავაჭრო ობიექტები. სკრინინგის განცხადების თანახმად უახლოესი დასახლებული პუნქტი დაშორებულია 50 მეტრით, თუმცა ელექტრონული გადამოწმებით დადგინდა, რომ უახლოესი საცხოვრებელი სახლი მდებარეობს  25 მეტრში.

ტერიტორიის სიტუაციური სქემა დაცილების მანძილების დატანით მოცემულია სურათზე 2.1.1 ხოლო საწარმოს განთავსების ტერიტორიის დეტალური სიტუაციური სქემა სურათზე 2.1.2.

საწარმოს ტერიტორიის კუთხეთა წვეროების კოორდინატები მოცემულია ცხრილ 2.1.1.-ში.

ცხრილი 2.1.1.

| # | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 219068.22 | 4611656.55 |
| 2 | 219088.86 | 4611669.01 |
| 3 | 219101.38 | 4611645.61 |
| 4 | 219082.56 | 4611633.74 |

სურათი 2.1.1. სიტუაციური გეგმა

სურათი 2.1.2. შპს „იემგ“-ს წყალში ხსნადი საღებავების წარმოების საამქრო განთავსების ტერიტორიის დეტალური სიტუაციური სქემა

2.2 დაგეგმილი საქმიანობის აღწერა

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „იმგე“-ს წყალში ხსნადი საღებავების წარმოების საამქროს   დაგეგმილი საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს წყალში ხსნადი საღებავების წარმოება, კერძოდ წყალში ხსნადი საღებავისათვის სხვადასხვა სახის კომპონენტების შემოტანა, დოზირება, მოსარევ მიქსერში წყათან ერთად ჩაყრა, მორევა, დაფასოვება, დასაწყოვება და შემდგომ რეალიზაცია..

ობიექტზე ტექნოლოგიური პროცესისათვის საჭირო ნედლეული (შემადგენელი კომპონენტები) მზა სახით  შემოტანება საზღვარგარეთიდან (ძირითადად თურქეთის რესპუბლიკიდან), მათი მახასიათებლებია:

BIOCIDE-წყლის შემცველი და დაბალი ტოქსიკურობის ბიოციდური ნივთიერებები:

გამოიყენება წყლისა და ხსნარების მიკრობული ზრდის კონტროლისათვის და შეიცავს 5–ქლორო–2-მეთილ-4-იზოთიაზოლინ-3-ონ, 2-მეთილ-4-იზოთიაზოლინ-3-ონ-ს.

წყლის შემცველი და დაბალი ტოქსიკურობის ბიოციდური პროდუქცია, რომელიც სველ მდგომარეობაში ბაქტერიებისა და სოკოების დეგრადაციის წინააღმდეგ წყლის შემცველი პროდუქციის მიკრობიოლოგიური კუთხით დაცვისათვისაა შექმნილი.

- ფერის ცვლილება

- გაზის გამოყოფა

- ფაზაში გადასვლა

- სიბლანტის დაკარგვა

- წებოვნება

მახასათებლები:

შეფერილობა: უფერული ყვითელი

შეფერილობა: ღია სითხე

ხვედრითი წონა (20oC) 1.010 გ/მლ-1.10 გ/მლ

pH (saf): 2.0-7.0

ბიოციდური მახასიათებლები

ეფექტურია ანტაციდური ბაქტერიის, სოკოსა და სითხის მიმართ

გამოყენება

ზედაპირული აქტიური ნივთიერების ფორმულირებები

სარეცხი საშუალებები, შამპუნები, ჭურჭლის სარეცხი სითხეები, საპონი, დამარბილებლები, ემულსიური საღებავები, წებოები, პიგმენტური პასტები, მისაწებებელი ემულსიური ქაღალდები, ტექსტილისა და ტყავის დამხმარე საფარები, Wax ემულსიები, ცხიმის ემულსიები, მასტიკები, წებო, ამოსავსები მასალა, სითხეები, წყლის გამწმენდი ქიმიკატები.

გამოყენების ზედაპირი:

ამ პროდუქციისათვის რეკომენდირებული გამოყენების პროცენტულობა შეადგენს წარმოებული მთლიანი პროდუქციის 0,1-163%-ია.

ორგანიზმები (ppm) ბაქტერია:

ოქროსფერი სტაფილოკოკი: 1100

ფსეუდომონა აეროგინოზა: 400

ფსეუდომონა პუტიდა: 250

ვულგარული პროთეი: 900

ნაწლავური ჩხირი: 700

სოკო:

პენიცილიუმი: 150

ასპრეგილომა, ნიგერი: 150

ფუსარიუმ სოლანი: 150

კანდიდა: 300

სითხე:

კანდიდა სანთლები: 500

თავსებადობა:

თავსებადია ანტაციდური მიკრობიოლოგიურად მგრძნობიარე პროდუქციაში გამოყენებულ ყველა ნედლეულთან. გამოყენებამდე აუცილებელია ტესტირება.

შენახვის პირობები:

ანტაციდი შენახულ უნდა იქნეს 5-40oC ტემპერატურაზე. არ უნდა იყოს პირდაპირი მზის სიხვების ქვეშ. დაცული უნდა იქნეს ხანძარსაწინააღმდეგო და სადაზღვევო უსაფრთხოების წესები, რომელიც ასევე ითვალისწინებს დასაწყობების პირობებსაც.

შენახვის ვადა:

ორიგინალური შეფუთვის შემთხვევაში 12 თვე.

კონტეინერი:

ანტიციდი შენახული უნდა იქნეს 30 კგ, 200 კგ-იან კასრები და 1 ტონიან IBC ავზებში.

გამოყენება:

იმ შემთხვევაში, თუ აუცილებელი გახდება მისი პირდაპირი გამოყენება, პერსონალმა ყოველთვის უნდა ჩაიცვას დამცავი ტანსაცმელი. დამცავი ტანსაცმელი მოიცავს შემდეგს: რეზინის წინსაფარი, შესაბამისი წყალგაუმტარი გრძელი ხელთათმანი და ფეხსაცმელი. შესაბამისი დამცავი სათვალე.

ტოქსიკოლოგია:

LD50 (თაგვი): 3965 მგ/კგ

ANTI FOAM-ჰიდროფობური აქტიური ნივთიერებები, ბუნებრივი ცხიმი და არაიონური ემულსია:

შემადგენელი კომპონენტები:

ჰიდროფობური აქტიური ნივთიერებები, ბუნებრივი ცხიმი და არაიონური ემულგატორი ემულსია.

ქიმიური და ფიზიკური მახასიათებლები:

შეფერილობა: უნიფორმის ემულსია, კრემისფერი, მოყვითალო

სიმკვრივე 20oC გ/სმ3 დაახლოებით 0,92

წყალში ხსნადობა: არ არის წყალში ემულსიური.

pH: დაახლოებით ნეიტრალური

იონური ბუნება: არ არის იონური.

მახასიათებლები და გამოყენების ადგილები:

შექმნილია ლაკ-საღებავის ინდუსტრიისათვის. განსაკუთრებით ეფექტურია აკრილიკის, სტრეინ აკრილიკისა და ვინილის დისპერსიის, ვინილ აკრილიკის კოპოლიმერულ სისტემებზე.

რეკომენდირებულია შემდეგი სისტემებისათვის გამოყენება:

დისპერსიული საღებავები, შიდა და გარე.

- პასტა

- აკრილიკი და სილიკატის თაბაშირი

- წებოები

დოზა და შეერთების მეთოდი:

მომზადება: უნდა განხორციელდეს კომერციული ფორმით. წარმოების ნებისმიერ ეტაპზე შესაძლებელია დამატებულ იქნეს, როგორც ქაფის კორექტორი. პიგმენტის მიწებების ეტაპზე შესაძლებელია მისი 2/3-ის დამატება, წონასწორობის ეტაპზე კი დარჩენილი ნაწილის ან მთლიანი. შესაძლებელია დამატებულ იქნეს პროდუქციის საბოლოო სახეზე. მოთხოვნილი შედეგების მიხედვით, საშუალო 0,1-0,3% ეფექტური დოზა.

შეფუთვა, გამოყენება და დასაწყობება:

მიწოდება მოხდება 25, 200, 1000 ლიტრიანი პლასტმასის შეფუთვით.

შენახვის ტემპერატურა: 5oC–დან 30oC–ის ჩათვლით, პროდუქტი ტემპერატურის ცვლილების მიმართ მგრძნობიარეა. პროდუქციის გამოყენებამდე რაოდენობაზე და ნარევში არსებულ სხვა ნივთიერებასთან ურთიერთქმედებაზე დაკვირვებისათვის აუცილებელია ტესტირება. დასაწყობების პერიოდში შესაძლოა მოხდეს მისი გაყოფა. გამოყენებამდე კარგად შეანჯღრიეთ.

მაღალ ტემპერატურაზე შეფუთვის და დასაწყობების დროს, შიგნით რაიმე უცხო ნივთიერების მოხვედრამ შესაძლოა გამოიწვიოს მიკრობიოლოგიური დაბინძურება.

პროდქციის უსაფრთხოება (კლასიფიკაცია, ტოქსიკურობა, PPE)

მოითხოვეთ უსაფრთხოების საინფორმაციო ფორმა.

პროდუქციის აღწერა

სტირენ აკრილიკის კოპოლიმერული ემულსია

მახასიათბელები

| შეფერილობა | თეთრი, ბლანტი სითხე |
| --- | --- |
| მყარი ნივთიერების ოდენობა (150 oC, 1/2 საათი): % | 50.0+1.0 |
| PH (პირდაპირი) | 8.0+1.0 |
| Brookfield RVDV-II) (23 oC, 5/20) MPAS | 4000–11000 cps |

მოქნილი აკრილიკის კონექტორი

გამოყენების ადგილები:

კონექტორი, რომელიც გამოიყენება მოქნილ საფარებზე, საღებავებზე, მასტიკებზე და მარვალმხრივ საფარზე.

ინფორმაცია შეფუთვის შესახებ: 160 კგ კასრი, 1 ტონა IBC

SITREN AKRILIK RESINE-სტირენ აკრილიკის კოპოლიმერული ემულსია::

პროდუქციის აღწერა :	სტირენ აკრილიკის კოპოლიმერული ემულსია.

მახასიათებლები

| შეფერილობა | თეთრი, ბლანტი სითხე |
| --- | --- |
| მყარი ნივთიერების ოდენობა (150 oC, 1/2 საათი): % | 50.0+1.0 |
| PH (პირდაპირი) | 8.0+1.0 |
| Brookfield RVDV-II) სიბლანტე/წებოვნობა (23 oC, 5/20) MPAS | 7000–14000 cps |

გამოყენების ადგილები:

გამოიყენება შიდა და გარე ფასადის საღებავის, ნახევრად ბრჭყვიალა საღებავების შენობის საერთო მოპირკეთების წარმოებისას.

წყლის მიმართ გააჩნია მაღალი მდგრადობა და გამძლეა ამინდის პირობების მიმართაც.

ინფორმაცია შეფუთვის შესახებ: 160 კგ კასრი, 1 ტონა IBC

NATRASOL HR (HIDROKSI ETIL  CELLULOSE) -ჰიდროქსილ ეთილ ცელულოზა:

პროდუქციის აღწერა:

წარმოადგენს ხის მერქნიდან ან ბამბისგან მოპოვებულ არაიონურ პოლიმერს, რომელიც გამოიყენება როგორც დამხმარე და რეოლოგიურად მარეგულირებელი. საშუალო სიბლანტის წებოვნების ტიპის ჰიდროქსი ეთილის ცელულოზა.

გამოყენება:

ძირითადად გამოიყენება წყლის შემცველ საღებავებში, სამშენებლო და პირადი მოვლის პროდუქციაში. თავსებადია სიბლანტისა და ფერის პიგმენტებთან, ემულსიის პოლიმერებთან, ემულგატორებთან, ქაფის საჭრელებთან და დამცავებთან.

ოპტიმალური დაშლის პროცენტულობაზე უფრო მეტად დამჩქარებელი საშუალებების მიერ გამოწვეული აგრეგაციის თავიდან აცილებისათვის HECELLOSE გამოიყენება ყოველი გამოყენებისათვის ყველაზე შესაფერისი ჰიდრაციული ვადის მიღების მიზნით.

ტიპიური მახასიათებლები:

| ფიზიკური მონაცემები | აღწერა | შენიშვნები |
| --- | --- | --- |
| შეფერილობა | მოთეთრო ფხვნილი |  |
| ნაწილაკების ზომა | 90%<425(მ | ბივრატორი საცერი |
| სინესტის შემცველობა | მაქს. 5% |  |
| სიბლანტე/ებოვნება (1% სოლუცია, 25 C) | 1.500-2.500 cps | Broolfiels |
| pH | 6.0-8.5 |  |

დასაწყობება და შეფუთვა:

შეფუთულია 25 კგ-იან პოლიეთილენის შიდა სარჩულის მქონე მრავალფენიანი ქაღალდის ტომარაში.

სინესტისკენ მიდრეკილების გამო, შენახული უნდა იქნეს მშრალ, სუფთა ადგილზე. ორიგინალური შეფუთვით, ოთახის ტემპერატურაზე, შესაფერის პირობებში შენახვის შემთხვევაში არ წარმოადგენს გაფუჭებად პროდუქციას.

SODIUM  HEXAMETAPHOSPHATE:

ტექნიკური მახასიათებლები:

პროდუქცია: ნატრიუმის ჰექსამეტაფოსფატი (SHIMP) ტექნიკური კლასი.

მოლეკულური ფორმულა (NAPO3)6

მოლეკულური წონა: 612 გრ/მოლ

ეტიკეტი ტომარაზე: SODYUM HEGZA META FOSFAT

| თვისება | სტანდარტი |
| --- | --- |
| ყველა P2O3 | 68% მინ |
| პასიური P2O3 | 7.5% მაქს |
| PH მაჩვენებელი | 5,8–7,3 |
| Fe | 0,05% მაქს |
| წყალში გაუხსნელი ნივთიერება | 0,1% მაქს |

საღებავებსა და საფარებზე გამოიყენება როგორც წყლის სიმაგრის ინფილტრატორი. ასევე გამოიყენება როგორც დისპერსატორი.

FILM AJANI:

გამოყენება:

წარმოადგენს ძალიან მსუბუქი სუნის მქონე შემაერთებელ საშუალებას, რომელიც გამოიყენება დისპერსიებზე, დისპერსიის საღებავებში და მისაწებებლებში.

ფიზიკური მახასიათებლები:

შეფერილობა: ღია ნათელი სითხე.

სიმკვრივე 20oC დაახლოებით 940 კგ/მ3

სიბლანტე/წებოვნება: 25oC  მაქსიმალური 2 მგ/ლ 100 მლ

აფეთქების წერტილი: > 100 oC

დაშლა: არ იშლება წყალში, მაგრამ იშლება არომატულ და აკრილიკის გამხსნელებში.

თვისებები და გამოყენება:

გამოიყენება დისპერსიული საღებავების მინიმალური ფენის წარმოქმნის ტემპერატურის შესამცირებლად და ასევე წარმოადგენს დამხმარე საშუალებას პოლიმერულ ისპერსიული ნაწილაკების მიერ ფენის წარმოქმნისათვის. გამოყენებისა და შენახვის დროს, საჭიროა თავისუფლად მოძრაობდნენ პოლიმერის ნაწილაკები, ასეთი ფორმით შენახვის შემთხევაში, უზრუნველყოფილ იქნება სტაბილურობა. ამასთან ერთად, პრობლემა აღარ წარმოიქმნება წებოვნებასა და გავრცელებაში. ამავდროულად საღებავის ზედპირზე წასმის შემდეგ, აუცილებელია პოლიმერული ნაწილაკების დნობა და დუღილი. თუ პოლიმერული ნაწილაკები მაგარია, მაშინ ერთმანეთისგან ცალკე დარჩება და ამის გამო ვერ მოხდება კარგი დაფარვა.

აღნიშნული პროდუქცია ამავდროულად ძლიერი გამხსნელებისა და პოლიაკრილიკების, პოლივინილის აცეტატებისა და ზოგადად გამოყენებული თერმოპოლიმერული დისპერსიებისათვის მოქმედებს, როგორც პლატიფიკატორი. მუდმივი ფენის წარმოქმნის პოლიმერული ნაწილაკების დარბილებით უზრუნველყოფის მიზეზი, მისი ნელი აორთქლების გამო, საღებავის წასმის შემდეგ ნესტიან და ცხელ ატმოსფერულ პირობებში მისი დიდი ხნით დარჩენაა.

KALSIT 5  MIKRON:

პროდუქციის მოკლე აღწერა: ბუნებრივი, თხელი, ძალიან ადვილად დაშლადი კალციუმის კარბონატის ფხვნილი, რომელიც მიიღება ძალიან სუფთა, თეთრი მარმარილოდან.

ნედლეულის ქიმიური სტრუქტურა:

CaCO3

MgCO3

FeCO3

არ იშლება HCl–ში

მარცვლის ზომის დაშლა:

45(მ საცერში ნარჩენი (ISO 787/7)

ყველაზე დიდი მარცვალი (d98%)

საშუალო მარცლვის ზომა (d50%)

2(მ ქvედა მარcვლები

სითეთრე:

სიკამკამე CIE L*, a*, b* (DIN 6174)

სიკაშკაშე (Ry, C/2o, DIN 53163)

სიკაშკაშე (R 457 ö ISO 2469)

სიყვითლის ინდექსი (DIN 6167)

ტენიანობა ფაბრიკიდან გამოსვლა (ISO 787/2)

შეფეთულის სიმკვრივე (ISO 787/11)

pH მაჩვენებელი (ISO 787/9)

ცხიმის შეწოვა (ISO 787/5)

VO-ის შეწოვა (ISO 787/5)

გამოყენების ადგილები:

- ქაღალდი

- ნებისმიერი სახის საღებავი

- პლასტმასი

- PVC მოპირკეთება

- პოლიესტერი

- პოლიურეთანი

- პოლიოლეფინი

სხვა გამოყენების ადგილები:

წებოები, საიზოლაციო მასალები.

DISPERSANT:

წყლის შემცველი სისტემებისათვის დისპერიის საშუალება.

დისპერსიის საღებავები ძირითადად გამხსნელებთან, ნაწილობრივ კი კალციუმის კარბონატებთან ფორმულირდება. საჭიროა ამ გამხსნელების წყლის შემცველ სისტემებში აგრეგაციის წარმოქმნის გარეშე შერევა ან წებოვნობის წარმოქმნა. არაორგანული დისპერგატორების უმრავლესობა ამ პრობლემას ვერ აგვარებს.

COATEX P 90 წარმოადგენს ისეთ პროდუქციას, რომელიც აღნიშნული პრობლემების გადასაჭრელად არის შექმნილი. სიმყარის შემცველ, გამხსნელ და არაორგანულ პიგმენტებში და PVC სისტემებში მთლიანად უზრუნველყოფს დისპერსიას.

COATEX P 90 უნდა უზრუნველყოს პიგმენტეისა და გამხსნელების დისპერგაცია. ამის გამო საჭიროა ამ ნივთიერების არევის გარეშე დამატება. საჭირო რაოდენობა პირგემნებსა და შემავსებლებში ჯამური სიმძიმის აქტიური შემცველობის მიხედვით უნდა იცვლებოდეს 0,1%-დან 0,5%-მდე, რეკომენდირებულია პიგმენტებისა და შემავსებელი მასალების დისპერგაცია 7,5-დან 9,5-მდე.

თვისების ანალიზი.

სტრუქტურა: პოლიაკრილატის ამონიუმის მარილი

შეფერილობა (20oC) ლურჯ-მწვანე, წყლიანი სოლუცია.

მყარი შემცველობა (%): 40

Ph (20 C): 7

სიმკვრივე: (20 C): 1.16

უპირატესობები:

თავსებადობა: თავსებადია უამრავ პოლიმერულ ემულსიასთან, პიგმენტებთან და გამხსნელებთან.

სითხე გამზადებულია გამოყენებისათვის და გამოიყენება ადვილია. დაბალ დონეზე საჭიროებს მინერალუ პიგმენტს და გამხსნელს და ცოტა გამაგრების დროს. წარმოებული პროდუქციის კარგი სტაბილური თვისებით შეჰმატებს არაჩვეულებრივ წებოვნების COATEX P 90   არ წარმოქმნის ქაფს.

შენახვა:

დაცული უნდა იყოს BR 100 P ამინდის პირობების მიმართ და შენახულ უნდა იქნეს 5–დან 40 გრადუსამდე ტემპერატურაზე.

პროდუქციის გახსნილი შეფუთვა უნდა დაიხუროს დაუყოვნებლივ.

პროდუქციის გახსნიდან შენახვის ვადა 6 თვეა.

შეფუთვა:

210 კგ-იან კასრებში.

T I TAN DIOKSIT RUTILE:

საერთაშორისo სტანდარტები ISO 591-1:2000, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

| TiO2 შემცველობა % | 92 |
| --- | --- |
| წყალში ხსნადი ნივთიერება % | 0,1 |
| არამდგრადი ნივთიერებები % | 0,2 |
| pH მაჩვენებელი წყლის ნარევი | 6,5–8,0 |
| ცხიმის შეწოვა (გ/100გ) | 21 |
| დაბინძურების ინდექსი | 2,7 |
| ფერის გამახუნებელი ძალის ერთეული | 2100 |
| გაუმჭვირვალობა გ/მ2 | 25 |
| დისპერსია უმ2 | 11 |
| დისპერსია უმ | 60 |
| საცერის ზემოთ ნარჩენი (45 უმ 325 mesh)% | 0,005 |
| საშუალო მოცულობითი წონა (კგ/მ3)c | 800 |
| საშუალო კუთრი წონა (კგ/მ3) | 3860 |
| საშუალო მოლური ზომა (um) | 0,25 |
| სითეთრე, ერთეული | 97,1 |
| რეზისტენტობა | კარგი |
| რუთილის შემცველობა % | 98 |

გააჩნია შესანიშნავი ოპტიკური თვისება, მაღალი გადაფარვა და შესანიშნავი სითეთრე, მაღალი დისპერსიის თხელი მარცვლოვანი ზომა, ქაფის არ წარმოქმნის თვისება.

გამოყენება: ძირითადად გამოიყენება წყლის და გამხსნელის შემცველ საღებავებში, ლაკებსა და სამშენებლო ქიმიკატებში.

საწრმოს გახსნა იგეგმება 100 მ2 კაპიტალურ შენობაში, რომელიც მეწარმის კერძო საკუთრებაა. ადგილზე დამონტაჟდება თურქული წარმოების ჰიდრავლიკური მიქსერი, რომლის წარმადობაა 0.5 ტ/სთ-ში საღებავი. ტექნოლოგიურ პროცესში გამხსნელად გამოყენებული იქნება მხოლოდ წყალი, რომლის ხარჯი პროდუქციაში 20 %-ია. ჯამურად დაგეგმილია  800 ტ/წელ წყლოვანი საღებავების წარმოება წელიწადში 240 სამუშაო დღით, დღეში 8 საათიანი რეჟიმით. ტექნოლოგიურ პროცესში ბუნებრივი აირი ან სხვა სახის საწვავის გამოყენება არ იქნება საჭირო.

ჰიდრავლიკური მიქსერიდან წარმოქმნილი შეწონილი ნაწილაკების გაფრქვევა მოხდება მოქსერის თავზე დამონტაჟებული  სავენტილაციო სისტემით შენობის გარე პერიმეტრზე.

საწარმოს ფუნქციონირებისათვის საჭირო ნედლეული დასაწყობდება შესაბამის სასაწყობო ტერიტორიაზე და მათი შენახვა მოხდება ინსტრუქციის თანახმად.

წყალში ხსნადი საღებავის წარმოებისას ყოველ 1 ტონა პროდუქციაზე გამოიყენება შემდეგი სახის და რაოდენობების კომპონეტები, რომელიც მოცემუ;ია ცხრილ 3.1.1-ში:

ცხრილი 3.1.1.

| # | საღებავი PLASTIK BOYA | კგ | 1000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | გახარჯული ნედლეულის ჩამონათვალი |
| 1 | TITAN DIOKSIT RUTILE საღებავის ნივთიერება | კგ | 165 |
| 2 | SITREN AKRILIK RESINE აკრილის პოლიმერი | კგ | 105.5 |
| 3 | SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE პოლიფოსფატი | კგ | 1 |
| 4 | BIOCIDE ბიოციდი სამღ. სამ. | კგ | 2.5 |
| 5 | ANTI FOAM საღებავი პრეპარატი | კგ | 3 |
| 6 | DISPERSANT ცელულოზას მარტ. ეთერები | კგ | 4 |
| 7 | NATRASOL HR (HIDROKSI ETIL CELLULOSE)ცელ. მარტ. ეთერები | კგ | 3 |
| 8 | KALSIT 5 MIKRONფითხი სამღ. სამუშაოებისთვის | კგ | 507 |
| 9 | FILM AJANI პოლიკარბონმჟავა | კგ | 9 |
| 10 | წყალი | კგ | 200 |
| სულ: | 1000 |

3.  პროექტის განხორციელების რაიონის გარემოს ფონური მდგომარეობა

გეომორფოლოგიური თვალსაზრისით საკვლევი ტერიტორია  მდებარეობს კახაბრის ვაკის ღერძულ ნაწილში, მდ. ჭოროხის მარჯვენა სანაპიროზე.

კახაბრის ვაკე განიერი და გაშლილი ზღვისპირა დაბლობია, მთლიანად აგებული მეოთხეული ასაკის ალუვიურ-ზღვიური ნალექებით. მას განედურად კვეთს მდ. ჭოროხი, ფაქტობრივად რომლის დელტასაც წარმოადგენს ეს ოროგრაფიული ერთეული.

დაბლობის ფარგლებში კარგად გამოიკვეთება რელიეფის ორი ტიპი. პირველია  მდინარის აკუმულაციური კალაპოტი და ჭალის ტერასა, ხოლო მეორე ასეთივე გენეზისის ალუვიურ-ზღვიური დაბლობი, რომელზედაც გაშენებულია ხელვაჩაური და მიმდებარე სოფლები. საქმიანი ეზო მოიცავს ამ ერთეულის სამხრეთ პერიფერიას.

დაბლობის ზედაპირი სწორი, თითქმის ბრტყელია ოდნავ (15-მდე) დახრილი დასავლეთისაკენ და სუსტად დანაწევრებული 1.0-1.5 მ-მდე სიღრმის წყალსადინარებით. რელიეფის განვითარების აკუმულაციური ციკლი აქ დამთავრებულია და ამჟამად იწყება მისი ეროზიული დანაწევრება. ზედაპირის ცალკეული მცირე უბნები (განსაკუთრებით წყალსადინარების გასვრივ) დაჭაობებულია.

საწარმოო ეზოს ფარგლებში ზედაპირი სწორია, ერთიანი და დაუნაწევრებელი, აბსოლუტური სიმაღლეებით 15 მეტრის ფარგლებში.  მორფოლოგიაზე სერიოზული გავლენა იქონია ანტროპოგენულმა ფაქტორმა. ტერიტორიის ათვისებას მალევე მოყვა რელიეფის დამახასიათებელი ანტროპოგენული უხვი ფორმების გავრცელება _ ხელოვნურად მოსწორებული მოედნები საწარმოებით, ღრმულები, ზვინულები სამშენებლო და საყობაცხოვრებო ნაგვის გროვები, ფართობების სასოფლო-სამეურნეო დამუშავება და ა. შ.

მოედნის ფარგლებში თანამედროვე საშიში გეოდინამიკური პროცესების გამოვლენა, მათ მიერ  დატოვებული ან საგრძნობლად შეცვლილი რელიეფის ფორმები არ დაფიქსირდა. ტერიტორია დღეისათვის გამოირჩევა მდგრადობის მაღალი ხარისხით.

გეოლოგიური აგებულება. გამოკვლეული ტერიტორია შედის მცირე კავკასიონის ნაოჭა სისტემის აჭარა-თერიალეთის ზონის ცენტრალური ქვეზონის უკიდურეს დასავლეთ ნაწილში და მოიცავს სიღრმეში დაძირულ აჭარისწყლის გაშლილი სინკლინური ნაოჭის ჩრდილოეთი ფრთას. თავის მხრივ ნაოჭი მთლიანად აგებულია  შუა ეოცენური  ასაკის სხვადასახვა ლითოლოგიური შემადგენლობის ვულკანოგენური  ნალექების მძლავრი წყებით.

1.	კახაბრის დაბლობის ფარგლებში ძირითადი ქანები ყველგან გადაფარულია მეოთხეული ასაკის ალუვიურ-ზღვიური (პლეისტოცენური) და ალუვიური (თანამედროვე) ნალექებით სიმძლავრით რამოდენიმე ათეულ მეტრამდე. პირველების მიერ მთლიანადაა აგებული კახაბერის დაბლობი, ხოლო მეორე გვხვდება მდ. ჭოროხის კალაპოტის, ჭალის და ჭალის ტერასების ფარგლებში. საქმიანი ეზოს ფარგლებში სულ ცოტა 10 მ სიღრმემდე გვხვდება თანამედროვე ალუვიური და ტექნოგენური ნალექები. პირველი  წარმოდგენილია ნაყარი გრუნტებით სიმძლავრით 0.5 მეტრამდე, ხოლო მეორე კარგად დამუშავებული კენჭნარით ქვიშის შემავსებლით. საწარმოს მიღმა ზედაპირზე ალუვიური კენჭნარი დაფარულია ანალოგიური გენეზისის თიხნარებით სიმძლავრით 0.7 მეტრამდე

გამოკვლეულ ტერიტორიაზე გრუნტის წყლების ფორმირება, მოძრაობა და გავრცელება განისაზღვრება გეოლოგიური და გეომორფოლოგიური პირობებით. მდ. ჭოროხის ხეობაში ატმოსფერული ნალექებუს სიუხვე, საფარი ქანების  საკმაოდ მაღალი კოლექტორული თვისებები განაპირობებენ ამ ქანებში მიწისქვეშა წყალუხვი ნაკადების ფორმირებას.

ამგები ქანები ზედაპირიდან 1.5-2.5მ სიღრმიდან გაწყლოვანებულებია. მოძრაობის მიხედვით წყლები ფოროვანი ტიპისაა, უწნევო, თავისუფალი ზედაპირით. ქიმიური შემადგენლობით ჰიდროკარბონატული კალციუმ-მაგნიუმიანი, მინერალიზაციით 0.2-0.3 გ/ლ-მდე. მიწისქვეშა წყლების კვება ხდება მდინარის წყლებით და ატმოსფერული ნალექების უშუალო ინფილტრაციით, ხოლო განტვირთვა მდ. ჭორიხის მიმართულებით. მათი  რეჟიმი ძლიერ ცვლადია წყალდიდობების და წყალმოვარდნების დროს სწრაფად იწევენ ზევით და თითქმის უტოლდებიან ზედაპირს. წყალმცირეობის დროს ასევე სწრაფად ხდება დონეების დაწევა 1.0-1.5 მეტრამდე. ისინი ჩვეულებრივ არ ამჟღავნებენ აგრესიულობას ნებისმიერი მარკის წყალშეუღწევადი ბეტონის და ლითონკონსტრუქციების მიმართ

საქართველოს ტერიტორიის სეისმური დარაიონების უახლოესი სქემის მიხედვით ქ. ბათუმი განთავსებულია 7 ბალიან  სეისმურ ზონაში (პნ 01.01-09 ”სეისმომედეგი მშენებლობა”), ხოლო ამგები გრუნტები ამავე დოკუმენტის  #1 ცხრილით სეისმური თვისებების მიხედვით განეკუთვნებიან III კატეგორიას. გამომდინარე აქედან მშენებლობისათვის გამოყოფილი ტერიტორიის სეისმურობად მიღებულ იქნეს 8 ბალი.

აჭარა მდებარეობს საქართველოს სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში, აჭარის დასავლეთ ნაწილი შეადგენს შავი ზღვის სანაპირო ზონას.

ტერიტორია განისაზღვრება როგორც ზღვისპირა ტენიანი სუბტროპიკული კლიმატის ზონა, რომელიც მოიცავს მთელ დასავლეთ საქართველოს და გრძელდება ლიხის მთის ქედამდე. ამ ზონის კლიმატი ფორმირებულია მისი მდებარეობის ზემოქმედებით სუბტროპიკული და საშუალო განედით, ატმოსფეროს ცირკულაციის პროცესით და ოროგრაფული მოდელებით. სამი მხრიდან შემოსაზღვრული მთების ქედების გავლენით ნესტი, დასავლეთიდან - შავი ზღვის მხრიდან მომავალი არასტაბილური ჰაერის მასები, გადის კონვერგენციას და შემდეგ  მიედინება აღმავალი ნაკადით მთების დასავლეთ ფერდობებზე.  აღნიშნული პროცესები იწვევს ნესტიანი კლიმატის წარმოქმნას, დიდი რაოდენობის ნალექით წელიწადის თითქმის ნებისმიერ დროს, მიუხედავად მაღალი თერმული რეჟიმის ფონისა.

სანაპირო ზონას ახასიათებს ჭარბი ნოტიო სუბტროპიკული კლიმატი. აღნიშნული რაიონის რელიეფი ტეხილი და მთიანია. მთის ქედები ეშვება პირდაპირ ზღვისპირზე და იცავს სანაპიროს აღმოსავლეთის ცივი მასების. ამიტომ სანპირო ზონა არის პირდაპირ შავი ზღვის ზემოქმედების ქვეშ.

ვიწრო სანაპირო ზოლი შავი ზღვის გასწვრივ აჭარაში წარმოადგენს კახაბრის დაბლობს, რომელიც მდებარეობს კოლხეთის დაბლობის უკიდურეს სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში. ძლიერი და თბილი მასები, მომავალი ხმელთაშუაზღვიდან შავი ზღვის აღმოსავლეთი ნაპირისკენ ათბობს აჭარას ცივი ზამთრის სეზონის დროს. საშუალო ტემპერატურა ყველაზე ცივ თვეებში (იანვარი-თებერვალი) დაახლოებით შეადგენს 4.8˚C – 6.7˚C. საშუალო ტემპერატურა ყველაზე თბილ თვეში (აგვისტო) დაახლოებით შეადგენს 22.2˚C – 23.1˚C. ზაფხული არ არის ძალიან ცხელი (განსაკუთრებით ქობულეთში) ბრიზის,  მდიდარი მცენარეული საფარისა და დიდი რაოდენობით ნალექის წყალობით.

მიუხედავად ამისა მაქსიმალური ტემპერატურა შეიძლება იყოს: მინიმალური (-8  –  -16˚C) იანვარში, როცა ცივი მასები შემოიჭრებიან ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან. მაქსიმალური კი აგვისტოში 38 – 40˚C.

როგორც უკვე ავღნიშნეთ აჭარის სანაპირო დაცულია აღმოსავლეთის ქარების ზერმოქმედებისგან მთის ქედების ხშირი ტყეების წყალობით.  მიუხედავად ამ ფაქტისა აღინიშნება სეზონის მიხედვით ქარების მიმართულების სხვადასხვა ვარიაციები. აქ დასავლეთის ქარები (ზღვიდან) დომინირებენ აღმოსავლეთის (კონტინენტურ) ქარებზე ყველგან, თითქმის ყველა სეზონზე.

შედარებით თბილი კლიმატის გამო ნალექი აჭარაში უმეტესად მოდის წვიმის სახით. წვიმის წლიური რაოდენობა მერყეობს 2,320 და 2,621 მმ შორის, ანუ ძალიან მაღალი, რაც მოითხოვს საწარმოსათვის განსაკუთრებულ საპროექტო და ტექნოლოგიურ მოთხოვნებს.  ექსტრემალური წვიმის მოვლენები არ არის ძალიან ხშირი, მაგრამ ასეთ მოვლენებს ძალიან დიდი ზემოქმედება აქვს ზედაპუირული წყლების რეჟიმზე და შესაბამისად საწარმოს პროექტი უნდა ითვალისწინებდეს აღნიშნულ მომენტს.

ანგარიშის მიხედვით `საქართველოსთვის გაწეული დახმარება გაეროს ჩარჩო კონვენციის მოთხოვნების დაკმაყოფილებაში კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით გლობალურ კლიმატურ ცვლილებას ექნება ტენდენცია უკიდურესობისკენ (წყალდიდობა, გვალვა). აჭარისთვის ეს განისაზღვრება როგორც დიდი მომატებული რაოდენობის კოკისპირულ წვიმებს.

ძირითადი ნიადაგები და ლანდშაფტები

თავდაპირველად აქ გავრცელებული უნდა ყოფილიყო ალუვიური კორდიანი მჟავე ნიადაგები, შრეებრივი აგებულებით და დაფარული ჭალის მდელოს მცენარეულობით. ამჟამად ტერიტორიაზე ბუნებრივი ნიადაგის საფარი აღარ არსებობს. იგი მთლიანად განადგურდა ჯერ კიდევ გასული საუკუნეში საწარმოო საამქროს მშენებლობის პროცესში, ხოლო შემდეგ ტერიტორიის ათვისების და საწარმოო საქმიანობის შედეგად.

ამჟამად ეზოს სამხრეთ ნაწილში, გადათხრილ ზედაპირზე, მთლიანად გადანაწილებული მდინარეული ბალასტია, საერთოდ მცენარეული და ნიადაგი საფარის არსებობის რაიმე ნიშნის გარეშე. ეზოს ჩრდილოეთ ნაწილში ზედაპირზე დაყრილი ბალასტი გატკეპნილი ან შედარებით უმნიშვნელოდ არის გადათხრილი. აქ მხოლოდ ჩრდილოეთი ღობის გასწვრივ რამოდენიმე მ2 ფართობზე შემორჩენილია, ადამიანის სამეურნეო ზემოქმედებით დაკნინებული და დანაგვიანებული, ალუვიური ნიადაგის ვიწრო და წაგრძელებული ფრაგმენტები -  5-10 სმ-მდე სიმძლავრის საშუალოდ ჰუმუსირებული A ჰორიზონტით. მექანიკური შემადგენლობით იგი თიხნარ-ქვიშნარია, წვრილი კენჭნარის უხვი ჩანართებით. იგი შეფერილობით მუქი ნაცრისფერი ან მოშავოა, ტენიანი, ფხვიერი და ფორიანი. მათ ქვეშ ალუვიური, კარგად დამუშავებული, კენჭნარია ქვიშის შემავსებლით. ანალოგიური გენეზისის და უფო მძლავრი თიხნარიანი ნიადაგის ცალკეული, მცირე ფართობის ნაკვეთებია შემორჩენილი საწარმოს ირგვლივ ყველა მიმართულებით, რომლებიც დღესაც გამოიყენება სასოფლო სამეურნეო სავარგულებად.

ამჟამად საწარმოს ტერიტორიის ნახევარზე მეტი ფართობი უჭირავს საწარმოო და დამხმარე შენობა-ნაგებობებს. დარჩენილი ფართობის უმეტეს ნაწილზე ეზოში დაყრილი ბალასტის შრე გატკეპნილია ან გადათხრილია ნიადაგის რაიმე კვალის გარეშე.

4. დაგეგმილი საქმიანობის დროს მოსალოდნელი ზემოქმედებები და შემარბილებელი ზომები

ზემოქმედებები ბუნებრივ გარემოზე მოსალოდნელია, როგორც მშენებლობის ასევე

ექსპლუატაციის ეტაპზე.

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელებისას მოსალოდნელი ზემოქმედების სახეებიდან

შეიძლება განხილული იყოს:

 ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება;

 ხმაურის გავრცელება;

 ნიადაგის და გრუნტის დაბინძურების რისკი;

 ზემოქმედება ზედაპირული წყლებზე;

 მიწისქვეშა/გრუნტის წყლების დაბინძურების რისკები;

 ნარჩენებით გარემოს დაბინძურების რისკები;

 ზემოქმედება სატრანსპორტო ნაკადებზე;

 ადგილობრივი გზების საფარის დაზიანება;

 ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე.

დაგეგმილი საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ზოგიერთი სახის ზემოქმედების განხილვა არ ჩაითვალა სავალდებულოდ. განხილვიდან ამოღებულ ზემოქმედებების სახეები,

4.1. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევა:

საწარმოს საქმიანობის შედეგად ატმოსფეროში გამოიყოფა მავნე ნივთიერებები. ყურადღებას და განხილვას მოითხოვს დაგეგმილი საქმიანობის შედეგად გარემოში გამოფრქვეული მავნე ნივთიერებაა შეწონილი ნაწილაკი, ცხრილ-4.1.-ში მოცემულია საწარმოში წარმოქმნილი მავნე ნივთიერებების კოდი, ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციების მნიშვნელობები, გაფრქვევის სიმძლავრეები და საშიშროების კლასი.

ცხრილი 4.1.

მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები

| მავნე ნივთიერების დასახელება | კოდი | ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია მგ/მ3 | საშიშროების კლასი |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | მაქსიმალური ერთჯერადი | საშუალო დღე-ღამური |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| შეწონილი ნაწილაკები | 2902 | 0.5 | 0.15 | 3 |

საწარმოს პრინციპული ფუნქციონირების მონაცემების ანალიზის საფუძველზე დადგენილი – გარემოს უმთავრესი დამაბინძურებელი წყაროებია:

1.	წყალში ხსნადი საღებავის დამზადების მიქსერის გამწოვი სისტემა (გაფრქვევის წყარო გ-1);

საკვლევი ტერიტორიის სიახლოვეს ანალოგიური ტიპის ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროები განთავსებული არ არის.  გამომდინარე აღნიშნულიდან, საკვლევი ტერიტორიის ატმოსფერული ჰაერის ფონური დაბინძურების შეფასებისათვის, საჭიროა გამოყენებულ იქნას საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №408 დადგენილების (ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების გაანგარიშების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე) მე-5 მუხლის მე-8 პუნქტით   გათვალისწინებული რეკომენდაციები.

რადგან უახლოესი დასახლებული პუნქტი დასავლეთის მიმართულებებით დაცილებულია  ობიექტის შესაბამისად  25 მეტრით, ამიტომ  გაანგარიშებული ემისიების შესაბამისად,  ჰაერის ხარისხის მოდელირება შესრულდება ობიექტის წყაროებიდან 25 მეტრიანი ნორმირებული ზონის საკონტროლო წერტილების მიმართ.

რადგან დაგეგმილი საქმიანობა იგეგმება ქ. ბათუმში, ამიტომ ფონურ სიდიდეებად აღებული იქნება ცხრილი 3.1.2-ის 125 - 250 მოსახლეობის გრაფის მონაცემები. ასევე გათვალისწინებული იქნება საკურორტო ზონებისათვის დადგენილი სიდიდე, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 0.8 ზდკ-ს.

აღნიშნული შედეგები მოცემულია ცხრილ 4.2-ში

ცხრილი 4.2.

მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის ძირითადი შედეგები

| მავნე ნივთიერებათა დასახელება | მავნე ნივთიერებათა ზდკ-ის წილი ობიექტიდან |
| --- | --- |
|  | უახლოეს დასახლებული პუნქტის კორდინატები |
|  | (25; 0) | (0; -25) | (0; 25) | (-25; 0) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| შეწონილი ნაწილაკები (მტვერი) | 0.43 ზდკ | 0.43 ზდკ | 0.43 ზდკ | 0.43 ზდკ |

### 4.2. ზემოქმედება წყლის ხარისხზე

წყალი საწარმოში გამოიყენება:

- საწარმოო მიზნებისათვის (წყალში ხსნადი საღებავების წარმოების მიქსერში);

- სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის (სასმელი წყლის ონკანები, შხაპები,  სათავსოები).

სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის წყლის მომარაგება განხორციელდება ქ. ბათუმის წყალმომარაგების სისტემიდან.

ტექნიკური წყლის აღება საწარმოო მიზნებისათვის მოხდება საწარმოს ტერიტორიაზე არსებული ლიზენზირებული ჭაბურღილიდან.

წყლის ხარჯი საწარმოო მიზნებისათვის

წყალში ხსნადი საღებავების წარმოებისას წყალი გამოიყენება საღებავის წარმოებისათვის გამხსნელად, რომლის რაოდენობა 1 ტონა პროდუქციის წარმოებისათვისესაჭიროება 200 ლიტრი, ანუ წელიწადში ესაჭიროვება:

0.2x800= 160 მ3/წელ.

წყალი ასევე გამოიყენება დღის ბოლოს მიქსერის დანადგარის გამორეცხვისათვის, რომლის ხარჯი დღეში  მოსალოდნელია 0.1 მ3-ის ოდენობით, ანუ წელიწადში წყლის ხარჯი საწარმოო მიზნებისათვის იქნება:

0.1x240= 24 მ3/წელ.

აღნიშნული წყალი სალექარის გავლით ჩაშვებული იქნება საწარმოს ტერიტორიაზე მოწყობილ 2.7 მ3 მოცულობის ბეტონის ორმოში, რომლის გატანა განხორციელდება ასევე შესაბამისი ხელშეკრულებით.

სულ ჯამური ხარჯი საწარმოო მიზნებისათვის იქნება 160+24=184 მ3/წელ.

### წყლის ხარჯი სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის

სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის წყალი გამოიყენება საოფისე შენობაში და სანიტარულ კვანძებში მოსამსახურეთა მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის წყლის ხარჯი გაანგარიშებულია ”კომუნალური წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემებით სარგებლობის წესების” მიხედვით (დამტკიცებულია საქართველოს ურბანიზაციისა და მშენებლობის მინისტრის 21.10.1998 წ., №81 ბრძანებით).

სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის წყლის რაოდენობას ვანგარიშობთ შემდეგი ფორმულით:

Q = (A × N) მ3/დღ-ში;

სადაც:

Q - დღეღამეში სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის საჭირო წყლის ხარჯი;

A – მუშაკთა საერთო რაოდენობა დღეღამის განმავლობაში, ჩვენ შემთხვევაში A = 10 მუშაკი;

ხოლო N- წყლის ნორმა სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის ერთ მუშაკზე დღის განმავლობაში, ჩვენ შემთხვევაში N = 0.045 მ3/დღ.;

აქედან გამომდინარე, დღეღამეში სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის საჭირო წყლის ხარჯი იქნება:

Q = (10 × 0.045) = 0.45 მ3/დღ-ში, ხოლო წლიური რაოდენობა იქნება 0.45x240=108 მ3/წელ-ში

აღნიშნული სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების ჩაშვება განხორციელდება საწარმოს ტერიტორიაზე მოწყობილ ბეტონის ორმოში, რომლის გატანა განხორციელდება პერიოდულად საჭიროებისამებრ.

რაც შეეხება საწარმოს ტერიტორიაზე წარმოქმნილ სანიაღვრე წყლებს,რადგან საწარმოო პროცესი მიმდინარეობს მთლიანად დახურულ შენობაში, ამიტომ მათი დაბინძურების რისკი არ არსებობს და ისინი ჩაედინება ქალაქის სანიაღვრე სისტემაში.

ქვემოთ მოცემულ ცხრილ 4.3-ში მოყვანილია სამეურნეო-ფეკალურ ჩამდინარე წყალში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მასა  მსოფლიო ჯანმრთელობის ორგანიზაციის მონაცემებით (Rapid Assessment of Air, Water and Land Pollution Sourses, WHO, 1982).

ცხრილი 4.3

ჩამდინარე წყლებში ერთი ადამიანის მიერ დღეღამეში გამოყოფილი დამაბინძურებელი ნივთიერებების მასა

| დამაბინძურებელი ნივთიერება | დატვირთვის ფაქტორი, გ/1 ადამიანზე დღეღამეში |
| --- | --- |
| ჟბმ5 | 45-54 |
| ჟქმ (ბიქრომატი) | 1,6 ჟბმ5- 1,9 ჟბმ5 |
| საერთო ორგანული ნახშირბადი | 0,6 ჟბმ5 - 1,0 ჟბმ5 |
| შეწონილი ნაწილაკები | 70 - 145 |
| ქლორიდები | 4 - 8 |
| საერთო აზოტი (N) ორგანული აზოტი თავისუფალი ამონიუმი ნიტრატი | 6 - 12 0,4 X საერთო N 0,6 X საერთო N 0-დან 0,5-მდე X საერთო N |
| საერთო ფოსფორი (P) ორგანული ფოსფორი არაორგანული ფოსფორი (ორტო- და პოლიფოსფატი) | 0,6 - 4,5 0,3 X საერთო P 0,7 X საერთო P |
| kaliumi (K20) | 2 - 6 |

სამეურნეო-ფეკალური ჩამდინარე წყლების შემადგენლობაში - როგორც წესი, შედის:

- გაუხსნელი მინარევები, რომლებიც წყალში მსხვილ შეწონილ მდგომარეობაში იმყოფებიან და არაორგანული წარმოშობის არიან;

- კოლოიდური ნივთიერებები, რომლებიც შედგებიან მინერალური და ორგანული ნაწილაკებისაგან;

- გახსნილი ნივთიერებები, რომლებიც წყალში იმყოფებიან მოლეკულურ- დისპერსული ნაწილაკების სახით.

სამეურნეო-ფეკალური ჩამდინარე წყლების დაბინძურების ძირითადი მახასიათებელი ნივთიერებები არიან: შეწონილი ნაწილაკები, ორგანული ნივთიერებები, აზოტის ნაერთები, პოლიფოსფატები, ცხიმები, ქლორიდები, კალიუმი.

### წყალარინება

საწარმოს ტერიტორიაზე წარმოიქმნება:

- სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლები საოფისე შენობიდან და სანიტარული კვანძებიდან;

- სანიაღვრე წყლები.

### სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლები

როგორც ზემოთ დადგინდა გაანგარიშებით, სასმელი წყლის ხარჯი სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის შეადგენს:

Q = 0.45 მ3/დღ-ში.

სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების ხარჯს ვიღებთ მოხმარებული წყლის 90%-ს, შესაბამისად ჩამდინარე წყლების დღეღამური ხარჯი შეადგენს:

q = 0.45 × 0.9 = 0.405 მ3/დღ-ში, ანუ 0.405x240=97.2 მ3/წელ.

აღნიშნული სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების ჩაშვება განხორციელდება საწარმოს ტერიტორიაზე მოწყობილ ბეტონის ორმოში, რომლის გატანა განხორციელდება პერიოდულად საჭიროებისამებრ..

საწარმოო ჩამდინარე წყლები

საწარმოო ჩამდინარე წყლები არ წარმოიქმნება.

რაც შეეხება დღის ბოლოს მიქსერის დანადგარის გამორეცხვისათვის გამოყენებულ წყალს, რომლის ხარჯი დღეში  მოსალოდნელია 0.1 მ3-ის ოდენობით, ანუ წელიწადში წყლის ხარჯი საწარმოო მიზნებისათვის იქნება:

0.1x240= 24 მ3/წელ.

აღნიშნული წყალი სალექარის გავლით ჩაშვებული იქნება საწარმოს ტერიტორიაზე მოწყობილ 2.7 მ3 მოცულობის ბეტონის ორმოში, რომლის გატანა განხორციელდება ასევე შესაბამისი ხელშეკრულებით.

სანიაღვრე წყლები

სანიაღვრე ჩამდინარე წყლების ხარჯი იანგარიშება ფორმულით:

q= 10 x F x H x K

სადაც:

q – სანიაღვრე წყლების ხარჯია დროის გარკვეულ პერიოდში მ3,

F - ტერიტორიის ფართობი ჰა, ჩვენ შემთხვევაში, საწარმოო ტერიტორია, რომლის  ფართობია - 100 კვ.მ, ანუ - 0.01 ჰა.

H – ნალექების რაოდენობა დროის გარკვეულ პერიოდში, მმ. ,,სამშენებლო კლიმატოლოგია”-ს მიხედვით საწარმოს განლაგების ტერიოტორიისათვის ნალექების წლიური  რაოდენობა შეადგენს 2572  მმ/წელ-ში, ხოლო ნალექების დღეღამური მაქსიმუმი - 238 მმ/დღღ.

K – ტერიტორიის საფარის ტიპზე დამოკიდებული კოეფიციენტი (ჩვენ შემთხვევაში ბეტონშის საფარისათვის ვიღებთ - K= 0.9).

ფორმულის გამოყენებით მივიღებთ სანიაღვრე წყლების წლიურ ხარჯს:

q წელ. = 10 x 0.01  x 2572 x 0.9 = 231.48მ3/წელ.

ხოლო თუ გავითვალისწინებთ ნალექების დღე-ღამური მაქსიმალურ სიდიდეს, სანიაღვრე წყლების ხარჯის დღე- ღამური მნიშვნელობა ტოლი იქნება:

qდღ.ღ.მაქს. = 10 x 0.01  x 238 x 0.9 = 21.42 მ3/დღ.ღ.

სანიაღვრე წყლები რომელიც არ ბინძურდება საწარმოო პროცესის სემოქმედებით, რადგან საწარმოო პროცესი მთლიანად მიმდინარეობს დახურულ შენობაში, შიდა სანიაღვრე ახებით მოხვდება ქ. ბათუმის სანიაღვრე სისტემაში.

4.3.  ზემოქმედება ზედაპირულ წყლებზე

დაგეგმილი საქმიანობით გამოწვეული ზემოქმედების ზონაში, ყველაზე სენსიტიურ ზედაპირული წყლის ობიექტს წარმოადგენს მდინარე ჭოროხი და შავი ზღვა, რომელიც საწარმოო ტერიტორიიდან დიდი მანძილითაა დაშორებული.

რადგან საწარმოს არ გააჩნია ზედაპირულ წყლის ობიექტებზე ჩამდინარე წყლები, ამიტომ ზედაპირულ წყლებზე  ზემოქმედება ბუნებრივია არ იქნება.

4.4. ნიადაგების და გრუნტის ხარისხობრივი მდგომარეობის შეფასება და ნიადაგების დაბინძურების  ფაქტორი

ნიადაგი რთული შედგენილობის ფაქიზი სისტემაა, რომელიც ძალზე მგრძნობიარეა ეგზოგენური ნივთიერებების მიმართ. მისი თავისებურებაა ტექნოგენური ნივთიერებების კონცენტრირება და ფიქსაცია. ნიადაგში მოხვედრილი ნივთიერებების დიდი ნაწილი სორბციის გამო გადადიან უძრავ ფორმაში. ნორმირებული ნივთიერებების გავლენით იცვლება ნიადაგის ბუნება, დეგრადირდება მიკროფლორა და ნელდება მცენარის განვითარება. აღნიშნული საქმიანობის სპეციფიკაციის გამო ძირითად დამაბინძურებელ ფაქტორს წარმოადგენს: შლამის და კუდების მართვის წესების დარღვევა და ნავთობპროდუქტების ნიადაგში მოხვედრა.

ნარჩენების მართვის წესების დარღვევა უარყოფით გავლენას ახდენს გარემოს სხვადასხვა რეცეპტორებზე, როგორიც არის: ნიადაგის საფარი, მიწისქვეშა წყლები, მცენარეული საფარი. შესაბამისად, აღნიშნული საქმიანობით ბუნების სხვადასხვა რეცეპტორებზე ზეგავლენის თავიდან ასარიდებლად, მნიშვნელოვანია კომპანიამ უზრუნველყოს ნარჩენების მართვა კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნებით.

ნავთობპროდუქტების ნიადაგში მოხვედრა პირველ რიგში იწვევს მასში ჟანგბადის განახლების შეფერხებას და მიკროფლორის განადგურებას. აღნიშნულის შედეგად მცირდება ნიადაგის ბუნებრივი გაფხვიერების ხარისხი და ჰუმუსის ფენა კარგავს ნაყოფიერებას. მეორეს მხრივ შესაძლებელია ნავთობპროდუქტების მცენარეებში მოხვედრა, რაც თავის მხრივ მცენარეული საფარის მომხმარებელ სხვა რეცეპტორებზე ახდენს მავნე ზეგავლენას.

აღნიშნულის შედეგად საკვლევი ტერიტორიის ფარგლებში ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა არ არსებობს, რომელიც დღეისობით მოასფალტებულია ან მოშანდაკებულია.

გარემოზე შესაძლო ზემოქმედებების ანალიზისას გასათვალისწინებელია ნიადაგის ხარისხის გაუარესების რისკები და ასეთი რისკების მინიმიზაციისათვის საჭირო ღონისძიებების შემუშავება.

დაგეგმილი საქმიანობის პროცესში მიწის სამუშაოები არ არის დაგრგმილი, აქედან გამომდინარე არ მოხდეს რაიმე მიწის ნაყოფიერი ფენის მოხსნა.

საწარმოს ექსპლუატაციის პროცესში ნიადაგის/გრუნტის ხარისხის გაუარესების რისკები შიძლება გამოიწვიოს:

  - საწარმოო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის წესების დარღვევა;

  - ავტოტრანსპორტიდან ნავთობპროდუქტების ავარიული დაღვრა;

  - მოძველებული და ამორტიზებული საწარმოო-სანიაღვრე შიდა კანალიზაციის სისტემების ექსპლუატაცია;

ნიადაგის და გრუნტების დაბინძურების რისკები მინიმუმამდეა დაყვანილი, რადგან საწარმოო პროცესი მთლიანად მიმდინარეობს დახურულ შენობაში.

ავტოტრანსპორიდან ნავთობპროდუქტების დაღვრის შემთხვევაში დროულად უნდა მოხდეს ტერიტორიის მოწმენდა დააღნიშნული გადაეცეს სპეციალური ნებართვის მქონე კომპანიას შემდგომი უტილიზაციის მიზნით.

სხვა მხრივ, ნიადაგის და გრუნტის დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად არ დაიშვება ტერიტორიის ჩახერგვა ლითონის ჯართით, საყოფაცხოვრებო და სხვა ნარჩენებით. აუცილებელია ტერიტორიის სანიტარიული პირობების დაცვა.

ნიადაგის და გრუნტების დაბინძურების რისკები მინიმუმამდეა დაყვანილი, რადგან საწარმოო პროცესი გამოიყენება ისეთი ნედლეული, რომლების ზემოქმედება გამორიცხავს ნიადაგისა და გრუნტის დაბინძურებას. მით უმეტეს საწარმოო ტერიტორია მთლიანად მობეტონებულია.

4.5. ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე

4.5.1 ზემოქმედება ბიოლოგიურ საფარზე

საწარმოს განთავსების ტერიტორია წარმოადგენს სამრეწველო ზონის ტერიტორიას და ამდენად არ გამოირჩევა მცენარეთა მრავალფეროვნებით, რაც პირველ რიგში საწარმოს ადგილმდებარეობის სპეციფიკით არის გამოწვეული.

თვით საწარმოს ტერიტორიაზე არ გამოირჩევა მცენარეული საფარით. ფიქსირდება მხოლოდ რამოდენიმე მრავალწლიანი ხე-მცენარე.

რადგან საწარმოო წარმოადგენს ფუნქციონირებად საწარმოს  და განთავსებულია უკვე არსებულ შენობაში, ბუნებრივია საწარმოს არავითარი ზეგავლებნა ექნება მცენარეულ საფარზე როგორც მისი მონტაჟის, ასევე ფუნქციონირების ეტაპზე.

4.5.2. ზემოქმედება ფაუნაზე

საწარმომ ექსპლუატაციის ეტაპზე ცხოველთა სამყაროზე შეიძლება შემდეგნაირად იმოქმედოს:

- ოპერირებისას და მშენებლობისას ადგილი ექნება მანქანა-დანადგარების ხმაურს, რაც დააფრთხობს მიმდებარედ მობინადრეთა სახეობებს;

- ცხოველთა გარკვეული სახეობებისთვის ნეგატიური ზემოქმედება ექნება ავტოტრანსპორტს, ნედლეულის და პროდუქციის ტრანსპორტირებისას;

- ზემოქმედება ძირითადად მოსალოდნელია საპროექტო ტერიტორიაზე გავრცელებულ სინანტროპულ სახეობებზე და შემთხვევით მოხვედრილ ფრინველებზე.

საერთო ჯამში ცხოველთა სამყაროზე ზემოქმედება შეიძლება შეფასდეს, როგორც ძალიან დაბალი.

საწარმოს განთავსების ტერიტორია არ გამოირჩევა ცხოველთა მრავალფეროვნებით, რაც პირველ რიგში საწარმოს ადგილმდებარეობის სპეციფიკით არის გამოწვეული. მიუხედავად ამისა, საქმიანობის შედეგად მოსალოდნელია გარკვეული სახის ნეგატიური ზემოქმედებები, განსაკუთრებით გადამფრენ ფრინველებზე.

გადამფრენ ფრინველებზე ზემოქმედების სახეებიდან აღსანიშნავია ღამის საათებში განათებულობის ფონის შეცვლასთან დაკავშირებული ზემოქმედება - ფრინველთა დაფრთხობა, რისი თანმდევი შესაძლოა იყოს მათი დეზორიენტაცია და დაშავება. თუმცა იმ ფონზე, რომ ამ მიმართულებით საწარმოს სპეციპიკიდან და იმის გათვალისწინებით, რომ არ არის მაღალი სიმაღლის ობიექტები (ყველაზე მაღალი ობიექტის - გაფრქვევის მილის სიმაღლეა 6 მ), ამიტომ მისი როლი ზემოქმედების მასშტაბურობაში ძალზედ მცირეა.

საერთო ჯამში საწარმოს ექსპლუატაციის ფაზებზე ცხოველთა სამყაროზე ზემოქმედების მნიშვნელობა შეიძლება შეფასდეს, როგორც დაბალი.

4.6. ზემოქმედება დაცულ ტერიტორიებზე

საწარმოს განკუთვნილი ტერიტორია დაცული ტერიტორიები - მაჭახელას ეროვნული პარკი, მტირალას ეროვნული პარკი რომლებიც დიდი მანძილზეა დაშორებული  და აქედან გამომდინარე შემოთავაზებული მდებარეობა არ ახდენს უარყოფით გავლენას დაცულ ტერიტორიებზე.

4.7.  ზემოქმედება კულტურულ მემკვიდრეობაზე

საწარმოს შემოთავაზებული ადგილზე არ არის მიწისზედა ძეგლები (ისტორიული მნიშვნელობის აქტივები ან ნაგებობები). ასევე საწარმოს ფუნქციონირების დაწყებისათვის არ იწარმოება არავითარი მშენებლობა, რადგან ის მთლიანად განთავსებული იქნება უკვე არსებულ შენობაში.

### 4.8. ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე

საწარმოს ფუნქციონირების პროცესში ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ზემოქმედების ძირითადი რეცეპტორები მომსახურე პერსონალია, ვინაიდან ობიექტში მაქსიმალურად უნდა იყოს დაცული და მკაცრად კონტროლდებოდეს ტერიტორიაზე უცხო პირთა შემთხვევით, ან უნებართვოდ მოხვედრის შესაძლებლობა.

პერსონალის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე პირდაპირი ზემოქმედება შეიძლება იყოს: სატრანსპორტო საშუალებების დაჯახება, დენის დარტყმა, სიმაღლიდან ჩამოვარდნა, ტრავმატიზმი დანადგარ-მექანიზმებთან მუშაობისას, მოწამვლა და სხვ. პირდაპირი ზემოქმედების პრევენციის მიზნით მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების ნორმების მკაცრი დაცვა და მუდმივი ზედამხედველობა:

- პერსონალისთვის ტრეინინგების ჩატარება უსაფრთხოებისა და შრომის დაცვის საკითხებზე;

- დასაქმებული პერსონალის უზრუნველყოფა საჭიროების შემთხვევაში ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით;

- ჯანმრთელობისათვის სახიფათო უბნების არსებობის შემთხვევაში შესაბამისი გამაფრთხილებელი, მიმთითებელი და ამკრძალავი ნიშნების დამონტაჟება;

- ჯანმრთელობისათვის სახიფათო უბნების შემოღობვა;

- ჯანმრთელობისათვის სახიფათო უბნებზე სტანდარტული სამედიცინო ყუთების არსებობა;

- მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა;

- სატრანსპორტო ოპერაციებისას უსაფრთხოების წესების მაქსიმალური დაცვა, სიჩქარეების შეზღუდვა;

- სამუშაო უბნებზე უცხო პირთა უნებართვოდ ან სპეციალური დამცავი საშუალებების გარეშე მოხვედრის და გადაადგილების კონტროლი;

- ინციდენტებისა და უბედური შემთხვევების სააღრიცხვო ჟურნალის წარმოება.

ყოველივე ზემოთ ჩამოთვლილი პირობებში საქმიანობის პროცესში ზემოქმედების რეალიზაციის რისკი შეიძლება შეფასდეს როგორც დაბალი.

4.9. მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების რისკები

მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების რისკები საწარმოს ტერიტორიიდან არ არსებობს, რადგან საწარმოო პროცესის მიმდინარეობა დაგეგმილია დახურულ მობეტონებული იატაკიანი  შენობაში, რომელიც პრაქტიკულად გამორიცხავს მიწისქვეშა წყლების დაბინძურებას.

ასეთი რისკების პრევენციის მიზნით პირველ რიგში უნდა გატარდეს ნიადაგის და გრუნტის დაცვასთან დაკავშირებული შემარბილებელი ზომები, ვინაიდან გარემოს ეს ორი რეცეპტორები მჭიდროდ არის დაკავშირებული ერთმანეთთან: ტერიტორიაზე მოსული ატმოსფერული ნალექებით ადვილად შესაძლებელია დამაბინძურებელი ნივთიერებების ღრმა ფენებში ჩატანა და შესაბამისად გრუნტის წყლების ხარისხზე უარყოფითი ზემოქმედება. ამ შემთხვევაში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს რომ ნარჩენები არ მოხვდეს საწარმოო შენობის გარე პერიმეტრზე, რომ არ მოხდეს ნიადაგისა და გრუნტის დაბინძურება, რომელმაც შესაძლებელია გამოიწვიოს მიწისქვეშა წყლების დაბინძურება.

4.10.  ხმაურის გავრცელება

ხმაურის გავრცელების გაანგარიშებები ხორციელდება შემდეგი თანმიმდევრობით:

- განისაზღვრება ხმაურის წყაროები და მათი მახასიათებლები;

- შეირჩევა საანგარიშო წერტილები დასაცავი ტერიტორიის საზღვარზე;

- განისაზღვრება ხმაურის გავრცელების მიმართულება ხმაურის წყაროებიდან საანგარიშო წერტილებამდე და სრულდება გარემოს ელემენტების აკუსტიკური გაანგარიშებები, რომლებიც გავლენას ახდენს ხმაურის გავრცელებაზე (ბუნებრივი ეკრანები, მწვანე ნარგაობა და ა.შ.);

- განისაზღვრება ხმაურის მოსალოდნელი დონე საანგარიშო წერტილებში და ხდება მისი შედარება ხმაურის დასაშვებ დონესთან;

- საჭიროების შემთხვევაში, განისაზღვრება ხმაურის დონის საჭირო შემცირების ღონისძიებები. საწარმოო ობიექტის ექსპლუატაციის პროცესში წარმოდგენილი იქნება ხმაურის გამომწვევი რამოდენიმე წყარო.

სტაციონალური წყარო ექსპლუატაციის ეტაპზე

- წყალში ხსნადი საღებავის მოსარევი მიქსერი;

- გამწოვი ვენტილაცია;

ყველაზე უარესი სცენარის შემთხვევაში ხმაურის მაქსიმალური შესაძლო გავრცელების მაჩვენებელი საწარმოს ექსპლუატაციის დროს ეტაპზე უახლოეს დასახლებულ პუნქტათ ხმაურის შემამცირებელი საშუალებების გარეშე შეიძლება იყოს 29.4 დბა, რაც სავსებით შეესაბამება დღეისთვის არსებულ ტექნიკურ რეგლამენტს.

ამრიგად, საწარმოს სრული დატვირთვით მუშობის შედებად, მოსახლეობას არანაირი საფრთხე არ დაემუქრება ხმაურის გავრცელების თვალსაზრისით.

4.11 კუმულაციური ზემოქმედება

კუმულაციური ზემოქმედების შეფასების მთავარი მიზანია, პროექტის განხორციელებით მოსალოდნელი ზემოქმედების ისეთი სახეების იდენტიფიცირება, რომლებიც როგორც ცალკე აღებული, არ იქნება მასშტაბური ხასიათის, მაგრამ სხვა - არსებული, მიმდინარე თუ პერსპექტიული პროექტების განხორციელებით მოსალოდნელ, მსგავსი სახის ზემოქმედებასთან ერთად, გაცილებით მაღალი და საგულისხმო უარყოფითი ან დადებითი შედეგების მომტანია.

საწარმოს ექსპლუატაციის პროცესში, საქმიანობის სპეციფიკიდან და განთავსების ადგილიდან გამომდინარე, კუმულაციური ზემოქმედების ერთადერთ საგულისხმო სახედ უნდა მივიჩნიოთ ხმაურის გავრცელება და ატმოსფერულ ჰაერზე ზემოქმედება.

თუმცა როგორც აღნიშნულია, საწარმოს შემოგარენში არ არსებობს მაღალი ხმაურის გამომწვევი საწარმოები, ასევე ატმოსფერულ ჰაერის გაფრქვევის წყაროები და აქედან გამომდინარე კუმულაციური ზემოქმედება ხმაურის დონეზა არ იქნება მაღალი.

სხვა ფაქტორებზე კუმულაციური ზემოქმედა მოსალოდნელი არ არის, რადგან საპროექტო ტერიტორიის უშუალო სიახლოვეს ანალოგიური ტიპის საწარმოები არ არის.

ატმოსფერულ ჰაერზე კუმულაციურ ზემოქმედებისას გათვალისწინებული იქნება ჰაერის დაბინძურების ფონური მონაცემები ქალაქის რიცხოვნობის გათვალისწინებით.

4.11. შესაძლო ავარიული სიტუაციები

სავარაუდო ტექნოლოგიური ავარიების შესაძლებლობის დაშვების შეფასებისათვის აუცილებელია სრული ტექნოლოგიური ციკლის თითეული ეტაპის ექსტრემალური პირობების დეტალური განხილვა. განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს ხანძარ-საწინააღმდეგო, წყალმომარაგების და ელექტრომომარაგების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.

საწარმოო ობიექტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის გათვალისწინებულია ხანძარსაწინააღმდეგო, წყალმომარაგების და ელექტრომომარაგების უსაფრთხოების საერთო დანიშნულების, აგრეთვე კონკრეტული პირობებისათვის განსაზრვრული ღონისძიებები, რომელთა დაცვაზე კონტროლს ახორციელებს დასახლებული პუნქტის მმართველობის შესაბამისი სამსახურები. იმ შესაძლებელი ავარიული სიტუაციების თავის არიდება, რომელიც მოსალოდნელია ელექტროსადენებზე ხანძრის გავრცელებით, ელ.ენერგიის მიწოდების შეწყვეტით – ხორციელდება საწარმოს ხელმძღვანელობის პირადი პასუხისმგებლობით, ინვესტორის მიერ დამტკიცებული სპეციალური პროფილაქტიკური ღონისძიებების დაცვის უზრუნველყოფით.

საწარმო პროცესის ყველა უბანი ტექნიკურად უზრუნველყოფილია ავარიების პრევენციის საშუალებებით. ამიტომ ნებისმიერი ინციდენტი საწყის სტადიაშივე ისპობა მოწყობილობის ავარიული გამორთვის და შედეგების ლოკალიზაციით.

მოსალოდნელი ავარიული სიტუაციები აღნიშნული ტიპის საწარმოებისათვის პრაქტიკაში იშვიათია და უმეტესად დაკავშირებულია ტექნოლოგიური მოწყობილობის დაზიანებასთან.

ატმოსფერული ელექტრული მოვლენებისაგან, აგრეთვე სტატიკური დენებისაგან დაცვის მიზნით საწარმოო ობიექტზე მონტაჟდება შესაბამისი ლითონის ხელოვნური დამიწების კონტურები.

საწარმოში ლოკალური ხანძრების გაჩენის შემთხვევისათვის იგეგმება სპეციალური ცეცხლსაქრობი საშუალებები.

საწარმოს  მიმდინარე საქმიანობის პროცესში მოსალოდნელი ავარიული სიტუაციებია:

•	ხანძარის წარმოქმნა და გავრცელება;

•	რომელიმე ნაგებობის ან შენობის ავარიული დანგრევა;

საწარმო მომარაგებული ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებებით, კერძოდ: გააჩნიათ ცეცხლმაქრების საკმარისი მარაგი და ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარი. საწარმოში ხანძრის აღმოჩენების შემთხვევაში გათვალისწინებულია ქ. ბათუმის სახანძრო რაზმის შესაძლებლობების გამოყენება.

საწარმოს მთავარი ინჟინერი ვალდებულია მუდმივად გააკონტროლოს დანადგარების მუშაობის გამართულობა.

რომელიმე ნაგებობის ან შენობის ავარიული დანგრევის ალბათობა მცირეა. ასეთი ავარიის შემთხვევაში საწარმოს ხელმძღაველობა ვალდებულია პირველ რიგში მოხდეს საწარმოს უბანზე ელექტროენერგიისა გამორთვა, ავარიის უბნიდან თანამშრომლების გამოყვანა, ადამიანების რაიმე დაზიანების შემთხვევაში სასწრაფო-სამედიცინო პერსონალის გამოძახება და მათი ჯანმრთელობის უსაფრთხოებისათვის ყველა ზომების ჩატარება. შემდგომ ეტაპზე უნდა განხორციელდეს ავარიული უბნის შემოსაზღვრა, კონკრეტული გეგმის შემუშავება ავარიული სიტუაციების აღმოსაფხვრელად და ღონისძიებების გატარება მათი აღმოფხვრისათვის.

5. ნეგატიური ზემოქმედებების შემარბილებელი ღონისძიებები

გარემოსდაცვითი ღონისძიებების იერარქია შემდეგნაირად გამოყურება:

- ზემოქმედების თავიდან აცილება/პრევენცია;

- ზემოქმედების შემცირება;

- ზემოქმედების შერბილება;

- ზიანის კომპენსაცია.

ზემოქმედების თავიდან აცილება და რისკის შემცირება შესაძლებლობისდაგვარად შეიძლება მიღწეულ იქნას სამონტაჟო სამუშაოების წარმოების და ოპერირებისას საუკეთესო პრაქტიკის გამოცდილების გამოყენებით. შემარბილებელი ღონისძიებების ნაწილი გათვალისწინებულია პროექტის შემუშავებისას. თუმცა ვინაიდან ყველა ზემოქმედების თავიდან აცილება შეუძლებელია, პროექტის გარემოსადმი მაქსიმალური უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად სასიცოცხლო ციკლის ყველა ეტაპისთვის და ყველა რეცეპტორისთვის განისაზღვრება შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები.

გზშ-ს ანგარიშის შესაბამის პარაგრაფში მოცემულია საქმიანობის განხორციელების პროცესში მოსალოდნელი ნეგატიური ზემოქმედებების შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები.

6. გარემოში მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის შემცირების ტექნიკური საშუალებები

საწარმოს ტექნოლოგიური ციკლიდან გამომდინარე, წყალში ხსნადი საღებავების წარმოების მიქსერზე დამონტაჟებულია გამწოვი ვენტილაცია. ხოლო რაც შეეხება ატმოსფეროში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებების კონცენტრაციის შემცირების მიზნით რაიმე ფილტრების დაყენება არ იგეგმება, რადგან ისინი საჭიროებას არ მოითხოვს.

საწარმოს მუშა-მოსამსახურეები საჭიროების შემთხვევაში აღჭურვილნი უნდა იყვნენ სპეც ტანსაცმელითა და სხვა დამცავი საშუალებებით.

აქვე უნდა აღინიშნოს, საწარმოს განლაგება განხორციელდა უკვე არსებულ შენობებში, სადაც განხორციელდა კოსმეტიკური რემონტი და განთავსებული იქნა საწარმოსათვის საჭირო დანადგარები.

ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებები და ღონისძიებები გათვლილია „სააშენებლო ნორმებია და წესების“ – 11-106-79 და 11-01-77 თანახმად. ხანძარქრობა გათვალისწინებულია მობილური სახანძრო საშუალებებით, რისთვისაც უზრინველყოფილი იქნება სახანძრო გიდრანტები საწარმოს ტერიტორიაზე და წრიული მისასვლელი ავტოგზა.  საწარმო აღჭურვილი იქნება სტაციონარული ქაფგენერატორებით და შესაბამისად საჭირო ხელსაწყოებით.

რადგან საწარმოს მთელი ტექნოლოგიური პროცესი მიმდინარეობს ზემოდან დახურულ შენობაში, ამიტომ სანიაღვრე წყლების დაბინძურების რისკ-ფაქტორები  არ არსებობს. აქედან გამომდინარე სანიაღვრე წყლების გაწმენდის მოთხოვნა არ არსებობს.

გარემოზე ფიზიკური ზემოქმედების მხრივ, საწარმოში ტექნოლოგიური დანადგარების მუშაობისას ადგილი არ ექნება ხმაურის დასაშვებ ნორმაზე გადაჭარბებას.

7. დასკვნები და რეკომენდაციები

საწარმოს დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების წინამდებარე ანაგრიშის მომზადების პროცესში შემუშავებული იქნა დასკვნები და რეკომენდაციები.

7.1. დასკვნები:

დასკვნები:

  - საწარმოს მიმდინარე საქმიანობა დადებით ზემოქმედებას ახდენს ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებაზე;

  - ჩატარებული კვლევის შედეგების მიხედვით საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის პროცესში ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაციების მნიშვნელობები კანონმდებლობით დადგენილ მაჩვენებლებზე გადაჭარბებას ადგილი არ აქვს;

  - საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის შედეგად ხმაურის გავრცელებით გამოწვეული ზემოქმედება არ აჭარბებს დადგენილ ნორმებს;

  - საწარმოს განთავსების რაიონის შესწავლისას ვერ იქნა გამოვლენილი რომელიმე მნიშვნელოვანი ფლორის ან ფაუნის სახეობა, რომელსაც სჭირდება განსაკუთრებული დამცავი ღონისძიებების გატარება;

  - საწარმოს არ გააჩნია ჩამდინარე წყლები;

  - საწარმოში მოხდება ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება, გამოყოფილია ცალკე სათავსო ნარჩენების განთავსებისათვის;

  - დამუშავებულია გარემოსდაცვითი ღონისძიებების გეგმა, ნარჩენების მართვის გეგმა, გარემოსდაცვითი მონიტორინგის სქემა და ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა. აღნიშნული შეტანილია წინამდებარე ანგარიშში სარეკომენდაციო (სანიმუშო) ფორმით.

  - წინამდებარე გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშში მოცემული შემარბილებელ ღონისძიებათა გეგმით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების შემთხვევაში უზრუნველყოფილი იქნება საწარმოს მიმდინარე საქმიანობით გამოწვეული გარემოზე ნეგატიური ზემოქმდების მინიმიზაცია.

7.2. რეკომენდაციები:

ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით, მიმდინარე საქმიანობის გარემოზე ზემოქმდების შემცირების მიზნით რეკომენდებულია გატარდეს შემდეგი ღონისძიებები:

1. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გავრცელების შემცირების მიზნით უზრუნველყოფილი იქნას:

•	გამწოვი ვენტილაციის ნორმალური  ფუნქციონირება;

•	ჩატარდეს ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების გაფრქვევის მონიტორინგი გეგმის შესაბამისად;

•	ტექნოლოგიური დანადგარები უნდა აკმაყოფილებდნენ ჯანმრთელობის დაცვისა და ტექნიკური უსაფრთხოების მოთხოვნებს.

2. ნიადაგის დაბინძურების რისკის მინიმიზაციის მიზნით:

•	საწარმოს ტერიტორიაზე მოქმედი ტექნიკა-დანადგარების ექასპლუატაციის დროს ნავთობპროდუქტების დაღვრის პრევენცია;

•	ნარჩენების მართვის წესების მკაცრი დაცვა.

3. ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების მიზნით:

•	საწარმოში დანერგილი იქნას ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების მეთოდი, რისთვისაც ყველა უბანი უზრუნველყოფილი იქნას სათანადო მარკირების და ფერის, საჭირო რაოდენობის ჰერმეტულსახურავიანი კონტეინერებით;

•	სახიფათო ნარჩენების შესაგროვებლად გამოყოფილი სპეციალური სათავსი დაცული იქნას. სახიფათო ნარჩენების საწარმოს ტერიტორიიდან გატანა და მუდმივი განთავსება მოხდეს ამ საქმიანობაზე სათანადო ლიცენზიის მქონე კონტრაქტორის მიერ;

5. მომსახურე პერსონალის პროფესიული უსაფრთხოების გაუმჯობესების მიზნით

•	საწარმოს მომსახურე პერსონალის საყოფაცხოვრებო სათავსების მოწყობა და საჭირო ინვენტარ-მოწყობილობით უზრუნველყოფა;

•	მომსახურე პერსონალის საჭიროების შემთხვევაში მომარაგება სპეცტანსაცმლით და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით;

•	ყველა სამუშაო ადგილზე საჭიროების შემთხვევაში პროფესიული უსაფრთხოების გამაფრთხილებელი ნიშნების განთავსება;

ამრიგად, რეალურ მონაცემებზე, აგრეთვე საპროექტო მახასიათებლებზე დაყრდნობით, აღნიშნული საწარმოო ობიექტისათვის, იმ შემთხვევაში, თუ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელებისას საწარმო დაიცავს ტექნოლოგიური რეგლამენტის მოთხოვნებს, გაატარებს დასახულ ღონისძიებებს და იხელმძღვანელებს წარმოდგენილ გარემოსდაცვით დოკუმენტში მოყვანილი რეკომენდაციებით - გარემოსდაცვითი ნებართვის პროცედურის გავლის მიზნით შესაძლებელია გაკეთდეს გარემოზე ზემოქმედების, როგორც ხარისხობრივი, ისე რაოდენობრივი მნიშვნელობის  შეფასებები, რომელთა თანახმადაც:

- არ დაირღვევა საქართველოს კანონმდებლოა;

- არ დაირღვევა საქართველოში მოქმედი გარემოს დაცვის ნორმები;

- საქმიანობის განხორციელება მიზანშეწონილი იქნება მისი განლაგების, შინაარსისა და მასშტაბის გამო;

დან.1. საწარმოს გენ-გეგმა გაფრქვევის წყაროების ჩვენებით.

დან.2. საწარმოს განლაგების სიტუაციური რუკა.

# Text boxes

25 მ.

უახლოესი დასახლე-ბული პუნქტი

საცხოვრებელი სახლები

თავისუფალი მიწის ნაკვეთი

ავტოსამრეცხაო

საცხოვრებელი სახლები

საავტომობილო  გზა

ავტოსარემონტო სახელოსნო

გ-1

უახლოესი დასახლე-ბული პუნქტი

25 მ.